Методичні вказівки до виконання курсової роботи із залізобетонних конструкцій (для студентів 2, 4 курсів денної форми навчання спеціальностей Архітектура, МБ і ММГ). Укладач: Псурцева Н.О. - Харків: ХДАМГ, 2002. -    с. 28.

Укладач: Псурцева Н.О.

Рецензент: доц. Є.Г.Стоянов

### Рекомендовано кафедрою будівельних конструкцій,

протокол № 11 від 01.07.02

1. ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ

Ці методичні вказівки складені для студентів 2, 4 курсу спеціальностей Архітектура, МБ і ММГз урахуванням навчального плану.

У них викладена методика  основних положень розрахунку та конструювання  елементів залізобетонних конструкцій багатоповерхових будівель.

За індивідуальним завданням необхідно запроектувати основні несучі конструкції будівлі із зовнішніми несучими кам'яними стінами і залізобетонним перекриттям.

1.1. Етапи виконання курсової роботи

а) розробити компоновку конструктивної схеми будівлі без підвалу із вибором розбивочних осей, прив'язати до них колони і зовнішні стіни, розкласти плити збірного перекриття (рис. 1) з урахуванням уніфікованих розмірів за їх шириною (плити з круглими порожнинами приймаємо шириною - 1200, 1400, 1600, 1800, доборні - 600 мм, плити ребристі - 1200, 1500, доборні - 600 мм). Товщину цегляних стін умовно приймаємо для першого снігового району - 510; для другого - 640; для інших районів - 770 мм. Розміри вікон, конструкцію підлоги студенти вибирають самостійно з урахуванням призначення будівлі. Покриття будівлі - плоске без технічного поверху.

Рис. 1 - Компонування збірного перекриття (фрагмент)

б) розрахувати і законструювати:

- збірну залізобетонну плиту перекриття;

- збірну залізобетонну колону першого поверху.

При конструюванні залізобетонних елементів необхідно скласти специфікацію арматури і таблицю виборки арматури на кожний елемент.

1.2. Загальні вказівки щодо проектування

Плити  перекриття. Проектуємо з круглими порожнинами (цивільна будівля) або ребристими (промислова будівля). Плити розраховуємо як однопрольотні балки, що вільно лежать і завантажені рівномірно розподіленим навантаженням. Розрахунковий прольот плит залежить від форми поперечного перерізу ригеля і характеру опирання. Він дорівнює відстані між центрами опорних площадок плит (рис. 2).

Рис. 2 - Схема визначення розрахункового прольоту плити

Розрахунок міцності виконуємо як для таврового перерізу з полицею у стиснутій зоні.

Рекомендовані класи: бетону - В20, В25, робочої поздовжньої арматури -А-Ш, арматури хомутів і конструктивної арматури - Вр-І, А-І.

Колони. Приймаємо   квадратного   перерізу  з  розміром сторін, кратним 50 мм.  Мінімальний  розмір  колон  цивільної  будівлі  300 х 300, промислової - 400 х 400 мм.

Рекомендовані  класи:  бетону -  В25, В30,  робочої  арматури  -  А-ІІІ,

арматури хомутів - А-І, сітки із сталі - Вр-І.

1.3. Склад курсової роботи

Пояснювальна записка повинна включати титульний аркуш, завдання на проектування, розрахунок і конструювання, список використаної літератури.

Графічна частина складає фрагмент плану і розріз будівлі (масштаб 1:100; 1:200), конструкції плити перекриття та колони з специфікацією і виборкою арматури.

Вихідні дані для проектування (приклад):

Тип будівлі - цивільна (промислова);

Прольоти: поперечний – l1 = 6,1 м;

поздовжній – l2 = 6,4 м;

Кількість поверхів – ппов. = 4.

Висота поверхів – Hпов. = 4,5  м.

Корисне (тимчасове) нормативне навантаження V = 5 кН/м2 , в тому числі

тривале - 3,5 кН/м2 ; короткочасне - 1,5 кН/м2.

Місто будівництва - м. Донецьк (II кліматичний район).

2. ПРОЕКТУВАННЯ НЕСУЧИХ ЕЛЕМЕНТІВ БУДІВЛІ

2.1. Визначення навантажень

Конструктивна схема перекриття наведена на рис. 1.

Визначення навантажень і зусиль на елементи будівель виконуємо в такій послідовності. Попередньо визначаємо розміри ригеля:

h=1/10(l1 = 0,1(610=61 см. Приймаємо кратно 100 мм: h = 60 см.

b = 0,4h = 0,4 ( 60 = 24 см. Приймаємо кратною 50 мм: b = 25 см. Навантаження від власної ваги ригеля, розподіленого за площею

b(h((/l2 = 0.25(0.6(25/6.4 = 0,586 кН/м2, де ( = 25 кН/м2 - щільність залізобетону.

Переріз колони при розрахунку навантажень приймаємо мінімальними. Розрахунок навантажень виконуємо в табличній формі.

# Таблиця 1 - Збір навантажень

| Вид навантаження | Нормативне навантажен- ня, кН/м2 | Коефіцієнт надійності, (f | Розрахункове навантаження, кН/м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Від покриття Постійні (g) |  |  |  |
| 1.Тришаровий рубероїдний килим (3 х 0,04) | 0,12 | 1,2 | 0,15 |
| 2. Цементна стяжка ( = 2,2 см; ( = 20 кН/м3 (0,02 х 20) | 0,4 | 1,3 | 0,52 |
| 3. Утеплювач - пінобетон ( =12 см; ( = 4 кН/м3 (0,12х4) | 0,48 | 1,2 | 0,58 |
| 4. Ребриста плита покриття | 1,6 | 1,1 | 1,76 |
| 5. Власна вага ригеля | 0,586 | 1,1 | 0,64 |
| Разом (g) |  |  | 3,65 |
| Тимчасові (V) |  |  |  |
| Снігове навантаження (короткочасне) | 0,7 | 1,4 | 0,98 |
| Разом (V) |  |  | 0,98 |
| Всього (g + V) |  |  | 4,63 |
| Від перекриття Постійні (g) |  |  |  |
| 1. Паркетна підлога (=3 см; (=7 кН/м3 (0,03 х 7) | 0,21 | 1,3 | 0,27 |
| 2. Бітумна мастика | 0,05 | 1,3 | 0,07 |
| 3. Звукоізоляція - шлакобетон (=6 см; ( = 15 кН/м3 (0,06х15) | 0,9 | 1,3 | 1,2 |
| 4. Плита перекриття з круглими порожнинами | 3,0 | 1,1 | 3,3 |
| 5. Власна вага ригеля | 0,586 | 1,1 | 0,64 |
| Разом (g) |  |  | 5,48 |
| Тимчасові (V= 5,0 кН/м2) |  |  |  |
| в тому числі тривалодіюче | 3,5 | 1,2 | 4,2 |
| короткочасне | 1,5 | 1,2 | 1,8 |
| Разом (V) |  |  | 6,0 |
| Всього (g + V) |  |  | 11,48 |

2.2. Навантаження на елементи будівель

2.2.1. Погонне навантаження на плиту перекриття шириною 1,4 м:

- від постійного навантаження (без ваги ригеля)

g = (5,48 - 0,64) ( 1,4 = 6,78 кН/п.м.;

- від тимчасового навантаження

V = 6,0 ( 1,4 = 8,4 кН/п.м.

Повне q = g + V = 6,78 + 8,4 =15,18 кН/м.п.

2.2.2. Навантаження на колону в рівні верха фундаменту з вантажної

площі Asup. = l1 ( l2

- від покриття (N1)

N1 = (g + V) (Asup. = 4,63 ( 6,1 ( 6,4 = 180,75 кН;

- від перекриття (N2)

N2 =  (nпов. -1)(g + V) (Asup = 3 ( 11,48 ( 6,1 ( 6,4 = 1344,54 кН;

- від ваги колони (N3)

N3 = bc ( hc (Нпов. (nпов. +0,15). (((f = 0,3(0,3 (4,5(4 +0,15) (25(1,1= 44,9 кН. Повне навантаження

N = N1 +N2 +N3 = 180,75 + 1344,54 + 44,9 = 1570,19 кН.

Короткочасне навантаження від снігу

0,98(3(6,1(6,4 =38,26 кН.

Короткочасне навантаження від перекриття

1,8(3(6,1(6,4 =210,82 кН.

Повне короткочасне навантаження:

Nsh = 38,26 + 210,92 = 249,08 кН.

Тривало діюче навантаження:

Nl =N – Nsh  =1570,19 - 249,08=1321,11 кН.

2.3. Розрахунок збірної залізобетонної плити з круглими   порожнинами

2.3.1. Дані для проектування:

Бетон В25 (Rb = 14,5 МПа = 1,45 кН/см2; Rbt = 1,05 МПа =0,105 кН/м2, (табл. 1 додатку 1); (b2 = 0,9.

Поздовжня  робоча  арматура АШ (Rs =365 МПа = 36,5 кН/см , (табл. 2 додатку 1), арматура хомутів і конструктивна арматура з дроту Вр-І.

Розрахунковий прольот плити (рис. 2)

l0 =l2 – b - 2т –2 c/2- = 640 - 25 -2(2 – 2 10/2  = 601 см.

Опалубкова довжина плити

lоп. = l2 – b – 2m = 611 см.

Розрахунковий поперечний переріз плити наведено на рис. 3.

Рис. З - Поперечний переріз круглопорожнистої плити

Круглий переріз порожнин приводимо  до  еквівалентного за площиною квадратного із стороною

h1 = 0,9(15,9 = 14,3 см.

Тоді  = 3,8 см.

Приймаємо а = 3 см; h0 = h - а = 22 - 3 = 19 см;

b = b(f - 7(h1 = 137 - 7 (14,3 = 36,9 см.

2.3.2. Статичний розрахунок плити

Рівномірно розподілене навантаження на плиту

g = 15.18 кН/м.п.

Згинальний момент згідно з рис. 4

68,54 кН(м.

Перерізуюча сила

= 45,6 кН.

2.3.3. Розрахунок міцності нормального перерізу

Встановлюємо розрахунковий випадок (положення нейтральної осі). Тому що Mf = Rb((b2(b(f (h(f (h0 – 0.5h(f) = 1,45(0,9 (137(3,8 (19 - 0,5 (3.8) =

=11617 кН(см > М= 6854 кН(см,

нейтральна вісь проходить у межах висоти полиці, розрахунок d  в  цьому випадку виконують як для прямокутного перерізу з шириною b(f =137 см:

0,106 < Ay =0,416 (табл. 5 додатку 1).

Із табл. 3 додатку 1 для Аy = 0,106  ( = 0,944.

Тоді необхідна площа арматури

=10,47 см2.

За сортаментом (табл. 6 додатку 1) приймаємо 8(14 АІІІ (As =12,31 см2) і розташовуємо в кожному ребрі плити по одному стержню.

2.3.4. Розрахунок міцності похилих перерізів

Погонне навантаження q = 15,18 кН/м.п. = 0,152 кН/см.

Приймаємо конструктивно діаметр поперечної арматури з умов зварювання

dsw ( 0,25ds = 0,25 ( 14 = 3,5 мм, dsw = 4 мм,

кількість каркасів - 4 шт., тоді Аsw = 4 ( 0,126 = 0,504 см2,

Rsw = 265 МПа = 26,5 кН/см2.

Крок хомутів S ( h/2 =11 см.

Приймаємо S =10 см. Із табл. 1, 2 додатку 1 визначаємо:

Еs = 17 ( 104 МПа, Еb = 30 ( 103 МПа, (b1 = 1 - 0,1Rb = 1 - 0,1 ( 1,45 = 0,855;

(b2 = 2,0; (b3 = 0,6.

Перевіряємо умову: інтенсивність зусилля у хомутах

;

= 1.33 кН/см,

( 0,5,

де п - кількість порожнин;

= 1,386 кН/см > qsw = 1,33 кН/см.

Умова не виконується.

Збільшуємо діаметр хомутів і приймаємо:  dsw = 5  мм, тоді

Аsw = 4 ( 0,196 = 0,784 см2, Rsw = 260 МПа = 26,0 кН/см2;

qsw =  = 2.04 кН/см > 1,386 кН/см.

Умова виконується.

Перевіряємо умову:

Q ( 0,3 ( (b1 ( (w1 ( Rb ( (b2 ( b (h0,

де   (w1  =1+5(((W;

5,67;           0.0021;

(w1 = 1 + 5 ( 5,67 ( 0,0021 = 1,059;

Q = 45,6 кН < 0,3 ( 1,059 ( 0,855 ( 1,45 ( 0,9 ( 36,9 ( 19 = 248,5 кН,

Умова виконується, тобто переріз плити достатній.

Перевіряємо умову:

.

,

= 22,5 кН.

= 0,6(1 + 0,324) ( 0,105 ( 0,9 ( 36,9 ( 19 = 52,6 кН.

Приймаємо b = 52,6 кН >  = 45,6 кН.

У цьому випадку арматуру хомутів встановлюємо конструктивно, як це було прийнято. У середній частині прольоту плити поперечну арматуру не встановлюємо.

Приклад конструювання багатопорожнинної плити наведено в додатку 2.

2.4. Розрахунок збірної залізобетонної ребристої плити

2.4.1. Дані для проектування: прийняті згідно з п. 2.3.1. Розрахунковий переріз ребристої плити наведено на рис. 5.

Рис. 5 - Розрахунковий переріз ребристої плити

b(f = 136 см, h(f = 5 см, b = 19 см,  a = 4 см, h0 = 35 – 4 = 31 см.

Розрахунковий прольот плити (рис. 2)

l0 =l2 – b - 2т – с = 640 - 25 -2(2 – 13  = 598 см.

Опалубкова довжина плити

lоп. = l2 – b – 2m = 640 – 25 - 2(2 = 611 см.

2.4.2. Статичний розрахунок плити

Рівномірно розподілене навантаження на плиту

g = 15.18 кН/м.п.

Згинальний момент згідно з рис. 4

67,86 кН(м.

Перерізуюча сила

= 45,39 кН.

2.4.3. Розрахунок міцності нормального перерізу

Встановлюємо розрахунковий випадок (положення нейтральної осі). Тому що Mf = Rb((b2(b(f (h(f (h0 – 0.5h(f) = 1,45(0,9 (136(5 (31 - 0,5 (5) =

= 25291 кН(см > М= 6786 кН(см,

нейтральна вісь проходить у межах висоти полиці, розрахунок виконуємо як для прямокутного перерізу з шириною b(f =136 см.

0,040 < Ay =0,416 (табл. 5 додатку 1).

Із табл. 3 додатку 1 для Аy = 0,040  ( = 0,979.

Тоді необхідна площа арматури

= 6,13 см2.

За сортаментом (табл. 6 додатку 1) приймаємо 2(20 АІІІ (As =6,28 см2) і розташовуємо в кожному ребрі плити по одному стержню.

2.4.4. Розрахунок міцності похилих перерізів

Погонне навантаження q = 15,18 кН/м.п. = 0,152 кН/см.

Приймаємо конструктивно діаметр поперечної арматури з умов зварювання     dsw = 5 мм,  кількість каркасів - 2 шт.,

тоді Аsw = 2 ( 0,196 = 0,392 см2, Rsw = 260 МПа = 26 кН/см2.

Крок хомутів на ¼ прольоту S ( h/2 = 35/2 = 17,5 см. Приймаємо S =15 см.

Із табл. 1, 2 додатку 1 знаходимо:

Еs = 17 ( 104 МПа, Еb = 30 ( 103 МПа, (b1 = 1 - 0,1Rb = 1 - 0,1 ( 1,45 = 0,855;

(b2 = 2,0; (b3 = 0,6.

Перевіряємо умову: інтенсивність зусилля в хомутах

;

= 0,679 кН/см,

( 0,5,

= 0,565 кН/см ( qsw = 0,679 кН/см.

Умова виконується.

Перевіряємо умову:

Q ( 0,3 ( (b1 ( (w1 ( Rb ( (b2 ( b (h0,

де (w1  =1+5(((W;

5,67;    0.00137;

(w1 = 1 + 5 ( 5,67 ( 0,00137 = 1,039;

Q = 45,6 кН < 0,3 ( 1,039 ( 0,855 ( 1,45 ( 0,9 ( 19 ( 31 = 204,8 кН,

тобто переріз плити достатній.

Перевіряємо умову:

.

,

= 23,4 кН.

= 0,6(1 + 0,048) ( 0,105 ( 0,9 ( 19 ( 31 = 35 кН.

Приймаємо b = 35 кН.

Тому що   b = 35 кН (  = 45,6 кН необхідно розраховувати хомути.

.

Оскільки с0 = 87,2 см ( 2h0 = 2(31 = 62 см, приймаємо с0 = 62 см.

Тоді перерізуюча сила, яка сприймається хомутами, дорівнює:

= 0,679(62 = 42,0 кН.

Перевіряємо міцність похилого перерізу

= 45,6 кН =  = 35,0 + 42,0 = 77 кН.

Умова виконується, тобто міцність по похилих перерізах забезпечена.

Приклад конструювання ребристої плити наведено в додатку 3.

2.5. Розрахунок збірної залізобетонної колони 1-го поверху

2.5.1. Дані для проектування

Верх фундамента заглиблений на 0,15 мм,  розрахункова  довжина  колони l0 = Нпов. + 0,15 = 4,5 + 0,15 = 4,65 м. Бетон класу В25,  (b2 = 0,9, робоча

поздовжня арматура класу А-Ш, конструктивна - А-І та Вр-І.

Повне навантаження на колону N = 1570,19 кН, в тому числі короткочасне Nsh =249,08 кН, тривалодіюче Nl =1321,11 кН.

2.5.2. Розрахунок колони

Розрахунок виконуємо з урахуванням прогину колони на дію стискаючої сили, прикладеної з випадковим ексцентриситетом е0  згідно з формулою

N ( ( ( ((Rb ( A + Rsc ( A(s)

методом послідовних наближень.

Перше наближення: приймаємо коефіцієнт поздовжнього згину ( = 1,0, коефіцієнт армування ( = 0,01, ( = 1 (попередньо призначені розміри перерізу колони (цивільна будівля) hc = bc  = 30 см > 20 см.

Визначаємо площу перерізу колони А

см2.

Необхідний розмір перерізу

= 30,66 см.

Приймаємо hc = bc = 30 см (кратно 50 мм).

Визначаємо

Згідно з табл. 4 додатку 1 (інтерполюючи) знаходимо (b = 0,792;

(r = 0.858.

Друге наближення: приймаємо ( = (r  = 0,858   і  знаходимо

кН.

Коефіцієнт  = 0,558.

Якщо  ( > 0,5, можна приймати ( = (r   , ітерації закінчені.

см2.

Якщо ( < 0,5, визначаємо ( = (b + 2((r + (b )( ( і порівнюємо з прийнятим у другому наближенні (r = 0,858. Якщо різниця не більше 5%, переріз арматури розраховуємо аналогічно випадку, коли ( > 0,5.

Приймаємо 4(25 АШ (А(f = 19.63 см2).

Мінімальний діаметр робочої арматури повинен бути не менше 16 мм.

Перевіряємо ( = А(s/A =  19.63/900 = 0,022 < 0,03.

Перевіряємо міцність колони:

N  ( Nu

Nu = ( ( ( (Rb ((b2 (A + Rsc A(s) =

1 ( 0.858 (1.45 ( 0,9 ( 900 + 36,5 ( 19,63) = 1622,5 кН.

N = 1570,19 кН < Nu =1622,5 кН.

Умова міцності виконується.

Поперечну арматуру каркасів приймаємо з умови зварювання (8 АІ з

кроком S ( 20ds = 20 ( 2,5 = 50 см і S ( 50 см. Приймаємо S = 50 см.

2.5.3. Конструювання колон

У зоні стику колон встановлюємо сітки непрямого армування. Крок

сіток не менше 60 мм, але не більше hc/3 і не більше 150 мм. Крок стержнів

сіток не менше 45 мм, але не більше hc/4 і не більше 100 мм. Мінімальна

кількість сіток - 4 шт. Сітки встановлюємо за довжиною колони від торця не менше 10d (d - діаметр робочої поздовжньої арматури).

Приклади конструювання колон промислових і цивільних будов наведені в додатках 4, 5.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. СНиП 2.03.01-84. Бетонные и железобетонные конструкции. - М.:

Стройиздат, 1985.

2. СНиП 2.01.07-85. Нагрузки и воздействия. - М.: Стройиздат, 1987.

3. Руководство по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения). - М.:

Стройиздат, 1978.

4. Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения). - М.:

Стройиздат, 1978.

5. Байков В.Н., Сигалов Э.В. Железобетонные конструкции. - М.:

Стройиздат, 1985.

6. Семенов В.Н. Унификация и стандартизация проектной документации для строительства. - М.: Стройиздат, 1985.

7. Барашиков А.Я. Залізобетонні конструкції. - К.: Вища школа, 1995.