МIНIСТЕРСТВО ОСВIТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКIВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМIЯ

МIСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

М.Г. КОСТЮК

МЕТОДИЧНI ВКАЗIВКИ

до проведення практичних занять

та виконання самостійної роботи

з курсу

“ТЕХНОЛОГІЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ

РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ”

(для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання

напрям підготовки 0926  -  “Водні ресурси”

спеціальності “Водопостачання і водовідведення”)

Харків – ХНАМГ – 2008

Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з курсу  “Технологія і організація ремонтно-будівельних робіт” (для студентів 4 курсу денної і 5 курсу  заочної форм навчання) напрям підготовки  0926 – “Водні ресурси” спеціальності “Водопостачання і водовідведення”)  /  Укл.:  Костюк М.Г. – Харків: ХНАМГ, 2008 – 19 с.

Укладач:  М.Г.Костюк

Рецензент:  Г.Г.Осташевська

Рекомендовано кафедрою ТБВ і БМ,

протокол № 1   від 04.09.2008 року

Загальні положення і завдання до виконання практичних робіт

У цих методичних вказівках наведено методику виконання практичних робіт і самостійної роботи студентів відповідно до робочої програми курсу: “Технологія і організація ремонтно-будівельних робіт”.

Мета методики – забезпечити ефективне засвоєння теоретичних знань і набуття необхідних навиків для проектування та практичного виконання і контролю бетонних робіт з реконструкції об’єктів водопостачання і водовідведення.

Методика викладена згідно з вирішенням технологічних задач, що складають основу виконання практичних робіт, а також виконанням самостійної роботи до вказаного курсу.

Зміст методичних вказівок включає два розділи. У першому викладена методика виконання практичних робіт, а в другому наведені методичні вказівки  до  виконання  самостійної  роботи  відповідно  до  робочої  програми зазначеного курсу.

У першій частині для досягнення поставленої мети передбачена розробка технологічного процесу зведення монолітного каркасу поверху  фільтраційної станції під час реконструкції об’єкта.

Це вимагає вирішення наступних завдань:

1. Скласти схему компоновки поверху й навести характеристику конструкцій.

2. Розрахувати обсяг робіт з бетонування конструкцій.

3. Вибрати комплект машин для подачі й укладки бетонної суміші.

4. Визначити трудові витрати, вартість робіт і необхідний час на їх виконання.

5. Розробити календарний графік виконання робіт.

6. Розрахувати техніко-економічні показники.

Завдання  для  виконання  практичної  роботи  визначають відповідно до табл. 1 і рис. 1 згідно з останньою цифрою шифру залікової книжки студента.

Таблиця 1

| Остання цифра шифру | Характеристика монолітних конструкцій | Бетонування з використання |
| --- | --- | --- |
|  | Довжина в осях 1→ n, м | Висота поверху, м (Нn) | Товщина перекриття, tn,м | Витрати арматури, кг/м3 | Переріз колон, м | Позначка поверху, м |  |
|  |  |  |  |  |  |  | крану | бетононасосу |
| 1 | 18 | 3,5 | 0,25 | 65 | 0,60,6 | 3,5 |  | + |
| 2 | 12 | 4,0 | 0,25 | 60 | 0,550,55 | 4,0 | + |  |
| 3 | 24 | 4,5 | 0,2 | 45 | 0,450,45 | 4,5 |  | + |
| 4 | 18 | 4,6 | 0,2 | 55 | 0,40,4 | 4,6 | + |  |
| 5 | 30 | 4,0 | 0,25 | 65 | 0,550,55 | 4,0 |  | + |
| 6 | 24 | 3,5 | 0,2 | 50 | 0,40,4 | 3,5 | + |  |
| 7 | 18 | 4,6 | 0,25 | 70 | 0,60,6 | 4,6 |  | + |
| 8 | 12 | 4,0 | 0,2 | 60 | 0,450,45 | 4,0 | + |  |
| 9 | 30 | 4,5 | 0,25 | 70 | 0,550,55 | 4,5 |  | + |
| 0 | 24 | 4,0 | 0,25 | 75 | 0,60,6 | 4,0 | + |  |

Рис.1 - Схема поверху

Самостійну роботу виконують відповідально до методичних вказівок (розділ 2) і оформляють у вигляді конспекту, який подають викладачеві для контролю і захисту.

РОЗДІЛ 1.  МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ РОБІТ

ЗАВДАННЯ 1. Скласти схему компоновки поверху і навести характеристику конструкцій.

Методичні вказівки до вирішення

Схему компоновки поверху слід розробляти згідно з даними, наведеними у завданні до виконання практичної роботи (табл.1), враховуючи передбачений варіант.

Характеризуючи конструкції, слід навести їх розміри, розташування у просторі, об’єм бетону і витрати арматури.

Послідовність виконання

- Накреслити схему компоновки перекриття і колон у плані й розрізі, використовуючи дані табл. 1 згідно з варіантом.

- Після з’ясування номенклатури, основних параметрів конструкцій і їх функціонального призначення накреслюють ескізи, а також наводять  розміри й масу бетону і витрати арматури згідно табл. 2.

Таблиця 2

| № п/п | Конструкції | Розміри | Кількість | Об’єм бетону, м3 | Витрата арматури, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | периметр поперечн. перерізу колон, м2 | площа перекрить між осями колон, м2 |  | одного елемента | загальний | одного елемента | загальні |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Дати характеристику конструкцій відповідно до вище наведених вказівок до вирішення завдання.

Контрольні запитання

- Які початкові дані необхідні для розробки компоновочної схеми поверху?

- Що являє собою і відображує компоновочна схема?

- Перечислити показники, що характеризують монолітні залізобетонні конструкції в умовах зведення і реконструкції поверху.

ЗАВДАННЯ 2. Розрахувати обсяги робіт з бетонування конструкцій.

Методичні вказівки до вирішення

Виконуючи розрахунок обсягів робіт, необхідно визначити їх види в технологічній послідовності виконання з урахуванням поточної технології. Визначення безпосередньо обсягів робіт передбачає методику, що обумовлює виконання розрахунків на основі геометричних форм, розмірів і показників конструкцій з використанням відповідних формул.

Послідовність виконання

Згідно з наведеною методикою можна рекомендувати такий перелік основних видів робіт:

- Установка арматурних каркасів колон вручну.

- Установка розбірно-переставної опалубки колон. Площу опалубки на 1 колону визначають помноживши її периметр на висоту (Pк* hк), м2.

- Укладка бетонної суміші в колони згідно з найменшою стороною поперечного перерізу (більше 500 мм).

- Розбирання опалубки колон.

- Установка розбірно-переставної опалубки перекриття площею між осями колон більше 10 м2.

- Установка краном арматурних сіток масою 0,3 т.

- Укладка бетонної суміші в перекриття при площі між осями колон більше 20 м2.

- Розбирання опалубки перекриття.

- Об’єм бетону колон розраховують відповідно до формули

,                                               (1)

де	 – об’єм однієї колони, м3;

– площа поперечного перетину колони, м2;

– висота колони, м.

,                                                  (2)

де	 – висота поверху, м;

– товщина перекриття, м;

n – кількість колон.

- Об’єм бетону в перекритті визначають відповідно до формули

,                                                  (3)

де	 – площа перекриття, м2;

,                                                 (4)

де	 – довжина перекриття в осях з урахуванням відстаней до краю плити, м;

(5)

- ширина перекриття в осях з урахуванням відстаней до краю плити, м;

(6)

- товщина перекриття (див. табл. 1) згідно з варіантом, м.

- Витрати арматури на 1 колону

, кг                                         (7)

де	  - витрати арматури, кг/м3 бетону.

- Витрати арматури на перекриття

, т                                            (8)

де	  - витрати арматури, т/м3 бетону.

- Кількість арматурних сіток масою 0,3т

(9)

- Об’єм розбирання визначати відповідно до величини показника установки опалубки.

Результати підрахунків зводять у відомість обсягів робіт (табл.3), у відповідності до технологічної послідовності.

Таблиця 3

| № п/п | Види робіт | Одиниці виміру | Формула для розрахунку | Об’єм (кількість) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |

Контрольні запитання

- Визначте перелік основних видів робіт, з бетонування конструкцій поверху.

- Який вид робіт з переліку є ведучим у процесі зведення монолітного каркасу поверху?

- Яка технологічна послідовність робіт у процесі бетонування конструкцій?

- Викласти розрахунок об’єму бетону в колонах?

- За якими показниками визначають витрати арматури на перекриття? Наведіть формулу для розрахунку таких витрат.

ЗАВДАННЯ 3. Вибір  комплекту  машин для подачі й укладки бетонної суміші в опалубку

Методичні вказівки до вирішення

Методика вибору машин, які забезпечують бетонування, обумовлює порівняння показників трудомісткості й вартості робіт,  відповідно до запропонованих варіантів, що відображають у вигляді калькуляцій.

Послідовність виконання

Керуючись рекомендаціями наведеними в [1, 2, 3, 4, 5] для бетонування колон і перекриття, приймаємо два можливих варіанти комплектів машин для подачі й укладки бетонної суміші в опалубку:

1-й варіант – самохідний стріловий кран і баддя;

2-й варіант – автобетононасос.

З метою визначення ефективного варіанта розраховуємо трудомісткість бетонування і вартість робіт відповідно до кожного варіанта. Не обмежуючись цим, використовуючи [6], визначаємо вартість машино-зміни прийнятих стрілового крана КС-4571 і автобетононасоса БН-80-20 М2 (висота подачі 19 м і дальність подачі стрілою – 16 м, продуктивність 10…65 м3/год).

Калькуляції трудових витрат і вартості робіт відповідно до вибору комплекту машин для бетонування наведена в табл. 4.

Таблиця 4

| ЕНіР | Найменування робіт | Одиниця виміру | Обсяг робіт | Норма часу люд.-год. | Трудо-місткість норматив. люд.-год. | Розцінка, грн. | Вартість робіт, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Бетонування з використанням автбетононасосу |
| 4-1-48, В Т.-5 №1 | Подача бетонної суміші в опалубку колон | 100 м3 |  | 27 |  |  |  |
| 4-1-48, В Т.-5 №1 | Подача бетонної суміші в плиту перекриття | 100 м3 |  | 27 |  |  |  |
| Бетонування за допомогою стрілового крана |
| 4-1-49, Б Т.-2 №5 | Укладка бетонної суміші в колони | 1 м3 |  | 1,1 |  |  |  |
| 4-1-49, Б Т.-2 №12 | Укладка бетонної суміші в перекриття | 1 м3 |  | 0,81 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ∑ |  | ∑ |

Для порівняння показників розглянутих комплектів машин і прийняття остаточного рішення, щодо вибору ефективного варіанта, розраховані показники зводять у табл. 5.

Таблиця 5

| Варіант бетонування з використанням | Трудомісткість, люд.-год. | Вартість, грн. |
| --- | --- | --- |
|  |  | робіт, грн. | машино-зміни, грн. |
| 1-й автобетононасос, П=10 м3/год |  |  |  |
| 2-й кран КС-4571 |  |  |  |

За результатами табл. 5 прийняти більш вигідний варіант і вказати обґрунтування такого вибору.

Контрольні запитання

- Які показники прийняті для порівняння варіантів?

- Перечисліть, які машини і в якому варіанті передбачені в розрахунках порівняння?

- За якими показниками приймають обґрунтоване рішення відносно вибору більш вигідного варіанта?

ЗАВДАННЯ 4. Визначити трудові витрати, вартість робіт і необхідний час на їх виконання.

Методичні вказівки до вирішення

Методичні вимоги до вирішення поставленого завдання передбачають: виконання розрахунків показників праці з використанням відповідних формул; розробку калькуляції трудових витрат і заробітної плати згідно результатами розрахунків і викладення їх у вигляді таблиці.

Послідовність виконання

Виконуючи розрахунки показників праці, треба враховувати наступне:

- Кількість робітників у бригаді слід приймати відповідно до ЕНіР за видом виконуваного процесу.

- Нормативну трудомісткість процесів, які виконують вручну, визначають за формулою

, люд. – зм.) : n, люд.-дн.,        (10)

де	 - норма часу (з ЕНіР), люд. – год.;

V – обсяг робіт;

n – змін у добі (змінність);

8 – тривалість зміни, год.

- Тривалість робіт у днях

,                                      (11)

де	m – кількість робітників, які виконують процес за день;

k – коефіцієнт перевиконання норм, k = 1,1...1,15.

- Прийнята трудомісткість

(люд. – зм.).                                  (12)

Наведені формули використовують для розрахунків трудовитрат відносно кожного з видів робіт, що показані в табл. 4.

Результати таких дій наводять в табл. 6 у формі калькуляції трудових витрат і заробітної плати.

Таблиця 6

| № п/п | ЕНіР | Види робіт | Одиниця виміру | Об’єм робіт | Норма часу, люд.-год | Розцінка, грн. | Зарплата, грн. | Трудо-місткість | Кількість робітників | Змін у добі | Днів |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативна, люд. -зм. | Прийнята, люд. -зм. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 4-1-44 Б, Т-2, в. | Установка арматурних каркасів колон вручну | 1 карк |  | 0,36 | 0 – 23,8 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 4-1-34 Б, Т-3, а. | Установка розбірно-переставної опалубки колон | м2 |  | 0,4 | 0 – 28,6 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Укладка бетонної суміші в колони |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 4-1-34 Б, Т-3, 2-б. | Розборка опалубки колон | м2 |  | 0,15 | 0 – 36,5 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 4-1-34 Г, Т-5, 3-а. | Установка розбірно-переставної опалубки перекриття | м2 |  | 0,22 | 0 – 15,7 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 4-1-44,А Т-1, 1-а. | Установка арматурних сіток краном (масою 0,3 т) | 1 сітка |  | 0,42 | 0 – 28,5 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Укладка бетоної суміші в перекриття |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 4-1-34 Г Т-5, 3-а. | Розборка опалубки перекриття | м2 |  | 0,09 | 0 - 06 |  |  |  |  |  |  |

Контрольні запитання

- Як визначити кількість робітників у бригаді?

- Запишіть і поясніть формулу для розрахунку нормативної трудомісткості.

- Викласти формулу, за якою визначають тривалість робіт та пояснити від яких показників вона залежить.

- Дайте визначення прийнятій трудомісткості й наведіть формулу для її розрахунку.

- Наведіть приклад розрахунку вартості робіт.

ЗАВДАННЯ 5. Розробка календарного графіка виконання робіт

Методичні вказівки до вирішення

Методика  розробки календарного графіка обумовлює виконання його у формі лінійного такого, що враховує розвиток виконання робіт у часі й просторі згідно з вимогами поточної технології виконання.

Послідовність виконання

Роботи, наведені в калькуляції, відображені в табл.6, враховуючи послідовність їх виробництва. Табл.7 заповнити відповідно до результатів розрахунків калькуляції трудових витрат і заробітної плати.

Забезпечити безперервне в необхідних об’ємах використання матеріалів і рівномірне використання трудових ресурсів. Змінність робіт визначити з урахуванням специфіки їх виконання.

Таблиця 7

| № п/п | ЕНіР | Види робіт | Одиниця виміру | Обсяг робіт | Норма часу, люд. - год | Прийнята трудомісткість, люд. – зм. | Кількість робітників | Змін у добу | Днів | Робочі дні |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | … | n |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Установка арматурних каркас. колон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Установка опалубки колон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Укладка б/с в колони |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Розбиранню опалубки колон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продовження табл. 7

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 |  | Установка опалубки перекриття |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Установка армат. сіток краном |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Укладка бетонної суміші в перекриття |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Розбирання опалубки перекриття |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Контрольні запитання

- Викладіть методику, щодо розробки календарного графіка виконання робіт з бетонування конструкцій поверху.

- Які види робіт передбачені при розробці календарного графіка?

- Перерахувати які показники враховують при складанні графіка.

- В якій формі розроблюють графік і визначте метод організації робіт, що передбачають при його виконанні?

- Які принципи використання матеріальних і трудових ресурсів враховують при розробці календарного графіка?

ЗАВДАННЯ 6. Розрахувати техніко-економічні показники.

Методичні вказівки до вирішення

Виконуючи розрахунок техніко-економічних показників необхідно використати:

- формули для розрахунку відповідних показників;

- результати вирішення задач з розробки калькуляції трудових витрат і заробітної плати, а також дані розрахунку календарного графіка виконання робіт.

Послідовність виконання

Визначення техніко-економічних показників виконати в такій послідовності.

- Витрати праці на весь обсяг робіт з бетонування конструкцій поверху (люд. – зм.) приймають згідно з даними табл. 7.

- Тривалість робіт (днів) визначають за графіком (див. табл. 7).

- Виробіток (В) на 1 робітника в зміну розраховують за формулою

(м3/люд. – зм.),                                    (13)

де	V – сума об’ємів колон і перекриття.

Контрольні запитання

- Як визначають загальноприйняту трудомісткість робіт з бетонування конструкцій поверху?

- Що покладено в основу визначення тривалості робіт з бетонування?

- Які показники використовують для розрахунку виробітку на 1 робітника в зміну?

- Перерахувати техніко-економічні показники, дати методику їх визначення.

Список літератури

- Белецький Б.Ф. Технология и механизация строительного производства: Учебник. Изд. 3-е. Ростов н/Д: Феникс, 2004.

- Афанасьев А.А. Возведение зданий и сооружений из монолитного железобетона. –М.: Стройиздат, 1990.

- Панченко В.О., Костюк М.Г., Качура А.О., Окуневський Л.М., Технологія і механізація будівельних процесів: Навч.–метод. посібник. –Харків : ХНАМГ, 2005.

- Технологія будівельного виробництва: Підручник / В.К. Черненко, М.Г. Ярмоленко, Г.М. Батура та ін.; -К: Вища шк., 2002.

- Кирнев А.Д., Субботин А.И. Евтушенко С.И. Технология возведения зданий и специальных сооружений / Серия «Учебники для высшей школы». – Ростов н/Д: Феникс, 2005.

- Сборник сметных цен маш.-час, эксплуатации строительных машин. – М.: Стройиздат, 1986.

РОЗДІЛ 2.  МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Тема 1. Технологія виконання земляних робіт в умовах реконструкції

Методичні вказівки

Знати особливості виконання земляних робіт в умовах реконструкції діючих будівель, споруд, комунікацій, дати їх характеристику. Уміти використовувати вимоги щодо вертикальних стінок котлованів і траншей без кріплення. Знати основні види кріплення стінок, навести їх суть, а також відповідні схеми застосування. Знати склад розділу проекту виробництва робіт “Виробництво земляних робіт”, а також умови розробки ґрунту вручну. Навести схеми розробки ґрунту в різних умовах реконструкції з використанням екскаватора і бульдозера (3, с.72…92).

Контрольні запитання

- Визначити особливості виконання земляних робіт в умовах реконструкції діючих будівель, споруд, комунікацій.

- Які вимоги, ставляться до вертикальних стінок котлованів і траншей без кріплення.

- Викласти суть кожного з видів кріплення, навести схеми їх виконання, дати характеристику кожному і них.

- Перечислити склад розділу “Виробництво земляних робіт”, а також умови ведення розробки ґрунту вручну.

- Навести схеми розробки ґрунту з використанням екскаватора і бульдозера.

Тема 2. Посилення фундаментів підведенням конструктивних

елементів або заміною

Методичні вказівки

Знати можливі варіанти підведення конструктивних елементів від фундаменти. Перерахувати їх і навести схеми виконання, а також відповідно до кожної пояснити технологію виробництва робіт. Вміти застосувати вимоги техніки безпеки в умовах посилення фундаментів (2, с.80; 3, с. 102…104).

Контрольні запитання

- Перерахувати варіанти підведення конструктивних елементів під фундаменти.

- Навести схеми посилення стовпчастих фундаментів перелашту-ванням їх у стручкові; а також посилення фундаментів і перелаштуванням їх у плитні.

- Розкрити технологію виконання вказаних способів.

- Які вимоги передбачені технікою безпеки при посиленні фундаментів.

Тема 3. Технологія посилення залізобетонних конструкцій

Методичні вказівки

Знати два основних способи посилення будівельних конструкцій, технологію посилення колон, балок, перекрить і стін. Навести схеми посилення по кожному виду конструкцій, знати технологію їх виконання (2, с. 100…113; 3, с. 106…124).

Контрольні запитання

- Визначити два основних способи посилення будівельних конструкцій.

- Навести технології і схеми посилення колон, балок, перекрить і стін.

Тема 4. Технологія ремонту кам’яних конструкцій

Методичні вказівки

Знати технологію посилення простінків і окремих ділянок стін армоцегляними,  армоцементними,  залізобетонними  і металевими обоймами, а  також  рішення  щодо  посилення  балконів,  карнізних  елементів  (2,  с. 123…135; 3 с. 124…134).

Контрольні запитання

- Наведіть схеми і поясніть технологічну послідовність виконання робіт, при посиленні конструкцій обоймами.

- Розкрити суть технологій посилення з використанням анкерів.

Тема 5. Монтаж і демонтаж конструкцій в умовах реконструкції

Методичні вказівки

Знати схеми механізації демонтажно-монтажних робіт і технологію їх виконання. Уміти використовувати технологічні схеми демонтажу стінових панелей, ділянок стін, колон, плит покриття і ферм (3, с. 159…187).

Контрольні запитання

- Навести основні схеми механізації демонтажно-монтажних робіт,  дати їх характеристику.

- Викласти схеми демонтажу стінових панелей, ділянок стін, колон, плит покриття і ферм, розкрити технологію їх виконання.

Тема 6. Технологія виконання бетонних робіт в умовах реконструкції

Методичні вказівки

Уміти визначати склад операцій технологічного процесу виконання підготовчих і бетонних робіт. Знати схеми влаштування опалубки колон і перекрить, а також укладки бетонної суміші в конструкції (3, с. 188…204).

Контрольні запитання

- Назвати й характеризувати склад операцій технологічного процесу підготовчих і бетонних робіт.

- Викласти схеми укладки бетонної суміші в конструкції.

- Висвітити технологію бетонування в умовах реконструкції.

Тема 7. Спеціальні способи виконання будівельно-монтажних робіт

в умовах реконструкції

Методичні вказівки

Знати технологію зведення підземних споруд способом “стіна у ґрунті” і зведення споруд способом опускного колодязя. Викласти технологію виконання цих способів (3, с. 233…245).

Контрольні запитання

- Поясніть суть технології зведення підземних споруд способом “сіна у ґрунті”. Наведіть її схему і проаналізуйте особливості виконання операцій.

- Навести схему конструкцій у збірному монолітному варіанті й дати пояснення до їх зведення.

- Викласти й проаналізувати схему виробництва робіт щодо занурення опускного колодязя.

Тема 8. Організація будівництва об’єктів водопостачання і

водовідведення

Методичні вказівки

Уміти визначити умови й особливості поточного будівництва будівель та споруд водопостачання і водовідведення (4, с. 95...96), структуру комплексних процесів (4, с. 119...123), а також ефективність поточних методів (4, с. 133...134).

Контрольні запитання

- Перелічити й проаналізувати умови та особливості поточного будівництва будівель та споруд водопостачання і водовідведення.

- Навести і охарактеризувати структуру комплексних процесів.

- Висвітлити організацію потоків в умовах будівництва комплексів об’єктів.

- Визначити показники ефективності поточних методів.

Тема 9. Календарне планування будівництва комплексів об’єктів систем

водопостачання і водовідведення

Методичні вказівки

Знати призначення календарних планів і їх форми: лінійного графіка Г.Л.Ганта і циклограми М.С.Буднікова (1, с. 401...407; 4, 134...138); зв’язок робіт (4, 148...151). Уміти скласти й використовувати технологічні карти й карти трудових процесів (1, с. 408...413; 4, 738...744).

Контрольні запитання

- Висвітлити призначення календарних планів, розкрити їх форми (лінійний і поточний).

- Визначити розділи технологічної карти.

- Призначення, склад розділів і основні фрагменти карти трудових процесів.

- Навести графік трудового процесу на прикладі електродугового ручного зварювання секцій труб у плетиво.

Література до самостійної роботи

- Белецкий Б.Ф. Технология и механизиция строительного производства: Учебник.- Ростов-на-Дону: «Фенікс», 2005.

- Савйовський В.Ф. Болотских О.А. Ремонт и реконструкция гражданских зданий. –Харьков: Ватерпас, 1999.

- Савйовский В.В. Технология реконструкции. –Харьков: Основа, 1997.

- Белецкий Б.Ф. Организация строительных и монтажных работ: Учебник для вузов - М.: Высш. Шк., 1998.

- Организация строительного производства: Учебник для вузов / Т.Н.Цай, П.Г.Грабовый В.А.Большаков и др. –М.: Изд-во АСВ, 1999.

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з курсу  “Технологія і організація ремонтно-будівельних робіт” (для студентів 4 курсу денної і 5 курсу  заочної форм навчання) напрям підготовки  0926 – “Водні ресурси” спеціальності “Водопостачання і водовідведення”).

Укладач: Микола Георгійович Костюк

Редактор: М.З. Аляб’єв

Верстка: І.В. Волосожарова

План  2008, поз.33М

Підп. до друку 06.10.2008	Формат 60х84  1/16		Папір офісний

Друк на ризографі		Умов.-друк. арк. 0,8		Обл.-вид. арк. 1,2

Тираж  100   прим.		Зам. №___

61002, м. Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12

Сектор оперативної поліграфії ЦНІТ ХНАМГ

61002, м. Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12