Лабораторна робота № 1

Вивчення умовних позначень в кінематичних схемах машин

Мета роботи:

Вивчити умовні позначення і використовувати їх при опрацюванні курсу будівельних машин.

- Передачі фрикційні:

| 1. |  | - | циліндричними роликами; |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. |  | - | конічними роликами; |
| 3. |  | - | фрикційний варіатор. |
| Плоским пасом: |
| 4. |  | - | відкриті; |
| 5. |  | - | відкриті з натяжним роликом; |
| 6. |  | - | перехресні; |
| 7. |  | - | клиновидним пасом. |
| Передачі зубчасті: |
| 8. |  | - | циліндричні із зовнішнім зачепленням (без уточнення типу зубців); |
| 9. |  | - | з прямими зубцями; |
| 10. |  | - | з косими зубцями; |
| 11. |  | - | з шевронними зубцями; |
| 12. |  | - | з внутрішнім зачепленням; |
| 13. |  | - | конічні з прямими, косими та круговими зубцями; |
| 14. |  | - | конічні без уточнення типу зубців; |
| 15. |  | - | те саме; |
| 16. |  | - | черв'ячна передача з циліндричним черв'яком; |
| 17. |  | - | ланцюгова передача (без уточнення типу ланцюга). |
| З'єднання деталей з валом |
| 18. |  | - | вільне при обертанні; |
| 19. |  | - | рухоме без обертання; |
| 20. |  | - | глухе. |
| Підшипники: ковзання. |
| 21. |  | - | радіальний; |
| 22. |  | - | радіальний самовстановний; |
| 23. |  | - | радіально-упорний односторонній; |
| 24. |  | - | радіально-упорний двосторонній; |
| 25. |  | - | упорний односторонній кінцевий; |
| 26. |  | - | упорний односторонній проміжний; |
| 27. |  | - | упорний двосторонній кінцевий; |
| 28. |  | - | упорний двосторонній проміжний. |
| кочення |
| 29. |  | - | підшипник кочення радіальний шариковий; |
| 30. |  | - | підшипник кочення радіальний роликовий; |
| 31. |  | - | підшипник кочення радіальний шариковий самовстановний; |
| 32. |  | - | підшипник кочення радіальний роликовий самовстановний; |
| 33. |  | - | підшипник кочення радіально-упорний односторонній шариковий; |
| 34. |  | - | підшипник кочення радіально-упорний подвійний шариковий; |
| 35. |  | - | підшипник кочення радіально-упорний роликовий; |
| 36. |  | - | підшипник кочення радіально-упорний роликовий двосторонній; |
| 37. |  | - | підшипник кочення упорний одинарний; |
| 38. |  | - | підшипник кочення проміжний шариковий; |
| 39. |  | - | підшипник кочення подвійний проміжний; |
| 40. |  | - | упорний роликовий; |
| 41. |  | - | упорний роликовий проміжний. |
| Муфти для з'єднання валів. |
| 42. |  | - | глуха; |
| 43. |  | - | глуха із запобіжником від перевантажень; |
| 44. |  | - | еластична; |
| 45. |  | - | шарнірна; |
| 46. |  | - | телескопічна; |
| 47. |  | - | плаваюча; |
| 48. |  | - | зубчаста; |
| 49. |  | - | запобіжна; |
| 50. |  | - | кулачкова одностороння; |
| 51. |  | - | кулачкова двостороння; |
| 52. |  | - | конусна одностороння; |
| 53. |  | - | конусна двостороння; |
| 54. |  | - | дискова одностороння; |
| 55. |  | - | дискова двостороння; |
| 56. |  | - | дискова з колодками; |
| 57. |  | - | дискова з розжимним кільцем. |
| Гальма. |
| 58. |  | - | конусні; |
| 59. |  | - | стрічкові; |
| 60. |  | - | дискові; |
| 61. |  | - | колодкові. |

Лабораторна робота № 2

Визначення кутів підйому різьб та зусилля на рукоятці гвинтового технічного домкрата

Мета роботи:

вивчення будови та технічних характеристик гвинтового телескопічного домкрата.

Домкрати - вантажопідйомні пристрої для переміщення вантажу на незначну відстань.

Як самостійне обладнання домкрати використовують в будівництві на монтажних і ремонтних роботах, для переміщення та вивірки конструкцій при їх установленні та ін.

Рис. 1 - Схема домкрата

1 - стопор; 2 - корпус; 3 - заскочка; 4 - храпове колесо;

5 - гайка; 6 - гвинт зовнішній; 7 - рукоятка; 8 - опорна головка; 9 - гвинт внутрішній.

Розрахунки.

- Середній діаметр гвинтової різьби, мм:

внутрішнього гвинта

зовнішнього гвинта

- Кути підйому середньої гвинтової лінії:

внутрішнього гвинта

зовнішнього гвинта

- Зусилля на рукоятці домкрата

При заданому коефіцієнті тертя гвинта в гайці  кут тертя буде

Довжина рукоятки за умовою

Тому зусилля на кінці рукоятки складає:

.

- ККД домкрата:

При заданій вантажопідйомності домкрата ККД визначається як

Одержані дані занести до табл. 1.

Таблиця 1

| № п/п | Показники | Символ | Од. вимі-рювання | Кількість одиниць | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутрішній гвинт: |  |  |  |  |
|  | зовнішній діаметр |  | мм |  |  |
|  | внутрішній діаметр |  | мм |  |  |
|  | середній діаметр |  | мм |  |  |
|  | шаг різьби |  | мм |  |  |
|  | напрям різьби |  |  |  |  |
| 2. | Зовнішній гвинт: |  |  |  |  |
|  | зовнішній діаметр |  |  |  |  |
|  | внутрішній діаметр |  | мм |  |  |
|  | середній діаметр |  | мм |  |  |
|  | шаг різьби |  | мм |  |  |
|  | напрям різьби |  |  |  |  |
| 3. | Кут тертя гвинта в гайці |  |  |  |  |
| 4. | Кут підйому різьби |  |  |  |  |
|  | внутрішнього гвинта |  |  |  |  |
|  | зовнішнього гвинта |  |  |  |  |
| 5. | Зусилля на рукоятці |  | Н |  |  |
| 6. | ККД домкрата |  | % |  |  |

Лабораторна робота № 3

Визначення вантажопідйомності гідравлічного домкрата

Рис. 1 - Схема домкрата

1 - робочий циліндр; 2 - корпус; 3 - підіймальний поршень; 4 - зливний кран; 5, 10 - нагнітальний і всмоктувальний клапани; 6 - насосний циліндр; 7 - насосний плунжер; 8 - двоплечий важіль; 9  - місткість для робочої рідини.

Розрахунки.

- Вантажопідйомність домкрата.

Для розрахунку дано:

довжина рукоятки ,

зусилля на кінці рукоятки ,

ККД механізму .

Тому вантажопідйомність домкрата буде:

- Розрахунок швидкості підйому вантажу.

Дано:

Кількість подвійних качань рукоятки насосу за хвилину .

Коефіцієнт подачі масла .

З урахуванням цих даних швидкість підйому вантажу складає:

- Розрахунок часу підйому вантажу:

- Передаточне число домкрата:

Одержані дані занести до табл. 1.

Таблиця 1

| № п/п | Показник | Символ | Од. вимі-рювання | Кількість одиниць | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Діаметр поршня |  | мм |  |  |  |
| 2. | Хід поршня |  | мм |  |  |  |
| 3. | Діаметр плунжера |  | мм |  |  |  |
| 4. | Хід плунжера |  | мм |  |  |  |
| 5. | Довжина малого плеча рукоятки |  | мм |  |  |  |
| 6. | Довжина великого плеча рукоятки |  | мм |  |  |  |
| 7. | Зусилля на рукоятці |  | Н |  |  |  |
| 8. | Зовнішній діаметр гвинта |  | мм |  |  |  |
| 9. | Внутрішні діаметр гвинта |  | мм |  |  |  |
| 10. | Середній діаметр гвинта |  | мм |  |  |  |
| 11. | Крок різьби гвинта |  | мм |  |  |  |
| 12. | Вантажопідйомність домкрата |  | КН |  |  |  |
| 13. | Швидкість підйому |  | мм с |  |  |  |
| 14. | Час підйому |  | С |  |  |  |
| 15. | Загальне передаточне число |  |  |  |  |  |

Лабораторна робота № 4

Визначення технічних показників механічного редуктора

1 - ведучий вал; 2 - проміжний вал; 3 - ведений вал;

4 - підшипники; 5 - корпус.

Розрахунки.

1. Розрахунок параметрів веденого колеса з числом зубців.

Модуль зачеплення

діаметр ділильного кола

діаметр кола впадин

діаметр кола виступів

висота головки зуба

висота ніжки зуба

висота зуба

- Розрахунок діаметрів кіл інших коліс.

Модуль зачеплення ведучої пари

діаметр ділильного кола ведучого колеса

першого проміжного колеса

другого проміжного колеса

міжцентрова відстань

- Розрахунок потужності на ведучому валу редуктора.

Для розрахунку дано:

Потужність на веденому валу

частота обертання веденого вала

ККД однієї зубчатої пари

ККД одного підшипника кочення

коефіцієнт залежний від колової швидкості, точності виготовлення передачі

На основі цих даних загальний ККД передачі

Отже потужність на ведучому валу редуктора

- Розрахунок загального передаточного числа редуктора

- Число обертів ведучого вала

- Крутний момент на ведучому валу

Таблиця 1

| № п/п | Показники | Символ | Од. вимі-рювання | Кількість одиниць | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Число ступенів редуктора |  | шт. |  |  |
| 2. | Діаметри ділильних кіл |  | мм мм мм мм |  |  |
| 3. | Типи шпонок |  |  |  |  |
| 4. | Число зубців колес |  | шт. шт. шт. шт. |  |  |
| 5. | Діаметри валів: ведучого проміжного веденого |  | мм мм мм |  |  |
| 6. | Міжцентрова відстань |  | мм |  |  |
| 7. | ККД передачі |  | % |  |  |
| 8. | Потужність на ведучому валу |  | Квт |  |  |
| 9. | Кількість обертів ведучого вала |  | об./хвил. |  |  |
| 10. | Крутний момент на ведучому валу |  | Н.м. |  |  |

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

- Заблонский К.И. Детали машин. - М., 1986. - 343 с.

- Гальперин М.И., Домбровский Н.Г. Строительные машины. - М., 1985. - 359 с.

- Атаев С.С. и др. Технология и механизация строительного производства. - Т.2.  - М., 1985. - 359 с.

- Добронравов С.С. и др. Машины для городского строительства. М.: Высш. школа, 1995. - 365 с.

- Онищенко О.Г., Помазан В.М. Будівельна техніка: Навч. посібник. - К.: Урожай, 1999. - 300 с.