3. РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНА РОБОТА № 3

РОЗРАХУНОК ПЕРЕХІДНИХ ПРОЦЕСІВ У ЛІНІЙНИХ

ЕЛЕКТРИЧНИХ КОЛАХ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ

Мета роботи

- оволодіти класичним методом розрахунку

- розрахувати струм i(t) і напруги uC(t), uL(t) класичним методом при перехідному процесі під час послідовного замикання двох ключів.

3.1. Підготовка до роботи

3.1.1 Накреслити схему кола відповідно при послідовному замиканні 1-го і 2-го ключів з вказівкою позитивного напряму струму i1(t) і позитивних напрямів напруг на реактивних елементах.

3.1.2. Вихідні дані для розрахунку наведені в табл.3 (варіант відповідає номеру студента за списком у груповому журналі); схеми, які необхідно розрахувати, наведені на рис. 3÷4. Номер схеми визначається таким чином: студенти, що мають парний номер свого варіанта, розраховують схему рис.3.1, непарний – схему рис.3.2.

3.2. Робоче завдання

3.2.1. Розрахувати струм i(t) і напруги uC(t), uL(t) класичним методом під час замикання першого ключа.

3.2.2. Розрахувати струм i(t) і напругу uC(t) для схеми рис.3.1 (або uL(t) для схеми 3.2) класичним методом під час замикання другого ключа.

3. Побудова залежності струму i(t) для моментів часу відповідно:

0; 0,25·τ1; 0,5·τ1; 0,75·τ1; τ1;                0; 0,25·τ2; 0,5·τ2; 0,75·τ2; τ2.

Примітка: другий ключ замикається тоді, коли від моменту замикання першого ключа пройшов час t=(1 ((1 – стала часу перехідного процесу від замикання першого ключа). Якщо корені характеристичного рівняння комплексно спряжені, то сталу часу розраховують за формулою: , де  – період і кругова частота вільних коливань перехідного процесу. Якщо корінь характеристичного рівняння – дійсне від’ємне число, то стала часу має вигляд – .

# Text boxes

uC(t)

uL(t)

uL(t)

uC(t)

Е

Е

2

Рис.3.2

i(t)

C

L

R

1

Рис.3.1

2

i(t)

C

L

R

1