ТЕМА 4. ЕКОНОМІКА КАПІТАЛЬНОГО

БУДІВНИЦТВА

##### Питання для теоретичної підготовки

1. Капітальне будівництво – галузь матеріального

виробництва

2.  будівельне проектування

3. СИСТЕМА ЦІНОУТВОРЕННЯ В БУДІВНИЦТВІ

4. кошторисна ВАРТІСТЬ БУДІВНИЦТВА

5. ІНВЕСТОРСЬКА Кошторисна документація

6.  Ефективність капітальних вкладень

7. Ефективність реальних інвестицій

| Ключові терміни і поняття |
| --- |
| капітальне будівництво етапи будівництва інвестиції інвестор замовник забудовник підрядчик проектувальник тендер оферта спосіб будівництва ескізний проект проект, робочий проект ТЕО робоча документація ДБН, РЕКН кошторисна вартість прямі витрати загальновиробничі витрати кошторисний прибуток | питомі капіталовкладення кошториси: локальні, об’єктні, зведені, договірна ціна ціна тендерної пропозиції ефективність капіталовкладень: загальна і порівняльна звичайний строк окупності рентабельність капіталовкладень інтегральний ефект ефективність інвестицій: статична та динамічна системи оцінки грошові потоки ставка дисконту дисконтований дохід чиста поточна вартість індекс доходності період окупності внутрішня норма доходності |

# Теоретичні положення теми

  - Капітальне будівництво – галузь

матеріального виробництва

Капітальне будівництво  – це галузь матеріального виробництва в якій створюються нові й відновлюються діючі основні фонди народного господарства як виробничого, так і невиробничого призначення у вигляді готової товарної будівельної продукції.

Товарною будівельною продукцією є закінчені й підготовлені до введення в експлуатацію побудовані або реконструйовані підприємства, виробничі потужності, очисні споруди, мережі тощо.

Галузь об'єднує будівельну індустрію, діяльність замовників, підрядчиків, проектні, науково-дослідні інститути та організації. У ній беруть участь різні галузі національної економіки, що забезпечують будівництво металоконструкціями, цементом, лісоматеріалами, машинами, транспортом, пальним, енергетичними ресурсами.

Будівельне виробництво охоплює комплекс будівельних та монтажних робіт, що виконуються в три етапи:

1. Підготовка будівництва — техніко-економічні дослідження доцільності будівництва; проектування і інженерно-технічна підготовка до будівництва.

2. Безпосереднє виконання будівництва — сполучення всіх технологічних елементів будівельного процесу з метою створення будівельної продукції.

3. Реалізація товарної будівельної продукції — введення закінчених будівництвом об'єктів в експлуатацію і передача їх замовнику як основних виробничих і невиробничих фондів.

Економічна суть будівельного процесу полягає в одночасних і поточних  витратах на його здійснення.  До одночасних витрат відносять витрати на основні фонди будівельних організацій, матеріальні запаси в обігових коштах, незакінчене будівництво. Поточні витрати безпосередньо пов'язані з будівництвом об’єкта: основна й додаткова заробітна плата  робітників,  вартість  експлуатації  будівельних  машин   і механізмів, вартість матеріалів,  виробів, конструкцій тощо. Вони складають собівартість будівельно-монтажних робіт.

Специфічність системи розрахунків за  будівельну продукцію суттєво відбивається на організації управління, фінансування та кредитування будівництва. Взаємовідносини учасників інвестиційного процесу регламентуються системою договорів та законодавчими актами. Закон України  «Про інвестиційну діяльність» визначає інвестиції як вкладення капіталу (майнових та інтелектуальних цінностей) в об'єкти підприємницького та іншого видів діяльності з метою його подальшого збільшення, отримання соціального ефекту та ін.

Реальні інвестиції – це вкладання коштів (майна) у реальні активи — матеріальні й нематеріальні. Вкладання коштів у різні фінансові активи (інструменти фінансового ринку) розглядають як фінансові  інвестиції, серед яких превалюють цінні папери. Інвестиції, пов’язані з науково-технічним прогресом, відносять до інновацій. Вкладання у  відтворення основних фондів (будинків, споруд, мереж тощо) називають  капітальними вкладеннями.

Головним мотивом інвестування будівництва є одержуваний прибуток (дохід) інвестора. Інвестор може виступати в ролі замовника, кредитора, покупця, забудовника. Замовник - це учасник контракту, який визначає умови складання контракту, приймає закінчені роботи і здійснює розрахунки за них з підрядчиком. На відміну від замовника забудовник є власником земельної ділянки під забудівлю. Підрядчик - учасник будівництва, який бере зобов’язання на свій ризик і за обумовлену ціну виконати передбачені контрактом роботи і передати їх замовнику у встановлені строки. Учасником підрядного контракту можуть бути і субподрядчики, які виконують спеціальні й окремі види робіт за домовленістю з генеральним підрядчиком. Окремі види проектних та будівельно-монтажних робіт, інженерних вишукувань для будівництва потребують відповідної атестації виконавця і здійснюються за ліцензією.  Головними умовами контракту є термін будівництва об'єкта (виконання робіт, послуг) і ціна робіт (послуг), виконання яких здійснює підрядчик.

Організаційні форми будівництва: господарський та підрядний спосіб, будівництво об'єктів "під ключ", тендерні торги (конкурси).

За господарським способом будівництва всі будівельно-монтажні роботи виконує будівельна ділянка, ремонтно-будівельний цех або інший структурний підрозділ підприємства, для якого будується об'єкт. Основним способом будівництва є підрядний — ведення робіт постійно діючими підрядними будівельними організаціями за договіром підряду із замовником. Замовник надає підрядчику будівельний майданчик, затверджену проектно-кошторисну документацію, забезпечує своєчасне фінансування будівництва та постачання технологічного устаткування.

При будівництві об’єктів "під ключ" генеральна підрядна будівельна організація виконує функції замовника і бере на себе всю відповідальність за будівництво об'єкта.

Вибір проектувальників, підрядчиків, постачальників виконується на конкурсній основі шляхом проведення конкурсів (тендерів), що сприяє розвитку ринкової конкуренції і дозволяє замовнику вибрати найбільш вигідні пропозиції. Для участі в тендері претенденти (підрядчики) подають конкурсні пропозиції (оферти). Оферта — це поданий претендентом тендерному комітету комплект документів, що містять пропозиції та умови, за якими він погоджується виконати замовлення. При проведенні тендерних торгів або шляхом прямої домовленності сторін залежно від складу витрат визначається договірна ціна контракту.

4.2  будівельне проектування

Норми проектування визначені у державних будівельних нормах "Проектування. Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва ДБН А.2.2-3-2004" (чинні від 01.07.2004р.). Ці норми встановлено на нове будівництво, реконструкцію та технічне переоснащення об'єктів виробничого і цивільного призначення. Вимоги цих норм є обов'язковими для застосування  суб'єктами господарської діяльності у галузі будівництва незалежно від форм власності.

Рис. 4.1 - Види проектної документації

Ескізний проект розробляють, керуючись Положенням про ескізний архітектурний проект (наказ Держбуду України від 23.10.91 N 51-839/1).  У ньому відворюють принципові рішення містобудівних, архітектурних,  функціональних, екологічних завдань, розрахунок вартості будівництва та оцінку ефективності інвестицій.

Техніко-економічне обґрунтування (ТЕО) розробляєть для об'єктів виробничого призначення, що потребують детального обґрунтування відповідних рішень та визначення варіантів і доцільності будівництва.

Техніко-економічний розрахунок (ТЕР) застосовують для технічно нескладних об'єктів виробничого призначення. Він обґрунтовує потужність виробництва, забезпечення сировиною, матеріалами, паливом, водою тощо. Обов'язковою спеціальною частиною ТЕО є оцінка впливів діяльності на навколишнє середовище (ОВНС).

Проект (П) розробляють для визначення містобудівних, архітектурних, екологічних, технологічних, інженерних рішень об'єкта, кошторисної вартості будівництва і ТЕП на підставі завдання, вихідних даних та схваленої попередньої стадії проектування.

Робочий проект (РП) розробляють для технічно нескладних об'єктів. РП складають з двох частин - затверджувальної та робочих креслень. До його складу має входити розділ ОВНС (ДБН А.2.2-1-2003).

Робоча документація (Р) розробляється для виконання БМР і складає:

робочі креслення згідно з вимогами нормативних документів - А.2.4 "Система проектної документації для будівництва" (СПДБ); паспорт опоряджувальних робіт; кошторисну документацію; специфікацію обладнання, виробів і матеріалів за ДСТУ Б А.2.4-10 та ін.

Вартість проектних робіт і послуг визначається за "Правилами визначення вартості проектно-пошукових робіт для будівництва, що здійснюється на території України" ДБН Д.1.1-7.

За наявності позитивного висновку комплексної державної експертизи ЕП, ТЕР, П, РП підлягають затвердженню.

Особливості проектування систем водопостачання та водовідведення обумовлені вимогами щодо якості і напору води в мережі, коливанням попиту споживачів та їх чисельністю тощо. Основним вимірником кількості води для об'єкта водопостачання є середньодобова витрата води.

Середньодобова витрата води на господарсько-питні потреби населеного пункту

Qср = qнас Nжит ,

де qнас — середня норма витрат води на одного жителя за добу (питома норма водоспоживання);

Nжит — розрахункове число жителів, що повинно прийматися відповідно до проекту планування міста .

Питома норма водоспоживання населення складається з витрат  води на всілякі потреби і залежить від характеру санітарно-технічного устаткування будинків, рівня благоустрою житла,  життєвого цикла сім’ї, забезпеченості абонентів приладами обліку води. Динаміка цих факторів викликає необхідність періодично переглядати норми водоспоживання.

Таблиця 4.1- Норми водоспоживання, літрів/ 1 люд. на добу.

внутрішні водопровід, каналізація і центральне гаряче

водопостачання                                                          275-400

те ж, і ванни з газовими водонагрівачами                180-230

те ж, і ванни, що працюють на твердому паливі      150-180

те ж, без ванн, але при газифікації	                         130-160

те ж, без ванн	                                                        125-150

будинки, не обладнані водопроводом і каналізацією,

з використанням води з водорозбірних колонок        30-50

«Максимальна добова витрата» визначає проектну виробничу потужність  водопроводу за умов задовольнення загальної потреби міста в годину максимального водоспоживання.

Добова витрата води в дні найбільшого водоспоживання

Qмакс = q макс N жит,

Q макс визначають  за формулою

Qмакс =  k макс Q,

де  k макс — коефіцієнт добової нерівномірності, дорівнює відношенню найбільшї за рік добової витрати до середньої.

Найменша добова витрата

Q хв = k хв Q ,

де k хв  — коефіцієнт добової нерівномірності, дорівнює відношенню найменшої за рік добової витрати до середньої.

До максимальної добової витрати додають витрати на господарсько-питні потреби робітників під час їхнього перебування на виробництві; виробничі потреби підприємств; поливання  площ, вулиць, зелених насаджень; підтримку тиску  води в мережі на випадок пожежогасіння.

Проектувальники одержують ймовірну сумарну витрату води всіма можливими споживачами як загальні для всього об'єкта в цілому, так і за окремими категоріями споживачів відповідно до вимог якості води.

Проектування каналізації починають з розрахунку норм водовідведення.

Норма середньодобового водовідведення —

середня добова кількість стічних вод  на одного жителя,

або кількість стічних вод  на одиницю продукції.

У районах житлової забудови норми водовідведення приймають відповідно до норм водоспоживання. У норми водовідведення включають всі стічні води, що утворюються в житлових і громадських будинках (поліклініках, лазнях, пральнях, дитячих, шкільних установах тощо).

Норми середньодобового водовідведення

побутових районів житлової забудови

населених пунктів, л/добу на одного  жителя

Забудова будинками, обладнаними внутрішнім водопроводом і каналізацією без ванн                                                                 125—160

Забудова будинками, обладнаними водопроводом, каналізацією і ваннами з  місцевими водонагрівачами                                    60—230

Забудова будинками, обладнаними внутрішнім водопроводом,

каналізацією і централізованим гарячим водопостачанням   250—350

Примітка. 1. У неканалізованих районах норма водовідведення 25 л/добу на 1 жителя.

На максимум водоспоживання (з урахуванням коефіцієнтів каналізування та водовідведення) проектуються також каналізаційної мережі та очисні споруди.

4.3 система Ціноутворення в будівництві

Відповідно до «Основних положень (концепції) ціноутворення в будівництві» в Україні впроваджено однорівневу систему ціноутворення на всіх стадіях інвестування. Замість ДБН IV-16-98, частини I, II з 1.10.2000 р. введено «Правила визначення вартості будівництва» ДБН Д 1.1-1-2000.

З метою  удосконалення  кошторисно-нормативної  бази з 1 липня 2002 р. введено Доповнення N 3 (наказ Держбуду України від 7.05.2002р. № 80).

Ці правила мають обов'язковий характер при визначенні вартості об'єктів, будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств і організацій державної власності. По об'єктах, будівництво яких здійснюється за рахунок інших джерел фінансування, ці норми мають рекомендаційний характер, і їх застосування обумовлюється контрактом.

Систему ціноутворення в будівництві створюють кошторисні нормативи, правила визначення вартості будівництва і складання інвесторської кошторисної документації.

Інвесторська кошторисна документація - це сукупність кошторисів (кошторисних розрахунків), відомостей кошторисної вартості пускових комплексів, черг будівництва, зведень витрат, пояснювальних записок до них та відомостей ресурсів, складених на стадії розробки проектної документації.

Завдання кошторисного нормування і ціноутворення в будівництві полягає у визначенні вартості будівництва на всіх стадіях інвестування; підвищенні ефективності капітальних вкладень, забезпеченні економії фінансових та інших ресурсів, впровадженні досягнень науки і техніки, передового вітчизняного і закордонного досвіду в будівельному виробництві, застосуванні нових матеріалів, виробів і конструкцій, організаційних заходів.

Рис. 4.2 - Кошторисні нормативи

Загальнодержавні будівельні кошторисні нормативи обов'язкові для застосування всіма організаціями, установами і підприємствами незалежно від їх відомчої належності і форм власності при визначенні вартості будов (об'єктів), будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств, установ і організацій державної власності. Відомчі кошторисні нормативи застосовують в тій галузі, для якої вони розроблені. Індивідуальні норми затверджуються і застосовуються тільки для об'єкта за певним проектом.

Кошторисні  нормативи  поділяються на елементні й укрупнені.

До елементних кошторисних нормативів належать:

- ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи (РЕКН) (ДБН Д.2.2-99);

- ресурсні елементні кошторисні норми на монтаж устаткування (РЕКНМУ) (ДБН Д.2.3-99);

- ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи (РЕКНр) (ДБН Д.2.4-2000);

- ресурсні елементні кошторисні норми на реставраційно-відновлювальні роботи (РЕКНрв) (ДБН Д.2.5-2001);

- ресурсні елементні кошторисні норми на пусконалагоджувальні роботи (РЕКНпн) (ДБН Д.2.6-2000);

- ресурсні  кошторисні норми експлуатації будівельних машин і механізмів (РКНЕМ) (ДБН Д.2.7-2000).

До укрупнених кошторисних нормативів належать укрупнені ресурсні кошторисні норми (УРКН):

- на будівлі і споруди в цілому;

- на частини будівель і споруд, конструкції та види робіт.

- збірник районних кошторисних цін на природні матеріали, вироби та конструкції – (ЗРКЦ 4.04.-97)

- збірник єдиних середніх кошторисних цін на місцеві будівельні матеріали, вироби та конструкції (ЗЄКЦ-97).

Кошторисною нормою називається сукупність ресурсів (трудовитрат, часу роботи будівельних машин і механізмів, витрат матеріалів, виробів і конструкцій), встановлена на прийнятий вимірник будівельних або монтажних робіт, а також конструкцій, виражена, як правило, у натуральних (фізичних) величинах або у відносній формі (у вигляді коефіцієнтів).

Система   ціноутворення в будівництві базується на нормативно-розрахункових показниках (ресурсних елементних кошторисних нормах) і поточних цінах трудових та матеріально-технічних ресурсів. На  підставі норм і поточних цін на трудові та матеріально-технічні ресурси визначаються прямі витрати у вартості будівництва.

Решта витрат кошторисної вартості визначається розрахунково:

- загальновиробничі витрати;

- кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель  і  споруд;

- проектні та пошукові роботи;

- кошторисний прибуток;

- кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва;

- додаткові витрати, пов'язані з інфляційними процесами тощо.

Кошторисні норми витрат будівельних матеріалів, виробів і конструкцій,  наведені в РЕКН,  РЕКНМУ, РЕКНр, РЕКНрв, і поточні ціни, одиничні розцінки є нормативною базою для визначення прямих витрат на матеріальні ресурси.

4.4 Кошторисна вартість будівництва

Кошторисна вартість будівництва – це сума коштів, необхідних для його здійснення відповідно до проектних матеріалів.

Вартість будівництва складають різні види витрат. До безпосередніх витрат належать кошти, які витрачаються на розробку проектно-кошторисної документації (гл. 12 ЗКР) і на спорудження об'єкта (як прямі, так і загальновиробничі витрати) (гл. 2 - 7 ЗКР).

До супутніх витрат належать кошти, необхідні для будівництва в цілому:

- підготовка території будівництва (гл. 1 ЗКР);

- зведення та  розбирання  тимчасових  будівель  і споруд (гл. 8 ЗКР);

- додаткові витрати при виконанні БМР  робіт (гл. 9 ЗКР);

- інші роботи та витрати (гл. 9 ЗКР);

- утримання  служби  замовника та авторський нагляд (гл. 10 ЗКР);

- підготовка експлуатаційних кадрів (гл. 11 ЗКР).

Вартість будівництва розраховують за двома рівнями цін:

- базисним (постійним) за допомогою діючих кошторисних норм і цін;

- поточним рівнем за цінами, що склалися на час розрахунку і їх рівнем на період здійснення будівництва за індексами вартості.

Рис. 4.3 - Методи визначення кошторисної вартості

Ресурсний метод – це калькулювання в поточних цінах і тарифах, яке дозволяє визначити кошторисну вартість в ході здійснення будівництва.

Ресурсно-індексний метод – це сполучення ресурсного методу із системою індексів цін на ресурси, використовувані в будівництві.

Базисно-індексний метод – це використання системи поточних і прогнозних індексів цін шляхом перемножування базисної вартості капітальних вкладень на відповідний індекс по галузі.

Базисно-компенсаційний метод – це розрахунок кошторисної вартості за базисним рівнем цін на початок будівництва з уточненням цих розрахунків у процесі будівництва за рівнем цін, що склалися на ринку:

Ц баз.комп. = Ц баз. + Д к.ф.

Кошторисна вартість за економічним змістом включає прямі витрати; загальвиробничі витрати і кошторисний прибуток.

##### Рис. 4.4 - Складові кошторисної вартості

1. Прямі витрати (ПВ) враховують у своєму складі заробітну плату робітників (Взп), вартість експлуатації будівельних машин і механізмів (Ве.м.) та вартість матеріалів,  виробів, конструкцій (Вм):

ПВ =  Взп + Ве.м.+ Вм.

2.Загальвиробничі витрати – це витрати, які включають до виробничої собівартості БМР, зв'язані зі створенням загальних умов будівництва, його організацією, управлінням та обслуговуванням.

3. Кошторисний прибуток – враховує економічно обґрунтовану величину прибутку підрядної організації від виконання будівельних і монтажних робіт.

1. Порядок визначення елементів прямих витрат (ПВ)

Кошторисна заробітна плата (основна і додаткова), що наводиться в прямих витратах у локальних кошторисах, вираховується окремо для робітників-будівельників і монтажників, робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні будівельних машин і механізмів, робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні автотранспортних засобів при перевезенні ґрунту і будівельного сміття. Розрахунок  кошторисної зарплати виконують на підставі нормативно-розрахункових  трудовитрат і вартості людино-години, яка відповідає середньому нормативному розряду робіт для робітників-будівельників, монтажників  та середньому нормативному розряду робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні будівельних машин і механізмів.

(За рекомендаціями Держбуду України на 1.01.2005р вартість людино-години 4,79 грн,  що  відповідає 3,8 розряду складності робіт у будівництві та  зарплаті 800 грн. на міся; 3,66 грн. для 1-го  8,76 грн. для 8-го розряду ).

Існує кілька методів визначення кошторисної  заробітної  плати:

1-й метод – при застосуванні ресурсного методу (в поточних цінах) розрахунок ведуть на основі показників трудомісткості робіт:

де З - кошторисна  заробітна  плата за поточним рівнем цін, що враховується у складі прямих витрат, тис. грн.;

Т – трудомісткість робіт робітників і механізаторів, люд.год.;

Зф – фактична (на момент розрахунку) або прогнозована середньомісячна оплата праці одного робітника грн.;

t – середньомісячна кількість робочих годин при 40-годинному робочому тижні, год/міс.

2-й метод – визначення розміру коштів на оплату праці у складі прямих витрат на основі встановлюваної законодавством мінімальної заробітної плати:

Тут З – кошторисна зарплата за поточним рівнем цін по об'єкті, що враховується у складі прямих витрат локального кошторису, тис. грн.;

Зmin – розмір мінімальної зарплати на даний момент;

Кр – районний коефіцієнт до заробітної плати за законодавством;

Кв – коефіцієнт, що враховує інші виплати (вислуга років, додаткова відпустка, премія, доплати, надбавки).

3-й метод – розрахунок на основі кошторисної величини заробітної плати, врахованої за діючою нормативною базою:

З= (Зб + Зм)*Іпр,

де Зб і Зм – сумарна по об'єкту будівництва  величина основної заробітної плати, відповідно робітників і механізаторів по кошторисних нормах і цінах;

Iпр – індекс поточного рівня коштів на оплату праці в будівництві за станом на розрахунковий період.

Кошторисну вартість експлуатації будівельних машин і механізмів зайнятих у будівельному виробництві, в прямих витратах визначають виходячи з нормативного часу їх  роботи,  необхідного для виконання встановленого обсягу будівельних та монтажних робіт, вартості експлуатації будівельних машин і механізмів за одиницю часу їх застосування (машино-година) в поточних цінах.

У вартості експлуатації будівельних машин і механізмів у тому числі зазначається заробітна плата робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні будівельних машин і механізмів.

Вартість машино-години в поточних цінах розраховують на підставі трудових і матеріальних ресурсів, наведених в РКНЕМ, та поточних цін на них з доданням амортизаційних відрахувань на повне відновлення будівельних  машин і механізмів,  вартості матеріальних ресурсів на заміну частин, що швидко спрацьовуються, ремонт і технічне обслуговування, перебазування, а також податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів.

Час використання робітниками-будівельниками та монтажниками механізованих виробничих знарядь (пальники газопламеневі, вібратори поверхневі, машини мозаїчно-шліфувальні, машини  електрозачищувальні,  трамбівки пневматичні тощо) включено до норм трудовитрат робітників-будівельників та монтажників і виділено в  РЕКН  для розрахунку  вартості  енергоносіїв, мастильних матеріалів та гідравлічної рідини у складі прямих витрат на матеріальні ресурси.

Амортизаційні відрахування, витрати на ремонт та переміщення механізованих виробничих знарядь враховані у складі загальновиробничих витрат.

Кошторисну вартість будівельних матеріалів  у  прямих  витратах  визначають на підставі нормативної потреби в них, розрахованої виходячи з обсягів робіт, передбачених робочими кресленнями, та відповідних поточних цін.

Поточні ціни на матеріальні ресурси приймають за рівнем, що склався в регіоні за цінами виробників. Поточні ціни на матеріали для    будівництва визначають за ціною франко-приоб'єктний склад будівельного майданчика і на встановлену одиницю виміру.

Витрати на доставку матеріальних ресурсів обчислюють або калькуляційним методом, або за усередненими показниками вартості  транспортних  витрат на 1 т відповідного будівельного вантажу за  середньою відстанню перевезень, що надаються Держбудом.

У складі кошторисної вартості матеріальних ресурсів враховують   заготівельно-складські витрати, які розраховують за відсотком,   рекомендованим Держбудом, що встановлено до кошторисної вартості матеріалів  франко-приоб'єктний  склад:

- для  будівельних,  сантехнічних, електротехнічних матеріалів, виробів та конструкцій - 2 відсотки;  - для металоконструкцій - 0,75 відсотка.

У кошторисах вартості будівництва вказується дата, станом на яку приймаються поточні ціни на трудові й матеріально-технічні ресурси.

Поточний рівень кошторисних цін на матеріали визначають також  за кошторисними цінами базісного рівня, які наведено у збірниках:

- районних кошторисних цін на привізні матеріали, вироби і конструкції;

- єдиних для України середніх кошторисних цін на місцеві будівельні матеріали, вироби і конструкції.

2. Правила визначення загальновиробничих витрат (ЗВ)

Загальновиробничі витрати – це витрати будівельно-монтажної організації, що включають до виробничої собівартості будівельно-монтажних робіт з урахуванням положень методичних рекомендацій з формування собівартості БМР, затверджених наказом Держбуду України від 07.05.2002 № 81. Перелік загальновиробничих витрат, що враховані усередненими показниками, наведено у додатку 19 ДБН Д 1.1.-1-2000.

Для розрахунку ЗВ угруповують в три блоки:

- кошти на заробітну плату працівників;

- відрахування на соціальні заходи згідно із законодавством;

- решта статей ЗВ витрат.

Кошти на заробітну плату працівників розраховують, виходячи з трудовитрат працівників та  відповідної вартості людино-години.

Трудовитрати працівників визначають за формулою:

Тзв=Тпв х К,

де Тзв -  трудовитрати працівників,  люд.-год.;

Тпв - нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачаються в прямих витратах, яка враховує трудовитрати робітників, зайнятих на будівельно-монтажних роботах і на керуванні та обслуговуванні будівельних машин і механізмів, люд.-год.;

К - усереднений коефіцієнт переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачаються у прямих витратах, до трудовитрат працівників.

Вартість людино-години приймають у розмірі, рекомендованому Держбудом для будівництва, за п'ятим нормативним розрядом складності робіт в будівництві (на 1.01.2005 р. 5,65 грн.).

Усереднений коефіцієнт переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачаються у прямих витратах, до трудовитрат працівників, приймать за рекомендаціями Держбуду.

Відрахування на соціальні заходи визначають виходячи з норм, установлених законодавством, і кошторисної заробітної плати.

Кошти на покриття решти статей ЗВ визначають за формулою

Кр.зв = Тпв х П,

тут Кр.зв - кошти на покриття решти статей ЗВ витрат, грн.;

Тпв - нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачаються у прямих витратах, люд.-год.;

П - усереднений показник для визначення коштів на покриття решти статей ЗВ витрат, грн./люд.-год.

Усереднені показники призначені для здійснення будівництва підрядним способом. При здійсненні будівництва господарським способом застосовують знижувальний коефіцієнт 0,6.

В інвесторській кошторисній документації кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій визначають на підставі усереднених показників, наданих Держбудом для БМР.

3. Порядок визначення кошторисного прибутку

Розмір кошторисного прибутку приймають за рекомендованими Держбудом та  погодженими з Мінекономіки усереднених показників (додаток 12 ДБН Д.1.1.-1-2000), виражених у гривнях в розрахунку на одну  людино-годину  загальної  кошторисної трудомісткості

КП = Кпр*Тзаг;

де    Кпр - усереднений показник прибутку, грн на 1 люд.-год.

Т заг - загальна  кошторисна трудомісткість, люд.-год.

( Усереднені показники розміру кошторисного прибутку грн./ люд.-год.:

для промислових підприємств та об’єктів виробничого призначення 2,64;

складні інженерні споруди 3,30;   інженерні мережі та споруди 2,13).

Кошти на покриття ризику    визначається  відсотком від підсумку глав

1-12 ЗКР в межах показників затверджених Держбудом

(об’єкти промисловості 8,5%; інженерні мережі 3,0%).

Кошти на покриття додаткових витрат, зв'язаних з інфляційними процесами визначаються шляхом експертної оцінки, прогнозного рівня інфляції та відповідних показників щодо змінення вартості трудових, матеріально-технічних  ресурсів ,  які надаються Держбудом.

До розрахунку вартості будівництва включають встановлені чинним законодавством податки, збори, обов'язкові  платежі.

Договірна ціна – це вартість підрядних робіт за яку підрядна організація згодна виконати об'єкт замовлення. Тверді договірні ціни встановлюються тривалістю до 1,5 років. Динамічні ДЦ – є відкритими і можуть уточнюватися протягом усього терміну будівництва, без уточнення маси прибутку, врахованої в договірній ціні на початок будівництва. Періодичні договірні ціни встановлюються відкритими і мають елементи як динамічної, так і твердої договірних цін.

Після узгодження договірної ціни складають контракт на виконання робіт. У ньому вказується вид договірної ціни: тверда, динамічна або періодична; порядок та терміни уточнення договірної ціни; умови фіксування та розрахунків за обсяг виконаних робіт; гарантії замовника та підрядчика тощо.

4.5  інвесторська кошторисна документація

Для визначення кошторисної вартості будівництва  проектованих підприємств, будівель, споруд або їх черг складають інвесторську кошторисну документацію таких видів:

Рис.4.4 – Види кошторисів

Локальні кошториси є первинними кошторисними документами що складаються на окремі види робіт та  витрат  по будівлях  і  спорудах  або  по  загальномайданчикових  роботах на підставі  обсягів,  що   визначилися   при розробленні робочої документації.

Локальні кошторисні розрахунки складають на окремі види робіт  та витрат по будівлях і спорудах замість локальних кошторисів у тих випадках, коли обсяги  робіт  і  розміри  витрат  остаточно  не визначилися і підлягають уточненню.

Об'єктні кошториси об'єднують у своєму складі на об'єкт у цілому дані з локальних кошторисів. Об'єктні кошторисні розрахунки  об'єднують у своєму складі на об'єкт у цілому дані з локальних кошторисних розрахунків і локальних кошторисів та підлягають уточненню.

Кошторисні розрахунки на окремі види витрат складають у тих випадках, коли треба визначити, як правило, в цілому по будові кошти, необхідні для відшкодування тих витрат, що не враховані кошторисними  нормативами .

Зведені кошторисні розрахунки вартості будівництва підприємств,  будівель, споруд (або їх черг) складають на основі об'єктних кошторисів,   об'єктних кошторисних розрахунків і кошторисних розрахунків на окремі види витрат.

Зведення витрат - це кошторисний документ,  що об'єднує зведені кошторисні розрахунки вартості будівництва.

Відомість кошторисної вартості будівництва об'єктів, що входять у пусковий комплекс містить у собі кошторисну вартість  б'єктів, загальномайданчикових робіт та витрат, що входять до складу пускового комплексу.

Склад інвесторської кошторисної документації визначають залежно  від стадійності проектно-кошторисної документації, що розробляється, та технічної складності об'єкта.

Зведений кошторисний розрахунок (ЗКР) вартості  будівництва підприємств, будівель, споруд або їх черг - це кошторисний документ, що визначає повну кошторисну вартість будівництва всіх об'єктів, передбачених проектом або робочим проектом, включаючи кошторисну вартість будівельних і монтажних робіт, витрати на придбання устаткування,  меблів та інвентарю,  а також усі супутні витрати.

У зведених кошторисних розрахунках вартості виробничого та невиробничого будівництва кошти розподіляють по таких главах:

Глава 1. Підготовка території будівництва

Глава 2. Основні об'єкти будівництва

Глава 3. Об'єкти підсобного та обслуговуючого призначення

Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства

Глава 5. Об'єкти транспортного господарства і зв'язку

Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, каналізації, тепло- і газопостачання

Глава 7. Благоустрій та озеленення території

Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди

Глава 9. Інші роботи і витрати

Глава 10. Утримання служби замовника і авторський нагляд

Глава 11. Підготовка експлуатаційних кадрів

Глава 12. Проектні та пошукові роботи

Після підсумку глав 1–12 враховують:

кошторисний прибуток; кошти на покриття адміністративних витрат БМО;

кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва; кошти на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами; податки, збори, обов’язкові платежі.

Зведений кошторисний розрахунок складають в цілому на  будівництво, незалежно від числа генеральних підрядних будівельно-монтажних організацій, що беруть участь у ньому.

4.6  Ефективність капітальних вкладень

В даний час існує декілька методичних підходів до визначення економічної ефективності капітальних вкладень. Методика  порівняльної економічної ефективності використовує формулу модифікованих "приведених витрат". За цією формулою капітальні вкладення і собівартість приводять до однакової розмірності за допомогою нормативного коефіцієнта економічної ефективності капітальних вкладень, який затверджено Міністерством  економіки України.

Для оцінки загальної (абсолютної) економічної ефективності капітальних вкладень використовують такі показники:

- інтегральний ефект;

- індекс і норма рентабельності капіталовкладень ;

- строк окупності.

Інтегральний ефект (Еінт) – це сума різниці результатів, витрат і капіталовкладень за розрахунковий період, приведених до початкового року

Eінт =   kdt ,

де Pt  — результат у t-й рік;

Вt — витрати у t-й рік;

ІВ t — капіталовкладення у t-й рік;

k dt — коефіцієнт  дисконтування;

tp — розрахунковий період.

Коефіцієнт дисконтування (kdt ) при постійній нормі дисконту (Еk)

При змінній в часі нормі дисконту Kdt   визначають з урахуванням значення Ек окремо по кожному року інвестиційного циклу.

На підприємствах капітального будівництва як економічний результат (R,) приймають виручку від реалізації будівельної продукції.

При одноразових капіталовкладеннях та постійних за часом результатах витрат і нормі дисконту інтегральний ефект:

Еінт =  ,

де Р — річний результат;

В — річні витрати.

Річний інтегральний ефект за тривалий період (E рінт):

E рінт=Рt –Bt - EKо.

Індекс рентабельності капіталовкладень (Ір) — відношення суми дисконтової різниці результату і витрат до капітальних вкладень:

Ір =  .

Якщо інтегральний ефект капіталовкладень Еінт позитивний, то індекс рентабельності І р>1—  проект вважається економічно ефективним; якщо Еінт  та  Ір <1  — проект неефективний і недоцільний.

Норма рентабельності капіталовкладень (Ер) – це норма дисконту, при якій величина дисконтової різниці результату і витрат дорівнює дисконтованим капітальним вкладенням.

Норму рентабельності капіталовкладень знаходять за формулою

.

Отриману розрахункову величину Ер порівнюють з потрібною інвестору нормою рентабельності вкладень. Інвестиційний проект приймають коли значення Ер не менше потрібної інвестору величини. (Норму рентабельності також встановлює Мінекономіки України).

Якщо інвестиційний проект повністю фінансується за рахунок позики банку, то значення Ер вказує верхню межу припустимого рівня банківської процентної ставки, перевищення якого робить проект економічно неефективним.

У випадку, коли має місце фінансування з різних джерел, нижня межа значення Ер відповідає «ціні» капіталу, що авансується, яка може розраховуватись як середньоарифметична зважена величина виплат за користування капіталом, що авансується.

Термін окупності капіталовкладень (Ток) — тимчасовий період від початку реалізації проекту, за який капітальні вкладення покриваються сумарною різницею результатів і витрат. Термін окупності називають терміном відшкодування або повернення витрат:

.

# Порівняльна  ефективність

Для вибору оптимального з декількох альтернативних варіантів капітальних вкладень використовують показники порівняльної економічної ефективності, які враховують тільки ті вартісні частини, які змінюються за порівнювальними варіантами.

Критерієм вибору варіанта служить максимум інтегрального ефекту або мінімум  модифікованої  суми  приведених  витрат:

Вр=Е К + С=min,

де Е — постійна норма дисконту;

К — капітальні вкладення;

С — річні поточні витрати.

Термін окупності додаткових капіталовкладень  показує тимчасовий період, за який додаткові капітальні вкладення за більш дорожчим варіантом скуповуються за рахунок приросту економічних результатів, обумовленого реалізацією капіталовкладень.

Обернена величина терміну окупності являє собою коефіцієнт порівняльної ефективності, який порівнюється з нормативним.

При Ек >Ен  приймають більш капіталоємний  варіант.

4.7  Ефективність реальних інвестицій

Загальним критерієм ефективності інвестиційного проекту є рівень одержуваного прибутку на вкладений капітал. Під прибутковістю (доходністю) розуміють не просто приріст капіталу, а такий темп його приросту, який  повністю компенсує зміну купівельної спроможності грошей (інфляцію) протягом усього періоду експлуатації об'єкта інвестування; забезпечує мінімальний рівень прибутковості і покриває ризик інвестора, пов'язаний із здійсненням проекту; враховує ставку позичкового проценту, виплату дивідендів, тощо.

Існують дві системи оцінки  ефективності інвестицій :

- статистичні (прості),

- динамічні    (методи дисконтування).

Статичні методи визначають показники:

звичайний строк окупності капіталовкладень і просту норму прибутку.

1. Звичайний строк окупності інвестицій  (Ток), років – це розрахунковий період відшкодування  капіталовкладень (інвестицій) за рахунок прибутку:

Ток =  ,

де ІВ – інвестиції, капітальні вкладення;

Пр – прибуток від інвестиційної діяльності, чистий дохід, економічна оцінка результату впровадження проекту тощо.

2. Проста норма прибутку

Рн =   100% .

Аналогічно коефіцієнту рентабельності капіталу (Return on Investment–ROI) показує ту частину інвестиційних витрат, що відшкодовується інвестором у вигляді прибутку протягом одного інтервалу планування. Порівнюючи розрахований розмір норми прибутку з мінімальним або середнім рівнем доходності (прибутковості), інвестор визначає доцільність подальшого аналізу даного інвестиційного проекту.

Динамічні методи базуються на цілому ряді принципів.

1. Оцінка відшкодування  інвестиційного капіталу розглядається за рахунок чистого грошового потоку (надходжень), сум чистого доходу  (прибутку), економії собівартості, одержуваних у процесі експлуатації об'єкта, а також  суми амортизаційних відрахувань.

2. Обов'язкове дисконтування (приведення до теперішньої  вартості)  як інвестиційного капіталу, так і сум грошового потоку.

3. Вибір дисконтної ставки з урахуванням: депозитної ставки, ставки позичкового проценту, темпу інфляції, ризику, ліквідності.

4. Варіація ставки проценту  залежно від цілей оцінки.

За ставку процента  для дисконтування можна прийняти: середню депозитну або кредитну ставку; ставку позичкового проценту;  індивідуальну норму рентабельності капіталовкладень; альтернативну норму прибутковості за іншими видами інвестицій або за поточною експлуатаційною діяльністю та ін.

Алгоритм оцінки ефективності інвестицій

Перший етап – розрахунок  обсягу  інвестицій                 і суми майбутніх грошових надходжень (потоків)

Другий етап — оцінка рівня ризику інвестицій, очікуваних грошових потоків, вартості капіталу

Третій етап — очікувані грошові надходження зводяться до теперішньої вартості шляхом дисконтування (множення на ставку дисконту)

Четвертий — варіація  видів ставки дисконту залежно від цілей оцінки

Якщо дисконтована  вартість надходжень (притоків) від інвестицій вище, ніж витрати (відтоки), — проект приймають до  реалізації, у протилежному випадку його відхиляють.

Показники економічної ефективності

1. ЧИСТА ПОТОЧНА ВАРТІСТЬ (Net  Рresent Value – NPV)  або  чистий  дисконтований дохід — це  різниця між  приведеною до теперішньої вартост шляхом дисконтування  сумою надходжень від  реалізації проекту і сумою інвестиційних дисконтованих витрат

або   ЧДД=(ДГПt -  ((ІВ + Він)  ;

де ( ДГПt — сума дисконтованого грошового потоку (чистого доходу в теперішній вартості) за весь період експлуатації інвестиційного проекту. Термін експлуатації приймають до 5 років.

(ІВ + Він   — сума інвестицій на реалізацію проекту та інших витрат.

Грошовий потік  t- го року,  (ГПt)

ГПt = Прt + Аt,

де  Прt – чистий  дохід (прибуток) від експлуатації об'єкта (перевищення валової виручки над експлуатаційними витратами) або економія витрат t – го року;

Аt — річна сума амортизаційних відрахувань на основні фонди.

У випадку залучення  кредиту або акціонерного капіталу

ГПt = Прt + Аt + К л t – Крt – Дивt,

де Клt – залишкова (ліквідна) вартість діючіх основних фондів, що вибувають у кінці  терміну їхньої служби в t-му році;

Крt – кредит банку під інвестиційний проект    t-го року;

Дивt – дивіденди  акціонерам у t-му році;

Дисконтований грошовий потік, ДГПt t-го року

###### ДГПt = ГПt * Кдt

Дисконтний множник  грошового потоку  t-го року  (Кдt)

,

де  Ек – дисконтна ставка проценту;

t – період експлуатації проекту ( термін служби основних фондів).

З урахуванням рівня інфляції  дисконтну ставку проценту знаходять за формулою Фішера

Кдt = (1 + Ек) + І  ,

де  І – індекс інфляції t-го року, у частках одиниці.

NPV, ЧДД використовують за критерій доцільності реалізації проекту. У випадку негативного або нульового значення ЧДД проект відхиляють як такий, що не приносить додаткового доходу на вкладений капітал. Проект з позитивним значенням ЧДД дозволяє повернути  і збільшити капітал інвестора, тому є доцільним для реалізації.

2.  ІНДЕКС ДОХОДНОСТІ   (Profitability Index – PI), ІД -

показує відносну доходність (прибутковість) проекту — дисконтовану вартість чистого грошового потоку (грошових надходжень, притоків) від проекту на одиницю інвестицій (вкладань, відтоків)

ІД =  ,

.

Якщо РІ > 1,0  — проект привабливий для впровадження.

3.  ПЕРІОД ОКУПНОСТІ, ПО  —  співідношення суми  інвестицій до середньої річної суми  дисконтованого чистого грошового потоку

ПО =  ,

де    ДГПр – середня за рік  сума дисконтованого грошового потоку.

ДГПр =  ,

де  t – строк експлуатації об'єкта інвестування.

Дисконтований аналог терміну окупності проекту (Рауbасk  Реrіоd - РР) — період, за який приведений сумарний прибуток від проекту цілком покриє інтегральні дисконтовані витрати  інвестиції).

- ВНУТРІШНЯ НОРМА ДОХОДНОСТІ (прибутковості, рентабельності) проекту ( Internal Rate of Return–IRR) — розмір ставки відсотку, при якому чиста приведена вартість проекту дорівнюватиме нулю, тобто приведена вартість очікуваних надходжень (притоків) коштів дорівнює приведеній вартості відтоків (при цьому відшкодовують інвестиційний капітал):

Визначається дисконтною  ставкою, за якою майбутня чиста вартість грошового потоку від інвестицій буде приведена до теперішньоі вартості:

ЧДД=

Показник  IRR, ВНД можна інтерпретувати так:

- як нижній гарантований рівень  прибутковості інвестиційного проекту;

- як  такий розмір дисконтної ставки - Ек, за яким теперішня вартість чистого грошового потоку - ДГП за строк експлуатації проекту - t  шляхом дисконтування буде приведена до суми інвестицій - ІВ;

- як розмір максимальної ставки плати за джерела фінансування, при якій проект залишається беззбитковим.

IRR розраховуть методом  ітераційного відбору значень ставки відсотку при обчисленні NPV проекту. Різноманітні електронні таблиці (Lotus 123, QPRO, Ехеl та ін.) містять вмонтовані модулі розрахунків, які дозволяють автоматизувати  рутинні арифметичні операції обчислення.

Динамічні методи оцінки ефективності інвестицій  більш об'єктивні,  інформативні, незалежні від абсолютного розміру інвестицій, пристосовані для порівняння проектів з різним рівнем ризику. Але,  складність розрахунків, суб'єктивність вибору нормативної доходності, велика залежність від точності оцінки майбутніх грошових потоків знижують їх переваги.

# Приклади

# Приклад 1. Оцінка ефективності бізнес-плану благоустрою криниці

# Резюме бізнес-плану

Інвестиції 170,1 тис. грн. Оборотний капітал 35,2 тис.грн. Розрахункова ціна очищеної води 6 коп. за 1 літр.

Мета і завдання

Метою проекту є відновлення і благоустрій криниці – джерела водопостачання. Для цього передбачається: буравлення двох шпар у чистий водоносний горизонт, будівництво водонапірної башти; благоустрій території та створення зони відпочинку.

# Продукт

Екологічно чиста вода, підготовлена на сучасному устаткуванні без використання шкідливих для здоров'я людини реагентів.

# Аналіз ринку води

Передбачувані покупці води — це жителі прилеглих районів, люди, які працюють в розташованих неподалік установах, а також проїжджаючі повз криниці автомобілісти. Основними конкурентами будуе вода, що розвозиться автоцистернами. До сильних сторін відноситься висока якість води. До слабких – мінливість продажу, незручність графіка, черги.

Розв’язання

Приймемо відвідуваність джерела - 100 чоловік за годину, у середньому одна людина набирає 5 літрів.

За 14 годин на день буде продаватися 7000 літрів води.

Середній дохід за день:  350 грн.

Середній місячний дохід 10500 грн.

Середній річний дохід 126000 грн.

Річні витрати на регенерацію води і заробітну плату 35 214 грн.;

Чистий дохід: 126 000 – 35 214 = 90 786 грн.

Амортизація устаткування:  170 100 х 15% = 25,5 тис.грн.

Грошовий потік: ГП = 90,78 + 25,5 = 116,28 тис.грн.

Таблиця  4.2 – Дисконтований грошовий потік, тис.грн.

| Рік | Грошовий потік, ГП, ІВ- інвестиції | Дисконтний множник, Дк для Ек=15% | Дисконтований грошовий потік, ДГП |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | - 170,1 | 1 | -170.1 |
| 1 | 116,28 | 0,8696 | 101,1 |
| 2 | 116,28 | 0,7561 | 87,91 |
| 3 | 116,28 | 0,6575 | 76,45 |
| 4 | 116,28 | 0,5718 | 66,48 |
| 5 | 116,28 | 0,4972 | 57,81 |
| Разом | 581,4 |  | 389,75 |

Показники економічної ефективності інвестицій

Чистий дисконтованный дохід , тис.грн. ЧДД=389,75–170,1=219,65

Індекс прибутковості (доходності) 	ІД = 389,75 / 170,1 = 2,2

Період окупності : ДГПг = 389,75 / 5 =77,95 тис. грн.

ПО = 170,1 / 77,95 = 2,1 років

Таблиця  4.3 – Розрахунок ВНД

| Рік | ІВ ( - ), ГП ( + ) | Ек = 102% | Ек =103% |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дк | ДГ П | ЧДД | Дк | ДГП | ЧДД |
| 0 | -110,1 | 1 |  | -110,1 | 1 |  | -110,1 |
| 1 | 116,28 | 0,495 | 5 8 | -05 3 | 0,493 | 5 7 | -5 3 |
| 2 | 116,28 | 0,245 | 2 8 | -02 4 | 0,243 | 2 8 | -2 5 |
| 3 | 116,28 | 0,121 | 1 4 | -0.1 0 | 0,120 | 1 4 | -1 1 |
| 4 | 116,28 | 0,060 | 0,07 | -0,03 | 0,059 | 0,07 | -0.04 |
| 5 | 116,28 | 0,030 | 0,03 | 0,01 | 0,029 | 0,03 | -0,00 |

Внутрішня норма доходності 102, 4%.

# Висновки.  Економічна ефективність інвестицій висока.

Приклад 2.  ТЕО будівництва споруд для знефторювання води

Розрахувати показники економічної ефективності  в ТЕО  проекту будівництва споруд для знефторювання води.

# Таблиця 4.4 – Капітальні витрати, тис.грн.

| № п/п | Найменування | Вартість |
| --- | --- | --- |
| 1 | Станція знефторювання | 4439,99 |
| 2 | Мережі | 1802,33 |
| 3 | Благоустрій | 544,77 |
| Разом | 6787,1 |

Експлуатаційні витрати

##### 1. Витрати на  реагенти

Сірчанокислий алюміній 120 мг/л;

Поліакриламід 1,21 мг/л;

## Поварена сіль харчова 20 мг/л.

=438 т/рік;

=4,4 т/рік;

=73 т/рік.

Ціна 1 т сірчанокислого алюмінію – 488 грн.

Поліакриламіду – 8000 грн.

Поварена сіль харчова 220 грн.

Див = 438.

2. Витрати на електроенергію Сел визначаємо за формулою

,

де Цl – тариф за 1 квт.год, враховану лічильником,грн.;

ti – число годин роботи за рік;

Npi – робоча потужність і-го електродвигуна (за спеціальними розрахунками у технічній частині проекту), кВт.год./ рік;

Ц2 – річна ставка за 1 кВа  настановної потужності, грн.;

Nyi – установлена потужність і-го електродвигуна, кВт.год;

– коефіцієнт потужності (приймаємо рівним 0,8-0,9).

Сэ=1396.

###### 3. Витрати на паливо  складають з витрат на покупку вугілля для котельні і теплової енергії від міських теплових мереж.

###### Кількість вугілля складає 45 т. на рік.

###### Кількість теплової енергії 154,6 Гкал.

Вартість 1 т. вугілля – 140 грн;

Вартість 1 Гкал тепла – 70 грн;

Сп = 45

4. Амортизаційні відрахування

Са= 6787105,5 * 5% = 339, 35 тис.грн.

5. Витрати на заробітну плату робітників

Кількість робітників – 68 чоловік. Керівників – 3 чол.

Сзп =205824,0 грн.

6. Цехові і загальноексплуатаційні витрати, Сц, Сзе

Сц + Цзе  = 6787105,5 грн.

7. Позаексплуатаційні витрати —  20%  від суми амортизації і витрат на утримання обслуговуючого персоналу  121,4 тис.грн.

Таблиця 4.5 – Калькуляція собівартості

| № п/п | Статті витрат | Сума , тис.грн. |
| --- | --- | --- |
| Основні витрати |
| 1 | Реагенти | 265,0 |
| 2 | Електроенергія | 27,0 |
| 3 | Паливо | 17,12 |
| 4 | Амортизація | 339, 35 |
| 5 | Заробітна плата з нарахуваннями | 205,82 |
| Разом | 854,29 |
| Накладні витрати |
| 6 | Цехові і загально експлуатаційні | 67,87 |
| 7 | Позаексплуатаційні | 121,49 |
| Разом | 189,36 |
| Разом витрат по повній собівартості | 1043,65 |

Строк окупності :

Ток=років.

Проста норма прибутку:

Нпр==20,6%.

#### Динамічна система розрахунку ефективності інвестицій:

Виручка від реалізації води  		 2555,0

Експлуатаційні витрати   		 1043,65

Чистий дохід                         		 2553,56

Амортизація   				 453,87

Грошовий потік 			           3007,43

1. Чистий дисконтований дохід ЧДД, тис.грн.

11670,31 – 6787,1 = 4883,82

2. Індекс доходності, ІД      11670,31 / 6787,1= 1,7

3. Період окупності інвестицій, ПО  6787,1 / 2334,18 = 2,9 років

4. Внутрішня норма доходності, ВНД  1,4 %.

Висновки

ВНД дорівнює 34,1%, тому що чистий дисконтований дохід від позитивного значення набуває негативне ( + 10,92 до  –1,41).

Проста норма прибутку 20,6 %.

Звичайний строк окупності 5 років.

Чистий дисконтований дохід 4883,82  тис.грн.

Індекс доходності 1,7.

Період окупності 2,9 років.

Внутрішня норма доходності проекту 1,41.

Висновок. Впровадження проекту доцільне.

Питання для контролю знань

- Зміст капітального будівництва

- Склад проектної документації

- Проектування водопостачання та водовідведення

- Ціноутворення у будівництві

- Кошторисна вартість

- Кошторисна документація

- Договірна ціна на будівництво

- Показники абсолютної ефективності капіталовкладень

- Порівняльна ефективність капіталовкладень

- Ефективність реальних інвестицій

Задачі

Задача 11

Необхідно вирішити питання за діючим очисними спорудами водопроводу продуктивністю 50,0 тис.м3/доб.

1) продовжити їх експлуатацію з собівартістю очищення 0,98 грн./м3;

2) виконати реконструкцію і зменшити собівартість до 0,8 грн./м3;

3) побудувати нові, де собівартість очищення води 0,65 грн./м3.

Відновна вартість діючих основних фондів 1500 тис.грн. Капіталовкладення у реконструкцію 900 тис.грн.

Вартість нових очисних споруд 1860 тис.грн.

Сума зносу діючих основних фондів  75,0%. Реалізація фондів відбувається за залишковою вартістю. При реконструкції вартість фондів зростає на суму капіталовкладень у реконструкцію. Розрахунковий  термін інвестування 4 роки. Норматив ефективності 0,1.

Задача 12

Зробити вибір з двох варіантів каналізаційних споруд терміном будівництва 4 роки.

Таблиця  4.6 - Показники будівництва каналізаційних споруд

| Показники | Варіанти |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 |
| Капітальні вкладення, тис.грн., всього | 670 | 800 |
| у т.ч. за роками будівництва 1-й | 150 | 150 |
| 2-й | 150 | 200 |
| 3-й | 170 | 200 |
| 4-й | 200 | 250 |
| Норма амортизації, % | 25 | 25 |
| Тариф, грн/м3 | 0,3 | 0,3 |
| Собівартість, грн/м3 | 0,28 | 0,27 |
| Ставка відсотка, Ек % | 15 | 15 |

Задача 13.

Будується нове підприємство з попитом води 2000 м3 /добу. Очистка води не потрібна. Визначити доцільність приєднання підприємства до системи питного водопостачання міста (1-й варіант) або будівництва окремої насосної станції перекачки води (2-й варіант). Вартість приєднання підприємства до водопроводу міста 4500 грн. Вартість будівництва окремої насосної станції 50 000 грн. Діюча водопровідна станція реалізує 10000 м3/доб, собівартість 1 м3 води 60 коп. Після приєднання промислового підприємства собівартість 1 м3 води знизиться до рівня 57 коп. Собівартість води промислового водопроводу 34 коп/м3.

Задача 14

Розрахувати абсолютну економічну ефективність капітальних вкладень за  Ен = 0,12.

Таблиця 4.7 – Капітальні вкладення, млн.грн.

| Показники | Період інвестування, роки |
| --- | --- |
|  | 2005 | 2008 | 2010 |
| Обсяг інвестицій, всього |  |  |  |
| в т.ч. державні | 1500 | 1700 | 1800 |
| приватні | 870 | 890 | 900 |
| змішані | 400 | 500 | 550 |
| Обсяг чистої продукції за період | 2000 | 2200 | 2600 |

Задача 15.

Розрахувати ефективність проекту повторного використання промивних вод фільтрів водопровідної станції з цехом механічного зневоднювання осаду на фільтрпресах. Існуючу технологічну схему зневоднювання осаду на мулових майданчиках площею 25 га прийняти за базовий варіант для порівняння. Премії, доплати, додаткову заробітну плату, нарахування на соціальне страхування та ін. виплати і компенсації прийняти за діючим законодавством. Норматив на поточний ремонт прийняти від вартості основних фондів.

Таблиця  4.8 -  Дані проекту промивних вод та осаду

| Показники | Варіанти |
| --- | --- |
|  | Проект | Базовий |
|  | БМР | Облад-нання | Разом | БМР | Облад-нання | Разом |
| Капітальні вкладення |
| 1. Цех механічного зневодню-вання осаду з реагентним господарством | 902,5 | 1793 |  | - | - |  |
| 2.Резервуари-накопичувачі з насосною станцією і пісколовками | 741 | 162 |  | 741 | 162 |  |
| 3. Ущільнювачі осаду | 155 | 2,2 |  | - | - |  |
| 4. Піскові майданчики | 14,3 | 0,3 |  | 14,3 | 0,3 |  |
| 5. Резервуар ущільненого осаду | 11,9 | - |  | - | - |  |
| 6. Каналізаційна насосна станція | 76,8 | 10,2 |  | 76,8 | 10,2 |  |
| 7. Мережі водопроводу | 994 | - |  | 994 | - |  |
| 8. Мулові майданчики | - | - |  | 14 503 | - |  |
| Нормативи витрат |
| 9. Норма амортизації, % | 5 | 15 |  | 5 | 15 |  |
| 10. Заявлена потужність, кВт |  |  | 930 |  |  | 550 |
| 11. Тариф за 1 кВт. год, грн. |  |  | 0,22 |  |  | 0,22 |
| 12.Чисельність персоналу, чол |  |  | 55 |  |  | 62 |
| 13. Середня зарплата, грн./рік |  |  | 3800 |  |  | 3200 |
| 13. Поточний ремонт, % |  |  | 2,4 |  |  | 2,4 |
| 14. Розрахунковий термін, років |  |  | 6 |  |  | 6 |
| 15.Ставка відсотка, Ек % |  |  | 10 |  |  | 10 |

Задача 16

Зробити висновок, чи є економічно доцільними обсяги інвестицій на наступні сім років. Значення Ек обґрунтувати, якщо Ен = 0,1.

Таблиця 4.9 – Показники інвестиційного плану

| Показники | Сума |
| --- | --- |
| Обсяг капітальних вкладень за проектом, тис.грн. | 6 700 |
| Рентабельність основних виробничих фондів, % | 5,5 |
| Запланована проста норма прибутковості капіталу, % | 8,2 |

Задача 17

За перспективним балансом водоспоживання міста Д. зростаючі потреби у воді можна задовольнити двома шляхами: - підключенням до водопроводу міста, яке розташовано на значній відстані; - розширенням і реконструкцією проектних потужностей діючого водопроводу.

Таблиця 4.10 - Показники варіантів проекту водопостачання

| Показники | Перший варіант | Другий варіант |
| --- | --- | --- |
|  | 2005 | 2010 | 2015 | 2005 | 2010 | 2015 |
| Проектна потужність, тис.м 3/добу | 315 | 380 | 505 | 315 | 380 | 505 |
| Основні виробничі фонди |
| у т.ч. магістральні мережі, км | 31 | 42 | 50 | - | - | - |
| розподільчі мережі, км | 80 | 90 | 120 | 90 | 120 | 160 |
| водогони, км | 46 | 54 | 74 | - | - | - |
| будівлі і споруди, м3 | 1000 | 1200 | 1400 | 2100 | 2300 | 2500 |
| обладнання, тис.м3 /добу | 100 | 150 | 180 | 360 | 450 | 580 |
| насосні станції, тис.м3/добу | 320 | 380 | 500 | 520 | 780 | 900 |
| Питомі капітальні вкладення |
| магістральні мережі, тис.грн./км | 14,0 | - |
| розподільчі мережі, тис.грн./км | 6,0 | 6,0 |
| водогони, тис.грн./км | 11 | - |
| будівлі і споруди, тис.грн./м3 | 2,5 | 2,5 |
| обладнання, тис.грн./тис.м3 /добу | 0,6 | 0,9 |
| насосні станції, тис.грн./тис.м3/добу | 4,4 | 4,6 |
| Коефіцієнт використання потужності, % | 82,0 | 92,0 |
| Собівартість води, грн./м3 | 1,12 | 0,88 |
| Тариф “покупної води”, грн./м3 | - | 1,2 |
| Відпускний тариф “покупної води” | - | 1,31 |
| Тариф власної води , грн./м3 | - | 1,17 |

Реалізація першого варіанта потребує додаткових капітальних вкладень на прокладку водогонів і магістральних мереж. При цьому “покупна вода” підлягає оплаті за тарифами підприємства,  із мереж якого ми її забираємо. У відпускному тарифі для споживачів свого міста до вартості покупної води треба додати витрати на транспортування і доставку води від водопроводу міста К.

Другий варіант передбачає капіталовкладення на реконструкцію і розширення власного водозабору. Зниження собівартості 1 м3 води досягається економією електроенергії при транспортуванні води,  зниженням витрат на утримання та експлуатацію мережі, амортизаційних відрахувань, скороченням чисельності персоналу  та ін.

Режим роботи цілодобово. Норми амортизації — за діючим законодавством. Підрядна організація – державної форми власності.  Будівництво або реконструкція відбувається у три черги до 2015 року.

Задача 18

Визначити, як доцільно збільшити обсяг утилізації осадів: шляхом будівництва нового цеху механічного зневоднення чи реконструкцією діючого? Термін експлуатації 5 років.  Ен = 0,1;       Ек=12%.

Таблиця 4.11 – Показники цеху зневоднення

| Показники | Діюче виробництво | Рекон-струкція | Нове будівництво |
| --- | --- | --- | --- |
| Виробництво органічного добрива, тис.т. | 120 | 124 | 110 |
| Собівартість, грн./т. | 285 | 300 | 270 |
| Питомі капітальні вкладення, грн./т | 160 | 180 | 200 |
| Термін служби устаткування, років | 6 | 8 | 9 |
| Норма амортизації, % | 15 | 15 | 15 |
| Рентабельність виробництва, % | 4,0 | 12,0 | 10,0 |
| Вартість вивільнених основних фондів, % залишкової вартості | - | 30,0 | - |

Задача 19

Визначити кращий варіант впровадження заходу при таких показниках інвестицій і собівартості річного випуску продукції. Ек = 25%.

І варіант: К1= 10,0 млн. грн. С1 = 1,14 млн. грн.;

II варіант: К2 = 11,0 млн. грн. С2= 1,15 млн. грн.;

III варіант: К3= 14,0 млн. грн. С3 = 1,1 млн. грн.

# Text boxes

## Прямі

## витрати

# Загальновиробничі

# витрати

# Податки (в т.ч. ПДВ) ,

Збори,

Обов’язкові платежі

(в т.ч. збір  до Державного інноваційного фонду);

Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва;

Кошти на покриття витрат, зв’язаних з інфляційними процесами;

Страхування ризику;

Інші витрати.

Кошторисний

прибуток

Кошторисна  вартість БМР

# Вартість будівельних матеріалів, виробів та конструкцій

# Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів

# Заробітна плата робітників

Робоча документація

Проект

Робочий проект

Зведення витрат

Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва

Об'єктні та локальні кошторисні розрахунки

Кошторисні розрахунки на окремі види витрат

Кошториси на проектні та пошукові роботи

Зведення витрат

Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва

Об'єктні та локальні кошторисні розрахунки

Об'єкті та локальні кошториси

Відомості ресурсів до локальних кошторисів

Кошторисні розрахунки на окремі види витрат

Кошториси на проектні та пошукові роботи

Об'єктні і локальні кошториси

Відомості ресурсів

до локальних

кошторисів

Кошторисні розрахунки

Зведення витрат

Вартості об’єктів пускових

комплексів

Вартості об’єктів охорони

довкілля

# ЗВЕДЕНІ

# ЛОКАЛЬНІ

# ВІДОМОСТІ

# ЛОКАЛЬНІ

Кошториси з первинними   документами

Кошторисні розрахунки

Об’єктні кошториси

Кошторисні розрахунки

Розрахунки на окремі види витрат

# ЛОКАЛЬНІ ЛОКАЛЬНІ

# ОБ’ЄКТНІ

# ЛОКАЛЬНІ

Рис. 4.5 – Склад інвесторської   кошторисної  документації

КОШТОРИСНІ НОРМАТИВИ

ЗАГАЛЬНО-

ДЕРЖАВНІ

ОКРЕМИХ

БУДОВ

ІНДИВІДУ-АЛЬНІ

ВІДОМЧІ

види проектної документації

МЕТОДИ

ВИЗНАЧЕННЯ

КОШТОРИСНОЇ

ВАРТОСТІ

- ЕП    - ескізний проект

- ТЕО  - техніко–економічне обґрунтування

- ТЕР   - техніко–економічний розрахунок

- П      - проект

- РП    - робочий проект

- Р       - робоча документація

РЕСУРСНИЙ

РЕСУРСНО –

ІНДЕКСНИЙ

БАЗИСНО –

ІНДЕКСНИЙ

БАЗИСНО –

КОМПЕНСАЦІЙНИЙ