МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ

МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

##### МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО КУРСОВОГО ПРОЕКТУ З ДИСЦИПЛІНИ

“БЕЗПЕКА ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ”

(ДЛЯ СТУДЕНТІВ 4 КУРСУ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ СПЕЦ. 7.092100 – „ОХОРОНА ПРАЦІ В БУДІВНИЦТВІ”)

Харків - ХНАМГ-2006

Методичні вказівки до курсового проекту “Безпека виробничих процесів” (для студентів 4 курсу денної форми навчання спец. 6.092100 – „Охорона праці в будівництві”). Укл. Заіченко В.І., Мікуліна І.О. - Харків: ХНАМГ, 2006. - 20 с.

Укладачі:  В.І. Заіченко, І.О. Мікуліна

Рецензент: В.Е. Абракітов

Рекомендовано кафедрою безпеки життєдіяльності, протокол №15 від 29.06.06 р.

ЗМІСТ

1. ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ............................................................................................	4

2. МЕТА І ЗАВДАННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ...................................................	4

3. ТЕМАТИКА, ЗМІСТ І ОБСЯГ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ...................................	4

4. ЗМІСТ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ...........................................................................	5

5. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ..........................................	5

6. ВИБІР І РОЗРАХУНОК ТАКЕЛАЖНИХ ЗАСОБІВ...........................................	7

7. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОНТАЖНОЇ СТІЙКОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ..........................................................................................................	13

8. ЗАГАЛЬНЕ КРЕСЛЕННЯ.....................................................................................	17

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ............................................................................................	19

# 1. ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ

Методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни “Безпека виробничих процесів” складені відповідно до робочої програми курсу “Безпека виробничих процесів”.

Роботу над курсовим проектом починають з вивчення літератури про аналіз причин травматизму при монтажі будівельних конструкцій. Оформлення курсового проекту проводять на підставі діючих стандартів ЕСКД, ДСТУ 3008-95, ГОСТ 7.32-91 та інструкцій з оформлення текстових документів, креслень.

Розрахунково-пояснювальну записку починають з титульного аркуша, далі йдуть завдання на виконання проекту і зміст записки. Закінчується записка списком використаної літератури.

Текст повинен бути технічно й літературно грамотним, скорочення слів, крім загальноприйнятих, не допускають. Розрахунково-пояснювальна записка містить розрахункові, довідкові матеріали, таблиці, креслення, схеми, що пояснюють виконані розрахунки і операції технологічних процесів. Вона складається з окремих розділів відповідно до змісту курсового проекту.

Загальне креслення, відповідно до розрахунків, виконують на аркуші формату А1 і додають до пояснювальної записки.

# 2. МЕТА І ЗАВДАННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ

Монтаж будівельних конструкцій є одним із найскладніших цих процесів будівельно-монтажних робіт. Виконання вимог безпеки технологічних процесів дозволяє уникнути виробничого травматизму [1, 2, 5, 6].

Мета курсового проекту – закріпити теоретичні знання студентів на практиці, вирішуючи конкретні питання з безпеки технологічних процесів при виборі такелажної оснастки, забезпеченні стійкості конструкцій. Вирішення цих питань на практиці неможливе без практичних навичок. Для цього потрібно, щоб студент самостійно міг користуватися науково-технічною літературою та довідниками; аналізувати небезпечні ситуації того чи іншого будівельно-монтажного процесу, самостійно вирішувати питання безпечних умов праці при будівельно-монтажних роботах.

# 3. ТЕМАТИКА, ЗМІСТ І ОБСЯГ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ

Нещасні випадки і особливо з тяжкими наслідками трапляються з робітниками, зайнятими на монтажі будівельних конструкцій, і займають одне з перших місць у будівництві в цілому. У зв’язку з цим для профілактики виробничого травматизму, пов’язаного з проведенням монтажних робіт, ставиться ряд завдань, виконання яких забезпечують у першу чергу удосконаленням технології монтажу будівельних конструкцій та монтажних засобів.

Для проектування інженерних рішень з профілактики і зниження травматизму на монтажних майданчиках треба знати причини нещасних випадків і виробничі фактори, що сприяють виникненню небезпечних ситуацій.

Значна кількість нещасних випадків при монтажі конструкцій трапляються через порушення у проекті виробництва робіт (ПВР) питань  добору та розрахунку такелажної оснастки (сталеві троси, такелажні скоби, крюки, вантажозахватні пристрої та ін.) [1, 2, 5, 6, 7].

Основною умовою безпеки всього комплексу монтажних операцій є забезпечення стійкості монтажних елементів і конструкцій. Зміст курсового проекту повинен враховувати перелічені питання безпеки при будівельно-монтажних роботах. Працюючи над курсовим проектом, студент відповідно до завдання проектує технологічний процес монтажу, підтверджуючи його розрахунками.

Згідно з тематикою курсовий проект має назву “Безпека виробничих процесів при монтажі будівельних конструкцій”.

# 4. ЗМІСТ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ

Курсовий проект складають з розрахунково-пояснювальної записки, де наводяться відповідні розрахунки; а також загального креслення (формат А1) відповідних рішень.

Обсяг розрахунково-пояснювальної записки курсового проекту має становити 20-25 стор. рукописного тексту.

# 5. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ

На початку роботи над курсовим проектом студент обґрунтовує доцільність вимог нормативних документів щодо безпечного ведення монтажних робіт. Працюючи з матеріалами конспекту з дисципліни “Безпека виробничих процесів” та відповідною літературою, студент вивчає технологічні процеси монтажу будівельних конструкцій, аналізує небезпечні ситуації і виявляє причини травматизму.

Особливу увагу при виконанні монтажних робіт приділяють правильному вибору такелажних засобів. Від цього залежить безпечність більшості технологічних процесів. У курсовому проекті студент відповідно до завдання розраховує на міцність такелажні засоби і обладнання. Розрахунок і конструювання елементів монтажної оснастки особливо необхідні, коли відсутні інвентарні засоби і пристрої або коли існуючі типи пристроїв не задовольняють безпечність підйому та установки будівельних конструкцій.

Під час роботи студента у встановлений графіком навчального процесу термін проводиться процентування виконаної ним частини курсового проекту. Захист курсового проекту виконують не пізніше залікового тижня.

Роботу над проектом ведуть поступово як на практичних заняттях з виконанням ЕОМ, так і самостійно, консультуючись із викладачем.

Вихідні дані для виконання курсового проекту наведені окремо для кожного розрахункового розділу у вигляді 24 варіантів. Номер варіанта відповідає порядковому номеру студента  в списку групи.

Рис. 1. - Структурно-логічна схема проекту.

# 6. ВИБІР І РОЗРАХУНОК ТАКЕЛАЖНИХ ЗАСОБІВ

6.1. Вихідні дані

Підібрати параметри такелажних засобів для безпечного підйому в проектне положення ферми (рис. 1; табл. 1). Розрахунку підлягають:

- канат стропу;

- траверса;

- такелажна скоба;

- вантажозахватний крюк.

Рис. 2. - До розрахунку такелажних засобів:

1 – крюк; 2 – такелажна скоба; 3 – траверса; 4 – стропи; 5 – ферма (Q – вага ферми; m – загальна кількість гілок стропа).

Таблиця 1

| № п/п | Q, кН | m, шт. | α, град. | l, м | h, м | № п/п | Q, кН | m, шт. | α, град. | l, м | h, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 28 | 2 | 0 | 12 | 1 | 13. | 50 | 4 | 45 | 24 | 2,5 |
| 2. | 32 | 4 | 15 | 18 | 1,5 | 14. | 60 | 4 | 15 | 30 | 3 |
| 3. | 40 | 4 | 30 | 24 | 2 | 15. | 70 | 4 | 60 | 36 | 3,9 |
| 4. | 52 | 4 | 45 | 30 | 2,5 | 16. | 60 | 4 | 15 | 36 | 3 |
| 5. | 64 | 4 | 60 | 36 | 3 | 17. | 60 | 2 | 0 | 30 | 3 |
| 6. | 60 | 2 | 0 | 36 | 3 | 18. | 42 | 4 | 60 | 24 | 2 |
| 7. | 48 | 4 | 45 | 30 | 2,5 | 19. | 30 | 4 | 60 | 18 | 1,5 |
| 8. | 40 | 2 | 0 | 24 | 2 | 20. | 26 | 4 | 15 | 12 | 1 |
| 9. | 30 | 2 | 0 | 18 | 1,5 | 21. | 35 | 4 | 60 | 18 | 1,5 |
| 10. | 32 | 4 | 30 | 12 | 1 | 22. | 42 | 4 | 15 | 24 | 2 |
| 11. | 25 | 2 | 0 | 12 | 1 | 23. | 45 | 2 | 0 | 30 | 2,5 |
| 12. | 35 | 4 | 15 | 18 | 2 | 24. | 58 | 4 | 45 | 36 | 3 |

6.2. Вибір каната стропа [3, 4, 7]

Правильний підбір конструкції канатів для визначення умов праці забезпечує їх тривалу й безпечну експлуатацію. На будівельно-монтажних роботах застосовують в основному сталеві дротяні канати. Їх використовують для оснастки вантажопідйомних машин усіх видів, як стропи, розчалки, відтяжки та ін.. При монтажу будівельних конструкцій і технологічного обладнання використовують гнучкі стропи [ГОСТ 3071-74].

Щоб визначити технічні дані гнучких стропів, необхідно виконати розрахунок (рис. 2).

1) визначають зусилля (натяг) в одній гілці стропа:

S = Q/(m∙cosα) = k∙Q/m,

де     S -  розрахункове зусилля, задане до стропу, без урахування коефіцієнта перевантаження та дії динамічного ефекту, кН;

Q - вага вантажу, що піднімається, кН;

m - кількість гілок стропа;

α - кут між напрямком дії розрахункового зусилля стропа;

k - коефіцієнт, залежний від кута нахилу гілки стропа до вертикалі [4, 7];

2) визначають розривне зусилля в гілці стропа:

R = S∙кз,

де	 кз - коефіцієнт запасу міцності стропа, що встановлюється залежно від типу стропа  [4, 7].

За знайденим розривним зусиллям підбирають канат і визначають його технічні дані: тимчасовий опір розриву, якомога ближчий до розрахункового; його діаметр  [7, табл. III.I]

6.3. Визначення розрахункових параметрів траверси [4, 7]

У будівельній практиці широко розповсюджені траверси, за допомогою яких здійснюють захват різноманітних вантажів. Застосування траверс дозволяє більш рівномірно розподілити навантаження в конструкції. Це наближає умови підйому до умов, близьких до проектного положення елемента.

Траверси – це тверді важкозахватні пристрої, виготовлені зі суцільного перерізу у вигляді одиночних двотаврів, швелерів чи сталевих труб різноманітних розмірів, а також наскрізного перетину, що складаються із спарених двотаврів чи швелерів, з’єднаних сталевими пластинами, зміцнених елементами твердості  [4, 7, 8].

Конструювання траверси проводять з урахуванням технології монтажу конструкції і починають з вибору розрахункової схеми. З вибраною розрахунковою схемою знаходять переріз необхідних елементів траверси і перевіряють її міцність.

Розрахункова схема балочної траверси з безпосереднім кріпленням балки до крюка вантажопідйомного механізму наведена на рис. 2. Траверси такого типу працюють на згин.

Розрахунок необхідних даних траверси, що працює на згин, виконують у такій послідовності:

1) підраховують навантаження, що діє на траверсу:

Р = Q∙кп∙кд,

де	Q – вага вантажу, який піднімають, кН;

кп = 1.1 – коефіцієнт перевантаження;

кд = 1,2 – коефіцієнт динамічності вантажу;

2)знаходять максимальний згинаючий момент у траверсі, кН∙см:

Mmax = 0.5∙Р∙а,

де       а – плече траверси, см;

3) встановлюють необхідний момент опору поперечного перерізу траверси, см3:

Wн = Mmax /(n∙Rвиг∙γ),

де       n - коефіцієнт умов праці, [7, табл. III.9];

Rвиг - розрахунковий опір при згині у траверсі, Па;

γ = 0,9 – коефіцієнт стійкості при згині.

4) визначають розрахункову схему перерізу траверси, задаючись суцільною чи наскрізною конструкцією балки [7, табл. III.2, III.3, III.4]

5) підбирають профіль з моментом опору:

Wх ≥ Wн

6) на підставі обраних параметрів траверси підраховують її загальну масу  (маса 1 м, кг наведена у [7, табл. III.3, III.4]).

6.4. Розрахунок такелажних скоб [ 7 ]

Такелажні скоби  (рис. 3) використовують для з’єднання окремих ланцюгів різних вантажозахватних пристроїв; а також як самостійні захватні пристрої.

Розрахунок такелажних скоб виконують у такій послідовності:

1) знаходять зусилля, що діє на скобу:

Р = S∙кп∙кд ,

де    	S – навантаження, що діє на скобу (вага ферми і траверси);

кп = 1.1 – коефіцієнт перевантаження;

кд = 1,2 – коефіцієнт динамічності вантажу.

За табл. III.8 [ 7 ] за зусиллям підбирають типорозмір такелажної скоби;

2) перевіряють гілку скоби визначеного типорозміру на міцність при розтягу:

Р /(2∙Fc) ≤ m∙Rp.

де   	Fc – площа перерізу гілки скоби, см2, визначають із розміру діаметра гілки скоби dc за табл. III.8 [ 7 ];

m - коефіцієнт умов праці, табл. III.9 [ 7 ];

Rp - розрахунковий опір прокатної сталі [7, табл. III.10];

3) визначають згинаючий момент в штирі, Н∙см:

М = Р∙l/4,

де    	l – довжина штиря між гілками скоби, табл. III.8 [ 7 ];

4)знаходять момент опору перерізу штиря, см3:

W= 0.1∙dш3;

5) перевіряють штир скоби на міцність при згині:

М / W≤ m∙Rв;

6) перевіряють штир скоби на зріз:

Р /(2∙Fш) ≤ m∙Rзр ,

де     Fш – площа перерізу штиря, см2.

7) перевіряють отвори скоби на зминання:

Р /(2∙δ∙dш) ≤ m∙Rзм,

де   	δ – товщина бобишки скоби для штиря, см; дорівнює діаметру гілки скоби.

Коли результати розрахунків не задовольняють вимогам, вибирають більший типорозмір скоби і розрахунок повторюють.

6.5. Підбір і розрахунок крюків [ 4 ]

Безпека підйому і тимчасового закріплення будівельних конструкцій і виробів значною мірою залежить від способів захвату і кріплення вантажу. Безумовно, одним із основних елементів монтажної оснастки є вантажозахватні крюки. Розрахунок і конструювання крюків особливо необхідні, коли відсутні інвентарні пристрої та обладнання, і коли існуючі типи пристроїв не забезпечують безпеку підйому та установку будівельних конструкцій.

Крюки можна розподілити на два типи залежно від їх форми у криволінійній частині. Форма перерізу в криволінійній частині крюка може бути круглою і трапецієподібною (рис. 4)

Рис. 4. - Розрахункова схема крюка при трапецієподібному перерізі в криволінійній його частині.

Вантажні крюки для блоків і траверс перевіряють на розтяг у хвостовій частині та на спільну дію згину і розтягу в криволінійній частині (рис. 3).

- Розрахункове навантаження у хвостовій частині при розтяганні визначають за формулою

,

де	 Р- діюча вага на крюк (вага ферми і траверси), кН;

Fн – площа перерізу крюка з урахуванням ослаблення його різьбою;

m – коефіцієнт умов праці; табл. [7, III.9];

Rроз – розрахунковий опір на розтягання сталі [7, табл. III.10]

- Знаходять площу перерізу  хвостової частини крюка та його діаметр:

,

Площа перерізу крюка нетто Fн, дорівнює Fн =0,72 Fбр, де Fбр - площа перерізу крюка без послаблення (брутто), см2. Площа перерізу крюка залежить від його форми в криволінійній частині:

- при трапецієподібному перерізі:

Fбр = (a + b)h/2, см2;

- при круглому перерізі:

Fбр =(πdбр2)/4, см2.

При конструюванні трапецієподібних крюків рекомендують прийняти

2а = b = h = l.

- У криволінійній частині крюка в перерізі А-А (рис. 3) одночасно діють розтягуючі й згинальні зусилля.

При згині перерізу h, меншим або рівним відстані l від центру крюка до центра ваги перерізу А-А (рис. 4), напруження від згину в цьому перерізі приблизно можна визначити за формулами:

для крюків трапецієподібного перерізу:

, кПа,

для крюків круглого перерізу:

, кПа,

де 	W – момент опору, см3.

Момент опору для трапецієподібного перерізу:

.

Момент опору для круглого перерізу:

Wкр=0.1∙d3.

4.Розрахункове напруження в крюку повинно задовольняти рівнянню

σ = σр + σвиг ≤ m∙Rроз + m∙Rвиг.

# 7. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОНТАЖНОЇ СТІЙКОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ

7.1. Забезпечення монтажної стійкості ферми при її підйомі [7,7,10]

У загальних випадках розрахунок конструкцій на монтажні умови виконують в такій послідовності:

- складають розрахункову схему відповідно з умовами праці конструкції на стадії монтажу, що розглядають ;

- визначають зусилля в елементах конструкції від монтажних навантажень;

- знаходять розрахункові довжини і відповідно до умов праці гнучкість стиснутих елементів конструкції;

- встановлюють міцність конструкції у монтажних умовах.

При підйомі ферми строповку, як правило, здійснюють у двох точках. При цьому нижній пояс на відміну від експлуатаційних умов зазнає стиснення, а вільна довжина пояса площини ферми дорівнює половині прольоту ферми. Ці обставини можуть бути причиною втрати стійкості і аварійної деформації ферми.

Рис. 4. - Фрагменти вузлів металевої ферми.

а) – переріз елементу ферми з нерівнополочних кутків;

в) – вузол металевої ферми:

1 – листова фасонка;

2 – куток верхнього чи нижнього поясу ферми;

3 – куток розкосу;

4 – куток стояка.

Міцність і стійкість металевих ферм при підйомі забезпечується, коли виконується умова

Qкр/Qф ≥ кз,

де: 	Qкр – критична маса ферми, тобто гранично допустима з умов збереження стійкості при прийнятому способі стропування і заданому коефіцієнті запасу кз;

Qф - фактична маса ферми.

У курсовому проекті студенти самостійно приймає схему стропування ферми відповідно до її довжині (табл. 1). Конструкцію ферми вважаємо зварною з металевих кутків [8]. Кутки вибираємо нерівнополочні (рис. 5). 	Ферму приймаємо з паралельними чи слабко нахиленими (до 1:10) поясами. Конструкція верхнього і нижнього поясів однакова і виконується з двох зварених кутків. Залежно від довжини ферми висоту полки кутка В приймають від 100 до 200 мм [ 8 ]. Розкоси й стійки також виконуються з двох кутків, але менших розмірів.

Критичну масу ферми визначають за формулою, запропонованою Лук’яновським К.І.:

,

де:    γ – коефіцієнт, що враховує відстань між місцями стропування,

γ = 6/[20(1-c)-5(1-c)4-9];

с= 2а/l (2а – довжина траверси; l - довжина ферми, рис. 1, табл. 1).

β –коефіцієнт, що враховує положення центру ваги ферми за висотою:

β =(2Qн + Qгр)/ Qф,

Тут Qн, Qгр, Qф – вагу нижнього пояса ферми, грат і ферми в цілому підраховують залежно від прийнятої конструкції ферми, типорозмірів прокатної куткової сталі [ 8 ];

Е – модуль пружності сталі;

h –висота ферми;

,  - моменти	інерції нижнього й верхнього поясів відносно осі див. у [ 8 ].

Коефіцієнт запасу на стадії підйому ферми приймають рівним кз = 1,7.

7.2. Розрахунок монтажної стійкості колон [ 6 ]

Особливу увагу слід приділяти стійкості розчалених колон. Через відсутність у ПВР розрахунків створюються аварійні ситуації, що спричиняють втрату стійкості колон, інших колон, інших конструкцій і травматизм з тяжкими наслідками.

Монтажну стійкість колон, закріплених розчалками, визначають у строго вертикальному положенні на дію повітряного навантаження. Для простоти розрахунку при цьому не враховують вплив тимчасового закріплення колон у фундаментах.

Рівняння стійкості колон має вигляд

кз·М0 < Mу + S·r,

де 	кз = 1,4 – коефіцієнт запасу;

М0 – перекидний момент від дії повітря;

Mу – утримуючий момент, створений масою колони;

S - зусилля в розчалці;

r - плече зусилля S.

Розрахункова схема стійкості колон наведена на рис. 6.

Перекидний момент з умов найбільш вигідного напряму дії повітря d площини однієї з розчалок:

М0 = W1(h1/2) + W2(h1+h2/2).

де   	W1 і W2 – тиск повітря;

h1 – висота дії повітряного навантаження;

h2 – те саме від рівня більше 10 м над поверхнею ґрунту;

W1 =q0·c·d· h1,

де 	q0=270 н/м2 – розрахунковий повітряний тиск на висоті ≤ 10 м;

с = 1,4 – аеродинамічний коефіцієнт;

d – ширина вантажного майданчика, перпендикулярного до напряму повітря:

d = (a + b)∙cos45o,

де 	a, b – параметри колони:

W2= q2·c·d· h2,

де 	q2 – розрахунковий повітряний тиск повітря на висоті більше 10 м (q2= 1,35 q0).

Утримуючий момент від власної маси колони відносно місця перекидання О:

де 	mk - вага колони (штатну вагу залізобетону приймають 26000 Н/м3)

Момент,  сприйнятий розчалкою:

Мр = S·r=кз ·М0- Му.

Зусилля, сприйняте розчалкою:

Для сталевих канатів вводять коефіцієнт стійкості, кс = 3 і за табл. III.1 [7] підбирають сталевий канат відповідного діаметру.

Необхідні для виконання цього розділу курсового проекту вихідні дані подані в табл. 2.

Таблиця 2

| № п/п | Н, м | а, м | b, м | α, град | № п/п | Н, м | а, м | b, м | α, град |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12 | 0,4 | 0,4 | 45 | 13 | 12 | 0,4 | 0,3 | 45 |
| 2 | 15 | 0,5 | 0,5 | 40 | 14 | 15 | 0,5 | 0,4 | 60 |
| 3 | 18 | 0,6 | 0,6 | 40 | 15 | 18 | 0,6 | 0,5 | 55 |
| 4 | 21 | 0,7 | 0,7 | 45 | 16 | 21 | 0,7 | 0,7 | 50 |
| 5 | 24 | 0,8 | 0,5 | 30 | 17 | 24 | 0,8 | 0,6 | 45 |
| 6 | 27 | 1,0 | 0,8 | 35 | 18 | 27 | 0,9 | 0,7 | 40 |
| 7 | 27 | 0,8 | 0,8 | 45 | 19 | 27 | 0,9 | 0,6 | 30 |
| 8 | 24 | 0,7 | 0,6 | 50 | 20 | 24 | 0,9 | 0,5 | 35 |
| 9 | 21 | 0,6 | 0,5 | 55 | 21 | 21 | 0,8 | 0,6 | 40 |
| 10 | 18 | 0,5 | 0,4 | 60 | 22 | 18 | 0,6 | 0,5 | 45 |
| 11 | 15 | 0,5 | 0,5 | 50 | 23 | 15 | 0,5 | 0,5 | 50 |
| 12 | 12 | 0,5 | 0,4 | 45 | 24 | 12 | 0,6 | 0,4 | 60 |

# 8. ЗАГАЛЬНЕ КРЕСЛЕННЯ

У графічній частині курсового проекту подають необхідний ілюстративний матеріал щодо тексту розрахунків у розрахунково-пояснювальній записці. Креслення повинно мати штамп встановленого діючими стандартами зразка: з підписом студента, назвою  курсового проекту, найменуванням фігур креслень та ін. До конструктивних схем треба давати  цифрове розшифрування умовних позначень (які в  методичних вказівках мають вигляд літер): наприклад, величини l; Q; h; α щодо рис. 2 повинні мати цифрові позначення вихідних даних згідно з варіантом, що розраховують у курсовому проекті).

У графічній частині проекту обов‘язково повинні бути наведені в вигляді креслень:

- принципова схема строповки конструкції (приклад див. [7, рис. ІІІ.1]);

- схема влаштування стропів (приклад див. [7, рис. ІІІ.2])

- схема розподілу зусиль у вантажнозахватному пристрої;

- розрахункова схема траверси  (приклад див. [7, рис. ІІІ.5]);

- схема такелажної скоби  (приклад див. [7, рис. ІІІ.9]);

- розрахункова схема крюка;

- фрагменти вузлів металевої ферми;

- розрахункова схема стійкості колон.

СХЕМА ДО РОЗРАХУНКУ ТАКЕЛАЖНИХ ЗАСОБІВ 					СХЕМА ФРАГМЕНТА ВУЗЛА МЕТАЛЕВОЇ ФЕРМИ

ТА ПЕРЕВІРКИ СТІЙКОСТІ ФЕРМИ ПРИ ПІДЙОМІ

СХЕМА КРЮКА ПРИ ТРАПЕЦІЄПОДІБНОМУ ПЕРЕРІЗІ 		ТАКЕЛАЖНА СКОБА			РОЗРАХУНКОВА СХЕМА СТІЙКОСТІ КОЛОНИ

Рис. 7. - Приклад розташування креслень у графічній частині курсового проекту.

# СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1.Орлов Г.Г. Охрана труда в строительстве. – М., 1984.

2.Пчелинцев В.А. и др. Охрана труда в строительстве. – М., 1991.

3.Русин В.И. и др. Охрана труда в строительстве. Инженерные решения – К., 1990.

4.Золотницкий Н.Д. и др. Инженерные решения по технике безопасности в строительстве. – М., 1969.

5.Золотницкий Н.Д., Пчелинцев В.А. Охрана труда в строительстве. – М., 1979.

6.Бейтуганов М.Г., Орлов Г.Г. Охрана труда при монтаже металлических и сборных железобетонных конструкций. – М., 1987.

7.Инженерные решения по охране труда в строительстве/ Под ред. Г.Г. Орлова. - М., 1985.

8.Васильев А.А. Металлические конструкции. – М., 1976.

9.СНиП III-4-80* Техника безопасности в строительстве.

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

Методичні вказівки до курсового проекту “Безпека виробничих процесів” (для студентів 4 курсу денної форми навчання спец. 6.092100 – „Охорона праці в будівництві”)

Укладачі: 	Віктор Іванович Заіченко,

Ірина Олексіївна Мікуліна

Редактор:	Ю.І. Карпенко

План 2006, поз. 67

Підп. до друку. 29.06.06 Формат 60 х 84 1/16 Папір офісний. Друк на ризографі Умовн.-друк. арк. 1,1 Обл.-вид. арк. 1,5 Замовл. № Тираж 60 прим.

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ, 61002, м. Харків, вул. Революції,12

# Text boxes

Рис. 3. - Такелажна скоба

1 – гілка скоби;

2 – штир;

3 - бобишка

Рис. 6. - Розрахункова схема стійкості колон