ГЛАВА 5.

КОНСТРУКЦІЇ БАЛКОВИХ КЛІТОК

5.1. Загальна характеристика балок і балкових кліток

Балками називають елементи, довжина яких значно перевищує розміри перерізу, що працюють на поперечний згин та мають суцільний переріз. Це одні з найпоширеніших конструкцій, які використовують як несучі елементи в перекриттях і покрівлях будівель та споруд, робочих майданчиків, естакад, галерей, у мостах тощо. Балки застосовують як при малих (наприклад, прогони легких покрівель), так і значних навантаженнях (балки мостів, підкранові балки тощо).

Найраціональнішими є балки довжиною до 20 м, хоча при інтенсивних навантаженнях ділянка раціональних прольотів збільшується. Так, з успіхом експлуатуються балкові мости з прольотами до кількох сотень метрів.

За статичною схемою балки поділяють на однопролітні розрізні, консольні та нерозрізні багатопролітні (рис. 5.1). За витратою металу ефективнішими є нерозрізні та консольні балки. Але трудомісткість їх виготовлення та монтажу вища, ніж однопролітних.

Найчастіше проектують металеві балки двотаврового перерізу (рис. 5.2). Такий переріз економічний щодо витрати металу і зручний у конструюванні. Застосування двостінних балок виправдано лише при наявності значних крутних моментів. Легкі балки часто виготовляють зі швелерів (наприклад, прогони). Економічними є й балки з перфорованою стінкою, які виготовляють шляхом розрізування прокатних двотаврів по ламаній лінії з подальшим зварюванням виступних частин.

Залежно від прольоту і навантаження балки виготовляють: з прокатних, пресованих та гнутих профілів (рис. 5.2, а, б, в) і складеного перерізу (рис. 5.2, г, д).

Проектуючи конструкції, необхідно пам'ятати, що балки складеного перерізу дорожчі й трудомісткіші, їх використання обгрунтоване лише тоді, коли прокатні чи гнуті профілі не задовольняють вимоги міцності, жорсткості, стійкості тощо.

Серед балок складених перерізів більш економічними є балки, в яких елементи перерізу з'єднані зварюванням. Трудомісткість виготовлення клепаних балок вища приблизно на 20 %, а металомісткість – на 15 %. Застосування клепаних балок доцільне при значних змінних та динамічних навантаженнях, оскільки вони краще витримують дію таких навантажень.

З метою економії рекомендується використовувати у найбільш напружених ділянках поясів сталі  підвищеної міцності, виконуючи всі інші частини з менш міцної вуглецевої сталі (так звані бісталеві балки). Знаходять застосування і попередньо напружені металеві балки, які внаслідок внутрішнього перерозподілу зусиль і використання високоміцних сталей мають зменшену металомісткість і вищу жорсткість.

Рис. 5.1 - Найпоширеніші статичні схеми балок:

а – однопролітна розрізна; б — консольна; в – багатопролітна нерозрізна

Рис. 5.2 - Приклади найпоширеніших перерізів балок:

а – прокатних; б – гнутих; в – пресованих; г – з перфорованою

стінкою; д – складеного перерізу; 1 – лінія розрізу; 2 – стиковий

шов; 3 – точкове зварювання; 4 – болти або заклепки

Балки використовують як у вигляді окремих несучих конструкцій (наприклад, підкранові шляхи), так і у вигляді системи перехресних балок (так званих балкових кліток). Поверх балкових кліток влаштовують настил.

Розглянемо найбільш поширені типи балкових кліток.

Спрощений (рис. 5.3, а) – складається з балок лише одного напрямку, які найчастіше спираються на несучі стіни. Тут корисне навантаження сприймається настилом, передається на балки і далі на стіни.

Нормальний тип (рис. 5.3, б) містить дві системи балок: головні балки та балки настилу, що спираються на головні. Корисне навантаження настилом передається на балки настилу, які, в свою чергу, передають його на головні, а ті — на опори.

Ускладнений тип (рис. 5.3, в) крім головних балок і балок настилу містить ще й допоміжні. Ланцюжок передачі навантаження такий: настил – балки настилу – допоміжні балки – головні балки – конструкції опор (наприклад, колони).

| Рис. 5.3 - Типи балкових кліток: а – спрощений; б – нормальний; в – ускладнений; 1 — настил; 2 — балки настилу; 3 – головні балки; 4 – допоміжні балки | Найпоширенішим і найдешевшим є спрощений тип балкової клітки. Його застосування доцільне при малих прольотах, коли балки можуть бути виконані з прокатних, гнутих чи пресованих профілів. Крок балок зумовлений конструктивним рішенням настилу. Широко використовують і нормальний тип балкових кліток. Головні балки, як правило, мають складені перерізи, а балки настилу виготовляють з прокатних, гнутих чи пресованих профілів. Крок головних балок – 3...6 м, а балок настилу залежить від матеріалу настилу – 0,6...1,6 м при металевому і 2.0...3.5 м – при залізобетонному. Ускладнений тип застосовують порівняно рідко, ли- |
| --- | --- |

ше при розрідженій сітці колон і значних навантаженнях. Це найбільш конструктивно складний і трудомісткий тип балкової клітки.

Можливі два типи з'єднань балок у системі балкової клітки:

спирання зверху (поверхове розміщення балок) – другорядні балки встановлюють на верхній пояс головних. З'єднання найбільш зручне як під час виготовлення конструкцій, так і їх монтажу, але потребує великої конструктивної висоти перекриття (рис. 5.4, а);

приєднання збоку — другорядні балки приєднують до основних збоку через ребра жорсткості чи опорні столики (рис. 5.4, б, в, г). Застосовується при обмеженій висоті перекриття.

Рис. 5.4 - Типи спряжень балок: спирання зверху (а), збоку: підвищене (б), на одному рівні (в), знижене (г)

5.2. Настили

Основним типом настилів є монолітний і збірний залізобетон. Дерев'яні настили використовують обмежено через малу довговічність. Сталеві настили зумовлюють збільшення витрат металу і тому допускаються лише при належному техніко-економічному обгрунтуванні. Найчастіше їх використовують у металургійній та хімічній промисловостях, для яких характерні підвищена температура і агресивність середовища.

Розглянемо лише сталеві настили. Інші вивчають у відповідних курсах.

Для настилів найчастіше використовують сталеві листи завтовшки 6...14 мм. При товщинах 6... 10 мм використовують листи з рифами на поверхні (рифлені, ромбічні або чечевичні), а при більших – гладкі. Поверх гладкого сталевого настилу обов'язково влаштовують нековзку підлогу. Настили майданчиків, розміщених у приміщеннях вибухово небезпечних підприємств,, доцільно виконувати наскрізними та з матеріалів, що не дають іскор. При невеликих навантаженнях (3...7 КПа) і прольотах (500...1400 мм) використовують просічно-витяжну сталь. У ряді випадків, коли це зумовлено технологічними вимогами (наприклад, поблизу обладнання та комунікацій), настил роблять знімним.

Товщину плоских настилів обчислюють залежно від навантаження, відносних граничних прогинів  (де  прогин, а  проліт настилу) та статичної схеми.

У незнімних конструкціях настили приварюють до балки. Під навантаженням у них виникають напруження як від згину, так і від розтягу (рис. 5.5). При співвідношенні  50 (де  товщина настилу) настил жорсткий і напруження від розтягу незначні. Навпаки, при  300 настил гнучкий і незначним є напруження від згину. У будівництві найчастіше використовують настили зі співвідношенням , коли напруження від розтягу і згину співмірні. У цьому випадку для обчислення потрібної товщини настилу чи найбільшого його прольоту можна скористатися рівнянням Тимошенка-Телояна:

,	           (5.1)

де  відношення прольоту настилу до граничного значення його прогину;  нормативне навантаження;  коефіцієнт Пуассона (для сталі  = 0,3).

У графічній формі рівняння (5.1) подано на рис. 5.5, г.

Горизонтальну опорну реакцію, на дію якої необхідно розрахувати шви кріплення настилу до балок, обчислюють за формулою

.	          (5.2)

5.3. Прокатні, гнуті та пресовані балки

Найпоширенішими і найекономічнішими типами профілів балок є прокатні двотаври та швелери, гнуті швелери та пресовані профілі, близькі за формою до двотаврів чи швелерів. В умовах плоского згину ефективніші двотаврові та подібні до них профілі. Швелери асиметричні, а тому їх згин супроводжується скручуванням, водночас вони краще працюють на косий згин. Окрім цього, відносно ширша, ніж у двотаврів поличка створює певні конструктивні зручності при спиранні на них настилів.

5.3.1. Визначення поперечного перерізу

Згідно з чинним сортаментом у профілів, які використовують для балок, місцева стійкість елементів перерізу найчастіше забезпечена. Винятком є лише гнуті профілі. Загальна стійкість балки забезпечується настилом, що спирається і кріпиться до неї по всій довжині. Тому добір перерізу виконують, використовуючи рівняння міцності (3.26). Обчисливши найбільший згинальний момент у балці  та призначивши марку матеріалу і його розрахунковий опір , визначають потрібний момент опору:

.				(5.3)

Далі, згідно з сортаментом, встановлюють найближчий номер профілю, момент опору якого не менший за потрібний.

Визначивши розміри профілю, перевіряють міцність стінки на зріз від дії найбільшої поперечної сили

(5.4)

де S та І – відповідно статичний момент половини перерізу та момент інерції всього перерізу відносно центральної осі, перпендикулярної до площини згину;  товщина стінки на рівні центра ваги перерізу. Коли умова міцності (5.4) не задовольняється, необхідно збільшити номер профілю і повторити перевірку.

Для допоміжних балок в ускладненому типі балкової клітки необхідно виконати перевірку міцності стінки у місці прикладення зосередженої сили (найчастіше опорної реакції балки настилу):

(5.5)

де  сума опорних реакцій балок настилу чи інших конструкцій, що спираються у даному місці на допоміжну балку;  розрахункова довжина, на якій розподіляється місцевий тиск (рис. 5.6);  ширина опори конструкції, спертої на допоміжну балку;  товщина полички допоміжної балки, обчислена у місці її з'єднання зі стінкою (рис. 5.6).

Стінка балки у місці з'єднання з поличкою повинна мати достатню міцність щодо дії зведених напружень:

,			(5.6)

| Рис. 5.5 - Розрахунок настилів: а – розрахункова схема; б – епюра згинальних моментів; в – конструкція кріплення настилу до балки;г – граничні навантаження на настил | де нормальні напруження у місці з'єднання; середні дотичні напруження у стінці; розрахункова висота стінки; висота перерізу балки. Якщо стиснений пояс балки недостатньо закріплений (наприклад, головні та допоміжні балки в ускладнених типах балкових кліток чи балки настилу при рухомому приєднанні настилу), перевіряють загальну стійкість балки згідно з (3.40): (5.7) Для перевірки жорсткості необхідно обчислити прогин балки і порівняти його з граничним значенням : (5.8) Якщо всі перевірки задовольняються, переріз вибрано правильно. Якщо ж ні, треба збільшити номер профілю і повторити розрахунок. При значних запасах жорсткості (умова (5.8), особливо для нерозрізних балок), доцільно допустити роботу балки у пруж- |
| --- | --- |

но-пластичній стадії, трансформувавши (5.3) згідно з рекомендаціями, запропонованими у 3.8.2 і рівнянні (3.33):

(5.9)

Тим самим зменшується витрата сталі. Але всі подальші перевірки, а також додаткові умови, викладені у 3.8.2, повинні задовольнятися.

Добираючи переріз, треба пам'ятати, що робота у пружно-пластичній стадії можлива лише для балок зі сталей, які мають межу текучості до 580 МПа.

Прокатні та пресовані перерізи здебільшого мають таку форму, що місцева стійкість окремих їх елементів (стінки, поличок) забезпечена. Для гнутих профілів необхідно перевіряти місцеву стійкість стінки та стиснутої полички, про що йтиметься нижче.

5.4. Балки складеного перерізу

| Рис. 5.6 - Розрахункова схема для обчислення місцевих напружень | Основні форми перерізу таких балок зображені на рис. 5.2. Вони складаються з поличок (поясів) та стінки, з'єднаних між собою в єдиний переріз. Як зазначалося, найпоширенішою є двотаврова форма перерізу, утворена з трьох листів шляхом зварювання. Добираючи переріз такої балки, у першу чергу визначають її висоту, яка повинна задовольняти вимоги якнайменшої матеріаломісткості конструкції, достатньої жорсткості та не перевищувати габарити, передбачені архітектурно-конструктивними рішеннями будівлі. |
| --- | --- |

5.4.1. Оптимальна висота перерізу

Проектуючи будь-яку конструкцію, у тому числі й балку, крім вимог достатньої несучої здатності та жорсткості необхідно задовольняти також вимогу щонайменшої її матеріаломісткості.

Розглянемо, як змінюватиметься металомісткість балки зі зміною її висоти .

Загалом витрати металу на балку  дорівнюватимуть сумі витрат на стінку  та полички :

=  + ,		          (5.10)

де , ,  – маси, що відповідають 1 м довжини балки.

Масу поличок можна обчислити у такій послідовності. Згинальний момент М сприймається одночасно поличками і стінкою, тобто на полички припадає деяка його частина с: .	          (5.11)

Замінимо згинальний момент  парою сил , прикладених на рівні центрів поличок. Звідси зусилля в поличках становлять

,		          (5.12)

де  – плече прикладення сил , що зрівноважують згинальний момент , наближено рівне висоті перерізу (фактичне плече дорівнює , але через незначну товщину полички порівняно з висотою  нею можна нехтувати). Звідси площа кожної з поличок

(5.13)

та їхня спільна маса 		,	          (5.14)

де  густина металу;  конструктивний коефіцієнт, який враховує вплив на загальну масу поличок наявних стиків, накладок, змін перерізу тощо.

Підставивши у (5.14) рівняння (5.11)-(5.13), остаточно отримуємо:			.		          (5.15)

Отже, зі збільшенням висоти перерізу маса поличок зменшується (рис. 5.7).

Характер зміни не є лінійним, оскільки від зміни висоти залежить розподіл згинального моменту між стінкою і поличками. Коефіцієнт  також дещо коливається.

Аналогічно витрата металу на стінку:

,			           (5.16)

де  площа стінки;  конструктивний коефіцієнт, що відповідає за змістом .

Окрім цього,  враховує додаткову витрату металу на ребра жорсткості.

Приймаючи з невеликою похибкою  і підставляючи у (5.16), отримаємо

.		          (5.17)

Таким чином, зі збільшенням висоти перерізу маса стінки зростає (див. рис. 5.7).

На підставі (5.10), (5.15) та (5.17) можемо записати:

.	          (5.18)

Загальний вигляд графіка (5.18) також зображений на рис. 5.7.

Шукаючи  як мінімум функції (5.18), прирівнюємо її похідну по  нулеві:

(5.19)

або 			.	          (5.20)

| Рис. 5.7 - Характер зміни металомісткості балки та окремих її частин (стінки і полички ) залежно від висоти | Звідси . (5.21) Підставляючи , отримаємо (5.22) |
| --- | --- |

де  оптимальна висота;  статичний момент опору перерізу балки;  загальний конструктивний коефіцієнт, який враховує описані вище параметри і має такі значення:

Таблиця 5.1

| Конструкція балки | Постійний переріз полички | Змінний переріз полички |
| --- | --- | --- |
| На зварюванні На заклепках | 1,1 1,25 | 1,0 1,0 |

З існуючого досвіду проектування товщину стінки (мм) можна приймати:

,	          (5.23)

де в першому наближенні ; проліт балки.

Момент опору перерізу , необхідний для забезпечення несучої здатності балки, знаходять за умовою міцності щодо нормальних напружень:

(5.24)

При цьому попередньо обчислюють найбільше значення згинального моменту , призначають матеріал конструкцій і його розрахунковий опір та значення коефіцієнта умов роботи .

Висота перерізу балки  найвигідніша з огляду на витрати матеріалу. Як зменшення, так і збільшення висоти проти  призводить до перевитрат металу. На підставі рис. 5.7 можна зазначити, що в оптимально запроектованій балці маси двох поличок  та стінки  з деталями, що їм відповідають, повинні бути однаковими чи близькими. Окрім цього, функція (5.19) поблизу свого мінімуму змінюється повільно. Це дає змогу компонувати переріз відповідно до сортаменту на листову сталь, уникаючи її поздовжнього різання та пов'язаних з цим додаткових витрат. Переважно відхилення висоти балки від Не{ не повинні перевищувати 10...15 %, інакше відчутним стає зростання витрат сталі.

5.4.2. Найменша висота

Найменша висота перерізу балки зумовлена вимогою забезпечення необхідної жорсткості. Розглянемо статично визначену балку на двох опорах прольотом , завантажену рівномірно розподіленим навантаженням . Прогин такої балки під дією нормативного навантаження п становить

.		         (5.25)

де  модуль пружності матеріалу балки;  момент інерції її перерізу відносно центральної осі.

Підставляючи , отримаємо

.			          (5.26)

Знаючи, що , маємо

.		           (5.27)

Оскільки  і виходячи з умови міцності , знаходимо  через співвідношення :

.		          (5.28)

Знаючи, що  та , тобто , отримуємо . Підставляючи у (5.27), дістаємо

.		           (5.29)

Приймаючи прогин  рівним його граничному значенню , згідно з розділом 10 доповнень до СНиП 2.01.07-85 отримуємо

.	          (5.30)

Щоправда, у зазначених нормах граничні прогини подані у вигляді співвідношення . Використовуючи його,

.		          (5.31)

Отримана висота є найменшою для забезпечення необхідної жорсткості при повному використанні міцності матеріалу (тобто коли максимальні напруження досягають значень розрахункового опору металу).

При більшій висоті перерізу балка матиме запас жорсткості (). Зменшення висоти зумовлює неповне використання міцності матеріалу. При  максимальні напруження не досягнуть значень розрахункового опору матеріалу і відповідно зростуть витрати металу. Причому навіть невелике зменшення висоти проти  спричинює суттєві додаткові витрати матеріалу. Такий варіант може бути прийнятий, якщо проектування будівлі ведеться паралельно з її будівництвом і значення  перевищують конструктивну висоту, визначену в процесі архітектурно-конструктивного компонування.

Остаточно висоту балки приймають не меншою за  і якнайближчою до .

5.4.3. Визначення поперечного перерізу балок

У цьому підручнику розглядатимемо лише найпоширеніші зварні балки. При проектуванні балок на заклепках, болтах та інших видах з'єднань необхідно звертатися до спеціальної літератури.

У першу чергу визначають висоту стінки балки . При цьому керуються значенням висоти перерізу, отриманим раніше.

З достатньою точністю можна прийняти

.			           (5.32)

В одночас, величина  обов'язково повинна відповідати значенням, передбаченим сортаментом. Це дає змогу уникнути непродуктивних витрат праці та матеріалів на різання металу та його подальшу обробку. Необхідно також пам'ятати, що ходова ширина металевого листового прокату не перевищує 2000...2400 мм. При більшій висоті стінки передбачають стикове з'єднання.

Товщину стінки визначають з умов міцності та стійкості. Найменша товщина з умови міцності становить

.		           (5.33)

Отримане значення заокруглюють до найближчої більшої величини згідно з сортаментом.

Далі оцінюють місцеву стійкість стінки за величиною умовної гнучкості:

.		           (5.34)

При відсутності рухомого навантаження найбільшим значенням умовної гнучкості, за якого стінка стійка, є  < 3,2; при рухомому характері навантаження  < 2,2.

Але якщо за основу взяти ці значення, то стінку доведеться виконувати дуже товстою, тобто неекономно витрачатиметься метал. Тому стінки проектують переважно більш гнучкими, зміцнюючи їх поперечними ребрами жорсткості. Однак при дуже високих значеннях гнучкостей виникає потреба ще й у додаткових поздовжніх ребрах. Це різко збільшує обсяг зварювальних робіт, їх трудомісткість, а відповідно й вартість. Тому поздовжніх ребер уникають. Потреба у поздовжніх ребрах найчастіше виникає при значеннях умовної гнучкості                 > 4,8.

Виходячи з вимог забезпечення місцевої стійкості стінки, задовільні результати отримують також за формулою (5.23).

Загалом доцільно приймати стінку якнайтоншою. Це дає змогу економити метал за рахунок раціональнішого його розподілу у перерізі, а саме вищої концентрації у поличках.

Визначивши розміри стінки, добирають полички. При цьому виходять з потрібного моменту опору перерізу балки:

(5.35)

Оскільки найчастіше переріз приймають симетричним, то можливе обчислення потрібного моменту інерції перерізу

.		          (5.36)

Водночас момент інерції всього перерізу  складається з моментів інерції поличок  та стінки :

,		            (5.37)

де  можна обчислити за відомими . Звідси потрібний момент інерції поличок

.		            (5.38)

Нехтуючи складовою моменту інерції поличок відносно власних центральних осей симетрії, можемо записати

(5.39)

або

де .

Таким чином, отримуємо можливість обчислити потрібну площу однієї полички:

(5.40)

Розміри полички, які забезпечували б потрібну площу, приймають, керуючись сортаментом. Але при цьому, як і у випадку зі стінкою, необхідно врахувати вимоги загальної стійкості балки та місцевої стійкості стисненої полички.

Для забезпечення загальної стійкості балки полички повинну бути достатньо широкими. Нормами встановлено граничне значення співвідношення  (де  – розрахункова довжина балки;  ширина полички), при якому гарантована загальна стійкість балки і зникає потреба у її перевірці.

У дуже широких балках напруження нерівномірно розподіляються по ширині полички. Вузькі балки потребують частого розкріплення. Тому в будівельній практиці найчастіше приймають

.			          (5.41)

З метою забезпечення місцевої стійкості стисненої полички обмежується величина її звису . В умовах пружних деформацій

,		          (5.42)

де  товщина полички.

Технологічні особливості зварювання поличок і стінки також зумовлюють певні обмеження. З метою зменшення залишкових напружень від термічної дії зварювання доцільно дотримуватися умови

.			          (5.43)

Таким чином, зазначені вимоги дають змогу наближено запроектувати потрібний складений переріз балки (рис. 5.8). Приєднання балок настилу чи другорядних балок до основних переважно виконують за допомогою болтів нормальної або грубої точності. Найчастіше застосовують болти М12...М20, для яких у верхніх поличках головних балок передбачають отвори відповідно 15...23 мм. Добір прийнятого перерізу балки завершують перевірками міцності загальної стійкості та жорсткості.

Перевірки міцності:

на дію згинального моменту ;

на дію поперечної сили ,

де  враховує ослаблення перерізу отворами; а і  відповідно крок і діаметр отворів; на дію місцевих тисків ;на дію зведених напружень у місці прикладення зосереджених сил

.

Рис. 5.8 - Розрахунковий переріз балки: а – форма перерізу та його розмір;

б, в – епюри нормальних і дотичних напружень

Перевірка загальної стійкості:  (її не виконують, якщо  не перевищує граничних значень згідно з нормами).

Перевірка жорсткості:  (перевірку не виконують, якщо ).

Умовні позначення, їх зміст та особливості обчислень наведені у главі 3 та 5.3.1.

5.4.4. Зміна перерізу

Переріз балки добирають за найбільшими значеннями зусиль: згинальним моментом  і поперечною силою . Ці максимальні значення спостерігаються лише на обмежених ділянках довжини (рис. 5.9). На ділянках, де зусилля менші, міцність металу використовується лише частково. Тобто існує передумова для зменшення перерізу і відповідно витрати металу.

Розглядаючи рис. 5.9, а, б, можемо зауважити, що поперечна сила і зумовлені нею дотичні напруження найменших своїх значень набувають посередині балки. Цим самим ніби створюється можливість зменшити товщину стінки (поперечна сила сприймається переважно стінкою, роль полички тут незначна). Але саме посередині прольоту діє найбільший згинальний момент і відповідні йому нормальні напруження; окрім цього, суттєве зменшення товщини стінки балки зумовлює втрату нею стійкості. З цих міркувань змінювати переріз стінки недоцільно.

| Рис. 5.9 - Зміна перерізу балки: а – розрахункова схема; б, в – епюри згинальних моментів і поперечних сил; г – обриси поличок балки | Найменші значення згинального моменту для випадку, зображеного на рис. 5.9, спостерігаються поблизу опор. Це дає змогу або зменшити висоту перерізу, залишивши незмінним переріз поличок, або зменшити полички при сталій висоті перерізу. Зміну висоти перерізу застосовують вкрай рідко, оскільки при цьому зростає трудомісткість і вартість виготовлення балки. |
| --- | --- |

Широко застосовують лише зміну перерізу поличок, що пояснюється простотою конструктивного вирішення і високою його технологічністю. При цьому зміну перерізу виконують шляхом зменшення ширини поличок поблизу опор (рис. 5.9, г). Зменшення товщини недоцільне, оскільки ускладнює конструкцію перекриття, зумовлює значну концентрацію напружень і вимагає механічного оброблення з'єднуваних елементів поблизу стику для плавного їх сполучення.

Зміну перерізу переважно виконують лише один раз. Економія сталі при цьому становить 10...12 % (див. рис. 5.9, г). Повторна зміна дає додаткову економію сталі близько 3...4 %, що не окупає витрат праці на влаштування стиків поличок.

Найчастіше, змінюючи переріз, ширину полички зменшують удвоє. Але при цьому її ширина  не може бути меншою за 0,1, бо порушиться загальна стійкість балки. Ширина  повинна залишатися достатньою для автоматизованого виконання поличкових швів, що залежить від наявного зварювального обладнання. При використанні зварювальних автоматів здебільшого  100 мм, або 200 +  (мм). Зварювальні головки дають змогу проектувати полички вужчими.

За моментом опору  обчислюють несучу здатність зменшеного перерізу:

,		          (5.44)

і за епюрою моментів чи аналітично визначають місце зміни перерізу.

Можливий також інший шлях обчислень. Практика свідчить, що найдоцільніше змінювати переріз на відстані близько  від опори. Визначають згинальний момент у місці зміни перерізу М1 і, як це викладено у 5.4.3, добирають переріз полички .

З'єднання між собою окремих частин полички у місці зміни перерізу виконують стиковим швом. При цьому доцільно використовувати вивідні планки та фізичні методи контролю якості шва. Коли ж якість стикового шва контролюють лише візуально, то для розтягненої полички передбачають навскісний стиковий шов. Цим забезпечується його рівноміцність основному металу. Для зменшення концентрації напружень перехід від більшої ширини  до меншої  обов'язково виконують плавно, забезпечивши технологічні скоси.

У місці зміни перерізу поличок рівень нормальних напружень близький до розрахункового опору металу. Значними також є дотичні напруження. Тому тут обов'язкові такі перевірки міцності:

за найбільшими нормальними напруженнями ;

за зведеними напруженнями на гранях стінки . Детально ці перевірки описані вище.

З міркувань безпеки заборонено поєднувати зміну перерізу поличок зі стиками стінки та місцями прикладення зосереджених навантажень.

5.4.5. З’єднання полички зі стінкою

При згинові балки полички зсуваються відносно стінки. Для забезпечення роботи поличок і стінки як єдиного перерізу необхідно надійно їх з'єднати. Розглянемо з'єднання за допомогою електродугового зварювання.

У суцільному перерізі найбільші дотичні (зсувні) напруження між стінкою і поличкою описують за відомою формулою Журавського:

,			          (5.45)

де  статичний момент полички відносно центральної осі перерізу балки.

У складеному перерізі зсувні зусилля на контакті між стінкою і поличкою

,			          (5.46)

де А – площа контакту.

Переходячи до погонних зсувних зусиль, що припадають на одиницю довжини, тобто при А = , отримуємо

(5.47)

Потрібний катет шва (враховуючи  = 1):

за наплавленим металом

,	           (5.48)

за межею сплавлення

.		          (5.49)

Визначаючи катет шва, необхідно врахувати його найменші значення з умови зварюваності.

Поличкові шви роблять неперервними односторонніми чи двосторонніми. Односторонні шви дають змогу суттєво зменшити трудомісткість виготовлення балок, витрату зварювальних матеріалів. Але при цьому повинні виконуватися такі основні умови:

за характером навантаження має бути статичним і прикладеним симетрично;

стійкість балки має забезпечуватись жорстким настилом, який неперервно спирається на верхній пояс балки і надійно з ним зв'язаний;

не допускається розвиток пластичних деформацій;

у місцях прикладення зосереджених навантажень доцільно встановлювати поперечні ребра жорсткості.

У балках і ригелях рамних конструкцій біля опорних вузлів використовують двосторонні поясні шви. Не можна використовувати односторонні шви у конструкціях, які експлуатуються в середньо- чи сильноагресивному середовищах, оскільки у відкритій щілині між поличкою та стінкою спостерігається інтенсивна корозія.

Переривчасте точкове або пунктирне зварювання використовують при з'єднанні гнутих профілів (див. рис. 5.2, д). У цьому випадку зсувне зусилля , що припадає на один зварний шов,

(5.50)

( статичний момент частини перерізу, що може зсуватися; а – крок зварних швів), не повинно перевищувати його несучої здатності.

5.5. Стійкість елементів перерізу балки

Факторами, що можуть спричинити втрату стійкості, є інтенсивні стискальні та зсувальні напруження. Наявність розтягу підвищує стійкість елемента навіть при випадкових несприятливих діях. Таким чином, у перерізі балки можуть втрачати стійкість стиснені поличка та стінка.

5.5.1. Стійкість стисненої полички

У поздовжньому напрямку поличка стиснена нормальними напруженнями, розподіленими у перерізі рівномірно (рис. 5.10, а). Дотичні напруження незначні, ними нехтуємо. Поясними з'єднаннями поличка приєднана до стінки. Враховуючи невелику жорсткість стінки на згин порівняно з поличкою, вважаємо їх з'єднання шарнірним.

| Рис. 5.10 - Місцева стійкість стисненої полички: а – фрагмент верхнього поясу балки; б – розрахункова схема стисненої полички; 1 – форма втрати стійкості | Таким чином, розрахунковою схемою звису полички є пластинка шириною та товщиною , шарнірно закріплена вздовж довгої сторони й завантажена поздовжнім рівномірно розподіленим навантаженням (рис. 5.10, б). Втрата стійкості починається з вільного незакріпленого краю пластини. За теорією |
| --- | --- |

пружності критичні напруження для прямокутної пластини становлять

,			         (5.51)

де  коефіцієнт, що враховує спосіб закріплення та характер завантаження пластини;  циліндрична жорсткість пластини.

Підставивши значення D отримаємо

.		          (5.52)

Прийнявши  (в цьому випадку повністю використовується міцність матеріалу) і підставивши  та v= 0,3 (коефіцієнт Пуассона для сталі), після перетворення отримаємо

(5.53)

або

При даній формі пластинки , способі її закріплення та навантаження значення коефіцієнта /с дорівнює 0,46. Остаточно

(5.54)

або у формі, близькій до запису норм:

(5.55)

Враховуючи нерівності полички та деяку нерівномірність розподілу напружень, у нормах умову стійкості стисненої полички записують з деяким запасом:

(5.56)

5.5.2. Стійкість стінки

Напружений стан стінки складний. У ній діють як нормальні, так і дотичні напруження, спричинені згинальними моментами, місцевими навантаженнями та поперечними силами. При високих рівнях напружень стінка може втрачати свою первинну плоску форму, тобто стійкість. Для підвищення стійкості стінки підкріплюють ребрами жорсткості. При втраті стінкою стійкості ребра залишаються прямолінійними і ділять стінку на відсіки. У розрахунках відсіки приймають незалежними один від одного.

Розглянемо відсік, розміщений посередині балки. У межах відсіку діють згинальні моменти, близькі до максимальних, та невеликі перерізу-вальні сили (див. рис. 5.9, б, в), які зумовлюють відповідні нормальні та дотичні напруження. Впливом незначних дотичних напружень нехтуємо.

Стінка, як і розглянута вище поличка, є прямокутною пластинкою. Але схема її роботи інша. Стінка закріплена у поясах з обох сторін і розподіл нормальних напружень у ній нерівномірний. Нижня частина стінки розтягнена і тому стійка. Втрата стійкості можлива лише у верхній, стисненій частині стінки.

Оскільки стінка частково затиснена у поличках, то критичні напруження  залежатимуть не тільки від її власних розмірів, тобто зведеної гнучкості , але и від розмірів поличок, їх здатності протистояти скручуванню. У нормах вплив поличок прийнято враховувати введенням коефіцієнта .

Опускаючи доведення, записуємо значення критичних напружень:

.			          (5.57)

Значення коефіцієнта  для зварних балок приймають залежно від коефіцієнта  такими:

Таблиця 5.2

|  | 0,8 | 1,0 | 2,0 | 4,0 | 6,0 | 10,0 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 30 | 31,5 | 33,3 | 34,6 | 34,8 | 35,1 | 35,5 |

де

(5.58)

і  відповідно ширина и товщина стисненої полички балки;  і  висота й товщина стінки;  коефіцієнт, що враховує конструктивні особливості балок та умови роботи стисненого поясу.

Умова перевірки стійкості стінки при дії нормальних напружень:

,			          (5.59)

де  найбільші стискальні напруження на межі стінки.

Для зварних балок:

,			          (5.60)

де М –середнє значення згинального моменту в межах відсіку; у – відстань від центра ваги перерізу до межі стінки (для симетричних перерізів у = 0,5).

У випадках, коли умова (5.59) не задовольняється, можлива втрата стійкості стінки. При цьому у стисненій зоні стінка набирає форми поздовжньої хвилі (рис. 5.11). Частіше розміщення поперечних ребер майже не поліпшує стійкості, оскільки на ребра припадають вузли хвилі. Необхідно передбачити поздовжнє ребро у зоні найбільш імовірної втрати стійкості стінкою (рис. 5.12). Найчастіше поздовжні ребра розташовують на відстані  від стисненого поясу.

Рис. 5.11 - Форма втрати стійкості стінкою балки під дією нормальних

напружень: 1 – полички балки; 2 – стінка; 3 – поперечні ребра жорсткості;

4 – форма деформації стінки

Рис. 5.12 - Конструкція балки зі стінкою, підсиленою поперечними (1) та

поздовжніми (2) ребрами жорсткості

Розміри поздовжніх ребер та стійкість новоутворених відсіків стінки перевіряють згідно з рекомендаціями норм.

Зазначимо, що виконання поздовжніх ребер дуже трудомістке через зростання кількості швів. Тому застосовують їх лише у виняткових випадках. Доцільніше дещо збільшити товщину стінки.

У приопорних відсіках діють великі дотичні напруження. Під їх дією відсік стінки скошується і може втрачати стійкість (рис. 5.13). Значення критичних напружень залежить від розмірів відсіку стінки, обмеженого поличками і ребрами, а саме від умовної гнучкості стінки:				,		          (5.61)

де  менша сторона відсіку стінки  чи а.

Значення критичних напружень обчислюють за формулою

| Рис. 5.13 - Форма втрати стійкості стінкою під дією дотичних напружень | , (5.62) де відношення більшої сторони відсіку до меншої. Умова, за якої стійкість забезпечена: , (5.63) де середні напру- |
| --- | --- |

ження зсуву у межах стінки;  середнє значення перерізувальної сили зсуву у межах відсіку.

Найчастіше у відсіку одночасно діють як згинальні моменти, так і перерізувальні сили. У цьому випадку перевірка стійкості виглядатиме так:

.		           (5.64)

При завантаженні стисненого поясу балки зосередженими силами у перерізах, які не зміцнені поперечними ребрами жорсткості, враховують погіршення умов стійкості стінки через наявність місцевих напружень  (рис. 5.14). Значення критичних напружень при місцевому навантаженні:

,		           (5.65)

де  коефіцієнт, який приймають згідно з рекомендаціями норм залежно від співвідношення сторін відсіку , співвідношення ,

значення , обчисленого за (5.58), та гнучкості стінки

| Рис. 5.14 - Втрата місцевої стійкості стінкою під дією місцевих напружень: 1 – епюра ; 2 – форма втрати стійкості стінкою | Загалом умова стійкості стінки має вигляд . (5.66) Величину обчислюють за (5.5). |
| --- | --- |

5.6. Конструювання поперечних ребер жорсткості

Поперечні ребра жорсткості служать для підвищення стійкості стінки балки при дії дотичних і місцевих напружень. їх передбачають, коли умовна гнучкість стінки балки

(5.67)

перевищує 3,2  у випадку нерухомого навантаження і  > 2,2 при рухомому навантаженні.

Відстані між поперечними ребрами залежать від умовної гнучкості стінки. Вони не повинні перевищувати 2, якщо  > 3,2 і 2,5, якщо  < 3,2. Окрім цього, поперечні ребра жорсткості встановлюють у місцях прикладення значних зосереджених нерухомих навантажень і на опорах.

5.6.1. Проміжні ребра жорсткості

Розміри ребер приймають такими, щоб забезпечити незмінність їхньої форми навіть при втраті стінкою стійкості. Вони можуть розміщуватись симетрично з обох боків стінки, а також бути несиметричними – однобічними. З досвіду проектування випливає, що ширина кожного з парних симетрично розміщених ребер (див. рис. 5.12, переріз 2-2) повинна становити, мм:

,			          (5.68)

а несиметричних однобічних ребер:

.			          (5.69)

Товщина ребер у всіх випадках:

.			          (5.70)

У зварних балках груп конструкцій 2-4 (тобто для більшості балок під статичні навантаження) переважно застосовують однобічні ребра жорсткості, розміщуючи їх з одного боку балки. При однобічних поличкових швах ребра жорсткості розміщують з боку, протилежного швам. В інших випадках доцільні парні ребра.

Однобічне ребро жорсткості, розміщене у місці прикладення зосередженого навантаження, додатково розраховують як позацентрово-стиснений стержень. Ексцентриситет прикладення сили дорівнює відстані від серединної площини стінки до центра ваги розрахункового перерізу стержня. Розрахунковий переріз має вигляд тавра, який складається з ребра жорсткості та смуги стінки завширшки  з обох боків від ребра (рис. 5.15). Розрахункову довжину стержня приймають рівною висоті стінки .

| Рис.5.15 - Розрахункова схема однобічного ребра | Ребра жорсткості закріплюють однобічними швами. При експлуатації балок у середньо- чи сильноагресивних середовищах та при динамічному характері навантажень обов'язковими є двосторонні шви. |
| --- | --- |

5.6.2. Опорні ребра

Для передачі значних опорних реакцій на конструкції, розміщені нижче (наприклад, колони), в балках влаштовують опорні ребра. У будівельній практиці найширше використовують два конструктивних рішення: опорні ребра безпосередньо на кінцях балки (рис. 5.16, а) та віддалені від кінців (рис. 5.16, б). Опорна реакція передається через торці ребер. їх старанно вирівнюють (найчастіше фрезерують), щоб забезпечити щільне прилягання по всій поверхні контакту з опорою.

Рис. 5.16 - Конструкції опорних ребер балок:

а – на краю балки; б – зі зміщенням

Переріз опорних ребер вибирають згідно з умовами міцності та стійкості. Ширину опорного ребра  приймають рівною ширині поличок. При розмірі  для першої конструкції опорного ребра (рис. 5.16, а), а також для другої конструкції (рис. 5.15, б) напруження на контактній поверхні не повинні перевищувати міцності металу на зминання :

,		          (5.71)

де  опорна реакція балки;  і  ширина і товщина контактної поверхні опорного ребра. Якщо ж у першій конструкції випуск опорного ребра , перевищує 1,5, враховуючи можливу втрату стійкості випуску ребра при пластичних деформаціях, перевірка міцності виглядатиме так:

.		         (5.72)

З метою збереження плоскої форми опорного ребра (тобто забезпечення його місцевої стійкості) дотримуються умови (5.70).

Перевіряють також загальну стійкість опорного ребра на поздовжній згин у площині, перпендикулярній площині стінки балки. Перевірку виконують як для центрово-стисненого стержня, завантаженого опорною реакцією:

.		           (5.73)

У розрахункову площу  включають переріз опорного ребра та стійку частину стінки завширшки до . Таким чином, згідно з рис. 5.16 (перерізи 1-1, 2-2), площу опорного стояка можна записати відповідно для першого і другого варіантів:

,		          (5.74)

(5.75)

де  фактичний розмір за рис. 5.16, але не більше с. Розрахункову довжину опорного стояка приймають рівною висоті стінки. Шви кріплення опорних ребер до стінки розраховують як кутові флангові на дію опорної реакції балки. При цьому слід пам'ятати про обмеження на розрахункову довжину таких швів.

5.7. Стики балок

У балках розрізняють два типи стиків: заводські стики, що виконують на підприємствах металевих конструкцій, якщо довжина наявного металопрокату недостатня; монтажні стики, які виконують на будівельних майданчиках, коли умови транспортування вимагають поділу конструкції балки на кілька частин, які перед монтажем з'єднують.

Заводські стики переважно виконують за допомогою зварювання. Монтажні стики можуть бути як зварними, так і на болтах чи заклепках. Виконання монтажних стиків трудомістке і має високу вартість.

5.7.1. Заводські стики

Заводські стики листів для стінки і поличок балок складеного перерізу виконують переважно за допомогою стикових швів, рівноміцних основному металу. При цьому стики окремих елементів перерізу (стінки і поличок) не повинні накладатися.

Розміщують стики в зонах, де у відповідних елементах діють невеликі напруження: поясів – ближче до опор, стінки — до середини балки. Послідовність зварювання призначають такою, щоб залишкові напруження були якнайменші. Спочатку зварюють поперечні стикові шви окремо в кожному елементі, далі накладають поличкові шви і лише після цього приварюють ребра жорсткості.

Прокатні перерізи найчастіше стикують за допомогою накладок. їх стикове з'єднання утруднене, бо у місцях спряжень поличок зі стінкою має місце непроплавлення. Конструкція такого стику зображена на рис. 5.17. Під час розрахунку вважають, що згинальний момент М5 у місці стику передається накладками на поличках, а перерізу-вальна сила  накладками на стінці. Зусилля у накладках поличок утворюють пару сил, що врівноважують згинальний момент. Звідси

,			          (5.76)

де плече пари сил, за значенням дорівнює висоті перерізу.

Рис. 5.17 - Конструкція заводського стику прокатної балки

За значенням  обчислюють потрібну площу перерізу накладок:

.	          (5.77)

Ширина накладок повинна бути на 30...40 мм більшою (чи меншою) за ширину поличок, що забезпечує потрібні конструктивні умови для зварювання швів. Товщину накладок приймають згідно з сортаментом такою, щоб отримана площа накладки  не була меншою від .

Шви кріплення накладок, розміщені з одного боку від стику, проектують рівноміцними накладкам, тобто розраховують за несучою здатністю:

.		          (5.78)

Накладки на стінці роблять двосторонніми з листів, товщина яких близька до товщини стінки. Шви кріплення накладок з кожного боку стику розраховують на дію перерізувальної сили .

Конструктивні вимоги до стиків зображені на рис. 5.17. Значення с приймають не меншим ніж ,  і 40 мм.

5.7.2. Монтажні стики

Для прокатних профілів конструкція монтажних стиків аналогічна заводським. У балках складених перерізів монтажні стики найчастіше виконують за допомогою зварювання та високоміцних болтів.

При використанні зварювання з'єднання виконують за допомогою стикових швів. Міцність стику перевіряють як суцільний переріз. Напруження у ньому не повинні перевищувати розрахункового   опору стикового зварного з'єднання . У зв'язку з тим, що за відсутності устаткування для фізичних методів контролю якості з'єднання у розтягненій зоні , доцільно монтажний стик розміщувати за межами зони дії найбільшого згинального моменту, в перерізах, для яких . Для забезпечення рівноміцності стику ефективним також є застосування навскісного стику розтягненої полички та вивідних планок для стикових швів обох поличок.

Для зменшення залишкових напружень заводські шви, що з'єднують стінку з поличками, не доводять до місця стику на 500 мм. З цією ж метою обов'язковим є дотримання порядку зварювання (рис. 5.18). Матеріали для зварювання повинні відповідати марці матеріалів поличок і стінки балки, а технологія зварювання – забезпечувати повне проплавлення з'єднуваних елементів.

Крім зварювання, у монтажних стиках використовують з'єднання на високоміцних болтах і болтах підвищеної точності. З'єднання на заклепках застосовують обмежено. Незважаючи на вищу вартість високоміцних болтів, вони технологічніші, бо легко встановлюються і послаблення перерізу отворами при їх використанні часто не враховують.

У стиках з використанням болтів кожен елемент перерізу перекривають двосторонніми накладками. Це дає змогу зменшити кількість болтів та розміри накладок, оскільки болти працюють за двозрізною схемою. Відстані між болтами приймають 2,5...3,0 d. Це також забезпечує якнайменші розміри накладок. Площа перерізу накладок не повинна бути меншою за площу з'єднуваних елементів. З'єднання кожного з елементів розраховують незалежно, згідно з зусиллями, які в них діють.

Вважають, що вся перерізувальна сила передається через накладки на стінці. Згинальний момент розподіляють між елементами перерізу пропорційно до їх моментів інерції. Таким чином, згинальний момент, який передається через накладки стінки:

,			          (5.79)

де  згинальний момент у місці стику;  моменти інерції стінки і всього перерізу відносно центральної осі.

Частина згинального моменту, яка припадає на накладки поличок:

.		          (5.80)

Як і в прокатних балках, момент  передається у вигляді пари сил, прикладених на рівні центру ваги накладок верхньої та нижньої поличок. Можна вважати, що плече пари сил г дорівнює відстані між центрами поличок:

.			          (5.81)

Таким чином, зусилля, яке діє на накладки поличок

,			          (5.82)

а найменша сумарна площа накладок кожної з поличок:

.		          (5.83)

Для приєднання накладок до поличок з одного боку від стику необхідна така кількість болтів:

при болтах підвищеної точності

,			           (5.84)

при високоміцних болтах

,			           (5.85)

де  несуча здатність накладок;  сумарна розрахункова площа накладок;  розрахунковий опір матеріалу накладок;  та  несуча здатність болта підвищеної точності та високоміцного.

| Рис. 5.18 - Конструкція зварного стику балки складеного перерізу: 1-5 – послідовність зварювання монтажних швів | Нагадаємо, що розрахункову площу приймають рівною площі нетто для болтів підвищеної точності ; для високоміцних болтів: (площі брутто) при і при , для динамічних навантажень . Довжину накладок визначають за розміщенням потрібної кількості болтів. Накладки на стінці приймають двосторонніми з товщиною, що дорівнює товщині стінки, чи на 1...2 мм меншою. Через накладки на стінці, окрім перерізувальної сили , передається ще й частина згинального моменту . Причому зусилля у болтах , які вини- |
| --- | --- |

кають від дії згинального моменту, розподіляються між болтами нерівномірно, а пропорційно відстані від нейтральної осі перерізу до болтів (рис. 5.19).

Найбільшими є зусилля у крайніх горизонтальних рядах болтів , розміщених від осі на відстані  (рис. 5.19).

Звідси зусилля у будь-якому і-му ряді болтів

,		          (5.86)

де  та  відстані від нейтральної осі до г-го та найдальшого болтів.

Рис. 5.19 - Конструкція стику зварної балки на болтах

Кожна пара болтів, симетричних відносно нейтральної осі, створює момент , який є частиною зовнішнього . Виходячи з умови рівноваги

,			          (5.87)

або в розгорнутій формі, підставляючи  згідно з (5.86):

(5.88)

де т – кількість вертикальних рядів болтів з одного боку стику. Звідси найбільше зусилля у болті від дії згинального моменту:

(5.89)

Зусилля , що виникають від перерізувальної сили, розподіляються між болтами рівномірно. Тобто на один болт припадає

,			         (5.90)

де п – кількість болтів з одного боку стику.

Найбільша рівнодійна зусиль  та  у болтах не повинна перевищувати несучої здатності болта:

для болтів підвищеної точності

;		         (5.91)

для високоміцних болтів

(5.92)

Проектуючи стики, у першу чергу задаються типом і діаметром болтів, а також розміщують їх, виходячи з найменших кроків. При цьому кількість вертикальних рядів болтів, які припадають на накладки стінки з одного боку стику, доцільно приймати не менше двох і не більше трьох.

Далі перевіряють міцність з'єднання згідно з (5.84), (5.85), (5.91), (5.92). Якщо умова міцності не задовольняється, збільшують діаметр болтів. При значних запасах міцності зменшують кількість вертикальних рядів або збільшують кроки між болтами. Можна також зменшити діаметр. Але при цьому треба пам'ятати, що у межах одного стику всі болти мають бути одного діаметра.

5.8. Ефективні конструкції балок

Основними напрямами розвитку конструкцій, зокрема металевих, є зменшення їх матеріаломісткості, трудомісткості та вартості. Розглянемо, яким чином вирішуються ці завдання у балкових конструкціях.

Зменшенню трудомісткості найбільш радикально сприяє запровадження та розширення прокатування великорозмірних профілів (у тому числі широкополичкових). Після прокатування отримуємо практично готову до застосування балку. Необхідно лише розрізати прокатний профіль на елементи потрібної довжини та прикріпити опорні і, при необхідності, проміжні ребра жорсткості. Такі балки є найдешевшими.

Запровадження сортаменту зварних двотаврових профілів з метою їх виготовлення на потокових лініях спеціалізованих заводів супроводжується значним зменшенням трудомісткості та вартості, оскільки створює передумови для широкої механізації та автоматизації технологічних процесів, масового використання високопродуктивних способів з'єднання на основі автоматичного зварювання.

Трудомісткість і вартість балок зменшуються при використанні однобічних зварних швів та односторонніх ребер жорсткості, широке застосування яких рекомендоване в останній редакції норм (СНиП Н-23-81*). Запроваджуються у виробництво балки, у стінках яких проміжні ребра жорсткості виштампувані.

Для невеликих прольотів і навантажень високоефективними є балки з гнутих профілів (наприклад, прогони з гнутих швелерів), виробництво яких останнім часом інтенсивно зростає. Порівняно з прокатними елементами гнуті профілі потребують менше металу.

Зменшену металомісткість мають також балки з перфорованими стінками та балки, в яких використовують сталі підвищеної й високої міцності (бісталеві та попередньо напружені).

Застосування алюмінієвих сплавів суттєво зменшує масу конструкцій. Але при цьому висока вартість матеріалу негативно позначається на техніко-економічних показниках. Використовувати такі конструкції доцільно тоді, коли повністю реалізуються їх особливості: висока корозійна стійкість, немагнітність, відсутність іскор при ударах тощо.

Ефективно зменшити металомісткість конструкцій можна, замінивши дефіцитний метал більш доступним і недорогим матеріалом, наприклад, бетоном (сталезалізобетонні та сталебетонні балки).

5.8.1. Бісталеві балки

З метою зменшення витрат матеріалу все ширше використовують сталі підвищеної міцності. Але оскільки ці сталі мають більшу вартість (у зв'язку із застосуванням легувальних компонентів і ускладненням технології виплавлення та прокатування), їх використання доцільне лише у найбільш напружених елементах перерізу. У балках такими елементами є полички у середній частині прольоту – зоні дії найбільших згинальних моментів. Менш напружені приопорні ділянки поличок і стінку виконують зі звичайної маловуглецевої сталі. Ці балки називають бісталевими (рис. 5.20).

Особливістю роботи таких балок є те, що у зоні дії максимального згинального моменту матеріал стінки працює за межею текучості. Епюра нормальних напружень у перерізі складна (рис. 5.20, г). Напруження у поличках досягають більших значень, ніж у стінці, а текучість сталі стінки (через нижче значення межі текучості) спостерігається ще за пружної роботи матеріалу поличок. Беручи до уваги можливі несприятливі відхилення міцності сталей (рис. 5.20, б), вважають, що межі текучості матеріалів дорівнюють їх розрахунковим опорам і відповідно позначають для маловуглецевої сталі стінки , а для високоміцної частини поличок – .

Рис. 5.20 - Бісталева балка (а); б – приопорний переріз з маловуглецевої сталі

(заштриховано елементи зі сталі підвищеної міцності);

в – переріз, полички якого виконані зі сталі підвищеної міцності чи

високоміцної; г – епюра напружень у бісталевому перерізі

Несучу здатність такого перерізу можна записати як суму згинальних моментів, які сприймаються поличками  та стінкою :

М = +.			         (5.93)

Згинальний момент  дорівнює рівнодійної напружень у кожній з поличок –  на плече прикладення цих рівнодійних :

=.		         (5.94)

Аналогічно знаходять згинальний момент, який сприймається стінкою. Попередньо доповнимо кожну з трапецієподібних епюр напружень у стінці до прямокутної. Згинальний момент, що відповідатиме такій прямокутній епюрі:

(5.95)

де добуток рівнодійна напружень у половині стінки;

плече прикладення цієї рівнодійної відносно нейтральної

осі;  площа стінки.

Добудованим трикутним частинам епюри висотою а відповідатиме згинальний момент:

(5.96)

де  рівнодійна уявної добудованої частини епюри напружень;  плече прикладення цієї рівнодійної відносно нейтральної осі. Таким чином, згинальний момент, що відповідає  фактичній трапецієподібній  епюрі напружень у стінці:

(5.97)

Розглянувши два подібних трикутники епюри висотою  і а, запишемо:

(5.98)

Звідси

(5.99)

Підставляємо в (5.97)

.	         (5.100)

Виділивши момент опору стінки , що відповідає пружним деформаціям, та винісши за дужки , маємо

(5.101)

Підставляючи в (5.93) значення  та , одержуємо

.    (5.102)

Прийнявши

,		         (5.103)

де т – коефіцієнт, який враховує наявність пластичних деформацій у матеріалі стінки. Підставивши т в (5.102), отримаємо

,	        (5.104)

або в загальноприйнятій формі запису:

.			        (5.105)

Тут  пружно-пластичний момент опору перерізу.

Таким чином, економія матеріалу досягається не тільки за рахунок застосування у поличках сталі підвищеної міцності, але й повнішого використання міцності сталі стінки.

5.8.2. Попередньо напружені балки

Попереднє напруження є одним з найефективніших способів зниження матеріаломісткості балок. При цьому часто знижується і вартість. Найчастіше економія металу становить 10...20%, вартість знижується на 5... 12%. Напружені балки мають підвищену жорсткість, що дає змогу суттєво зменшити їхню висоту і відповідно об'єм будівлі.

Зазначеної ефективності найчастіше досягають шляхом:

1) створення у перерізі балки напруженого стану, протилежного за знаком станові від зовнішнього навантаження. Таким чином, при завантаженні у балці спочатку компенсуються зусилля від попереднього напруження і лише після цього вона працює як звичайна. Це подовжує ділянку її пружної роботи;

2) використання високоміцних сталей у вигляді затяжок з пучків, тросів, канатів. Правильно дібране значення попереднього натягу зятяжок також  дає  змогу  зменшити  прогин  балки,  тобто підвищити її жорсткість.

| Рис. 5.21 - Напруження балки попереднім вигином частин перерізу: а – схема напруження; б – найпоширеніші перерізи; і,г,а – епюри напружень відповідно від попереднього вигину, зовнішнього навантаження та сумарна; 1 – замикальний шов | Методи попереднього напруження балок. 1. Вигин частин перерізу балки у напрямку, протилежному її прогину від зовнішнього навантаження, з подальшим з'єднанням цих частин в один переріз (рис. 5.21). Після попереднього вигину і зварювання замикального шва частини балки залишаються деформованими, а в їхніх перерізах діють взаємно зрівноважені залишкові напруження, епюри яких зображені на рис. 5.21, в. Накладаючи на цей залишковий деформований стан напруження від зовнішнього навантаження (рис. 5.21, г), отримуємо у перерізах такий розподіл напружень, який відповідає шарніру пластичності (рис. 5.21, б). Тобто міцність матеріалу всього перерізу використовується повністю, без його пластичного деформування, яке супроводжується надмірними прогинами. Таким чином вдається не лише зекономити матеріал, а й підвищити жорсткість перерізу. |
| --- | --- |

2. Метод попереднього напруження переміщенням опор найчастіше використовують у нерозрізних конструкціях мостів. Переміщують опори (на рис. 5.22 опускають крайні) таким чином, щоб у зонах дії максимальних згинальних моментів від зовнішнього навантаження створити протилежні за знаком зусилля. При додаванні згинальних моментів від зовнішнього навантаження (рис. 5.22, а) і від переміщення опор (рис. 5.22, б) відбувається вирівнювання значень згинального моменту по довжині балки (рис. 5.22, в), що спрощує конструювання і дає змогу зменшити висоту перерізу.

| Рис. 5.22 - Напруження балки переміщенням опор: а – розрахункова схема балки та епюра згинальних моментів від зовнішнього навантаження; б – схема переміщення опор та епюра згинальних моментів, зумовлених переміщеннями; в – сумарна епюра | 3. Високоміцні затяжки встановлюють у зонах, де діють найбільші напруження (рис. 5.23, а). Нижній пояс проектують значно меншим від верхнього, оскільки його частково замінює затяжка (рис. 5.23, б). При натягу затяжки зусиллям на балку діє згинальний момент , який зумовлює у перерізах балки нормальні напруження (рис. 5.23, в), протилежні напруженням від зовнішнього навантаження. Таким чином, досягають не лише розвантаження балки, а й зменшення нормальних напружень у її перерізах. Балка має зайвий зв'язок (затяжку) і тому є статично невизначеною. Розраховуючи таку балку, доцільно за |
| --- | --- |

невідоме приймати зусилля у затяжці. При обчисленні прогинів враховують вигин балки від попереднього натягу затяжки.

У багатопролітних нерозрізних балках, враховуючи, що поблизу опор діють також значні згинальні моменти, затяжки встановлюють не тільки у прольотах, але й над опорами відповідно до характеру епюри згинальних моментів.

5.8.3. Балки з алюмінієвих сплавів

Передумовою ефективного використання алюмінієвих сплавів є зменшення маси конструкцій та витрат, зумовлених транспортуванням і монтажем, їм властива майже утричі нижча щільність порівняно зі сталлю. Водночас для цих сплавів характерний значно нижчий (майже утричі) модуль пружності. Як наслідок балки з алюмінієвих сплавів більше деформуються. Втрата стійкості як загальної (всієї балки), так і місцевої (окремих елементів перерізу) відбувається також при нижчих рівнях напружень.

Рис. 5.23 - Балка з попередньо напруженою затяжкою:

а – схема балки; б – переріз 1-1; в, г, д – епюри напружень відповідно від

натягу затяжки, зовнішнього навантаження та сумарна; і – затяжка

Сортамент пресованих профілів з алюмінієвих сплавів має обмежену висоту (найчастіше до 400 мм). Тому доводиться раніше переходити на складені перерізи. Водночас алюмінієві сплави обробляються значно легше, ніж сталь, що спрощує виготовлення балок.

Окремі елементи перерізу з'єднують між собою шляхом зварювання, а також болтами і заклепками. Зварювання алюмінієвих сплавів потребує менших енерговитрат, що пояснюється нижчою температурою плавлення. Але не всі сплави можуть бути зварені. Добре зварюються такі сплави, як алюмінієво-магнієві, алюмініево-марганцеві, високоміцні марок В, 1915 та інші. Сплав 1915 має також здатність гартуватися після зварювання при охолодженні на повітрі, що забезпечує високу міцність зварних з'єднань без додаткової термообробки.

Сплави, які не зварюються, з'єднують за допомогою болтів і заклепок, виготовлених також з алюмінієвих сплавів. Використовують і сталеві болти. Але вони обов'язково мають бути захищені від корозії (наприклад, цинкуванням), оскільки у місці контакту залізо-алюміній спостерігається інтенсивна електрохімічна корозія.

Мінімальну та оптимальну висоту визначають так, як для сталевих балок. Тільки у (5.23) приймають значення коефіцієнта 1,6, а товщину стінки збільшують на 1...12 мм порівняно зі значеннями, отриманими за формулою (5.24). Методика перевірки міцності, стійкості та деформацій подібна прийнятій для сталевих балок.

Як ми зазначали, алюмінієві сплави мають високу вартість та енергомісткість. Водночас величезні запаси алюмінію у природі порівняно з залізом визначають перспективність його використання.

5.9. Центрово-стиснені колони та стояки

Колони, як і балки, - найбільш поширені конструкції. Вони призначені для підтримання елементів робочих майданчиків, перекрить, покрівель, трубопроводів, естакад, шляхопроводів тощо. Навантаженням для колон є опорні реакції конструкцій, що на них спираються. Далі ці зусилля найчастіше передаються на фундаменти або, в окремих випадках, на нижче розміщені конструкції.

Колона складається з трьох елементів:

оголовника – конструктивного елемента, на який безпосередньо передаються опорні реакції конструкцій, що спираються на колону;

бази – елемента, який передає зусилля колони на бетон фундамента;

стержня – основного конструктивного елемента, який передає навантаження з оголовника на базу.

Матеріалом металевих колон найчастіше є сталь. У минулому були поширені чавунні колони. Але маса таких колон велика. Окрім цього, з'єднання чавунних колон з іншими конструкціями складне. Алюмінієві сплави застосовують рідко через високу вартість матеріалу і низьку загальну та місцеву стійкість. За конструкцією колони можуть бути суцільного перерізу та наскрізні.

5.9.1. Суцільні колони

Найдешевшими є колони з прокатних широко-поличкових двотаврів (рис. 5.24, а), ширина перерізу яких наближена до висоти. Звичайні дво-таври невигідні, тому що мала ширина перерізу спричинює їх низьку стійкість у площині, паралельній поличкам.

При великих навантаженнях (5000 кН і більше) доцільні складені суцільні перерізи. Найпростіші й економічніші зварні двотаври (рис. 5.24, б), які виготовляють на потокових високомеханізованих та автоматизованих лініях.

Рис. 5.24 - Поширені типи перерізів суцільних колон

Менш економічно вигідними за витратами металу, але простішими у виготовленні (особливо в умовах будівельного майданчика) є колони з прокатних профілів (рис. 5,24, в). Але через обмеженість сортаменту вони мають відносно невелику несучу здатність. З прокатних профілів можуть компонуватися як відкриті, так і замкнені перерізи. Колони замкненого перерізу мають кращий зовнішній вигляд і близьку чи рівну загальну стійкість у всіх напрямках. Але їхні внутрішні поверхні недоступні для огляду і захисту від корозії. Тому при підвищеній агресивності зовнішнього середовища внутрішній об'єм таких колон треба герметизувати, що найпростіше виконати у колонах з труб (рис. 5.24, г), але приєднання до них інших конструкцій є складним.

Рис. 5.25 - Розрахунковий переріз двотаврової колони.

При великих навантаженнях і малих розрахункових довжинах і розмірах перерізу (наприклад, колони багатоповерхових висотних будівель) застосовують суцільні прямокутні перерізи, набрані з окремих листів, зварених між собою (рис. 5.24, д).

Легкі колони під невеликі навантаження можуть бути виконані з гнутих профілів (рис. 5.24, є).

Добираючи суцільний переріз колони, завантаженої осьовою силою , у першу чергу визначають потрібну площу:

.			         (5.106)

Для знаходження коефіцієнта поздовжнього згину ф попередньо задаються гнучкістю . Як свідчить досвід проектування, у першому наближенні доцільно приймати  = 50...100 (що більше навантаження, то меншу гнучкість обирають).

Крім площі, обчислюють також потрібні радіуси інерції перерізу:

;	,		         (5.107)

де  розрахункові довжини колони у площинах, перпендикулярних до осей х і у.

Значення  обчислюють за формулами:

;	,		         (5.108)

де  геометричні довжини колони або її ділянок між точками закріплення конструкціями перекрить, покрівлі або між зв'язками у відповідних площинах;  коефіцієнти зведення довжини, які приймають залежно від способу закріплення колони у відповідних площинах.

Найчастіше колону приймають защемленою у фундаменті та шарнірно з'єднаною з конструкціями перекриття. При шарнірному кріпленні обох кінців передбачають зв'язки, які забезпечували б незмінність положення колони.

Знаючи потрібні значення площі та радіусів інерції перерізу, за сортаментом знаходять номер прокатного широкополичкового двотавра чи іншого профілю. Коли ж наявні у сортаменті профілі недостатні, переходять до складених перерізів. При цьому додатково обчислюють найменші значення генеральних розмірів перерізу (рис. 5.25):

;				          (5.109)

де коефіцієнти  і  відображають залежність між радіусами інерції та відповідними йому генеральними розмірами перерізу.

Значення коефіцієнтів  і  кожного з видів перерізу змінюються у відносно вузьких межах. Так, для найпоширенішого двотаврового перерізу можна приймати  = 0,43,  = 0,24; для труб  =  = 0,35. Для інших профілів ці коефіцієнти приймають згідно з довідковою літературою.

За отриманими величинами А,  і  компонують переріз. Для складеного двутаврового та подібних до нього перерізів з міркувань забезпечення технологічності з'єднань приймають  за більшою з величин.

Розміри окремих елементів перерізу  (рис. 5.25) остаточно приймають згідно з сортаментом такими, щоб забезпечити вимоги щодо місцевої стійкості. При  = (0,8...4)

для полички

;		          (5.110)

для стінки

,		          (5.111)

але

,				          (5.112)

де  зведена гнучкість; інші позначки згідно з рис. 5.25. При інших значеннях  див. нормативні документи (СНиП П-23-81*). Компонуючи переріз, доцільно основну масу металу зосереджувати у поличках. Це поліпшує загальну стійкість колони.

Запроектувавши переріз, перевіряють його з урахуванням фактичних геометричних характеристик А, іх, іу та гнучкостей .

Перевірка загальної стійкості описується формулою

,			         (5.113)

де  менше зі значень  чи , отриманих відповідно за  чи .

За наявності у перерізі значних ослаблень перевіряють також міцність колони:

.			          (5.114)

Коли ж умови не задовольняються, переріз збільшують. Доцільно збільшувати генеральні розміри перерізу. Порівняно з нарощуванням товщини поличок і стінки при незмінних основних розмірах це сприяє економії металу.

Значні запаси стійкості (5.113) та міцності (5.114) свідчать про перевитрати металу і потребу зменшити переріз. Будь-яка зміна перерізу повинна завершуватися перевіркою його міцності та стійкості.

Розміри поясних швів приймають конструктивно найменшими з умови зварюваності. У колоні, яка працює на центральний стиск, усі частини перерізу напружені рівномірно і зусилля зсуву між окремими частинами перерізу відсутні. Невеликі зусилля зсуву з'являються при випадкових ексцентриситетах прикладення осьової сили, деякій непрямолінійності осі колони, незначних поперечних навантаженнях. Саме тому поясні шви і приймають якнайменшими.

Рекомендуються односторонні шви. Лише у місцях приєднання балок, розпірок та інших елементів у зоні передачі зусиль передбачають двосторонні шви, які виступають за контур прикріплюваного елемента на 30 з обох боків.

Гнучкі стінки  необхідно підкріплювати поперечними ребрами, розміщеними на відстані, не меншій за 2,5 одне від одного. В усіх випадках незалежно від гнучкості стінки в третинах висоти колони чи її окремого відправного елемента конструктивно встановлюють ребра, що підвищують жорсткість колони проти випадкового скручування під час виготовлення, транспортування чи монтажу.

При використанні тонких широких поличок доцільно робити відгини, які є поздовжніми ребрами жорсткості і забезпечують місцеву стійкість поличок (див. рис. 5.24, є).

5.9.2. Наскрізні колони

Стержень наскрізної колони складається з окремих гілок, з'єднаних між собою за допомогою планок чи решіток (рис. 5.26). Використовують такі колони при відносно невеликих навантаженнях (до 5000...6000 кН) і значній висоті, коли вимоги до жорсткості високі. Порівняно з суцільними вони вимагають більших витрат праці на виготовлення.

Прозір між вітками приймають, виходячи з умови стійкості, але не меншим за 100...150 мм, щоб забезпечити вільний доступ до внутрішніх поверхонь для їхнього очищення і нанесення антикорозійних захисних покрить.

Спільна робота окремих гілок перерізу забезпечується решітками чи планками. Схему ґраток найчастіше приймають трикутною чи трикутною з проміжними стояками. Широко використовують і безрозкісне рішення у вигляді планок. З'єднання з допомогою решіток має більшу жорсткість, але трудомісткіше у виконанні. Безрозкісне з'єднання планками простіше у виготовленні і естетичніше. Воно найчастіше використовується у відносно невеликих колонах із зусиллями до 2000...3000 кН і незначною висотою. Розкісні решітки стають вигіднішими при великих відстанях між вітками колони  800...1000 мм (див. рис. 5.26), коли планки дуже громіздкі.

Рис. 5.26 - Найпоширеніші види стержнів наскрізних колон:

а –поперечні перерізи; б – види збоку

Для підвищення жорсткості колон на скручування від випадкових дій і впливів при виготовленні та під час монтажу і збереження незмінності контуру у наскрізних колонах передбачають діафрагми через 3...4 м по висоті.

Відносно матеріальної осі х-х переріз розглядають як суцільний. На гнучкість стержня перпендикулярно до вільної осі у-у значно впливає деформативність з'єднувальних елементів – планок чи решіток. Добір перерізу наскрізної колони починають з умови забезпечення стійкості відносно матеріальної осі. Виконують його аналогічно суцільним перерізам з використанням формул (5.106) – (5.114).

| Рис. 5.27 - Розрахунковий переріз наскрізної колони | Відстань між гілками визначають, виходячи з умови рівної стійкості стержня колони відносно обох осей (рис. 5.27). Прийнявши в першому наближенні і знаючи , можемо обчислити потрібне значення радіуса інерції перерізу відносно осі у: . (5.115) |
| --- | --- |

Користуючись, як і у випадку суцільної колони, коефіцієнтом зв'язку між шириною та радіусом інерції перерізу , записуємо

,				          (5.116)

де  = 0,44 для перерізу, зображеного на рис. 5.27. Для інших типів перерізу значення  приймають згідно з довідковою літературою (наприклад, для перерізу зі швелерів, але поличками назовні (див. рис. 5.26) це значення становить = 0,6.

Перевірку стійкості наскрізних колон відносно вільної осі виконують за умовною зведеною гнучкістю:

,			          (5.117)

де  – зведена гнучкість наскрізного перерізу.

У стержнів з перерізом, що розглядається (рис. 5.27), значення зведеної гнучкості обчислюють:

для колон з решітками

;		           (5.118)

для колон з планками

при п > 0,2, 	           (5.119)

при п ( 0,2,   	           (5.120)

де  гнучкість усього стержня відносно осі у-у, обчислена, як для суцільного перерізу;  коефіцієнт, що враховує кут розміщення розкосів (див. рис. 5.26, б); А – площа перерізу всього стержня; Аd1 – площа перерізу одного розкосу;  гнучкість окремої вітки на довжині  відносно осі  (див. рис. 5.27);  радіус інерції перерізу вітки відносно осі ;  коефіцієнт, який враховує співвідношення між погонною жорсткістю окремої вітки  та планки  момент інерції перерізу гілки відносно осі ,  момент інерції перерізу однієї планки відносно центральної горизонтальної осі. Гнучкість інших типів перерізів обчислюють за рекомендаціями нормативних документів.

Для забезпечення стійкості окремої вітки треба, щоб її гнучкість  не перевищувала гнучкості всього стержня. Найчастіше приймають

.			         (5.121)

За величиною  приймають крок вузлів решіток чи планок.

Оскільки поперечна сила у центрово-стисненій колоні відсутня, то ґратки і планки розраховують на дію умовної поперечної сили:

,		         (5.122)

де  коефіцієнт поздовжнього згину стержня колони складеного перерізу в площині планок чи ґраток.

Умовна поперечна сила враховує випадкові силові впливи, які виникають під час виготовлення, транспортування, монтажу та експлуатації колони, а також випадкові ексцентриситети прикладення осьової сили та криволінійності осі колони. Значення  розподіляють порівну між планками чи решітками кожної грані (у прикладі на рис. 5.27 таких граней дві).

Звідси зусилля, що діє в одній системі планок або ґраток:

.			         (5.123)

Далі можна обчислити зусилля у розкосі решіток (рис. 5.28):

.		         (5.124)

Потрібна площа розкосу

(5.125)

Рис. 5.28 - Розрахункові схеми наскрізних колон:

а – схема до обчислення зусиль у ґратках; б – вузол кріплення

кутника ґраток (2) до вітки колони (1)

де  обчислюють при граничному значенні гнучкості розкосу

= 150.

Коефіцієнт умов роботи відповідно до рекомендацій норм приймають  = 0,75, як для кутників, що закріплені однією поличкою. Найменший потрібний радіус інерції перерізу відносно осі у0 – у0 (рис. 5.28, б) при тій же гнучкості:

.			         (5.126)

Орієнтуючись на отримані величини  та , згідно з сортаментом вибирають потрібний номер кутника. Шви кріплення кутників ґраток розраховують на зусилля . При рівносторонніх кутниках можна  прийняти,  що через  шов вздовж  обушка кутника передається , а вздовж пера – . Катети та довжини швів повинні задовольняти вимоги зварюваності.

У наскрізних колонах на планках ширину планок встановлюють, виходячи з умови забезпечення жорсткості з'єднання. Рекомендується приймати

.		          (5.127)

Розрахункова схема такої колони – це багатоповерхова рама зі стержнями, защемленими у вузлах. Стояками є вітки колони, а ригелями – планки (рис. 5.29).

З умови рівноваги вузла такої рами

,			         (5.128)

де умовні позначки див. рис. 5.40.

Звідси перерізувальна сила і згинальний момент у планці:

(5.129)

(5.130)

Товщину планок приймають у межах  = (1/10...1/15) і переважно не меншою ніж 6мм, чим забезпечується їх стійкість. Міцність перерізу планки перевіряють на дію зусиль  та . На ці ж зусилля розраховують і шви кріплення планок.

Рис. 5.29 - Розрахункові схеми наскрізної колони на планках: а – схеми до

обчислення зусиль у планках; б – вузол кріплення планки до вітки колони

Стійкість стержня наскрізної колони відносно вільної осі перевіряють, використовуючи ту ж формулу (5.113), що й для суцільного перерізу. Але коефіцієнт поздовжнього згину приймають за зведеною гнучкістю , яка враховує податливість з'єднання ґратками чи планками і фактичні геометричні характеристики прийнятих перерізів.

5.9.3. Вузли колон

Основними вузлами колон є оголовники та бази. Оголовник колони складається з опорного листа, яким завершується колона, вертикальних ребер (через них на стержні колони передаються опорні реакції розміщених вище конструкцій) та горизонтальних ребер чи діафрагм, що разом з вертикальними ребрами забезпечують місцеву стійкість елементів перерізу колони у місці прикладення зосереджених навантажень (рис. 5.30).

Висоту оголовника приймають з міркувань забезпечення жорсткості вузла  = (0,5...0,7), де  – більший з основних розмірів перерізу колони.

Міцність вертикальних ребер та зварних швів, їх кріплення до колони перевіряють за сумою опорних реакцій конструкцій, які спираються на оголовок. Горизонтальні ребра й діафрагми конструюють, як проміжні ребра жорсткості. Товщину опорної плити приймають конструктивно 16...30 мм.

Товщина вертикального ребра з умови міцності становить

,			        (5.131)

де  сумарна опорна реакція конструкцій, що спираються на оголовок;  розрахункова ширина прикладення сили ;  ширина опорного ребра балки;  товщина опорної плити;  сумарна ширина вирізу ребра (для конструкцій рис. 5.30, б виріз відсутній а = 0).

Окрім цього, перевіряють міцність вертикальних ребер і стінки колони на зріз у площинах, що прилягають до швів їх взаємного кріплення:

,			         (5.132)

де  кількість площин зрізу: для ребер п = 2, для стінки суцільної колони (рис. 5.30, а) також п = 2, а для стінок наскрізної колони (рис. 5.30, б) п = 4.

Шви кріплення ребер до стінок колон розраховують як кутові флангові на дію зусилля Е. В обох конструкціях, зображених на рис. 5.30, це зусилля сприймається чотирма швами.

Рис. 5.30 - Найпоширеніші конструкції оголовників суцільної (а) та наскрізної (б) колон: 1 – вертикальні ребра; 2 – горизонтальні ребра; 3 – діафрагма;

4 – опорний лист; 5 - прокладка

Верхню грань ребер доцільно фрезерувати чи стругати. Цим забезпечується щільний контакт ребер з опорною плитою і передача зусилля саме через контактну поверхню, а зварні шви приймають конструктивно. В іншому випадку шви, що з'єднують ребро з опорною плитою, розраховують на дію цього зусилля як кутові лобові, прийнявши їх розрахункову довжину . В обох випадках (рис. 5.30) з'єднання виконано двома швами.

Конструкції опорних столиків для приєднання балок до колон збоку зображені на рис. 5.31. Найчастіше опорним столиком служить торець товстого листа  = 30...40 мм, привареного до колони. Поверхню цього торця вирівнюють механічною обробкою (фрезерують чи простругують). Висота столика Н визначається довжиною швів, необхідних для передачі зусилля, прикладеного до опорного столика.

Місцеву стійкість стінки у вузлі забезпечують ребрами жорсткості (рис. 5.31, а) чи діафрагмою (рис. 5.31, б), встановленими у місці прикладення опорної реакції. Конструювання ребер жорсткості (їх розміри) та діафрагми здійснюють, як це зазначалося вище.

Найпоширеніші конструкції баз колон зображені на рис. 5.32-5.34. Найчастіше використовують бази з траверсами (рис. 5.32, 5.33), де траверси є допоміжними елементами, які сприяють рівномірному навантаженню опорної плити. Цим досягають зменшення товщини плити.

Розраховуючи базу, в першу чергу визначають потрібну площу опорної плити. Виходячи з умови забезпечення міцності бетону фундамента під плитою,

,			          (5.133)

де  розрахунковий опір бетону фундамента;  коефіцієнти згідно з п. 3.39 СНиП П.03.01-84 "Бетонні і залізобетонні конструкції". Далі визначають ширину плити:

,			          (5.134)

де  умовні позначення згідно з рис. 5.32, 5.33.

У першому наближенні приймають товщину траверси                              = 8... 16 мм. Величину консольного звису опорної плити призначають с = 50...120 мм, виходячи з умови зварюваності (менше значення) і забезпечення її міцності при товщині і < 40 мм та зручності встановлення анкерних болтів (більші значення).

Остаточно ширину плити В приймають кратною 50 мм.

Рис. 5.31 - Вузли колон для спирання балок: у суцільний колонах (а);

у наскрізних колонах (б) (балки умовно не показані)

Знаючи потрібну площу А і ширину В, обчислюють довжину плити:

.				          (5.135)

Розмір  також заокруглюють, приймаючи кратним 50 мм і таким, щоб дотримувалася умова  50 мм.

Напруження стиску в бетоні фундаменту  під підошвою опорної плити вважають розподіленим рівномірно:

.		          (5.136)

Рис. 5.32 - База суцільної колони:

а – загальний вигляд; б – схема навантаження траверси; в – розрахункова

схема траверса; 2 – опорна плита

Власне опорна плита під дією цих напружень працює на згин. Розглядаючи опорну плиту як пластину, сперту на траверси, полички та стінки колони, можна виділити три характерні ділянки (рис. 5.32, 5.33):

I – консольна, защемлена у місці спирання на траверсу;

II – сперта і відповідно защемлена з трьох сторін;

III – защемлена по контуру.

Рис. 5.33 - База наскрізної колони:

1 – траверси; 2 – опорна плита

Згинальний момент для смужки одиничної ширини ( = 1) на ділянці І обчислюють як для консолі:

.			         (5.137)

У ділянках II і III від дії  згинальні моменти виникають у площинах обох осей симетрії (відповідно Мх, Му). їх значення обчислюють за методиками теорії пружності. Спрощено допускається обчислювати значення найбільшого згинального моменту, використовуючи коефіцієнти а і р згідно з наведеними у табл. 5.3, 5.4 даними відповідно до співвідношення сторін  і а та  і  (рис. 5.32) чи  і а та  і  (рис. 5.33) для ділянок, спертих на три сторони чи вздовж контура на чотири.

Найбільші значення згинальних моментів у опорній плиті для ділянки II, спертої на три сторони

;			          (5.138)

для ділянки III, спертої по контуру

,			          (5.139)

де  розмір меншої сторони ділянки.

При співвідношенні сторін, що перевищують 2 чи менші за 0,5, розрахунок виконують, як для елемента з прольотом, що дорівнює меншій зі сторін і закріпленого уздовж довших. Так, ділянку II, сперту на три сторони, при співвідношенні  розглядають як балку з прольотом , сперту на траверси:

,			          (5.140)

а при  як консоль прольотом а:

.			          (5.141)

Аналогічно ділянку III при  > 2 розраховують за формулою (5.140) як балку з прольотом, що дорівнює розмірові меншої сторони. Невеликими згинальними моментами у напрямку меншої жорсткості (більшої сторони) нехтуємо.

Таблиця 5.3 – Значення коефіцієнта а для плити, спертої на три

сторони

| Кое- фіці-єнт | Відношення сторін |
| --- | --- |
|  | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 2 | більше 2 |
|  | 0,060 | 0,074 | 0,088 | 0,097 | 0,107 | 0,112 | 0,120 | 1,126 | 0,132 | 0,133 |

Таблиця 5.4 – Значення коефіцієнта для плити, спертої по контуру

| Кое- фіці-єнт | Відношення більшої сторони плити до меншої |
| --- | --- |
|  | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | біль-ше 2 |
|  | 0,048 | 0,055 | 0,063 | 0,069 | 0,075 | 0,081 | 0,086 | 0,091 | 0,094 | 0,098 | 0,1 | 0,125 |

У подальшому розрахунку розглядаємо переріз одиничної смужки плити товщиною  і шириною, рівною одиниці. Момент опору поперечного перерізу цієї частини описується виразом

,

де ,

тобто

,			          (5.142)

За більшим зі згинальних моментів М1, М2 чи М3 обчислюємо потрібний момент опору:

.			          (5.143)

Прирівнявши його (5.142), знаходимо найменшу товщину плити для даної конструкції бази:

.		         (5.144)

За конструктивними вимогами товщину плити приймають у межах 20...40 мм. Коли ж за розрахунком (5.144) отримують більші значення, то у конструкцію бази вносять зміни, вводячи в ділянках з найбільшими згинальними моментами додаткові ребра чи діафрагми, які зменшують розміри сторін цих ділянок, а отже, і згинальні моменти, що в них діють.

Траверсу наближено розглядають як балку, сперту в місцях кріплення поличок і завантажену рівномірно розподіленим навантаженням, яке спричиняється тиском опорної плити (рис. 5.32, б).

Навантаження на траверсу приймають рівномірно розподіленим:

.			         (5.145)

Рис. 5.34 - База колони з фрезерованим торцем:

а – конструкція бази; б – розрахункова схема опорної плити;

1 – риски; 2 – тимчасові болти для вивіряння плити;

3 – консольна ділянка

Найбільше значення згинального моменту в траверсі:

на консольних ділянках

;			          (5.146)

у прогоні

.		          (5.147)

Перевірку міцності траверси виконують як елемента, що згинається

,		          (5.148)

де  – більше зі значень згинальних моментів за (5.146) чи (5.147);  момент опору поперечного перерізу траверси. З міркувань забезпечення необхідної жорсткості вузла висоту траверси приймають  = (0,5...0,7). Коли ж умова (5.148) не виконується, збільшують товщину .

Завершують розрахунок бази обчисленням катетів, швів, які з'єднують стержень колони, траверси та опорну плиту. Для швів між стержнем колони і траверсою вважають, що осьова сила N у колоні передається через ці шви. Тобто для конструкцій, зображених на рис. 5.32, 5.33, через один шов передається зусилля N1 = 0,25 N (кількість швів – чотири).

Розраховуючи шви приєднання опорної плити до траверс, вважають, що через одиницю довжини цих швів ( = 1) передається зусилля, що дорівнює навантаженню на траверсу . В обох випадках шви проектують згідно з рекомендаціями глави 4 для кутових швів з обов'язковим дотриманням конструктивних вимог.

У великогабаритних колонах застосовують бази, де опорна плита приварюється до стержня під час монтажу (рис. 5.34). Цей захід значно спрощує монтажні роботи, оскільки в їх процесі вивіряють лише положення опорної плити. Колона займає проектне положення після встановлення на плиту, завдяки тому, що її торець профрезеровано строго перпендикулярно до поздовжньої осі. Верх плити також вирівнюють фрезеруванням чи струганням.

Щільний контакт між стержнем колони та опорною плитою забезпечує безпосередню передачу зусилля. Зварні шви лише фіксують ці частини колони. Умовно їх розраховують на зусилля, що становить 15% від повного. Опорну плиту найчастіше приймають квадратною. Як і в попередніх випадках, вона працює на згин. При цьому можна допустити наявність защемлення на контурі перерізу колони. Умовно виділивши трапецієподібну консольну ділянку (згідно з рис. 5.34, б), обчислюємо згинальний момент у защемленні цієї консолі:

,			          (5.149)

де рівнодійна тиску бетону на ділянку 3 (рис. 5.34);  відстань від місця защемлення до центра ваги ділянки.

Знаючи, що цей згинальний момент діє на переріз плити шириною  і товщиною  у місці защемлення, записуємо умову міцності:

,			          (5.150)

де  момент опору перерізу плити у місці защемлення.

Звідси товщина плити становить

.			         (5.151)

Зазначений розрахунок дає наближені результати. Точніші значення згинальних моментів отримують за методиками теорії пружності чи пластичності.