ЭФФЕКТИВНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ

МОСТА

Шмуклер В.С., д-р техн. наук, проф.

Харьковская  национальная академия городского хозяйства

61002. Украина, г. Харьков, ул. Революции,12

E-mail: shmukler@vlink.Kharkov.ua

Краснова Е.С.

Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет

61002. Украина, г. Харьков, ул. Петровского, 25

E-mail: katrine9010@mail.ru

В связи с увеличением интенсивности движения автомобильного транспорта, во многих странах мира все большее внимание уделяется обеспечению безопасности движения пешеходов, и как следствие, строительству новых пешеходных переходов (как подземных, так и мостовых). Помимо традиционных строительных материалов (сталь, железобетон и дерево) в настоящее время успешно применяются и композитные материалы [1]. Следует отметить, что данных о упомянутых конструктивных решениях, исследованиях, натурных экспериментах явно недостаточно. В связи с чем( предлагается новая эффективная модульная пространственная конструкция пролетного строения пешеходного моста, элементы которой выполнены из стеклопластика и объединены между собой при помощи предлагаемого нами облегченного металлостеклопластикового узла нового типа [2].

Суть конструктивной идеологии собственно пролетного строения, заключается в выполнении сжатой части (покрытия) в виде бетонной плиты облегченного типа с вкладышами из пенополистирола, а растянутой части – в виде стеклопластиковой пространственной стержневой системы. Данное положение полностью отвечает постулату В.Г. Шухова о рациональной работе материала в конструкции [3].

Необходимый набор позитивных качеств предложенной конструкции получен за счет использования при ее создании методов прямого проектирования (регулирования) [4,5]. Метод построения рациональных систем, предполагает формирование итерационных процедур, с помощью которых пошагово производится улучшение геометрических и (или) физико-механических параметров конструктива.

Пусть рассматриваемая конструкция моста, характеризуется некоторыми внешними и внутренними параметрами. В данном случае, внешние параметры – это высота структуры и, как следствие, углы наклонов раскосов конструкции, координаты узлов. В качестве внутренних параметров, уместно принять площади поперечных сечений стержней структуры, толщину бетонной плиты и класс бетона [4].

Рассмотрим процедуру формирования вышеупомянутых параметров моста, представленного в виде  круговой пространственной двухшарнирной арки. Алгоритм компилятора «МКЭ – МАЭ» имеет вид:

где: N – количество итераций внешнего цикла; M –  количество итераций внутреннего цикла; S – количество элементов в системе; hmin, hmax – известные постоянные;  – матрица жесткости системы;  – матрица жесткости r-го элемента системы;  – вектор перемещений узлов системы;  – вектор перемещений r-го элемента;  – плотность потенциальной энергии деформаций для r-го элемента;  – потенциальная энергия деформаций в r-ом элементе;  – длина r-го элемента;  – площадь сечения r-го элемента;  – вектор внешних сил; γ – известный параметр, .

Метод решения рассматриваемой задачи представляет собой итерационную процедуру компиляционного типа, включающую метод конечных элементов (МКЭ) и метод адаптивной эволюции (МАЭ).

Для определения внешних параметров системы принят следующий критерий (4(:

,	k=1, 2, ….., ,        			                (1)

где U –  потенциальная энергия деформаций системы;  k – номер варианта сравнения; ,  где  – множество допустимых значений внешних геометрических параметров.

Критерием для поиска внутренних параметров системы (собственно, требуемых площадей сечений стержней ) выступает выражение:

→                               	(2)

где  – плотность потенциальной энергии деформаций (ПЭД);  – предельное значение ПЭД;

После формирования равнопрочной структуры проверяется выполнение ограничений по деформативности, устойчивости, частотам колебаний. В случае их невыполнения используется алгоритм Киффера-Джонсона выхода на границу области. В результате его эксплуатации, при необходимости, производится однопараметрическое увеличение сечений элементов.

В качестве примера рассмотрим процедуру прямого проектирования арочного пешеходного моста. Пролет принят равным 24м. Толщина плиты – 15см, габаритный размер секции 1,5 м. Анализ напряженно-деформированного состояния (НДС) выполнен в среде ПК «ЛИРА», версия (9.6) [6].

В результате последовательного изменения строительной высоты h от 0,5 м до 1,75 м, получен график, характеризующий связь между потенциальной энергией деформации системы и высотой конструкции (рис.1).

Рис. 1 – Связь между потенциальной энергией деформации системы

и высотой конструкции

На графике видно, что при строительной высоте h=1,3м функция U(h) имеет экстремум типа минимум.

Таким образом, приведенный алгоритм позволяет последовательно формировать энергетически равнопрочную систему. Как известно, именно оптимизированная равнопрочная система обеспечивает минимизацию расхода материала конструктива [5,6].

- Бережная Е.В., Краснов С.М., Краснова Е.С., Орешкин Д.А. Пространственные решения пешеходных мостов с применением стеклопластика // Науковий вісник будівництва. – Вип. 65, 2011. – Харків: ХДТУБА, ХОТВ АБУ. – С. 116-125.

- Шмуклер В.С., Краснова Е.С., Краснов С.Н. Положительное решение о выдаче патента Украины по заявке №u2011 13601 от 18.11.2011 г.

- Шухов В.Г. Стропила. Изыскание рациональных типов прямолинейных строительных ферм и теория арочных ферм. – М.: Стройиздат, 1987. – 120с.

- Шмуклер В.С. Каркасные системы облегченного типа / Шмуклер В.С., Климов Ю.А., Бурак Н.П. – Харьков: Золотые страницы, 2008. – 336с.

- Васильков Г.В. Эволюционные задачи строительной механики. Синергетическая парадигма. Ростов-на-Дону: Инфосервис, 2003.

- Городецкий А.С. Информационные технологии расчета и проектирования строительных конструкций. Учебное пособие / Городецкий А.С., Шмуклер В.С., Бондарев А.В. – Харьков: НТУ «ХПИ», 2003. – 889 с.