МОДЕЛИРОВАНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ ХАРАКТЕРИСТИК ДЕМПФИРОВАНИЯ НЕСУЩЕЙ КОНСТРУКЦИИ СИЛОСОВ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ СЕЙСМИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ

Шпачук В.П., д-р техн. наук, проф., Засядько Н.А., Мельник А.Ю.

Харьковская национальная академия городского хозяйства

61002, Украина, г. Харьков, ул. Революции, 12

Е-mail: shpachukvp@mail.ru

Из всех видов динамических нагрузок, действующих на сооружение, наиболее опасной является сейсмическая нагрузка. В результате взаимодействия землетрясения и сооружения последнее подвергается воздействию инерционных сил, амплитудные, частотные и временные характеристики которых могут вызвать разрушения.

Методом множителей Лагранжа решена задача минимизации интегрального квадратичного относительного смещения  центра масс силоса сыпучих материалов по параметру h при ограничении на величину интегрального квадратичного абсолютного ускорения его центра масс:

при ,

где 	 – предельное интегральное квадратное значение абсолютного ускорения;  h – коэффициент демпфирования материала стоек несущей конструкции силоса. Рассмотрены сейсмические воздействия вида

и ,

где Н,  – амплитуда, весовые и частотные характеристики воздействия. Принято, что к моменту, когда сейсмическая волна достигает сооружения, последнее находится в состоянии покоя. На основе теоремы Парсеваля установлено, что, например при

,

критерии

;		 ,

где  s – оператор Лапласа; – частота свободных колебаний упругой системы; Е, I, m, l – механические и геометрические характеристики стоек конструкции.

Получены выражения для оптимального значения коэффициента демпфирования и интегрального квадратичного критерия как функции предельного значения  абсолютного ускорения.

Предложенная математическая модель и оптимальное значение коэффициента демпфирования позволяют определить конструктивные характеристики несущей конструкции силоса, а, следовательно, обеспечить заданные параметры его виброустойчивости,  вибропрочности и долговечности  в эксплуатации.