ВЛИЯНИЕ ФОРМЫ СВАЙ С РАЗВИТОЙ БОКОВОЙ

ПОВЕРХНОСТЬЮ НА НЕСУЩУЮ СПОСОБНОСТЬ

Золотарев К.В., Черныш А.С.

Белгородский государственный технологический университет им. В. Г. Шухова

308012, Российская Федерация, г. Белгород, ул. Костюкова, 46

E-mail: gkadastr@mail.ru

Термины и определения

Сваи с развитой боковой поверхностью (СРБП) – сваи, имеющие произвольное поперечное сечение, отличное от квадрата и круга.

Эффективный периметр – геометрическая характеристика СРБП. Численно равен периметру круглой сваи эквивалентной несущей способности на трение по боковой поверхности.

Коэффициент формы – геометрическая характеристика СРБП. Численно равен эффективному периметру СРБП, которая эквивалентна по несущей способности на трение по боковой поверхности круглой периметром 1м.

- Рассмотрение расчетных моделей

Первым вопросом работы свай с развитой боковой поверхностью (СРБП) является напряженно деформированное состояние грунта вокруг тела сваи (распределение полей напряжений в грунтовом массиве вокруг тела сваи).

Для определения НДС СРБП применялось компьютерное моделирование в программе Lira 9.6. Программный комплекс ЛИРА является современным инструментом для численного исследования прочности и устойчивости конструкций и их автоматизированного проектирования. Элементы задавались как «КЭ физически нелинейной балки-стенки для моделирования односторонней работы грунта на сжатие с учетом сдвига по схеме плоской деформации».

В жесткостях указывалось:

Е, n, H, ke, C, Rt, φ, σp,

где Е=3000т/м2 – модуль деформации грунта по ветви первичного нагружения; n=0,3 – коэффициент Пуассона; H=100см – толщина; ke=3 – коэффициент перехода к модулю деформации грунта по ветви вторичного нагружения Ee = ke*E; C=0,05т/м2 – сцепление; Rt=0,01т/м2 – предельное напряжение при растяжении; φ – угол внутреннего трения в градусах, при этом φ < 90°; C >= Rt * tg(φ); σp – предельное напряжение сжатия.

Жесткость тела бетона задавалось E, v, H,

где E=2.5e+006 т.м2 – модуль деформации грунта по ветви первичного нагружения;

n=0,2 – коэффициент Пуассона;

H=100см – толщина.

Рассматривались следующие формы поперечного сечения: круг, квадрат, треугольная, лепестковые сваи – трех, четырех и пяти. Габариты сечения длина грани для квадрата и треугольника также диаметр сечения 40см, для лепестковых ширина лепестка 10см, длина 15см. Общий размер модели 100х100см, величина разбиения 1см. Нагрузка обжатия принималась 1т/м2. Ниже приведены эпюры главных напряжений полученных по теории Кулона-Мора для грунтов – рис. 1 -:- 6.

| Рис. 1 – Напряжения грунта вокруг круглой сваи | Рис. 2 – Напряжения грунта вокруг треугольной сваи |
| --- | --- |

| Рис. 3 – Напряжения грунта вокруг квадратной сваи | Рис. 4 – Напряжения грунта вокруг трех лепестковой сваи |
| --- | --- |
| Рис. 5 – Напряжения грунта вокруг четырех лепестковой сваи | Рис. 6 – Напряжения грунта вокруг пяти лепестковой сваи |

Анализ полученных эпюр показывает, что на острых углах сечения свай (внешних), образуются концентрации напряжения (максимумы). На тупых углах сечения свай минимумы. Напряжения на внутренних и внешних углах СРБП систематизированы и сведены в таблицу 1. Для полноты картины дополнительно получены напряжения на острых углах (30° и 75°). Усилия на малой грани дано с отступом от нее в грунт на 1см. На рисунке 7 приведена иллюстрация зон рассматриваемых усилий N1, N2, N3, N4.

Таблица 1

| Величина угла по телу сваи | Пояснение | Напряжение, т/м2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Внутре-ний угол, N1 | На пересечении линии соединения внешних углов и биссектрисы внутреннего, N2 | Средние по малой грани, N3 | Средние на линии соединения внешних углов, N4 |
| 288° | Пяти лепестковая | 0,12 | 0,88 | 1,07 | 1,45 |
| 270° | Четырех лепестковая | 0,27 | 0,88 | 1,08 | 1,47 |
| 240° | Трех лепестковая | 0,52 | 0,92 | 1,08 | 1,49 |
| 180° | Круглая | 1,32 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 90° | Квадратная | 2,1 | 1,13 | 1,26 |  |
| 75° |  | 2,12 | * | * | * |
| 60° | треугольная | 2,2 | * | * | * |
| 30° |  | 2,34 | * | * | * |

* данные по углам 75°, 60°, 30° получены для произвольной фигуры (ассиметричной) и величины N2, N3, N4 не определялись.

На основании данных таблицы 1 построен график зависимости усилия непосредственно возле угла от значения угла, который представлен на рисунке 8.

Рис. 7 – Схема маркировки усилий

(N1, N2, N3, N4 – по таблице 1)

Рис. 8 – График значений усилий от величины угла

Исходя из построенного графика, делаем вывод: распределение полей напряжений вокруг свай с развитой боковой поверхностью зависит от угловых размеров внешних и внутренних углов. Зависимость усилия около внутреннего угла от величины угла приведена в формуле 2.1:

.(2.1)

где угол β определяется согласно рис. 9.

Для фигур со скругленными углами или без таковых (квадрат, круг, треугольник и др.) угол фигуры β принимается равным 180°. При отрицательных значениях α в дальнейших расчетах принимать равным нулю.

- СП 50-102-2003 Проектирование и устройство свайных фундаментов. М. 2004.

# Text boxes

Рис. 9 – Внутренний угол тела сваи