ОЦІНКА НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ

БАГАТОШАРОВОГО ГРУНТОВОГО  МАСИВУ ПРИ  ДІЇ

ФІЛЬТРАЦІЙНОГО ПОТОКУ ВОДИ

Кузло М.Т., канд. техн. наук

Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

33000, Україна, м.Рівне, вул. Соборна, 11

Водогосподарська діяльність людини (влаштування водозабірних свердловин, водосховищ, меліоративних систем тощо) приводить до фільтрації води в інженерно-геологічних елементах грунтового масиву. Рух фільтраційного потоку веде до зміни напружено-деформованого стану (НДС) грунтового масиву. У зв’язку з цим виникла необхідність з визначення переміщень, деформацій і напружень в багатошарових водопроникливих грунтових масивах

Метою роботи є оцінка НДС багатошарового водопроникливого грутового масиву при дії фільтраційного потоку у вертикальному напрямку.

Для оцінки НДС розглянемо грунтовий масив, що складається з п водопроникливих горизонтальних інженерно-геологічних елементів  (рис. 1.). В одному з яких на глибині lk присутні грунтові води.

Необхідно розрахувати НДС при наявності фільтрації води у вертикальному напрямку. При цьому допускається, що шари ґрунту однорідні, ізотропні та з різними пружними сталими .

Нехай на нижній межі ґрунту () задано п’єзометричний напір , а на глибині  відповідно  (). В результаті різниці напорів відбувається фільтрація води в грунтовому масиві. При цьому процес фільтрації води відбувається згідно закону А. Дарсі.

Дослідження впливу дії фільтраційного потоку на НДС ґрунтового масиву виконаємо в рамках одновимірної математичної моделі, що записується у вигляді [1]:

,,, ,                     (1)

де  – переміщення вздовж осі ОХ в ґрунтах, що знаходяться відповідно в зваженому та в природному станах; ,  – коефіцієнти Ламе (пружні сталі); об’ємна сила, що визначається за формулою

(2)

де , – питома вага ґрунту в -ому шарі у зваженому стані; ,  – фільтраційний тиск, що визначається за формулою

,,                                       (3)

де , – п’єзометричні напори у відповідних шарах; вертикальна координата; ,  – питомі ваги ґрунту в -ому шарі у природному стані.

Крайові умови для переміщень мають вигляд

,	(4)

, або .	(5)

Запишемо умови спряження для прийнятої розрахункової схеми

, ,	(6)

,  .                                      (7)

Фільтрація води в грунтовому масиві відповідно до закону А. Дарсі записується у вигляді:

,	(8)

,	(9)

,,	(10)

, ,                          	(11)

,	(12)

де , –  швидкість фільтрації  води; коефіцієнт фільтрації.

Нехай маємо масив ґрунту, що складається з двох шарів при наявності рівня грунтових вод на глибині .

Знайдемо розв’язок задачі фільтрації води (8)-(12) при =3. Використовуючи формули (8), маємо

,. Звідси  , ,

, .	(13)

Невідомі коефіцієнти в (13) знаходимо, використовуючи крайові умови (9), (12) та умови спряження (10), (11). З формули (9) маємо

.	(14)

З формули (12) випливає, що

. Звідси   .

З умов спряження маємо, що

, тоді   , якщо

, то      .

Отже, ,	                                                (15)

.	(16)

Враховуючи (15), отримаємо

(17)

Знайдемо ,  використовуючи формулу (3)

,, , .                    (18)

Отже, підставляючи (17) в (18), маємо

,

Таким чином

,.                         (19)

Перейдемо в (1)-(12) до безрозмірних величин згідно формул

де  для будь-якого .

Враховуємо, що	, , .

Тоді у безрозмірних змінних математична модель НДС ґрунту запишеться у вигляді (рисочки над безрозмірними змінними опустимо) [2]:

,,,                                     (20)

,		         (21)

де , , , .

Розглядуємо випадок, коли крайові умови для переміщень мають вигляд

, .	(22)

Це означає наявність переміщення верхньої межі ґрунту.

Умови спряження запишуться так:

, ,	(23)

, .                                     (24)

Загальний розв’язок (20), (21) прийме вигляд

, ,	(25)

,	(26)

де ,	(27)

,	(28)

,	                            (29)  ,                          (30)

,                        (31)

.                    (32)

Таким чином, задача НДС в шарі ґрунту при наявності переміщення верхньої межі та фільтрації з вільної поверхні розв’язана повністю і дається формулами (26)-(32).

Значення деформацій та напружень обчислюється за формулами:

,,, 	(33)

,.	(34)

,,,        (35)

.                           (36)

Зазначимо, що у зв’язку з тим, що відбувається переміщення верхньої межі ґрунту , то відповідно спостерігається її осідання, яке визначається за формулами

.	(37)

Використовуючи формулу (26), маємо

, 	(38)

де коефіцієнти  і  визначаються згідно формул (28) і (32).

Підставивши значення (28) і (32) у формулу (36), а (36) у (35), після певних перетворень отримаємо

(39)

Введемо позначення:

,       (40)

(41)

Враховуючи (40) і (41) та після певних перетворень рівняння (39) запишеться у вигляді

.	(42)

Розв’язуючи квадратне рівняння (42) відносно змінної , отримаємо

,	(43)

де  і визначаються за формулами (40), (41).

Нижче наведені результати числових розрахунків задачі НДС двошарового ґрунтового масиву при наявності фільтрації води у вертикальному напрямку при наступних вхідних даних:

7500 ; 13500 ; 17000 ; 5000 ; 9000 ; 11500 ; 11,5; 10,5;17,0 ; 0,3 ; 0,7 ; 1 ;0,05 ; 0,65 .

За формулою (43) знаходимо значення 0,099.

Результати розрахунків наведено в таблиці 1.

Таблиця 1 – Значення переміщень, деформацій та напружень

|  |  | , | , |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ґрунт у природному стані | 1 | 0 | 1,88244 | 7,52975 |
|  | 0,9 | -1,66994 | 1,45744 | 5,82975 |
|  | 0,8 | -2,91487 | 1,03244 | 4,12975 |
|  | 0,7 | -3,73481 | 0,60743 | 2,42975 |
| Ґрунт у зваженому стані | 0,7 | -3,73481 | 0,77135 | 2,42975 |
|  | 0,6 | -4,36217 | 0,48336 | 1,52261 |
|  | 0,5 | -4,70154 | 0,19538 | 0,61546 |
|  | 0,4 | -4,75294 | -0,09259 | -0,29168 |
|  | 0,3 | -4,51635 | -0,38058 | -1,19882 |
| Ґрунт у зваженому стані | 0,3 | -4,51635 | -0,68504 | -1,19882 |
|  | 0,2 | -3,55784 | -1,23198 | -2,15597 |
|  | 0,1 | -2,05239 | -1,77892 | -3,11311 |
|  | 0 | 0 | -2,32586 | -4,07025 |

Графіки розподілу переміщень, деформацій та напружень за глибиною ґрунту наведені відповідно на рис. 2, 3 та 4.

Суцільна лінія – графік НДС ґрунту при наявності фільтрації води у вертикальному напрямку, пунктирна – графік НДС ґрунту без фільтрації води.

Рис. 2 – Графік розподілу переміщень

Рис. 3 – Графік розподілу деформацій

Рис. 4 – Графік розподілу напружень

Отримані розв’язки дають можливість визначити напружено-деформований стан  у багатошарових водопроникливих грунтових масивах при фільтрації води у вертикальному напрямку. Достовірність отриманих результатів підтверджено на конкретному прикладі. Подальшими дослідженнями можуть бути отримання відповідних розв’язків при фільтрації сольових розчинів.

1. Кузло М.Т., Філатова І.А. Моделювання напружено-деформованого стану водопроникливого ґрунтового масиву при фільтрації води у вертикальному напрямку // Вісник НУВГП. Вмп. 1 (53). – Рівне, 2011. – С.111-118.

2. Кузло М. Т. Математичне моделювання напружено-деформованого стану водонасичених грунтових  масивів // Коммунальное хозяйство городов: Науч.-техн. сб. Вып. 76. – К.: Техніка, 2007. – С.79-85.

# Text boxes

Рис. 1 –  Схема з оцінки НДС багатошарового грунтового

масиву при наявності фільтраційного потоку

Х

0

ln-1

l1

l(t)

ln

lk

l2

РГВ

РГВ

РГВ