# МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

## ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ

## МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

### МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ

### “ТЕХНОЛОГІЯ ОЧИСТКИ ВОДИ ВІД РОЗЧИНЕНИХ ДОМІШОК”

(для студентів 5 курсу денної форми навчання

спеціальності 7.092601 – «Водопостачання та водовідведення»)

Харків – ХНАМГ – 2007

Поз. 18М

### Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Технологія очистки води від розчинених домішок” (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.092601 – «Водопостачання та водовідведення») / Укл.: Сорокіна К.Б.. – Харків: ХНАМГ, 2007. – 20 с.

Укладач: К.Б.Сорокіна

Рецензент: доц. Л.В.Крамаренко

Рекомендовано кафедрою водопостачання, водовідведення та очистки вод, протокол № 1 від 30.08.2007 р.

ЗМІСТ

Стор.

| ВСТУП................................................................................................................... | 4 |
| --- | --- |
| ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО СКЛАД ГОМОФАЗНИХ ДОМІШОК ПРИРОДНИХ ВОД……………………………………………………………. | 5 |
| ЗМ 1.1. ЗМ'ЯКШЕННЯ. ІОННИЙ ОБМІН. ДЕЗОДОРАЦІЯ. ФТОРУВАННЯ.ДЕФТОРУВАННЯ.................................................................. | 7 |
| ТЕМА 1. Зм'якшення води..................................................................................... | 7 |
| ТЕМА 2. Застосування іонного обміну для очистки води................................. | 8 |
| ТЕМА 3. Дезодорація води.................................................................................... | 9 |
| ТЕМА 4. Фторування води.................................................................................... | 10 |
| ТЕМА 5. Дефторування води................................................................................ | 11 |
| ЗМ 1.2. ЗНЕЗАЛІЗНЕННЯ. ОПРІСНЕННЯ І ЗНЕСОЛЕННЯ.................... | 12 |
| ТЕМА 1. Знезалізнення води................................................................................. | 12 |
| ТЕМА 2. Опріснення і знесолення води.............................................................. | 13 |
| ЗМ 1.3. ДЕГАЗАЦІЯ. ЕЛЕКТРОХІМІЧНА ОБРОБКА. СПЕЦІАЛЬНІ МЕТОДИ................................................................................... | 15 |
| ТЕМА 1. Дегазація води....................................................................................... | 15 |
| ТЕМА 2. Електрохімічна обробка води............................................................... | 16 |
| ТЕМА 3. Радіаційне очищення води.................................................................... | 17 |
| ТЕМА 4. Очищення води від радіоактивних елементів..................................... | 18 |
| СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ.................................................................................... | 19 |

ВСТУП

Предметом вивчення дисципліни «Технологія очистки води від розчинених домішок» є методи, способи, технологічне оформлення та конструктивні особливості апаратів для видалення з природних та стічних вод речовин, які знаходяться у розчиненому стані.

Метою вивчення дисципліни є формування у майбутніх фахівців знань, пов’язаних з вирішенням питань очищення води від розчинених в ній домішок для доведення якості природної води до показників питної, підготовки глибокоочищеної води, а також обробки стічних вод з метою виділення з них цінних речовин, організації безстічного водопостачання та зменшення шкідливого впливу стічних вод на навколишнє середовище.

Основні завдання дисципліни складаються з формування знань та вмінь, що необхідні для виконання професійних завдань із спеціальності Водопостачання та водовідведення.

Основними завданнями, що мають бути вирішені в процесі викладення дисципліни, є теоретична і практична підготовка студентів з таких питань:

- основні положення та вимоги державних стандартів до якості води, використовуваної для питного та технічного водопостачання;

- класифікації домішок природних вод та процесів піготовки води відповідно до фазово-дисперсного стану домішок;

- основні процеси, які можуть бути застосовані для видалення з води розчинених домішок;

- конструктивні особливості технологічного оформлення видалення з води розчинених домішок;

- основні принципи розрахунку установок для видалення з води розчинених домішок

Для підготовки спеціаліста на рівні знань у програмі навчальної дисципліни «Технологія очистки воді від розчинених домішок» передбачений цикл лекцій у поєднанні із самостійною роботою студентів. Формування вмінь майбутнього спеціаліста здійснюється за допомогою проведення лабораторних робіт з головних тем дисципліни та виконання курсового проекту. Рівень знань підвищується при самостійній роботі, яка забезпечена консультаціями викладача; завдання на самостійну роботу видаються у ході лекцій і лабораторних занять.

Враховуючи, що навчальна дисципліна «Технологія очистки воді від розчинених домішок» викладається студентам 5 курсу, важливо, щоб у ході проведення лекцій весь навчальний матеріал узгоджувався з раніше одержаними знаннями з дисциплін «Фізична хімія», «Хімія води», «Мікробіологія», «Масопередача», «Технологія очистки природних і стічних вод», «Технологія очищення водно-дисперсних систем».

Поточний контроль знань студентів здійснюється за допогою тестування за темами змістових модулів. Підсумковий звіт з дисципліни виконується у формі іспиту.

У ході вивчення дисципліни студенти повинні використовувати літературу і довідкові видання з питань водопостачання, водовідведення та поліпшення якості води.

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО СКЛАД ГОМОФАЗНИХ ДОМІШОК ПРИРОДНИХ ВОД

Природна вода є багатокомпонентною динамічною системою, до складу якої входять гази, мінеральні й органічні речовини, що знаходяться в істинно розчиненому, колоїдному і завислому станах, а також мікроорганізми. У вигляді іонів, недисоційованих молекул, колоїдів і суспензій у природних водах міститься понад 50 елементів, проте тільки деякі з них, найбільш важливі, зустрічаються у значних кількостях.

З розчинених газів у природних джерелах найчастіше присутні кисень, азот, вуглекислий газ, рідше – сірководень та ін. Кількісний вміст газів у воді багато в чому залежить від їх природи, парціального тиску, температури, складу водного середовища та інших чинників.

З речовин, дисоціюючих у водних розчинах на іони, у воді розчиняються більшість мінеральних солей, кислот і гідроксидів. Найбільш поширені в природних водах гідрокарбонати, хлориди і сульфати лужноземельних і лужних металів, у меншій мірі – їх нітрати, нітрити, силікати, фториди, фосфати.

Найзначнішими постачальниками органічних речовин у природну воду є грунтовий і торф'яний гумус, продукти життєдіяльності й розкладання рослинних і тваринних організмів, стічні води побутових і промислових підприємств. Для технології очищення води найбільший інтерес представляють гумусові речовини, що розділяються на гумінові, ульмінові, кренові, апокренові (фульвокислоти) та інші кислоти, а також їх розчинні у воді солі.

Гумінові й апокренові кислоти можуть знаходитися в грунті у вільному стані, у вигляді солей з катіонами лужних і лужноземельних металів, комплексних і внутрішньокомплексних сполук із залізом, алюмінієм, марганцем, міддю і, нарешті, у вигляді адсорбційних органомінеральних сполук.

Наземна рослинність, вищі водні рослини, актиноміцети і фітопланктон виділяють безколірні або забарвлені, без запаху або із запахом речовини, частина з яких перетворюється на гумусові сполуки.

Для водоймищ особливу небезпеку становлять стічні води, у складі яких є білки, жири, вуглеводи, органічні кислоти, ефіри, спирти, феноли, нафта та ін.

Взимку кількість органічних речовин мінімальна, проте в період повені й паводків, а також влітку в період масового розвитку водоростей - «цвітіння» водоймищ – вона підвищується.

Наявність у воді органічних речовин різко погіршує органолептичні показники води, підвищує кольоровість, спінюваність, негативно діє на організм людини і тварин.

У більшості випадків іонний склад природних вод визначається катіонами і аніонами . Катіони   та ін. і аніони  та ін. у природній воді містяться в незначній кількості, проте їх вплив на властивості і якість води іноді також дуже великий.

З урахуванням  ступеня мінералізації природні води ділять на прісні, мінералізовані, з морською солоністю і розсоли – що відповідно містять до 1, від 1 до 25, від 25 до 50 і понад 50 г/дм3 солей.

Катіони  і  присутні у всіх мінералізованих водах. Їх джерелом є природні поклади вапняків, гіпсу і доломіту. У маломінералізованих водах більше всього катіонів. Із збільшенням ступеня мінералізації води вміст іонів  швидко падає і рідко перевищує 1 г/дм3. Вміст же катіонів в мінералізованих водах може досягати декількох грамів, а в солоних озерах - декількох десятків грамів на 1 дм3 води.

Катіони , ,  в істинно розчиненому стані знаходяться в дуже невеликих концентраціях. Велика частина заліза і марганцю в природних водах міститься у вигляді колоїдів і суспензій. У підземних водах сполуки заліза і марганцю переважають у вигляді гідрокарбонатів, сульфатів і хлоридів, у поверхневих - у вигляді органічних комплексних сполук (наприклад, гуміновокислих|) або у вигляді тонкодисперсної суспензії.

Вміст аніонів  і  в природних водах коливається в широких межах (від долей міліграма до декількох грамів на літр) і обумовлений вимиванням солевмісних порід або скиданням у водоймища промислових і побутових стічних вод. Наявність у воді більше 500 мг/дм3 сульфатів або 350 мг/дм3 хлоридів надає їй солоноватий присмак і призводить до порушення діяльності шлунково-кишкового тракту людей. Вода з великим вмістом хлоридних і іонів сульфату має також підвищену корозійну активність, вищу некарбонатну жорсткість, руйнує залізобетонні конструкції.

Сполуки азоту зустрічаються в природній воді у вигляді катіонів амонію , нітритних   і нітратних  аніонів. Поява цих іонів у природних водах пов'язана з розкладанням різных складних органічних речовин тваринного й рослинного походження, а також білкових речовин, які потрапляють у водойми з побутовими стічними водами.

У природних водах в дуже малих кількостях містяться іони , ,  і ін., що значно впливають на здоров'я людини. Так, нестача або надлишок фтору в питній воді викликає руйнування зубів і зміни в скелеті, відсутність або нестача йоду призводить до захворювання людей ендемічним зобом і т.д.

До складу природних вод можуть входити також іони радіоактивних елементів, що поступають у воду в результаті вимивання радіоактивних мінералів або випробувань атомної зброї і скидання відпрацьованих вод атомних реакторів.

Катіони  та ін., що відносяться до отруйних, у природних водах зустрічаються, як правило, в незначних кількостях і потрапляють в них у великих об'ємах в результаті скидання неочищених стічних вод. Наявність у воді декількох мг/дм3 отруйних речовин робить шкідливий вплив на організм людини і теплокровних тварин, а також згубну дію на риб і їх кормові ресурси.

ЗМ 1.1. ЗМ'ЯКШЕННЯ. ІОННИЙ ОБМІН. ДЕЗОДОРАЦІЯ. ФТОРУВАННЯ. ДЕФТОРУВАННЯ

ТЕМА 1. Зм'якшення води

- Основи процесів і класифікація методів зм’якшення води.

Жорсткість води; види жорсткості. Теоретичні основи зм'якшення води, класифікація методів.

- Термічний метод зм’якшення води.

Рівняння карбонатної рівноваги. Підігрівачі змішуючого та каскадного типів: схема, принцип роботи.

- Реагентні методи зм’якшення води.

Реагентні методи зм'якшення води: вапнування, вапняно-содовий, содово-натрієвий, фосфатний, барієвий, оксалатний. Технологічне оформлення реагентного зм'якшення води: застосування вертикальних відстійників, вихрових реакторів, схема з апаратами гідроциклонного типу.

- Термохімічний метод зм’якшення води. Регенерація вапна з осаду водозм’якшувальних установок.

Термохімічне  зм'якшення води: схеми з реагентами та підігрівачами, установка типа «Струя». Регенерація вапна з осаду відстійників або освітлювачів водозм'якшувальних| установок: обгрунтування можливості, принцип реалізації

Контрольні запитання:

- З якою метою здійснюють зм'якшення води?

- Які види жорсткості вам відомі?

- Які є способи зм'якшення води?

- Що впливає на вибір способу зм'якшення води?

- Як здійснюється термічний, термохімічний та іонообмінний способи зм'якшення води?

- У чому полягає суть термічного способу зм'якшення води?

- Запишіть та поясніть рівняння вуглекислотної| рівноваги.

- Які апарати використовують для термічного зм'якшення води?

- Поясніть схему каскадного підігрівача.

- Поясніть схему термозм’якшувача системи Коп’єва.

- У чому полягає суть реагентних способів зм'якшення води?

- Які процеси протікають при вапняковому зм'якшенні води?

- Які собливості вапнякового зм'якшення води?

- Які процеси протікають при вапняково-содовому зм'якшенні води?

- Які процеси протікають при содово-натрієвому зм'якшенні води?

- Які собливості содово-натрієвого зм'якшення води?

- Які процеси протікають при фосфатному зм'якшенні води?

- Які процеси протікають при барієвому зм'якшенні води?

- Реагентне зм'якшення води із застосуванням вихрових реакторів.

- У чому полягає суть термохімічного зм'якшення води?

- Поясніть схему термохімічної установки з фосфатним дозм'якшенням.

- Термохімічне  зм'якшення води в установках типа «Струя».

- Регенерація вапна з осаду водозм'якшувальних| установок.

ТЕМА 2. Застосування іонного обміну для очистки води

- Суть іонного обміну. Характеристика іонітів. Регенерація іонітів. Апаратурне оформлення іонообмінного очищення води.

Основи іонного обміну. Характеристика іонітів. Повна, статична та дінамічна обмінна ємкість іонітів. Регенерація іонітів: технологічна послідовність операцій, застосовувані регенераційні розчини, протийонний ефект. Технологія іонообмінної підготовки води. Типи іонообмінних фільтрів.

- Зм’якшення води катіонуванням.

Натрій-катіонітовий метод зм'якшення води. Схеми одно- та двоступінчастого Nа-катіонування Водне-натрій-катіонітовий метод зм'якшення води. Натрій-хлор-іонітний метод зм'якшення води.

- Знезалізнення води катіонуванням.

Доцільність та методи реалізації знезалізнення води катіонуванням.

- Опріснення і знесолення води іонним обміном.

Принцип іонообмінного знесолення води. Послідовність технологічних операцій. Регенерація іонітних фільтрів при іонообмінному знесоленні.

Контрольні запитання:

- У чому полягає суть іонообмінного способу очищення води?

- Які основні галузі застосування іонообмінних процесів у технології водопідготовки?

- Принцип дії катіонітів.

- Принцип дії аніонітів.

- Сформулюйте визначення повної, статичної і дінамічної обмінної ємкості іонітів. Чим вони різняться?

- Як класифікують іоніти?

- Які основні властивості іонітів?

- Чим відрізняються природні мінеральні іоніти від неорганічних та синтетичних полімерних?

- Як здійснюється процес регенерації іонітів?

- Які є способи регенерації іонітів?

- Які реагенти використовуються як регенераційні розчини для іонітів?

- Як запобігти виникненню протийонному ефекту при регенерації іонітов?

- Які особливості регенерації Н-катіонітів сірчаною кислотою при зм'якшенні води?

- Поясніть принцип дії іонітових фільтрів і фільтрів змішаної дії.

- Як здійснюється іонообмінне зм'якшення води?

- Як здійснюється іонообмінне знезалізнення води?

- Як здійснюється іонообмінне знесолення води?

ТЕМА 3. Дезодорація води (усунення запахів, присмаків і токсичних мікрозабруднень води)

- Джерела появи в природних водах присмаків і запахів.

Джерела виникнення запахів і присмаків природних вод: поява органічних речовин біологічного походження, скидання промислових стічних вод, неправильна експлуатація очисних споруд.

- Методи усунення запахів, присмаків і токсичних мікрозабруднень води.

Суть методів дезодорації води і сфери їх застосування. Дезодорація води аерацією. Аератори барботажного, розбризкувального і каскадного типів. Окисні методи дезодорації води: озонування води; використання перманганату калію; хлорування води, перехлорування, хлорування з амонізацією; електрохімічна дезодорація. Сорбційні методи дезодорації води. Використання активованого вугілля: вуглювання, використання гранульованого вугілля. Методи регенерації активованого вугілля. Окисно-сорбційний метод дезодорації води.

- Видалення з води отрутохімікатів.

Застосування окислювальних, адсорбційних, фізико-хімічних і біологічних методів для видалення з води отрутохімікатів.

Контрольні запитання:

- Назвіть джерела виникнення запахів і присмаків природних вод.

- Дайте визначення процесу дезодорації води. В яких випадках його застосовують?

- Які є способи дезодорації води?

- У чому полягає суть процесів дезодорації води аерацією?

- Поясніть схему і принцип роботи барботажного аератора.

- Як працюють аератори розбризкувального і каскадного типів?

- У чому полягає суть процесів дезодорації води із застосуванням окислювачів?

- Які окислювачі застосовують для дезодорації води?

- Які умови для застосування різних окислювачі для дезодорації води?

- Які переваги й недоліки має застосування озону для дезодорації води?

- Які переваги й недоліки має застосування перманганату калію для дезодорації води?

- Які особливості має застосування хлору для дезодорації води?

- Що таке перехлорування води?

- Як здійснюється хлорування з амонізацією?

- Поясніть сутність електрохімічної дезодорації.

- Як здійснюється дезодорація води активованим вугіллям?

- Технологічні особливості вуглювання води.

- Для чого і як проводиться регенерація активованого вугілля?

- У чому полягає суть окисно-сорбційної дезодорації води?

- Які переваги має окисно-сорбційна дезодорація води порівняно з іншими способами?

- Які застосовують методи для видалення з води отрутохімікатів?

ТЕМА 4. Фторування води

- Умови, що визначають необхідність фторування або дефторування води.

Необхідність фторування і дефторування води. Класифікація проф. Р.Д.Габовича якості питної води за вмістом в ній фторід-іонів.

- Технологія фторування води. Вживані реагенти.

Реагенти, вживані для фторування води, їхні властивості. Визначення дози фторвміщуючого реагенту. Вибір місця вводу реагента в оброблювану воду при фторуванні води.

- Фтораторні установки.

Дозування реагентів. Дозуючі пристрої. Фторувальні установки: сатураторного типу, з розчинними баками, із затворно-розчинними баками, із використанням кремнефтористоводневої кислоти, сухого дозування.

Контрольні запитання:

- Для чого проводять корекцію вмісту фтору в питній воді?

- Які групи питної води за вмістом в ній фторид-іонів розрізняє класифікація проф. Р.Д.Габовича?

- Як здійснюють фторування води?

- Які реагенти використовують для фторування води?

- Як визначити дозу фторвміщуючого реагенту?

- Поясніть схему роботи фторувальної установки сатураторного типу.

- Поясніть схему роботи фторувальної установки з баками для розчинення з механічним перемішуванням.

- Поясніть схему роботи фторувальної установки з баками для розчинення з барботуванням.

- Поясніть схему роботи фторувальної установки з баками для розчинення та затворення.

- Поясніть схему роботи фторувальної установки із використанням кремнефтористоводневої кислоти.

- Поясніть схему роботи фторувальної установки сухого дозування.

- Яка точність дозування фторвміщуючого реагенту? Як здійснюється контроль процесу фторування?

ТЕМА 5. Дефторування води

- Класифікація методів дефторування води і їх санітарно-гігієнічна оцінка.

Основи дефторування води. Сутність методів, застосовуваних для видалення з води надлишкового фтору.

- Сорбційні методи дефторування води.

Технологічна схема з використанням гідроксиду  магнію. Технологічна схема з використанням гідроксиду алюмінію. Технологічна схема з використанням фосфату кальцію.

- Іонообмінні методи дефторування води.

Застосування активованого оксиду алюмінію, іонообмінних матеріалів, різних сорбентів.

Контрольні запитання:

- Для чого проводять корекцію вмісту фтору в питній воді?

- Який оптимальний вміст фтору в питній воді за медицинськими дослідженнями та рекомендаціями ДержСанПіН?

- Як знефторюють питну воду?

- Охарактеризуйте сорбційні методи дефторування води.

- Поясніть технологічну схему дефторування води з використанням гідроксиду  магнію.

- Поясніть технологічну схему дефторування води з використанням гідроксиду алюмінію.

- Поясніть технологічну схему дефторування води з використанням фосфату кальцію.

- Охарактеризуйте фільтраційні методи дефторування води.

- Поясніть технологічну схему дефторування води з використанням активованого оксиду алюмінію.

- Які матеріали використовують для фільтраційного дефторування води?

ЗМ 1.2. ЗНЕЗАЛІЗНЕННЯ. ОПРІСНЕННЯ І ЗНЕСОЛЕННЯ

ТЕМА 1. Знезалізнення води

- Основи процесу знезалізнення води.

Форми присутності сполук заліза у природних водах. Діаграми Пурбе. Загальна характеристика методів знезалізнення води поверхневих та підземних джерел.

- Безреагентні методи знезалізнення води.

Спрощена аерація, глибока аерація, «суха» фільтрація, використання каркасних фільтрів, напірна флотація, фільтрування в підземних умовах, аерація та двоступеневе фільтрування, електрокоагуляція.

- Реагентні методи знезалізнення води.

Процеси, які відбуваються при реагентному знезалізненні води. Застосовувані реагенти. Технологічні схеми реагентного знезалізнення води: спрощена аерація, окислювання, фільтрування; напірна флотація з вапнуванням і фільтруванням; вапнування, відстоювання і фільтрування; фільтрування через модифіковане завантаження; озонування і фільтрування; комбіновані методи.

- Видалення з води марганцю.

Методи деманганації води. Застосування перманганату калію; аерація з підлужуванням; коагуляція з підлужуванням; фільтрування аерованої води через контактний фільтр; озонування; використання хлору; іонний обмін; біохімічні методи.

Контрольні питання:

- З якою метою знезалізнюють питну воду?

- Які є способи знезалізнення води і в чому їх суть?

- Охарактеризуйте безреагентні методи знезалізнення води.

- Суть знезалізнення води методом спрощеної аерації.

- Суть знезалізнення води методом глибокої аерації.

- Суть знезалізнення води методом «сухої» фільтрації.

- Схема знезалізнення води з використанням каркасних фільтрів.

- Схема знезалізнення підземних вод у пласті.

- Схема знезалізнення води фільтрування в підземних умовах з попередньою подачею у пласт окислюваної води («Віредокс»).

- Суть знезалізнення води методом аерації і двоступеневого фільтрування.

- Суть знезалізнення води методом електрокоагуляції.

- Схарактеризуйте реагентні методи знезалізнення води.

- Які процеси відбуваються при реагентному знезалізненні води?

- Які реагенти застосовують при реагентному знезалізненні води?

- Суть знезалізнення води методом спрощеної аерації, окислювання та фільтрування.

- Суть знезалізнення води методом напірної флотації з вапнуванням і фільтруванням.

- Суть знезалізнення води методом вапнування, відстоювання і фільтрування.

- Суть знезалізнення води методом фільтрування крізь модифіковане завантаження.

- Суть знезалізнення води методом озонування і фільтрування.

- Суть знезалізнення води комбінованим методом.

- Як може бути здійснена деманганація води?

ТЕМА 2. Опріснення і знесолення води

- Характеристика методів знесолення і опріснення води.

Методи опріснення і знесолення води: сутність, галузь застосування.

- Знесолення води із зміною її агрегатного стану: дистиляція, геліоопріснення, виморожування, газгідратний метод.

Опріснення води дистиляцією. Характеристика дистиляційних методів. Принципові схеми одно- та багатокорпусного випарників. Дистиляційна установка з термокомпресором. Установки миттєвого випаровування. Геліоопріснення. Використання гідрофобних теплоносіїв. Опріснення води виморожуванням. Застосування природного холоду та штучно створених умов. Використання холодильних установок, виморожування у вакуумі, холодоагентів. Газгідратний метод опріснення води.

- Методи запобігання утворенню накипу на поверхні нагрівання теплообмінної апаратури.

Методи запобігання утворення шумовиння на поверхні нагрівання теплообмінної апаратури опріснювальних установок: реагентні та безреагентні методи.

- Знесолення води без зміни її агрегатного стану: екстракція, електродіаліз, зворотний осмос.

Опріснення води екстракцією. Фізикохімія екстракційних процесів водопідготовки. Методи екстракції. Технологія екстракційних процесів. Застосування електродіалізу для опріснення води. Галузі застосування процесу електродіалізу. Інообмінні мембрани та їх фізико-хімічні властивості. Схема елекродіалізного апарату. Схеми електродіалізних установок. Сутність процесу знесолення води зворотним осмосом. Характеристика зворотньоосмотичних мембран. Вплив технологічних параметрів на мембранні процеси. Технологічне оформлення знесолення води зворотним осмосом: схеми апаратів з використанням листових, трубчастих мембран та мембран у вигляді порожнистого волокна. Зворотньоосмотичні установки. Ультрафільтрування. Нанофільтрування.

Контрольні запитання:

- Сутність процесів опріснення і знесолення води.

- У чому різниця термінів «опріснення» і «знесолення»?

- Охарактеризуйте методи знесолення води без зміни її фазового стану.

- Охарактеризуйте методи знесолення води, що реалізуються зі зміною її фазового стану.

- Сутність опріснення води дистиляцією.

- Принципова схема однокорпусної дистиляційної установки.

- Принципова схема багатокорпусної дистиляційної установки.

- Дистиляційна установка з термокомпресором.

- Схема адіабатного випарника.

- Геліоопріснення.

- Методи запобігання утворенню накипу на поверхні нагрівання теплообмінної апаратури опріснювальних установок.

- Використання гідрофобних теплоносіїв легше за воду.

- Використання гідрофобних теплоносіїв важче за воду.

- Сутність опріснення води виморожуванням.

- Застосування природного холоду для опріснення води.

- Використання холодильних установок для опріснення води.

- Опріснення води виморожуванням у вакуумі.

- Опріснення води із застосуванням гідрофобних холодоагентів.

- Газгідратний метод опріснення води.

- У чому сутність екстракційного очищення води?

- З яких технологічних операцій складається технологія екстракційної водопідготовки?

- У чому полягає суть електродіалізу?

- Охарактеризуйте фізико-хімічні властивості іонообмінних мембран?

- Поясніть схему електродіалізного апарату.

- Сутність процесу знесолення води зворотним осмосом.

- Характеристика зворотньоосмотичних мембран.

- Поясніть схему апарату з використанням листових мембран з плоским фільтруючим елементом.

- Поясніть схему апарату з використанням листових мембран з рулонним фільтруючим елементом.

- Поясніть схему апаратів з використанням трубчастих мембран.

- Поясніть схему апарату з використанням мембран у вигляді порожнистого волокна.

ЗМ 1.3. ДЕГАЗАЦІЯ. ЕЛЕКТРОХІМІЧНА ОБРОБКА. СПЕЦІАЛЬНІ МЕТОДИ

ТЕМА 1. Дегазація води

- Основи процесів дегазації води.

Розчинність газів у воді. Коефіцієнт розчинності газів. Суть фізичних й хіміних методів видалення з води розчинених газів.

- Фізичні методи дегазації води.

Фізична дегазація води. Схема плівкового дегазатору. Апарати барботувального типу. Термічні дегазатори. Вакуумні дегазатори.

- Хімічні методи дегазації води.

Реагенти, застосовувані для хімічної дегазації води. Використання модифікованого завантаження. Застосування електролізерів.

Контрольні запитання:

- Як можна видалити із води розчинені гази?

- Залежно від яких параметрів і як змінюється розчинність газів у воді?

- У чому полягає суть фізичних і хімічних способів дегазації води?

- Які є фізичні способи дегазації води і в чому полягає їх суть?

- Поясніть схему та принцип роботи плівкового дегазатору.

- Поясніть схему та принцип роботи барботувального дегазатору.

- Поясніть схему та принцип роботи дегазатору пінного типу.

- Поясніть схему та принцип роботи термічного дегазатору.

- Поясніть схему та принцип роботи вакуумного дегазатору.

- Поясніть схему та принцип роботи вакуумного дегазатору з підігріванням.

- Які є хімічні способи дегазації води і в чому полягає їх суть?

- Які реагенти застосовують для видалення залишкового кисню?

- Які реагенти застосовують для видалення сірководню?

ТЕМА 2. Електрохімічна обробка води

- Основи електрохімічного очищення води. Електродні реакції, що протікають при електрохімічному очищенні води.

Механізм проходження струму через розчини електролітів. Електродні реакції, що протікають при електрохімічному очищенні води: реакції катодного відновлення; реакції анодного окислення; процеси, що протікають в об’ємі електроліту.

- Класифікація методів електрохімічного очищення води.

Методи перетворення. Методи розділення. Комбіновані методи.

- Апаратурне оформлення деяких процесів електрохімічного очищення води.

Апаратурне оформлення електрохімічного очищення води. Електрокоагуляція. Електрохімічна деструкція. Електрофлотація. Електродіаліз. Електрофлотокоагуляція.

Контрольні запитання:

- Назвіть можливі галузі використання електрохімічних процесів і технологій очищення води.

- Які елементи включає система, в якій здійснюється електроліз?

- Принципова схема електролітичної ванни.

- Основні електрохімічні процеси, які здійснюються на катодах.

- Основні електрохімічні процеси, які здійснюються на анодах.

- Класифікація методів електрохімічного очищення води.

- Застосування електрокоагуляції для очищення води.

- Апаратурне оформлення процесів електрокоагуляції.

- .Поясність схему електрореактора з «газовим» шаром.

- Поясність схему стружечного електрокоагулятора.

- Поясність схему електрофлотатора з горизонтальними електродами.

- Поясність схему двокамерних електрофлотокоагуляційних установок.

ТЕМА 3. Радіаційне очищення води

- Основи методу радіаційного очищення води.

Іонізуючі випромінювання і їх дія на забруднену воду. Можливі напрями використання радіаційної обробки води. Особливості радіаційної технології очищення води. Економічні і технологічні характеристики процесу.

- Апаратурне оформлення радіаційного очищення води.

Апаратурне оформлення методу. Гамма-установки для очищення стічних вод. Радіаційні установки з прискорювачами електронів для очищення стічних вод. Установки з радіаційними контурами ядерних реакторів для очищення стічних вод.

Контрольні запитання:

- Опишіть основні принципи і умови проведення процесів радіаційного очищення і знезараження води.

- Охарактеризуйте іонізуючі випромінювання.

- Як діють іонізуючі випромінювання на забруднену воду?

- Які бувають ефекти опромінення водних розчинів неорганічних та органічних речовин?

- Назвіть основні можливі напрями використання радіаційної обробки води?

- Поясніть принципову схему гамма-установки для очищення води.

- Поясніть принципову схему установки з прискорювачами електронів для очищення води.

ТЕМА 4. Очищення води від радіоактивних елементів

- Радіаційне забруднення води.

Радіоактивні речовини природного і штучного походження.

- Методи очищення води від радіоактивних елементів.

Застосування відстоювання для видалення радіоактивних речовин.  Застосування фізико-хімічних методів (дистиляція, осадження, коагулювання, флотація, фільтрування, сорбція, іонний обмін). Застосування електролітичних методів (електроліз, електродіаліз). Застосування біологічних методів. Комбіновані методи.

Контрольні запитання:

- Джерела радіаційного забруднення води.

- Як очищають воду від радіоактивних забруднень?

- Застосування відстоювання для видалення радіоактивних речовин.

- Застосування фізико-хімічних методів для видалення радіоактивних речовин.

- Особливості застосування коагулювання для видалення радіоактивних речовин.

- Особливості застосування фільтрування для видалення радіоактивних речовин.

- Особливості застосування сорбентів для видалення радіоактивних речовин.

- Застосування електролітичних методів.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. ГОСТ 2874-82. Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль качества. – М.; 1984. – 7 с.

2. ДСаНПіН №136/1940-97. Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості води централізованого господарсько-питного водопостачання. – К.: МОЗ, 1997. – 16 с.

3. СНиП 2.04.02-84. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. - М.: Стройиздат, 1986. – 136 с.

4. СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения. - М.: Стройиздат, 1986. – 72 с.

- Запольський А.К. Водопостачання, водовідведення та якість води. – К.: Вища школа, 2005. – 671 с.

- Кравченко В.С. Водопостачання та каналізація. – К.:Кондор, 2003. – 288 с.

- Кульский Л.А., Строкач П.П. Технология очистки природных вод. – К.: Вища школа, 1986. – 352 с.

- Фрог Б.Н., Левченко А.П. Водоподготовка. – М.: Изд-во МГУ, 1996. – 680 с.

- Фізико-хімічні основи технології очищення стічних вод / Запольський А.К., Мішкова-Клименко Н.А. та ін. – К.: Лібра, 2000. – 552 с.

10. Когановский А.М., Клименко Н.А. и др. Адсорбция органических веществ из воды. – Л.: Химия, 1990. – 256 с.

11. Обработка воды обратным осмосом и ультрафильтрацией / А.А.Ясминов, А.К.Орлов. – М.: Стройиздат, 1978. – 122 с.

12. Габович Р.Д., Николадзе Г.И. Фторирование и обесфторивание питьевой воды. – М.: Медицина, 1968. – 232 с.

13. Павлов Ю.В. Опреснение воды. – М.: Просвещение, 1972. – 159 с.

14. Золотова Е.Ф.. Асс Г.Ю. Очистка воды от железа, марганца, фтора и сероводорода. – М.: Стройиздат, 1975. – 176 с.

15. Яковлєв С.В., Краснобородько И.Г. Технология электрохимической очистки воды. – Л.: Стройиздат, 1987. – 312 с.

16. Громогласов А.А., Копылов А.С. Водоподготовка: процессы и аппараты. – М.: Энергоатомиздат, 1990. – 272 с.

17. Технология радиационной очистки сточных вод / Джагацпанян Р.В., Гольдин В.А. и др. – М.: Энергоиздат, 1981. – 43 с.

18. Радиационное обеззараживание сточных и природных вод / Шубин В.Н., Шаранин Ю.И. и др. – М.: Энергоатомиздат, 1985. – 64 с.

19. Долин П.И., Шубин В.Н. Радиационная очистка воды. – М.: Наука, 1973. – 152 с.

20. Горев Л.Н. та ін. Радіоактивність природних вод: Навч. посібник. – К.: Вища школа, 1993. – 174 с.

21. Коростелев Д.П. Обработка радиоактивных вод и газов на АЭС. - М.: Энергоатомиздат, 1988. – 152 с.

22. Кульский Л.А., Страхов Э.Б. и др. Очистка вод атомных электростанций. – К.: Наукова думка, 1979. – 209 с.

23. Справочник по свойствам, методам анализа и очистке воды: В 2-х ч. / Кульский Л.А., Гороновский И.Т., Когановский А.М., Шевченко М.А. – К.: Наукова думка, 1980. – Ч. 1-2.

## Навчальне видання

### Методичні вказівки

до самостійної роботи з дисципліни

### “Технологія очистки води від розчинених домішок”

(для студентів 5 курсу денної форми навчання,

спеціальності 7.092601 – «Водопостачання та водовідведення»)

Укладач: Сорокіна Катерина Борисівна

# Редактор: М.З.Аляб’єв

| План 2007, поз. 18М |
| --- |
| Підп. до друку Друк на ризографі Тираж 60 прим. | Формат 60х84 /1/16 Ум.-др. арк. 0,9 Зам. № _____ | Бумага офісна Обл.-вид. арк. 1,2 |
| 61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12 |
| Сектор оперативної поліграфії при ІОЦ ХНАМГ |
| 61002, Харків, вул. Революції, 12 |