Міністерство освіти і науки України

Харківська національна академія міського господарства

ПРОРЕКТОР

_____________________ Г.В.Стадник

# МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання розрахунково-графічної роботи

з дисципліни

«Санітарно-гігієнічні основи спеціальності»

(для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання

спеціальності 6.092600 – «Водопостачання та водовідведення»)

Харків – ХНАМГ – 2007

# Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Санітарно-гігієнічні основи спеціальності» (для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 6.092600 – «Водопостачання та водовідведення») / Укл.: Ковальова О.О. – Харків: ХНАМГ, 2007. – 43 с.

Укладач: 		О.О. КОВАЛЬОВА

Рецензент: 		В.О. Ткачов

Рекомендовано кафедрою водопостачання, водовідведення та очистки вод,

протокол № 2  від «__18__» ___вересня___ 2007 р.

# ЗМІСТ

|  | Стор. |
| --- | --- |
| Вступ............................................................................................................................. | 4 |
| Завдання №1. Санітарна оцінка джерела централізованого господарсько- |  |
| питного водопостачання.................................................................... | 5 |
| Завдання №2. Органолептичне дослідження об'єктів зовнішнього |  |
| середовища......................................................................................... | 8 |
| Завдання №3. Визначення меж зон санітарної охорони (ЗСО) водозаборів........ | 14 |
| Завдання №4. Визначення санітарних умов випуску стічних вод |  |
| у водоймища……………………………………………………….. | 20 |
| Завдання №5. Оцінка ризику для здоров'я населення при хімічному |  |
| забрудненні навколишнього середовища....................................... | 29 |
| Список літератури..................................................................................................... | 35 |
| Додатки........................................................................................................................ | 36 |

# ВСТУП

Гігієна вивчає вплив на людину природних і антропогенних факторів (які з'являються внаслідок господарської діяльності людини), розробляє гігієнічні нормативи і санітарні правила, дотримання яких забезпечує здорові й сприятливі умови мешкання населення. Санітарія – це практична реалізація розроблених гігієною профілактичних заходів з метою зміцнення і збереження здоров'я людей.

Основні розділи комунальної гігієни: гігієна атмосферного повітря, гігієна води і водопостачання, санітарна охорона водних об'єктів, санітарна охорона ґрунту, очищення населених пунктів, гігієнічне значення фізичних факторів, гігієна житла, лікувально-профілактичних закладів, гігієнічне планування населених пунктів.

Вода – найважливіший компонент природного середовища. Проблеми, пов'язані з її використанням, дуже тісно переплітаються. Не можна переоцінити вплив водного середовища на живі організми. У зв'язку з цим споруди водопостачання і каналізації повинні забезпечувати покращення санітарно-гігієнічних умов життя населення, зменшувати шкідливий вплив на здоров'я людини подразників, пов'язаних з життєдіяльністю людини.

У ході практичних занять і при самостійній роботі студенти денної форми навчання виконують розрахунково-графічну роботу (РГР), а студенти заочної форми – контрольну роботу (КР), які передбачають вирішення завдань. Виконуючи їх, студенти закріплюють практичні навики в області санітарно-гігієнічних основ спеціальності.

При оцінці РГР (КР) враховуються правильність вирішення завдань, повнота і якість оформлення роботи, систематичність виконання і підготовленість студента до захисту роботи.

РГР (КР) оформляють у вигляді записки, вона включає такі елементи:

- Титульний аркуш, який виконують за відповідною формою (див. Додатки А і Б);

- Зміст;

- Розділи основної частини.

Основна частина складається із завдань, які повинен розв’язати студент в ході практичних занять і самостійної роботи.

- Список літератури.

Орієнтовний обсяг записки 10-15 сторінок друкарського тексту із полуторним міжрядковим інтервалом. Графічна частина може виконуватися студентом за допомогою ПЕОМ або на міліметрівці.

ЗАВДАННЯ №1.

САНІТАРНА ОЦІНКА ДЖЕРЕЛА ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ГОСПОДАРСЬКО-ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ

Завдання. За результатами аналізу лабораторних досліджень води (див. Додаток В) дайте висновок про відповідність якості води ділянки водозабору нормативним вимогам. Відзначте, за якими показниками якість води не відповідає гігієнічним вимогам.

Вказівки до виконання завдання

Позитивну роль у збереженні й зміцненні здоров'я людей, у профілактиці інфекційних та неінфекційних хвороб, у створенні належних санітарно-побутових умов вода відіграватиме лише у разі відповідності її якості певним вимогам. До кожного типу води висувають певні гігієнічні вимоги. Є свій набір науково обґрунтованих гігієнічних нормативів якості води і правил контролю за їх дотриманням. Створено і впроваджено в практику відповідний нормативний документ (державний стандарт), яким повинен керуватися фахівець, даючи гігієнічний висновок про якість води.

Всі показники якості води, виходячи з їх гігієнічного значення, можна розділити на такі групи: 1) органолептичні показники; 2) показники нешкідливості за хімічним складом; 3) показники епідемічної безпеки. Останнім часом в окремі групи виділяють показники радіаційної безпеки і фізіологічної повноцінності води.

Питна вода, яку використовує населення, повинна бути доброякісною, тобто мати добрі органолептичні властивості, бути нешкідливою за хімічним, зокрема радіонуклідним, складом, безпечною в епідемічному відношенні і фізіологічно повноцінною.

Методика оцінювання якості води за даними санітарного обстеження і результатами лабораторного дослідження (методика "читання" аналізу води)

Маючи уявлення про якість води, можна запропонувати заходи щодо профілактики інфекційних і неінфекційних хвороб, які можуть передаватися через воду. Для цього необхідно вміти інтерпретувати аналіз води, тобто зробити висновок про її якість. Методика (алгоритм) "читання" аналізу води складається із 7 етапів.

На першому етапі треба встановити тип вимог до якості води. Розрізняють чотири основних типи таких вимог.

Перший тип – це вимоги до якості питної води при централізованому господарсько-питному водопостачанні. Якість її повинна відповідати показникам діючого стандарту (ГОСТ 2874-82 " Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством", ДСанПіН "Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості води централізованого господарсько-питного водопостачання" № 136/1940).

Другий тип – це вимоги до якості колодязної (джерельної) води. Вона повинна також бути якісною і відповідати вимогам "Санитарных правил по устройству и содержанию колодцев и каптажей родников, используемых для децентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения" № 1226-75".

Третій тип – це вимоги до якості води джерел (підземних і поверхневих) централізованого господарсько-питного водопостачання. Вимоги до якості води джерел централізованого водопостачання регламентуються ГОСТом 2761-84 "Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора".

Четвертий тип – це вимоги до якості гарячої води, яка повинна відповідати вимогам "Санитарных правил проектирования и эксплуатации систем централизованного горячего водоснабжения" № 2270-80.

На другому етапі треба визначитися, які завдання поставлені перед вами. А саме: зробити висновок про якість питної водопровідної або колодязної води, оцінити якість і ефективність водопідготовки на спорудах водопровідної станції, встановити причину карієсу або флюорозу, причину розвитку у дитячого населення і людей похилого віку метгемоглобанемії, з'ясувати причину тієї або іншої інфекції водного походження, визначитися щодо впливу на якість питної води нових реагентів, які використовують на водопровідних станціях або нових полімерних матеріалів, з яких виготовлені конструкції водоочисних споруд або водопровідні труби, і т.п.

На третьому етапі необхідно визначитися щодо програми і обсягу лабораторних досліджень. Для висновку про якість питної водопровідної води (із крана або вуличної водорозбірної колонки) згідно з ГОСТ 2874-82 повинні бути досліджені фізико-органолептичні (запах, смак і присмак, кольоровість, каламутність) і санітарно-мікробіологічні (мікробне число і колі-індекс) показники. Для висновку про якість колодязної води згідно із "Санитарными правилами по устройству и содержанию колодцев и каптажей родников, используемых для децентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения" № 1226-75 досліджують фізико-органолептичні (запах, смак і присмак, кольоровість, прозорість), санітарно-мікробіологічні (мікробне число і колі-індекс) показники й азот нітратів. Крім того, в програму доречно включити дослідження хіміко-органолептичних (сухий залишок, загальна жорсткість, вміст заліза, активна реакція), санітарно-хімічних (перманганатна окислюваність, вміст нітриту і аміаку) показників. Визначають також вміст фторидів. Для з'ясування можливої причини карієсу або флюорозу потрібно визначити вміст фтору в питній воді, водно-нітратної метгемоглобанемії – концентрацію нітратів, інфекційного захворювання – провести бактеріологічні або вірусологічні дослідження, впливу полімерних матеріалів – відповідні хімічні аналізи та ін.

На четвертому етапі перевіряють повноту поданих матеріалів і звертають увагу на терміни виконання досліджень.

Якщо проба води відібрана на водопровідній станції або з водорозбірної колонки чи шахтного колодязя, потрібно навести дані санітарного (санітарно-топографічного, санітарно-технічного, санітарно-епідеміологічного) обстеження і результати лабораторного дослідження води згідно із програмою досліджень.

Якщо проба води відібрана із водопровідного крана, слід навести результати лабораторного дослідження води згідно з відповідною програмою досліджень.

Бактеріологічні дослідження повинні бути проведені впродовж 2 годин після відбору проби або за умов зберігання в холодильнику при температурі 1-8°С – не пізніше ніж через 6 годин. Фізико-хімічний аналіз проводять упродовж 4 годин після взяття проби або за умов зберігання в холодильнику при температурі 1-8°С – не пізніше ніж через 48 годин.

На п'ятому етапі аналізують надані матеріали і роблять відповідні висновки за даними санітарного обстеження.

Санітарно-топографічне обстеження є незамінним засобом гігієнічного оцінювання джерела водопостачання, водопровідної станції, водорозбірних колонок, колодязів і т.п. Починають з вивчення матеріалів про геологічну будову місцевості, визначають рельєф місцевості, глибину залягання ґрунтових вод, характер ґрунту. При цьому обстежують територію навколо джерела, щоб виявити об'єкти, які забруднюють ґрунт, місця випуску стічних вод, визначають відстань від потенційних джерел забруднення і виявляють їх характеристику.

Під час санітарно-технічного обстеження оглядають джерело водопостачання, його водозабірний пристрій. Звертають увагу на правильність облаштування і експлуатації артезіанської свердловини, шахтного колодязя, вуличної водорозбірної колонки, іншого устаткування. Визначають можливість проникнення забруднень у воду джерела або в підземні води, що живлять його.

Санітарно-епідемічне обстеження джерел водопостачання проводять з метою визначення епідеміологічного стану району, в якому розташоване водне джерело, виявлення хворих і носіїв тих інфекційних захворювань, які можуть передаватися через воду і т.п.

На підставі даних санітарного обстеження роблять попередні висновки: чи є підстави підозрювати, що вода може бути забрудненою, неякісною, епідемічно небезпечною; чи є умови для забруднення води в джерелі водопостачання, колодязі, водорозбірній колонці.

На шостому етапі аналізують дані лабораторного дослідження води за кожною групою показників (окремо) і роблять висновки.

Аналіз показників лабораторного дослідження води проводять в такій послідовності: 1) фізико-органолептичні; 2) хіміко-органолептичні; 3) показники нешкідливості за хімічним складом; 4) санітарно-мікробіологічні; 5) санітарно-хімічні.

На підставі результатів лабораторного дослідження води дають якісну і кількісну оцінку. Наприклад, загальна жорсткість води складає 9 мг-екв/дм3. У висновку вказують: "Вода жорстка, із загальною жорсткістю понад норму 7 мг-екв/дм3". Якщо сухий залишок води 750 мг/дм3, то відзначають: "Вода прісна, оскільки сухий залишок – до 1000 мг/дм3, але підвищеної мінералізації". Якщо запах – 2 бали, присмак – 2 бали, прозорість – 30 см, каламутність – 1,5 мг/л, кольоровість – 20°, то висновок буде таким: "Вода без запаху, без присмаку, прозора, без кольору, тобто має приємні органолептичні властивості і за цією групою показників відповідає ГОСТ 2874-82".

На сьомому етапі роблять загальний висновок про якість води відповідно до завдання і при необхідності дають рекомендації щодо поліпшення її якості.

ЗАВДАННЯ №2.

ОРГАНОЛЕПТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОБ'ЄКТІВ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Завдання: користуючись органолептичними методами дослідження, проведіть визначення кольору, запаху, смаку, прозорості питної води; проведіть органолептичне дослідження одного з продуктів (хліб, молоко, м'ясо, риба і т.п.), предмета побуту із пластмаси. Заповніть протокол досліджень.

Джерело води, продукт і предмет побуту студент вибирає самостійно.

Вказівки до виконання завдання

Методи дослідження, при яких пізнання зовнішніх і частково деяких внутрішніх властивостей об'єкта зовнішнього середовища проводиться за допомогою органів чуття, називаються органолептичними.

Внаслідок простоти, доступності й високої чутливості органолептичні методи набули великого поширення в санітарній практиці.

При органолептичному методі враховують такі ознаки об'єкта, як забарвлення, форма, консистенція, колір, запах, смак, наявність сторонніх включень і домішок. Найчастіше ці ознаки оцінюють при санітарному обстеженні води, повітря, ґрунту, харчових продуктів. Зміна зовнішнього вигляду цих об'єктів часто є передумовою для проведення ширших гігієнічних досліджень з метою визначення ступеня санітарного неблагополуччя об'єкта і, отже, можливого шкідливого впливу його на організм. Різка зміна одного або декількох зовнішніх ознак може розцінюватися як показник санітарного неблагополуччя об'єкта. Так, поява запаху води, різкої каламутності або наявність видимих включень є приводом для відмови населення від користування цією водою.

Оцінка доброякісності харчових продуктів ґрунтується на органолептичних випробуваннях, часто без додаткових інструментальних досліджень. Наприклад, поява гнильного запаху в м'яса, в'яла його консистенція часто роблять неможливим вживання такого м'яса в харчуванні. Точно також наявність шкідників у крупі, борошні, сторонніх забруднюючих домішок виключає їх використання.

При появі стороннього запаху в повітрі житлових, громадських і навіть виробничих приміщень зміна прозорості повітря є сигналом санітарного неблагополуччя повітряного середовища. Враховуючи достатню інформативність органолептичних ознак відносно оцінки санітарного стану різних об'єктів зовнішнього середовища, багато зовнішніх ознак введені в ГОСТи і нормативні документи як критерії, що визначають ступінь санітарного благополуччя об'єкта. Так, при санітарній оцінці води враховують її прозорість, запах, колір і смак. Прозорість води є важливою ознакою її доброякісності. Каламутна питна вода зовні неприємна і підозріла в епідемічному відношенні. Прозорість води залежить від наявності механічних зважених частинок або від певних хімічних сполук, що випадають у воді у вигляді пластівців (наприклад, гідрат окислу заліза). У природних водоймищах прозорість води визначається особливостями геологічної будови порід, умовами формування вододжерела, ступенем забруднення.

У природних водоймищах прозорість води оцінюється в сантиметрах або метрах товщини води, через яку є чітко видимим білий емальований або фаянсовий диск діаметром не більше 30 см. У лабораторних умовах прозорість води оцінюється якісно шляхом порівняння прозорості досліджуваної води із дистильованою, налитою в безколірний циліндр або склянку заввишки 40 см і шириною 3-5 см. Візуально ступінь прозорості води оцінюють за наступною шкалою: прозора, слабко опалесціюча, опалесціюча, слабко мутна, мутна, дуже мутна. Кількісний спосіб визначення прозорості полягає в тому, що досліджувану воду після перемішування наливають в безколірний циліндр із прозорим плоским дном. Циліндр ставлять на друкарський шрифт Снеллена № 1 і дивляться через стовп води зверху вниз, випускаючи воду із циліндра через нижній отвір до тих пір, поки через стовп води, що залишився, можна буде чітко прочитати шрифт. Прозорість визначається висотою стовпа води в сантиметрах. Якщо стовп води вище 30 см, то вода оцінюється як прозора. Вода із прозорістю від 20 до 30 см вважається слабко мутною, від 10 до 20 см – мутною|, менше 10 см – дуже мутною.

Ознаками, що визначають доброякісність води, є запах, смак, наявність присмаків. Проби води для визначення запаху, смаку, присмаку і кольоровості не консервуються. Визначення проводять не пізніше ніж через 2 ч після відбору проби. Доброякісна вода не має запаху. Наявність запаху робить воду неапетитною. Деякі запахи визначають органічним забрудненням і дають привід вважати її підозрілою в епідемічному відношенні.

Запахи можуть бути природного (природного) і штучного походження. Природні запахи виникають при цвітінні водоймищ, пов'язані з розкладанням органічних речовин рослинного походження; торф'яний, болотистий ґрунт також надає воді певний запах. Запахи штучного походження пов'язані із забрудненням водоймищ промисловими стічними водами, стоками із вигребів, хлорування води та ін.

Запах води визначають таким чином: у широкогорлу колбу місткістю 250-300 мл наливають 100 мл води, закривають колбу склом, вміст струшують, проводячи обертальні рухи, потім знімають скло, направляють потік повітря із колби до обличчя досліджуваного і визначають характер й інтенсивність запаху. Таким же чином визначають запах підігрітої води. Запах води позначається термінами: землистий, болотистий, аптечний, гнильний, хлорний, вуглеводневий, рибний, сірководневий та ін.

Кількісну оцінку запаху води проводять шляхом визначення інтенсивності за п’ятибальною шкалою (табл. 2.1).

Таблиця 2.1 – Кількісна оцінка запаху води

| Інтенсивність запаху | Оцінка в балах | Характер¦вдача¦ появи запаху |
| --- | --- | --- |
| Немає Дуже слабкий Слабкий Помітний Сильний Дуже сильний | 0 1 2 3 4 5 | Запах не відчувається Запах не визначається споживачем, але виявляється при лабораторному дослідженні Запах помічається споживачем, якщо звернути на нього увагу Запах легко помічається і викликає несхвальний відгук про воду Запах звертає на себе увагу і примушує утримуватися від пиття Запах настільки сильний, що робить воду непридатною для пиття |

Запахи води тісно пов'язані із смаком. Розрізняють чотири основні смакові відчуття: солоне, гірке, кисле, солодке. Всі інші смакові відчуття називаються присмаками. Сила смакового відчуття залежить від концентрації і температури дратівливої речовини. Дослідження води на смак можливо тільки для вод свідомо нешкідливих. У сумнівних випадках воду слід прокип'ятити, охолодити до 15-20°С і тільки потім пробувати на смак. Для визначення смаку воду набирають в рот малими порціями, тримають у роті декілька секунд, не проковтуючи.

Питна вода звичайно має приємний освіжаючий смак, без стороннього присмаку. Присмак води частіше залежить від підвищених концентрацій деяких мінеральних солей в ній. Солі заліза в кількості більше 0,5 мг/дм3 додають воді чорнильний присмак; солі важких металів – терпкий, сірчанокислі й фосфорнокислі солі в кількості більше 100 мг/дм3 – гіркий присмак, при вмісті хлоридів 200-300 мг/дм3 вода набуває солонуватий присмак, а при концентрації більше 500 мг/дм3 – явно солоний смак. Можливий присмак від хлору, що залишається після знезараження води. Забруднення води органічними речовинами тваринного походження додає воді неприємний смак.

Характер смаку виражається позначеннями: солоний, гіркий, кислий, солодкий; присмаки – рибний, металевий, хлорний і ін.

Кількісну оцінку смаку і присмаку води проводять за п’ятибальною шкалою (табл. 2.2).

Таблиця 2.2 – Кількісна оцінка смаку і присмаку води

| Оцінка інтенсив-ності смаку і присмаку в балах | Інтенсивність смаку і присмаку | Характер прояву смаку і присмаку |
| --- | --- | --- |
| 0 1 2 3 4 5 | Ні Дуже слабкий Слабкий Помітний Чіткий Дуже сильний | Смак і присмак не відчуваються Смак і присмак не відчуваються споживачем, але виявляються при лабораторному дослідженні Смак і присмак помічаються споживачем, якщо звернути на це увагу Смак і присмак легко помічаються і викликають несхвальний відгук про воду Смак і присмак звертають на себе увагу і примушують утриматися від пиття Смак і присмак настільки сильні, що роблять воду непридатною до вживання |

Зміна кольору об'єктів зовнішнього середовища часто є однією з важливих ознак їх санітарного стану. Колір є однією з ознак зовнішнього вигляду об'єкту. Визначення кольору води входить в санітарний аналіз води. Питна вода безколірна. Забарвлення води залежить від багатьох причин. Болотисті води мають жовтуватий відтінок за рахунок домішки гумінових речовин. Домішка глини додає воді молочнуватий відтінок, солей заліза – зеленуватий. Забарвлення води часто залежить від інтенсивного розмноження мікроорганізмів і нижчих рослин. Скидання промислових і господарсько-побутових стічних вод приводить до зміни забарвлення природних вод.

Забарвлення води є причиною відмови від водокористування. Колір води визначають шляхом порівняння із дистильованою водою, налитою в безколірні циліндри, в кількості не менше 40 мл.

Порівняння кольору досліджуваної і дистильованої води проводиться на білому фоні. Зважені частинки у воді додають забарвленню опалесціючий відтінок, тому перед визначенням кольору досліджувана вода повинна бути профільтрована. Колір води характеризується наступними термінами: безколірна, ясно-жовта, темно-жовта, бура, ясно-зелена, зелена, темно-зелена і ін.

Інтенсивність забарвлення води – кольоровість, визначається кількісно шляхом порівняння випробовуваної води із шкалою стандартних розчинів в умовних градусах.

Органолептичні методи дослідження харчових продуктів мають велике значення і часто є такими, що визначають при оцінці їх доброякісності, оскільки кожен харчовий продукт має свої, властиві тільки йому ознаки доброякісності, які визначаються зовнішніми властивостями – консистенцією, формою, кольором, запахом, смаком.

Зміна зовнішніх властивостей часто є ознакою недоброякісності продукту. От чому при санітарній експертизі харчових продуктів органолептичні методи дослідження мають важливе значення. При оцінці органолептичних властивостей продуктів треба знати, що смак і запах продукту має специфічні для даного продукту особливості, тому оцінка цих ознак, як правило, проводиться якісно, а не кількісно.

При органолептичній оцінці молока наголошується білий із жовтуватим відтінком колір, специфічний смак і запах. Консистенція молока не повинна бути водянистою. Доброякісне молоко залишає на стінках склянки білуваті потьоки.

Доброякісність хліба характеризується визначеною для даного зразка формою, із рівною і гладкою поверхнею, без тріщин, здуття, пригорілих місць і сторонніх включень. М'якиш хліба однорідний, дрібно пористий, без борошняних прошарків і непропеченого тіста, пружний, не липкий. Запах хліба ароматний, смак специфічний для даного виду хліба.

Метод санітарного опису і органолептичні дослідження використовуються при санітарній оцінці одягу, будівельних матеріалів, навчальних посібників, іграшок, побутового посуду і ін.

Органолептичні методи дослідження займають важливе місце в арсеналі методів, використовуваних для санітарної оцінки, широко вживаних в народному господарстві пластичних мас і штучних шкір, враховується не тільки зовнішній вигляд матеріалу (колір, наявність малюнка, характер поверхні, ступінь еластичності), але й оцінюється наявність запаху, за рахунок виділення летючих компонентів, що входять до складу пластичних мас. Ці ж питання враховуються при санітарній оцінці побутового посуду й іграшок, виготовлених із пластмас.

ПРИКЛАД

протоколу за темою «Методи органолептичного дослідження різних об'єктів зовнішнього середовища»

Для дослідження взята вода з міського водопроводу, як харчовий продукт – вершкове масло, як предмет із пластмаси – кулькова ручка.

| 1. | Органолептичні властивості зразка води: із водопроводу |
| --- | --- |
|  | колір............................................................................... | безколірна |
|  | запах: - інтенсивність......................................................... - характер.................................................................. | 1 бал Запах не визначається споживачем |
|  | смак (після кип'ятіння і остудження води): - інтенсивність......................................................... - характер................................................................. | 1 бал Смак і присмак не відчуваються споживачем |
|  | прозорість...................................................................... | 25 см |
| 2. | Органолептичні властивості харчового продукту: вершкове масло |
|  | зовнішній вигляд........... | Прямокутної форми, в упаковці |
|  | упаковка.......................... | Фольга із специфічним малюнком |
|  | запах................................ | Вершковий |
|  | колір................................ | Жовтувато-молочний |
|  | смак, присмак................. | Специфічний для даного виду масла, присмак молочний |
| 3. | Органолептичні властивості побутового предмету із пластичної маси: кулькова ручка |
|  | колір................................. | Синій |
|  | наявність малюнка........ | Немає |
|  | характер поверхні……... | Ребристий |
|  | ступінь еластичності…. | Нееластична |
|  | наявність запаху............. | Не відчувається |

ЗАВДАННЯ №3.

ВИЗНАЧЕННЯ МЕЖ ЗОН САНІТАРНОЇ ОХОРОНИ (ЗСО) ВОДОЗАБОРІВ

Завдання: Визначіть і накресліть перший і другий пояси зон санітарної охорони підземного джерела водопостачання. Розрахувати завдання для двох випадків: 1 – свердловина не має зв'язку з поверхневим водоймищем; 2 – свердловина має зв'язок із водоймищем.

Вихідні дані за варіантами наведені в Додатку Г.

Вказівки до виконання завдання

Розрахункові методи визначення другого поясу ЗСО

підземних вододжерел

Другий пояс ЗСО на водопроводі з підземного вододжерела призначений для запобігання забрудненню водоносного горизонту. Звичайно розміри цього поясу визначаються за воронкою депресії. Якщо вона не відома, то користуються розрахунковим методом. Для цього необхідно знати гідрогеологічні й гідродинамічні параметри, що характеризують рух підземних вод стосовно місцевих умов в районі кожного водозабору.

За умовами безпеки водопостачання в епідеміологічному відношенні важливим параметром при встановленні меж другого поясу є час просування води в природному потоці до водозабору (Т, доб.) або час, необхідний для самоочищення води підземного водоносного горизонту. Приймається інтервал часу, протягом якого відбувається втрата життєздатності патогенних мікроорганізмів, що потрапили в потік. Вибір розрахункової величини Т значною мірою визначається захищеністю водоносного горизонту. Так, при використанні ґрунтових вод Т рекомендується приймати 200 діб, міжпластових - Т > 100 діб. В умовах вірогідного надходження в горизонт сальмонел (сусідство свинарського господарства), здатних виживати у воді до 200 діб, або мікобактерій туберкульозу, що зберігають життєдіяльність в навколишньому середовищі до 300 діб, ці особливості доцільно врахувати при виборі Т.

Для визначення необхідної протяжності другого поясу окрім величини Т необхідно мати такі характеристики: Q – дебіт водозабору, м3/сут; h – потужність водоносного горизонту, м; i – ухил природного потоку, К – коефіцієнт фільтрації, м/доб (табл. 3.1); μ – активна пористість (відношення об'єму пор до об'єму водоносної породи); q – одинична витрата природного потоку, м/доб (q = Khi).

Таблиця 3.1

| Характеристика порід | До, м/доб |
| --- | --- |
| Добре водопроникні (галечники, крупнозернисті піски) Водопроникні (піски, трещинуваті породи) Слабководопроникні (мергелі, пісковики, супіски) Дуже слабкопроникні (глинисті, пісковики, супіски, суглинки) Непроникні, практично водотривкі (глини та ін.) | 10 10-1 1-0,01 0,01-0,001 0,001 |

За наведеними характеристиками розраховують необхідні для подальшої роботи узагальнені параметри:

А = Q/h – величина відбору води з одиниці потужності водоносного горизонту;

B = q/Q = Khi/Q – відношення одиничної витрати природного потоку до дебіту водозабору;

С = QT/μh – об'єм відбору води з урахуванням заданої тимчасової характеристики і пористості породи.

Відповідно до викладеної методики встановлюють протяжність другого поясу від водозабору вгору (R) і вниз (r) по підземному потоку, а також в обидві сторони в напрямах, перпендикулярних до потоку (α) (див. рис. 3.1).

|  | Рис. 3.1 – Визначення меж 2-го поясу ЗСО: r – відстань від місця водозабору до межі СЗЗ проти напряму перебігу грунтових вод; R – відстань від місця водозабору до межі СЗЗ за напрямом перебігу грунтових вод; α – відстань від місця водозабору до межі СЗЗ по перпендикуляру до напряму перебігу грунтових вод |
| --- | --- |

Розрахунки виконують за одним з двох основних варіантів: для водозабору, що не має гідравлічного зв'язку з поверхневим вододжерелом, або для водозабору, гідравлічно тісно з ним зв'язаному. Для кожного з варіантів передбачена можливість визначення за графічним або табличним методом з використанням вищевказаних узагальнених параметрів. У випадках з T не більше 100 діб застосовується табличний метод, в інших – графічний.

При визначенні розмірів ЗСО одиночного водозабору, розташованого у віддаленні від поверхневого вододжерела, за графіком (рис. 3.2) із точки на осі абсцис графіка, що відповідає отриманій величині С, встановлюють перпендикуляр до перетину з однією із кривих у системі R із установленої розрахунком величини В. Із точки перетину проводять перпендикуляр на вісь ординат, де й знаходять шукане значення R. Аналогічно визначають величину r. Величина α, як видно з графіків, визначається для всіх випадків за однією кривою.

Рис. 3.2

Табличний метод визначення розмірів ЗСО, підземних вододжерел, що не мають гідравлічного зв'язку з поверхневими джерелами, припускає використання табл. 3.2, де ліворуч дані в зростаючому порядку значення параметра А, а вгорі (по горизонталі) – значення параметра В. Відповідно до отриманих при розрахунку параметрів А и В на перетині таблиці знаходять величини R й r, а далі праворуч наприкінці таблиці – величину α. Якщо величини А и В не збігаються із зазначеними в таблиці, застосовують інтерполяцію між більшою і меншою величинами (стосовно знайденого).

Межі ЗСО для водозаборів, гідравлічно тісно зв'язаних з поверхневим вододжерелом, визначають за табл. 3.3.

Приклади розрахунків

Приклад 1. Для водопостачання населеного пункту на його околиці пробурена свердловина завглибшки 110 м. Потужність водоносного горизонту (пісковик) h = 36 м. Водоносний горизонт перекритий двома багатометровими шарами глини, глинистих пісковиків і суглинків. Дебіт свердловини Q = 1700 м3/доб. За даними буріння для водоносного горизонту коефіцієнт фільтрації К = 0,01 м/доб, ухил природного потоку і = 0,001, активна пористість μ = 0,15.

Напрям потоку

підземних вод

свердловина

Визначити й нарисувати межі поясів ЗСО за умови, що в районі свердловини немає суттєвого джерела побутових та інших забруднень і поверхневих водоймищ.

Вирішення.

Оскільки джерело водопостачання не пов'язане з поверхневим водоймищем, то для визначення розмірів ЗСО 2-го поясу можна користуватися табличним методом (табл. 3.2). Т = 100 діб.

Розраховуємо необхідні величини:

;

.

За цими даними визначаємо R0 = 102,93 r0 = 102,93, α = 102,93.

Перший пояс ЗСО згідно зі СНіП 2.04.02-84 п. 10.12 рівний 30 м.

Умовні позначення:

- перший пояс ЗСО

- другий пояс ЗСО

Креслення робити в масштабі 1:5000, 1:10000 на міліметрівці.

Таблиця 3.2

| А=Q/h | Породи (характер водоносного горизонту) | μ | В = Khi/Q | Величина α для усіх значень |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0,00 | 0,0004 | 0,0008 | 0,0012 | 0,0016 | 0,002 |  |
|  |  |  | R0 | r0 | R | r | R | r | R | r | R | r | R | r |  |
| 15 | Рихлі Скельні | 0,15 0,03 0,015 | 60 130 180 | 60 130 180 | 60 150 210 | 60 120 160 | 70 160 240 | 60 110 140 | 70 175 280 | 55 100 120 | 70 190 300 | 50 80 100 | 75 210 350 | 50 70 80 | 60 130 180 |
| 30 | Рихлі Скельні | 0,15 0,03 0,015 | 80 180 250 | 80 180 250 | 90 210 310 | 75 160 200 | 95 240 370 | 70 140 160 | 100 280 420 | 70 120 140 | 105 300 500 | 60 100 100 | 120 350 600 | 60 80 80 | 80 180 250 |
| 45 | Рихлі Скельні | 0,15 0,03 0,015 | 100 220 310 | 100 220 310 | 110 270 400 | 90 180 240 | 120 310 500 | 90 150 180 | 130 330 600 | 80 130 150 | 140 400 700 | 70 100 100 | 150 480 850 | 60 80 80 | 100 220 310 |
| 60 | Рихлі Скельні | 0,15 0,03 | 120 250 | 120 250 | 130 310 | 110 200 | 140 370 | 100 160 | 150 420 | 90 140 | 160 500 | 80 100 | 130 600 | 70 80 | 120 250 |
| 75 | Рихлі Скельні | 0,15 0,03 | 130 290 | 130 290 | 150 350 | 120 230 | 160 410 | 115 170 | 175 500 | 110 150 | 190 600 | 90 100 | 210 720 | 70 80 | 130 290 |
| 90 | Рихлі Скельні | 0,15 0,03 | 140 310 | 140 310 | 160 400 | 130 240 | 180 500 | 110 180 | 190 600 | 100 150 | 210 700 | 90 100 | 240 850 | 80 80 | 140 310 |

Таблиця 3.3

| А=Q/h | Породи (характер водоносного горизонту) | μ | В = Khi/Q | Величина α для значень B |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0,00 | 0,0004 | 0,0008 | 0,0012 | 0,0016 | 0,002 |  |
|  |  |  | R0 | r0 | R | r | R | r | R | r | R | r | R | r |  |
| 15 | Рихлі Скельні | 0,15 0,03 0,015 | 50 110 160 | 75 160 230 | 55 130 190 | 70 150 200 | 55 140 220 | 60 140 280 | 60 160 240 | 65 130 160 | 65 180 270 | 60 120 150 | 70 190 800 | 60 105 130 | 50 110 160 |
| 30 | Рихлі Скельні | 0,15 0,03 0,015 | 70 160 220 | 100 250 320 | 75 190 280 | 95 200 270 | 80 220 350 | 90 180 230 | 90 240 370 | 90 160 210 | 95 270 430 | 80 150 180 | 105 310 500 | 75 130 150 | 70 150 220 |
| 45 | Рихлі Скельні | 0,15 0,03 0,015 | 85 190 270 | 125 280 400 | 95 240 370 | 120 240 320 | 105 290 450 | 110 210 270 | 100 310 490 | 105 190 240 | 120 350 560 | 95 170 190 | 140 410 550 | 85 140 150 | 85 190 270 |
| 60 | Рихлі Скельні | 0,15 0,03 | 100 220 | 150 320 | 110 280 | 140 270 | 130 350 | 130 230 | 140 370 | 120 210 | 150 430 | 110 180 | 170 500 | 100 150 | 100 320 |
| 75 | Рихлі Скельні | 0,15 0,03 | 110 270 | 160 400 | 130 370 | 150 320 | 140 450 | 140 270 | 160 290 | 130 240 | 180 560 | 180 190 | 190 550 | 105 150 | 110 270 |
| 90 | Рихлі Скельні | 0,15 0,03 | 120 270 | 180 470 | 140 370 | 160 320 | 150 450 | 150 270 | 180 290 | 140 240 | 200 560 | 130 190 | 220 550 | 110 150 | 120 270 |

Приклад 2. Свердловина має зв'язок з річкою. Водоносний обрій – пісок потужністю 10 м. Граничний дебіт свердловини 600 м3/доб.

Визначити, на яких відстанях від ріки розташувати свердловину, розрахувати інші розміри ЗСО.

μ = 0,15,   і  =  0,000,  К  = 10 м/доб.

Вирішення. Для водозаборів з водоносного обрію, гідравлічно тісно зв'язаних з водоймою, розрахунковим методом можна користуватися в тому випадку, якщо водойма перебуває в задовільному санітарному стані й повністю відповідає за бактеріальним станом вимогам ГОСТ 2761-84.

;          .

Розміри  другого  поясу  ЗСО:  r = 150 м  (відстань  до річки),   R = 100 м, α = 100 м.

Межа  першого  поясу  ЗСО  встановлюється   50 м (п. 10.12 СНіП 2.04.02-84).

ЗАВДАННЯ №4.

ВИЗНАЧЕННЯ САНІТАРНИХ УМОВ ВИПУСКУ

СТІЧНИХ ВОД У ВОДОЙМИЩА

Завдання: За вихідними даними визначіть умови скидання стічних вод у водоймище. Зробіть висновки.

Вихідні дані до завдання за варіантами наведені в Додатку Д. Дані про шкідливі й токсичні речовини наведені в Додатку Д, а.

Вказівки до виконання завдання

Обґрунтування умов випуску стічних вод – це розрахунок допустимого вмісту в них шкідливих речовин (або інших шкідливих факторів стоків), при якому скидання стоків у водоймище не матиме негативних наслідків (не змінить вид водокористування).

СанПіН 4630-88 обмежують випуск стоків у водоймища. Стоки повинні бути максимально використані в оборотній системі водопостачання. Технологія виробництва, її раціоналізація направлені на повне виключення (або значне обмеження) стічних вод, використання їх в сільському господарстві. СанПіН 4630-88 забороняють до випуску певні категорії стічних вод. При неможливості уникнути скидання стоків у водоймище в кожному конкретному випадку визначають умови їх випуску.

Всі водні об'єкти діляться на чотири групи (гігієнічна класифікація) із допустимим, помірним, високим і надзвичайно високим ступенем забруднення (табл. 22 [1]). Критерій забруднення - органолептичний (запах, присмак), токсикологічний (кратність перевищення ГДК), загальносанітарний (БСК, розчинений кисень) і бактеріологічний показники. Узагальнені індекси забруднення (ступінь забруднення) – від нульового до третього (із надзвичайно високим забрудненням).

Нормативи якості води повинні відповідати вимогам СанПіН 4630-88 в точці, віддаленій від пункту водокористування на 1 км вище за течією. Вимоги до якості (складу і властивостям) води приведені в табл. 4.1 (табл. 23 [1]).

Таблиця 4.1 – Гігієнічні вимоги до складу і властивостей води водних об'єктів у пунктах господарсько-питного і культурно-побутового водокористування

| Показник складу і властивостей води | Категорія водокористування |
| --- | --- |
|  | 1-а | 2-а |
| Зважені речовини* | Вміст зважених речовин не повинен збільшуватися більш ніж на: 0,25 мг/дм3 0,75 мг/дм3 Для водоймищ, що містять в період межені більше 30 мг/дм3 природних мінеральних речовин, допускається збільшення вмісту зважених речовин у воді в межах 5% |
| Плаваючі домішки (речовини) | Суспензії із швидкістю випадання більше 0,4 мм/с (речовини) для проточних водоймищ і більше 0,2 мм/с для водосховищ до спуску забороняються. На поверхні водоймища не повинні виявлятися плаваючі плівки, плями мінеральних масел і скупчення інших домішок |
| Запахи | Вода не повинна набувати невластивих їй запахів інтенсивністю більше 1 балу, що виявляється: безпосередньо, при безпосередньо подальшому хлоруванні або інших способах обробки |
| Забарвлення | Не повинно виявлятися в стовпчику 20 см 10 см |
| Температура | Літня температура води внаслідок спуску стічних вод не повинна підвищуватися більш ніж на 3°С в порівнянні з середньомісячною температурою найжаркішого місяця року за останні 10 років |
| Водневий показник (рН) | Не повинен виходити за межі 6,5-8,5 |
| Мінеральний склад | Не повинен перевищувати по сухому залишку¦остачі¦ 1000 мг/дм3, зокрема хлоридів 350 мг/дм3, сульфатів 500 мг/дм3 |
| Розчинений кисень | Не повинен бути менше 4 мг/дм3 в будь-який період року в пробі, відібраній до 12 г дня |
| БСКповн | Не повинно перевищувати при 20°С: 3,0 мгО2/дм3 6,0 мгО2/дм3 |
| ХСК | Не повинно перевищувати: 15,0 мгО2/дм3 30,0 мгОг/дм3 |
| Збудники захворювань | Вода не повинна містити збудників захворювань |
| Лактозопозитивні кишкові палички (ЛКП) | Не більше 10000 в дм3** Не більше 5000 в дм3 |
| Коліфаги (у бляшкоутворюючих одиницях) | Не більше 100 в дм3** Не більше 100 в дм3 |
| Життєздатні яйця гельмінтів (аскарид, власоголов, токсокар, фасциол), онкосфери тениід і життєздатні цисти патогенних кишкових простих | Не повинні міститися в 1 дм3 |
| Хімічні речовини | Не повинні міститися в концентраціях, перевищуючих ГДК або ОДР |
| * Вміст у воді зважених антропогенних речовин (пластівці гідроксидів металів, що утворюються при очищенні стічних вод, частинки азбесту, скловолокна, базальту, капрону, лавсану та ін.) регламентується згідно із п. 2.4 і п. 4.4 СанПіН 4630-88. ** Не розповсюджується на джерела децентралізованого господарсько-питного водопостачання |

Умови випуску стоків визначають з урахуванням кількості, складу і властивостей як стічних вод, так і води водоймища.

Кратність розбавлення розраховують за формулою

,

де	Q – середньогодинна витрата води річки, м3/с;

q – витрата стічних вод, м3/с;

а – коефіцієнт змішення (при повному розбавленні він рівний 1, в інших випадках менше 1).

Запах і кольоровість. Співставляються величини розбавлення, при яких досягаються нормативні вимоги (лабораторні дослідження), із величиною розбавлення, знайденою при розрахунку умов випуску в конкретне водоймище.

Зважені речовини розраховують за формулою

,

де 	 – допустиме збільшення вмісту суспензій у водоймищі залежно від його категорії водокористування (0,25 або 0,75 мг/дм3);

Сp – кількість суспензій у воді водоймища до випуску стічних вод, мг/дм3.

Регламентація шкідливих (сульфати, хлориди, щільний залишок) і токсичних речовин.

,

де 	 – допустима концентрація забруднювача в стоках, мг/дм3;

– гранично допустима концентрація цього забруднювача у водоймищі, мг/дм3;

– концентрація забруднювача у водоймищі на 1 км вище за місце випуску стоків, мг/дм3.

За наявності ряду токсичних речовин однакової лімітуючої ознаки шкідливості необхідно врахувати їх комбінований вплив за допомогою рівняння

.

Якщо сума відносин концентрацій всіх речовин () однієї лімітуючої ознаки шкідливості до свого ГДК виявилася більше одиниці, то слід розглянути можливі способи зменшення концентрацій кожної з речовин у воді. При цьому в процесі проектування скидання стічних вод є можливість вибору тих речовин із усіх, що беруть участь в комбінованій дії, концентрацію яких в стоках можна зменшити найбільш доступними способами.

Допустиме значення біологічного споживання кисню (БСК).

При розрахунку граничної величини БСК стічних вод треба враховувати, що за час руху суміші (річкова вода + стічні води) від місця випуску СВ до місця водокористування частина органічних речовин окислюється. Швидкість споживання кисню органічними речовинами в процесі їх окислення в річці, визначувана константою швидкості процесу окислення К (табл. 4.2 (табл. 25 [1])), змінюється залежно від температури води, якості органічних речовин й інших обставин.

Таблиця 4.2 – Величина константи швидкості процесів окислення при різних температурах

| Т, ºС | К | Т, ºС | К | Т, ºС | К | Т, ºС | К |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 5 9 | 0,04 0,05 0,06 | 12 15 18 | 0,07 0,08 0,09 | 20 22 24 | 0,10 0,11 0,12 | 26 28 29 | 0,13 0,14 0,15 |

Граничну величину БСК визначають за формулою

,

де 	 – допустима величина  стічних вод, при якій випуск стоків у водоймище не приведе до підвищення  суміші річкової води із стічними водами більш ніж до 3 або 6 мг/дм3;

Q і q – витрати в річці і стічних вод, м3/ч;

а  – коефіцієнт змішення;

– гранично допустима величина БСК суміші річкової води із стоками біля пункту водокористування (відповідно СанПіН 3-6 мгО2/дм3 залежно від категорії водокористування);

– БСК річкової води вище за місце випуску стічних вод;

– коефіцієнт, що визначає швидкість окислення органічних речовин у водоймищі (див. табл. 4.3).

Таблиця 4.3 – Значення величини при змінних К (див. табл. 4.2) і tдоб

| К | tдоб |
| --- | --- |
|  | 0,25 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 |
| 0,04 0,06 0,08 0,10 0,12 0,14 0,16 1,18 0,20 0,22 0,24 0,26 0,28 0,30 0,40 0,50 | 0,977 0,966 0,955 0,944 0,933 0,922 0,912 0,903 0,981 0,881 0,871 0,861 0,851 0,841 0,794 0,750 | 0,955 0,933 0,912 0,891 0,871 0,851 0,832 0,823 0,794 0,776 0,759 0,741 0,724 0,708 0,631 0,565 | 0,912 0,871 0,832 0,794 0,759 0,724 0,692 0,661 0,631 0,603 0,575 0,550 0,525 0,501 0,398 0,316 | 0,871 0,813 0,759 0,708 0,661 0,617 0,575 0,537 0,501 0,468 0,437 0,407 0,380 0,355 0,251 0,178 | 0,832 0,759 0,692 0,631 0,575 0,525 0,479 0,437 0,393 0,363 0,331 0,302 0,275 0,251 0,158 0,100 | 0,794 0,708 0,631 0,572 0,501 0,447 0,398 0,355 0,316 0,283 0,251 0,224 0,199 0,178 0,100 0,056 | 0,759 0,661 0,575 0,501 0,436 0,322 0,331 0,288 0,251 0,219 0,191 0,166 0,145 0,126 0,063 0,032 | 0,692 0,575 0,479 0,398 0,331 0,275 0,229 0,191 0,158 0,132 0,110 0,091 0,076 0,063 0,025 0,010 | 0,631 0,501 0,398 0,316 0,251 0,200 0,159 0,126 0,100 0,079 0,063 0,050 0,050 0,032 0,010 0,003 | 0,575 0,437 0,337 0,251 0,191 0,145 0,110 0,083 0,063 0,049 0,036 0,025 0,021 0,016 0,016 0,001 |

Регламентація БСК стоку, мгО2/дм3, за кисневим режимом водоймища.

Одним з показників санітарного стану водоймищ є вміст у воді розчиненого кисню. На величину цього показника роблять вплив численні фактори, головними з яких є температура води, процеси споживання кисню на окислення органічних речовин і реаерація.

При низькій температурі води у водоймищі й відсутності льодового покриву і наявності реаерації спостерігається збільшення вмісту розчиненого кисню. Із підвищенням температури води виявляється зворотна залежність. Вода вважається насиченою киснем, якщо останній міститься в ній в межах його розчинності при даних температурі і тиску (табл. 4.4)

.

Таблиця 4.4 - Розчинність кисню в 1 л води при різній температурі й тиску 760 мм рт. ст.

| Т, ºС | О2, мг | Т, ºС | О2, мг | Т, ºС | О2, мг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 14,23 13,84 13,48 13,13 12,80 12,48 12,17 11,87 11,59 11,33 | 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | 11,08 10,83 10,60 10,37 10,15 9,95 9,74 9,64 9,35 9,17 | 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | 8,89 8,83 8,68 8,53 8,38 8,22 8,07 7,92 7,77 7,63 |

У практиці санітарного нагляду проводять розрахунок умов випуску стічних вод за розчиненим киснем, необхідним для окислення органічних речовин у стічних водах:

,

де 	 – допустима концентрація органічних речовин в стоках;

– вміст органічних речовин у воді водоймища до випуску стічних вод;

– вміст розчиненого кисню в річковій воді до випуску стічних вод;

0,4 – коефіцієнт для перерахунку повного споживання кисню в дводобове;

4 – допустимий найменший вміст розчиненого кисню у воді водоймища після випуску стічних вод (за СанПіН);

10 – емпіричний коефіцієнт .

Ці розрахунки правомірні для побутових СВ. У разі надходження у водоймище виробничих СВ або їх суміші із побутовими СВ умови випуску можуть бути розраховані, якщо експериментально визначена константа споживання кисню.

Регламентація температури, °С.

,

де 	 – допустиме СанПіН підвищення температури води водоймища (не більше, ніж на 3°С);

Тр – максимальна температура води водоймища до випуску СВ в літній період.

У результаті роблять висновки про необхідну ефективність очищення стічних вод за кожним показником:

- за допустимим значенням БСК;

- за кисневим режимом водоймища БСКповн стоку;

- за температурою;

і т.д.

ПРИКЛАД

вирішення завдання з визначення умов скидання стічних вод у водоймище

Вихідні дані:

| Річка (водоймище І категорії) | Стічні води |
| --- | --- |
| Середньогодинна витрата води річки Q | 48 м3/с | Витрата стічних вод q | 1,42 м3/с |
| Коефіцієнт змішення а | 0,7 | Вміст зважених речовин | 100 мг/дм3 |
| Вміст зважених речовин | 150 мг/дм3 | БСКповн | 150,0 мгО2/дм3 |
| БСКр | 2 мгО2/дм3 |  | 200,0 мгО2/дм3 |
| t | 24°С | t | 56°С |
| Окислюваність | 5 мгО2/дм3 | Свинець | 15,0 мг/дм3 |
| Свинець | не виявлено | Селен | 1,0 мг/дм3 |
| Селен |  | Нікель | 10,0 мг/дм3 |
| Нікель |  | Фториди | 18,0 мг/дм3 |
| Фториди |  |  |  |

ГДК шкідливих речовин для даної категорії водокористування: ГДКPb = 0,3 мг/дм3, ГДКSe = 0,001 мг/дм3, ГДКNi = 0,1 мг/дм3, ГДКфторіди = 1,5 мг/дм3. Лімітуючий показник шкідливості даних речовин – санітарно-токсикологічний.

Визначити умови скидання стічних вод у водоймище.

Вирішення:

q = 1,42 м3/с = 5112 м3/год;

Q = 48 м3/с = 172800 м3/год.

1. Визначаємо кратність розбавлення:

,

де	Q – середньогодинна витрата води річки, м3/с;

q – витрата стічних вод, м3/с;

а – коефіцієнт змішення.

2. Визначаємо умови скидання за зваженими речовинами:

мг/дм3

де 	 - допустиме збільшення вмісту суспензій у водоймищі залежно від його категорії водокористування (0,25 або 0,75 мг/дм3);

Сp – кількість суспензій у воді водоймища до випуску стічних вод, мг/дм3.

3. Визначаємо умови скидання за шкідливими і токсичними речовинами:

,

де 	Сст – допустима концентрація забруднювача в стоках, мг/дм3;

- гранично допустима концентрація цього забруднювача у водоймищі, мг/дм3;

Ср – концентрація забруднювача у водоймищі на 1 км вище за місце випуску стоків, мг/дм3.

мг/дм3;

мг/дм3;

мг/дм3;

мг/дм3.

За наявності ряду токсичних речовин однакової лімітуючої ознаки шкідливості необхідно врахувати їх комбінований вплив за допомогою рівняння

.

.

4. Граничну величину БСК знаходимо за формулою

мгО2/дм3,

де 	 - допустима величина  стічних вод, при якій випуск стоків у водоймище не приведе до підвищення  суміші річкової води із стічними водами більш ніж до 3 або 6 мг/дм3;

Q і q – витрати в річці і стічних вод, м3/год;

а  – коефіцієнт змішення;

– гранично допустима величина БСК суміші річкової води із стоками біля пункту водокористування (відповідно СанПіН 3-6 мгО2/дм3 залежно від категорії водокористування);

– БСК річкової води вище за місце випуску стічних вод;

– коефіцієнт, що визначає швидкість окислення органічних речовин у водоймищі.

5. Визначимо регламентацію БСКповн стоку, мгО2/дм3, за кисневим режимом водоймища:

мгО2/дм3,

де 	 – допустима концентрація органічних речовин у стоках;

– вміст органічних речовин у воді водоймища до випуску стічних вод;

– вміст розчиненого кисню в річковій воді до випуску стічних вод;

0,4 – коефіцієнт для перерахунку повного споживання кисню в дводобове;

4 – допустимий найменший вміст розчиненого кисню у воді водоймища після випуску стічних вод (за СанПіН);

10 – емпіричний коефіцієнт .

6. Визначаємо умови скидання за температурою, °С.

Температура стічної води не повинна перевищувати

°С,

де 	 - допустиме СанПіН підвищення температури води водоймища (не більше, ніж на 3°С);

Тр – максимальна температура води водоймища до випуску СВ в літній період.

Висновки:

Визначаємо необхідну ефективність очищення за кожним показником відповідно до формули

.

- Необхідна ефективність очищення за зваженими речовинами:

Стічні води допустимі до скидання за зваженими речовинами.

- Комбінований вплив токсичних речовин перевищує 1, отже, стічні води потребують очищення.

За кожною речовиною необхідна ефективність очищення складе:

;

;

;

.

- Необхідна ефективність очищення за БСКповн:

- Необхідна ефективність очищення за кисневим режимом водоймища:

Вихідна стічна вода може бути скинута у водоймище без очищення за кисневим режимом.

- Необхідна ефективність за температурою:

Температура стічних вод, що скидаються, повинна задовольняти умові

;    .

Вихідна стічна вода може бути скинута у водоймище без охолоджування.

ЗАВДАННЯ №5.

ОЦІНКА РИЗИКУ ДЛЯ ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ ПРИ ХІМІЧНОМУ ЗАБРУДНЕННІ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Завдання:

- Складіть сценарій дії забруднювача на людину. Заповніть таблицю відповідних шляхів дії для кожного з середовищ.

| Середовище, схильне до дії зовнішніх факторів |
| --- |
| Підземні води | Поверхневі води | Ґрунт |

- Розрахуйте дозове навантаження під час надходження аналізованої речовини.

- Розрахуйте поглинену дозу для дорослого при пероральному шляху надходження для кожного з середовищ.

- Розрахуйте загальну сукупну дозу (дермальна + поглинання) для дорослого від кожного з середовищ.

- Розрахуйте середню денну дозу, складаючи загальні сукупні дози для кожного з середовищ.

- Розрахуйте індекс небезпеки неканцерогенних ефектів для кожного з шляхів дії.

- Розрахуйте ризик виникнення канцерогенних ефектів при дії аналізованої речовини при заданому сценарії дії.

- Дайте характеристику ризику дії аналізованої речовини на населення.

Вихідні дані за завданням видаються викладачем.

Вказівки до виконання завдання

Розрахунок аналізованої речовини ведемо за такими формулами:

1. Розрахунок сумарної добової дози

1.1. Шкіряна дія

Внутрішня (абсорбція) доза при шкіряному контакті – кількість речовини на одиницю ваги тіла, яке перетнуло абсорбційні бар'єри організму, - потрапило в кров, пройшло шлунково-кишковий бар'єр.

1.1.1. Поверхневі й підземні води:

DERMWAT = (CW·SA·PC·ЕТ·EF·ED·0,001)/(BW·AT),

де	CW – концентрація у воді, мг/дм3;

SA – загальна площа поверхні тіла, см2;

PC – константа дермальної проникності, см/година;

ЕТ – час дії, година/день;

EF – частота дії, випадок/рік;

ED – тривалість дії, роки;

BW – вага тіла, кг;

AT – усереднений час (при оцінці канцерогенної дії AT = 365 днів х 70 років; при оцінці неканцерогенної дії AT = 365 днів х 15 років);

0,001 – коефіцієнт для переведення см3 в літри.

1.1.2. Ґрунт:

DERSOIL = (CS·SA·ABS·AF·EF·ED·0,001)/(BW·AT),

де	CS – концентрація в ґрунті, мг/кг;

SA – площа поверхні контакту шкіри з ґрунтом, см2/випадок;

ABS – фактор поглинання при дермальному контакті, безрозмірна величина;

AF – фактор ступеня зчеплення шкіри з ґрунтом, кг/см2.

1.2. Дія при поглинанні:

Отримана доза при поглинанні – кількість речовини на одиницю ваги тіла, яке перетнуло межі організму – потрапило всередину (у шлунково-кишковий тракт).

1.2.1. Підземні й поверхневі води:

INGESTWAT = (CW·IR·EF·ED)/(BW·AT),

де	IR – величина водоспоживання, л/день;

EF – частота дії, дні/рік.

1.2.2. Ґрунт:

INGESTSOIL = (CS·IR·EF·ED)/(BW·AT),

де	IR – випадкове поглинання ґрунтових частинок, кг/день;

EF – частота дії, дні/рік.

2. Характеристика неканцерогенного ризику

- Кількісна оцінка неканцерогенних ефектів

- порівняння отриманої дози з референтною (безпечною) дозою

- розрахунок коефіцієнта небезпеки (HQ)

- HQ = Intake / RfD

  - Intake = надходження (доза)

  - із збільшенням HQ величина потенційного ризику зростає

- Допустимою величиною HQ вважається значення < 1,0.

3. Характеристика канцерогенного ризику

- Кількісна оцінка канцерогенного ризику

- заснована на оцінці додаткового числа випадків раку на всьому протязі життя, виниклого унаслідок дії канцерогену

- Індивідуальний канцерогенний ризик:

IELCR = Cancer Stope Factor x Lifetime Average Daily Dose

  - IELCR – додаткове число випадків раку;

  - Cancer Stope Factor – фактор канцерогенного потенціалу;

  - Lifetime Average Daily Dose – розрахункова добова доза.

4. Характеристика канцерогенного ризику, популяції

- Кількісна оцінка канцерогенного ризику, популяції

PCR = Сумарний канцерогенний ризик х Кількість населення

Результати розрахунків зводимо в чотири таблиці (за чотирма видами поглинання).

Перша і друга таблиці – неканцерогенна дія: Таблиця 1 – Розрахунок сумарної добової дози, Таблиця 2 – Розрахунок коефіцієнта небезпеки; третя і четверта таблиці – канцерогенна дія: Таблиця 3 - Розрахунок сумарної добової дози, Таблиця 4 – Розрахунок канцерогенного ризику

| Шлях надходження | Об’єкти навколишнього середовища |
| --- | --- |
|  | Питна вода | Відкрита водойма | Ґрунт | Сума |
| Перорально |  |  |  |  |
| Нашкірно |  |  |  |  |
| Сума |  |  |  |  |

ПРИКЛАД

оцінки ризику для здоров'я населення при хімічному забрудненні навколишнього середовища миш'яком

Умови дії

Заселений квартал міста через недбалість був побудований на раніше покинутій сильно зараженій миш'яком ділянці ґрунту. Миш'яком були заражені місцевий ґрунт і верхній горизонт підземних вод. Населення, що живе в даному районі, бере воду для побутових потреб з підземних вод, а також купається в прилеглих природних водоймищах, які не уникнули забруднення.

Вас попросили розглянути різні види дії, що відносяться до різних природних середовищ (поверхневі води, підземні води, ґрунт). До того ж Вам необхідно оцінити ступінь ризику для місцевих мешканців.

Дані для оцінки ризику

Концентрації миш'яку в природних середовищах

| Концентрація |
| --- |
| Підземні води (мг/дм3) | Поверхневі води (мг/дм3) | Ґрунт (мг/кг) |
| 0,03 | 0,2 | 57 |

Ступінь поглинання і інші параметри

необхідні при оцінці ступеню дії ризику

| Параметри, необхідні для оцінки шляхів дії | Дорослий | Дитина |
| --- | --- | --- |
| Загальна площа поверхні шкіри, см2 | 19400 | 15000 |
| Константа шкіряної проникності для води, см/година | 0,00084 | 0,00084 |
| Площа поверхні тіла, що контактує з поверхнею ґрунту, см2/випадок | 4230 (шорти і сорочка з короткими рукавами) | 6450 (шорти і сорочка з короткими рукавами) |
| Фактор абсорбції при дермальному контакті з ґрунтом, безрозмірна величина | 0,05 | 0,05 |
| Фактор ступеня зчеплення шкіри з ґрунтом, кг/см2 | 1,45х 10'6 | 1,45х 10'6 |
| Величина водоспоживання, л/день | 2 | 1.5 |
| Випадкове поглинання води при купанні в навколишніх водоймищах, л/день | 0,13 | 0,13 |
| Випадкове поглинання ґрунтових частинок, кг/день | 8,6 х 10'5 | 1,64х 10'4 |
| Вага тіла, кг | 70 | 30 |
| Роки, прожиті на даній території | 15 | 15 |

Тривалість контакту організму з впливаючим середовищем

| Дорослий 0,58 годин плавання в день 30 днів плавання в рік 0,58 години в день на прийом душу 350 днів в рік на прийом душу 75 днів контакт із ґрунтом 1 годину в день – контакт із ґрунтом | Дитина 1,0 годин плавання в день 45 днів плавання в рік 1,0 години в день на прийом душу 350 днів в рік на прийом душу 90 днів контакт із ґрунтом 1 годину в день – контакт із ґрунтом |
| --- | --- |

Оцінка ступеня токсичності миш'яку для людини

| Неканцерогенна дія |
| --- |
| Референтна доза |  |
| - при пероральному надходженні, мг/кг/день | 0,0003 |
| - нашкірний, мг/кг/день | 0,00073 |
| Ефект, що чиниться на здоров'я | шкіра, ЦНС, периферична нервова система, серцево-судинна система |
| Канцерогена дія |
| Фактор канцерогенного потенціалу |  |
| - при пероральному надходженні, мг/кг/день | 1,5 |
| - нашкірний, мг/кг/день | 3,735 |
| Тип раку | легкі/шкіра |

Чисельність населення: 25000 дорослих, 12000 дітей

РІШЕННЯ

(розрахунок зроблений для дорослого населення)

Таблиця можливих дій

| Середовища дії |
| --- |
| Підземні води | Поверхневі води | Ґрунт |
| Споживання питної води Шкіряний контакт при прийомі душу | Шкіряний контакт при плаванні Випадкове заковтування води при плаванні | Шкіряний контакт Випадкове заковтування |

Дорослі

I. Неканцерогенна дія

Таблиця 1 – Розрахунок сумарної добової дози

| Шлях надходження | Об'єкти навколишнього середовища |
| --- | --- |
|  | Питна вода | Відкрите водоймище | Ґрунт | Сума |
| Пероральний | 8,57E-04 | 3,05E-05 | 1,44E-05 | 9,02E-04 |
| Нашкірний | 3,88E-06 | 2,22E-06 | 5,13E-08 | 6,16E-06 |
| Сума | 8,61E-04 | 3,27E-05 | 1,44E-05 | 9,08E-04 |

Таблиця 2 – Розрахунок індексу небезпеки

| Шлях надходження | Об'єкти навколишнього середовища |
| --- | --- |
|  | Питна вода | Відкрите водоймище | Ґрунт | Сума |
| Пероральний | 2,86E+00 | 1,02E-01 | 4,80E-02 | 3,01E+00 |
| Нашкірний | 5,32E-03 | 3,04E-03 | 7,03E-05 | 8,43E-03 |
| Сума | 2,86E+00 | 1,05E-01 | 4,80E-02 | 3,02E+00 |

П. Канцерогенноє дія

Таблиця 3 – Розрахунок сумарної добової дози

| Шлях надходження ¦ | Об'єкти навколишнього середовища |
| --- | --- |
|  | Питна вода | Відкрите водоймище | Ґрунт | Сума |
| Пероральний | 1,84E-04 | 6,54E-06 | 3,08E-06 | 1,93E-04 |
| Нашкірний | 8,32E-07 | 4,76E-07 | 1,10E-08 | 1,32E-06 |
| Сума | 1,85E-04 | 7,02E-06 | 3,09E-06 | 1,95E-04 |

Таблиця 4 – Розрахунок канцерогенного ризику

| Шлях надходження | Об'єкти навколишнього середовища |
| --- | --- |
|  | Питна вода | Відкрите водоймище | Ґрунт | Сума |
| Пероральний | 2,76E-04 | 9,81E-06 | 4,63E-06 | 2,90E-04 |
| Нашкірний | 3,11E-06 | 1,78E-06 | 4,11E-08 | 4,93E-06 |
| Сума | 2,79E-04 | 1,16E-05 | 4,67E-06 | 2,95E-04 |

Розрахунок канцерогенного ризику популяції:

PCR = 2,95Е-04 х 25000 = 7,37 випадків в рік

Оцінка отриманих даних – характеристика ризику

1. Оцінка неканцерогенних ефектів

Ризик виникнення шкідливих ефектів з боку шкірних покривів, ЦНС, периферичної нервової і серцево-судинної систем перевищує допустимий в 3 рази. Для порівняння: при традиційній оцінці концентрація в питній воді порівнюється з ГДК = 0,03 мг/дм3 / 0,05 мг/дм3 = 0,6 (менше 1).

Провідним середовищем дії є питна вода (внесок цього середовища в сумарний ризик 97%), провідний шлях надходження – пероральний (внесок 99,8%).

2. Оцінка канцерогенного ризику

Сумарний індивідуальний ризик виникнення додаткових випадків раку легенів на порядок перевищує допустимі рівні (1 х 10-5).

Сумарний ризик популяції виникнення додаткових випадків раку в популяції чисельністю 25000 чоловік склав 7,37 випадків в рік.

Ведучі середовище і шляхи дії ті ж, що і при оцінці неканцерогенних ефектів.

Слід підкреслити, що отримані дані не можна розглядати як абсолютне число очікуваних випадків виникнення додаткових випадків раку або соматичних захворювань, а характеризують лише частку випадків в структурі існуючої захворюваності, обумовлених дією навколишнього середовища, а також число випадків, які з'являться в популяції, у разі збереження забруднення на даному рівні.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Руководство к лабораторным занятиям по коммунальной гигиене: Учебн. пособие / Е.И. Гончарук, Р.Д. Габович, С.И. Гаркавый и др.; Под ред. Е.И. Гончарука. – М.: Медицина, 1990. – 416 с.: ил.

2. СНиП 2.04.02-84. Водоснабжение.

3. СНиП 2.04.03-85. Канализация.

4. ГОСТ 2874-82. Вода питьевая.

5. Держ. санітарні правила і норми «Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості води централізованого господарсько-питного водопостачання» (Затв. наказом Мін. Охорони здоров’я України від 23.12.1996 р., № 383).

6. Правила охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами (№ 1166 - 1174), - М.: Медгиз, 1975.

7. ГОСТ 2761-84. Гигиенические требования к водоемам 1-го вида водопользования.

8. ГОСТ 17.1.5.02-80. Гигиенические требования к местам купания и отдыха на водоемах.

9. Руководство по оценке риска для здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую среду / Под ред. Ю.А. Рахманина, С.М. Новикова, Т.А. Шашиной, С.И. Иванова. – М.: Госсанэпиднадзор Минздрава России, 2004. - 143 с.

Додаток А

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Харківська національна академія міського господарства

Факультет ІЕМ								Декан факультету

Кафедра ВВ і ОВ								доц. Ткачов В.О.

Спеціальність _______							Зав. кафедри

проф. Душкін С.С.

РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНА РОБОТА

з дисципліни

«Санітарно-гігієнічні основи спеціальності»

Виконав(ла):								Перевірила:

Студент(ка) гр. _________						ас. Ковальова О.О.

______________________

(П.І.Б.)

Харків-200__

Додаток Б

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Харківська національна академія міського господарства

Факультет ЗН								Декан факультету

Кафедра ВВ і ОВ								_______________

Спеціальність ______							Зав. кафедри

проф. Душкін С.С.

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни

«Санітарно-гігієнічні основи спеціальності»

Виконав(ла):								Перевірила:

Студент(ка) гр. _________						ас. Ковальова О.О.

______________________

(П.І.Б.)

Харків-200__

Додаток В

Вихідні дані для вирішення ЗАВДАННЯ №1

| Показник (забруднююча речовина) | Концентрація речовини за варіантами |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Запах, бал | 2 | 5 | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 |
| Кольоровість, град ПКШ | 25 | 20 | 19 | 15 | 17 | 20 | 15 | 25 | 20 | 19 | 15 | 17 | 20 | 15 | 17 | 20 | 15 | 25 | 19 | 15 | 17 | 20 | 15 | 18 | 20 |
| Мутність, мг/дм3 | 500 | 1000 | 1,0 | 850 | 750 | 650 | 550 | 500 | 1000 | 1,0 | 850 | 750 | 650 | 550 | 750 | 650 | 550 | 500 | 1,0 | 850 | 750 | 650 | 550 | 560 | 1000 |
| Залізо, мг/дм3 | 5 | 25 | 0,2 | 7 | 6 | 0,05 | 0,2 | 5 | 25 | 0,2 | 7 | 6 | 0,05 | 0,2 | 6 | 0,05 | 0,2 | 5 | 0,2 | 7 | 6 | 0,05 | 0,2 | 0,1 | 25 |
| Вкус, бал | 2 | 5 | 1,5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1,5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1,5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 |
| рН | 7 | 6,5 | 7 | 9 | 8,5 | 5,5 | 6,5 | 7 | 6,5 | 7 | 9 | 8,5 | 5,5 | 6,5 | 8,5 | 5,5 | 6,5 | 7 | 7 | 9 | 8,5 | 5,5 | 6,5 | 5,5 | 6,5 |
| Загал. жорсткість, мг-екв/дм3 | 8 | 15 | 6,5 | 2,5 | 5,5 | 7 | 4,5 | 8 | 15 | 6,5 | 2,5 | 5,5 | 7 | 4,5 | 5,5 | 7 | 4,5 | 8 | 6,5 | 2,5 | 5,5 | 7 | 4,5 | 7 | 15 |
| Хлориди, мг/дм3 | 800 | 450 | 340 | 550 | 1000 | 450 | 320 | 800 | 450 | 340 | 550 | 1000 | 450 | 320 | 1000 | 450 | 320 | 800 | 340 | 550 | 1000 | 450 | 320 | 1000 | 450 |
| Сульфати, мг/дм3 | 600 | 700 | 450 | 800 | 1000 | 460 | 450 | 600 | 700 | 450 | 800 | 1000 | 460 | 450 | 1000 | 460 | 450 | 600 | 450 | 800 | 1000 | 460 | 450 | 700 | 700 |
| Цинк, мг/дм3 | 0,1 | 10 | 4 | 6 | 10 | 2 | 5,5 | 0,1 | 10 | 4 | 6 | 10 | 2 | 5,5 | 10 | 2 | 5,5 | 0,1 | 4 | 6 | 10 | 2 | 5,5 | 10 | 10 |
| Мідь, мг/дм3 | 2 | 1,5 | 0,5 | 0,2 | 2,5 | 0,03 | 2,5 | 2 | 1,5 | 0,5 | 0,2 | 2,5 | 0,03 | 2,5 | 2,5 | 0,03 | 2,5 | 2 | 0,5 | 0,2 | 2,5 | 0,03 | 2,5 | 1,5 | 1,5 |
| Марганець, мг/дм3 | 5 | 0,05 | 0,05 | 3 | 4,5 | 0,02 | 2,3 | 5 | 0,05 | 0,05 | 3 | 4,5 | 0,02 | 2,3 | 4,5 | 0,02 | 2,3 | 5 | 0,05 | 3 | 4,5 | 0,02 | 2,3 | 0,05 | 4,5 |
| Фтор, мг/дм3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0,05 | 5,5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0,05 | 5,5 | 5 | 0,05 | 5,5 | 4 | 1 | 2 | 5 | 0,05 | 5,5 | 1 | 5 |
| Хлорфеноли, мг/дм3 | 0,1 | 0,05 | 4·10-4 | 5 | 0,001 | 3·10-4 | 5·10-4 | 0,1 | 0,05 | 4·10-4 | 5 | 0,001 | 3·10-4 | 5·10-4 | 0,001 | 3·10-4 | 5·10-4 | 0,1 | 4·10-4 | 5 | 0,001 | 3·10-4 | 5·10-4 | 0,05 | 0,001 |
| ЗМЧ, КУО/мл | 120 | 50 | 50 | 25 | 150 | 100 | 120 | 120 | 50 | 50 | 25 | 150 | 100 | 120 | 150 | 100 | 120 | 120 | 50 | 25 | 150 | 100 | 120 | 50 | 150 |
| Алюміній, мг/дм3 | 5 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,25 | 0,2 | 1,2 | 5 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,25 | 0,2 | 1,2 | 0,25 | 0,2 | 1,2 | 5 | 0,2 | 0,3 | 0,25 | 0,2 | 1,2 | 0,1 | 0,25 |
| Нітрати, мг/дм3 | 50 | 42 | 20 | 60 | 70 | 22 | 150 | 50 | 42 | 20 | 60 | 70 | 22 | 150 | 70 | 22 | 150 | 50 | 20 | 60 | 70 | 22 | 150 | 42 | 70 |
| Хлороформ, мг/дм3 | 1 | 0,1 | 0,001 | 0,003 | 0,002 | 0,01 | 0,04 | 1 | 0,1 | 0,001 | 0,003 | 0,002 | 0,01 | 0,04 | 0,002 | 0,01 | 0,04 | 1 | 0,001 | 0,003 | 0,002 | 0,01 | 0,04 | 0,1 | 0,002 |

Додаток Г

Вихідні дані для вирішення ЗАВДАННЯ №3

| Показник | Дані за варіантами |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Дебіт водозабору Q, м3/г | 46,3 | 55,4 | 35,8 | 51,4 | 56,5 | 25,4 | 21,8 | 35,7 | 15,4 | 59,7 | 65,5 | 15,6 | 46,3 | 55,4 | 35,8 | 51,4 | 56,5 | 25,4 | 21,8 | 35,7 | 15,4 | 46,3 | 55,4 | 35,8 | 51,4 |
| Потужність водоносного горизонту h, м | 21 | 25 | 35 | 28 | 36 | 15 | 18 | 35 | 10 | 39 | 45 | 17 | 21 | 25 | 35 | 28 | 36 | 15 | 18 | 35 | 10 | 21 | 25 | 35 | 28 |
| Ухил природного потоку i | 0,0029 | 0,001 | 0,002 | 0,001 | 0,0021 | 0,002 | 0,001 | 0,000 | 0,001 | 0,001 | 0,0001 | 0,000 | 0,0029 | 0,001 | 0,002 | 0,001 | 0,0021 | 0,002 | 0,001 | 0,000 | 0,001 | 0,0029 | 0,001 | 0,002 | 0,001 |
| Коефіціент фільтрації K, м/доб | 8,6 | 0,1 | 5,05 | 5,6 | 0,01 | 3,1 | 0,01 | 10 | 11 | 12,5 | 14 | 9 | 8,6 | 0,1 | 5,05 | 5,6 | 0,01 | 3,1 | 0,01 | 10 | 1 | 8,6 | 0,1 | 5,05 | 5,6 |
| Активна пористість μ | 0,03 | 0,15 | 0,015 | 0,03 | 0,15 | 0,3 | 0,015 | 0,15 | 0,15 | 0,015 | 0,03 | 0,15 | 0,03 | 0,15 | 0,015 | 0,03 | 0,15 | 0,3 | 0,015 | 0,15 | 0,15 | 0,03 | 0,15 | 0,015 | 0,03 |
| Відстань до населеного пункту, м | 200 | 300 | 150 | 400 | 250 | 350 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 200 | 200 | 300 | 150 | 400 | 250 | 350 | 150 | 200 | 250 | 200 | 300 | 150 | 400 |
| Напрям руху води |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Додаток Д

Вихідні дані для вирішення ЗАВДАННЯ №4

| Показник | Дані за варіантами |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Водойма: |
| Категорія водоспожив. | І | І | ІІ | І | І | І | ІІ | І | І | І | ІІ | ІІ | І | І | ІІ | І | І | І | ІІ | І | ІІ | ІІ | І | І | ІІ |
| Q, м3/с | 50,0 | 55,0 | 48,0 | 40,0 | 60,0 | 38,0 | 45,0 | 40,0 | 55,0 | 70,0 | 75,0 | 25,0 | 41,0 | 45,0 | 50,0 | 55,0 | 52,0 | 42,0 | 43,0 | 48,0 | 56,0 | 35,0 | 65,0 | 50,0 | 40,0 |
| а | 0,8 | 0,75 | 0,7 | 0,6 | 0,9 | 0,7 | 0,85 | 0,81 | 0,86 | 0,91 | 0,75 | 0,88 | 0,78 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,75 | 0,85 | 0,81 | 0,82 | 0,76 | 0,79 | 0,9 | 0,91 | 0,92 |
| Вміст зваж. речовин, мг/дм3 | 2,5 | 10,0 | 9,5 | 8,0 | 9,7 | 8,5 | 8,6 | 8,4 | 7,5 | 7,2 | 6,5 | 4,3 | 9,1 | 2,7 | 4,7 | 3,2 | 4,6 | 3,5 | 3,8 | 7,9 | 8,5 | 8,3 | 9,5 | 9,7 | 9,6 |
| БСКр, мгО2/дм3 | 5,0 | 4,0 | 5,1 | 5,0 | 2,3 | 2,5 | 4,2 | 4,5 | 3,3 | 3,5 | 5,1 | 2,5 | 3,5 | 3,7 | 4,2 | 4,5 | 4,7 | 5,2 | 2,6 | 2,9 | 3,9 | 4,3 | 4,5 | 5,1 | 2,3 |
| tр, ºС | 20 | 21 | 24 | 18 | 21 | 25 | 22 | 21 | 20 | 18 | 19 | 23 | 24 | 18 | 18 | 19 | 21 | 21 | 25 | 24 | 18 | 19 | 18 | 20 | 20 |
| Окислюваність, мгО2/дм3 | 5,0 | 7,0 | 8,0 | 6,0 | 3,5 | 5,4 | 5,0 | 9,0 | 8,5 | 4,5 | 3,9 | 7,5 | 7,2 | 6,5 | 9,2 | 8,4 | 7,7 | 5,5 | 4,5 | 3,5 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 |
| Стічні води: |
| q, м3/с | 1,5 | 2,0 | 5,0 | 2,2 | 3,0 | 1,2 | 1,75 | 1,9 | 2,5 | 4,0 | 6,2 | 1,89 | 1,5 | 1,65 | 1,42 | 1,85 | 1,9 | 2,3 | 2,5 | 2,48 | 2,1 | 2,3 | 2,9 | 1,87 | 1,9 |
| Вміст зваж. речовин, мг/дм3 | 200 | 250 | 350 | 220 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 230 | 170 | 180 | 210 | 240 | 260 | 290 | 150 | 140 | 130 | 290 | 250 | 270 | 230 | 190 | 200 |
| БСКповн, мгО2/дм3 | 190 | 200 | 250 | 200 | 180 | 140 | 250 | 290 | 270 | 280 | 300 | 140 | 150 | 180 | 190 | 210 | 210 | 200 | 240 | 190 | 180 | 150 | 230 | 210 | 280 |
| , мгО2/дм3 | 250 | 300 | 350 | 320 | 250 | 300 | 300 | 350 | 390 | 350 | 400 | 250 | 250 | 260 | 300 | 250 | 320 | 300 | 350 | 290 | 230 | 280 | 300 | 320 | 350 |
| tСВ, ºС | 95 | 56 | 70 | 99 | 45 | 55 | 98 | 97 | 46 | 38 | 62 | 69 | 75 | 88 | 59 | 46 | 98 | 99 | 32 | 75 | 87 | 56 | 23 | 49 | 98 |
| Шкідливі й токсичні речовини | Кадмій, стронцій, цианіди, селен | Миш’як, нікель, фториди, цианіди | Карбомол, ацетон, хром, толуол | Залізо, мідь, фенол, хром | Свинець, стронцій, резорцин, цинк | Анілін, кадмій, метанол, ртуть | Мідь, ксилол, свинець, кобальт | Муравьїна к-та, цинк, хром, мідь | Кадмій, метанол, акрил. к-та, селен | Нафта, стирол, вінілацетат, ртуть | Кадмій, стронцій, цианіди, селен | Миш’як, нікель, фториди, цианіди | Карбомол, ацетон, хром, толуол | Залізо, мідь, фенол, хром | Крезол, фториди, нітробензол, ртуть | Карбомол, нікель, бутилацетат, сурма | Хром, фенол, СПАР аніони, мідь | Метанол, анілін, фториди, цианіди | Свинець, стронцій, резорцин, цинк | Анілін, кадмій, метанол, ртуть | Мідь, ксилол, свинець, кобальт | Мурав’їна к-та, цинк, хром, мідь | Кадмій, метанол, акрил. к-та, селен | Нафта, стирол, вінілацетат, ртуть | Миш’як, нікель, фториди, цианіди |

Додаток Д, а

Вихідні дані за шкідливими й токсичними речовинами для вирішення ЗАВДАННЯ №4

| Речовина | Вміст речовини в стічній воді, мг/дм3 | Вміст речовини у водоймі, мг/дм3 | ГДК у водоймі, мг/дм3 | Лімітуюча ознака шкідливості |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Господарсько-питного призначення | рибогоспо-дарського призначення |  |
| Акрилова кислота | 2,0 | не виявлено | 0,5 | - | санітарно-токсикологічна |
| Амонійний азот | 3,0 | не виявлено | 2,0 | - | - // - |
| Анілін | 0,01 | не виявлено | 0,1 | 0,0001 | - // - |
| Бутиловий спирт | 0,002 | не виявлено | 0,1 | 0,03 | - // - |
| Вінілацетат | 0,3 | не виявлено | 0,2 | - | - // - |
| Диметілацетат | 0,01 | 0,001 | 0,4 | - | - // - |
| Диетіламін | 0,5 | 0,005 | 2,0 | - | - // - |
| Кадмій | 1,0 | 0,1 | 0,001 | 0,005 | - // - |
| Кобальт | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 0,01 | - // - |
| Крезол | 1,2 | 1,0 | 0,04 | - | - // - |
| Метанол | 5,0 | 0,2 | 3,0 | 0,1 | - // - |
| Метакрилова кислота | 2,0 | 1,5 | 1,0 | - | - // - |
| Моноетаноламін | 2,0 | не виявлено | 0,5 | 0,1 | - // - |
| Миш’як | 1,0 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | - // - |
| В-нафтол | 5,0 | не виявлено | 0,4 | - |  |
| Нікель | 2,0 | 0,001 | 0,1 | 0,01 | - // - |
| Нітробензол | 3,0 | 0,05 | 0,2 | - | - // - |
| Селен | 0,05 | 0,2 | 0,001 | - | - // - |
| Свинець | 2,5 | 0,01 | 0,3 | 0,1 | - // - |
| Стронцій | 10,0 | 2,0 | 7,0 | - | - // - |
| Ртуть | 0,1 | 0,001 | 0,0005 | - | - // - |
| Сурма | 0,2 | 0,1 | 0,05 | - | - // - |
| Фториди | 5,0 | 1,2 | 1,5 | 0,75 | - // - |
| Формальдегід | 0,1 | не виявлено | 0,05 | 0,05 | - // - |
| Цианіди | 1,0 | 0,02 | 0,1 | 0,05 | - // - |
| Ацетон | 5,0 | 2,0 | 2,2 | - | загально- санітарна |
| Бутилацетат | 0,3 | 0,05 | 0,1 | - | - // - |
| Ізобутиловий спирт | 2,5 | не виявлено | 1,0 | - | - // - |
| Карбомол | 15,0 | 7,0 | 10,0 | - | - // - |
| Муравьїна кислота | 5,5 | не виявлено | 3,5 | - | - // - |
| Резорцин | 2,0 | 0,005 | 0,1 | - | - // - |
| Оцтова кислота | 3,5 | не виявлено | 1,2 | - | - // - |
| Цинк | 5,0 | 0,2 | 1,0 | 0,01 | - // - |
| Диметілфенол | 1,0 | не виявлено | 0,25 | - | органо-лептична |
| Залізо (Fe3+) | 3,0 | 1,0 | 0,3 | - | - // - |
| Ксилол | 0,1 | 0,3 | 0,05 | - | - // - |
| Мідь | 2,2 | 2,0 | 1,0 | 0,001 | - // - |
| А-нафтол | 0,5 | 0,8 | 0,1 | - | - // - |
| Ніфта й нафтопродукти | 0,5 | 2,5 | 0,3 | 0,05 | - // - |
| СПАР аніони | 1,5 | 2,0 | 0,5 | - | - // - |
| Стирол | 0,2 | 0,005 | 0,1 | 0,1 | - // - |
| Толуол | 1,1 | 0,001 | 0,5 | 0,5 | - // - |
| Триетаноламін | 2,2 | 0,003 | 1,4 | - | - // - |
| Хром | 2,0 | 1,5 | 0,5 | - | - // - |
| Фенол | 0,5 | 0,01 | 0,001 | 0,001 | - // - |

Навчальне видання

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни

«Санітарно-гігієнічні основи спеціальності»

(для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання

спеціальності 6.092600 – «Водопостачання та водовідведення»)

Укладач: 		КОВАЛЬОВА Олена Олександрівна

Відповідальний за випуск: 		проф. С.С. Душкін

Редактор: 	М.З. Аляб'єв

План 2007, поз. 452М

Підп. до друку 10.09.2007	Формат 60×84 1/16		Папір офісний

Друк на різографі		Умовн.-друк. арк. 2,5 		Обл.-вид. арк. 3,0

Замовл. № 			Тираж  100 прим.

61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

61002, Харків, вул. Революції, 12

# Text boxes

α

2α

R

r

R+r

ПГТ

150

Джерело водопостачання не має зв’язку з поверхневою водоймою

18

19

38

39

40