# МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 
до виконання практичних занять і самостійної роботи 
з дисципліни «Вантажні перевезення»
(для студентів 3 курсу денної форми навчання

підготовки напрямку 6.1004 – «Транспортні технології»)

ХАРКІВ – ХНАМГ – 2007

Методичні вказівки до виконання практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Вантажні перевезення» для студентів 3 курсу денної форми навчання напрямку підготовки 6.1004 «Транспортні технології» / Укл. Горяїнов О.М. – Харків:ХНАМГ, 2007. – с. 55

Укладач: О.М.Горяїнов

Рецензент: В.С. Вініченко

Рекомендовано кафедрою транспортних систем і логістики, протокол 
№ 23     від 22.06.06 р

ЗМІСТ

|  | Стор. |
| --- | --- |
| Практичне заняття №1 ВАНТАЖІ ТА ЇХ ВЛАСТИВОСТІ................... | 4 |
| Практичне заняття №2 ОРГАНІЗАЦІЯ ОБОРОТУ ТАРИ Й ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТАРНИХ ОПЕРАЦІЙ.................................. | 8 |
| Практичне заняття №3 ФОРМУВАННЯ ВАНТАЖНОЇ ОДИНИЦІ.... | 13 |
| Практичне заняття №4 ТРАНСПОРТНА СХЕМА Й ВАНТАЖОПОТОКИ.......................................................................................................... | 18 |
| Практичне заняття №5 ВИЗНАЧЕННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ВВЕДЕННЯ КІЛЬЦЕВИХ МАРШРУТІВ..................................................................... | 23 |
| Практичне заняття №6 ОЦІНКА ДОЦІЛЬНОСТІ ПЕРЕХОДУ НА ПАКЕТНУ ПОСТАВКУ ПРОДУКЦІЇ..................................................... | 29 |
| Список літератури...................................................................................... | 40 |
| Додаток А.................................................................................................... | 41 |
| Додаток Б.................................................................................................... | 45 |
| Додаток В.................................................................................................... | 53 |

# Практичне заняття №1

# ВАНТАЖІ ТА ЇХ ВЛАСТИВОСТІ

Мета заняття: придбати практичні навички визначення властивостей вантажів при організації процесу транспортування.

Короткі теоретичні відомості

У процесі транспортування й зберігання в масі вантажу можуть відбуватися якісні й кількісні зміни. Вони пояснюються дією зовнішніх факторів: взаємодія вантажу із зовнішнім середовищем, механічні впливи на вантаж у процесі руху й виконання вантажно-розвантажувальних робіт (НРР), несправності кузовів транспортних засобів і складських пристроїв. На якість вантажів дуже впливають вологість, температура й газовий склад повітря, запиленість, наявність в його складі мікробіологічних форм і світло. Під їхньою дією відбуваються різні біохімічні, фізико-хімічні й мікробіологічні процеси.

На якість вантажів значно впливає вологість. Так, сухе повітря викликає усушку й погіршення технологічних властивостей і зовнішнього вигляду деяких вантажів (шкіра, волокно, в’ялена риба). Вологе повітря викликає виникнення цвілі й розвиток гнильних процесів у продуктах, активізує біохімічні процеси в масі вантажу, що приводять до його самонагрівання й наступного псування (зерно, м'ясні продукти).

Вихідні дані. Дані наведено в табл. 1.1, 1.2.

Таблиця 1.1 – Вихідні дані (за останньою цифрою студентського квитка або залікової книжки)

| Показник | Значення показників за варіантами |
| --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Маса партії зернового вантажу, т | 8 | 5 | 7 | 4 | 3 | 6 | 8 | 10 | 6 | 9 |
| Щільність сирої нафти, т/м3 | 0,76 | 0,91 | 0,82 | 0,86 | 0,79 | 0,9 | 0,85 | 0,77 | 0,8 | 0,88 |
| Можливе підвищення температури вантажу (нафти) в рейсі до…, 0С | 30 | 22 | 25 | 29 | 21 | 24 | 28 | 26 | 27 | 23 |
| Номінальна вантажопідйомність самоскидного поїзду, т | 24 | 21 | 18 | 25 | 26 | 25 | 27 | 16 | 20 | 23 |
| Розміри кузова самоскидного поїзду, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - довжина | 6,8 | 5,7 | 7,2 | 6,5 | 6,2 | 5,9 | 6,2 | 7,4 | 5,5 | 6,6 |
| - ширина | 2,3 | 2,1 | 2,4 | 2,2 | 2,5 | 2,3 | 6,3 | 2,5 | 2,2 | 2,0 |
| - висота | 1,0 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,0 | 1,2 | 1,1 | 0,9 | 1,3 | 1,1 |
| Об’ємна маса кам’я-ного вугілля, т/м3 | 0,8 | 0,83 | 0,81 | 0,84 | 0,85 | 0,82 | 0,8 | 0,83 | 0,81 | 0,84 |
| Кут природного укосу щебенів у русі, 0 | 35 | 40 | 36 | 39 | 37 | 38 | 35 | 40 | 38 | 37 |

Таблиця 1.2 – Вихідні дані (за передостанньою цифрою студентського квитка або залікової книжки)

| Показник | Значення показників за варіантами |
| --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Фактична відносна вологість, % | 9 | 11 | 8 | 12 | 15 | 14 | 16 | 10 | 7 | 13 |
| Відносна вологість, що нормується, % | 16 | 12 | 10 | 8 | 17 | 11 | 18 | 20 | 14 | 15 |
| Зміна відносної вологості до …, % | 25 | 15 | 16 | 10 | 25 | 16 | 20 | 24 | 18 | 19 |
| Експлуатаційний об’єм цистерни, м3 | 5,6 | 7,8 | 4,5 | 6,4 | 6,2 | 5,8 | 7,5 | 6,0 | 5,9 | 8,0 |
| Кут природного укосу кам’яного вугілля в русі, 0 | 22 | 25 | 35 | 38 | 29 | 30 | 27 | 34 | 29 | 36 |
| Об’ємна маса щебеня,т/м3 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,35 | 1,55 | 1,6 | 1,38 | 1,75 | 1,8 | 1,7 |

Етапи виконання завдання

1. Визначити нормовану масу й зміну маси зернового вантажу.

2. Визначити запас ємності цистерни при можливому підвищенні температури нафти.

3. Визначити який обсяг кам'яного вугілля й щебенів може бути перевезений у самоскидному автопоїзді.

Методичні вказівки до виконання роботи

1. Нормовану масу зернового вантажу ( ) визначити за формулою:

,                                         (1.1)

де  - фактична маса вантажу, т;

,  - відповідно фактична й нормована відносна вологість вантажу, %.

Зміну маси вантажу при зміні відносної вологості визначають за формулою:

,                                         (1.2)

2. Запас ємності цистерни ( ) визначають за формулою:

,                                           (1.3)

де  - експлуатаційний обсяг цистерни, л;

- обсяг вантажу при підвищенні температури, л. Визначають за формулою:

,                                               (1.4)

де ,  - відповідно щільність вантажу прийнятого до перевезення (стандартна щільність) і щільність вантажу при підвищенні температури в період транспортування, т/м3.

Щільність вантажу при підвищенні температури в період транспортування визначають за формулою:

,                                         (1.5)

де  - стандартна щільність рідкого вантажу при температурі 20 0С, т/м3. =0,86 т/м3.

- середнє температурне виправлення, т/(м3 · 0С). Для нафти =0,000868 т/(м3 · 0С);

- температура рідини, при якій визначають щільність, 0С. (в даній роботі - температура, до якої нагрівається перевезена нафта).

У рамках роботи також порахувати максимальну масу нафти ( ), що може бути перевезена з урахуванням її нагрівання до температури  за формулою:

,                                              (1.6)

Визначити максимальний обсяг нафти ( ), якому можна завантажити в цистерну, з урахуванням її нагрівання в період транспортування за формулою:

(1.7)

3. Обсяг перевезеного вантажу ( ) (за завданням кам'яного вугілля й щебенів) самоскидним автопоїздом визначають на підставі порівняння маси можливого обсягу вантажу ( ), що може бути розміщений в кузові й номінальній вантажопідйомності автопоїзда ( ).

Масу можливого обсягу вантажу визначають за формулою:

,                                                 (1.8)

де  - щільність перевезеного вантажу, т/м3;

- можливий обсяг вантажу, що розміщається в кузові транспортного засобу в стані руху. Визначають за формулою:

,                                             (1.9)

де ,  - відповідно обсяг вантажу, розташованого в кузові транспортного засобу й «шапці», що розміщується над кузовом, м3.

Обсяг вантажу, розташованого в кузові транспортного засобу, визначають за формулою:

,                                               (1.10)

де  - відповідно довжина, ширина, висота кузова транспортного засобу, м.

Обсяг «шапки» вантажу визначають за формулою:

,                                         (1.11)

де  - ширина «шапки» вантажу, м. Для розрахунку  прийняти ;

- кут природного укосу вантажу в русі, 0.

Якщо , то фактичний обсяг перевезеного вантажу визначають за формулою:

(1.12)

Для подібного випадку необхідно переглянути висоту розміщення вантажу в кузові транспортного засобу. При розрахунку можливого обсягу приймалося, що вантаж використає всю висоту кузова. Якщо вантаж займає не весь обсяг кузова, тоді, відповідно, не повністю буде використано й висоту кузова.

Висоту розміщення вантажу в кузові ( ) визначити за формулою:

(1.13)

Запитання для перевірки знань:

1. Як впливає збільшення відносної вологості перевезеного вантажу на загальну масу вантажу?

2. Які існують причини, щоб не повністю заповнювати цистерни під час перевезення нафти?

3. Як змінюється щільність нафти при збільшенні її температури?

4. Що таке «шапка» вантажу?

5. У чому відмінність розміщення насипних вантажів різної щільності в кузові транспортного засобу?

6. Як визначити висоту насипного вантажу, розташованого в кузові транспортного засобу?

# Практичне заняття №2

# ОРГАНІЗАЦІЯ ОБОРОТУ ТАРИ І ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТАРНИХ ОПЕРАЦІЙ

Мета заняття: придбати практичні навички загального порядку організації обороту тари й методики розрахунку економічної ефективності обороту тари.

Короткі теоретичні відомості

Вимоги цивілізованого ринку визначають завдання впровадження прогресивних форм і методів продажу товарів з використанням економічно ефективних таротранспортних систем на принципах системності організаційних рішень про оборот тари. Основними джерелами зниження витрат на тару є збільшення виробництва й застосування економічних видів тари (тари з гофрокартона, полістиролу, поліаміду й ін.) і багаторазове її використання.

Товарне насичення ринку, що швидко наступило, вимагає комерціалізації технологічних процесів з метою підвищення рівня прибутку на всьому шляху просування товару від постачальника до споживача. Звідси необхідність ретельно підходити до вибору тари: прагнути до зниження витрат на тару, але разом з тим ураховувати її зростаючу роль і функції. Основне призначення тари — забезпечувати, з одного боку, зберігання товарів, що мають первинне впакування, з іншого боку - транспортабельність покладеного в неї товару. Комерсант повинен знати класифікацію й характеристики як традиційних, так і нових видів тари. Йому необхідно орієнтуватися в питаннях організації обороту тари, знати напрямки підвищення ефективності тарного господарства.

Задача.

Визначити ефективність обороту тари.

Вихідні дані:

ЗАТ "Клинский пивокомбинат" поставив філії "Солнечногорск" Солнечногірського райпо Московського міжрегіонального союзу споживчої кооперації пиво в асортименті в  поліетиленових ящиках за ціною  грн. за ящик і в  упакуваннях для безалкогольних напоїв відповідно до договору № 161 на 2002 р., специфікації, товарно-транспортній накладній і рахунку-фактурі № 205499 від 15 березня 2002 р. Скляна й поліетиленова тара є за договором заставною тарою постачальника. Приймання партії товару здійснено покупцем 15 березня 2002 р. Поліетиленова тара й скляні пляшки ємністю 0,5 й 0,33 л відповідали якості до стандартів обговорених договором купівлі-продажу.

Повернення  поліетиленових ящиків із пляшками ємністю 0,5 л у кількості  шт. було здійснено покупцем постачальникові  квітня,  поліетиленових ящиків із пляшками ємністю 0,5 л кількістю  шт. і пляшками ємністю 0,33 л в  упакуваннях безалкогольних напоїв, кількістю  шт. було здійснено покупцем постачальникові  квітня. Постачальник прийняв тару відповідно до звірення розрахунків за продукцію й тару  квітня.

При прийманні  квітня повернутої тари постачальником  пляшок ємністю 0,5 л мали дефекти — наскрізні щербини у верхній частині горла, відколи на зовнішній стороні горла;  пляшок ємністю 0,33, прийняті постачальником  квітня, мали дефекти — тріщини на склі горла й корпуса.

Вартість склотари при поверненні становить:

пляшка 0,5 л —  грн.;

пляшка 0,33 л. —  грн.

Покупець несвоєчасно зробив розрахунки з постачальником із затримкою на  днів, крім того, покупець затримав автотранспорт постачальника при централізованій доставці йому продукції. Наднормативний простій автотранспорту в процесі вивантаження продукції на складі покупця з його провини склав  год.

Інша необхідна інформація представлена в договорі (див. додаток А), товарно-транспортній накладній, рахунку-фактурі, табл.2.1, рис. 2.1.

Рис. 2.1 – Схема руху готової продукції й зворотної тари

Таблиця 2.1 – Дані для виконання розрахунків

| Параметр | Позначення | Розмірність | Значення |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Обсяг поставки пива в поліетиленових ящиках |  | ящ | 180+10*j |
| 2. Вартість поліетиленового ящика при надходженні |  | грн/ящ | 5+0,1*i |
| 3. Обсяг поставки пива в упакуваннях для безалкогольної продукції |  | уп | 50+i |
| 4. Обсяг повернення першої частини поставлених поліетиленових ящиків |  | ящ | 150+i |
| 5. Обсяг повернення першої частини поставлених пляшок ємністю 0,5л |  | пл | *20 |
| 6. День повернення першої частини поставлених поліетиленових ящиків і пляшок |  | дн | 10+i |
| 7. Обсяг повернення другої частини поставлених поліетиленових ящиків |  | ящ | - |
| 8. Обсяг повернення другої частини поставлених пляшок ємністю 0,5л |  | пл | *20 |
| 9. Обсяг повернення впакувань для безалкогольної продукції |  | уп |  |
| 10. Обсяг повернення поставлених пляшок ємністю 0,33л |  | пл | *24 |
| 11. День повернення другої частини поставлених поліетиленових ящиків і пляшок |  | дн | 20+j |
| 12. Обсяг пляшок ємністю 0,5л з дефектами |  | пл | 56+i |
| 13. Обсяг пляшок ємністю 0,33л з дефектами |  | пл | 28+j |
| 14. Вартість склотари ємністю 0,5л при поверненні |  | грн. | 2+0,1*i |
| 15. Вартість склотари ємністю 0,33л при поверненні |  | грн. | 1+0,1*i |
| 16. Затримка розрахунків з постачальниками |  | дн | 5+i |
| 17. Наднормативний простій автотранспорту в процесі вивантаження продукції на складі покупця з його провини |  | год | 1,5+0,1(i+j) |
| 18. Вартість склотари ємністю 0,5л при надходженні |  | грн. | 3+0,1*i |
| 19. Вартість склотари ємністю 0,33л при надходженні |  | грн. | 2+0,1*i |
| 20. Вартість поліетиленового ящика при поверненні |  | грн/ящ | 4+0,1*i |
| 21. Період, протягом якого необхідно повернути тару |  | дн | 25+j |
| 22. Величина штрафу за порушення якості повернутої склотари |  | грн/пл | 3+i |

i - остання цифра студентського квитка (або залікової книжки)

j - передостання цифра студентського квитка (або залікової книжки)

Етапи виконання завдання

1. Визначити вартість поліетиленових ящиків і склотари при надходженні.

2. Визначається вартість поліетиленових ящиків і склотари при поверненні.

3. Розрахувати обсяг штрафних санкцій.

4. Визначити економічний ефект за результатами обороту тари.

Методичні вказівки до виконання роботи

1. Вартість поліетиленових ящиків і склотари при надходженні визначають за формулами:

,                                      (2.1)

,                               (2.2)

,                              (2.3)

де  - вартість поліетиленових ящиків при надходженні, грн.;

,  - вартість пляшок ємністю 0,5л й 0,33л відповідно при надходженні, грн.;

,  - кількість пляшок ємністю 0,5л у поліетиленовому ящику і ємністю 0,33л в упакуванні для безалкогольної продукції, од. Прийняти =20, =24;

,  - обсяг поставки пива в поліетиленових ящиках і в упакуваннях для безалкогольної продукції, ящ, уп. відповідно;

- вартість поліетиленового ящика при надходженні, грн.;

,  - вартість склотари ємністю 0,5л й 0,33л при надходженні, грн. відповідно

Результати розрахунків звести до табл. 2.1.

Таблиця 2.1 - Характеристика організації обороту тари

| № п/п | Най-мену-вання тари | Кількість тари при надход-женні | Кількість і якість тари при поверненні | Штрафні санкції | Результат обороту тари |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | од. | сума, грн. | без порушення терміну повернення | з порушенням терміну повернення | брак | сума, грн. | вид | % | сума, грн. |  |
| 1 | ящик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | пляшка 0,5л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | пляшка 0,33л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. Вартість поліетиленових ящиків і склотари при поверненні визначають за формулами:

,                                (2.4)

,                     (2.5)

,                          (2.6)

де  - вартість поліетиленових ящиків при поверненні, грн.;

,  - вартість відповідно пляшок ємністю 0,5л й 0,33л при поверненні, грн.;

, - обсяг повернення першої та другої частин поставлених пляшок ємністю 0,5л, бут. відповідно;

- обсяг повернення поставлених пляшок ємністю 0,33л, бут;

,  - обсяг пляшок ємністю 0,5л й 0,33л з дефектами, од. відповідно;

,  - вартість склотари ємністю 0,5л й 0,33л при поверненні, грн. відповідно

Результати розрахунків звести до табл. 2.1.

3. Розраховують обсяг штрафних санкцій, які накладають на покупця за несвоєчасне повернення частини склотари й поліетиленових ящиків; порушення якості повернутої склотари; несвоєчасний взаєморозрахунок з постачальником продукції; наднормативний простій автотранспорту постачальника при розвантаженні товару на складі покупця з його провини.

Результати розрахунків звести до табл. 2.1.

4. Економічний ефект за результатами обороту тари визначають за наступного формулого:

,                                        (2.7)

де  — економічний ефект за результатами обороту тари;

— вартість тари при поверненні;

— вартість тари при надходженні;

— штрафні санкції.

Результати розрахунків звести до табл. 2.1.

Питання до перевірки знань:

1. Яке основне призначення тари?

2. Як визначають вартість тари при надходженні?

3. Які види штрафних санкцій розглянуті в роботі?

4. Як визначають економічний ефект за результатами обороту тари?

# Практичне заняття №3

# ФОРМУВАННЯ ВАНТАЖНОЇ ОДИНИЦІ

Мета заняття: придбати практичні навички підготовки товарів для транспортування.

Короткі теоретичні відомості

Використання транспортної тари (контейнери, ящики, решетування, барабани, паки, мішки й т.д.) для розміщення й упакування продукції дозволяє забезпечувати схоронність продуктів з моменту закінчення циклу виробництва до моменту споживання, можливо більше повне використання площі складів і вантажопідйомності рухливого складу при перевезеннях, зручність і зниження трудомісткості вантажно-розвантажувальних робіт, спрощення процедур здачі й приймання вантажів.

Основою формування системи доставки тарно-штучних вантажів є створення укрупненої вантажної одиниці в процесі виробництва, тобто ще до транспортування, і збереження її при всіх операціях переміщення аж до місця споживання вантажу.

Одна або кілька одиниць тари із умістом, що утворять один комплект при вантажно-розвантажувальних роботах, називається вантажною одиницею (місцем), що перевозиться, навантажується й розвантажується одночасно, як одне ціле.

###### Вихідні дані: наведені в додатку Б.

###### у табл.Б.1 варіант визначають за номером у списку групи;

###### у табл.Б.2 - Б.4 - дані вибирають залежно від характеристик заданого вантажу;

###### у табл.Б.5 - Б.10 - варіант вибирають за останньою цифрою студентського квитка (або залікової книжки);

у табл.Б.11 - варіант визначають за номером у списку групи (беруть дві марки транспортних засобів).

Етапи виконання завдання

1. Визначити масу брутто первинного упакування товару.

2. Сформувати вантажну одиницю.

3. Визначити схему розміщення вантажних одиниць у транспортному засобі.

4. Визначити фактичний клас вантажу.

5. Зробити висновки.

Методичні вказівки до виконання роботи

1. Зобразити зовнішній вигляд заданого первинного упакування товару з розмірами. При зображенні первинного упакування врахувати товщину стінок розміром від 2 до 5 мм на кожну стінку упакування.

Розрахунок маси брутто провести за формулою:

,                                               (3.1)

де  - маса брутто первинного упакування, кг;

- об'ємна вага, т/м3;

- обсяг первинного упакування, м3. Визначають на підставі розмірів – довжина, ширина й висота:

,                                                  (3.2)

де  - відповідно довжина, ширина висота упакування.

2. Керуючись параметрами первинного упакування (маса брутто, зовнішні розміри), і видом вантажної одиниці (піддон, контейнер або тара-обладнання) спланувати характеристики вантажної одиниці. Необхідно зобразити схему розміщення первинного упакування (вид спереду, вид збоку, вид зверху) і проставити внутрішні й зовнішні розміри вантажної одиниці. При формуванні вантажу варто прагнути до максимального використання внутрішнього обсягу й вантажопідйомності тари.

На підставі запропонованої схеми розміщення вантажу, визначити масу брутто вантажної одиниці.

Розглянемо розміщення первинного впакування на піддоні з розмірами 1200х800х150мм. Максимальна висота сформованого пакета не повинна перевищувати 1350мм. Маса брутто для сформованого пакета на основі піддона з розмірами 1200х800х150мм не повинна перевищувати 1000кг.

Масу брутто сформованого піддона визначити за формулою:

,                                       (3.3)

де  - маса піддона, кг. Прийняти =26кг.

- маса вантажу, розміщеного на піддоні, кг. Визначають за формулою:

,                                   (3.4)

де  - кількість упаковок, що розміщається на піддоні, од.

Далі розглянемо розміщення первинного упакування в контейнері.

Масу брутто контейнера визначити за формулою:

,                          (3.5)

де  - маса контейнера, кг (для контейнера АУК-1,25 =340кг);

- кількість упаковок, що розміщається в контейнері, од.

Далі розглянемо розміщення первинного упакування в тарі-обладнанні.

Масу брутто з визначити за формулою:

,                               (3.6)

де  - маса з, кг. Прийняти як 10% від вантажопідйомності тари-обладнання.

- кількість упаковок, що розміщається в тарі-обладнанні, од.

3. У роботі необхідно зобразити схеми розміщення вантажу в наступних варіантах: 1-й - у транспортному засобі розміщюють тільки первинні упаковки (без використання піддонів, контейнерів і тари-обладнання); 2-й та 3-й - у транспортному засобі розміщюють ті види упаковки, які задані завданням (наприклад, піддони й контейнери). Слід зазначити, що кожен вид упаковки варто розмістити окремо на кожному транспортному засобі.

Схеми розміщення вантажних одиниць у транспортних засобах виконати з урахуванням розмірів і маси.

4. Коефіцієнт використання вантажопідйомності транспортного засобу визначити за формулою:

,                                                  (3.7)

де  - номінальна вантажопідйомність транспортного засобу, кг;

- фактична вантажопідйомність транспортного засобу, кг. Визначити за формулами:

,                                             (3.8)

,                                            (3.9)

,                                           (3.10)

,                                          (3.11)

де , , ,  - кількість відповідно первинного упакування, сформованих пакетів, контейнерів, тари-обладнання, що розміщається в транспортному засобі. Визначають на підставі даних третього пункту завдання.

Результати розрахунків зводять до таблиці (приклад, табл. 3.1).

Таблиця 3.1 - Характеристика використання транспортних засобів

| Вид перевезеного вантажу | Марка1 | Марка2 |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість одиниць | Фактична вантажопідйомність | Коефіцієнт використання вантажопідйомності | Клас вантажу | Кількість одиниць | Фактична вантажопідйомність | Коефіцієнт використання вантажопідйомності | Клас вантажу |
| Первинне упакування |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сформовані піддони |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контейнери |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тара-обладнання |  |  |  |  |  |  |  |  |

Для визначення класу вантажу скористатися наступними даними - значення коефіцієнта використання вантажопідйомності розподіляють за класами вантажу в такий спосіб:

- 1-й клас вантажу - ;

- 2-й клас вантажу - ;

- 3-й клас вантажу - ;

- 4-й клас вантажу - .

Користуючись наведеними даними визначити клас вантажу для кожної схеми перевезення вантажів і кожної марки транспортного засобу. Результати звести до таблиці (приклад, табл. 3.1).

5. За результатами розрахунків визначити, який вид вантажної одиниці і який транспортний засіб найбільш доцільні для перевезення заданого виду товару. При визначенні доцільності врахувати, чим більше кількість одиниць вантажу, що завантажують, тим більша кількість часу що витрачають на навантаження транспортного засобу.

Запитання до перевірки знань:

1. Як визначають масу брутто вантажної одиниці?

2. Що необхідно враховувати при розміщенні первинного упакування в транспортній тарі?

3. У чому відмінність розглянутих видів вантажної одиниці?

4. Як зміняться схеми розміщення вантажних одиниць у транспортних засобах при збільшенні маси брутто первинного упакування в 10 разів?

5. Якому класу вантажу відповідає значення коефіцієнту використання вантажопідйомності ? ? ?

6. При якому класі вантажу вантажопідйомність транспортного засобу використають більш повно - при другому або четвертому?

7. Як визначають кількість первинних упаковок, що розміщають в контейнері (тарі-обладнанні)?

# Практичне заняття №4

# ТРАНСПОРТНА СХЕМА І ВАНТАЖОПОТОКИ

Мета заняття: придбати практичні навички побудови транспортної схеми району перевезень і проведення аналізу вантажопотоків

Короткі теоретичні відомості

Вантажопотік визначають як обсяг перевезень, що проходить в одиницю часу через певний перетин транспортного шляху в певному напрямку. Вантажопотік є чітко вираженим векторним поняттям, тому що має й величину, й напрямок.

Визначення реального вантажопотоку транспортних комплексів пов'язано з певними об'єктивними і суб'єктивними труднощами. В першу чергу - це відсутність обліку перевезених вантажів за номенклатурою в організаціях, що виробляють і споживають продукцію, і в автотранспортних підприємствах. По-друге, необ'єктивні заявки відправників вантажів, відсутність обліку повторності перевезень і маси тари. Неточність обліку у виконаних обсягах перевезень в автотранспортних підприємствах теж створюють додаткові труднощі у визначенні реальних вантажопотоків.

Вихідні дані. Дані представлені в табл. 4.1 і рис. 4.1.

Таблиця 4.1 - Матриця кореспонденцій вантажів

| Вантажовідправник | Вантажоотримувач | Обсяг вивозу, т | Координати |
| --- | --- | --- | --- |
|  | В1 | В2 | В3 | В4 | В5 |  |  |
| А1 | - | 55 |  | 170 | 25 | 250 | 11+i |
| А2 | 90 | - |  | 90 | 145 | 325 | 99-i-j |
| А3 | 100 | 100 | - | 25 |  | 225 | 92-j |
| А4 |  |  | 35 | - | 75 | 110 | 19+j |
| А5 | 25 | 75 | 65 |  | - | 165 | 55-i |
| Обсяг завозу, т | 215 | 230 | 100 | 285 | 245 | 1075 |  |
| Координати | 77-i-j | 32+j | 59-j | 74-i+j | 62-i |  |  |

i – остання цифра студентського квитка (або залікової книжки)

j - передостання цифра студентського квитка (або залікової книжки)

Етапи виконання завдання

1. На підставі координат розташування відправників вантажу й вантажоодержувачів скласти транспортну схему.

2. Побудувати схему вантажопотоків і розрахувати основні показники вантажопотоків

Рис. 4.1 - Карта району дослідження

Методичні вказівки до виконання роботи

1. На підставі вихідних даних розставити на карті району дослідження за допомогою умовних позначок учасників транспортного процесу (відправників вантажу й вантажоодержувачів вантажу). Перша цифра координати відповідає значенню на осі Х, друга цифра – осі У. Розміщати учасників треба таким чином, щоб вони були прив'язані до якого-небудь перехрестя. При збігу координат двох і більше учасників варто розміщати їх якнайдалі один від одного. Якщо учасник транспортного процесу розташований згідно координат у квадраті, на якому відсутня дорожня мережа, то учасника розташувати в центрі квадрата й до найближчої дороги проставити зв'язок.

Далі необхідно з'єднати між собою всіх учасників найкоротшим шляхом проходження. Для цього необхідно провести дорогами ламані лінії.

Наступним етапом зобразити отримані траєкторії руху на окремому рисунку з координатною сіткою. В місцях перетинання цих траєкторій проставити позначення перехресть. Далі перетворити ламані лінії у відрізки, одержавши транспортну схему.

За даними схеми транспортних зв'язків з ламаними лініями й з розміщенням перехресть, визначити відстані між окремими вузлами транспортної схеми й нанести над відповідними відрізками.

2. Увести умовні позначки окремих кореспонденцій вантажів (наприклад, табл. 4.2).

Таблиця 4.2 - Умовні позначки кореспонденцій вантажів

| Вантажовідправник | Вантажоотримувач |
| --- | --- |
|  | В1 | В2 | В3 | В4 | В5 |
| А1 | - |  |  |  |  |
| А2 |  | - |  |  |  |
| А3 |  |  | - |  |  |
| А4 |  |  |  | - |  |
| А5 |  |  |  |  | - |

Далі побудувати номограму вантажопотоків для всіх відправників вантажу на одній схемі. Приклад номограми з усіма вантажопотоками наведено на рис. 4.2.

На підставі побудованих номограм вантажопотоків визначити наступні характеристики вантажопотоків: кількість сполучених вантажних потоків, обсяг перевезень, вантажонапруженість, транспортна робота. Характеристики розрахувати для кожної ділянки транспортної мережі в прямому й зворотному напрямку.

Кількість сполучених вантажних потоків ( ) визначають як суму вантажних потоків, які проходять ділянкою. Наприклад, для ділянки А1-П1 - =3, для ділянки П1-А1 - =0. Аналогічно проводять розрахунки для інших ділянок. Результати розрахунків звести до таблиці (приклад, табл. 4.3).

Обсяг перевезень на ділянці транспортної мережі визначають за формулою:

,                                             (4.1)

де  - обсяг -й кореспонденції вантажів, що проходять ділянкою, т. ;

- кількість кореспонденцій вантажів, які проходять по ділянкою транспортної мережі (кількість сполучених вантажних потоків), од.

Рис. 4.2 – Транспортна схема з номограмою всіх вантажопотоків

Таблиця 4.3 – Характеристики вантажних потоків

| Ділянка | Значення характеристик | Ділянка | Значення характеристик |
| --- | --- | --- | --- |
|  | , од | , т | , км | , т/км | , ткм |  | , од | , т | , км | , т/км | , ткм |
| А1-П1 | 3 | 250 | 10,0 | 25 | 2500 | П1-А1 | 0 | 0 | 10,0 | 0 | 0 |
| .. | … | .. | … | ... | ... | … | ... | ... | ... | ... | ... |

Вантажонапруженість на ділянці визначають за формулою:

,                                                (4.2)

де  - довжина розглянутої ділянки, км.

Транспортну роботу визначають за формулою:

(4.3)

Результати зводять до табл. (приклад, табл. 4.3).

Запитання до перевірки знань:

1. Що таке вантажопотік?

2. Яка послідовність побудови транспортної схеми?

3. Як визначити якими відрізками транспортної схеми необхідно направляти вантажопотік?

4. При яких умовах вантажонапруженість дорівняюєть транспортній роботі на ділянці?

5. Як визначають вантажонапруженість вантажопотоку?

6. Як визначають транспортну роботу на ділянці транспортної мережі?

7. Згідно Ваших даних, при обслуговуванні якого відправника вантажу буде виконано найбільшу транспортну роботу?

# Практичне заняття №5

# ВИЗНАЧЕННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ВВЕДЕННЯ КІЛЬЦЕВИХ МАРШРУТІВ

Мета заняття: придбати практичні навички визначення доцільності використання кільцевих маршрутів.

Короткі теоретичні відомості

Одним з важливих завдань оперативного планування перевезень є складання маршрутів руху рухомого складу. Маршрутизацією перевезень називають складання раціональних маршрутів руху автомобілів, що забезпечують скорочення непродуктивних холостих пробігів у цілому рухомим складом. Завдання складання раціональних маршрутів є особливо актуальним при перевезеннях масових вантажів.

При складанні маршрутів можливі два підходи до організації роботи:

•  за кожним постачальником закріплюють групу автомобілів, які працюють маятниковими маршрутами;

•  автомобілі не закріплюються за постачальниками, і маршрут може проходити через різні пункти навантаження й розвантаження, у цьому випадку можливе скорочення сумарного пробігу автомобіля за рахунок використання раціональних кільцевих маршрутів.

Вихідні дані:

1. Дані про характеристики транспортної мережі (дивися попереднє практичне заняття - №4).

2. Необхідні дані для розрахунків представлені в табл. 5.1.

Таблиця 5.1 - Дані для виконання розрахунків (визначають за останньою цифрою залікової книжки або студентського квитка)

| Показник | Значення |
| --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Технічна швидкість, км/год | 20 | 25 | 21 | 18 | 26 | 22 | 24 | 19 | 27 | 28 |
| Час навантаження (розвантаження) однієї тонни вантажу, год | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 |
| Вантажопідйомність, т | 8 | 10 | 11 | 9 | 5 | 12 | 15 | 13 | 14 | 7 |
| Тариф на використання транспортного засобу, грн/год | 52 | 58 | 60 | 55 | 40 | 63 | 70 | 65 | 68 | 46 |

Етапи виконання завдання

1. Визначити оптимальний план повернення порожніх автомобілів.

2. Призначити маршрути руху автомобілів.

3. Визначити техніко-експлуатаційні показники роботи автомобілів.

4. Провести оцінку доцільності використання кільцевих маршрутів й експертним способом визначити найкраще розташування транспортного підприємства.

Методичні вказівки до виконання роботи

1. На підставі даних про відстані на окремих ділянках транспортної схеми, які були отримані в попередній роботі, скласти матрицю з відстанями між відправниками й одержувачами вантажів (наприклад, табл. 5.2).

Таблиця 5.2 - Найкоротші відстані між відправниками й одержувачами вантажів

| Вантажовідправник | Вантажоотримувач |
| --- | --- |
|  | В1 | В2 | В3 | В4 | В5 |
| А1 |  |  |  |  |  |
| А2 |  |  |  |  |  |
| А3 |  |  |  |  |  |
| А4 |  |  |  |  |  |
| А5 |  |  |  |  |  |

Математично найкоротша відстань ( ) може бути описана в такий спосіб:

,                                                   (5.1)

де  - відстань -го ділянки (ланки) транспортної схеми, що входить у загальну відстань, км.

Далі підготувати отримані дані за формою, представленою в табл. 5.3. Інформація про обсяги вивозу й завезення приймається з роботи №4. У правому верхньому куті чарунок матриці проставляються дані про найкоротші відстані. Ці дані беруться з табл. 5.2.

При визначенні повернення порожніх автомобілів використати метод подвійної переваги. При використанні даного методу в матриці перебуває чарунка з мінімальною відстанню й заповнюється максимальною кількістю вантажу з можливого по рядку й стовпцю. Далі на дану кількість провадиться зменшення кількості вантажу по рядку й по стовпці. Процедура повторють доти не буде використаний весь обсяг по вивозу й завезення вантажу (більше докладний опис використання розглянутого методу наведено в матеріалах з дисципліни дослідження операцій у транспортних системах).

Отриманий план оптимізувати не потрібно. Прийняти його як оптимальний.

Таблиця 5.3 - Матриця для заповнення плану повернення порожніх автомобілів

| Вантажовідправник | Вантажоотримувач | Обсяг вивозу, т |
| --- | --- | --- |
|  | В1 | В2 | В3 | В4 | В5 |  |
| А1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 |
| А2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 325 |
| А3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 225 |
| А4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 |
| А5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 165 |
| Обсяг завозу, т | 215 | 230 | 100 | 285 | 245 | 1075 |

2. Для призначення маршрутів руху транспортних засобів використати метод таблиць зв'язків. Суть методу полягає у використанні двох таблиць, в яких відображено інформацію про обсяги перевезеного вантажу (таблиця зв'язків 1) і про обсяги повернення порожніх транспортних засобів (таблиця зв'язків 2). Таблицю зв'язків 1 (ТС-1) складають за даними табл. 4.1 (див. практичну роботу №4). Таблицю зв'язків 2 (ТС-2) складають за даними таблиці, в якій представлено оптимальний план повернення порожніх транспортних засобів. Приклад таблиць зв'язків наведено на рис. 5.1.

По даним ТС-1 і ТС-2 скласти маршрути руху транспортних засобів. Складання маршрутів починають із ТС-1 і закінчують в ТС-2.

Спочатку визначають маятникові маршрути - маршрути, що складаються з однієї частини в ТС-1 й однієї частини в ТС-2. При цьому маршрут починається й закінчується в тому самому пункті.

Після призначення маятникових маршрутів, складають кільцеві маршрути. Процедура складання кільцевих маршрутів аналогічна маятниковим. Відмінністю є кількість складових частин маршруту - кількість частин може бути 4, 6, 8, 10 (у маятникових - 2).

Для двох маятникових і двох кільцевих маршрутів представити схеми маршрутів за даними роботи №4. Результати представити у вигляді таблиці (приклад представлений у додатку В, табл. В.1).

| ТС-1 |  | ТС-2 |
| --- | --- | --- |
| А1В2 | 55 |  | В1А2 | 215 |
| А1В4 | 170 |  | В2А1 | 120 |
| А1В5 | 25 |  | В2А4 | 110 |
| А2В1 | 90 |  | В3А2 | 100 |
| А2В4 | 90 |  | В4А3 | 120 |
| А2В5 | 145 |  | В4А5 | 165 |
| А3В1 | 100 |  | В5А1 | 130 |
| А3В2 | 100 |  | В5А2 | 10 |
| А3В4 | 25 |  | В5А3 | 105 |
| А4В3 | 35 |  | Всего | 1075 |
| А4В5 | 75 |  |  |  |
| А5В1 | 25 |  |  |  |
| А5В2 | 75 |  |  |  |
| А5В3 | 65 |  |  |  |
| Всего | 1075 |  |  |  |

Рис. 5.1 – Дані для складання маршрутів

3. Розрахунки провести для наступних техніко-експлуатаційних показників: довжини руху з вантажем на маршруті ( , км), довжини маршруту ( , км), коефіцієнта використання пробігу ( ), часу обороту на маршруті ( , год), кількості оборотів ( , од), часу роботи на маршруті ( , год).

Усі розрахунки техніко-експлуатаційних показників проводити для двох варіантів:

1) обслуговування споживачів транспортних послуг здійснюють тільки маятниковими маршрутами;

2) обслуговування здійснюється із застосуванням кільцевих маршрутів.

Довжину руху з вантажем на маршруті визначають за формулою:

,                                                  (5.2)

де  - довжина окремих відрізків транспортної схеми, за якими здійснюється рух транспортного засобу з вантажем маршрутом, км, ;

- кількість ділянок, що входять у маршрут, яким здійснюється рух з вантажем, од.

Результати розрахунків звести до таблиці (приклад, табл. 5.5, 5.6).

Довжину маршруту визначають за формулою:

,                                             (5.3)

де  - довжина окремих відрізків транспортної схеми, за якию здійснюється рух транспортного засобу без вантажу маршрутом, ;

- кількість ділянок, що входять у маршрут, яким здійснюється рух без вантажу, од.

Таблиця 5.5 - Техніко-експлуатаційні показники роботи транспортних засобів при обслуговуванні споживачів маятниковими маршрутами

| Маршрут | , т | , км | , км |  | , год | , год | , од | , год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всього () |  |

Таблиця 5.6 - Техніко-експлуатаційні показники роботи транспортних засобів при обслуговуванні споживачів маятниковими й кільцевими маршрутами

| Маршрут | , т | , км | , км |  | , год | , год | , од | , год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. А1В2В2А1 | 55 | 11,9 | 23,8 | 0,5 | 0,2 | 1,15 | 6 | 6,9 |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всього () |  |

Результати розрахунків звести до табл. (приклад, табл. 5.5, 5.6).

Коефіцієнт використання пробігу визначають за формулою:

,                                                   (5.4)

Часу обороту на маршруті визначають за формулою:

,                                         (5.5)

де  - технічна швидкість руху на маршруті, км, год.

- час навантаження й розвантаження транспортного засобу на маршруті, ч. Визначають за формулою:

,                                          (5.6)

де  - номінальна вантажопідйомність транспортного засобу, т;

- час навантаження (розвантаження) однієї тонни вантажу, год;

- кількість відправників вантажу й вантажоодержувачів на маршруті, од.

Результати розрахунків звести до табл. (приклад, табл. 5.5, 5.6).

Кількістю оборотів визначають за формулою:

,                                                (5.7)

де  - обсяг вантажу перевезений на маршруті від одного відправника вантажу до одного вантажоодержувача, т. Визначають на підставі складання маршрутів згідно з таблицями зв'язків (див. пункт 2 даної роботи).

Отримані значення кількості оборотів округляти в більшу сторону. Результати розрахунків звести до табл. (приклад, табл. 5.5, 5.6).

Час роботи на маршруті визначають за формулою:

(5.8)

Результати розрахунків звести до табл. (приклад, табл. 5.5, 5.6).

4. Оцінку доцільності використання кільцевих маршрутів визначити на підставі значення економічного ефекту від використання кільцевих маршрутів ( , грн):

,                                 (5.9)

де  - тариф на використання транспортного засобу, грн/год;

- час роботи транспортних засобів на -м маршруті при використанні тільки маятникових маршрутів, год, ;

- час роботи транспортних засобів на -м маршруті при використанні маятникових і кільцевих маршрутів, год, ;

- загальна кількість маршрутів при використанні тільки маятникових маршрутів, од;

- загальна кількість маршрутів при використанні маятникових і кільцевих маршрутів, од.

Рішення приймають в такий спосіб: якщо значення >0, то доцільніше використовувати маятникові й кільцеві маршрути. В противному випадку доцільніше користуватися тільки маятниковими маршрутами.

Для визначення місця розташування транспортного підприємства скористатися наступними умовами:

1. Відстань від транспортного підприємства до всіх відправників вантажів (А1, А2, А3, А4, А5) повинна бути приблизно однаковою. Таку інформацію можна одержати, ґрунтуючись на даних про відстані за транспортною схемою (див. роботу №4);

2. Місце розташування транспортного підприємства прив'язати до однієї зі зв'язків транспортної схеми, вказавши координати на Х и У, а також описавши сам транспортний зв'язок.

Запитання до перевірки знань:

1. Що називають маршрутизацією перевезень?

2. Які існують підходи при складанні маршрутів?

3. Як заповнюють матрицю повернення порожніх автомобілів?

4. Як заповнюють таблицю зв'язків?

5. Як складають маятникові й кільцеві маршрути?

6. Як визначають обсяг перевезеного на ділянках маршруту вантажу?

7. Які техніко-експлуатаційні показники визначали в роботі?

8. Як визначають коефіцієнт використання пробігу?

9. Як визначають доцільність використання кільцевих маршрутів?

10. Поясніть як Ви вибрали місце розташування транспортного підприємства.

# Практичне заняття №6

# ОЦІНКА ДОЦІЛЬНОСТІ ПЕРЕХОДУ НА ПАКЕТНУ ПОСТАВКУ ПРОДУКЦІЇ

Мета заняття: визначити економічну доцільність здійснення проекту щодо переходу підприємства на пакетну поставку продукції замість поставок її окремими вантажними одиницями.

Короткі теоретичні відомості

Методи розрахунку ефективності капітальних вкладень і нової техніки для мінімізації наведених витрат , що представляють собою суму поточних витрат  і капітальних вкладень , наведених до однакової розмірності відповідно до нормативу ефективності , які діють в умовах планової економіки, при переході до ринкової економіки виявилися непридатними.

Поріняльна ефективність, як вихідний методичний принцип оцінки найкращого варіанта, вступив у протиріччя з абсолютною ефективністю прийнятих рішень, проектів. Це виявилося в умовному виборі бази порівняння, розрахункового року, відриву від системи ціноутворення, визначенні прибутку, неможливості розрахунків в умовах інфляції.

Для розрахунку економічної ефективності варто враховувати основні принципи й сформовані в світовій практиці оцінки інвестиційних проектів, адаптовані к умовам переходу до ринкової економіки, в тому числі:

- визначення ефекту за допомогою зіставлення майбутніх інтегральних результатів і витрат з орієнтацією на досягнення необхідної норми доходу на капітал або інші показники;

- приведення майбутніх різночасних результатів і витрат до умов їхньої сумірності щодо економічної цінності в початковому періоді;

- облік впливу інфляції та інших факторів, що впливають на цінність використаних коштів;

- облік невизначеності й ризиків, пов'язаних зі здійсненням проекту.

Для розглянутих умов варто використати показник економічної ефективності, що враховує витрати й результати, пов'язані з реалізацією проекту й припускає вартісний вимір. Таким показником є чистий дисконтований доход (ЧДД) або інтегральний ефект ( ), що визначається як сума поточних ефектів за весь розрахунковий період, наведена до початкового кроку, або як перевищення інтегральних результатів над інтегральними витратами.

Кращим є варіант, у якого значення ЧДД або  максимальне:

,                              (6.1)

де  - результати, досягненні за весь розрахунковий період ;

- витрати, здійснені за той же період.

У випадку тотожності корисного результату  або неможливості його визначення кращим є варіант, що має мінімальні витрати - .

Завдання.

Визначити значення інтегрального ефекту від впровадження пакетних поставок продукції (рис. 6.1).

Рис. 6.1 - Принципова схема розглянутого завдання

Вихідні дані.

Етап проекту - дослідження інвестиційних можливостей (передпроектна стадія). Масштаб проекту - локальний. Джерело інвестицій - власні кошти підприємства.

Критерій для ухвалення рішення про перехід на пакетну поставку - величина чистого дисконтованого доходу або інтегрального ефекту.

Норму дисконту  прийняти рівною депозитному відсотку. Розрахунки проводять в гривнях.

На даному етапі в норму дисконту не включати рівень інфляції й ступінь ризику. Крок розрахунку прийняти рівним одному року, номер кроку розрахунку в часі ; ; ; ; ; ; ;  (при цьому горизонт розрахунку ). Витрати, результати й ефект приводять до базисного моменту часу, тобто . Горизонт розрахунку ( ) вибирають з розрахунку, що за його межами коефіцієнт дисконтування  буде малий та істотно не буде впливати на кінцевий результат.

Результати проекту ( ) можуть бути основними ( ) і супутніми (). Тому що проект має локальні масштаби, що супроводжують результати , пов'язані із соціальними й екологічними наслідками, не враховуються.

Вихідні дані для розрахунку ефективності наведені в табл. 6.1.

Таблиця 6.1 - Вихідні дані

| Показник | До впровадження пакетних перевезень | Після впровадження пакетних перевезень (прогнозні) |
| --- | --- | --- |
| Обсяг продукції, що випускається, тис. т |  |  |
| - у рік | 100,0 + 10*i | 100,0 +10*i |
| Норма дисконту | 0,25 + 0,1*j | 0,25 + 0,1*j |
| Вартість 1 т продукції на внутрішньому ринку, тис. грн. | 15,0 + 0,1*(i+j) | 15,05 + 0,1*(i+j) |
| Вартість 1 т продукції на зовнішньому ринку (у перевідних грн.), тис. грн. | - | 15,2 + 0,1*(i+j) |
| Обсяг експортних поставок, тис. т | - | 10,0 + 0,1*i |
| Упакування | Мішки паперові багатошарові | Мішки поліпропіленові |
| Маса продукції, що завантажена в один мішок, кг | 50,0 | 50,0 |
| Розміри мішка після затарювання, мм: |  |  |
| - довжина | 800,0 | 800,0 |
| - ширина | 400,0 | 400,0 |
| - товщина | 150,0 | 150,0 |
| Вартість одного мішка, грн. | 5,0 + 0,1*j | 4,8 + 0,1*j |
| Число робітників, зайнятих на проведенні НРТС робіт | 15 + i | 5 + j |
| Річний фонд заробітної плати одного робітника (3 тис. грн. х 12 міс.), тис. грн. | 36,0 | 36,0 |
| Річні втрати продукції при проведенні НРТС робіт і при транспортуванні, т | 200,0 + 10*j | 50,0 + 10*j |
| Час перебування одного вагона під навантаженням, год | 4,0 + 0,1*i | 1,5 + 0,1*i |
| Статичне навантаження на один критий вагон, кН | 600 | 540 |
| Плата відправника вантажу залізниці за 1 год перебування одного вагона під навантаженням, грн. | 2,5 + 0,1*j | 2,5 + 0,1*j |
| Плата за перевезення вантажу в одному критому вагоні виходячи із середньої дальності транспортування, тис. грн. | 2,0 + 0,1*i | 2,0 + 0,1*i |
| Річна маса продукції, що втратила товарний вигляд, т | 100 + 10*j | - |
| Ціна 1 т продукції, пов'язана із втратою товарного вигляду, тис. грн. | 14,0 + i | - |
| Площа складу, зайнята під продукцію, м2 | 1600,0 + 100*j | 600,0 + 100*j |
| Річні витрати на утримання 1 м2 складської площі, грн. | 400,0 + 10*i | 400,0 + 10*i |
| Річні обсяги розкрадань, т | 10,0 + j | 2,0 + j |
| Характеристика піддонів | - | Однонастильний двухзаходний дерев'яний |
| Розміри піддона, мм: |  |  |
| - довжина | - | 1200 |
| - ширина | - | 800 |
| - висота | - | 160 |
| Продовження табл. 6.1 |
| Вартість одного піддона, грн. | - | 100,0 |
| Характеристика пакета: |  |  |
| - число мішків у ряді | - | 3 |
| - число рядів за висотою пакета | - | 6 |
| - число мішків у пакеті | - | 18 |
| - висота пакета з піддоном, мм | - | 1000,0 |
| - маса нетто пакета, кг | - | 900,0 |
| Вартість термоусадочної плівки для скріплення вантажів, сформованих на одному піддоні, грн. | - | 40,0 + j |
| Витрати на розробку проекту, тис. грн. | - | 200,0 + 10*i |
| Витрати на закупівлю обладнання для формування й скріплення пакетів вантажів, тис. грн. | - | 3000,0 + 100*j |
| Витрати на монтажні й пусконалагоджувальні роботи, тис. грн. | - | 300,0 + 10*i |
| Річні поточні витрати, пов'язані з експлуатацією встановленого обладнання, тис. грн. | - | 1000,0 + 100*j |

i – остання цифра студентського квитка (або залікової книжки)

j - передостання цифра студентського квитка (або залікової книжки)

Етапи виконання завдання

1. Визначити витрати на реалізацію проекту.

2. Визначити основні результати проекту.

3. Розрахувати інтегральний ефект від реалізації проекту.

Методичні вказівки до виконання роботи

1. Витрати на тару визначаються за формулою:

,                                            (6.2)

де  - вартість одного мішка, грн.;

- річна потреба в мішках, од. Визначають за формулою:

,                                                 (6.3)

де  - обсяг продукції, що випускають, т;

- маса продукції, що завантажують в один мішок, кг.

Річний фонд заробітної плати всіх робітників визначають за формулою:

,                                         (6.4)

де  - число робітників, зайнятих на проведенні НРТС робіт, люд.;

- річний фонд заробітної плати одного робітника, грн.

Середньорічні витрати на перевезення всієї продукції визначають за формулою:

,                                          (6.5)

де  - плата за перевезення вантажу в одному критому вагоні виходячи із середньої дальності транспортування, тис. грн.;

- річна потреба у вагонах, шт. Визначають за формулою:

,                                              (6.6)

де  - статичне навантаження на один критий вагон, кН.

Річні витрати на утримання всієї площі, зайнятої під продукцію визначають за формулою:

,                                           (6.7)

де  - площа складу, зайнята під продукцію, м2;

- річні витрати на утримування 1 м2 складської площі, грн.

Річні витрати на придбання піддонів визначають за формулою:

,                                              (6.8)

де  - вартість одного піддона, грн.;

- річна потреба в піддонах, од. Визначають за формулою:

,                                              (6.9)

де  - маса пакета нетто, кг.

Річні витрати на придбання плівки визначають за формулою:

,                                              (6.10)

де  - вартість термоусадочної плівки для скріплення вантажів, сформованих на одному піддоні, грн.

Результати розрахунків представити у вигляді табл. 6.2.

Таблиця 6.2 - Розрахунок витрат проекту

| Показник | До впровадження пакетних перевезень | Після впровадження пакетних перевезень (прогнозні) |
| --- | --- | --- |
| Річна потреба в мішках, тис. шт. |  |  |
| Вартість мішків на весь річний обсяг продукції, тис. грн. |  |  |
| Річний фонд заробітної плати всіх робітників, тис. грн. |  |  |
| Річна потреба в критих вагонах |  |  |
| Середньорічні витрати на перевезення всієї продукції, тис. грн. |  |  |
| Річні витрати на утримання всієї площі, зайнятої під продукцію, тис. грн. |  |  |
| Річна потреба в піддонах, тис. шт. |  |  |
| Річні витрати на придбання піддонів, тис. грн. |  |  |
| Річні витрати на придбання плівки, тис. грн. |  |  |

Інші види витрат (витрати на розробку проекту, закупівлю обладнання, монтаж і пусконалагоджувальні роботи, річні поточні витрати, пов'язані з експлуатацією встановленого обладнання) приймаються з вихідних даних і заносяться в табл. 6.3.

Таблиця 6.3 - Результати розрахунку інтегрального ефекту

| Склад витрат і результатів | Вартісна оцінка витрат і результатів, тис. грн., за роки розрахункового періоду |
| --- | --- |
|  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| ВИТРАТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Розробка проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Закупівля обладнання |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж і пусконалагоджувальні роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Витрати на виготовлення або закупівлю піддонів |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Придбання термоусадочной плівки на всю річну програму |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Річні поточні витрати (зарплата, електроенергія, тепло, ремонт) без обліку амортизаційних відрахувань на повне відновлення |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Залишкова вартість устаткування (зі знаком - ) на кінець розрахункового періоду з урахуванням початку його роботи з (2002 р.), тобто протягом п'яти років при терміні служби 15 років |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумарні витрати на кожний -му рік розрахункового періоду |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РЕЗУЛЬТАТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ефект від підвищення ціни на продукцію в пакетованому вигляді |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ефект від переходу на більш дешевий вид тари |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ефект від вивільнення робітників |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Продовження табл. 6.3. |
| Ефект від скорочення втрат продукції |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ефект від виниклої можливості експортних поставок за більш високу ціну (15,2-15,0) 10000 т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ефект від зниження часу перебування вагонів під навантаженням |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ефект , у цьому випадку — збиток від недовантаження вагонів пакетованою продукцією |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ефект від збереження товарного вигляду продукції |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ефект від вивільнення складської площі |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ефект від зниження розкрадань продукції |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумарні результати за кожним -му роком розрахункового періоду |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Різниця витрат і результатів за кожним -му роком, тобто по вертикалі |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коефіцієнт дисконтування (при нормі дисконту за роками -го розрахункового періоду) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результати й витрати в році , наведені до початкового року |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результати й витрати наростаючим підсумком |  |  |  |  |  |  |  |  |

Залишкова вартість основних фондів - обладнання, що входить до складу витрат з негативним знаком (-) визначається за формулою:

,                     (6.11)

де  - початкова вартість обладнання тис. грн;

- ліквідаційне сальдо (5% від ), тис. грн.;

- норма дисконту, рівна нормі прибутковості (0,25);

- термін служби обладнання ( 15 років);

- термін служби обладнання до року =5 років.

Результати розрахунків зводять до табл. 6.3.

2. Основний результат буде дорівнювати сумі ефектів, отриманих за рік :

,                                             (6.12)

де  - ефект, отриманий за рік ;

- число можливих ефектів, реалізованих за рік  (у роботі ).

Далі описані формули визначення можливих ефектів від використання пакетних поставок.

Ефект ( ) від можливого підвищення цін на продукцію, що поставляється в пакетованому вигляді, складське господарство яке орієнтовано на роботу з пакетами:

,                                          (6.13)

де  - ціна одиниці продукції відповідно після й до переходу на пакетну поставку за рік , тис. грн/т;

- обсяг продукції, що поставляється в пакетованому вигляді за рік , т.

Ефект ( ) від переходу на інши, більш дешевий вид тари у зв'язку із впровадженням пакетних перевезень:

,                                          (6.14)

де  - витрати на тару відповідно до переходу й після переходу на пакетні перевезення за рік , тис. грн.

Ефект ( ) від вивільнення робітників, зайнятих на трудомістких вантажних операціях з тарно-штучними вантажами в результаті переходу на пакетні поставки продукції:

,                                          (6.15)

де  - річний фонд заробітної плати всіх робітників відповідно до переходу й після переходу на пакетні перевезення за рік , тис. грн.

Ефект ( ) від скорочення втрат продукції:

,                                   (6.16)

де  - ціна одиниці продукції за рік ;

- річні втрати продукції при проведенні НРТС робіт й у шляху відповідно до переходу й після переходу на пакетні перевезення за рік , т

Ефект ( ) від виниклої можливості експортних поставок продукції при переході на пакетні перевезення. Цей ефект може бути отриманий, наприклад, за рахунок різниці світових і внутрішніх цін:

,                                     (6.17)

де  - світові ціни на продукцію, переведені в гривни за офіційним курсом долара за рік , тис. грн/т;

- ціни на продукцію на внутрішньому ринку за рік , тис. грн/т;

- обсяги експортних поставок продукції за рік , т.

Економія ( ) від зниження часу перебування вагонів під навантаженням у відправника вантажу:

,                                 (6.18)

де  - річна потреба у вагонах відповідно до переходу й після переходу на пакетні перевезення за рік , шт.

- час перебування одного вагона під навантаженням відповідно до переходу й після переходу на пакетні перевезення за рік , год

- плата вантажовідправника залізній дорозі за 1 год перебування одного вагону під навантаженням, грн.

Ефект ( ) від можливого підвищення статичного навантаження в межах вагових норм, установлених залізницею. Враховуючи, що при впроваджені пакетних перевезень для деяких видів вантажів завантаження вагонів може знизитися, ефект  може мати від’ємне значення, тобто наносити збиток, що повинно також враховуватися в розрахунках:

,                                          (6.19)

де  - середньорічні витрати на перевезення всієї продукції відповідно до переходу й після переходу на пакетні перевезення за рік , тис. грн.

Ефект ( ) від збереження товарного вигляду продукції при пері ході на пакетні перевезення:

,                                          (6.20)

де  - ціна одиниці продукції, що не втратила товарного вигляду за рік , тис. грн/т;

- ціна одиниці продукції, що втратила товарний вигляд, тис. грн/т;

- обсяг продукції, що втратила товарний вигляд, т.

Ефект ( ) від підвищення навантаження на 1 м2 складською площі й зниження потреби в ній при однакових обсягах продукції:

,                                          (6.21)

де  - річні витрати на утримування всієї площі, зайнятої під продукцію відповідно до переходу й після переходу на пакетні перевезення за рік , тис. грн.

Ефект ( ) від зниження розкрадань продукції після впровадження пакетованих поставок:

,                                (6.22)

де  - річні обсяги розкрадань відповідно до переходу й після переходу на пакетні перевезення в році , т;

- ціна одиниці продукції відповідно після й до переходу на пакетну поставку за рік , тис. грн/т.

Отримані результати зводять до табл. 6.3.

3. Інтегральний ефект визначають за формулою:

,                                    (6.23)

де  - горизонт розрахунку, років ( );

- коефіцієнт дисконтування для -го року проекту. Визначають за формулою:

,                                                (6.24)

де  - норма дисконту.

Результати розрахунків звести до табл. 6.3.

Для отриманих значень побудувати графік залежності результатів і витрат, наведених до початкового року  (наприклад, рис. 6.2).

Рис. 6.2 - Графік залежності ефектів від реалізації проекту за роками

Для визначення строку окупності необхідно визначити значення результатів і витрат проекту наростаючим підсумком. Значення визначають на підставі послідовного підсумовування отриманих ефектів за окремі роки. Результати представити в табл. 6.3 й у вигляді графіка (наприклад, рис. 6.3).

Рис. 6.3 - Графік залежності ефектів від реалізації проекту за роками

Строк окупності складе при цьому приблизно п'ять із половиною років від початку здійснення проекту, тобто коли початкові вкладення й інші витрати покривають сумарні результати.

Запитання до перевірки знань:

1. Що необхідно враховувати при визначенні економічної ефективності?

2. За якими показниками існує відмінність між існуючою схемою й пропонованою?

3. За рахунок чого в перші роки реалізації проекту ефект проекту негативний?

4. За рахунок чого в заключні роки реалізації проекту ефект стає позитивним?

5. Як визначають строк окупності проекту?

6. Як вплине збільшення кількості мішків розташованих на піддоні на значення інтегрального ефекту проекту?

#### СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Олещенко Е.М., Горев А.Э. Основы грузоведения. Учеб.пособие. – М.:Издательский центр «Академия», 2005. – 288с.

2. Панкратов Ф.Г. и др. Практикум по курсу «Организация, технология и проектирование торговых предприятий». – 3-е изд. – М.:Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2006. – 240с.

3. Воркут А. И. Грузовые автомобильные перевозки. 2-е изд., перераб. и доп.— К.: Вища шк. Головное изд-во, 1986.— 447с.

4. Грифф М.И. и др. Специальные и специализированные автотранспортные средства России и СНГ. Фургоны. Справочник. Выпуск 1. / М.:Издательство АСВ, 2003. – 136с.

5. Батищев И.И. Международные автомобильные перевозки в контейнерах и транспортных пакетах. М.: АСМАП, 1995. – 40с.

6. Калашников А. В. Пакетно-контейнерная перевозка грузов. — М.: Агропромиздат, 1986. —  80 с.

7. Пашков А. К. и др. Пакетирование и перевозка тарно-штучных грузов. — М.: Транспорт, 2000. — 254 с.

8. Заенчик Л. Г. и др. Проектирование технологических карт доставки грузов автомобильным транспортом: Справочно-методическое пособие. Под ред. Р. Н. Кисельмана.— К.: Техника, 1990.— 152 с.

9. Транспортная тара: Справочник / А. И. Телегин идр. - М.: Транспорт, 1989. - 216 с.

10. Вельможин А.В. и др. Грузовые автомобильные перевозки: Учебник для вузов. – М.:Горячая линия. – Телеком, 2006. – 560с.

11. Организация и планирование грузовых автомобильных перевозок: Учеб.пособие. Под ред. Л.А.Александрова. – 2-е изд., перераб.и доп. – М.:Высш.шк., 1986. – 336с.

12. Горев А.Э. Грузовые автомобильные перевозки: Учеб.пособие. – 2-е изд., стер. – М.:Издательский центр “Академия”, 2004. – 288с.

Додаток А

Договор № 161 на 2002 год                     Код: 3382

ЗАО "Клинский пивокомбинат", именуемый в дальнейшем ПОСТАВЩИК, в лице коммерческого директора Прусаченкова И. В., действующего на основании Устава, с одной стороны и филиал "Солнечногорск" Солнечногорского райпо, именуемый в дальнейшем ПОКУПАТЕЛЬ, в лице директора Рудаевой Л. Г., действующий на основании УСТАВА, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

ПОСТАВЩИК обязуется поставить, а ПОКУПАТЕЛЬ принять и оплатить продукцию ПОСТАВЩИКА в количестве и ассортименте, согласно спецификации, являющейся неотъемлемой частью договора. Сумма договора ориентировочно составляет 6750 руб.

2. Порядок поставки

2.1. Поставка производится по согласованным заявкам централизованно автотранспортом в одно торговое предприятие, либо самовывозом на транспорте, имеющем санитарный паспорт.

2.2. При наличии у ПОКУПАТЕЛЯ задолженности по залоговой таре свыше 100 ящиков с посудой либо 10 кег, а также при отсутствии на счете ПОСТАВЩИКА средств для предварительной оплаты не менее одной партии продукции отгрузка приостанавливается.

2.3. ПОКУПАТЕЛЬ производит дезинфекцию установок для разлива пива.

2.4. При отказе от получения доставленной продукции ПОКУПАТЕЛЬ делает запись в ТТН о причинах отказа и заверяет подписью ответственного лица. В случае уклонения от внесения записи отметку в ТТН делает водитель.

2.5. При возврате продукции на завод ПОКУПАТЕЛЬ возмещает ПОСТАВЩИКУ транспортные расходы, а в случае направления груза другому получателю — возмещает разницу в транспортных расходах.

2.6. Переадресацию товара ПОКУПАТЕЛЬ обязан согласовывать с ПОСТАВЩИКОМ в письменном виде.

3. Качество продукции

3.1. Поставленная продукция должна соответствовать по качеству ГОСТ Р 51174-98, ТУ 9184-557-05031531-98 "Пиво".

3.2. Приемка продукции и тары по количеству и качеству производится в соответствии с инструкцией № П-6 и П-7, утв. ГА СССР. При обнаружении некачественной продукции уведомление ПОСТАВЩИКА телеграммой и его вызов обязательны.

3.3. При обнаружении в партии возвращенной тары сверх нормативного боя бутылок, не превышающего 0,5% и лома ящиков не превышающего 0,05% от количества поступившей тары акт приемки не составляется. Основанием для расчета является приемная квитанция пивокомбината.

3.4. На первую партию продукции, поставляемую ПОКУПАТЕЛЮ, выдается сертификат соответствия. Качественное удостоверение выдается на каждую партию продукции, поставляемую ПОКУПАТЕЛЮ.

4. Тара

4.1. Бутылочная продукция поставляется в залоговой таре ПОСТАВЩИКА, бутылка емкостью 0,5 типа X: 0,33, типа 5 ГОСТ 10117-80, ящиках полимерных ОСТ 10-16-92, в кегах емкостью 50 литров.

4.2. Бутылки возвращаются в исправных полимерных ящиках. Бутылки не должны иметь сквозных щербин в верхней части горла, а также с внешней и внутренних сторон, сколов и посечек на внешней стороне горла, щербин на дне, трещин на стекле горла и корпуса, клейма на корпусе в виде круга с бутылкой "Б", с надписью "техтара", ободка матового цвета в верхней части корпуса, запаха красок, масел, медикаментов, других химических веществ, осадка на внутренних стенках чернил, клея и др. несмываемых осадков, пробок и других предметов внутри. Допускается наличие осадка пищевых жидкостей.

4.3. Стеклянная и полимерная тара учитывается поштучно по емкостям и типам.

4.4. Возвратные кеги должны соответствовать по качеству ГОСТ 6247-79, РТМ 27-72-1582.

4.5. ПОКУПАТЕЛЬ возвращает тару обратным рейсом в количестве, не менее полученного с продукцией.

4.6. При обнаружении несоответствия качества тары требованиям нормативных документов ПОСТАВЩИК принимает тару на ответственное хранение, о чем уведомляет ПОКУПАТЕЛЯ телеграммой. Если в течение 14 дней с момента уведомления ПОКУПАТЕЛЬ не распорядился данной тарой, она подлежит уничтожению.

4.7. Ответственность ПОКУПАТЕЛЯ за несвоевременный возврат тары наступает по результатам движения за месяц.

5. Цены и порядок расчетов

5.1. Продукция поставляется по свободным ценам.

5.2. На тару установлены залоговые цены. Цены, действующие на момент заключения договора, могут меняться при изменении цен на сырье, материалы, энергоносители. При этом дополнительного согласования цен с ПОКУПАТЕЛЕМ не производится. Фактическое принятие продукции ПОКУПАТЕЛЕМ означает согласование цен.

5.3. Транспортные расходы возмещает ПОКУПАТЕЛЬ сверх установленной цены на продукцию.

5.4. Согласно действующего законодательства всю ответственность за сохранность груза при централизованных поставках, с момента принятия его к перевозке и до выдачи грузополучателю, несет транспортная организация, осуществляющая перевозку груза. В случае обнаружения утраты, недостачи или повреждения груза ПОКУПАТЕЛЬ предъявляет транспортной организации претензию в установленном порядке.

5.5. Продукция оплачивается покупателем в сумме, указанной в ТТН поставщика.

5.5.1. По заявке покупателя поставщик заказывает для него транспорт для поставки продукции по месту назначения. Поставщик рассчитывает цену за доставку по тарифам транспортной организации. Покупатель оплачивает транспортные услуги.

5.6. Поставка продукции производится только при наличии предварительной оплаты не менее чем одной партии. Сданная тара засчитывается ПОКУПАТЕЛЮ на предоплату.

5.7. При отгрузке продукции без предварительной оплаты ПОКУПАТЕЛЬ производит оплату в сроки и на условиях, предусмотренных дополнительным соглашением сторон, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

5.8. Плановая сверка расчетов за продукцию и тару производится бухгалтерией ПОСТАВЩИКА с 11 по 20 число каждого месяца, следующего за отчетным. Акт сверки направляется ПОКУПАТЕЛЮ не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным. ПОКУПАТЕЛЬ обязан вернуть оформленный АКТ сверки до 25 числа того же месяца либо при наличии возражений направить в тот же срок к ПОСТАВЩИКУ своего уполномоченного представителя с необходимыми бухгалтерскими документами для проведения сверки расчетов. Лицо, участвующее в сверке от имени ПОКУПАТЕЛЯ, должно иметь доверенность ПОКУПАТЕЛЯ, содержащую правомочие на осуществление данных действий. При неисполнении ПОКУПАТЕЛЕМ условий настоящего пункта ПОСТАВЩИК вправе приостановить отгрузку продукции.

5.9. В случае расхождения в расчетах и наличия у ПОСТАВЩИКА оснований требовать оплаты ПОКУПАТЕЛЮ дается 10 дней для осуществления сверки счетов. Если данная сверка не проводится в указанные сроки, то считается, что ПОКУПАТЕЛЬ согласен с указанной суммой, рассматривает ее своим обязательством и отвечает по нему перед ПОСТАВЩИКОМ в соответствии с действующим законодательством.

5.10. Стоимость 1 (одной) кег 100 (сто) долларов США по курсу ЦБ РФ на день оплаты.

6. Имущественная ответственность

6.1. За просрочку возврата (сдачи) залоговой тары (п. 4.5) ПОКУПАТЕЛЬ уплачивает ПОСТАВЩИКУ штраф в размере 300% стоимости невозвращенной в срок тары.

6.2. В случае несвоевременной оплаты продукции (п. 5.5) ПОКУПАТЕЛЬ уплачивает штраф в размере 0,5% от стоимости неоплаченной продукции за каждый просроченный день до оплаты.

6.3. Штраф за простой автотранспорта при выгрузке товара покупателем 200 руб. за 1 час.

7. Заключительные положения

7.1. По всем вопросам, не нашедшим своего отражения в условиях настоящего договора, стороны руководствуются положениями действующего законодательства РФ.

7.2. Договор считается незаключенным, если ПОКУПАТЕЛЬ в течение месяца не приступил к его исполнению.

7.3. Споры между сторонами решаются в арбитражном суде.

7.4. Настоящий договор действует с 11.01.2002 г. по 21.12.2002 г.

8. Адреса и реквизиты сторон

ПОСТАВЩИК: ЗАО "Клинский пивокомбинат"

141600 МО, г. Клин, ул. Московская, 28.

ИНН 5020002189, р/с 40702810200010001294 в АКБ "ИРС" г. Москва

к/с 30101810000000000544 БИК 044583544

Факс: 2-31-53. Тел. 3-57-11, 5-71-2 (отдел маркетинга и рекламы).

Код для регионов — 09624; для Москвы — 224.

ПОКУПАТЕЛЬ: Филиал "Солнечногорск" Солнечногорского райпо

Юридический адрес: 141500, Солнечногорск, ул. Красная, д. 65.

Почтовый адрес: 142500, г. Солнечногорск, ул. Красная, д. 65.

Место торговли — г. Солнечногорск

Телефоны. Факс____________________

Р/с 40703810905100148044, к/с 301018108000000000456 в МАКБ

"Возрождение" Солнечногорский ф-л БИК 044696456

Стороны обязаны своевременно информировать друг друга об изменении реквизитов.

ПОСТАВЩИК:                                     ПОКУПАТЕЛЬ

Прусаченков И. В.                                 Рудаева Л. Г.

дов. № 101 от 06.01.2002 г.

Завидина Л. Г.

Додаток Б

###### Таблиця Б.1 – Характеристика товарів, що призначені до перевезення

| Номер варіанта | Найменування вантажу | Вид первинної упаковки товару | Об’ємна вага, т/м3 (середня розрахункова величина) | Вид вантажної одиниці |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Одяг | Тюки | 0,12 | піддон 1200х800 | контейнер АУК-1,25 |
|  | Взуття | Коробки | 0,25 | піддон 1200х1000 | тара-обладнання |
|  | Шкіра й вироблені шкіра | Тюки | 0,35 | піддон 1200х800 | контейнер АУК-0,625 |
|  | Галантерея | Коробки | 0,45 | піддон 1200х1000 | тара-обладнання |
|  | Вироби зі скла, порцеляни, фаянсу, кераміки | Коробки | 0,30 | піддон 1200х800 | контейнер АУК-0,625 |
|  | Музичні інструменти | Ящики | 0,20 | піддон 1200х1000 | контейнер АУК-1,25 |
|  | Продукція поліграфічної промисловості | Пачки | 0,45 | піддон 1200х800 | тара-обладнання |
|  | Спортивний інвентар | Коробки | 0,15 | піддон 1200х1000 | контейнер АУК-1,25 |
|  | Килими, ковдри | Кипи | 0,30 | піддон 1200х800 | контейнер АУК-1,25 |
|  | Цукор у тарі | Пачки | 0,77 | піддон 1200х1000 | тара-обладнання |
|  | Вино-горілчані вироби | Ящики | 0,50 | піддон 1200х800 | контейнер АУК-0,625 |
|  | Кондитерські вироби | Коробки | 0,45 | піддон 1200х1000 | тара-обладнання |
|  | Консерви | Короба | 0,78 | піддон 1200х800 | контейнер АУК-1,25 |
|  | Чай | Ящики | 0,32 | піддон 1200х1000 | тара-обладнання |
|  | Тютюн і тютюнові вироби | Короба | 0,28 | піддон 1200х800 | контейнер АУК-0,625 |
|  | Крупа, макарони | Пачки | 0,75 | піддон 1200х1000 | тара-обладнання |
|  | Металеві вироби промислового призначення (гвинти, болти, гайки, скоби й ін.) | Коробки | 2,50 | піддон 1200х800 | контейнер АУК-1,25 |

## Продовження табл. Б.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вироби металеві побутового призначення (бачки, праски, м'ясорубки, чайники, гасниці й ін.) | Ящики | 0,60 | піддон 1200х1000 | контейнер АУК-1,25 |
|  | Радіотехнічне обладнання й апаратури | Короба | 0,50 | піддон 1200х800 | контейнер АУК-0,625 |
|  | Апарати й прилади (машини рахункові, телефонні й телеграфні апарати й ін.) | Ящики | 0,30 | піддон 1200х1000 | контейнер АУК-1,25 |
|  | Електропобутові машини | Коробки | 0,15 | піддон 1200х800 | тара-обладнання |
|  | Інструменти (крім абразивних) | Коробки | 0,45 | піддон 1200х1000 | тара-обладнання |
|  | Виробу із пластмас | Ящики | 0,50 | піддон 1200х800 | контейнер АУК-0,625 |
|  | Гума й гумовотехнічні вироби | Мішки | 0,66 | піддон 1200х1000 | контейнер АУК-1,25 |
|  | Азбестові технічні вироби | Мішки | 0,70 | піддон 1200х800 | контейнер АУК-0,625 |
|  | Побутові мийні засоби | Коробки | 0,70 | піддон 1200х1000 | тара-обладнання |
|  | Продукція парфумерної й хіміко-фармацевтичної промисловості | Коробки | 0,50 | піддон 1200х800 | тара-обладнання |
|  | Папір і картон | Короба | 0,55 | піддон 1200х1000 | контейнер АУК-1,25 |
|  | Сірники | Ящики | 0,25 | піддон 1200х800 | контейнер АУК-0,625 |
|  | Виробу з паперу (папки, плетіння для книг, зв'язки, стрічка паперова, фотопапір й ін.) | Ящики | 0,73 | піддон 1200х1000 | контейнер АУК-0,625 |

###### Таблиця Б.2 – Характеристика піддонів

| Розмір піддона в плані, мм | Вантажопідйомність, т | Висота, мм | Власна вага, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1200х800 | 1,0 | 150 | 26 |
| 1200х1000 | 1,25 | 150 | 30 |

###### Таблиця Б.3 – Характеристика контейнерів

| Позначення типорозміру контейнера | Зовнішні розміри, мм | Внутрішні розміри, мм, не менш | Маса брутто, т | Власна вага, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Довжина | Ширина | Висота | Довжина | Ширина | Висота |  |  |
| 1АА | 12192 | 2438 | 2591 | 11988 | 2330 | 2350 | 30 | 3780 |
| 1А | 12192 | 2438 | 2438 | 11988 | 2330 | 2197 | 30 | 3480 |
| 1АХ | 12192 | 2438 | <2438 | 11988 | 2330 | * | 30 | 3480 |
| УУК-30 | 12192 | 2438 | 2438 | 12027 | 2330 | 2228 | 30 | 3100 |
| 1СС | 6058 | 2438 | 2591 | 5867 | 2330 | 2350 | 24 | 2320 |
| 1С | 6058 | 2438 | 2438 | 5867 | 2330 | 2197 | 24 | 2120 |
| 1СХ | 6058 | 2438 | <2438 | 5867 | 2330 | * | 24 | 2320 |
| УУК-20 | 6058 | 2438 | 2438 | 5897 | 2330 | 2228 | 20 | 2055 |
| УУК-10 | 2991 | 2438 | 2438 | 2830 | 2330 | 2228 | 10 | 1370 |
| УУКП-5 (6) | 2100 | 2650 | 2591 | 1950 | 2515 | 2310 | 5 | 1050 |
| УУКП-5 | 2100 | 2650 | 2591 | 1950 | 2515 | 2310 | 5 | 1050 |
| УУК-5 (6) | 2100 | 2650 | 2400 | 1950 | 2515 | 2128 | 5 | 1000 |
| УУК-5 | 2100 | 2650 | 2400 | 1950 | 2515 | 2128 | 5 | 950 |
| УУК-5У | 2100 | 1325 | 2400 | 1980 | 1216 | 2128 | 5 | 650 |
| УУКП-3 (5) | 2100 | 1325 | 2591 | 1980 | 1225 | 2380 | 3 | 650 |
| УУК-3 (5) | 2100 | 1325 | 2400 | 1980 | 1225 | 2128 | 3 | 550 |
| УУК-3 | 2100 | 1325 | 2400 | 1980 | 1225 | 2128 | 3 | 500 |
| АУК-1,25 | 1800 | 1050 | 2000 | 1720 | 960 | 1820 | 1,25 | 340 |
| АУК-0,625 | 1150 | 1050 | 1700 | 1070 | 910 | 1520 | 0,625 | 225 |

* - Визначають розрахунком залежно від прийнятої зовнішньої висоти контейнера

Таблиця Б.4 - Технічна характеристика пакетів тарно-штучних вантажів

| Габаритні розміри (довжина, ширина, висота), мм, не більше | Маса брутто, т, не більше | Сфера застосування |
| --- | --- | --- |
| 620х420х950 | 1 | Переважно для внутрішньозаводських і міжзаводських перевезень |
| 840х620х1150 | 1 |  |
| 1240х840х1350 | 1,25 | Для внутрішніх і зовнішньоторговельних перевезень на всіх видах транспорту |
| 1240х1040х1350 | 1,25 |  |
| 1680х1240х1700 | 3,2 | Для внутрішніх і зовнішньоторговельних перевезень переважно на водному транспорті |
| 1880х1240х1700 | 3,2 |  |

###### Таблиця Б.5 – Характеристика тюків, кип

| Номер варіанта | Розмір тюка (кипи) (довжина, ширина, висота), мм | Номер варіанта | Розмір тюка (кипи) (довжина, ширина, висота), мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 730х590х460 | 5 | 500х400х500 |
| 1 | 850х630х680 | 6 | 1200х730х640 |
| 2 | 760х430х530 | 7 | 750х650х400 |
| 3 | 810х630х510 | 8 | 1000х610х380 |
| 4 | 1250х450х450 | 9 | 1090х740х640 |

###### Таблиця Б.6 – Характеристика мішків

| Номер варіанта | Матеріал мішка | Розмір мішка (довжина, ширина, висота або товщина), мм | Номер варіанта | Матеріал мішка | Розмір мішка (довжина, ширина, висота або товщина), мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | джутовий | 900х450х250 | 5 | джутовий | 900х450х150 |
| 1 | джутовий | 750х570х250 | 6 | джутовий | 900х500х300 |
| 2 | джутовий | 800х600х300 | 7 | паперовий | 850х630х140 |
| 3 | джутовий | 900х600х240 | 8 | паперовий | 750х400х160 |
| 4 | джутовий | 900х600х250 | 9 | поліетиленовий | 900х400х150 |

###### Таблиця Б.7 – Характеристика ящиків, коробів

| Номер варіанта | Розмір ящика (довжина, ширина, висота), мм | Номер варіанта | Розмір ящика (довжина, ширина, висота), мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 540х355х230 | 5 | 380х270х270 |
| 1 | 406х400х210 | 6 | 390х265х240 |
| 2 | 400х238х310 | 7 | 530х340х190 |
| 3 | 400х238х278 | 8 | 424х301х285 |
| 4 | 400х286х286 | 9 | 534х430х330 |

###### Таблиця Б.8 – Характеристика коробок

| Номер варіанта | Розмір коробки (довжина, ширина, висота), мм | Номер варіанта | Розмір коробки (довжина, ширина, висота), мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 305х195х110 | 5 | 450х300х110 |
| 1 | 295х270х110 | 6 | 410х275х115 |
| 2 | 285х270х120 | 7 | 385х290х120 |
| 3 | 275х225х110 | 8 | 370х300х105 |
| 4 | 490х310х120 | 9 | 370х275х100 |

###### Таблиця Б.9 – Характеристика пачок

| Номер варіанта | Розмір пачки (довжина, ширина, висота), мм | Номер варіанта | Розмір пачки (довжина, ширина, висота), мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 147х70х76 | 5 | 190х90х85 |
| 1 | 165х85х72 | 6 | 195х110х90 |
| 2 | 165х97х72 | 7 | 223х85х85 |
| 3 | 165х105х76 | 8 | 250х95х85 |
| 4 | 185х90х75 | 9 | 260х95х90 |

###### Таблиця Б.10 – Характеристика тари-обладнання

| Номер варіанта | Габаритний розмір (довжина, ширина, висота), мм | Вантажопідйомність, кг | Номер варіанта | Габаритний розмір (довжина, ширина, висота), мм | Вантажопідйомність, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 840х620х1150 | 300 | 5 | 930х740х1640 | 192 |
| 1 | 870х655х1150 | 300 | 6 | 600х400х1200 | 192 |
| 2 | 806х614х1048 | 300 | 7 | 840х620х1600 | 192 |
| 3 | 835х620х1350 | 300 | 8 | 928х808х1779 | 192 |
| 4 | 840х620х1600 | 300 | 9 | 830х706х1770 | 144 |

###### Таблиця Б.11 – Характеристика транспортних засобів

| Номер варіанта | Транспортний засіб (шасі, тягач) | Модель | Призначення | Внутрішні розміри кузова (довжина, ширина, висота), мм | Вантажопідйомність, кг) | Зовнішній вигляд |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | збоку | сзади (спереди) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | ЗИЛ-433362 | 498000 | Перевезення різних вантажів, у т.ч. харчових продуктів | 3700 2400 1950 | 5375 |  |  |
|  | ЗИЛ-5301БО | 372800 | Перевезення різних вантажів, у т.ч. харчових продуктів | 3500 2100 1850 | 2500 |  |  |
|  | ГАЗ-33021 | 2730НА | Перевезення різних вантажів, у т.ч. харчових продуктів | 2940 1900 1710 | 1350 |  |  |
|  | КАМАЗ-53215 | 672500 | Перевезення різних вантажів, у т.ч. харчових продуктів | 6090 2400 2400 | 10000 |  |  |
|  | ЗИЛ-5301БО | 378810 | Перевезення різних вантажів (у тому числі швидкопсувних) | 3546 2130 2012 | 2100 |  |  |
|  | ЗИЛ 433362 | 472120 | Перевезення різних вантажів (у тому числі швидкопсувних) | 3850 2422 2115 | 5000 |  |  |
|  | ЗИЛ-433102 | 472210 | Перевезення різних вантажів (у тому числі швидкопсувних) | 4825 2422 2115 | 5700 |  |  |
|  | ЗИЛ-5301ЮО | 37880А | Перевезення різних вантажів | 3693 2146 2315 | 2805 |  |  |

## Продовження табл.Б.11

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗИЛ-5301ЕО | 378801 | Перевезення різних вантажів, торгівля товарами народного споживання | 4586 2358 2315 | 2300 |  |  |
|  | ЗИЛ-5301БО | 378803 | Перевезення різних вантажів, торгівля товарами народного споживання | 3693 2358 2315 | 2900 |  |  |
|  | ЗИЛ-5301БО | 474500 | Перевезення різних вантажів | 3470 2048 1948 | 3000 |  |  |
|  | ГАЗ-3302 | 2719ВА, 2719СD | Перевезення продовольчих і промислових вантажів | 3000 1930 1700 | 1150 |  |  |
|  | ГАЗ-33021 | 27191Е, 27191F | Перевезення продовольчих і промислових вантажів | 3030 1960 1715 | 1250 |  |  |
|  | ГАЗ-3307 | 4760ВА | Перевезення продовольчих і промислових вантажів | 3690 2300 1880 | 3500 |  |  |
|  | ГАЗ-3307 | 4760FН | Перевезення продовольчих і промислових вантажів | 3760 3760 1950 | 3700 |  |  |
|  | ГАЗ-3307 | 4760ТS | Перевезення продовольчих і промислових вантажів | 3610 3610 1850 | 2600 |  |  |
|  | ЗИЛ-433362 | 47601С | Перевезення продовольчих і промислових вантажів | 3690 2300 1880 | 5200 |  |  |

## Продовження табл.Б.11

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗИЛ-433362 | 47601К | Перевезення продовольчих і промислових вантажів | 3760 2370 1950 | 5400 |  |  |
|  | ЗИЛ-433112 | 47602D | Перевезення продовольчих і промислових вантажів | 4650 2300 1880 | 5200 |  |  |
|  | ЗИЛ-433112 | 47602L | Перевезення продовольчих і промислових вантажів | 4730 2370 1950 | 5450 |  |  |
|  | ЗИЛ-433362 | 76021N | Перевезення продовольчих і промислових вантажів | 3610 2235 1850 | 4600 |  |  |
|  | ЗИЛ-433112 | 47602P | Перевезення продовольчих і промислових вантажів | 4450 2235 1850 | 4400 |  |  |
|  | ЗИЛ-5301БО | 47603А | Перевезення продовольчих і промислових вантажів | 3630 2125 1900 | 2700 |  |  |
|  | ЗИЛ-5301БО | 47604С | Перевезення продовольчих і промислових вантажів | 3660 2155 1915 | 2880 |  |  |
|  | ЗИЛ-5301ЕО | 47605B | Перевезення продовольчих і промислових вантажів | 4230 2125 1900 | 2300 |  |  |
|  | ЗИЛ-5301ЕО | 47603D | Перевезення продовольчих і промислових вантажів | 4260 2155 1915 | 2510 |  |  |

## Продовження табл.Б.11

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗИЛ-5301БО | 47605E | Перевезення продовольчих і промислових вантажів | 3660 2100 1880 | 2100 |  |  |
|  | ЗИЛ-5301ЕО | 47605F | Перевезення продовольчих і промислових вантажів | 4260 2100 1880 | 1900 |  |  |
|  | ГАЗ-33021 | 275100, 275101 | Перевезення вантажів загального призначення | 3180 2050 2180 | 1210 |  |  |
|  | ГАЗ-3302 | 27510А, 27510В | Перевезення вантажів загального призначення | 3180 2050 2180 | 1110 |  |  |
|  | КАМАЗ-53215 | 671710, 671711 | Перевезення промислових і продовольчих вантажів | 6270 2420 2198 | 10500 |  |  |
|  | ГАЗ-3302 | 271810 | Перевезення промислових і продовольчих вантажів | 3030 1910 1650 | 1075 |  |  |
|  | ГАЗ-3307 | 378600 | Перевезення промислових і продовольчих вантажів | 3615 2340 1910 | 4000 |  |  |
|  | КАМАЗ-53215 | 573800 | Перевезення різних вантажів | 6300 2500 2400 | 9925 |  |  |
|  | ГАЗ-3302 | 27760В | Перевезення промислових і продовольчих вантажів | 3100 1900 1800 | 1075 |  |  |

Додаток В

Таблиця В.1 – Схема маршрутів руху

| На основі карти | На основі транспортної схеми |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| А1В2В2А1 – 55т. |
| А1В5В5А1 – 25т. |

Продовження табл. В.1

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| А2В5В5А3А3В1В1А2 – 80т. |
| А2В4В4А5А5В3В3А2 – 65т. |

#### Навчальне видання

###### Методичні вказівки до виконання практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Вантажні перевезення» (для студентів 3 курсу денної форми навчання напрямку підготовки 6.1004 – «Транспортні технології»)

Укладач: Олексій Миколайович Горяїнов

Редактор: З. М. Москаленко

###### План 2007, поз. 247 М

_________________________________________________________________

Підп. до друку 04.09.07		Формат	60х84 1 /16		Папір офісний

Друк на ризографі.		Умовн.-друк. арк. 2,2		Обл.-вид. арк. 2,5

Тираж 100 прим.			Замовл №______

61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12

#### Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

61002, Харків, вул. Революції, 12