эксплуатационная надежность соединения бетонных

и железобетонных конструкций акриловыми клеями

ЗОЛОТОВА Н.М., ГАРБУЗ А.О., кандидаты техн. наук, БАРЦАГОВА К.А.

Харьковский национальный университет городского хозяйства имени А.Н. Бекетова

61002, Украина, г. Харьков, ул. Революции, 12

E-mail: zolotov@kname.edu.ua

В настоящее время в Украине значительное число зданий и сооружений возводят из составных железобетонных и бетонных конструкций. Это сборные и сборно-монолитные железобетонные конструкции, комплексные конструкции из бетонов разных видов, стены из бетонных блоков, монолитные здания при длительном перерыве в бетонировании разных частей, добетонированные конструкции при их усилении в процессе реконструкции либо восстановлении разрушенных сооружений. Как правило, вышеперечисленные конструкции имеют различные структурные и прочностные характеристики, связанные с процессом твердения, исходя из условий технологии выполнения процессов и технических особенностей архитектурно-конструктивных решений.

Для обеспечения эксплуатационной надежности зданий и сооружений, которая зависит от прочности соединений, монолитности стыков, трещиностойкости составных конструкций, их жесткости и устойчивости, как отдельных конструктивных элементов, так и всего сооружения и степени непроницаемости стыков  все конструкции и контакты между ними должны обладать близким по величине запасом прочности. Поэтому большое внимание при проектировании и производстве работ уделяется совершенствованию конструктивных решений стыков и технологии их выполнения. С появлением высокопрочных синтетических материалов и, в частности акриловых клеев, появилась возможность их применения в несущих конструкциях. Необходимо отметить, что в некоторых случаях применение акриловых клеев для усиления или восстановления несущей способности бетонных или железобетонных конструкций является единственно возможным способом.

В связи с указанным, экспериментальные исследования по соединению бетонов выполнялись в следующей последовательности. Для обеспечения надежного соединения старого бетона со старым на плоскости после соответствующей подготовки поверхности соединяемых элементов, наносили слой акрилового клея, а затем соединяли склеиваемые элементы. Уплотнение клеевого слоя происходило под собственным весом соединяемых элементов. В случае увеличения размеров конструкций (например, фундаментов или других бетонных элементов), когда требовалась их добетонировка, устанавливали соответствующую опалубку. Обеспечение в таких случаях равнопрочного соединения бетона достигали путем нанесения на поверхность старого бетона слоя акрилового клея. Затем до его отверждения укладывали новый бетон и уплотняли его при помощи соответствующих вибраторов.

Кроме склеивания, акриловый клей может быть использован для восстановления несущей способности бетонных и железобетонных конструкций. Самым распространенным видом повреждения бетонных и железобетонных конструкций являются трещины. Они возникают при эксплуатации зданий и сооружений, а также при изготовлении, транспортировании и монтаже. Ремонт и усиление конструкций с указанными повреждениями можно производить путем заполнения трещин акриловыми клеями. При этом обеспечивается не только герметизация, но и равнопрочное соединение расчлененных трещиной участков конструкций.

Для восстановления бетонных и железобетонных конструкций инъецированием акриловых клеев выполняют следующие операции: подготовку трещин, их промывку и обезжиривание, сверление отверстий для ниппелей и их установку, заделку разделанных участков акриловым клеем, инъецирование трещин, наружную обработку отремонтированных участков после отверждения акриловой смеси.

Как показывают эксперименты, восстановленные конструкции имеют несущую способность выше по сравнению с неразрушенными, но несколько повышенную деформативность. Установлено, что разрушение восстановленных конструкций происходит по бетону.

Разработанная технология соединения бетонных элементов позволяет производить работы при положительных и отрицательных температурах окружающей среды.

Экспериментально установлено, что при выполнении всех производственно-технологических и технических требований клеевое соединение старого бетона со старым и старого с новым обеспечивает водонепроницаемость и равнопрочность стыка. Испытания таких соединений подтверждают, что клеевой шов по прочности, водонепроницаемости, водостойкости, морозостойкости и атмосферостойкости превосходит соединения омоноличенные цементными композициями.

Названные способы соединения бетонных элементов были использованы при реконструкции фундамента под крупный агрегат в ОАО «Харьковский электромеханический завод». Существующий фундамент представлял собой в плане прямоугольник размером 9,0×7,8 и глубиной залегания 3,6 м. К нему необходимо было добетонировать два участка размерами в плане 6,2×2,9 м с глубиной залегания 3,6 м. При выполнении работ по изменению конфигурации фундамента нужно было соединять новый и старый бетон. Для обеспечения их сцепления на вертикальные плоскости существующего фундамента наносили тонкий слой клея, а затем до отверждения последнего укладывали слой нового бетона с уплотнением вибрацией. Перед этим для армирования фундамента производили установку горизонтальной арматуры в пробуренных скважинах в вертикальных плоскостях бетона. Для создания подпорной стенки нового фундамента, на горизонтальной поверхности существующего устанавливали аналогичным способом вертикальную арматуру. В этом случае для соединения старого бетона с новым использовали клей, состоящий из акрилового полимера и наполнителя (кварцевого песка). После набора бетоном проектной прочности на фундамент был установлен агрегат. Натурные наблюдения за поведением фундамента в период эксплуатации в течение более пяти лет показали, что клеевые соединения не разрушались. Не наблюдалось также нарушения их целостности. Все это свидетельствует о надежности соединений бетонов акриловыми клеями.

Также по вышеописанной методике были проведены ремонтные работы и осуществлена реконструкция фундаментов на ОАО «Харьковский завод тракторных самоходных шасси». Здесь при реконструкции с помощью акриловых клеев были выполнены работы по увеличению размеров фундаментов под кузнечное и штамповочное оборудование, в действующем механосборочном цехе ОАО «ХЗТСШ» была осуществлена реконструкция фундамента под установку карусельного станка. После набора бетоном проектной прочности на реконструированные фундаменты были установлены соответствующие штамповочные и кузнечные агрегаты. Использование акрилового клея позволило значительно сократить сроки реконструкции, уменьшить трудовые затраты и расход материалов.

Таким образом, в результате выполненных экспериментальных исследований и опытного внедрения можно сделать вывод, что клеевые соединения бетонов акриловыми клеями более эффективны по сравнению с соединениями клеями на основе других полимеров, применяемых для указанных целей в настоящее время. Акриловые клеи просты и надежны в приготовлении, малокомпонентны. Технология склеивания бетона проста и надежна. При этом операции по выполнению указанных работ могут быть механизированы.