ОТХОДЫ ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЬТЕРЕФТАЛАТА В ДОРОЖНЫХ АСФАЛЬТОБЕТОНАХ

А.Р.ОВСЕПЯН, соискатель

Ереванский государственный университет архитектуры и строительства

3750009, Армения, Ереван, ул. Теряна, 105

E-mail: ovsepyanartur@mail.ru

В настоящей работе разработана технологии получения кальциевых и магниевых адгезионных присадок асфальтобетонных смесей из отходов ПЭТ и исследование свойств битума, модифицированного указанными добавками.

Предварительно измельченные отходы ПЭТ с размерами частиц  ≈ 0,2 ÷ 0,3 мм загружаются в аппарат – гидролизер типа «котел», снабженный мешалкой, обратным холодильником-конденсатором и рубашкой для обогрева и охлаждения реакционной смеси. В тот же аппарат загружается предварительно нагретый до 85 – 900С 20%-ный раствор едкого натра, соотношение массы этого раствора к массе измельченных отходов ПЭТ составляет 5:1. Реакционная масса в условиях интенсивного перемешивания при температуре кипения выдерживается до остаточной массы непрореагировавших отходов ПЭТ ≈25% по отношению к их начальной массе. Периодическим отбором проб гравиметрическим (весовым) методом определяется остаточная масса непрореагировавших отходов ПЭТ и выбирается оптимальное время  проведения частичного гидролиза.

На рис 1. представлена зависимость остаточной массы непрореагировавших отходов ПЭТ от времени проведения процесса.

Экспериментальные данные, приведенные на этом рисунке свидетельствуют о том, что, из вышеприведенных соображений, оптимальное время проведения процесса соответствует 1.5 ÷ 2 часам. При меньшей продолжительности процесса – низок выход целевого продукта, большая продолжительность – не выгодна, т.к. слабо отражается на выходе.

В результате частичного гидролиза ПЭТ образуются натриевые соли олигоэтиленгликольтерефталата, терефталат натрия и этиленгликоль. Целевыми продуктами для получения адгезионных добавок битума являются первые два, этиленгликоль – побочный продукт.

Время гидролиза,час

Рис 1. Зависимость остаточной массы ПЭТ от времени проведения процесса

Далее, по завершении этой стадии процесса, реакционная смесь разделяется фильтрованием. Твердый остаток возвращается на стадию частичного гидролиза, а фильтрат обрабатывается 20%-ным (по содержанию катиона) раствором хлорида кальция или сернокислого магния.

Структура образовавшихся в результате частичного гидролиза отходов ПЭТ  натриевых солей олигоэтиленгликольтерефталата (Na- ОЭГТФ) и терефталевой кислоты (Na - ТФ) приведена на рис 2.

Na- ОЭГТФ

Рис.2. Структура продуктов частичного гидролиза ПЭТ

(здесь n – число элементарных звеньев в олигомере)

Взаимодействуя с солями кальция или магния, эти продукты образуют нерастворимые в воде, но растворимые в битуме соли.

Образовавшиеся осадки Ме(ОЭГТФ)2 отделяются филь-трованием, промываются проточной водой до нейтральной реакции воды (рН ≈ 7÷7.5), высушиваются при температуре 1050С до постоянной массы и используются в качестве добавок в битум.

Указанные вещества, являясь дифильными по своей природе, могут в асфальтобетонных смесях выступать в качестве «буферного слоя» на границе раздела «битум - каменный материал». Причем полярная часть молекулы модификатора будет ориентирована к минеральной составляющей асфальтобетонной смеси, а органическая часть –  к битумному связующему.

Адгезионные добавки вводились в битум марки БНД 60/90 в количестве до 2.0% от массы битума. При растворении добавки температура битума поддерживалась в пределах 150 - 1700С, растворение добавки длится 5 – 10 мин до полного растворения, что легко наблюдается визуально. Определялась зависимость температуры размягчения, твердость  (пенетрация) и сцепление битума с минеральным заполнителем от количества вводимой добавки. Последний параметр определялся по количеству битума (масс.% от исходного) на минеральном заполнителе (базальт) после 1,5 - часового кипячения в воде.

Результаты исследований (повышение температуры размягчения¸ увеличение твердости¸ значительное увеличение адгезионных сил сцепления битума с минеральным заполнителем)  свидетельствуют :

- о перспективности использования разработанных добавок в качестве модификаторов битума;

- о большей эффективности кальциевых производных продуктов частичного гидролиза ПЭТ в сравнении с остальными исследованными.

# Text boxes

остаточная масса,%