Раздел 12

Организационно-технические мероприятия ПОВЫШЕНИя ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ

12.1. Консалтинговые схемы в энергетике

Топливно-энергетические кризисы, обрушившиеся на страны западной Европы  в начале 70-х годов двадцатого века, заставили многих пересмотреть свои взгляды на использование энергии и окружающей среды. Был разработан и реализован комплекс мер, целью которых являлось более рациональное  использование энергии. Одним из основных  государственных мероприятий стало создание консалтинговых  схем.

В общем случае, консалтинговая схема - система планомерных мероприятий, осуществляемых в какой-либо специально выбранной области. В данном случае эти мероприятия включают в себя:

- создание консалтинговых фирм, предоставляющих потребителям энергии, разработчикам, работникам планово-экономического сектора, эксплуатационному персоналу и руководителям предприятий услуги в виде квалифицированной помощи в области экономии энергии;

- создание необходимого числа учебных курсов и проведение занятий со слушателями различного уровня;

- разработку соответствующих  учебных программ и иллюстративных материалов;

- широкую информационную компанию через средства массовой информации, выпуск печатной продукции, рекламирующей и поясняющей саму идею энергосбережения;

- освещение в прессе удачных примеров экономии энергии, подготовка и публикация статей для специалистов в технических журналах.

Создание и внедрение целого ряда консалтинговых схем оказало воздействие на перемены к лучшему в области экономии энергии стран Западной Европы. Так, например, общее потребление энергии в Дании в 1990 году оставалось на уровне 1973 года, тогда как валовой национальный продукт вырос за это же время на 40 %

В настоящее время такой же подход применяется при построении системы взаимоотношений между экономией энергии и защитой окружающей среды. В основу положено разумное планирования энергопотребления, которое приводит к тому, что за счет совершенствования технологии и инфраструктуры  используется приемлемое количество  энергии. Оно охватывает систему в целом, включая все этапы преобразования энергии - производство,  транспорт, распределение и использование ее конечным потребителем.

В основе создания реалистического плана действий по экономии энергии лежит соответствующее законодательство в области энергии, а также наличие в обществе общепринятых стандартов и норм. Для внедрения программы энергосбережения необходимо проведение предварительного экономического анализа, основанного на точных данных по действительному потреблению энергии, приемлемой системе тарифов, информации о сборах окупаемости и т.д.

Необходимо проделать следующее: составить перечень и выбрать из него первоочередные необходимые мероприятия по оптимизации потребления энергии; принять решение по осуществлению выбранных мер; оптимизировать работу энергосистемы и выбрать энергетический менеджмент; регулярно проводить оценку результатов; регулярно информировать всех заинтересованных, о состоянии дел.

Цель этих действий - сохранение достигнутого уровня экономии, оценка результатов внедряемых мероприятий и планирование дальнейшей экономии. Информация систематически собирается по всем частям энергосистемы, сравнивается с наличными базами данных, параллельно обновляя их. На всех этапах осуществляется текущее информирование. Результаты оценки и собранная информация предназначаются для использования целым рядом групп специалистов, в том числе, в области энергетики и конечных потребителей. Все это приводит к накоплению опыта и к постепенному изменению отношения различных социальных групп к рассматриваемой проблеме. Данный процесс представляет собой обоюдный обмен мнениями по ключевым вопросам: методам экономии энергии, совершенствования ценовой политики, оценки новой продукции, экологическим проблемам энергетики и энергетическим аспектам экологии.

Таким образом, консалтинговые схемы – это практический инструмент утверждения политики рационального и экологически чистого получения и использования энергии, необходимое звено между планом и получением результатов. Рациональное использование  энергии подразумевает  совершенствование технологии и целый набор методов для их оптимального внедрения и использования новейших технологических достижений.

Совершенствование энерготехнологий и политика энергосбережения в любой стране затрагивают следующее энергетическое оборудование:

-теплопроизводящие системы: ТЭС, ТЭЦ, отопительно-производственные котельные, установки центрального отопления, котлоагрегаты различного назначения, печи;

-системы распределения тепла: подстанции, тепловые сети;

-теплоизоляцию  зданий, труб, резервуаров высокотемпературного рабочего тела, теплообменников;

-вентиляционное оборудование зданий различного назначения;

-оборудование для выработки электроэнергии: электростанции, турбомашины, вентиляционные агрегаты;

-системы электроснабжения;

-электроустановки, электрооборудование, потребляющие и управляющие приборы.

В общем случае эффективность использования энергии основывается на внедрении мер по совершенствованию снабжения энергией, ее распределения и потребления. Что касается ресурсов, потребляемых для их внедрения, то важно, чтобы схемы имели четко очерченные границы. Работа консалтинговых схем должна  координироваться таким образом, чтобы консультанты-специалисты по различным вопросам могли совместно решать общие проблемы, создавая общую базу знаний, повышая свою квалификацию, анализируя полученные результаты.

Представляет интерес изучение опыта и энергетической политики государств Западной Европы. Так, большое внимание уделяется внедрению нетрадиционных источников энергии. Так, в 2005 году примерно 10 процентов от всей выработанной энергии планируется произвести за счет возобновляемых источников энергии. Для того, чтобы сделать эту проблематику экономически более привлекательной, правительства многих стран разработали специальную программу государственных субсидий. Например, при покупке ветроэнергогенератора  или солнечной нагревательной установки до 30 процентов от их цены покрывается за счет государства. Создана специальная система испытаний, апробации и тестирования такого оборудования с выдачей технического паспорта. Чем ниже производительность установки, тем меньше размер субсидий. Таким образом, с рынка удаляются худшие образцы техники. Причем, этот процесс осуществляется с помощью экономических рычагов, которыми управляет государство.

Страны ЕС приняли к исполнению программу улучшения экологической ситуации, связанную с сокращением СО, СО2, NОx. Упор делается на ужесточение норм выбросов этих веществ. Для их удовлетворения, необходимо переходить  к более совершенным технологиям и уменьшать потребление энергии. Этому способствуют эффективные системы налогообложения, в частности, налог на выброс СО2, который делает крайне невыгодной эксплуатацию энергетически неэффективного оборудования.

Так как энергетическая эффективность самым тесным образом связана с экологией, то для государства крайне целесообразно возвести достижение экологической чистоты в ранг стратегической цели, а энергетическую эффективность – в ранг средства достижения этой цели.

12.2. Энергетический аудит и методические основы его проведения

Повышение энергетической эффективности любого производства (предприятия), снижение уровня потребления энергии с сохранением объемов производства, сокращение отрицательного воздействия на окружающую среду требует принятия соответствующих решений, касающихся стратегии использования  различных ресурсов. В основе этого лежат энергетический аудит и энергетический менеджмент.

Проведение энергетического аудита – начало для внедрения на предприятии системы энергетического менеджмента. В общем случае методика проведения аудита не зависит ни от вида выпускаемой продукции, ни от применяемой технологии, ни от формы организации исследуемого производства (предприятия). В основу ее положен определенный стандартный (типовой) алгоритм, способный обеспечить эффективную работу аудитора, который должен принимать во внимание все потребляемые виды энергии, вырабатывать предложения по их сокращению, по оптимизации структуры энергопотребления.

Общие требования, предъявляемые к генеральной стратегии энергетического аудита, следующие:

- возможность применения для всех типов производств и компаний;

- учет всех видов энергий;

- содействие уменьшению временных затрат аудитора путем повсеместной стандартизации;

- возможность идентификации этапов для продолжения работы или условии ее прекращения;

- возможность ее использования как базы для сотрудничества между разными аудиторами.

Структура генеральной стратегии проведения энергетического аудита, схема проведения которого показана на рис.12.1, включает в себя четыре основные этапа.

Этап 1. Предварительный контакт аудитора с управлением предприятия; ознакомление с предприятием, основными производственными процессами и линиями; заключение соглашения с руководством предприятия на последующую деятельность.

Этап 2. Составление карты потребления энергии на предприятии; идентификация возможности значительной экономии энергии; заключение соглашения с руководством предприятия на  последующую деятельность.

В процессе составления карты потребления энергии, анализа данных первого этапа собирается информация об энергопотреблении по отдельным  процессам и установкам, выявляются возможности экономии энергии. С этой целью проводится сравнение ключевых данных (например, удельных энергозатрат) с данными, известными из специальной литературы, информации об аналогичных производствах, определяется перечень мест возможной экономии с указанием приоритетности.

## Рис.12.1. Схема проведения энергетического аудита

Этап 3. Оценка экономии энергии и экономических преимуществ от внедрения различных возможных мероприятий; выбор конкретной программы по энергосбережению для первоочередного внедрения; подготовка ключевых технических и экономических данных; составление и представление руководству предприятия  отчета по энергетическому аудиту; принятие решения о проведении (не проведении) дальнейшего аудита; заключение соглашения на последующую деятельность.

Этап 4. Внедрение программы энергосбережения; запуск системы энергетического менеджмента; продолжение деятельности, дообследование, изучение достигнутых результатов и т.д.

Таким образом, энергетический аудит – это техническое инспектирование предприятий (производств) с точки зрения их энергопотребления с целью определения возможной экономии энергии и помощи предприятию (производству) в осуществлении экономии энергии на практике путем внедрения механизмов энергетической эффективности, а также с целью внедрения на предприятии энергетического менеджмента.

Мировой опыт свидетельствует, что осуществление экономически обоснованной энергосберегающей политики предприятий в использовании топливно-энергетических ресурсов является одним из важнейших заданий предприятий в рыночных условиях. Это стало причиной распространения в странах с развитой рыночной экономикой практики проведения энергетического аудита предприятий для экономически обоснованного использования энергосберегающих мероприятий и повышения эффективности использования энергоресурсов. В ряде стран энергетические аудиты служат основанием для принятия решения банков о целесообразности предоставления кредитов предприятиям.

Нормативно-правовые основания энергетических обследований. В Украине понятие о энергетических обследованиях на нормативно-методическом уровне введено Указом Президента и соответствующими приказами Государственного комитета по энергосбережению («Госком энергосбережение»). В соответствии с этими документами энергетические обследования проводятся специализированными организациями, которые проходят предварительную обязательную аттестацию в Госкомэнергосбережении, если осуществляют обследования в бюджетной сфере. Определен порядок представления, оформления, выдачи и продолжения срока действия документов на право проведения энергетических обследований, единая форма свидетельства на право их проведения, а также нормативные и правовые требования относительно его получения.

В Украине развернута сеть специализированных организаций по проведению энергетических обследований, которыми разработаны и введены энергосберегающие мероприятия на тысячах объектов бюджетной сферы.

Установлена последовательность, правила организации и проведения энергетических обследований бюджетных учреждений, организаций и казенных предприятий с целью определения эффективности использования энергоносителей и целесообразности внедрения энергосберегающих мероприятий.

Общие положения проведения энергетических обследований. Методика проведения энергоаудита основана на определенном стандартном алгоритме, который обеспечивает как наиболее эффективную работу аудитора, так и возможность эффективного привлечения на определенных этапах работы других аудиторов.

Общие требования к стратегии энергетического обследования отражают:

- возможность ее применения для всех типов производства и хозяйств;

- учет всех видов энергии;

- возможность определения этапов продолжения работы или ее прекращения;

- возможность ее использования как базы сотрудничества между разными аудиторами.

Для реализации стратегии планирования принят следующий порядок проведения энергетического обследования:

- Сбор документальной информации. Сбор информации разделяют на два этапа. На первом этапе непосредственно на предприятии определяются основные характеристики: общие сведения, организационная структура, перечень основных подразделений, составляются графики помесячных объемов потребления энергоресурсов и баланс энергопотребления по структурным подразделениям, учитываются цены на энергоресурсы, оценивается финансовое состояние предприятия. На втором этапе проводится анализ полученных данных. Строится обобщенная карта энергопотребления по отдельным подразделениям и основным энергоемким технологическим процессам. Предварительно оценивается потенциал энергосбережения, определяется перечень данных, которые необходимо получить инструментальным обследованием энергоиспользуемого оборудования.

- Инструментальное обследование. Инструментальное обследование проводится для воспроизведения информации, недостаточной для оценки эффективности энергоиспользования, или при возникновении сомнений относительно достоверности предоставляемой информации. При этом применяются стационарные или переносные специализированные приборы и максимально используются имеющиеся на предприятии системы учета энергоресурсов.

- Обработка и анализ полученной информации. Вся информация, полученная из предварительно представленных информационных документов и в результате инструментального обследования, является исходной для анализа эффективности энергоиспользования. Во время анализа:

- Определяется состав объектов, для которых осуществляется оценка факторов, влияющих на потребление энергии и разработка энергосберегающих мероприятий; и факторы, влияющие на потребление энергии;

- рассчитывается фактическое удельное энергопотребление энергоносителей с учетом объемов выпуска продукции, которое сравнивается с нормативными значениями, после чего делается вывод об эффективности энергопотребления;

- определяются прямые затраты энергоносителей за счет утечек, недозагрузки, потерь, простоев, неправильной эксплуатации, несоответствия необходимым технологическим параметрам;

- принимаются решения о проведении (не проведении) дальнейшего аудита и определении рекомендаций по энергосбережению.

4. Разработка рекомендаций по энергосбережению, включающая в себя:

- расчет потенциальной годовой экономии энергоресурсов и определение объемов экономии средств;

- определение технических средств реализации предлагаемых мероприятий по энергосбережению, а также оснащения, необходимого для реализации проектов, оценка его стоимости;

- определение финансовых затрат на реализацию энергосберегающих проектов и сроков окупаемости проектов.

После оценки экономической эффективности все рекомендации классифицируются по трем критериям:

- беззатратные и малозатратные, которые осуществляются предприятиями самостоятельно в порядке текущей деятельности;

- среднезатратные, осуществляемые, как правило, за счет собственных средств предприятий;

- высокозатратные, требующие дополнительных инвестиций и осуществляемых с их привлечением.

После окончания анализа формируется конечный перечень энергосберегающих мероприятий, который подается на рассмотрение руководству предприятия для дальнейшей реализации.

- Оформление отчета. Отчет о проведении энергетического обследования должен содержать описательную и аналитическую части. В описательной части предоставляется информация относительно энергопотребления обследуемого предприятия, и его характеристика. В аналитической части проводится анализ: технических и финансово – экономических аспектов эффективности энергоиспользования; описываются предлагаемые энергосберегающие мероприятия и порядок их реализации, перечень необходимого оборудования, расчет экономии и срока окупаемости проектов.

При необходимости отчет может содержать дополнения, в которых изложены детальные расчеты, технические характеристики оснащения и прочие справочно – информационные материалы.

Анализ типичных ошибок во время проведения энергетических обследований.

- Целью реализации энергосберегающих проектов не является внедрение любой цены нового оборудования. Главное правило: предприятие не должно думать об инвестициях в высокие технологии, если полностью не реализованы все возможности по повышению энергоэффективности существующего оборудования.

- Рекомендуется больше внимания уделять анализу общего состояния предприятия, его финансовой стабильности, возможности внедрения энергосберегающих проектов.

- Потребление энергоносителей необходимо анализировать по всем видам, учитывать их стоимость и объемы реализации продукции, состояние расчетов за энергоносители. Особое внимание следует уделять источникам энергоснабжения и возможность их верификации.

При подготовке энергосберегающих мероприятий необходимо: проводить их анализ с учетом фактической загрузки технологического оснащения, реального финансового состояния предприятия и перспектив увеличения выпуска продукции; подтверждать предложения расчетами экономии энергоресурсов и сроков окупаемости на основе реально существующих цен на энергоносители и внедряемое оборудование.

Важно также проанализировать возможность сокращения за счет реализации энергосберегающих мероприятий отрицательного воздействия обследуемого предприятия на окружающую среду.

12.3. Энергетический менеджмент

Энергетический менеджмент - основной инструмент сокращения потребления энергии, повышения эффективности ее использования, а также сокращения негативного воздействия энергетики на окружающую среду. Внедрение энергетического менеджмента позволяет получить подробную картину потребления энергии, дать точную оценку проектов экономии энергии, планируемых для внедрения на данном предприятии (производстве). Это система управления, основанная на проведении типовых измерений и проверок, обеспечивающая  такую работу предприятия, при которой потребляется только совершенно необходимое для производства количество энергии.

Основные обязанности которого заключаются в следующем:

- участие в составлении карты потребления энергии на предприятии;

- сбор данных по потреблению топливно-энергетических ресурсов;

- составление плана установки дополнительных счетчиков и контрольно-измерительной аппаратуры;

- сбор данных по потокам сырья, ТЭР и готовой продукции;

- расчет ключевых данных по повышению эффективности использования энергии в целом и по отдельным производствам;

- локализация и внедрение мер по экономии  энергии, не требующих инвестиций или с минимальными инвестициями;

- локализация, оценка и определение приоритетности мер по экономии энергии, требующих более крупных инвестиций;

- составление схемы аварийной остановки оборудования и вариантов энергоснабжения для случаев аварийного прекращения внешней подачи энергии и т.д.;

- информирование персонала предприятия о деятельности по энергетическому менеджменту;

- внедрение новых технологий на существующих и новых энергосистемах для повышения энергоэффективности производства;

- участие в выработке производственного плана и стратегии предприятия.

Перечень обязанностей энергетического менеджера весьма широк и требует от него разносторонних и глубоких знаний. Он должен обладать:

- инженерным образованием в области энергетики;

- опытом управления производством и рабочими группами;

- опытом руководства проектами;

- организационными способностями;

- способностью убеждать и понимать мотивацию поступков людей;

- хорошо разбираться в политике своей страны в отношении энергетики;

- знать потребности и требования властей;

- знать решения местной власти, касающиеся данного производства, экологии, потребления энергии, и т.д.;

- знать фирмы и производства, торговые и поставляющие организации;

- хорошо понимать концепцию энергетического менеджмента и энергетической эффективности;

- знать экономику, принципы разработки бюджета предприятия и методы разработки бизнес планов в области энергетической эффективности.

Система энергетического менеджмента включает в себя следующие основные этапы.

Первый этап – это запуск системы: начало внедрения системы энергетического менеджмента может положить проведение энергетического аудита, в результате которого руководство предприятия получит полное представление о ситуации в энергетике предприятия.

Второй этап- это анализ. Производится  сравнение реальных уровней потребления с ключевыми цифрами из литературы, других предприятий и т.д.

Третий этап - определение состояния. На этом этапе необходимо иметь результаты  анализа, которые дадут возможность избрать приоритеты в исполнении проектов по сбережению энергии.

Четвертый этап: на основе произведенного анализа прорабатывается бюджет исполнения избранных проектов. Этот бюджет строится на уже известных цифрах удельного потребления энергии на предприятии.

Пятый этап- это контроль за тем, чтобы реализовались именно те уровни потребления энергоносителей, которые указаны в бюджете. На этом этапе, вероятно, удастся выявить дополнительных неожиданных потребителей энергии и провести анализ причин, из-за которых они возникают.

На этом цикл замыкается. Можно начинать следующий: ту же процедуру - опять и опять. Такие системы энергетического аудита и менеджмента работают  на большинстве предприятий, выпускающих конкурентоспособную продукцию в странах ЕС.

Итак, в процессе внедрения энергетического менеджмента (рис.12.2) необходимо: определить потоки материалов в различных производственных процессах, особенно с точки зрения потребления энергии, а также создать карту потребления энергии в основных производственных процессах предприятия и в различных вспомогательных установках и системах.

Целесообразно начинать с основных и наиболее энергоёмких производственных процессов предприятия. Затем  можно перейти к созданию детальной карты всех производственных процессов и потребления энергии в них. При проведении измерений потоков энергии, создании карты потребления энергии и определении возможностей экономии энергии на различных установках, а также при разработке методики внедрения энергетического менеджмента можно воспользоваться помощью внутреннего энергетического аудитора.

## Рис.12.2. Цикличность энергетического менеджмента

В общем случае наиболее эффективное использование энергии связано со  следующими основными показателями:

- высоким объемам производства (при объеме производства, скажем, в 50 процентов от максимального (проектного) уровня производства довольно сложно добиться высокой эффективности использования энергии);

- правильным выбором технологий для основных энергоемких производств;

- высоким исходным качеством сырья;

- эффективностью работы отдельных установок и систем в целом (котлов, агрегатов и т.д.);

- низким уровнем потерь в системах распределения энергии (пара, сжатого воздуха, электроэнергии).

Основное внимание должно быть уделено наиболее энергоемким  производственным системам. К ним, в первую очередь, относятся такие типичные системы как ТЭС; котельные установки; сушильное оборудование; оборудование подачи тепла для производственных нужд; системы отопления и водоснабжения; системы вентиляции и кондиционирования  воздуха; холодильные установки; системы освещения; системы подачи сжатого воздуха; насосы и т.д. Они, как правило, характеризуются  следующими показателями: высокими или низкими температурами (по сравнению с температурой окружающего воздуха); интенсивностью производства; высоким уровнем потребления рабочего тепла (пара, воды, газа, сжатого воздуха).

Обобщение элементов любой производственной системы, рассматриваемой при внедрении энергетического менеджмента, представлено на рис.12.3. Методика определения возможности экономии энергии, в первую очередь, не требующих или требующих минимальных затрат, заключается в оценке нагрузки или ее потерь с последующей оценкой сети распределения. Внесение технических изменений  непосредственно в саму систему часто требует значительных инвестиций. Из рис.12.3. следует общий подход к любой технической системе, рассматриваемой с целью снижения потребления энергии. Действительно, любую систему можно разбить на три основные составляющие: это – собственно система (турбина, котел, компрессор и т.д.); затем – система передачи (транспорта) энергии  или рабочего тела (сети) и, наконец, - сама энергия (рабочее тело, нагрузка).

## Рис.12.3 Элементы производственной системы

Потери энергии происходят во всех компонентах системы, но стоимость их устранения существенно различна. Поэтому, исследуя в процессе энергетического менеджмента возможности  энергосбережения, необходимо подходить к таким системам  комплексно. Как правило, рассмотрение целесообразно начинать не с начала, а с конца системы (процесса): именно здесь (в нагрузке) чаще всего кроются самые дешевые и быстро реализуемые возможности энергосбережения.

В заключение данного параграфа сформулируем еще раз общее определение  энергетического менеджмента. Это – инструмент управления производством (предприятием), который обеспечивает постоянное исследование и, стало быть, знание о распределении и уровнях потребления им энергоресурсов, а также об их оптимальном использовании для производственных, коммунально-бытовых и иных нужд.

12.4. Энергосбережение

Рассмотренные выше мероприятия, направленные на повышение эффективности производства и потребления энергии, самым тесным образом связаны с общими  организационными мерами по энергосбережению, реализуемыми многими развитыми государствами. Сюда, в первую очередь, относятся: разработка законодательства и стандартов по энергосбережению; внедрение учета и контроля по потреблению энергоресурсов на всех уровнях (от индивидуального потребителя до региона, отрасли и государства в целом); пересмотр цен и тарифов на энергоресурсы; применение государственного надзора за их потреблением, ликвидация дотаций на потребление энергии и топлива; определение и поддержание оптимальных параметров  технологических процессов; штрафы и налоги за выбросы в окружающую среду вредных веществ, образующихся в процессе сгорания; льготы на налоги и кредиты за внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий, техники, материалов; дотации населению и предприятиям, применяющим энергосберегающую технику, технологии, материалы; экологически чистые энергоустановки и устройства.

Как показывает опыт передовых стран, эти мероприятия позволяют в течение 3-4 лет без существенных финансовых затрат сократить потребление ТЭР на 12-18% от их начального потребления, а в течении последующих 10 лет – еще на 15-20%. Однако, проблема энергосбережения не решается одними организационными мероприятиями. Необходимы значительные капиталовложения, совершенствование энерготехнических технологий.

Следует помнить, что затраты на удельные капиталовложения, связанные с экономией 1 кВт энергии, в 3-4 раза меньше, чем на производство 1 кВт установленной мощности. Этим определяется приоритет развития энергосбережения по сравнению с модернизацией энергетики.

Основной потенциал энергосбережения сосредоточен в отраслях экономики, где наибольшее потребление энергоресурсов - энергетике, металлургии, химической и нефтехимической промышленности, производстве строительных материалов, машиностроении. Следовательно, и основные мероприятия по энергосбережению необходимо реализовать в первую очередь именно в этих отраслях.

К наиболее важным и первоочередным относятся:

- совершенствование структуры сталеплавильного производства за счет сокращения части мартеновской выплавки стали путем увеличения кислородно-конверторной (рост коэффициента полезного использования топлива в 2,5-3 раза);

- модернизация и оптимизация процессов регенерации металлолома черных металлов и выплавки чугуна и стали;

- внедрение беспрерывной разливки жидкой стали в слитки на уровне развитых стран (80-100%);

- повышение качества стали за счет широкого внедрения процессов вакуумирования;

- оптимизация потребления металошихты, включая металлолом, при выплавке первичных и вторичных сплавов (экономия на одной тонне сплавов – 300 кг кокса и 100 кг металла);

- увеличение доли производства и использования деталей из высокопрочного чугуна и пластмасс;

- оптимизация использования в машиностроении конструкционных и функциональных материалов с применением систем автоматизированного проектирования и требований функционально-стоимостного анализа (уменьшение энерго- и металлоемкости оборудования);

- оптимизация технологических процессов производства, внедрение систем автоматического контроля и регулирования их параметров;

- широкое применение коррозионистого покрытия стального проката, включая аморфные металлические покрытия и сплавы для электротехнических изделий (сокращение затрат электроэнергии в 1.5-2 раза);

- выпуск современных энергоэкономичных люминесцентных ламп (сокращение потребления электроэнергии в 5 раз, рост срока эксплуатации в 8 раз);

- создание стимулов для повторного использования неизношенных деталей в машиностроении (возможно на 1/3 сократить потребление литья и проката);

- оснащение электродвигателей преобразователями приводов для экономного потребления электроэнергии при уменьшении нагрузки (экономия электроэнергии – 20-30%);

- оптимизация теплоснабжения и горячего водоснабжения городов за счет использования тепловых помп (насосов) для извлечения тепловой энергии из вторичных энергоресурсов (тепловых выбросов промышленности и энергетики) и природной среды (воды озер, рек, морей; грунта; воздуха).

Каждое из представленных мероприятий может обеспечить годовую экономию ТЭР в объемах, эквивалентных 20-90 миллиардов кВт час.

Особо следует остановится на энергосбережении в области стационарной энергетики. Современная структура энергетики, в частности, Украины не оптимальная. Средний КПД – брутто многих конденсационных электрических станций составляет 34-38%. С учетом затрат электроэнергии на собственные нужды (работа насосов, дробление угля и др.), КПД – нетто можно оценить на уровне 30-34%. Если еще учесть потери на трансформацию и передачу электроэнергии (от 6до16%), то для отдельных удаленных потребителей КЭС работают с КПД 22-26%. Вся остальная энергия первичных энергоносителей рассеивается в окружающую среду.

Иначе обстоят дела при комбинированной выработке электрической и тепловой энергии – когенерации энергии на ТЭЦ. В этом случае КПД брутто – составляет 75-85%. Так как эти энергообьекты (в первую очередь ТЭЦ) как правило, не передают выработанную ими электроэнергию на далекие расстояния, то их КПД-нетто – находится на уровне 74-80%, т. е. в 3 – 3,5 раза выше, чем для больших конденсационных КЭС и ГРЭС.

Преимущества ГРЭС перед ТЭЦ заключается в том, что эти электростанции более мощные. Благодаря концентрации производства эксплутационные затраты и, в конечном итоге, тарифы на электроэнергию ниже. Однако, с ростом цен на топливо, данная ситуация будет меняться в пользу ТЭЦ. Энергетики Западной Европы придерживаются мнения, что доля электроэнергии, выработанной ТЭЦ, в общем балансе должна составлять около 50%. В Украине она пока еще не превышает 7%, тогда как Финляндии в 1997году составляла 34% от общей установленной мощности. В муниципальной энергетике Финляндии пропорция комбинированного производства энергии почти самая высокая в мире – 76%.

Как видим, структура ТЭК Украины в целом нуждается  в изменении, с учетом сложившихся условий на энергетическом рынке и мирового опыта. Очевидно, необходимо остановить строительство электростанций большей мощности, увеличить число ТЭЦ, развивать децентрализованное энергоснабжение. Для реализации этого направления структурной перестройки энергокомплекса потребуется модернизация (реконструкция) небольших ТЭС и ТЭЦ там, где это возможно, а также в энергоемких технологических процессах различных производств, в частности, металлургических, химических, производстве строительных материалов и конструкций.

Преимущества коммунальной и децентрализованной энергетики заключаются еще и в том, что на строительство энергообъектов требуются меньшие капиталовложения. Необходимо учитывать, что оптимальное соотношение централизованной и децентрализованной энергетики, определяемое на основе детального анализа текущих технико-экономических показателей энергообъектов, со временем меняется.

Весомым потенциалом энергосбережения обладает коммунально-бытовой и жилищный сектор, на долю которого приходится около 30% потребления энергии. Поэтому, особого внимания заслуживает вопрос размещения объектов коммунальной и децентрализованной энергетики. Необходимо учитывать, что самые большие потери выработанной электроэнергии имеют регионы, удаленные от ТЭС и АЭС на значительные расстояния. Сюда относятся и села Украины, к которым проложены ЛЭП невысокого напряжения (6 кВ, 10 кВ). Как показывают расчеты специалистов США, передача электроэнергии напряжением 11 кВ на расстояние больше 5 км, исходя из действующих тарифов, убыточная из-за высоких удельных и абсолютных потерь энергии. Поэтому для сооружения сельских энергообъектов можно рекомендовать малые (мини - и микро- ) ГЭС, ветроэлектрические установки, малые ТЭЦ на базе газотурбинных и дизельных электростанций с использованием местных видов топлива ( биомассы, биогаза, генераторного газа и других).

В целом, под энергоснабжением следует понимать эффективное использование энергии на каждом этапе ее производства и преобразования. В предыдущих разделах указанные вопросы рассматривались в тесной взаимной связи с конечной энергоэффективностью и влиянием на окружающую природную среду. Данная задача, сложная в научном, техническом и социальном плане, связана с взаимозаменяемостью различных видов энергии, эффективностью и большим количеством процессов преобразования, сложностью их физической реализации и математического моделирования и, наконец, многообразием и глобальностью экологических проблем, порождаемых энергетикой и энергоснабжением.

Исследования в области эффективного преобразования энергии охватывают широкий круг проблем, возможно, даже более широкий, чем сама наука- энергетика. Базовые теплоэнергетические процессы характеризуются постепенным уменьшением энергетического потенциала рабочего тела. Задача заключается не только в повышении этого потенциала путем увеличения количества энергии, преобразованной в работу, но и в создании процессов преобразования энергии с минимальными тепловыми потерями, возможностью дальнейшего полезного использования низкопотенциальной тепловой энергии в других процессах и, наконец, максимальным устранением негативного влияния энергетики на окружающую среду.

С учетом экологического кризиса, дефицита топливно-энергетических ресурсов, в первую очередь, газа, мазута и ядерного топлива, одним из стратегических направлений создания независимого, безопасного и надежного топливно-энергетического комплекса любой страны, в том числе и Украины, является ускоренное развитие экологически чистой энергетики. Это предусматривает широкомасштабное использование нетрадиционных и возобновляемых источников энергии. Анализ состояния экономики, географических, геологических, климатологических и других данных свидетельствует, что во многих странах возможно широкое использование тех или иных нетрадиционных и возобновляемых источников энергии, включая и вторичные энергоресурсы.

# Text boxes

Помощь в организации закупок энергетически эффективного оборудования

Помощь во внедрении энергетически-оптимальной эксплуатации и обслуживания оборудования

Внедрение системы энергетического менеджмента

Способствование повышению энергетической эффективности

Выяснение ключевых цифр

Описание предприятия

# СТАРТ

Обзор потоков энергии на предприятии

Определение (путем измерений и вычислений) потребления энергии

Карта потребления энергии

Анализ баланса энергопотребления

Определение состояния;

Разработка предложения по энергоэффективности

# Анализ

Снятие показаний приборов учета

Создание карты потребления энергии

Планирование

Внедрение запланированных мероприятий

ПОТЕРИ

ПОТЕРИ

ПОТЕРИ

Передающая (распределительная) система

Нагрузка механическая, тепловая…

Техническая система например: компрессор, холодильник и т.д.