УДК 69.059.7

РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЙ ФОНОВОЙ ЗАСТРОЙКИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ ГОРОДА ОДЕССЫ ПО СТАНДАРТАМ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

И.М., ПОСТЕРНАК, кандидат технических наук, доцент.

Одесская государственная академия строительства и архитектуры.

65029, Украина, м. Одесса, ул. Дидрихсона, 4

Е-маіl: posternak.i@gmail.com

Реконструкция исторической застройки имеет большое социально-экономическое значение. Ее основные задачи состоят не только в продлении срока службы зданий, но и в ликвидации физического и морального износа, улучшении условий проживания, оснащении жилых зданий современным инженерным оборудованием, повышении эксплуатационных характеристик и архитектурной выразительности. В Одессе в контексте международной интеграции к стандартам энергоэффективных зданий действуют городские целевые программы: Городская целевая программа включения центральной исторической части застройки Одессы к основному списку Всемирного наследства ЮНЕСКО на 2013-2015 года и Городская Программа энергоэффек-тивности г. Одессы на 2013-2015 годы [1…4].

Перед строителями и архитекторами стоит непростая задача, так как реконструкция и приспособление таких объектов под новые функции должны проводиться с учетом всех требований и нормативов по охране архитектурного наследия и носить комплексный характер с учетом перспектив развития всего города, отдельного квартала и объекта. Выполняя реконструкцию, чрезвычайно важно сохранить эстетические и архитектурные качества исторических зданий, особенно их фасадов. Поэтому, большое внимание следует уделить реконструкции несущих стен [1…4].

Сегодня, благодаря разработкам в сфере термомодернизации, появлению высококачественных материалов и систем, возможно не только восстановить подлинный облик фасада, но также повысить несущую способность, эксплуатационную надежность и энергоэффективность реконструируемого здания [4].

Проблема энергосбережения, рассматривается как одна из основных не только в Украине, но и во всем мире. Если учесть, что строительный сектор экономики Украины ежегодно потребляет около 30% энергоресурсов, то доля тепла, которая тратиться на отопление жилых и общественных зданий составляет 85% [4]. Изучение распределения теплопотерь через различные элементы здания показало, что значительная часть потерь тепла проходит через наружные стены (рис. 1), поэтому большое значение следует отводить повышению теплозащиты именно ограждающих конструкций.

Рис. 1. Распределение теплопотерь через элементы здания.

Учитывая наиболее важные физико-механические, эксплуатационные, технологические, экологические и экономические параметры все теплоизоляционные материалы получили свое большее или меньшее распространение (рис. 2).

Рис. 2. Распределение использования теплоизоляционных материалов.

Необходимо отметить, что существует три способа утепления ограждающих конструкций: изнутри, внутри и снаружи конструкции. Имеется существенная разница между наружной и внутренней теплоизоляцией. Рассмотрим основные достоинства и недостатки внутренней и наружной теплоизоляции ограждающих конструкций.

Характеристики наружной и внутренней теплоизоляции

| Внутренняя теплоизоляция |
| --- |
| Достоинства | Недостатки |
| - практическая невозможность допущения технологического брака; - утепление можно выполнять в любое время года; - производство внутренней теплоизоляции значительно дешевле наружной по стоимости материалов, трудоемкости; - не требуется строительных лесов. | - между внутренней стеной и теплоизоляционным слоем возникает зона конденсации водяного пара, что является причиной отсырения стены, появления плесени, грибков, повышения влажности в жилых помещениях даже в летний период; - сокращение внутренней площади помещений: - открывает основной несущий слой конструкции стены воздействию циклического промерзания-оттаивания, что ведет к ускоренной потере его прочностных свойств. |
| Наружная теплоизоляция |
| Достоинства | Недостатки |
| - точка росы переносится в теплоизоляционный материал и стена не промерзает; - потери тепла при наличии наружной теплоизоляции минимальны; - возможно использование различных теплоизоляционных материалов - ограждающая конструкция аккумулирует (накапливает) тепло; - неограниченные возможности для реализации архитектурно-планиро-вочных решений фасадов любой сложности. | - значительно дороже внутренней теплоизоляции; - более трудоемкая установка. |

Рассмотрим варианты теплоизоляции для ограждающих стен зданий исторической застройки города Одессы (рис. 3).

Рис. 3. График использования распространенных утеплителей (по наименованию и толщине) в зависимости от толщин наружных стен из известняка для зданий периода застройки Одессы 1820…1920 годов.

Список источников

1. Постернак С.А, Коцюрубенко О.Н., Постернак И.М. Инженерная архитектоника надземной части жилых зданий исторического ядра города Одессы  // Вестник строительства  и архитектуры: сб. научн. трудов. – Орел: Картуш, 2010 – С.240–246.

2. Постернак С.А, Коцюрубенко О.Н., Постернак И.М. Временные рамки исследования инженерной архитектоники жилых зданий исторического ядра г. Одессы с позиции реставрации и реконструкции // Актуальные проблемы архитектуры, градостроительства и дизайна: мат-лы Всер.-кой н-пр. конф. 21…23.03.2011г.-Магниторогск МГТУ, 2011–С.180–184.

3. Лісенко В. А., Постернак С.О., Постернак І. М. Сучасні рішення зовнішньої теплоізоляції стін / Вісник ОДАБА: зб. наук. праць, вип. №22. Одеса, ОДАБА, 2006. С.169-173.

4. Навчальний посібник «Реконструкція і модернізація будівель та споруд: архітектурно-конструктивно-технологічні рішення» для самостійної роботи студентів за напрямом 6.060101 «Будівництво» спеціальності «ПЦБ»/ С.О. Постернак, В.А. Лісенко, І.М. Постернак – Одеса.: ОДАБА, 2009.-126с.

# Text boxes

вентиляция 5…7 %

подвал 10 %

стены 37…43 %

покрытие 15…20 %

окна 15…20 %