УДК 624.016

ПІДСИЛЕННЯ сталебетонних балок ПОПЕРЕДНЬО-НАПРУЖЕННИМИ ЗАТЯЖКАМИ ПРИ РЕКОНСТРУКЦії БУДІВЕЛЬ І СПОРУД

Т.А. ГАЛІНСЬКА, к.т.н., В.Ф. ПЕНЦ, к.т.н., Ю.О. КУШНІР, к.т.н.

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

36011, Україна, м. Полтава, Першотравневий пр., 24

E-mail: Galinska@i.ua

Одним з істотних резервів розвитку будівництва в нашій країні є більш повне й ефективне використання будівельних матеріалів, створення нових економічних і довговічних конструкцій, а також розробка способів посилення існуючих конструкцій при реконструкції діючих будівель та споруд.

Зовнішнє попереднє напруження у вигляді затяжок на сучасному етапі стало одним з найпривабливіших методів для зміцнення стальних, бетонних та сталебетонних конструкцій. Воно дозволяє проектувальникам при виборі раціональних форм поперечного перерізу створювати конструкції, які мають кращу міцність і довговічність, а також можуть бути легко підсилені у разі погіршення їх стану чи необхідності збільшення або відновлення їх несучої здатності. На практиці зовнішнє попереднє напруження у вигляді затяжок ефективно застосовується при улаштуванні сталебетонних балкових конструкцій покриттів і перекриттів будівель та споруд, прогонів мостів, а також при їх реконструкції чи підсиленні, обсяги яких в останні роки у зв’язку зі збільшенням їх фізичного зносу значно зросли. Так, проектування чи підсилення балок з використанням затяжок дає переваги, які дозволяють: зменшити висоту перерізів елементів; проводити улаштування підсилення під дією зовнішнього навантаження; здійснювати контроль та регулювання попереднього напруження; скоротити термін проведення будівельних і ремонтних робіт за рахунок простоти установки і улаштування затяжок без перерви технологічного процесу. В той же час сталезалізобетонні згинальні елементи з попередньо напруженими затяжками на сьогодні мало застосовуються у зв’язку з відсутністю узагальнюючої методики їх розрахунку.

Несуча здатність сталебетонних балок безпосередньо пов'язана з умовами зчеплення між її складовими матеріалами (бетоном і сталевим профілем чи елементом) і характеризується, явно вираженими, трьома випадками напружено-деформованого стану: нелінійно-композитний, коли зчеплення між бетоном і сталевим профілем відсутня; частково-композитний, коли зв'язок між бетоном і профілем часткова; повністю композитний, коли між бетоном і сталевим профілем існує повне зчеплення. Тому для проведення подальших наукових досліджень в питаннях удосконалення розрахункових положень чинних норм [1, 2] була запропонована класифікація сталебетонних балок з попереднім напруженням за типом їх загального приведеного перерізу і випадками напружено-деформованого стану, які притаманні їх певним композитним властивостям (табл.1).

В роботах [3, 4] авторами був розроблений методичний підхід щодо розрахунку міцності нормальних до поздовжньої осі перетинів сталебетонних балок суцільного прямокутного перерізу, які підсилені попередньо-напруженими затяжками і мають повне зчеплення між бетоном і конструкційним сталевим профілем (випадок ІІІ-В за таблицею 1), а в роботах [4, 5] – щодо розрахунку міцності двотаврових сталебетонних балок з бетонною верхньою полицею, які підсилені попередньо-напруженими затяжками при відсутності зчеплення між їх складовими (випадок І-А за таблицею 1).

Значний вклад у розробку методів розрахунку міцності двотаврових сталебетонних балок з верхньою бетонною полицею, які підсилюються попередньо-напруженими затяжками при реконструкції перекриттів будинків (випадки І-А, ІІ-А, ІІІ-А, ІІІ-В за таблицею 1), зробили в роботах [6, 7, 8, 9, 10, 11] О.Л. Шагін, М.Ю. Ізбаш та їх учні Асанов В.В., Гриневич Є.О., Шемет Р.М. Теоретико-експериментальні дослідження несучої здатності сталебетонних балок, які зміцнені сталевим шпренгелем, були проведені Г.Л. Ватулею в роботі [12].

Незважаючи на значний об’єм проведених досліджень, ряд питань щодо ототожнення залежності напружено-деформованого стану сталебетонних балок в момент руйнування з розрахунковими положеннями їх несучої здатності потребують подальшого їх удосконалення з внесенням змін в розрахункові положення чинних норм [1, 2].

- ЕN 1994-1-1:2004. Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures. Part 1-1: General rules and rules for buildings. CEN, European Committee for Standardisation, Brussels, 2004. – 118  p.

- ДБН В.2.6-160:2010 Сталезалізобетонні конструкції. Основні положення: Затв. Мінрегіонбудом України від 15.11.2010 р №447 та від 30.12.2010 р. №571, чинні з 01.09.2011 р.- К.: ДП  Укрархбудінформ", 2010. - 81 с.

| Таблиця 1 – Випадки деформування ПНСЗБ балок з затяжками залежно від виду їх приведеного перерізу і умов зчеплення їх компонентів | Випадки деформування ПНСЗБ балок на стадії руйнування | В | повне зчеплення |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Б | часткове зчеплення |  |  |  |
|  |  | А | без зчеплення |  |  | Варіант не існує |
|  | Тип загального приведеного перерізу ПНСЗБ балок |  |  |  |
|  |  | І | ІІ | ІІІ |

- Кушнір Ю.О. Методичні основи розрахунку несучої здатності нормального прямокутного приведеного перерізу попередньо-напружених сталебетонних балок на основі розрахункової деформаційної моделі / Ю.О. Кушнір, В.Ф. Пенц, М.О. Овсій// Сучасне промислове та цивільне будівництво. – ДонНАБА, 2012. – Том 8, № 3.– С. 107 – 122.

- Кушнір Ю.О. Міцність та деформативність сталезалізобетонних балок з попередньо-напруженими затяжками [Текст]: автореф. дис. … канд. техн. наук: 05.23.01 “Будівельні конструкції, будівлі та споруди” / Ю.О. Кушнір. – Полтава, 2006. – 24 с.

- Пенц В.Ф. Розрахунок міцності металевих балок, які підсилені горизонтальною затяжкою / В.Ф. Пенц, Ю.О.Кушнір // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди: зб. наук. праць. – Рівне: НУВГП, 2009.– Вип. 18. – С. 514 – 520.

- Шагин А.Л. Усиление эксплуатируемых балочных конструкций локальным обжатием / А.Л. Шагин, М.Ю. Избаш, // Будівельні конструкції. Міжвідомчий науково-технічний збірник: Науково-технічні проблеми сучасного залізобетону. – 2005.– Вип. 62, Т. 2.– С. 316 – 321.

- Шагин А.Л. Несущая способность балок, усиленных локальным обжатием дополнительной внешней арматурой / А.Л. Шагин, М.Ю. Избаш, В.В. Асанов, Е.А. Гриневич // Науковий вісник будівництва.- Харків: ХДТУБА, ХОТВ  АБУ, 2003.- Вип. 24.- С.68-73.

- Ізбаш М.Ю. Локально попередньо напружені сталезалізобетонні конструкції для нового будівництва і реконструкції [Текст]: автореф. дис…доктора техн. наук: 05.23.01 “Будівельні конструкції, будівлі та споруди”/ М.Ю. Ізбаш.- Х., 2008.- 34 с.

- Асанов В.В. Сталезалізобетонні згинальні елементи з локальним і технологічним попереднім напруженням [Текст]: автореф. дис. … канд. техн. наук: 05.23.01 “Будівельні конструкції, будівлі та споруди”/ В.В. Асанов.– Х., 2004.– 21 с.

- Гриневич Є.О. Підсилення залізобетонних балок локальним обтисненням додатковою зовнішньою арматурою [Текст]: автореф. дис. … канд. техн. наук: 05.23.01 “Будівельні конструкції, будівлі та споруди” / Є.О. Гриневич. – Х., 2004.– 16 с.

- Шемет Р.М. Сталезалізобетонні нерозрізні локально попередньо напружені балки [Текст]: автореф. дис. … канд. техн. наук: 05.23.01 “Будівельні конструкції, будівлі та споруди”/ Р.М. Шемет.– Х., 2007.– 21 с.

- Ватуля Г.Л. Несуча здатність сталебетонних балок прямокутного перерізу, зміцнених стальним шпренгелем [Текст]: автореф. дис. … канд. техн. наук: 05.23.01 “Будівельні конструкції, будівлі та споруди” / Г.Л. Ватуля.– Х., 1999.– 17 с.