міністерство освіти і науки україни

харківська НАЦІОНАЛЬНА академія міського господарства

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання розрахунково-графічної роботи

“Визначення батиграфічних характеристик водосховища і побудова основних розрахункових горизонтів”

з курсу  “ГІДРОЛОГІЯ”

(для студентів 3-4 курсів денної і заочної форм навчання спеціальності 8.070801 − “Екологія і охорона навколишнього середовища”)

Харків – ХНАМГ  – 2007

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи “Визначення батиграфічних характеристик водосховища і побудова основних розрахункових горизонтів” з курсу “Гідрологія” (для студентів 3-4 курсів денної і заочної форм навчання спеціальності 8.070801 − “Екологія і охорона навколишнього середовища”).                Укл. Саратов І.Ю. – Харків: ХНАМГ, 2007. – 20 с.

Укладач: І.Ю.Саратов

Рецензент: Є.Д.Бригінець

Рекомендовано кафедрою інженерної екології міст,

протокол № 1 від 30.08.2007р.

ВСТУП

Курс “Гідрологія” входить в програму базової підготовки бакалаврів для спеціальності “Екологія й охорона навколишнього природного середовища” з метою формування необхідного для бакалаврів обсягу знань про гідросферу Землі. Раціональне використання водних ресурсів в умовах все більшого дефіциту води як у глобальному, так і в регіональному змісті вимагає від бакалавра значних знань про джерела водопостачання, їхні режими, коливання витрат води і горизонтів, а також про якість води в джерелах.

Особливо ці знання необхідні для фахівців-водників і екологів, які живуть і працюють в Україні, де багато районів не мають достатніх водних ресурсів і складання водних балансів міст і промислових підприємств є складним інженерним завданням. Так, для багатьох районів України власні водні джерела представлені малими і середніми річками, де коливання витрат води у водостоках у межень і повінь відрізняються в тисячі разів. На таких річках до 80% річного стоку проходить у дуже стислий  період весняної повені. Особливо сильні такі коливання витрат води для малих річок  степової і лісостепової зони України. Наприклад, на річці Харків, що має площу водозбору 1240 км2 ,витрати води у зимову або літню межені  вимірюються десятками літрів , а витрати в часи весняної повені можуть складати сотні кубометрів, тобто коливання витрат води можуть досягати 10000 разів.

Для рівномірного безперебійного водопостачання з таких джерел з великим коливанням витрат води необхідне регулювання річок. Воно здійснюється шляхом будівництва водосховищ і ставків, де відбувається накопичення потрібного об’єму води в періоди весняної повені і наступного використання накопиченої води в періоди маловодних зимової або літньої межені.

Розрізняють добове, річне(сезонне) і багаторічне регулювання, де дефіцити  гасяться за рахунок накопичених об’ємів води під час багатоводного періоду. Так, при сезонному (річному) регулюванні ємкість ставка чи водосховища повинна передбачати об’єм, достатній для покриття нестачі водопостачання протягом усього року. Однак, крім об’єму води, необхідної для  водопостачання якого-небудь об’єкта, водосховище повинне вміщувати запаси води для  мертвого об’єму , для покриття витрат води на фільтрацію і  випарування води в атмосферу, а також мати достатній запас ємкості водосховища для розміщення форсованих об’ємів у період транзитного проходження води під час повені. Таким чином, при проектуванні будь-якого водосховища або ставка необхідно визначати три обов’язкові  розрахункові об’єми і горизонти , тобто

- мертвий об’єм і горизонт мертвого об’єму (ГМО);

- корисний об’єм і нормальний підпірний горизонт (НПГ);

- форсований підпірний рівень (ФПГ)

Зазначені вище три об’єми і три горизонти (рівні) визначаються  розрахунковим шляхом, що є метою цієї РГР.

1. ВИЗНАЧЕННЯ БАТИГРАФІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ВОДОСХОВИЩА

Для виконання цього розділу курсової роботи кожному студенту на аркуші міліметрівки формату А-4 видається рельєф чаші майбутнього водосховища в масштабі 1:5000 (1см=50м; 1см2=2500 см2) з горизонталями через 1 м і віссю майбутньої греблі. Рельєф чаші водосховища для кожного завдання оригінальний і відрізняється від рельєфів інших завдань.

Використовуючи отриману топооснову і метод підсумування квадратів (див. додаток 2) студенту, який виконує курсову роботу, необхідно визначити наступні розрахункові елементи:

- Батиграфічні характеристики заданої чаші водосховища (обсяги й площі для кожної глибини). За результатами підрахунку об’ємів кожного шару води, розташованого між суміжними горизонтами, необхідно скласти таблицю батиграфічних характеристик водосховища (див. додаток 3)

- За даними таблиці батиграфічних характеристик треба побудувати графіки FH=fun(H); WH=fun(H). Графіки повинні бути побудовані у прямокутній системі координат, де на вертикальній осі відкладаються глибини водосховища (Н в метрах), а по горизонтальній осі відкладаються площі FН у м2, а для іншого графіка WH=fun(H) відкладаються об’єми WН у м3 (див. додатки 4, 5).

- За даними рельєфу чаші водосховища будують продольний профіль чаші. Продольний профіль починають в “нульовій” точці на вісі греблі і будують нормально осі греблі до перетину із самою верхньою горизонталлю.(див. додаток 6).

2. ПОБУДОВА ОСНОВНИХ РОЗРАХУНКОВИХ ГОРИЗОНТІВ ВОДОСХОВИЩА

Батиграфічні характеристики водосховища (крива  FH=fun(H) і крива WH=fun(H), а також поздовжній профіль водосховища), отримані розрахунковим шляхом при виконанні розділу 1  курсової роботи, є вихідним матеріалом для визначення основних розрахункових горизонтів водосховища.

Для виконання розділу 2 курсової роботи необхідно враховувати, крім зазначених вище факторів рельєфу, ще наступні вихідні вимоги:

- Водосховище розташоване в Харківській області. Де об’єм опадів приблизно дорівнює об’єму випару. Розрахунковий термін служби водосховища – 100 років. Водосховище призначене для поливу сільськогосподарських угідь у вегетаційний період (червень-серпень) в об’ємі 1 млн. м3 за поливний сезон.

- Водосховище, з погляду геологічних і гідрогеологічних умов, розташоване в гарних умовах, коли витрати на фільтрацію не перевищують 10%  (див. додаток 6).

- Водосховище розташоване на водотоці, об’єм стоку води якого в період весняної повені на багато разів перевищує об’єм водосховища і надлишки води під час весняної повені і дощових паводків транзитом проходять крізь водоскидні споруди у нижній б’єф греблі. Поріг водоскидних споруд розташований на рівні нормального підпірного горизонту. Розміри водоскидних споруд запроектовані таким чином, що при найбільшій повені малої забезпеченості, яка дорівнює 1%(1 раз на 100 років), форсований горизонт води у водосховищі не перевищує величину, рівну 1 м над порогом водоскиду.

- Твердий стік водотоку у створі греблі складає 1000 м3 на рік.

- Вимоги санітарної інспекції – мінімальна глибина води при повному використанні її для зрошення не повинна бути менше, ніж 1,2 м, як у перший рік експлуатації водосховища, так і через 100 років експлуатації. Ця вимога обумовлена тим, що в літній період відбувається великий перегрів води, що сприяє “цвітінню” води у водосховищі.

- Вимоги рибної інспекції – мінімальна глибина води у водосховищі як у перший, так і в останній рік розрахункової експлуатації не повинна бути менше величини “Х”, яку визначає сама рибна інспекція. Ця вимога обумовлена тим, що вода водосховища є середовищем для мешкання риб. У  курсовій роботі для  розрахунків, величина “Х” умовно визначена 1,3 м.

- Вимоги сільськогосподарських органів, які здійснюють полив сільхозугідь, мають назву рівня командування. Рівень командування – це такий мінімальний рівень води у водосховищі, при якому вода самопливом досягає найдальшого з ланів, які потребують зрошення. У курсовій роботі рівень командування умовно для  розрахунків прийнятий рівним 2 м (система оцінок умовна і найнижча точка рельєфу водосховища прийнята за нуль).

- У зв’язку з тим, що судноплавство і вироблення електроенергії у водосховищі відсутні, визначення горизонту мертвого об’єму здійснюється без урахування вимог зазначених відомств.

ЕТАПИ РОБІТ З РОЗДІЛУ 2

ЕТАП 1

#### Визначаємо об’єм твердого стоку, що накопичується у водосховищі протягом розрахункового періоду експлуатації, який дорівнює 100 років. Для цього перемножуємо річний твердий стік даного водотоку в створі греблі майбутнього водосховища, який дорівнює 1000 м3 за рік, на розрахунковий термін експлуатації водосховища, рівний 100 рокам, а саме:

#### 1000 м3 * 100 років = 100000 м3 , що складає об’єм замулення водосховища за 100 років.

ЕТАП 2

Визначаємо горизонт замулення водосховища через 100 років експлуатації. Для цього на горизонтальній осі графіка WН=fun(H) відкладаємо 100 000м3 і проводимо вертикаль до перетину з кривою WН=fun(H).З отриманої в такий спосіб точки перетину на кривій проводимо горизонтальну лінію до перетину з вертикальною віссю графіка, де нанесені глибини водосховища, і одержуємо горизонт замулення у водосховищі через 100 років.

ЕТАП 3

Визначаємо горизонт мертвого об(єму з урахуванням вимог санітарної та рибної інспекції. Для цього до рівня горизонту замулення водосховища через 100 років додаємо 1.3 м. При цьому в зв(язку з тим ,що вимоги санітарних органів до мінімальної глибини води у водосховищі на рівні 1.2м, менші вимоги рибної інспекції, виконанні вимог рибної інспекції автоматично дорівнює вимогам санітарної інспекції.

ЕТАП 4

Перевіряємо дотримання вимог сільськогосподарської організації, що здійснює зрошення полів, при отриманому горизонті мертвого об(єму з урахуванням замулення і вимог рибної та санітарної інспекції. Якщо заданий рівень командування(горизонт, при якому здійснюється самопливне зрошування полів) нижче рівня горизонту мертвого об`єму, то він(горизонт мертвого об(єму) залишається без змін. Якщо заданий рівень командування вище отриманого раніше горизонту мертвого об(єму, то останній переноситься на горизонт заданого рівня командування.

ЕТАП 5

Визначаємо величину мертвого об’єму водосховища з урахуванням замулення, вимог рибної і санітарної інспекцій, а також з урахуванням заданого рівня командування. Для цього на вертикальну вісь графіка Wн=fun(H) наносимо рівень горизонту мертвого об’єму, отриманий при виконанні етапів 3 і 4, і проводимо горизонтальну лінію до перетину з кривою графіка Wн=fun(H). З цієї точки перетину на кривій проводимо вертикальну лінію до перетинання з горизонтальною віссю графіка, де зазначена шкала об’ємів, і одержуємо величину мертвого об’єму.

ЕТАП 6

Визначаємо корисний об’єм водосховища Wк(

Wк=Wв+Wисп.+Wф ,

# де, Wв-об’єм заданого водоспоживання;

WИСП-об’єм утрат на випар з водного дзеркала водосховища;

Wф-об’єм утрат на фільтрацію через дно водосховища.

Оскільки в Харківській області об’єму опадів у червні, липні й серпні близький до об’єму випару, утратами на випар з водосховища Wисп можна зневажати.

Для виконання цієї курсової роботи об’єму заданого водоспоживання Wв необхідно прийняти рівнем 1млн.м3 за вегетаційний період(червень, липень, серпень).

Wф-об’єм утрат на фільтрацію при “гарних” геологічних і гідрогеологічних умовах не перевищує 10% об’єму заданого водоспоживання і складає 1000 000м3*0.1=100 000м3(див.додаток 6). Таким чином

Wк=Wв+WФ=1000 000+100 000=1.1млн.м3.

ЕТАП 7

### Визначаємо рівень нормального підпірного горизонту(НПГ).Для цього на горизонтальній осі графіка Wк=fun(H) відкладаємо сумарну величину мертвого і корисного об’ємів і з цієї точки проводимо вертикальну лінію до перетину з кривою графіка, а далі точки перетину на кривій Wн=fun(H) проводимо горизонтальну лінію до перетину з вертикальною віссю графіка, де зазначена шкала глибини.

### Точка перетину цієї горизонтальної лінії і вертикальної осі графіка Wн=fun(H) є рівнем нормального підпірного горизонту водосховища. На рівні нормального підпірного горизонту встановлюється поріг водоскиду, через який у нижній б’єф греблі водосховища переливається живий потік річки чи струмка, а також водні потоки, що протікають по руслу через водосховище під час весняної повені.

ЕТАП 8

Визначаємо рівень форсованого підпірного горизонту (ФПГ). Для цього в  курсовій роботі умовно приймаємо, що запроектовані для даного водосховища водоскидні споруди дозволяють пропустити весняну повінь, об(єм забезпеченості якої дорівнює 1%(тобто один раз за сто років)з перевищенням форсованого підпірного горизонту над порогом водоскиду на один метр.

Таким чином, для визначення рівня форсованого підпірного горизонту необхідно до рівня нормального підпірного горизонту додати один метр.  При цьому слід пам(ятати, що перевищення ФПГ на 1м вище НПГ є умовним рішенням. притаманне лише тільки цій курсовій роботі. Перевищення ФПГ над порогом водоскиду визначається техніко-економічними розрахунками і залежить(

- від розміру водоскиду (чим більше отвір водоскиду, тим нижче перевищення рівня ФПГ над його  порогом(

- від об(єму води під час повені чи паводка(

- від збитку, що приносить тимчасове затоплення території, розташованої уздовж берегів водосховища під час підйому води над рівнем НПГ.

ЕТАП 9

Для будівництва водосховища необхідно одержати в землекористування дозвіл на відвід земель.

До об`єму земель під будівництво водосховища входять(

- землі, затоплювані водою при рівні НПГ(

- землі прибережної санітарної зони шириною, що дорівнює 50м від рівня НПГ(Водний кадастр України, ст.88 і89).

Площу, зайняту водним дзеркалом при рівні НПГ, визначають за графіком FН=fun(H). Площу, зайняту санітарною зоною, визначають на такий спосіб(

- визначаємо периметр по зрізу води при рівні НПГ, включаючи  довжину по осі греблі(

- перемножуємо довжину отриманого периметра при рівні НПГ та ширину санітарної зони, що дорівнює 50м.

Підсумовуючи площу дзеркала при рівні НПГ і площу зони санітарної охорони, одержуємо площу, необхідну для відводу земель під будівництво водосховища.

Додаток 1

# Основні поняття і терміни

- Малими річками називаються річки з площею водозбору, менше 2000 км2 ;

середніми – із площею водозбору від 2000 до 50000 км2 ;

великими річками – із площею водозбору більше 50000 км2 .

- Витрата води – це кількість води , що протікає у водотоці за одну секунду.

- Межень – маловодні періоди в житті річки. Розрізняють зимову і літню межень.

- Повінь – щорічно регулярно повторюваний багатоводний період у житті річки, що характеризується тривалим і високим підйомом води в річці і найбільшою водністю.

- Паводок – на відміну від повені виникає нерегулярно і характеризується швидким і порівняно нетривалим підйомом рівня води в якому-небудь створі річки і майже таким же швидким спадом . Причинами паводків звичайно бувають рясні дощі чи інтенсивне короткочасне сніготанення в періоди зимових відлиг.

- Стік – кількість води , що стікає з якої-небудь ділянки суші  (водозбору ) за певний час (доба ,місяць ,рік і т.д. ) і протікає в річці в розглянутому створі.

- Регулювання рік – перерозподіл стоку річки в часі шляхом будівництва водосховищ і ставків , де відбувається накопичення води в багатоводний період з наступним використанням води в маловодні періоди .

- Водосховище – штучна водойма з об’ємом води більше 1 млн. м3.

- Ставок – штучна водойма з об’ємом води менше 1 млн. м3 .

- Добове регулювання – регулювання і перерозподіл стоку тільки протягом доби (покриття пікових потреб у воді протягом однієї доби за рахунок накопиченого об`єму води : наприклад, вночі , коли потреба у воді мінімальна ).

- Річне регулювання – регулювання з розподілом стоку протягом одного року.

- Багаторічне регулювання – регулювання з перерозподілом стоку протягом ряду років з використанням води, накопиченої у водосховищі за багатоводні роки.

- Мертвий об’єм  - мінімальний об’єм водосховища чи ставка, необхідний для накопичення твердого стоку, підтримки задовільного санітарного стану , задоволення нормальних умов для існування риби , підтримки заданих мінімальних горизонтів та ін.

- Горизонт мертвого об’єму – мінімальний горизонт води в водосховищі чи ставку, нижче якого зниження горизонтів неприпустиме.

- Нормальний підпірний горизонт – рівень води, при якому водоймище чи ставок гарантовано забезпечить покриття всіх потреб у воді.

- Форсований підпірний горизонт – рівень води у водоймищі чи ставку при пропуску повені. Чим більше водоскидні отвори, тим нижче форсований горизонт  і навпаки, при малих водоскидних отворах форсовані горизонти ростуть.

# Додаток 2

## Метод підсумування квадратів

Метод підсумування квадратів є простим і застосовується для визначення криволінійних площ , обмежених на планах різними горизонталями.

При використанні цього методу беруть прозору кальку і на її поверхні наносять сітку з осередками 1х1см. Потім цю кальку з накресленою сіткою накладають на план і переносять на кальку за задану вісь майбутньої греблі і горизонталі плану. Після цього план відкладають і всю роботу виконують з калькою. У випадку, якщо рельєф чаші майбутнього водосховища нанесений на міліметрівці, то використовується сітка самої міліметрівки і потреба у кальці з розкресленою сіткою відпадає.

Роботу з визначення площ починають з послідовної нумерації квадратів, що потрапили в площу всередині простору, обмеженого першої, найбільш низькою горизонталлю. Кожному квадрату привласнюється номер і ручкою чи олівцем цей номер чітко наноситься на кожний квадрат. Номер останнього квадрата обводять кольоровим олівцем, тому що він буде внесений у таблицю батиграфічних характеристик. При визначенні площі, обмеженої першою, найбільш низкою горизонталлю, враховують тільки ті квадрати, поверхні яких не перетинаються цією горизонталлю. Квадрати, пересічені нижньою горизонталлю, будуть віднесені до площі, обмеженої більш високою горизонталлю. Це правило стосується всіх визначень наступних площ, обмежених більш високими горизонталями. При такій схемі нумерації квадратів у розрахунок визначення площ і обсягів вводиться деякий запас.

Другий етап нумерації квадратів, що знаходиться в зоні обмеженій дугою, більш високою горизонталлю, починається з присвоєння наступного номера першому квадрату і подальшій нумерації всіх інших квадратів, не пересічених верхньою горизонталлю. Так, якщо при визначенні площі, обмеженої нижньою горизонталлю, останній нумерований квадрат мав номер 15, то при визначенні площі, обмеженої другою горизонталлю, перший нумерований квадрат буде мати номер 16. Це правило зберігається для всіх інших визначень. На плані з горизонталями і квадратами не повинно бути жодного квадрата з однаковими номерами.

Завершується другий етап нумерації тим, що номер останнього квадрата також обводять кольоровим олівцем, тому що він теж буде внесений у таблицю батиграфічних характеристик.

Так само виконують третій, четвертий і всі наступні нумерації квадратів  залежно від кількості заданих керівником роботи горизонталей, що характеризують рельєф.

###### Додаток 3

Таблиця батиграфічних характеристик водосховищ

| Рівень горизонту, м | Число квадратів | Площа квадрата,м2 | Площа в межах горизонту, м2 | Середня площа, м2 | Товщина шару, м | Об’єм шару, м36 | Об’єм усіх шарів, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 2500 | 0 | 20000 | 1 | 20000 | 20000 |
| 1 | 16 | 2500 | 40000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 95000 | 1 | 95000 | 115000 |
| 2 | 60 | 2500 | 150000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 212500 | 1 | 21250 | 33650 |
| 3 | 110 | 2500 | 275000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 350000 | 1 | 350000 | 686500 |
| 4 | 170 | 2500 | 425000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 517500 | 1 | 517500 | 1204000 |
| 5 | 244 | 2500 | 610000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 689500 | 1 | 698500 | 1902500 |
| 6 | 315 | 2500 | 787500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 880500 | 1 | 880500 | 2783000 |
| 7 | 389 | 2500 | 972500 |  |  |  |  |

Примітка: Цифри в таблиці відбивають окремий випадок одного з можливих варіантів рельєфу балки і наведені тільки для ілюстрації послідовності дій при визначенні площ у межах кожної горизонталі й об`єму для кожного шару між горизонталями, а також при визначенні сумарного обсягу.

###### Додаток 4

###### Крива залежності площі водосховища від глибини

Примітка: Крива F=fun (H) побудована за даними таблиці додатку 3

Додаток 5

Примітка: Крива  W=fun (H) побудована за даними таблиці додатку 3

Додаток 6

## Визначення орієнтованих  утрат  на фільтрацію з водосховищ степової і лісостепової зон України

Для визначення орієнтованих утрат на фільтрацію з водосховищ необхідно розглядати два фактори, що впливають на обсяг утрат.

Перший фактор –гідрогеологічний, а саме  положення рівня грунтових вод в обох берегах водосховища  щодо нормального напірного горизонту.

Другий фактор-геологічний, а саме, які грунти з погляду водопроникності залягають у бортах і дні водосховища.

З урахуванням вищесказаного розрізняють три види умов: гарні, середні і погані.

1. Гарними вважаються ті гідрогеологічні умови, коли рівень грунтових вод в обох берегах водосховища залягає вище рівня нормального підпірного горизонту, а борта і дно водосховища складені водотривкими  грунтами (глини, суглинки).

При гарних умовах утрати з водосховища не перевищують 10% від об’єму водоспоживання.

2. Середніми вважаються гідрогеологічні умови, коли при гарній основі, складеній водотривкими грунтами, рівень грунтових вод розташований нижче нормального підпірного горизонту, але вище обрію мертвого об'єму.

При середніх умовах утрати з водоймища можуть досягати  20% об’єму водоспоживання .

3. Поганими вважаються ті гідрогеологічні умови, коли при гарній основі, складеній водотривкими грунтами, рівень грунтових вод розташований нижче обрію мертвого об'єму. Поганими також вважаються ті геологічні умови, коли в бортах і в підставі залягають легко водопроникні грунти (піски, супесі) .

При поганих умовах утрати з водоймища можуть досягати 100% і для будівництва водоймища потрібні спеціальні дослідження і конструктивні заходи (екрани та ін.).

Навчальне видання

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи “Визначення батиграфічних характеристик водосховища і побудова основних розрахункових горизонтів” з курсу “Гідрологія” (для студентів 3-4 курсів денної і заочної форм навчання спеціальності 8.070801 − “Екологія і охорона навколишнього середовища”)

Укладач: Іван Юхимович Саратов

Редактор: Москаленко З.М.

План 2007, поз. 12 дод.

Підп до друку 5.11.2007	Формат 60х84 1/16	Папір офісний

Друк на ризографі	Умовн.-друк.арк. 0,9	Обл.-вид.арк. 1,0

Замовл.№ ________	Тираж 100 прим.

61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

61002, Харків, вул. Революції, 12