Міністерство освіти і науки України

Харківська національна академія міського господарства

До друку

Перший проректор

________________ Г. В. Стадник

З текстом ознайомлений та згодний 				В.О. Ляпенко

Методичні вказівки

до практичних занять і самостійної роботи

з дисципліни

“Планування міст і транспорт”

(для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання

спеціальності 6.092108 – “Теплогазопостачання і вентиляція”)

Верстка 									Степась Ю. П.

Харків – ХНАМГ – 2008

Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з дисипліни “Планування міст і транспорт” (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання  спеціальності 6.092108 – “Теплогазопостачання і вентиляція ”). Укл.: Ляпенко В.О. –  Харків: ХНАМГ, 2008.– 54 с.

# Укладач: В.О. Ляпенко

# Рецензент: канд. техн. наук, доц. О.В. Завальний

# Рекомендовано кафедрою “Містобудування”, протокол №1 від 10 січня 2008р.

Вступ

Мета цих методичних вказівок - допомогти студентам спеціальності ТВ при виконанні практичних занять і самостійної роботи з дисципліни “Планування міст і транспорт ”.

У вказівках у стислій формі викладені зміст і послідовність виконання робіт, наведено довідковий матеріал.

Для якісного виконання практичних занять і самостійної роботи необхідно прослухати курс лекцій з дисципліни “Планування міст і транспорт”, активно працювати на практичних заняттях, вивчити рекомендовану літературу, систематично консультуватися у керівника.

Мета виконання завдань

Виконання завдань допомагає закріпленню знань, одержаних студентами при вивченні теоретичного курсу, і набуттю практичних навичок з раціонального планування внутрішньо мікрорайонної мережі проїздів, розміщення інженерних комунікацій на вулицях і на території мікрорайону, розміщення майданчиків різного призначення, озеленення території.

1. Практичні  заняття

1.1. Практичне заняття №1

Підготовка плану групи житлових будинків

На підставі виданої графічної частини завдання на аркуші ватману формату А-1 викреслють олівцем в М 1:500 групу будинків, обмежену з двох боків вулицями. Відстань від червоної лінії* до житлових будинків приймають для магістральної вулиці -10м, вулиці місцевого значення -6м. Для роботи застосовують “Альбом габаритів жилих і громадських будівель”, що знаходиться на кафедрі містобудування.

1.2. Практичне заняття №2

Конструювання поперечних профілів прилеглих вулиць, розробка системи проїздів

На генплані треба показати всі елементи прилеглих вулиць (проїзні частини, тротуари, розділювальні смуги між проїзними частинами й тротуарами) і систему проїздів мікрорайону. Розміри цих елементів приймають залежно від категорії вулиць згідно з ДНБ 360 – 92* (див. додаток 1). Варіанти поперечних профілів вулиць наведені в додатку 2. Радіус сполучення проїзних частин вулиць на перехресті приймають 12м.

Основне завдання системи проїздів мікрорайону (кварталу) – забезпечення зручного під’їзду до житлових будинків, установ і підприємств обслуговування та відводу поверхневих вод. Проїзди прокладають за кільцевою, напівкільцевою або тупиковою схемами.

Система проїздів складається з: в’їздів, проїздів, майданчиків для роз’їзду, розворотних майданчиків і стоянок (див. додаток 3).

____________________________________________________________________

* Червона лінія – межа між територією вулиці і територією іншого призначення.

В’їзд (частина системи проїздів від лотка проїзної частини вулиці до першого розгалуження) приймається 6,0 м завширшки. Примикання в’їзду до проїзної частини магістральних вулиць повинно бути на відстані не менше 100 м від перехрестя. Проїзди, що ведуть до груп будинків з населенням до 3 тис. жителів повинні бути 3,5 завширшки; проїзди що ведуть до груп будинків з населенням більш  3 тис. жителів – 6,0 м. При довжині проїзду завширшки 3,5 м більше 150 м через кожні 100 м улаштовують майданчики для роз’їзду завширшки 3,0 і довжиною 15 м. Тупикові проїзди закінчуються розворотними майданчиками 12,0  12,0 м. Стоянки повинні бути карманного типу, розміщувати їх бажано недалеко від в’їзду. Ширину їх приймають 6,0 м. На кожну машину виділяють 25 м2. Радіус закруглень у системі проїздів приймають 6,0 м.

Відстань від будинків до проїздів має бути: для 5ти поверхового будинку – 6,0 м (з урахуванням улаштування каналізаційної мережі), 9ти поверхового – 8 м, 12ти – 9 м, 16ти – 10 м.

1.3. Практичне заняття №3

Розробка схеми інженерних мереж

# 1.3.1. Газові мережі

Розподільні трубопроводи середнього тиску прокладають на вулицях (під тротуарами) роздільно від інших інженерних мереж.

Газові мережі мікрорайону проектують низького тиску з будовою одного газорозподільного пункту (ГРП) на відстані не менше 10 м від ЦТП. До мікрорайонного ГРП (в ньому відбувається очищення газу від пилу і зниження тиску газу до низького) підводять розподільний газопровід середнього тиску. Від ГРП природний газ по розвідних мережах низького тиску надходить до внутрішніх систем газопостачання будинків.

Розвідні мережі низького тиску можуть бути прокладені за двома варіантми:

1-й варіант – Газопроводи із сталевих труб зі зміцненою ізоляцією прокладають в землі на відстані 2 м від фундаменту будинку. Вводи в будинки роблять в сходові клітки.

2-й варіант – Газопроводи, пофарбовані масляною фарбою, прокладають по дворових фасадах житлових будинків понад вікнами перших поверхів і частково між будинками у землі. Вводи в будинки роблять безпосередньо у кухні або в сходові клітини, коли кухні знаходяться збоку вуличного фасаду.

Газопроводи середнього і низького тиску не прокладають в колекторах, технічних підвалах і “зчепленнях”. При спільному прокладанню газопроводи розміщують паралельно колектору.

# 1.3.2. Теплові мережі

Джерелом теплопостачання в мікрорайоні є центральній тепловий пункт (ЦТП), який одержує перегріту воду с tп = 150°С від ТЕЦ або районної котельні. Його розміщують в центрі теплових навантажень. У будинку ЦТП за допомогою швидкісних або ємкісних бойлерів готують гарячу воду с tгв = 65°С для господарських потреб. Крім цього, ЦТП розподіляє теплоносій с tп = 150°С за індивідуальними пунктами, що розміщуються в технічних підвалах. В ІТП температура знижується до tп = 95°С, після чого гаряча вода надходить до системи опалення будинків. Розподільні мережі (забезпечують подачу теплоносіїв до ЦТП) на вулицях прокладають під тротуарами. Розвідні мережі (від ЦТП до ІТП будинків) можуть бути прокладені в землі, колекторі, технічних підвалах і зчіпках.

1.3.3. Водопровідні мережі

При роздільному прокладенню по вулиці розподільні колодязі водопровідної мережі прокладають в розділювальній смузі на відстані 2 м від проїзної частини. Це дозволяє підключатися пожежним машинам до гідрантів мережі. Між гідрантами повинно бути не більше 150 м. При розміщенні гідрантів в колекторах і зчіпках до них потрібно забезпечити під’їзди для пожежних машин. Водопостачання будинків мікрорайону для забезпечення безперебійного подання води здійснюється по кільцевій схемі від вуличної водопровідної мережі. При наявності висотних будинків для забезпечення підвищення напору води виникає потреба улаштування підвищувальній насосній установці (ПНУ). Устаткування ПНУ розміщують в будинку ЦТП. Прокладання розвідних водопровідних мереж треба виконувати з максимальним використанням технічних підвалів і прохідних зчіпок.

# 1.3.4. Каналізаційні мережі

Приймаючі каналізаційні мережі влаштовують з керамічних труб d = 150 – 200 мм. Кожна секція житлового будинку має один боковий випуск з чавунних труб d = 100 мм, який закінчується каналізаційним колодязем на відстані не менше 3 м від будинку. Колодязь зі збірних залізобетонних кілець діаметром 1,0 м не повинен розміщуватися на вході в під’їзд секції, тротуарі, проїзді. Враховуючи напрям схилу рельєфу, всі колодязі з’єднують між собою з відводом стічних вод до збираючих мереж.

З’єднання приймаючих мереж з ходу руху рідин повинно бути під прямим або тупим кутом. На всіх поворотах і перетинах мережі, а також через кожні 50 м установлюють оглядові колодязі. З’єднання збираючих мереж, що розміщуються по вулиці (під розділювальними смугами) з приймаючими повинно бути під прямим кутом. На збираючих мережах через кожні 50 м також встановлюють оглядові колодязі.

1.3.5. Електричні мережі

Розподільні електричні мережі W2 прокладають на вулицях міста безканально (між червоною лінією і лінією забудови) при роздільному методі прокладання і в міському колекторі при  сполученому методі прокладання.

Від розподільної електричної мережі роблять відгалуження до трансформаторних підстанцій (ТП). Кількість ТП визначають із розрахунку 1 ТП на 3 тис. жителів. До ТП необхідно передбачати під’їзд.

Розвідні електричні мережі W1 від ТП до будинків мікрорайону або до  прохідних каналів прокладають у землі паралельно проїзду на відстані 1 м або відразу від ТП перпендикулярно через проїзд до будинку в технічний підвал.

Відстані від найближчих підземних мереж до фундаментів будинків, споруд, бортового каменя вулиці приймають згідно з ДБН 360 – 92* (див. табл. 1  додаток 4).

Відстані між сусідніми підземними мережами приймають також згідно з ДБН 360 – 92* (див. табл. 2  додаток 4).

1.4. Практичне заняття №4

Розрахунок і розміщення майданчиків різного призначення

Майданчики для сміттєзбиральників (влаштовують для будинків з поверховістю до 5-ти поверхів) розміщують таким чином, щоб відстань від них до входів у житлові будинки не перевищувала 100 м. Віддалення майданчиків від вікон повинно бути не менше 20 м. Для зручності під’їзду сміттєвозів і виконання вантажних робіт майданчики розташовують біля проїздів або спеціально передбачених відгалужень проїзду.

Майданчики для чищення одягу та вибивання килимів влаштовують на відстані не менше 20 м від вікон житлових будинків або біля глухих торців будинків. Площа майданчиків - 20100 м2.

Майданчики для сушіння білизни розміщують на добре інсольованих ділянках на відстані не менше 10-15 м від проїздів, майданчиків для дітей, сміттєзбиральників і чищення одягу та вибивання килимів. Розмір майданчиків коливається від 15 до 100 м2, оптимальній – 5  8 м.

Дитячі майданчики розподіляють на такі основні типи:

1) майданчики для дітей ясельного віку – дітей до 3 років;

2) майданчики для дітей дошкільного віку – дітей від 3 до 6-7 років;

3) майданчики для дітей молодшого шкільного віку – дітей від 7 до 12 років;

4) Комплексні дитячі майданчики.

В умовах великої щільності забудови майданчики для дітей ясельного віку і дошкільного віку об’єднують в один – дошкільного віку.

Дитячі майданчики розміщують на добре інсольованих і провітрюваних територіях не ближче 15 м від майданчиків для сміттєзбиральників, інших господарських майданчиків і споруд розподілення тепла, газу і струму (ЦТП, ГРП, ТП). Відстань між дитячими майданчиками різних типів повинна бути не менше 5 м, тому що для чіткого розділення в цьому випадку можливе висаджування одного ряду дерев і двох рядів живої огорожі з кущів. Розміщення майданчиків, їх обладнання й озеленення повинні забезпечувати безконфліктну ситуацію. Форма майданчиків може бути різної конфігурації (геометричної, живописної, комбінованої), але не повинна мати гострих кутів.

Майданчики для дітей дошкільного віку розміщують якомога ближче до під’їздів (радіус обслуговування – 30 м) і вікон житлових будинків.

Комплексні дитячі майданчики,як найбільш шумні, розміщують на відстані не менше 30 м від вікон житлових будинків у радіусі доступності 200 м.

Майданчики для тихого відпочинку розміщують на відстані 10-15 м від проїздів, господарських і дитячих майданчиків або в спеціальних карманах і відгалуженнях прогулянкових алей.

Елементарними майданчиками для відпочинку літніх жителів є майданчики біля входів у будинки. Вони мають невеликі розміри.

Майданчики для настільних ігор розміщують на відстані не менше 20 м від житлових будинків, тому що є такі шумні настільні ігри як доміно та ін.

Розміри майданчиків, найменші відстані від майданчиків до вікон житлових і громадських будинків, радіуси обслуговування приймають за додатком 5.

Кількість населення групи житлових будинків визначають за формулою

,

де В – житловий фонд (загальна площа) будинків, м2,

в – нормативна житлова забезпеченість на одного жителя, на розрахунковий період приймають 18м2/жит.

1.5. Практичне заняття №5

Підбір деревинно-чагарникових порід для озеленення території житлових будинків

Озеленення території ділянки, що проектують розпочинається з встановлення фізико-географічного району, де здійснюється будівництво. У фізичній географії розроблено єдину систему районування, де вищими таксаційними одиницями послідовно є материк, пояс, країна і зона. Для правильного використання природних ресурсів і раціонального землекористування в Україні практичне значення мають фізико-географічні зони.

Фізико-географічна зона являє собою велику частину географічного поясу, що характеризується певним співвідношенням тепла й вологи, пануванням на водорозділах будь-якого одного зонального типу ландшафту. Вирішальним фактором у виділенні зон є співвідношення тепла й вологи в середині поясу.

Фізико-географічне районування України дивись у додатку 6.

Містобудівне районування на основі природно-географічних і інженерно-будівельних умов України наведено в додатку 7.

Природно-кліматичні й грунтові умови фізико-географічних зон наведені в додатку 8.

Далі слід підібрати асортимент дерев і кущів, що відповідають даним кліматичним умовам, існуючим або створюваним ґрунтам, гідрології і режиму освітлення на даній ділянці, цільовому призначенні озеленення, особливостям планування ділянки. Слід проектувати ті насадження, які швидко ростуть. При виборі рослин повинні бути враховані їх декоративні ознаки: форма крони, структура листя її колір в різні пори року, характер і період цвітіння.

Породи дерев і кущів рекомендується вибирати ті, що знайомі. Якщо використовують малознайомі породи, то слід вивчити їх якісні характеристики в довідковій літературі. Стислий перелік і характеристика рослин наведені в додатку 9.

1.6. Практичне заняття №6

Рішення прикладів озеленення території житлових будинків

Система озеленення може бути вирішена в регулярному, ландшафтному чи змішаному стилі, в залежності від прийнятих планувальних рішень і призначення об’єкта.

Слід пам’ятати, що основними композиційними елементами системи озеленення повинні бути масиви, великі групи – санітарно-гігієнічна й мікрокліматична роль їх особливо ефективна. Їх також застосовують для виконання ізолюючих і захисних функцій, для розчленування території, маскування, створення фону для декоративних акцентів.

Композицію розміщення різних форм насаджень (масивів, груп, лінійних посадок, окремих дерев) показують спеціальними умовними позначеннями (додаток 10).

Зелені насадження повинні відокремлювати ділянки відпочинку для дорослих і майданчики для дітей молодшого й середнього віку один від одного, проїздів, навколишньої забудови.

При розміщенні зелених насаджень треба дотримуватись основних принципів ландшафтної архітектури, для чого в масивах і групах передбачають “бухти”, узлісся з чагарника, на їх фоні висаджують солітери.

На 1га території рекомендується висаджувати приблизно 150 – 200 дерев і 1200 – 1800 чагарників. При цьому залежно від кліматичних умов, визначеної архітектурно-планувальної композиції і дендрологічного рішення території вказана кількість дерев і чагарників може змінюватись у межах від 20 – 30%. Крім того слід ураховувати, що в насадженнях загального користування повинно бути дерев у віці 14 – 20 років (садіння з грудкою) – 10 – 15%, саджанців у віці 3 – 5 років – 5 – 15%, хвойних дерев у віці 8 і більше років (садіння з грудкою) – 3 – 5%, хвойних кущів – 5 – 6% від загальної кількості кущів.

При розміщенні зелених насаджень також слід передбачити затінення фасадів будинків, що повернуті на південь, південно-захід і захід (особливо це важливо в південних широтах). Озеленення майданчиків повинно виконувати роль захисника від надзвичайної сонячної радіації (повинно бути притінення 30 – 50% їх площі), шуму, пилу, газу. Слід також притіняти тротуари й пішохідні доріжки.

Відстані від будинків, споруд, а також об’єктів інженерного благоустрою до дерев і чагарників треба приймати за табл. 5.2  ДБН  360 – 92* (див. додаток 11).

Відстань між деревами й кущами залежить від багатьох факторів: типу насаджень, біологічних особливостей породи, кліматичних і ґрунтових умов, композиції насаджень та ін. Відстані між деревами й чагарниками за типами посадок наведені в додатку 11.

1.7. Практичне заняття №7

Складання проектного балансу території і розрахунок техніко-економічних показників

Проектний баланс території є одним з головних показників. Його розраховують за формою, що наведена в  додатку 13.

Перелік техніко-економічних показників наведено в додатку 14.

1.8. Практичне заняття №8

Розрахунок ширини елементів поперечного профілю вулиці

1.8.1. Розрахунок ширини проїзної частини

Загальна ширина проїзної частини (м) визначається шириною однієї смуги руху, кількістю смуг, а також шириною запобіжної смуги.

,					   (1.1)

де  - ширина однієї смуги руху, м;

n - кількість смуг руху в обох напрямках;

а - ширина запобіжної смуги між проїзною частиною і бортовим каменем, м.

Ширина однієї смуги руху повинна прийматися для вулиць і доріг усіх категорій, крім житлових вулиць, а також селищних вулиць і доріг шириною 3,75 м. Для житлових вулиць ця величина зменшується до 3,0 м, а для селищних вулиць і доріг - до 3,5 м.

Необхідна кількість смуг руху визначається відношенням розрахункової перспективної інтенсивності руху до пропускної здатності однієї смуги проїзної частини:

,                                             (1.2)

де  - кількість транспортних одиниць одного типу або вантажопідйомності, авт./год.;

- відповідний перевідний коефіцієнт (див. табл. 1.1);

- розрахункова інтенсивність руху, авт./год.;

Р - прийнята за розрахунком пропускна здатність однієї смуги руху, авт./год.

Таблиця 1.1

| Типи транспортних засобів | Перевідний коефіцієнт |
| --- | --- |
| Легкові автомобілі Вантажні автомобілі вантажопідйомністю, т: до 2 більше 2 до 5 більше 5 до 8 більше 8 до 14 автобуси тролейбуси трамвай (один вагон) | 1,0 1,5 2,0 2,5 3,5 2,0-3,0 2,5 3,5 |

Пропускна здатність смуги руху проїзної частини змінюється залежно від ділянки руху. Її визначення можна отримати двома методами на кожній ділянці окремо:

1.8.1.1. На перегоні між перехрестями

I-й метод. На основі динамічних характеристик автомобіля.

З використанням динамічного габариту автомобіля і розрахункової швидкості пропускну здатність однієї смуги руху на перегоні між перехрестями визначають за формулою

,                                              (1.3)

де Uр - розрахункова швидкість руху, м/с;

L - динамічний габарит, що має вигляд

, 				   (1.4)

де lа – довжина розрахункового легкового автомобіля, м;

α – час реакції, що витрачає водій на усвідомлення необхідності гальмування (0,51,5 с);

lб – відстань безпеки. На такій відстані транспортний потік знаходиться в хиткому стані і рухається дуже повільно, з характерними короткочасними зупинками;

– коефіцієнт гальмування, розраховують за формулою

,                                               (1.5)

де g - прискорення сили ваги;

- коефіцієнт 	поздовжнього зчеплення колеса автомобіля з поверхнею покриття, приймають залежно від стану поверхні:

Покриття:

сухе чисте							0,5-0,7,

вологе							0,3-0,5,

вологе забруднене					0,2-0,3,

вкрите ожеледдю						0,1-0,2.

II-й метод. На основі характеристик транспортного потоку.

З використанням середньої швидкості вільного руху пропускна здатність однієї смуги руху на перегоні Рпер між перехрестями на основі характеристик транспортного потоку розраховують за формулою

, 				   (1.6)

де  - середня швидкість вільного руху, що регулюється умовами руху (згідно з ПДД в ідеальних умовах на міських дорогах не повинна перевищувати 60 км/год);

-щільність потоку в умовах, близьких до затору, авт/км.

- узагальнений коефіцієнт зниження пропускної здатності на перегоні (в ідеальних умовах для прямолінійної ділянки β=1) задається відношенням

, 				   (1.7)

де - середня швидкість вільного руху автомобіля на перегоні з урахуванням уповільнення транспортних засобів на планувальних елементах, км/год. У міських умовах падіння швидкості руху завжди спостерігається при незадовільній видимості на поворотах, при малих радіусах повороту, звуженні проїзної частини, перетинанні трамвайних і залізничних колій і т.п.

Таким чином, у загальному вигляді пропускна здатність смуги руху на перегоні може розраховуватися за формулою

.				    (1.8)

Щільність потоку, в свою чергу визначають на основі довжини розрахункового легкового автомобіля з урахуванням середньозваженого коефіцієнта приведення і відстані безпеки:

,				   (1.9)

де lа – довжина розрахункового легкового автомобіля, м;

lб – відстань безпеки. На такій відстані транспортний потік знаходиться в хиткому стані і рухається дуже повільно, з характерними короткочасними зупинками;

Кпр – середньозважений коефіцієнт приведення, що розраховують за даними складу транспортного потоку:

,         			     (1.10)

де  - кількість транспортних одиниць одного типу або вантажопідйомності, авт./год.;

- відповідний перевідний коефіцієнт (див. табл. 1.1.).

1.8.1.2. На перехрещенні вулиць і доріг

Значення пропускної здатності залежить від категорії доріг, що перехрещуються. Безпосередньо на перехресті пропускна здатність однієї смуги руху Рпх знижується внаслідок різних затримок. Такі втрати вираховують за допомогою поправочних коефіцієнтів.

I-й метод.

Для смуг прямого руху чи у випадку, коли по другорядній вулиці рух незначний, тобто не потребує відчутних поворотних потоків, через поправочний коефіцієнт δ і розрахункову швидкість автомобіля, пропускну здатність знаходять за формулою

,				     (1.11)

,			     (1.12)

де 10 - відстань між перехрестями, приймають 600-800 м;

а - прискорення при розгоні,  приймають 0,8-1,2 м/с2 для швидкості 30-40 км/год;

b - уповільнення при гальмуванні, приймають 0,6-1,5 м/с2;

Δ - середня затримка на перехресті, обумовлена світлофором;

Р(Δ) - імовірність затримки на світлофорі.

,			          (1.13)

,			(1.14)

де        Тц – тривалість світлофорного циклу, с;

tз, tж, tч – тривалість відповідно зеленого, жовтого й червоного сигналу світлофора, с.

II-й метод.

Через основні характеристики транспортного потоку пропускну здатність смуги руху Рпх знаходять як

,		(1.15)

У цьому разі коефіцієнт враховує зниження швидкості транспортного руху під час проходження перехрестя:

,				 (1.16)

де βпх - коефіцієнт зниження пропускної здатності на перехресті;

U0пх - швидкість вільного руху автомобілів на перехресті, спостерігається під час проїзду перехрестя (враховує ймовірність несподіваної появи на проїзній частині транспортних засобів і пішоходів, що рухаються в поперечному напрямку; незадовільну видимість; трамвайні колії та ін.), км/год.

Імовірність затримки на перехресті теж впливає на пропускну здатність, яка може бути розрахована за формулою

.				    (1.17)

У загальному вигляді пропускна здатність однієї смуги руху після перехрестя може визначатися як

.			  (1.18)

Розрахункову перевірку пропускної здатності однієї смуги на перехрещенні міських магістралей виконують на основі врахування інтервалів руху і швидкості проходження перехрестя

, 				  (1.19)

де tп - інтервал, з яким автомобілі минають "стоп-лінію" (приймається 2-3 с);

Uп=U0пх - середня швидкість проходження перехрещення (знаходиться в діапазоні 18-30 км/год або 5-8,3 м/с).

1.8.1.3. Пропускна здатність багатосмугової проїзної частини

Пропускна здатність вулиць і доріг з багатосмуговою проїзною частиною повинна визначатися простим сумуванням пропускних здатностей смуг:

, 				(1.20)

де βі - узагальнений коефіцієнт зниження пропускної здатності для відповідної смуги;

Рi - пропускна здатність окремої смуги руху.

Однак кожну з смуг, що входить до складу проїзної частини, як правило, має різну пропускну здатність. Вона залежить як від умов руху, так і від складу транспортного потоку.

На перегоні міських вулиць і доріг ефективність використання проїзної частини залежить від організації дорожнього руху. У випадку відсутності стоянки або автомобілів, що зупинились, найбільш завантаженою є перша (від тротуару) смуга. Але оскільки в центральній частині міста спеціальні смуги для стоянок автомобілів не відводяться, то на крайній правій смузі завжди знаходиться кілька автомобілів - порушників, які зупинились. Це приводить до зміщення транспортного потоку в бік осі вулиці і надмірному завантаженню проїзної частини.

1.8.2. Розрахунок ширини тротуару

Загальна ширина тротуару складається з смуги руху пішоходів, смуги для розміщення елементів інженерного обладнання і благоустрою, а також резервної смуги (на випадок необхідності розширення проїзної частини чи тротуару). Розрахункову ширину тротуарів визначають за максимальним рухом в годину пік. Це особливо важливо для тротуарів, що ведуть до великих підприємств, стадіонів, станцій метро та ін.

Для визначення ширини тротуару за розрахункову смугу приймається умовна смуга шириною 0,75 м. Біля вокзалів, універмагів, виставкових центрів, стадіонів рекомендується робити смугу шириною 0,9 м.

Загальна ширина тротуару при визначених розмірах пішохідного руху може бути розрахована за формулою

, 				      (1.21)

де SТ - ширина тротуару, м;

Q - інтенсивність руху пішоходів в годину пік, пішоходів за 1 годину;

NП - пропускна здатність однієї смуги, що приймається від 700 до 1000 пішоходів за 1 годину;

b - ширина однієї пішохідної смуги руху, м.

Ширину тротуару, визначеною за формулою (1.21), збільшують до розміру, кратного ширині однієї смуги, при загальній ширині до п'яти смуг і округляють в більший бік кратний 0,5 м.

Ширина тротуару вздовж магістралі має бути не менше 3 м, а ширина резервної смуги - 10 м.

Мінімальна кількість смуг,необхідних для пішохідного руху, передбачається: на основних міських магістралях - 4,на житлових вулицях - 2-4.

Для забезпечення пропускної здатності тротуарів у місцях розміщення найбільш відвідуваних громадських будинків рекомендується влаштовувати місцеві розширення шляхом відступу забудови від червоної лінії, а також шляхом використання смуг зелених насаджень.

1.8.3. Ширина розділювальної  смуги

Центральна розділювальна смуга передбачається на магістральних вулицях і дорогах безперервного руху завширшки не менше 4 м, а на вулицях і дорогах регульованого руху (при кількості проїзних частин 6 смуг) - 3 м. Улаштування розривів на цій смузі допускається при її ширині не менше 6 м або при розширенні проїзної частини на одну смугу руху перед розривом і після нього при ширині не менше 9 м.

На інших магістральних вулицях і дорогах допускається організація центральної розділювальної смуги завширшки 2 м за умови її виділення лінією розмітки, встановлення бар'єрної огорожі.

Ширина розділювальних смуг між елементами поперечного профілю вулиць і доріг визначається виходячи з умов розміщення підземних комунікацій, озеленення та зниження негативної дії транспорту на навколишнє середовище, але не менше розмірів, наведених в табл. 1.2.

Таблиця 1.2

| Місцезнаходження розділювальної смуги | Найменша ширина розділювальної смуги, м |
| --- | --- |
|  | Магістральні вулиці і дороги | Вулиці і дороги місцевого значення |
|  | без-перервного руху | регульо-ваного руху |  |
| Між основною проїзною частиною і місцевими проїздами | 8 | 6 | - |
| Між проїзною частиною і віссю ближньої трамвайної колії | 6 | 4 | - |
| Між проїзною частиною і велодоріжкою | - | 3 | 2 |
| Між проїзною частиною і тротуаром | 5 | 3 | 2 |
| Між тротуаром і віссю ближньої трамвайної колії | - | 4 | - |
| Між тротуаром і велодоріжкою | - | 2 | 2 |

В умовах реконструкції та інших стиснених умовах допускається зменшення ширини розділювальної смуги між основною проїзною частиною і місцевим проїздом на магістральних вулицях безперервного руху до 5 м, регульованого руху - до 3 м; між проїзною частиною і віссю найближчої трамвайної колії - до 3,5 м.

2. Зміст самостійної роботи

Самостійна робота складається з роботи над підручниками за тематичними питаннями, виконання практичних занять і розрахунково-графічного завдання.

Тематика лекційних занять:				Література:

- Урбанізація.						[4]

- Розселення і його форми, агломерація.		[4,8,13,17,18,20]

- Класифікація поселень.				[3,4,13]

- Визначення кількості населення міста.		[3,4,5]

- Структура населення міста.				[3,4,20]

- Функціональне зонування території міста.	[3,4,6,8,13,17,18,20]

- Планувальна структура міста.			[3,4,6,8,13]

- Форми планів міст.					[5,18]

- Система культурно-побутового

обслуговування міста.					          [4,5,17,18,20]

- Основні структурні елементи сельбищної

території.							          [3,4,6,8,13]

- Планувальна структура мікрорайону.		[3,4,8]

- Планувальні прийоми забудови кварталів і

мікрорайонів.						          [4,5]

- Система проїздів мікрорайону (кварталу).	[3,8,20]

- Значення промислових підприємств у

плануванні міста.					                    [5]

- Склад виробничої території міста.			[3,4,13]

- Санітарна класифікація промислових

підприємств, санітарно-захисні зони.	            	[3,4,8,17,18,20]

- Планувальна структура промислової зони.	[3,4,8,13,17]

- Містобудівні категорії промислових районів.	[3,4,8]

- Принципи планування і забудови заводської

території.							          [1]

- Комунально-складська зона.				[3,4,8,13,17]

- Стадії планувального проектування:                  [4,7]

- одностадійне;

- двостадійне;

- трьохстадійне.

- Ескізний проект.                                                    [4,7]

- Проект.                                                                    [4,7]

- Робочий проект.                                                     [4,7]

- ТЕО інвестицій.                                                      [4,7]

- Порядок розробки проектної документації.        [4,7]

- Погодження, експертиза та затвердження

проектної документації.                                                    [4,7]

- Класифікація міських інженерних мереж.           [21]

- Класифікація інженерних споруд, пов’язаних

з інженерними мережами.                                                 [21]

- Основні транспортні характеристики.                  [14]

- Класифікація міського транспорту.                        [3,14]

- Визначення вулично-дорожньої мережі міста.	   [3,4,8,11,13]

- Класифікація міських вулиць і доріг.		   [3,4,6,8,13]

- Поперечні профілі вулиць та їх елементи.	   [3,8,11,13]

- Значення зелених насаджень.                                  [2,10,19]

- Класифікація зелених насаджень міста.                [3,4,13]

- Резерви зниження вартості зеленого

будівництва.                                                                         [17,19]

- Композиційні форми деревинно-

чагарникових насаджень.                                                   [1,19]

# Список літератури

1. Архитектурное проектирование промышленных предприятий: Учебник для вузов/ Под ред. С.В.Демидова и А.А.Хрусталёва./ - М.:Стройиздат, 1984.-392с.

2.  Бакутис В.Э., Горохов В.А., Лунц О.С., Расторгуев А.А. Инженерное благоустройство городских территорий: Учебник. – М.: Стройиздат, 1979.-240с.

3. Безлюбченко О.С., Гордієнко С.М., Завальний О.В. Планування міст і транспорт: Навчальний посібник. – Харків: ХНАМГ, 2006.-138 с.

4. Безлюбченко О.С., Завальний С.М. Урбаністика: Навчальний посібник. – Харків: ХНАМГ, 2003.-243с.

5. Бутягин В. А. Планировка и благоустройство городов.- М.: Стройиздат, 1974.-381 с.

6. ДБН 360-92*. Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень.- К.: Укрархбудінформ, 1993.-107с.

7. ДБН А.2.2-3-97. Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва. – К.: Держкоммістобудування України, 1997.-35с.

8. Дідик В.В., Павлів А.П. Планування міст: Підручник. – Львів: „Львівська політехніка”, 2006.-412 с.

9. Жилой район и микрорайон. ЦНИИП по градостроительству (пособие по планировке и застройке). – М.: Стройиздат, 1971.-192 с.

10.  Кучерявий В.П. Озеленення населених місць: Підручник для вузів. – Львів.: Світ, 2005.-455с.

11. Ланцберг Ю.С. Городские площади, улицы и дороги: Уч. пос. для вузов. – М.: Стройиздат, 1983.-216с.

12. Макухин В.Ф. Планувальна композиція сучасного міста. – К.: Будівельник, 1974.-66с.

13. Містобудування. Довідник проектувальника /За ред. Панченко Т.Ф./ - К.: Укрархбудінформ, 2001.-192с.

14. Овечников Е.В., Фишельсон М.С. Городской транспорт: Учебник для вузов. - М.: Высш. шк., 1976.-352с.

15. Пономарев И.П. Инженерное благоустройство городских территорий: Уч. пос. – К.: УМК ВО 1989.-124с.

16. СНиП 2.01-82. Строительная климатология и геофизика. – М., 1983.

17. Справочник проектировщика. Градостроительство /Под общ. ред. Белоусова В.Н./ - М.: Стройиздат, 1978.-367с.

18. Степанов В.К., Великовский Л.Б., Тарутин А.С. Основы планировки населённых мест: Учебник для вузов. – М.: Высш. шк., 1985.-201с.

19.  Тихонов В.І., Петренко В.Ф., Садова В.А. Озеленення міст і селищ. – К.: Будівельник, 1990.-208с.

20. Тосунова М.И. Планировка городов и населённых мест: Учебник для техникумов. – М.: Высш. шк., 1986.-207с.

21. Федоров Н.Ф., Веселов С.Ф. Городские  подземные сети и коллекторы: Учебник. – М.: Стройиздат, 1972.-304с.

ДОДАТКИ

Додаток 1

# Класифікація вулиць і доріг

| Категорія вулиць і доріг | Ширина смуги руху, м | Кількість смуг проїзної частини | Ширина центральної розділювальної смуги, м | Ширина запобіжної смуги між проїзною частиною і бортовим каменем, м | Ширина тротуару, м | Найменша ширина розділювальної смуги між проїзною частиною і тротуаром,м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Магістральні вулиці загально-міського значення регульованого руху. Магістральні вулиці районного значення. Вулиці й дороги місцевого значення: житлові вулиці, проїзди. | 3,75 3,75 3,50 3,0-3,5 | 4-6 2-4 2-3 1-2 | 3,0 2,0** – – | 0,50 – – – | 3,0 2,25 1,5 0,75 | 3,0* 3,0 2,0 – |

* При прокладанні збираючого каналізаційного колектора або розподіляючих водопровідних мереж та озеленення ширина розділювальної смуги повинна бути не менше 5,0м.

** За умови влаштування в рівні проїзної частини і виділення суцільною лінією розмітки.

Додаток 2

# Поперечні профілі вулиць

Вулиця місцевого значення

# Магістральна вулиця районного значення

# Магістральна вулиця загального значення регульованого руху

*За умови прокладання збираючого каналізаційного колектора або розподіляючих водопровідних мереж та озеленення, найменша ширина розділювальної смуги повинна бути не менше 5м.

**Центральна розділювальна смуга приймається завширшки 2м, за умови влаштування в рівні проїзної частини і виділення суцільною лінією розмітки.

***Запобіжна смуга між проїзною частиною і бортовим каменем.

Додаток 3

# Система проїздів мікрорайону

# Додаток 4

# Таблиця 1 - Відстані від найближчих надземних мереж до будинків,

споруд, бортового каменя вулиці

| Інженерні мережі | Відстані (м) по горизонталі (у світлі) від підземних мереж до: |
| --- | --- |
|  | фундаментів будинків і споруд | бортового каменя вулиці, дороги (краю проїзної частини, укріпленої смуги узбіччя) |
| Водопровід і напірна каналізація Самопливна каналізація (побутова і дощова) Дренаж Супутній дренаж Газопроводи горючих газів тиску, МПа (кгс/см2): - низького до 0,005 (0,05); - середнього понад 0,005 (0,05) до 0,3 (3). Теплові мережі: - від зовнішньої стінки каналу, тунелю; - оболонки безканальної прокладки. Кабелі силові усіх напруг і кабелі зв’язку Комунікаційні тунелі, канали Зовнішні пневмосміттєпроводи | 5 3 3 0,4 2 4 2 5 0,6 2 2 | 2 1,5 1,5 0,4 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 |

Примітки:

1. Відстані від теплових мереж при безканальному прокладанні до будинків і споруд треба приймати як для трубопроводу.

2. Відстані від газопроводів до бортового каменя, зовнішньої бровки кювету або підошви насипу доріг можуть бути змінені при погодженні з організаціями, які експлуатують газопроводи і автодороги.

# Таблиця 2 - Відстані між сусідніми інженерними підземними мережами

| Інженерні мережі | Відстань (м) по горизонталі (у світлі) до: |
| --- | --- |
|  | водопроводу | каналізації побутової | дренажу і дощової каналізації | газопроводів тиску МПа (кгс/см2) | кабелів силових усіх напруг | Кабелів зв'язку | теплових мереж | Каналів тунелів | Зовнішніх пневмосміттє-роводів |
|  |  |  |  | низького 0,005 (0,05) | середнього понад 0,005 (0,05) до 0,3 (3) |  |  | зов-нішня стінка каналу тунелю | обо-лонка без- кана-льної проклад-ки |  |  |
| Водопровід Каналізація побутова Дощова каналізація Газопроводи тиску: - низького до 0,005 (0,05); - середнього понад 0,005 (0,05) до 0,3 (0). Кабелі силові всіх напруг. Кабелі зв’язку. Теплові мережі, зовнішня стінка каналу, тунелю. Оболонка безканаль-ної прокладки. Канали тунелів. Зовнішні пнемо-сміттє-проводи. | див. прим. 1 див. прим. 2 1,5 1 1 0,5 0,5 1,5 1,5 1,5 1 | див. прим. 2 0,4 0,4 1 1,5 0,5 0,5 1 1 1 1 | 1,5 0,4 0,4 1 1,5 0,5 0,5 1 1 1 1 | 1 1 1 0,5 0,5 1 1 2 1 2 1 | 1 1,5 1,5 0,5 0,5 1 1 2 1 2 1,5 | 0,5 0,5 0,5 1 1 0,1-0,5 0,5 2 2 2 1,5 | 0,5 0,5 0,5 1 1 0,5 - 1 1 1 1 | 1,5 1 1 2 2 2 1 - - 2 1 | 1,5 1 1 1 1 2 1 - - 2 1 | 1,5 1 1 2 2 2 1 2 2 - 1 | 1 1 1 1 1,5 1,5 1 1 1 1 - |

Примітки:

1. При паралельному прокладанні декількох ліній водопроводів відстань між ними треба приймати залежно від технічних та інженерно-геологічних умов відповідно до норм з водопостачання.

2. Відстані від побутової каналізації до господарсько-питного водопроводу треба  приймати:  до водопроводу із залізобетонних і азбестоцементних труб – 5 м; до водопроводу з чавунних труб діаметром до 200 мм – 1,5 м, діаметром понад 200 мм – 3 м; до водопроводу із пластмасових труб – 1,5 м.

3. При паралельному прокладанні газопроводів  для  труб  діаметром до 300 мм відстань між ними (у світлі) допускається приймати 0,4 м і понад 300 мм – 0,5 м при спільному розміщенні в одній траншеї двох і більше газопроводів.

4. У таблиці вказані відстані до стальних труб газопроводів. Розміщення газопроводів із неметалевих труб треба передбачати відповідно до норм з газопостачання.

# Додаток 5

# Питомі розміри майданчиків

| Майданчики | Узагальнені питомі розміри майданчиків, м2 на 1 люд. | Радіус обслуго-вування, м | Рекомен-довані розміри майданчиків, м | Найменші відстані від майданчиків до вікон житлових і громадських будинків, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ігрові для дітей дошкільного і молодшого віку, в тому числі: Майданчики для дітей дошкільного віку Майданчики для дітей молодшого шкільного віку Ігрові комплекси Для відпочинку дорослого населення, в тому числі: - для тихого відпочинку; - для настільних ігор; біля входів до будинків Для занять фізкультурою Для господарських цілей Для вигулювання собак Для стоянки автомашин | не менше 0,7* 0,5 0,6 0,3 не менше 0,1* 0,05 0,05 0,1 не менше 2,0* не менше 0,3* не менше 0,3* не менше 0,8* | 30 100 200 40 200 40 | 20 150 150300 9001600 10100 2030 6 100 | 12 6 10 30 10 10 20 5 10 – 40 20 40 За табл. |

*Норми наведені в ДБН 360 – 92*; усі інші приблизні норми розроблені різними проектними і науково-дослідними інститутами.

### Додаток 6

### Україна. Фізико-географічне районування

Додаток 7

Україна. Містобудівне районування на основі природно-географічних та інженерно-будівельних умов

Додаток 8

Природно-кліматичні й грунтові умови України

1.	Полісся (Волинська, Рівненська, Житомирська, Київська, Чернігівська, Сумська області).

Грунти неоднорідні, в основному дерново-підзолисті, дернові й заболочені типи.

Клімат помірно-теплий, вологий. Середньорічна температура повітря – 6-7°С, абсолютний максимум – 35-36°С, абсолютний мінімум – 34-36°С морозу. Опадів 550-690 мм на рік, що в основному припадають на теплий період року. Посухи й суховії бувають рідко.

Тривалість періоду з середньою температурою повітря вище 10°С - 160 днів.

2.	Лісостеп (Волинська, Львівська, Тернопільська, Рівненська, Хмельницька, Чернівецька, Житомирська, Вінницька, Київська, Черкаська, Кіровоградська, Чернігівська, Сумська, Полтавська, Харківська області).

Грунти. В західній частині переважають опідзолені грунти, а на решті території – глибокі й вилужені чорноземи.

Клімат помірно-континентальний. Середньорічна температура повітря 6-7°С. Абсолютний максимум – 37-39°С, абсолютний мінімум до 36°С морозу. Опади – 480-620мм на рік, що в основному припадають на теплий період року.

Тривалість періоду з середньою температурою повітря вище 10°С – 155-165 днів.

3.	Центральний степ (Одеська, Кіровоградська, Миколаївська, Дніпропетровська, Запорізька, Полтавська, Харківська, Луганська області).

Грунти чорноземні з добре вираженими зональними особливостями їх поширення. Наприклад у північній частині степу на підвищених і розчленованих ділянках вони частково опідзолені; на рівнинних місцерозташуваннях, а особливо на зволожених місцях, потужні, середньосуглинисті й важкосуглинисті, в заплавах рік - вологолугового типу й лугово-болотні.

Рослинність степова й частково лісостепова.

Клімат порівняно теплий, континентальний з посушливо-суховійними явищами. Середньорічна температура повітря – 7-8°С. Абсолютний максимум – 38-40°С, абсолютний мінімум в окремі зими - до 36-40°С морозу. Опадів у середньому 390-460мм в рік.

Тривалість періоду з середньою температурою повітря вище 10°С - 165-170 днів.

3а. Підзона Донбасу (Донецька, Луганська області).

Клімат континентальний, з частими суховіями й посушливою і відносно суворою зимою (абсолютний мінімум - до 40°С).

У цій підзоні спостерігається негативний вплив на рослинність шкідливих виділень численних підприємств (газ, дим).

4.	Південний степ (Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька області, Автономна Республіка Крим).

Грунти - переважно південний чорнозем у північних районах і каштанові - у південних. Нерідко, особливо на півдні цієї зони і в Присивашші, трапляються грунти різного ступеня засоленості. На Лівобережжі, в низинах Дніпра, поширені відомі „алешковскіє" піски.

Клімат теплий, посушливий. Середньомісячна температура повітря влітку (липень) – 23-28°С, а взимку (січень) – 3-4°С. Абсолютний максимум – 38-40°С, абсолютний мінімум деколи до 30-40°С морозу. Опадів у середньому 320-430мм на рік, їхня основна маса припадає на вегетаційний період. Середня тривалість вегетаційного періоду – 165-175 днів з середньою температурою вище 4-10°С. Дощі часто мають зливовий характер. Сніговий покрив незначний і нестійкий (близько 25-40 днів).

Середня тривалість безморозного періоду – 180-200 днів.

Суховії бувають майже щорічно, часто досягають великої сили.

4а. Підзона з підвищеною засоленістю грунтів (каштаново-солонцюватого комплексу). (Одеська, Запорізька області, АР Крим).

Грунти неоднакові. Найбільш поширені каштанові, середньо-та сильно-солонцюваті в комплексі з солонцями, лугові хлоридно-сульфатні солончаки й солонці (піщано-"черепашкові"), темно-каштанові, слабо й середньо-солонцюваті та інші типи грунтів різного ступіня засоленості.

В Одеській і Миколаївській областях вздовж узбережжя Чорного моря нерідко трапляються лимани, багато з яких являють собою засолені озера, ізольовані від моря піщано-"черепашковими" пересипами. Уздовж Сиваша й на Керчинському півострові є близько ЗО засолених озер.

Рослинність бідна, переважно представлена солевитривалими видами й формами (солероз, саразан, кермек, полин та інші, а на піщаних берегах - морська капуста).

Клімат м'який, посушливий з великими ресурсами тепла. Середньомісячна температура повітря влітку (липень) – 23-24°С, а взимку (січень) – 3-4°С. Абсолютний максимум – 38-40°С, абсолютний мінімум деколи до 30-32°С морозу. Опадів у середньому 350-400 мм на рік. Середня тривалість вегетаційного періоду з середньою температурою вище +10°С - 180-184 дні.

Середня тривалість безморозного періоду становить 200 днів.

4б. Підзона зрошуваних земель (Херсонська обл, АР Крим).

Вона захоплює територію, зрошувану водами Дніпра в районах Каховки, Армянську та Північно-Кримського каналу.

5.	Прикарпаття. Включає північне передгір'я Карпат (Львівська, Івано-Франківська, Чернівецька області).

Грунти тут дерново-середньоопідзолені, буроземи середньоопідзолені, дерново-глинисті в комплексі з опідзолено-глинистими й болотними грунтами та ін.

Клімат континентально-європейський. Середньорічна температура повітря в низині становить 9,3°С, у західній, гірській - 8,3-4,5°С, а в східній, більш холодній частині, - 6,3-3°С. Абсолютний максимум - 35°С, абсолютний мінімум - до 32°С морозу. Опадів - у середньому 650-680мм на рік.

Середня тривалість безморозного періоду становить 150-170 днів.

6.	Закарпаття (Закарпатська область).

Грунти аналогічні грунтам попереднього району.

Клімат низинний, більш м'який, захищений від холодних вітрів. Середня тривалість безморозного періоду становить 170-190 днів і залежить від рельєфу місцевості.

Опадів - у середньому випадає 530-700 мм на рік, з них на вегетаційний період припадає 380-460 мм. Відносна вологість повітря взимку доходить до 80-90%, а влітку не знижується нижче 55-60%. У передгірських і гірських районах клімат суворіший і вологіший.

7.	Передгірський Крим (без Південного берега Криму). Сюди входять північні схили нагір'я (яйли) й долини.

Грунти - в основному карбонатні чорноземи на гальковій основі, а ближче до гір - темно-сірі  лісові грунти на вапняках і шиферах. Тут поширені між невеликими залишками низькорослих дубняків кущові різнотравні степи. Лісостеповий район займає слабогорбисту третю гряду гір, долину між другою і третьою грядами і частково, - північні схили другої гряди Кримських гір.

Клімат помірний, м'який. Абсолютний мінімум температури повітря зимою деколи опускається до 30°С морозу. Опадів - у середньому 450-500мм на рік. Тривалість періоду вище +10°С - 5,5-6 місяців.

8. Південний берег Криму. Займає південні схили гір і центральну частину узбережжя Чорного моря.

Грунти важкі, сірі, лісові, що утворились на вапняках і сланцях.

Клімат помірно спекотний, посушливий, середземноморського типу. В нижньому приморському поясі від мису Ай-я на заході Алуніти - на сході, до 250 м над рівнем моря, він відрізняється дуже м'якою зимою і більш високою теплозабезпеченістю. Безморозний період триває до 8,5 місяця. Весняні й осінні заморозки майже відсутні. Середня температура повітря вдень у липні не перевищує 25-27°С, абсолютний максимум її становить 32-36°С. У спекотливі літні місяці температуру значно пом'якшує морський бриз. Абсолютний мінімум температури повітря деколи становить 14 °С морозу.

Опадів випадає 450-700 мм на рік, з яких основна маса припадає на осінньо-зимовий період. Улітку дощі мають зливовий характер. Близькість моря сприяє збереженню високої вологості повітря. В середньому в липні вдень вона не нижча 50%, сніговий покрив нетривалий. Грунт деколи короткочасно промерзає до 10-20 см. Сприятливий клімат дає змогу вирощувати тут багато субтропічних рослин (фейхоа, маслина, інжир, хурма, кипариси, дуб корковий та ін.).

8а. Підзона західної та східної частин Південного берега Криму.

Розташований на захід від мису Ай-я до Севастополя і на схід від Алушти до Феодосії.

Клімат тут трохи холодніший порівняно з центральною, субтропічною частиною Південного берега Криму. Абсолютний мінімум тут в окремі роки становить 18-20 °С. Безморозний період коротший, ніж у згаданому вище районі. Опадів випадає менше. Наприклад у м. Судаку кількість їх не перевищує 325 мм, а в Севастополі – 361 мм.

Додаток 9

# Короткий перелік і характеристика рослин

| № | Назва рослини і район культивування | Форма крони | Середня висота | Вимоги до ґрунту: механічний склад, багатство, вологість | В якому типі насаджень рекомен-дується |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Хвойні дерева і кущі |
| 1 | Біота східна | Широко-пірамідальна | 8 | Глинисті, багаті | Групи, алеї огорожі, узлісся груп |
| 2 | Ялина колюча | Конусовидна | 13 | суглинисті, середньо-багаті, вологі | Групи, солітери |
| 3 | Ялина звичайна | Конусовидна | 18 | суглинисті, середньо-багаті, вологі | Гаї, групи, алеї |
| 4 | Ялина східна | Конусовидна | 18 | Суглинисті, багаті, вологі | Гаї, групи, алеї |
| 5 | Кипарис звичайний | Вузько-пірамідальна | 18 | Глинисті,середньо- бідні, сухі | Групи, солітери, алеї |
| 6 | Кипарис гімалайський | Широко-яйцевидна | 15 | Глинисті,середньо- бідні, сухі | Гаї, групи, солітери |
| 7 | Кедр ліванський | Широко-яйцевидна | 18 | Глинисті,середньо- бідні, сухі | Гаї, групи, солітери |
| 8 | Модрина сибірська | Широко-яйцевидна | 20 | Суглинисті, середньо-багаті, свіжі | Гаї, групи, солітери |
| 9 | Яловець козацький | Крислата | 1 | Суглинисті, середньо-багаті, свіжі | Групи, живі огорожі, узлісся |
| 10 | Яловець звичайний | Яйцевидна | 5 - 6 | Суглинисті, середньо-бідні, свіжі, сухі | Підлісок, узлісся, групи |
| 11 | Сосна кримська (Палласова) | Широко-яйцевидна | 18 | Глинисті, середньо-багаті, | Гаї, групи |
| 12 | Сосна звичайна | Широко-яйцевидна | 20 | Супіщані, середньо-бідні, сухі | Гаї, групи |
| 13 | Туя західна | Широко-пірамідальна | 15 | Суглинисті, середньо-багаті, вологі | Групи, солітери, алеї |
| Листяні дерева |
| 1 | Акація біла (Робінія звичайна) | Широко-крислата | 12 | Суглинисті, середньо-багаті, свіжі | Гаї, групи, солітери, алеї |
| 2 | Береза бородавчаста | Обернено-яйцевидна | 18 | Суглинисті, середньо-багаті, свіжі | Гаї, групи, солітери, алеї |
| 3 | В'яз листуватий | Шатровидна | 20 | Глинисті,середньо-багаті, сухі | Солітери, групи, гаї |
| 4 | Граб звичайний | Овальна | 15 | Суглинисті, багаті, свіжі | Гаї, групи, солітери,алеї |
| 5 | Дуб звичайний | Округло-крислата | 20 | Суглинисті, багаті, свіжі | Гаї, групи, солітери,алеї |
| 6 | Дуб червоний | Округло-крислата | 15 | Суглинисті, багаті, свіжі | Гаї, групи, солітери,алеї |
| 7 | Верба біла | Плакуча | 12 | Глинисті, багаті, вогкі | Групи, солі-тери, біля водоймищ |
| 8 | Верба вавілонська | Плакуча | 10 | Глинисті, багаті, вогкі | Групи, солі-тери, біля водоймищ |
| 9 | Гіркокаштан | Округло яйцевидна | 8 | Суглинисті, багаті, свіжі | Групи, солі-тери, алеї |
| 10 | Клен гостролистий | Широко-овальна | 20 | Суглинисті, середньо-багаті, свіжі | Гаї, групи, солітери, алеї |
| 11 | Клен Шведлера | Широко-овальна | 18 | Суглинисті, середньо-багаті | Гаї, групи, солітери |
| 12 | Липа широколиста | Куляста | 20 | Суглинисті, середньо-багаті, | Гаї, групи, солітери, |
| 13 | Горобина звичайна | Яйцевидна | 8 | Суглинисті, середньо-багаті, свіжі | Групи, солітери, алеї |
| 15 | Тополя Болле | Вузько-пірамідальна | 20 | Суглинисті, середньо-багаті, вогкі | Гаї, групи, солітери |
| 14 | Тополя біла | Широко-крислата | 20 | Суглинисті, середньо-багаті, вогкі | Гаї, групи, солітери |
| 16 | Тополя пірамідальна | Вузько-пірамідальна | 18 | Суглинисті, середньо-багаті, вогкі | Гаї, групи, солітери |
| 17 | Черемха звичайна | Яйцевидна | 12 | також, свіжі | Групи, узлісся |
| 18 | Шовковиця біла | Куляста | 10 | Суглинисті, середньо-багаті, сухі | Групи, солітери, огорожі |
| 19 | Яблуня Недзвецького | Яйцевидна | 4 | також свіжі | Групи, солітери, алеї |
| 20 | Ясен звичайний | Крислата | 15 | Суглинисті, багаті, свіжі | Гаї, групи, солітери |
| Листяні кущі |
| 1 | Айва японська | Широко-яйцевидна | 3 | Суглинисті, середньо-бідні, свіжі | Групи, узлісся, огорожі, солітери |
| 2 | Бирючина звичайна | Яйцевидна | 3 | Суглинисті, середньо-бідні, свіжі | Групи, узлісся, огорожі, солітери |
| 3 | Жимолость звичайна | Широко-яйцевидна | 2 | Суглинисті, багаті, свіжі | Групи, узлісся, живі огорожі |
| 4 | Калина цілолиста, гордовина | Шаровидно-яйцевидна | 3 | Суглинисті, багаті, свіжі | Групи, солі-тери, узлісся |
| 5 | Клен татарський | Яйцевидно-округла | 6 | Суглинисті, середньо-багаті, свіжі, сухі | Узлісся, підлісок, групи, живі огорожі |
| 6 | Кизильник звичайний | Крислата | 15 | Суглинисті, середньо-багаті, свіжі, сухі | Групи, узлісся, живі огорожі |
| 7 | Троянда, шипшина в сортах | Прямо-стояча | 1 | Суглинисті, середньо-багаті, свіжі, сухі | Групи, солітери |
| 8 | Бузок в сортах | Широко-яйцевидна | 3 | Суглинисті, середньо-багаті, свіжі, сухі | Групи, солітери, узлісся |
| 9 | Сніжноягідник білий | Крислата | 1,5 | Суглинисті, середньо-багаті, свіжі, сухі | Групи, солітери, узлісся |
| 10 | Таволга Бумальда | Округло-крислата | 1 | Суглинисті, середньо-багаті, свіжі, сухі | Групи, солітери, узлісся |
| 11 | Таволга Вангутта | Широко-яйцевидна | 2 | Суглинисті, середньо-багаті, свіжі, сухі | Групи, солітери, узлісся |
| 12 | Тамарикс | Широко-яйцевидна | 3 | Суглинисті | Групи, солітери, узлісся |
| 13 | Форзиція європейська | Крислата | 1,5 | Суглинисті | Групи, солі-тери, узлісся |
| 14 | Садовий жасмин звичайний | Яйцевидно-куляста | 2 | Суглинисті, середньо-багаті, свіжі | Групи, солітери, узлісся |
| 15 | Виноград Вича | Кручена | 12 | Суглинисті, середньо-багаті, свіжі | Вертикальне озеленення |
| 16 | Жимолость козолиста | Кручена | 5 | Глинисті, середньо-багаті, свіжі | Вертикальне озеленення |
| 17 | Садовий жасмин лікарський | Кручена | 6 | Суглинисті, середньо-багаті, свіжі | Вертикальне озеленення |
| 18 | Плющ кримський | Кручена | 6 | Суглинисті, середньо-багаті, свіжі | Вертикальне озеленення |

# Додаток 10

# Умовні позначення

Будинок (споруда) наземний

Проїзд, прохід на рівні першого поверху будинку

Газопровід низького тиску

Газопровід середнього тиску

Водопровід господарсько-питний

Каналізація побутова

Кабельна лінія 0,4 кВ

Кабельна лінія 10 кВ

Інженерна мережа, що прокладається в траншеї

Інженерна мережа на опорах по стіні будинку (споруди)

Інженерна мережа в тунелі, прохідному каналі

Інженерна мережа в непрохідному каналі

Лоток неукріплений

Лоток укріплений

Канал, канава, кювет неукріплені

Канал, канава, кювет укріплені

Дренажна мережа

Листяне дерево

Хвойні дерева

Лінійна посадка дерев

Масиви й групи листяних дерев

Чагарник звичайний

Чагарник живопліт (стрижений)

Чагарник, що в’ється (ліани)

Квітник

Газон

# Додаток 11

# Відстані від будинків, споруд, об’єктів

інженерного благоустрою до дерев і чагарників

| Будинки й споруди, об'єкти інженерного благоустрою | Відстані, м від будинку, споруди, об'єкта до осі |
| --- | --- |
|  | Стовбура дерев | Чагарника |
| 1 | 2 | 3 |
| Зовнішня стіна будинку й споруди Край трамвайного полотна Край тротуару і садової доріжки Край проїзної частини вулиць (кромка укріпленої смуги узбіччя дороги, бровка канави) Щогла й опора освітлювальної мережі, трамваю, мостова опора й естакада Підошва схилу, тераси тощо Підошва або внутрішня грань підпірної стінки Підземні мережі: - газопровід, каналізація; - теплова мережа (стінка каналу тунелю або оболонка при безканальній прокладці); - водопровід, дренаж; - силовий кабель і кабель зв'язку | 5,0 5,0 0,7 4,0 4,0 1,0 3,0 1,5 2,0 2,0 2,0 | 1,5 3,0 0,5 1,5 - 0,5 1,0 - 1,0 - 0,7 |

Примітки: 1. У нових житлових районах відстань від краю проїзної частини до осі стовбура дерева треба приймати не менше 4м при діаметрі крони не більше 5м. Для дерев з великою кроною цю відстань можна збільшити до розміру, при якому крони будуть розміщуватися не ближче 1,5м від краю проїзної частини.

2. Висота чагарників при їх розміщенні від краю проїзної частини на відстані від 1 до 5м не повинна перевищувати 50см.

3. Відстань від повітряних ліній електропередачі до дерев треба приймати за правилами влаштування електроустановок.

4. Дерева, які висаджують біля будинків, не повинні перешкоджати інсоляції та освітленості житлових і громадських приміщень, а також проїзду пожежних машин.

# Додаток 12

# Відстані між деревами й чагарниками за типами посадок

| № п/п | Тип посадок | Відстань (м) між | Примітки |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | деревами | чагарниками | деревом і чагарником |  |
| 1 | Вуличні посадки | 7,0-9,0 | пп.5-7 | 2,0 |  |
| 2 | Алеї | 6,0-8,0 | -“- | 2,0 |  |
| 3 4 5 | Рядові посадки захисних смуг: - ширококронні - вузькокронні Групи й масиви дерев з чагарниками і без них Групи чагарників: - низькі - середні - високі | 3,0-4,0 2,5-3,5 3,0-4,0 | 2,0 1,0 2,0 0,5 1,0 1,5-2,0 | 1,5-2.0 1,2-1,75 2,0-3,0 | Айва японська; Садовий жасмин звичайний |
| 6 | Рядова посадка вільно-ростучих чагарників: - низькі й середні - високі |  | 0,8-1,0 1,5-2,0 |  | З шт. на 1 пог. м |
| 7 | Живопліт: - однорядний - дворядний |  | 0,3-0,35 0,3-0,5 |  | 5 шт. на 1 пог. м |

Додаток 13

# Проектний баланс території

| № п/п | Територія | Площа в га | % від загальної площі |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 | Під будинками і спорудами Проїзди Алеї, доріжки, майданчики Спортивні майданчики Водойми і водні пристрої Зелені насадження всього: у т. ч.: під деревами під кущами газони квітники Інші |  |  |
| Разом |  |  |

Примітки:

1. При визначенні балансу озеленюваної території площа масивів дерев, великих груп дерев і ландшафтних груп вимірюється планіметром або обчислюється за допомогою палетки, площа квітників – за їх геометричними розмірами.

2. Площу дерев, що стоять окремо, і лінійних насаджень приймають із розрахунку 4м2 на дерево.

3. Площу кущів приймають у середньому 1м2 на 1 кущ або 1м2 на 1 погонний метр живої огорожі.

4. Площу газонів визначають різницею площ, що обчислені вище і загальної площі озеленювальної території.

5. Таблицю проектного балансу території поміщують на аркуші генплану і в пояснювальній записці.

# Додаток 14

# Техніко-економічні показники

| № п/п | Найменування | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | Загальна площа території Площа забудови Площа доріг і проїздів Площа алей, тротуарів, доріжок, майданчиків Площа озеленення Кількість дерев Кількість чагарників у тому числі в: групах, живоплітах, витких. Площа газонів Площа квітників Водоймища і водні пристрої Інші території | га га га га га шт. шт. шт. шт. шт. га м2 м2 га % шт/га шт/га % |  |  |

# Зміст

стор.

| Вступ…………………………………………………………………… | 3 |
| --- | --- |
| Мета виконання завдань ……………………………………………… | 3 |
| 1. Практичні заняття…………………………………………………… | 4 |
| 1.1. Практичне заняття №1. Підготовка плану групи житлових будинків…………………………………………..…………………….. | 4 |
| 1.2. Практичне заняття №2. Конструювання поперечних профілів прилеглих вулиць, розробка системи проїздів …..…………………... | 4 |
| 1.3. Практичне заняття №3. Розробка схеми інженерних мереж…… | 5 |
| 1.4. Практичне заняття №4. Розрахунок і розміщення майданчиків різного призначення. ………………………........................................... | 8 |
| 1.5. Практичне заняття №5. Підбір деревинно-чагарникових порід для озеленення території житлових будинків. ………………………. | 10 |
| 1.6. Практичне заняття №6. Рішення прикладів озеленення території житлових будинків ………………………………………….. | 11 |
| 1.7. Практичне заняття №7 Складання проектного балансу території і розрахунок техніко-економічних показників…..……………………. | 12 |
| 1.8. Практичне заняття №8 Розрахунок ширини елементів поперечного профілю вулиці…………………………………………... | 13 |
| 2. Зміст самостійної роботи………..…………………………………... | 22 |
| Список літератури………………………….…………………………... | 24 |
| Додатки…………………………………...……………………………… | 26 |
| Додаток 1. Класифікація вулиць і доріг…………………………. | 27 |
| Додаток 2. Поперечні профілі вулиць…………………………… | 28 |
| Додаток 3. Система проїздів мікрорайону……………………… | 29 |
| Додаток 4. Відстані від найближчих підземних мереж до будинків, споруд, бортового каменя вулиці. Табл.1…………………………………………………. | 30 |
| Відстані між сусідніми інженерними підземними мережами. Табл.2…………………………………… | 31 |
| Додаток 5. Питомі розміри майданчиків……………………….. | 33 |
| Додаток 6. Україна. Фізико-географічне районування..………. | 34 |
| Додаток 7. Україна. Містобудівне районування на основі природно-географічних та інженерно-будівельних умов…..…. | 35 |
| Додаток 8. Природно-кліматичні і грунтові умови України….. | 36 |
| Додаток 9. Короткий перелік і характеристика рослин..……… | 41 |
| Додаток 10. Умовні позначення……………………..…………… | 45 |
| Додаток 11. Відстані від будинків, споруд, об’єктів інженерного благоустрою до дерев і чагарників…….………… | 48 |
| Додаток 12. Відстані між деревами і чагарниками за типами посадок……………………………………………………………. | 49 |
| Додаток 13. Проектний баланс території……………………….. | 50 |
| Додаток 14. Техніко-економічні показники……………………. | 51 |

Навчальне видання

Методичні вказівки до практичних занять, розрахунково-графічного завдання і самостійної роботи з дисципліни “Планування міст і транспорт” (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 6.092108 – “Теплогазопостачання і вентиляція”).

# Укладач: Володимир Олександрович Ляпенко

# Редактор: М.З.Аляб’єв

# Коректор: З.І.Зайцева

План 2008, поз.401М

| Підп. до друку 01.02.08 Друк на ризографі. Замовл.№ | Формат 60х84 1/16 Умовн.-друк.арк. – 2,3 Тираж 100 прим. | Папір офісний Обл.-вид. арк.2,8. |
| --- | --- | --- |
| 61002, м. Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12 |
| Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ |

61002, м. Харків,  вул. Революції, 12

# Text boxes

Червона лінія

Червона лінія

3,53

6,0

1,5

5,0*

10,5

5,0

1,5

6,0

23,5

Червона лінія

Червона лінія

3,752

2,0**

3,752

2,25

5,0

5,0

2,25

10,0

17,0

10,0

31,5

Червона лінія

Червона лінія

***

0,5

3,753

3,0

0,5

3,753

3,0

10,0

3,0

10,0

25,50

10,0

10,0

52,5

Водопровід гарячої води для опалення і гарячого водопостачання

N рослини за генпланом

Кількість рослин у насадженнях

Масиви хвойних дерев

території

вісі проїзних частин вулиць

розділювальні смуги між

проїзними частинами і тротуарами

червоні лінії

тротуар

проїзд

в'їзд

стоянки

проїзд

майданчик для роз’їзду

розворотний майданчик