Міністерство освіти і науки України

Харківська національна академія міського господарства

Методичні вказівки

до виконання розрахунково-графічної роботи з будівельних конструкцій (для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності 6.050200 - «Менеджмент організацій у будівництві»)

Харків-2007

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Будівельні конструкції» (для студентів 4-го курсу денної форми навчання спеціальності 6.050200 «Менеджмент організацій у будівництві»).Укл. Сіроменко А.М.- Харків: ХНАМГ, 2007. – с.14

Укладач:  А.М.Сіроменко

Рецензент: О.М. Шаповалов

Рекомендовано кафедрою будівельних конструкцій, протокол №2 від 10 вересня 2007р.

Загальні вказівки

Ці методичні вказівки складені для студентів 4 курсу деннної форми навчання спеціальності 6.050200 - «Менеджмент організацій у будівництві» з урахуванням навчального плану.

У вказівках викладена методика розрахунків основних залізобетонних елементів та металевих конструкцій будівель.

За індивідуальним завданням необхідно зібрати навантаження на елементи й запроектувати  декілька основних несучих конструкцій, які працюють на згин або стиск.

Етапи проектування елементів

1.  Збір навантажень на 1м2 покриття та перекриття. Навантаження на елементи будівлі

Необхідно зробити збір навантажень на 1м2 покриття та перекриття з урахуванням власної ваги елементів, а також визначити навантаження на елементи будівлі.

Вихідні дані:

Тип будівлі: цивільна (промислова);

Прольоти: поперечний – l1=6.1м;

поздовжній – l2=6.4м;

Кількість поверхів – nпов=4;

Висота поверхів – Нпов=4,5м;

Склад покриття:

1.Тришаровий рубероїдний килим

2. Цементна стяжка  ( = 2,2 см;  ( = 20 кН/м3

3. Утеплювач - пінобетон ( =12 см; ( = 4 кН/м3

4. Ребриста плита покриття

Склад перекриття:

1.Паркетна підлога (=3 см; (=7 кН/м3

2.Шар бітумної мастики

3. Звукоізоляція - шлакобетон (=6 см; ( = 15 кН/м3

4. Плита перекриття з круглими порожнинами

Корисне (тимчасове) нормативне навантаження V=5 кН/М2, в тому числі тривале – 3,5 кН/М2; короткочасне – 1,5 кН/М2.

Місто будівництва – м. Харків (ІІ кліматичний район).

Попередньо визначаємо розміри ригеля:

- висота ригеля h=(1/10÷1/12)хl1=(50,8÷61)см.

Приймаємо кратно 100мм: h=60см.

- ширина ригеля b=(0,3…0,5)х h =(18...30)см =24см.

Приймаємо кратно 50мм: b=25см.

Навантаження від власної ваги ригеля, розподіленого за площею:

gр= , де

ρ=25 кН/м2 – щільність залізобетону.

Переріз колони при розрахунку приймаємо мінімальним.

Розрахунок навантажень на будівельні конструкції прийнято виконувати у формі таблиці, де наводять всі види навантажень, які діють на споруду, несучі конструкції якої треба розрахувати. Обов’язковими є вимоги щодо окремого підрахунку навантажень кожного виду ( постійні, тимчасові, особливі), а також їх нормативних та розрахункових значень. Це робиться для полегшення визначення розрахункового поєднання навантажень.

Таблиця  збору навантажень

| Вид навантаження | Нормативне навантаження, кН/м2 | Коефіцієнт надійності, γf | Розрахункове навантаження, кН/м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Від покриття Постійні (g) |  |  |  |
| 1.Тришаровий рубероїдний килим (3х0,04) | 0,12 | 1,2 | 0,144 |
| 2.Цементна стяжка δ=2,2см, ρ=20 кН/м3 (0,02х20) | 0,44 | 1,3 | 0,572 |
| 3.Утеплювач – пінобетон δ=12см, ρ=4 кН/м3 (0,12х4) | 0,48 | 1,2 | 0,576 |
| 4. Ребриста плита покриття | 1,6 | 1,1 | 1,76 |
| 5. Власна вага ригеля | 0,586 | 1,1 | 0,645 |
| Разом (g) |  |  | 3,697 |
| Тимчасові (V) |  |  |  |
| Снігове навантаження (короткочасне) | 0,7 | 1,4 | 0,98 |
| Разом (V) |  |  | 0,98 |
| Всього по покриттю (g+V) |  |  | 4,68 |
| Від перекриття (для цивільної будівлі) Постійні (g) |  |  |  |
| 1.Паркетна підлога δ=1,5см, ρ=7 кН/м3 (0,015х7) | 0,105 | 1,2 | 0,126 |
| 2.Бітумна мастика | 0,05 | 1,3 | 0,07 |
| 3.Звукоізоляція-шлакобетон δ=6см, ρ=15кН/м3 (0,06х15) | 0,9 | 1,3 | 1,17 |
| 4.Плита перекриття з круглими порожнинами | 3,0 | 1,1 | 3,3 |
| 5.Власна вага ригеля | 0,586 | 1,1 | 0,645 |
| Разом (g) |  |  | 5,31 |
| Корисні (тимчасові) V=5,0кН/м2 |  |  |  |
| В тому числі: тривале | 3,5 | 1,2 | 4,2 |
| короткочасне | 1,5 | 1,2 | 1,8 |
| Разом (V) |  |  | 6,0 |
| Всього по перекриттю (g+V) |  |  | 11,31 |

1.Погонне навантаження на плиту перекриття шириною 1,4м:

- від постійного навантаження (без ваги ригеля):

g=(5,31-0,645)х1,4=6,53 кН/м.п.

- від тимчасового навантаження:

V=6,0х1,4=8,4 кН/м.п.

Повне навантаження: q=(g+V)=6,53+8,4=14,93кН/м.п.

2.Погонне навантаження на ригель при вантажній ширині bsup=l2=6.4м.

Повне навантаження: q=(g+V)х bsup =11,31х6,4=72,38кН/м.п.

3.Навантаження на колону в рівні верху фундамента з вантажної площі  Аsup=l1 х l2=6,1х6,4м:

- від покриття (N1)

N1=(g+V)х Аsup =4,68х6,1х6,4=182,71кН;

- від перекриття (N2)

N2=(nпов-1)х(g+V)х Аsup =3х11,31х6,1х6,4=1324,6кН;

- від ваги колони (N3). Переріз колони при розрахунку навантажень приймаємо мінімальним

N3=bc∙hc∙(Hпов∙nпов+0,15)∙ρ∙γf=0,3∙0,3∙(4,5∙4+0,15)∙25∙1,1=44,9кН;

Повне навантаження

N=N1+N2+N3=182.71+1324.6+44.9=1552.2кН.

Короткочасне навантаження від снігу:

0,98х6,1х6,4=38,26кН;

Короткочасне навантаження від перекриття:

1,8х3х6,1х6,4=210,82кН;

Повне короткочасне навантаження:

Nsh=38.26+210.82=249.08кН.

Тривалодіюче навантаження

Nl=N-Nsh=1552.2-249.08=1303.12кН.

4.Навантаження на фундамент дорівнює повному навантаженню на колону

N=1552,2кН.

2.  Розрахунок згинаних залізобетонних елементів прямокутного перерізу

Необхідно визначити площу робочої повздовжньої та поперечної арматури в згинаному елементі прямокутного перерізу за таких умов:

B=30см, h=60см, Lo=6,1м, q=15.2кН/м.п. Бетон класу В25 (Rb =14.5МПа=1,45кН/см2, Rbt =1,05МПа=0,105кН/см2, γb2=0,9). Повздовжня робоча арматура класу А400С,  Rs=375МПа=37,5кН/см2, поперечна арматура класу А240С.

Рис. 1 розрахункова схема елемента

Рис. 2 поперечний переріз елемента

1. Проводимо статичний розрахунок елемента й визначаємо:

-згинальний момент за формулою

;

-перерізуюча сила

.

Проводимо розрахунок міцності нормального перерізу й визначаємо площу повздовжньої робочої арматури:

η=0,97

Тоді необхідна площа арматури

Згідно з сортаментом арматури приймаємо 2ø16А400С (Аs=4.02см2).

Проводимо розрахунок міцності похилого перерізу та визначаємо площу поперечної арматури:

приймаємо конструктивно діаметр поперечної арматури dsw=8мм, кількість каркасів - 2шт. Тоді Asw=2х0,503=1,01см2,  Rsw=175МПа=17,5кН/см2. Крок хомутів на ¼ прольоту 20см. Знаходимо показники й коефіцієнти:

Es =21 х104 МПа, Eb=30х103МПа, φb1=1-0,1Rb=1-0,1х1,45=0,855 φb2 =2,0, φb3=0,6.

Перевіряємо умови: інтенсивність зусилля в хомутах

Умова виконується.

- Перевіряємо умову:

Умова виконується, тобто перерізу ригеля достатньо.

Перевіряємо умову:

Q<Qb

Приймаємо Qb=46.8кН

Тому що Qb=46.8кН>Q=46,36кН, хомути розраховувати не треба. Отже міцність по похилих перерізах забезпечена.

3.  Розрахунок центрально стиснутих залізобетонних елементів  на дію стискаючої сили, прикладеної з випадковим ексцентриситетом

Необхідно визначити площу робочої поздовжньої арматури в стиснутому елементі  за таких умов:

в=30см, h=30см, Lo=4,65м, N=1552.2кH, Nl=1303.12кН. Бетон класу В25 (Rb =14.5МПа=1,45кН/см2, Rbt =1,05МПа=0,105кН/см2, γb2=0,9). Повздовжня робоча арматура класу А400С,  Rs=375МПа=37,5кН/см2, конструктивна арматура класу А240С.

Виконуємо розрахунок з урахуванням прогину колони на дію стискаючої сили, прикладеної з випадковим ексцентриситетом е0 згідно з формулою

методом послідовних наближень.

Перше наближення: приймаємо коефіцієнт поздовжнього згину φ=1,0, коефіцієнт армування μ=0,01, η=1 (попередньо призначаємо розміри перерізу колони hc =bc =30cм > 20см.

Уточнюємо площу перерізу колони А

Необхідний розмір перерізу

hc =bc ==30.4cм приймаємо 30см (кратно 50мм)

Визначаємо:

Згідно з табличними даними (інтерполюючи) знаходимо коефіцієнти: φb=0.795, φr=0.854.

Друге  наближення: приймаємо φ= φr =0,854 і знаходимо:

Коефіцієнт

Якщо α>0,5, можна приймати φ= φr. Ітерації закінчені.

Якщо α<0,5, необхідно уточнити  φ (φ= φb+2(φr- φb)α)

Приймаємо 4ø25 А400С (Аs/=19.63cм2).

Мінімальний діаметр робочої арматури повинен бути не менше 16мм.

Перевіряємо

Перевіряємо міцність колони:

Рис. 3 поперечний переріз

N=1552.2кН<Nu=1631.7кН.

Умова міцності виконується.

Поперечну арматуру каркасів приймаємо з умови зварювання ø6А240С з кроком S≤20ds=20х2,2=44см, але не більше ширини колони. Приймаємо S=30см.

4.  Центрово-розтягнені  металеві елементи

Визначити напруження, що діють в перерізі центрово-розтягнутого елемента стержневої конструкції покриття, виконаного з прокатного двотаврового профілю №20. Розрахункова довжина елемента  становить 400см. Поздовжнє зусилля в елементі .   Матеріал конструкції – сталь

С-245 з . Коефіцієнт умов роботи  (СНіП П-23-81*).

Геометричні характеристики двотаврового профілю №20 за сортаментом прокатної сталі:

площа поперечного перерізу А=26,8см2;

радіуси  інерції:  іх=8,28см; іу=2,07см.

Виконуємо розрахунок елемента за граничним станом першої групи:

Якщо переріз елемента не має отворів, то

Виконуємо розрахунок елемента за граничним станом другої групи:

5.  Елементи, що згинаються. Перевірка міцності у пружній стадії

Підібрати  переріз згинального елемента двотаврового профілю довжиною l=4.2м з урахуванням пластичних деформацій.  Зусилля, що виникають в елементі від дії навантаження,  126,4 кНм;   = 84,3 кН. Матеріал конструкції – сталь С-245 з . Коефіцієнт умов роботи  (СНіП П-23-81*).

Потрібний момент опору перерізу балки

де  коефіцієнт, що враховує вплив пластичних деформацій;

розрахунковий опір сталі;

коефіцієнт умов роботи конструкції.

Коефіцієнт  для двотаврових профілів залежить від відношення площі поясу до площі стінки . Для прокатних балок можна приймати с1 = 1,12 незалежно від номера двотавра.

Приймаємо двотавр № 33 ГОСТ 8239-72. Його характеристики:

= 597 см3;

Іх  = 9840 с м4;

= 339 см3;

маса 1 м    = 42,2 кг;

= 140 мм;  = 11,2 мм;  = 7 мм ;

.

Отже балка має достатню міцність.

Список літератури.

- СНиП 2.03.01-84.Бетонные и железобетонные конструкции. - М.: Строиздат, 1985.

- СНиП 2.01-85. Нагрузка и воздействия. - М.: Стройиздат, 1986.

- СНиП ІІ-23-81*    Сталеві конструкції. Норми проектування. - М.,1990.

- Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов без предварительного напряжения арматуры ( к СНиП 2.03.01-84 ). - М.: ЦИТП,21989.

- Байков В.Н., Сигалов Э.Е. Железобетонные конструкции. - М.: Стройиздат, 1980.

- Байков В.Н., Строгин С.Г. строительные конструкции. - М.: Стройиздат, 1980.

- Белецкий Б.Ф., Зотов Н.И., Ярославский Л.В. Конструкции водопроводно-канализационных сооружений: Справочное пособие. - М.: Стройиздат, 1989.

- Семенов В.Н. Унификация и стандартизация проектной документации для строительства. - М.: Стройиздат, 1985.

9. Строительные конструкции. Том1 /под редакцией Цай Т.Н. - М., 1984.

10. Металеві конструкції (технічна експлуатація). За редакцією М.М.Сахновского. К.,Будівельник,1976.

11. Металлические  конструкции/под редакцией Е.И. Беленя. - М.:Стройиздат,1980.

12. Барашиков А.Я. Залізобетонні конструкції - К.:Вища школа, 1995.

Навчальне видання

Методичні вказівки

до виконання розрахунково-графічної роботи з будівельних конструкцій (для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності 6.050200 -  «Менеджмент організацій у будівництві»)

Укладач: Сіроменко Анна Миколаївна

Відповідальний за випуск: Г.А.Молодченко

Редактор: М.З. Аляб’єв

План 2007, поз. 289М

Підп. до друку 27.12.07      Формат 60(84 1/16                      Папір офісний.

Друк на ризографі               Обл.-вид. акр.  0,6

Зам. №                                  Тираж 50 прим

61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12

Сектор  оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

61002, Харків, вул..Революції, 12