МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ

ХАРЬКОВСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

# МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

# К ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОГО ПРОЕКТА «ЗАЩИТА ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ СТОЧНЫМИ ВОДАМИ»

# ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИНЖЕНЕРНАЯ ГИДРОЭКОЛОГИЯ»

(для студентов 5 курса дневной формы обучения

специальностей 7.070801 и 8.070801 – "Экология и охрана окружающей среды")

ХАРЬКОВ-ХНАГХ-2007

Методические указания для выполнения курсового проекта «Защита водного объекта от загрязнения производственными сточными водами» по дисциплине «Инженерная гидроэкология» (для студентов 5-го курса дневной и 6-го курса заочной форм обучения спец. 7.070801, 8.070801 «Экология и охрана окружающей среды»). Сост. Ладыженский В.Н., Ищенко А.В., Дмитренко Т.В. – Харьков: ХНАГХ, 2007.– 23 с.

Составители:   В.Н. Ладыженский,

А.В. Ищенко,

Т.В. Дмитренко

Рецензент:	     И.Е. Саратов (ХНАГХ)

Рекомендовано кафедрой инженерной экологии городов, протокол № 9 от 03.05.2007 г.

СОДЕРЖАНИЕ

|  | Введение | 4 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Получение и обработка исходных данных | 6 |
| 2. | Расчет нормативов на сброс сточных вод | 8 |
| 2.1. | Расчет концентрации предельно-допустимого сброса сточных вод в водный объект | 8 |
| 2.2 | Расчет допустимой концентрации сброса сточных вод предприятия в систему коммунальной канализации | 9 |
| 3. | Составление схемы локальных очистных сооружений | 10 |
| 4. | Расчет локальных очистных сооружений | 12 |
| 4.1 | Решетки | 12 |
| 4.2 | Отстойники | 13 |
| 4.3 | Аэротенки | 15 |
| 4.4 | Вторичные отстойники | 16 |
| 4.5 | Сооружения физико-химической очистки | 17 |
| 4.6 | Сооружения по обработке осадков сточных вод | 18 |
| 5. | Оформление и защита курсового проекта | 18 |
|  | Список литературы | 19 |

##### ВВЕДЕНИЕ

Дисциплина «Инженерная гидроэкология» входит в программу подготовки специалиста по специальности «Экология и охрана окружающей среды».

Настоящий курсовой проект является продолжением работы, начатой при выполнении расчетно-графической работы «Расчет норм сброса сточных вод промышленных предприятий в системы городской канализации и водные объекты».

Целью данного курсового проекта является закрепление имеющихся знаний о методиках расчета нормативов сброса сточных вод в системы городской канализации и в водный объект, а также составление схем локальных очистных сооружений (ЛОС) промышленных предприятий и их расчет.

Под очисткой сточных вод подразумевается их обработка различными методами с целью разрушения или извлечения содержащихся в них минеральных и органических веществ до степени, позволяющей сбрасывать эти воды в водоёмы и водотоки или повторно их использовать для производственных целей.

Из-за низкой эффективности работы очистных сооружений и некачественной очистки сточных вод происходит загрязнение водоемов и водотоков, могут возникать вспышки эпидемий и гибель флоры и фауны водных объектов.

В результате выполнения работы студенты должны

Знать и понимать:

- основные понятия и термины по водоотведению промышленных предприятий и охране водных объектов от загрязнения промышленным стоком.

- основы законодательной базы в области охраны водных объектов от загрязнения;

- виды загрязнения и типы промышленных сточных вод и их характеристики;

- теоретические основы очистки сточных вод промышленных предприятий.

Уметь:

- разрабатывать схемы локальных очистных сооружений промышленных предприятий;

- производить подбор и компоновку сооружений и аппаратов для очистки сточных вод предприятий;

- выполнять расчет очистных сооружений и сооружений по обработке осадков сточных вод;

- работать с нормативной документацией и специальной литературой.

Данная методическая разработка представляет собой практические указания к выполнению курсового проекта «Защита водного объекта от загрязнения производственными сточными водами».

# Получение и обработка исходных данных

В соответствии с вариантом выданного задания к курсовому проекту, по [1] в соответствующем разделе для данного предприятия определяют тип выпускаемой продукции, виды технологических процессов, схемы водоснабжения и водоотведения, источники образования сточных вод. Также из табл. «Характеристика сточных вод ...» выписывают состав и качество производственных сточных вод предприятия до очистки (Сiпр.), а из табл. «Укрупненные нормы ...» в этом же разделе – удельные нормы расходов хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод, требующих очистку.

1.1. Определяют расчетные расходы бытовых и производственных сточных вод, м3/сут.:

###### (1.1)

###### (1.2)

где

###### Qпппр – расчетный расход производственных сточных вод предприятия, м3/сут;

###### Qппх/б – расчетный расход хозяйственно-бытовых сточных вод предприятия, м3/сут;

###### П – производительность предприятия, ед. продукции/год;

qпр – удельная норма расхода производственных сточных вод предприятия, подлежащих очистке, м3/ед. продукции;

qх/б – удельная норма расхода хозяйственно-бытовых сточных вод предприятия, м3/ед. продукции;

Nd – количество рабочих дней в году (250 или 365).

1.2. В соответствии с классом опасности предприятия и его санитарно-защитной зоной [2] определяют место его расположения: в черте либо за чертой населенного пункта. Предприятия 1-го и 2-го классов опасности должны быть размещены за пределами населенных пунктов.

1.3. Согласно [3] сброс сточных вод промышленных предприятий в городской черте запрещен. Поэтому для предприятий, размещенных в черте населенного пункта, рассчитывают допустимые концентрации (ДК) загрязняющих веществ, поступающих с производственными сточными водами в систему коммунальной канализации, а для предприятий, расположенных за чертой населенного пункта, определяют концентрации предельно допустимого сброса сточных вод в водные объекты (СПДС).

Таким образом, в зависимости от выбранного места расположения предприятия должен быть рассчитан один из нормативов на сброс сточных вод: СПДС или ДКmin.

1.4. При расчете Спдс характеристики водного объекта (расчетный расход Q95% и качество воды Сф) определяют по [4,5,6].

1.5. Сброс производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод предприятия в водный объект, либо в систему коммунальной канализации может осуществляться как по единому коллектору (рис. 1.1 а), так и независимо друг от друга по разным коллекторам (рис. 1.1 б). Необходимость установки локальных очистных сооружений (ЛОС) определяют расчетным путем.

а							б

Рис. 1.1 – Основные схемы водоотведения сточных вод с промышленных предприятий.

При совместном сбросе сточных вод по единому коллектору (рис. 1.1 а), концентрация каждого загрязняющего вещества в смеси производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод предприятия, г/м3, определяется по формуле:

(1.3)

где

Сiх/б – концентрация загрязняющего вещества в хозяйственно-бытовых сточных водах, г/м3 (прил. 1).

Хозяйственно-бытовые сточные воды предприятия могут поступать в систему коммунальной канализации без очистки, в таком случае расчет Ссм не производится, а последующие расчеты будут вестись только по производственным сточным водам предприятия.

# Расчет нормативов на сброс сточных вод

2.1. Расчет концентрации предельно-допустимого сброса сточных вод в водный объект.

Расчет Спдс выполняют для каждого имеющегося на предприятии выпуска сточных вод в водный объект, а также с учетом влияния близкорасположенных выпусков возвратных вод других водопользователей по методикам расчета единичного либо нескольких водовыпусков (бассейновый принцип) [7,8].

Для каждого водовыпуска должны быть рассчитаны кратности разбавления (nн, nо, n) [7-10].

Результаты расчета Спдс должны быть отображены в табличной форме (табл. 2.1), после чего производят оценку необходимости очистки сточных вод перед сбросом в водный объект. Очистка сточных вод на локальных очистных сооружениях требуется, если Ссм(Спр) > Спдс.

Таблица 2.1 – Расчет норм концентрации предельно допустимого сброса.

| Показатели качества сточных вод | Ссм или Спр, г/м3 | Сф, г/м3 | ПДК, г/м3 | ЛПВ | Спдс, г/м3 | Оценка необходимости очистки на ЛОС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

2.2. Расчет допустимой концентрации сброса сточных вод предприятия в систему коммунальной канализации.

Для определения нормативной ДК необходимо определить [11]:

###### ДК1 – допустимая концентрация загрязняющего вещества, которая обеспечит целостность и сохранность пропускной способности коммунальной канализационной сети после попадания в нее производственных сточных вод, г/м3 [11, прил. 1];

###### ДК2 – допустимая концентрация загрязняющего вещества, которая не приведет к выходу из строя блока биологической очистки на коммунальных очистных сооружениях (КОС), г/м3;

###### ДК3 – допустимая концентрация загрязняющего вещества, которая обеспечит соблюдение нормативов на сброс сточных вод в водный объект после коммунальных очистных сооружений, г/м3;

###### ДК4 – допустимая концентрация тяжелых металлов, при которой осадки сточных вод коммунальных очистных сооружений можно использовать в качестве органических удобрений, г/м3. Определяют лишь в том случае, когда местные органы самоуправления решили использовать данные осадки сточных вод в качестве органических удобрений и на то получили разрешение органов госсаннадзора.

###### Из полученных допустимых концентраций по методике, изложенной в [12], выбирают наименьшую (ДКmin), которая и является нормативной.

Полученные данные заносят в табл. 2.2, после чего производят оценку необходимости очистки сточных вод предприятия перед сбросом в коммунальную канализацию путем сравнения Ссм(Спр) с ДКmin. Очистка сточных вод на локальных очистных сооружениях требуется, если Ссм(Спр) > ДКmin.

Таблица 2.2 – Допустимые концентрации загрязняющих веществ.

| Показатели качества сточных вод | Сiсм или Сiпр, г/м3 | ДК1, г/м3 | Ci, г/м3 | Сiх/б, г/м3 | ДК2, г/м3 | ПДК, г/м3 | ЛПВ | КО | Кр | ДК3, г/м3 | ДК4, г/м3 | ДКmin, г/м3 | Оценка необход. очистки на ЛОС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

# Составление схемы локальных очистных сооружений

Состав и схему локальных очистных сооружений определяют исходя из расхода, состава сточных вод, концентраций загрязняющих веществ в исходной воде, требований к сбросу очищенных сточных вод и эффективности очистки проектируемых очистных сооружений.

Эффективность очистных сооружений в целом, либо отдельного элемента очистки – отношение количества уловленного загрязняющего вещества к количеству, поступающему в сооружение на очистку:

(3.1)

где Свх, Свых – концентрация загрязняющих веществ соответственно на входе и выходе из сооружения, г/м3.

Сооружения по очистке сточных вод подразделяют на механические, биологические и физико-химические.

Традиционно в начале схемы устанавливают сооружения механической очистки. Данные сооружения позволяют извлечь: крупные примеси (решетки); взвешенные вещества (песколовки, отстойники, гидроциклоны, центрифуги) – с эффективностью 50-70 и более процентов; нефтепродукты (нефтеловушки); жир (жироловушки).

При удалении взвешенных веществ органического происхождения в отстойниках снижаются БПКп и ХПК (~20%).

Наличие в сточных водах большого количества жира обуславливает высокие значения БПКп и ХПК, т.о. при удалении жира – значительно снижаются значения этих показателей.

Сооружения биологической очистки (аэротенки, биофильтры, биоплато и др.) используют в том случае, когда в сточных водах содержится достаточное количество органических веществ (БПКп >~100 г/м3), азота и фосфора.

Перед сооружениями биологической очистки необходимо устанавливать физико-химическую предочистку, если:

  - БПКп >1000 г/м3;

  - ХПК≥1,5*БПКп или ХПК≥2,5*БПК5 (т.е. в сточной воде находится большое количество органических веществ, не удаляемых биологическим путем);

  - в сточной воде находятся вещества с концентрациями, превышающими Сi, (из прил. 2 [11]).

При использовании аэротенков или биофильтров необходимо учитывать, что многие вещества удаляются при полной биологической очистке с эффективностью Кр (из прил. 2 [11]), что позволит упростить или избежать использование сооружений физико-химической очистки.

Сооружения физико-химической очистки (флотаторы, нейтрализаторы, адсорберы, эвапораторы, экстракторы, ионообменные фильтры, электролизные установки и др.) обычно устанавливают до, после или вместо сооружений биологической очистки, для доведения качества сточных вод до требуемых на всех этапах очистки [13-22].

При составлении схемы комплекса локальной очистки предприятия необходимо подбирать аппараты физико-химической очистки, которые могут удалять несколько веществ одновременно.

# расчет локальных очистных сооружений

Расчет очистных сооружений ведется в строгом соответствии с требованиями нормативной литературы [13], а также с использованием справочной и другой вспомогательной литературы.

4.1. Решетки

Для задержания крупных плавающих отбросов на очистных сооружениях устанавливают решетки со стержнями прямоугольной формы, обеспечивающие лучшее задержание и удаление отбросов.

Расчетный расход сточных вод, поступающих на решетки, м3/с:

,				(4.1)

где    Кgen.max – коэффициент неравномерности, взятый из табл. 2 [12].

Глубина в камере решетки h1 = 0,5-3 м, средняя скорость воды в прозорах решетки Vр <= 1м/сек и ширина прозоров между стержнями b=0,016 м, число прозоров решетки находится по формуле:

(4.2)

Толщина стержней решетки: S= 0,006-0,008 м. Ширину решеток определяют по формуле:

(4.3)

В соответствии с выполненными расчетами используют типовую решетку согласно [15].

Проверяют скорость воды в прозорах решетки:

(4.4)

В случае, если скорость в решетке будет превышать 1 м/с, выбирают бόльшую решетку и снова проверяют скорость.

Количество отбросов, снимаемых с решеток, имеющих ширину прозоров b=16 мм, равно 8 л/год на одного человека.

Объем улавливаемых с решетки загрязнений:

(4.5)

При их плотности ρ=750 кг/м3 масса загрязнений составляет:

М = ρ Vсут  ,           т/сут				(4.6)

4.2. Отстойники

Тип отстойника (вертикальный, радиальный, с вращающимся сборно-распределительным устройством, горизонтальный, двухъярусный и др.) необходимо выбирать с учетом принятой технологической схемы очистки сточных вод и дальнейшей обработки образовавшегося в нем осадка, производительности сооружений, числа эксплуатируемых единиц и т. п.

Следует использовать количество отстойников: первичных – не менее двух, вторичных – не менее трех при условии, что все отстойники являются рабочими. При минимальном числе их расчетный объем необходимо увеличивать в 1,2-1,3 раза. [13]

В данной работе при расчете отстойников необходимо определиться с их типом (вертикальный или радиальный), соответственно [15] выбрать типовой отстойник с известной глубиной Hset и диаметром Dset, и с использованием [13, 15] определить гидравлическую крупность улавливаемой взвеси по формуле:

,				(4.7)

где

– глубина проточной части в отстойнике, м;

– коэффициент использования объема проточной части отстойника;

– продолжительность отстаивания, с, соответствующая заданному эффекту очистки и полученная в лабораторном цилиндре в слое 0.5 м;

- показатель степени, зависящий от агломерации взвеси в процессе осаждения.

По формуле 33 СНиП [13] определяют производительность одного отстойника, м3/ч:

,			(4.8)

а затем вычисляют их количество:

,					(4.9)

где qmax.h – расчетный максимальный часовой расход сточных вод, м3/ч.

В случае если количество отстойников получилось меньше двух, необходимо уменьшить их диаметр Dset, если больше 8-12 шт. – увеличить диаметр Dset , и произвести расчет заново.

Примечание. Расчет отстойников для сточных вод, содержащих загрязняющие вещества легче воды (нефтепродукты, масла, жиры и т.п.), следует выполнять с учетом гидравлической крупности всплывающих частиц.

Количество образовавшегося осадка , м/ч, выделяемого при отстаивании, определяется исходя из концентрации взвешенных веществ в поступающей воде и концентрации взвешенных веществ в осветленной воде  по формуле 37 СНиП [13]:

,				(4.10)

где        – расход сточных вод, м3/ч;

– влажность осадка, %;

– плотность осадка, г/см3.

4.3. Аэротенки

Биологическая очистка сточных вод в аэротенках происходит в результате жизнедеятельности микроорганизмов активного ила. Сточная вода непрерывно перемешивается и аэрируется до насыщения кислородом воздуха. Активный ил представляет собой суспензию микроорганизмов, способную к флокуляции.

При биологической очистке сточных вод протекают два процесса – сорбция загрязнений активным илом и их внутриклеточное окисление микроорганизмами. Скорость сорбции значительно превышает скорость биоокисления, поэтому после окончания процесса сорбции и достижения требуемого эффекта очистки по БПК, отделившийся в отстойнике ил направляют в регенератор (регенерацию ила предусматривают при БПКп поступающей в аэротенк сточной воды более 150 мг/л или при меньшей БПКп, когда сточные воды содержат вредные производственные примеси) с целью биоокисления остаточных загрязнений сточных вод.

Аэротенки имеют ряд модификаций; их применяют в широком диапазоне производительностей и концентраций загрязнений сточных вод.

В зависимости от способа ввода сточных вод и активного ила, метода аэрации и компоновки аэрационных сооружений со вторичными отстойниками различают следующие типы аэротенков: аэротенки-смесители (при БПКп поступающей в аэротенк сточной воды до 1000 г/м3) и аэротенки-вытеснители (при БПКп поступающей в аэротенк сточной воды до 300 г/м3).

Аэротенки-вытеснители имеют сосредоточенный впуск и выпуск исходной воды и циркуляционного ила в начале сооружения и отвод иловой смеси в его конце. Повышенная концентрация загрязнений в начале сооружения обеспечивает увеличение скорости их окисления, что несколько сокращает общий период аэрации.

Расчет аэротенков всех модификаций приведен в [14], с учетом требований и рекомендаций СНиП [13].

4.4. Вторичные отстойники

Число вторичных отстойников следует использовать не менее трех при условии, что все отстойники являются рабочими. При минимальном числе их расчетный объем необходимо увеличивать в 1,2-1,3 раза.

Обычно в качестве вторичных отстойников используются радиальные или вертикальные, редко – горизонтальные.

Вторичные отстойники после всех типов аэротенков надлежит рассчитывать по гидравлической нагрузке qssa, м3/(м2 ч), с учетом концентрации активного ила в аэротенке ai, г/л, его индекса Ji, см3/г, и концентрации ила в осветленной воде at, мг/л, по формуле:

,					(4.11)

где Кss – коэффициент использования объема зоны отстаивания, принимаемый по СНиП [13].

at – следует принимать не менее 10 мг/л;

ai – не более 15 г/л.

Основные конструктивные параметры типовых отстойников следует определять по Справочнику [15] и по таблице 31 СНиП [13].

Общая площадь сечения отстойников

(4.12)

Количество отстойников

(4.13)

В случае если количество отстойников получилось меньше трех, необходимо уменьшить их диаметр Dset, если больше 8-12 шт. – увеличить диаметр Dset , и произвести расчет заново.

4.5. Сооружения физико-химической очистки.

В настоящее время существует достаточно большое количество аппаратов ф/х очистки и их типов.

Требования к расчету этих сооружений и к качеству подаваемой на них сточной воды приведены в СНиП [13].

Расчет этих сооружений, принцип их работы изложены в специальной литературе [14-16].

После окончания расчета сооружения/аппарата заполняют сводную таблицу эффективности удаления загрязняющих веществ (табл. 4.1), с указанием входных и выходных концентраций и эффективности очистки на каждом сооружении.

Таблица 4.1 – Сводная таблица эффективности удаления загрязняющих веществ

| Сооружения Показатели качества воды |  |  |  | Свых, г/м3 | Спдс или ДКmin, г/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Свх, г/м3 | Э, % | Свх, г/м3 | Э, % | Свх, г/м3 | Э, % |  |  |

4.6. Сооружения по обработке осадков сточных вод.

Осадки, образовавшиеся в отстойниках, флотаторах и др. сооружениях необходимо обезвредить от загнивания (если они органического происхождения) на аэробных стабилизаторах или в метантенках и высушить на сооружениях механического обезвоживания осадка (центрифуги, вакуум-фильтры, пресс-фильтры и т.п.).

# Оформление и защита курсового проекта.

Заключительным этапом выполнения курсового проекта является его оформление и защита.

Оформляют расчетную часть проекта в виде пояснительной записки форматом А4, где приводят описания всех этапов выполнения работы, расчеты, схемы и таблицы. В виде блок-схемы необходимо приложить состав очистных сооружений.

Защита проекта проходит в виде презентации (в программе Microsoft Office PowerPoint), где отображаются исходные данные, характерные пояснения, расчеты и таблицы, а также схема локальных очистных сооружений (безмасштабная), состоящая из планов или разрезов аппаратов, выстроенных в логической последовательности по мере прохождения через них сточных вод. В обязательном порядке прилагается табл. 4.1.

Продолжительность доклада 10-12 минут, с последующими ответами на вопросы.

# СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- .Укрупненные нормы водопотребления и водоотведения для различных отраслей промышленности /СЭВ. ВНИИ водоснабжения, канализации, гидротехн. сооруж. и инж. гидрогеологии/. – 2-е изд., пере раб. – М.: Стройиздат, 1982.

- Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів./ Затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України № 173 від 19.06.1996 р.

- Правила охорони вод поверхневих водойм від забруднення зворотніми водами, що затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.1999 р. № 465.

- Кадастр річок України (2006 р.)/ Державний комітет України по водному господарству.

- Справочник по водным ресурсам./ Под ред. Б.И. Стрельца. – К.: Урожай, 1987.

- Малі річки України.: Довідник / А.В. Яцик, Л.Б. Бишовець, Є.О. Богатов та ін.; за ред. А.В. Яцика.: Урожай, 1991.

- Конспект лекцій з курсу гідроекологія (модулі 1-5) для студентів 3-4 курсів спеціальності «Екологія та охорона навколишнього природного середовища». – Харків: ХНАМГ, 2006.

- Ладыженский В.Н., Дмитренко Т.В., Ищенко А.В. Методические указания к выполнению лабораторных работ по дисциплине «Прикладная гидроэкология» (для студентов 3 курса дневной формы обучения специальности 6.070800 – "Экология и охрана окружающей среды") – Харьков: ХНАГХ, 2007.

- Лапшев Н.Н. Расчеты выпусков сточных вод. –М.: Стройиздат, 1977. – (Защита окружающей среды).

- Практические рекомендации по расчету разбавления сточных вод в реках, озерах и водохранилищах. /Под. ред. А.В. Караушева/ – Л.: Гос. гидрологический ин-тут. 1970.

- Правила приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України. Наказ Держбуду України № 37 від 19 лютого 2002 р.

- Ладыженский В.Н., Дмитренко Т.В., Ищенко А.В. Методические указания для выполнения расчетно-графической работы «Расчет норм сброса сточных вод промышленных предприятий в системы городской канализации и водные объекты» по дисциплине «Прикладная гидроэкология» (для студентов 4-го курса дневной формы обучения специальности 6.070800 «Экология и охрана окружающей среды»). – Харьков: ХНАГХ, 2007.

- СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения.

- Проектирование сооружений для очистки сточных вод. – М.: Стройиздат, 1990. – (Справ. пособие к СНиП).

- Канализация населеннях мест и промышленных предприятий /Н.И. Лихачев, И.И. Ларин, С.А. Хаскин и др. Под общ. ред. В.Н. Самохина/. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Стройиздат, 1981. – (Справочник проектировщика).

- Примеры расчетов канализационных сооружений: Учеб. пособие для вузов /Ю.М. Ласков, Ю.В. Воронов, В.И. Калицун. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Стройиздат, 1987.

- Очистка производственных сточных вод: Учеб. пособие для вузов /С.В. Яковлев, Я.А. Карелин, Ю.М. Ласков, Ю.В. Воронов; Под ред. С.В. Яковлева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Стройиздат, 1985.

- Фізико-хімічні основи технології очищення стічних вод: Підручник. /За заг. ред. проф. Запольского А.К./ – К.: Лібра, 2000.

- Аксенов В.И., Ладыгичев М.Г. и др. Водное хозяйство промышленных предприятий: Справочное издание. Книга 1 /Под ред. В.И. Аксенова. – М.: Теплотехник, 2005.

- Майоров В.В, Портнов В.В. Многоступенчатые выпарные установки. М.: Стройиздат, 1990.

- Белов С.В., Барбинов Ф.А. и др. Охрана окружающей среды.: Учеб. для техн. спец. вузов. /Под ред. С.В. Белова. 2-е изд., испр. и доп. – М.: Высшая школа, 1991.

- Золотова Е.Ф., Асс Г.Ю. Очистка воды от железа, марганца, фтора и сероводорода. М.: Стройиздат, 1975.

Приложение 1.

Качество хозяйственно-бытовых сточных вод

| Показатели | Ед. изм. | Концентрация |
| --- | --- | --- |
| Взвешенные вещества | г/м3 | 150-250 |
| БПКп | гО2/м3 | 150-250 |
| ХПК | гО2/м3 | 250-350 |
| Азот аммонийный (N-NH4) | г/м3 | 20 |
| Фосфаты | г/м3 | 10-20 |
| Общая минерализация | г/м3 | >400* |
| Хлориды | г/м3 | >100* |
| Сульфаты | г/м3 | >100* |
| рН | г/м3 | 7-8 |
| СПАВ | г/м3 | 5-8 |
| Жиры | г/м3 | 30 |
| Железо общее | г/м3 | 1-2** |

* – в зависимости от содержания в источнике водоснабжения.

** – все остальные микроэлементы либо отсутствуют, либо содержаться в незначительных концентрациях.

Учебное издание

Методические указания к выполнению курсового проекта «Защита водных объектов от загрязнения производственными сточными водами» по дисциплине «Инженерная гидроэкология» (для студентов 5 курса дневной формы обучения спец. 7.070801 и 8.070801 – "Экология и охрана окружающей среды").

Составители:	Виктор Николаевич Ладыженский,

Андрей Владимирович Ищенко,

Татьяна Владимировна Дмитренко

Редактор: З. М. Москаленко

План 2007, дополнительно.

Подп. к печати  9.11.2007           Формат 60х84 1/16.              Бумага офисная

Печать на ризографе                    Усл.-печ. л. 1,0                     Уч.-изд. л. 1,2

Зак. №                                            Тираж 110 экз.

61002, Харьков, ХНАГХ, ул. Революции, 12

Сектор оперативной полиграфии ИВЦ ХНАГХ

61002, Харьков, ул. Революции, 12

# Text boxes

Qх/бпп

Qпрпп

ЛОС

Qх/бпп

ЛОС

Qпрпп

ЛОС