МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ

ХАРЬКОВСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

# МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

# К ВЫПОЛНЕНИЮ РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

# «РАСЧЕТ НОРМ СБРОСОВ СТОЧНЫХ ВОД ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В СИСТЕМУ ГОРОДСКОЙ КАНАЛИЗАЦИИ И В ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ»

# ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПРИКЛАДНАЯ ГИДРОЭКОЛОГИЯ»

(для студентов 4 курса дневной формы обучения

специальности 6.070800 – "Экология и охрана окружающей среды")

ХАРЬКОВ-ХНАГХ-2007

Методические указания для выполнения расчетно-графической работы «Расчет норм сбросов сточных вод промышленных предприятий в системы городской канализации и водные объекты» по дисциплине «Прикладная гидроэкология» (для студентов 4-го курса дневной формы обучения спец. 6.070800 «Экология и охрана окружающей среды»). Сост. Ладыженский В.Н., Дмитренко Т.В., Ищенко А.В. – Харьков: ХНАГХ, 2007.– 15 с.

Составители:   В.Н. Ладыженский,

Т.В. Дмитренко

А.В. Ищенко.

Рецензент:		И.Е. Саратов (ХНАГХ)

Рекомендовано кафедрой инженерной экологии городов, протокол № 9 от 03.05.2007 г.

СОДЕРЖАНИЕ

|  | Введение | 4 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Получение и обработка исходных данных | 5 |
| 2. | Расчет нормативов на сброс сточных вод | 7 |
| 2.1 | Расчет концентрации предельно-допустимого сброса сточных вод в водный объект | 7 |
| 2.2 | Расчет допустимой концентрации сброса сточных вод предприятия в систему коммунальной канализации | 8 |
|  | Список литературы | 12 |
|  | Приложение 1 | 13 |

##### ВВЕДЕНИЕ

Дисциплина «Прикладная гидроэкология» входит в программу подготовки бакалавра по специальности «Экология и охрана окружающей среды».

Целью данной работы является закрепление имеющихся знаний о методиках расчета нормативов сброса сточных вод в системы городской канализации и в водный объект.

В результате выполнения работы студенты должны

Знать и понимать:

- основы законодательной базы в области охраны водных объектов от загрязнения;

- виды загрязнения и типы промышленных сточных вод и их характеристики.

Уметь:

- составлять схемы канализования промышленных предприятий;

- производить расчеты кратности разбавления сточных вод и норм предельно-допустимого сброса при их выпуске в водный объект;

- выполнять расчеты допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах предприятий, сбрасываемых в системы коммунальной канализации.

Данная методическая разработка представляет собой практические указания к выполнению расчетно-графической работы «Расчет норм сброса сточных вод промышленных предприятий в системы городской канализации и водные объекты».

# Получение и обработка исходных данных

В соответствии с вариантом выданного задания к курсовому проекту, по [1] в соответствующем разделе для данного предприятия определяют тип выпускаемой продукции, виды технологических процессов, схемы водоснабжения и водоотведения, источники образования сточных вод. Также из таблицы «Характеристика сточных вод ...» выписывают состав и качество производственных сточных вод предприятия до очистки (Сiпр.), а из таблицы «Укрупненные нормы ...» в этом же разделе – удельные нормы расходов хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод, требующих очистки.

1.1. Определяют расчетные расходы бытовых и производственных сточных вод, м3/сут.:

###### (1.1)

###### (1.2)

где

###### Qпппр – расчетный расход производственных сточных вод предприятия, м3/сут;

###### Qппх/б – расчетный расход хозяйственно-бытовых сточных вод предприятия, м3/сут;

###### П – производительность предприятия, ед. продукции/год;

qпр – удельная норма расхода производственных сточных вод предприятия, подлежащих очистке, м3/ед. продукции;

qх/б – удельная норма расхода хозяйственно-бытовых сточных вод предприятия, м3/ед. продукции;

Nd – количество рабочих дней в году (250 или 365).

1.2. В соответствии с классом опасности предприятия и его санитарно-защитной зоной [2] определяют место его расположения: в черте либо за чертой населенного пункта. Предприятия 1-го и 2-го классов опасности должны быть размещены за пределами населенных пунктов.

1.3. Согласно [3] сброс сточных вод промышленных предприятий в городской черте запрещен. Поэтому для предприятий, размещенных в черте населенного пункта, рассчитывают допустимые концентрации (ДК) загрязняющих веществ, поступающих с производственными сточными водами в систему коммунальной канализации, а для предприятий, расположенных за чертой населенного пункта, определяют концентрации предельно допустимого сброса сточных вод в водные объекты (СПДС).

Таким образом, в зависимости от выбранного места расположения предприятия, должен быть рассчитан один из нормативов на сброс сточных вод: СПДС или ДКmin.

1.4. При расчете Спдс характеристика водного объекта (расчетный расход Q95% и качество воды Сф) определяют по [4,5,6].

1.5. Сброс производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод предприятия в водный объект либо в систему коммунальной канализации может осуществляться как по единому коллектору (рис. 1.1 а), так и независимо друг от друга по разным коллекторам (рис. 1.1 б). Необходимость установки локальных очистных сооружений (ЛОС) определяют расчетным путем.

а							б

Рис. 1.1 – Основные схемы водоотведения сточных вод с промышленных предприятий.

При совместном сбросе сточных вод по единому коллектору (рис. 1.1 а), концентрация каждого загрязняющего вещества в смеси производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод предприятия, г/м3, определяется по формуле:

(1.3)

где

Сiх/б – концентрация загрязняющего вещества в хозяйственно-бытовых сточных водах, г/м3 (прил. 1).

Хозяйственно-бытовые сточные воды предприятия могут поступать в систему коммунальной канализации без очистки, в таком случае расчет Ссм не производят, а последующие расчеты ведут только по производственным сточным водам предприятия.

# Расчет нормативов на сброс сточных вод

2.1. Расчет концентрации предельно-допустимого сброса сточных вод в водный объект.

Расчет Спдс выполняют для каждого имеющегося на предприятии выпуска сточных вод в водный объект, а также с учетом влияния близкорасположенных выпусков возвратных вод других водопользователей по методикам расчета единичного, либо нескольких водовыпусков (бассейновый принцип) [7,8].

Для каждого водовыпуска должны быть рассчитаны кратности разбавления (nн, nо, n) [7-10].

Результаты расчета Спдс отображают в табличной форме (табл. 2.1), после чего производят оценку необходимости очистки сточных вод перед их сбросом в водный объект.

Таблица 2.1 – Расчет норм концентрации предельно допустимого сброса.

| Показатели качества сточных вод | Ссм или Спр, г/м3 | Сф, г/м3 | ПДК, г/м3 | ЛПВ | Спдс, г/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

2.2. Расчет допустимой концентрации сброса сточных вод предприятия в систему коммунальной канализации.

Для определения нормативной ДК необходимо определить [11]:

###### ДК1 – допустимая концентрация загрязняющего вещества, которая обеспечит целостность и сохранность пропускной способности коммунальной канализационной сети после попадания в нее производственных сточных вод, г/м3 [11, прил. 1];

###### ДК2 – допустимая концентрация загрязняющего вещества, которая не приведет к выходу из строя блока биологической очистки на коммунальных очистных сооружениях (КОС), г/м3;

###### ДК3 – допустимая концентрация загрязняющего вещества, которая обеспечит соблюдение нормативов на сброс сточных вод в водный объект после коммунальных очистных сооружений, г/м3;

###### ДК4 – допустимая концентрация тяжелых металлов, при которой осадки сточных вод коммунальных очистных сооружений можно использовать в качестве органических удобрений, г/м3. Определяют лишь в том случае, когда местные органы самоуправления решили использовать данные осадки сточных вод в качестве органических удобрений и на то получили разрешение органов госсаннадзора.

###### Из полученных допустимых концентраций выбирают наименьшую (ДКmin), которая и является нормативной.

ДК2 определяют по формуле:

,			(2.1)

где

Сі – допустимая концентрация загрязняющего вещества на входе в сооружения биологической очистки КОС, г/м3 , [11, прил. 2];

Q – среднесуточный расход сточных вод на входе в очистные сооружения населенного пункта, м3/сут,

,	(2.2)

где

– расход хозяйственно бытовых сточных вод, поступающих в канализационную систему от населения, м3/сут.

– суммарный расход сточных вод предприятий, находящихся в данном населенном пункте, м3/сут.

N – численность канализованного населения в данном населенном пункте, чел.;

qв/в – удельная норма водоснабжения/водоотведения, л/(сут. чел.);

(Qп – среднесуточный расход сточных вод предприятий, имеющих в составе сточных вод данное загрязняющее вещество, м3/сут. В случае, если хозяйственно-бытовые сточные воды предприятия смешиваются с производственными, то в данном расходе их также необходимо учитывать.

ДК3 определяют по величине общего лимита на сброс загрязняющего вещества в водный объект:

(2.3)

(2.4)

Лх/б – часть лимита, которая приходится на хозяйственно-бытовой сток населенного пункта, т/год;

365 – количество суток в году;

Qх/бнп – среднесуточный расход хозяйственно-бытовых сточных вод, образующихся в данном населенном пункте, м3/сут. Включает в себя сточные воды от населения и хозяйственно-бытовые сточные воды от предприятий, которые не смешиваются с производственными стоками;

Кр – коэффициент эффективности удаления данного загрязнения на коммунальных очистных сооружениях, прил. 2 [11];

Лобщ – общий лимит на сброс загрязняющего вещества в водный объект, т/год. В случае если нормы предельно допустимого сброса утверждены, то Лобщ=ПДС, если нет – то определяют по формуле:

(2.5)

где

Qобщ – годовое количество сточных вод, м3/год, Qобщ = 365·Q·0,99;

ПДК – предельно допустимая концентрация загрязняющего вещества в водном объекте, в зависимости от категории водопользования, г/м3.

ДК4 определяют по содержанию тяжелых металлов и железа общего в осадках сточных вод, образовавшихся на КОС по формуле:

(2.6)

где

– допустимая концентрация тяжелого металла на входе в сооружения биологической очистки КОС, г/м3 , определяют по формуле:

,

где

– допустимое содержание тяжелого металла в осадках сточных вод, г/м3, [11, прил. 3];

Кр – коэффициент эффективности удаления тяжелого металла на коммунальных очистных сооружениях, прил. 3 [11];

– концентрация тяжелого металла в хозяйственно-бытовых сточных водах, г/м3 (прил. 1).

Таблица 2.2 – Допустимые концентрации загрязняющих веществ.

| Показатели качества сточных вод | Сiсм или Сiпр, г/м3 | ДК1, г/м3 | Ci, г/м3 | Сiх/б, г/м3 | ДК2, г/м3 | ПДК, г/м3 | ЛПВ | КО | Кр | ДК3, г/м3 | ДК4, г/м3 | ДКmin, г/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

# СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- .Укрупненные нормы водопотребления и водоотведения для различных отраслей промышленности /СЭВ. ВНИИ водоснабжения, канализации, гидротехн. сооруж. и инж. гидрогеологии/. – 2-е изд., пере раб. – М.: Стройиздат, 1982.

- Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів./ Затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України № 173 від 19.06.1996 р.

- Правила охорони вод поверхневих водойм від забруднення зворотніми водами, що затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.1999 р. № 465.

- Кадастр річок України (2006 р.)/ Державний комітет України по водному господарству.

- Справочник по водным ресурсам./ Под ред. Б.И. Стрельца. – К.: Урожай, 1987.

- Малі річки України.: Довідник / А.В. Яцик, Л.Б. Бишовець, Є.О. Богатов та ін.; за ред. А.В. Яцика.: Урожай, 1991.

- Ладиженський В.М. Конспект лекцій з курсу гідроекологія (модулі 1-3) для студентів 3-4 курсів спеціальності «Екологія та охорона навколишнього природного середовища». – Харків: ХНАМГ, 2006.

- Ладыженский В.Н., Дмитренко Т.В., Ищенко А.В. Методические указания к выполнению лабораторных работ по дисциплине «Прикладная гидроэкология» (для студентов 3 курса дневной формы обучения специальности 6.070800 – "Экология и охрана окружающей среды") – Харьков: ХНАГХ, 2007.

- Лапшев Н.Н. Расчеты выпусков сточных вод. М.: Стройиздат, 1977. – (Защита окружающей среды).

- Практические рекомендации по расчету разбавления сточных вод в реках, озерах и водохранилищах. /Под. ред. А.В. Караушева/ – Л.: Гос. гидрологический ин-тут. 1970.

- Правила приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України. Наказ Держбуду України № 37 від 19 лютого 2002 р.

Приложение 1.

Качество хозяйственно-бытовых сточных вод

| Показатели | Ед. изм. | Концентрация |
| --- | --- | --- |
| Взвешенные вещества | г/м3 | 150-250 |
| БПКп | гО2/м3 | 150-250 |
| ХПК | гО2/м3 | 250-350 |
| Азот аммонийный (N-NH4) | г/м3 | 20 |
| Фосфаты | г/м3 | 10-20 |
| Общая минерализация | г/м3 | >400* |
| Хлориды | г/м3 | >100* |
| Сульфаты | г/м3 | >100* |
| рН | г/м3 | 7-8 |
| СПАВ | г/м3 | 5-8 |
| Жиры | г/м3 | 30 |
| Железо общее | г/м3 | 1-2** |

* – в зависимости от содержания в источнике водоснабжения.

** – все остальные микроэлементы либо отсутствуют, либо содержатся в незначительных концентрациях.

Учебное издание

Методические указания к выполнению расчетно-графической работы «Расчет норм сбросов сточных вод промышленных предприятий в систему городской канализации и в водные объекты» по дисциплине «Прикладная гидроэкология» (для студентов 4 курса дневной формы обучения специальности 6.070800 – "Экология и охрана окружающей среды").

Составители:	Виктор Николаевич Ладыженский,

Татьяна Владимировна Дмитренко,

Андрей Владимирович Ищенко

Редактор: З.М. Москаленко

План 2007, дополнительно.

Подп. к печати  09.11.2007 г.      Формат 60х84 1/16.              Бумага офисная

Печать на ризографе                    Усл.-печ. л. 1,0                     Уч.-изд. л. 1,2

Зак. №                                            Тираж 110 экз.

61002, Харьков, ХНАГХ, ул. Революции, 12

Сектор оперативной полиграфии ИВЦ ХНАГХ

61002, Харьков, ул. Революции, 12

# Text boxes

Qх/бпп

Qпрпп

ЛОС

Qх/бпп

ЛОС

Qпрпп

ЛОС