МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ  І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА  АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Методичні вказівки

до виконання курсового проекту

ЕЛЕКТРИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ  РУХОМОГО СКЛАДУ

(для студентів 3-4 курсів усіх форм навчання спеціальності

7.092202 – „Електричний транспорт”)

## Харків – ХНАМГ – 2007

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Електричне обладнання рухомого складу» (для студентів спеціальності 7.092202 – „Електричний транспорт”. Укл. Карпушин Е.І., Далека В.Х., Андрійченко В.П., Закурдай С.О. – Харків: ХНАМГ, 2007.- 71 с.

Укладачі: Е.І. Карпушин,

В.Ф. Далека,

В.П. Андрійченко,

С.О. Закурдай

Рекомендовано кафедрою міського електричного транспорту,

протокол № 8 від 06 березня 2007 р.

ЗМІСТ

- ВИХІДНІ ДАНІ....................................................................................................6

- РОЗРАХУНОК ПУСКОВИХ СТРУМІВ........................................................8

- РОЗРАХУНОК ОПОРІВ СТУПЕНІВ ПУСКОВИХ

РЕОСТАТІВ........................................................................................................11

- РОЗРОБКА СХЕМ ПУСКОВИХ РЕОСТАТІВ..........................................16

- РОЗРАХУНОК РЕОСТАТНИХ ХАРАКТЕРИСТИК................................19

- РОЗРАХУНОК КОЕФІЦІЄНТІВ АПРОКСИМАЦІЇ

НАВАНТАЖУВАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК..........................................20

- РОЗРАХУНОК  РЕЖИМУ  ОСЛАБЛЕННЯ ПОЛЯ ТЕД........................23

7.1. Розрахунок кількості ступенів ослаблення поля ТЕД.........................23

7.2. Розрахунок опорів ланцюгу ослаблення поля  ТЕД............................25

8.   РОЗРАХУНОК ШВИДКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК

НА ОСЛАБЛЕНОМУ ПОЛІ...........................................................................28

###### ПОБУДОВА ПУСКОВОЇ ДІАГРАМИ.........................................................30

- РОЗРАХУНОК ГАЛЬМІВНОГО РЕЖИМУ...............................................32

10.1. Вибір  обмеження у режимі гальмування............................................32

10.2. Розрахунок максимальної гальмівної сили..........................................34

10.3. Розрахунок гальмівного опору..............................................................35

10.4. Розрахунок швидкостей для побудови гальмівних

характеристик..........................................................................................37

11.ПОБУДОВА ГАЛЬМІВНОЇ ДІАГРАМИ.....................................................41

- ВИБІР ЕЛЕМЕНТІВ ПУСКОГАЛЬМОВОГО РЕОСТАТА....................42

12.1. Вибір елементів пускогальмівного реостата для

двигунів змішаного збудження...........................................................42

12.2. Вибір елементів пускогальмівного реостата для

двигунів послідовного збудження......................................................50

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ................................................................................54

ДОДАТОК 1. Завдання на курсовий проект і контрольні роботи з

дисципліни „Електричне обладнання рухомоого складу”..55

ДОДАТОК 2. Технічні дані тягових електричних двигунів рухомого

складу міського електротранспорту.....................................60

ДОДАТОК 3. Знаходження пускових струмів за електромеханічними

характеристиками тягового електродвигуна.......................61

ДОДАТОК 4. Відношення опорів секцій до повного опору пускового

реостатаза верн’єрною схемою............................................62

ДОДАТОК 5. Побудова пускової діаграми (для ТЕД із ступінчастим

реостатним пуском)................................................................63

ДОДАТОК 6. Побудова пускової діаграми (для ТЕД з плавним

реостатним пуском).................................................................64

ДОДАТОК 7. Гальмівні характеристики (для ТЕД змішаного

збудження)................................................................................65

ДОДАТОК 8.  Гальмівні характеристики (для ТЕД послідовного

збудження)................................................................................66

ДОДАТОК 9. Побудова гальмівної діаграми (для ТЕД змішаного

збудження)................................................................................67

ДОДАТОК 10. Побудова пускової діаграми (для ТЕД послідовного

збудження)................................................................................68

ДОДАТОК 11.Технічні характеристики резисторів.....................................69

ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ

Курсовий проект  складається з:

- розрахунку пускогальмівних реостатів і реостатів регулювання струму в обмотках збудження,

- розробки  електричних схем,

- опису електричних схем в усіх режимах роботи,

- опису роботи елементів захисту і приладів безпеки.

Зміст курсового проекту наступний:

- Попередній розрахунок ступенів пускового реостату.

- Розробка схем реостата.

- Розрахунок опорів секцій пускового реостата.

- Вибір кількості ступенів ослаблення поля. Розрахунок опорів.

- Побудова  реостатних характеристик і характеристик ослаблення поля.

- Розрахунок опорів гальмівного реостата.

- Розрахунок гальмівних характеристик.

- Побудова пуско-гальмівної діаграми.

- Вибір резисторів пускових і гальмівних реостатів, компонування реостатів.

- Розробка силової схеми і схеми керування.

- Інструкція з експлуатації.

Графічна частина:

- Схема електрична принципова – 1 арк.

- Схема з’єднань – 1 арк.

1.  ВИХІДНІ ДАНІ

Розрахунок електрообладнання рухомого складу  виконують за наступними вихідними даними:

1.Тип рухомого складу:

- трамвай Т-3,

- тролейбус ЗіУ-9,

- тролейбус ЮМЗ-Т2

2. Тип тягового електродвигуна:

- ТЕ-022Е,

- ДК-210А-3,

- ДК-138А

3. Вага тари Gт, кН

4. Прискорення а, м/с2

5. Уповільнення в, м/с2

6. Наповнення М, люд.

# Робота тягових двигунів характеризується залежностями частоти обертання якоря n, обертаючого моменту МД і коефіцієнта корисної дії ηД від струму І, який протікає у ланцюгу обмотки якоря. Ці залежності називають електромеханічними характеристиками. Вони також складають вихідні дані для розрахунків.

У табл. 1.1 наведені електромеханічні характеристики тягових двигунів ТЕ-022Е (трамвайний вагон Т-3), ДК-210А-3 (тролейбус ЗіУ-9),                                  ДК-138А (тролейбус ЮМЗ-Т2).

# Таблиця 1.1 –   Дані для побудови робочих характеристик

| Тяговий електродвигун ТЕ-022Е (трамвайний вагон Т-3) |
| --- |
| IД,A | α=1 | α=0,50 | ηД |
|  | Vпп, км/г | Fпп, кН | Vоп, км/г | Fоп, кН |  |
| 50 | 51,0 | 0,80 | - | 0,25 | 0,85 |
| 75 | 44,0 | 1,75 | 90,0 | 0,80 | 0,90 |
| 100 | 38,0 | 2,75 | 73,5 | 1,45 | 0,91 |
| 150 | 31,5 | 4,75 | 53,0 | 2,80 | 0,90 |
| 200 | 28,0 | 7,0 | 45,0 | 4,65 | 0,88 |
| 250 | 25,5 | 9,30 | 40,0 | 6,10 | 0,86 |
| 300 | 23,5 | 12,0 | 36,5 | 7,75 | 0,85 |
| 350 | 22,0 | - | 33,0 | 9,70 | 0,84 |
| Тяговий електродвигун ДК-210А-3 (тролейбус ЗіУ-9) |
| IД,A | IШ=2A, α=1 | IШ=0,715A, α=0,31 | ηД |
|  | Vпп, км/г | Fпп, кН | Vоп, км/г | Fоп, кН |  |
| 100 | 27,0 | 7,5 | 60,0 | 3,0 | 0,88 |
| 200 | 22,5 | 16,0 | 43,5 | 7,5 | 0,90 |
| 300 | 19,0 | 28,0 | 37,5 | 15,0 | 0,87 |
| 400 | 18,0 | 40,0 | 32,0 | 22,0 | 0,86 |
| 450 | 17,0 | - | 30,0 | 27,0 | 0,85 |
| Тяговий електродвигун ДК-138А (тролейбус ЮМЗ-Т2) |
| IД,A | IШ=2A, α=1 | IШ=0,715A, α=0,31 | ηД |
|  | Vпп, км/г | Fпп, кН | Vоп, км/г | Fоп, кН |  |
| 100 | 27,0 | 8,5 | 65,0 | 3,0 | 0,89 |
| 200 | 23,0 | 18,0 | 45,5 | 9,5 | 0,91 |
| 300 | 21,0 | 30,0 | 39,5 | 17,0 | 0,90 |
| 400 | 19,0 | 42,0 | 35,0 | 24,0 | 0,89 |
| 500 | 18,0 | 54,0 | 33,0 | 30,0 | 0,87 |

# 2.  РОЗРАХУНОК ПУСКОВИХ СТРУМІВ

Завданням розрахунку є визначення опорів пускових реостатів за позиціями регулювання ТЕД ( складання схеми реостатів і знаходження опору резисторів.

Розрахунок опорів пускового реостату за позиціям виконується згідно зі значенням струму першої позиції і середнього пускового струму( який змінюється від Iп min до Iп max.

# Сила тяги при зрушенні визначається за формулою:

# ,		        	         (2.1)

# де  а1- пускове прискорення( а1 = 0,4 м/с2(

(1+() – коефіцієнт інерції обертаючих мас, приймається:

для двовісних тролейбусів:    (1+() = 1(15(

для чотиривісних трамвайних вагонів:   (1+() = 1(12(

Gт – вага тари рухомого складу( кН

N – кількість двигунів, що встановлено на рухомому складі;

(е(0) – питомий опір руху на еквівалентному перегоні при  швидкості( рівній нулю( Н/кн.:

для тролейбусів:                ,

(2.2)

для трамвайних вагонів:

величина еквівалентного схилу приймається ie=3 ‰

Виходячи з отриманого значення Fпоч за характеристикою сили тяги при повному полі одержуємо струм першої позиції пуску I1 (див. додаток 3). При цьому опір пускового реостата( Ом(

,				         (2.3)

де  Uдв – напруга на тяговому електродвигуні, яка залежить від схеми                підключення ТЕД і визначається як: , де Uм – напруга                контактної мережі, Uм=550-600 В (для тролейбусів і трамвайних                вагонів); m – кількість послідовно підключених двигунів;

Rдв – сумарний опір двигуна( Ом(

,					   (2.4)

де   Ra – опір якоря, Ом(

Rгп  –  опір головних полюсів, Ом;

Rдп  –  опір додаткових полюсів, Ом.

Складові частини сумарного опору електродвигуна обираються згідно з визначеним типом рухомого складу (див. додаток 2).

Розрахункова вага рухомого складу визначається за формулою:

# ,				      (2.5)

# де   М – наповнення салону;

# – вага одного пасажира,  кН.

# Середня пускова сила тяги для забезпечення розрахункового прискорення визначається як

# ,				  (2.6)

За графіком сили тяги для повного поля (див. додаток 3) знаходимо величину струму Iсер( що забезпечує розрахункове прискорення при розгоні, та перевіряємо її за умовами(

Iсер < Iпр,

Iпр = (1(8...1,9)(Iг ,		                  		  (2.7)

де Iпр – припустимий  за умовами комутації струм двигуна;

Iг – струм часового режиму, який обирається згідно з визначеним рухомим

складом  (див. додаток 2).

# Знаходимо мінімальне і максимальне значення сили тяги(

,					    (2.8)

.   	              	     		  (2.9)

де КF ( коефіцієнт нерівномірності під час пуску, приймаємо КF = 0(12...0,15;

Fсер – середня пускова сила тяги, Н.

За цими даними за графіком сили тяги для повного поля                                     (див. додаток 3) знаходимо мінімальне Iп min й максимальне Iп max значення пускового струму.

Максимальний пусковий струм не повинен перевищувати припустимий по комутації струм тягового електродвигуна, який приймається рівним             Iпр = (1(8...1,9)(Iг. Якщо ці умови не виконуються, максимальний струм необхідно зменшити до припустимої величини й скоректувати межі коливання струму, а також уточнити значення пускового прискорення.

3.  РОЗРАХУНОК ОПОРІВ СТУПЕНІВ ПУСКОВИХ   РЕОСТАТІВ

Вихідним рівнянням для розрахунку опорів за позиціями пуску Rпі для двигунів змішаного збудження є:

,				      (3.1)

де   Iі – діапазон зміни струму для даного рухомого складу( А;

Rпi ( значення пускового опору на відповідній реостатній характеристиці Ом;

Rдв – сумарний опір двигуна(Ом;

сФi – значення намагнічуючої сили для даного розрахункового струму( В(с/м

Вихід на автоматичну характеристику виконується за умовами Iп = Iп max, при цьому Rп=0.

Опір на попередній позиції при струмі Imin визначаємо за формулою:

,			(3.2)

де   сФ1,2  обчислюються за даними швидкісної характеристики повного поля       (див. додаток 2), В(с/м:

,                             	    (3.3)

Опір на попередній позиції при струмі Imin визначаємо за спрощеною формулою, Ом:

,				         (3.4)

де

,			    (3.5)

.			  	        (3.6)

Прийнявши спочатку i = 0, Ri = 0, знайдемо Ri+1 = R1, яке підставимо в праву частину формули , далі обчислимо Ri+1 = R2, і т.д. Розрахунок припиняємо на кроці , для якого:

,			          (3.7)

при       Ri=0:   , Ом,

Далі розраховуємо:

,

,    і т.д.

Початковий струм установленого  пуску, який є також кінцевим струмом маневрових ступенів, знаходимо за формулою:

,					          (3.8)

Кількість маневрових позицій К1 визначаємо з умови, що збільшення прискорення при переході з позиції на позицію не повинне перевищувати                  (1,5 ( 2,0) м/с2:

,				             (3.9)

де   с ( час переходу з позиції на позицію групового реостатного контролера.

Кількість маневрових позицій К1 повинна бути цілим числом.

Струми маневрових позицій(

,				   (3.10)

Опір на маневрових позиціях визначаємо за формулою(

,				        (3.11)

Результати розрахунків позицій пуску та величин пускових опорів доцільно звести до таблиці.

Таблиця 3.1 – Розрахункові значення пускових опорів

| Позиція | 1 | 2 |  | п |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Величина пускового опору на відповідній позиції, Ом |  |  |  |  |

Для трамвайних вагонів, що мають замість реостатного контролера прискорювач, який виконує аналогічні функції, розраховуємо опір прискорювача при середньому пусковому струмі, Ом(

,                                          (3.12)

Опір прискорювача при номінальному струмі ТЕД, Ом:

.                                                   (3.13)

Опори демпферних резисторів R1 і R2, як і елементи прискорювача, виконують функції обмеження пускового струму тягових електродвигунів і забезпечують плавний пуск, визначаємо за формулами, Ом:

.                                                (3.14)

.                                                 (3.15)

Далі знаходимо опір одного елемента прискорювача за умовою того( що при перемиканні пальців не буде з'являтися електрична дуга(

,                                                (3.16)

де Uел = 7В ( напруга на одному елементі прискорювача.

Кількість елементів прискорювача  при пуску визначається, шт.(

.                                                (3.17)

Кількість елементів прискорювача повинна бути цілим числом.

Розрахунок пускових опорів по позиціям виконуємо наступним чином:

- визначаємо початковий пусковий опір прискорювача:

;                                      (3.18)

- визначаємо наступний пусковий опір при виведеному з ланцюга ТЕД демпферного опорі R1:

;                                             (3.19)

- визначаємо наступний пусковий опір при виведених з ланцюга ТЕД демпферних опорах R1 і R2:

;                                                     (3.20)

- визначаються пускові опори на 50-й, 30-й та 15ій позиціях прискорювача:

,

,                                                 (3.21)

.

Результати розрахунків позицій пуску і величин пускових опорів зводимо до таблиці.

Таблиця 3.2 – Розрахункові значення пускових опорів

| Позиція |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Величина пускового опору на відповідній позиції, Ом |  |  |  |  |  |  |

4.  РОЗРОБКА СХЕМ ПУСКОВИХ РЕОСТАТІВ

Для рухомого складу, що має реостатний контролер, для виведення опорів з ланцюгу ТЕД необхідно застосовувати верн’єрні схеми.

Розробку верн’єрної схеми починаємо визначення кількості пускових контакторів реостатного контролера:

,					         (4.1)

де   n – кількість позицій контролера при реостатному пуску.

Значення j повинно бути цілим числом.

Кількість секцій верн’єрної схеми залежить від кількості позицій і може бути визначена за формулою:

при непарній кількості позицій:           ,

(4.2)

при парній кількості позицій:              	.

Величину опору секцій визначаємо шляхом перемноження опору пускового реостата на першій маневровій позиції на відповідний                       коефіцієнт KЗi Цей коефіцієнт обираємо згідно з визначеною кількістю позицій реостатного контролера і відповідної секції реостата (див. додаток 4):

,					(4.3)

Далі складаємо верн’єрну схему, схему включення секцій і таблицю замкнення контакторів.

Приклад.

При 12 позиціях, опори на яких було розраховано в п.4, верн’єрна схема матиме вигляд:

Рис. 4.1 - Верн’єрна схема пускового реостата

Таблиця 4.1 – Порядок включення секцій

| Позиції | Включення секцій | Опір по позиціях |
| --- | --- | --- |
|  |  | розрахунковий | фактичний |
| 1 |  | 4,427 | 4,66 |
| 2 |  | 2,997 | 2,847 |
| 3 |  | 2,237 | 2,012 |
| 4 |  | 1,777 | 1,617 |
| 5 |  | 1,4 | 1,375 |
| 6 |  | 1,1 | 1,1 |
| 7 |  | 0,84 | 0,84 |
| 8 |  | 0,64 | 0,647 |
| 9 |  | 0,46 | 0,5 |
| 10 |  | 0,32 | 0,35 |
| 11 |  | 0,185 | 0,22 |
| 12 |  | 0,08 | 0,1 |

Розрахункові опори по позиціях обираємо з табл. 3.1, фактичні опори по позиціях визначаємо за формулами, що наведені у табл. 4.1. Значення фактичних опорів не повинні відрізнятися від значень розрахункових опорів більше 15%. При необхідності виконуємо коректування верн’єрної схеми.

Таблиця 4.2 – Таблиця замикання контакторів

| Позиції реостатного контролера | Контактори |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |  |  |  | ■ |  |  |  |
| 2 | ■ |  |  |  | ■ |  |  |  |
| 3 | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
| 4 |  | ■ | ■ |  | ■ |  |  |  |
| 5 |  |  | ■ | ■ | ■ |  |  |  |
| 6 |  |  |  | ■ | ■ | ■ |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  | ■ |  | ■ |
| 8 | ■ |  |  |  |  | ■ |  | ■ |
| 9 | ■ | ■ |  |  |  | ■ |  | ■ |
| 10 |  | ■ | ■ |  |  | ■ |  | ■ |
| 11 |  |  | ■ | ■ |  | ■ |  | ■ |
| 12 |  |  |  | ■ |  | ■ | ■ | ■ |

5. РОЗРАХУНОК РЕОСТАТНИХ ХАРАКТЕРИСТИК

Розрахунок виконуємо графоаналітичним методом( використовуючи електромеханічні характеристики двигуна.

Швидкість  рухомого складу при заданому значенні пускового реостату розраховуємо за допомогою формули:

,                                          (5.1)

де   Iі – діапазон зміни струму для даного рухомого складу( А;

Rпi ( значення пускового опору на відповідній реостатній характеристиці Ом;

Rдв – сумарний опір двигуна(Ом;

сФi – значення намагнічуючої сили для даного розрахункового струму(           розраховується за формулою, Вб:

,                                                   (5.2)

де Vi ( швидкість за електромеханічною характеристикою для повного поля (див. додаток 1) згідно з відповідним струмом(  км/год.

Результати розрахунків реостатних характеристик зводимо до таблиці.

Таблиця 5.1 – Розрахунок реостатних характеристик

| Ii( A |  | Vi( км/г |
| --- | --- | --- |
|  | сФi,Вб | R1, Ом | R2, Ом | R3, Ом | R4, Ом | ... | Rп, Ом |

За даними розрахунків будуємо реостатні характеристики Vi=f(Іі)

6.  РОЗРАХУНОК КОЕФІЦІЄНТІВ АПРОКСИМАЦІЇ НАВАНТАЖУВАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК

Для тягових двигунів характеристика  сФi= f(I) не має точного аналітичного виразу( тому за основу нелінійної математичної моделі приймаємо функцію, що легко диференціюється і забезпечує точну апроксимацію:

(6.1)

де  F ( намагнічуюча сила головних полюсів, А·вит.;

а і b ( коефіцієнти апроксимації, які знаходять за електромеханічними характеристиками. Для цього за двома відомими електромеханічними характеристиками (як правило, для повного і ослабленого поля) знаходимо 6 значень сФ для обраних струмів:

I1 = 100 A,   I2 = 200 A,   I3 =300 A.

Далі знаходимо швидкості за електромеханічними характеристиками для заданих струмів:

V11 = 38 км/год,      V12 = 28 км/год,   V13 = 23,5 км/год - для повного поля

V21 = 73,5 км/год,   V22 = 45 км/год,   V23 = 36,5 км/год - для ослабленного поля

Магнітні потоки для даних швидкостей відповідно до обраного струму, знаходимо за формулами, Вб:

,                                              (6.2)

,                                             (6.3)

,                                             (6.4)

,                                              (6.5)

,                                            (6.6)

(6.7)

Намагнічуючи сили для відповідних струмів знаходимо,  А(вит :

,                                     (6.8)

де ( ( коефіцієнт ослаблення поля;

Wс ( кількість витків серієсної обмотки (див. додаток 2);

Wш ( кількість витків шунтової обмотки (див. додаток 2);

Iш ( струм шунтової обмотки (для рухомого складу, що має ТЕД змішаного              збудження:  для повного поля   Iш = 2 А; для ослабленого поля  Iш = 0,715 А.

За визначеними параметрами знаходимо коефіцієнти апроксимації:

,                                        (6.9)

,                                     (6.10)

,                                     (6.11)

,                                     (6.12)

,                                   (6.13)

,                                   (6.14)

де перший індекс у F, cФ означає номер електромеханічної характеристики( а другий    співпадає з індексом струму.

У результаті розв'язання системи рівнянь отримається(

,                                              (6.15)

,                                       (6.16)

,                                         (6.17)

,                                          (6.18)

,                                     (6.19)

,                                           (6.20)

Отримані значення підставляємо до формули (6.1).

Розрахунки  порівнюємо зі значеннями сФi , розрахованими за формулами (6.2)-(6.7).  При відсутності похибки ці значення повинні співпадати.

7.  РОЗРАХУНОК  РЕЖИМУ  ОСЛАБЛЕННЯ ПОЛЯ ТЕД

7.1.  Розрахунок кількості ступенів ослаблення поля ТЕД

Розрахунок мінімального коефіцієнта ослаблення поля виконуємо з  урахуванням того( що максимальна межламельна напруга не повинна перевищувати 35В.

### ЕРС міжламельної напруги(

,                                           (7.1)

де ( ( коефіцієнт полюсного покриття, ( = 0(62(

еср ( середня межламельна напруга:   (

#### де К ( кількість колекторних пластин (див. додаток 2)(

р – кількість пар полюсів (див. додаток 2);

Fря ( намагнічувальна сила реакції якоря, А(вит (

(

де Na ( кількість провідників якірної обмотки (див. додаток 2)

Iпр ( максимальний припустимий струм ТЕД при пуску;

т – кількість пар паралельних віток обмотки якоря (див. додаток 2)

Fгп ( намагнічуюча сила головних полюсів(

(7.2)

Припустимий коефіцієнт ослаблення поля розраховуємо за формулами:

- для двигунів змішаного збудження(

,                      (7.3)

де ІШ – струм шунтової обмотки, приймається ІШ=2 А

- для двигунів послідовного збудження(

(7.4)

де ωС – кількість витків обмотки послідовного збудження та ωШ  –  кількість

витків обмотки паралельного збудження обирають за даними,

наведеними у таблиці в додатку 2.

Кількість ступенів ослаблення поля  nОП  розраховуємо за формулами:

1) розраховуємо коефіцієнт регулювання першої ступені ослаблення поля:

- для двигунів змішаного збудження(                  (7.5)

- для двигунів послідовного збудження(                              (7.6)

де КІ – коефіцієнт нерівномірності пуску по струму при ослабленні

поля, КІ=(1,5÷1,8) КF

2) Послідовно возводячи коефіцієнт регулювання першої ступені ослаблення  поля в квадрат, куб, і т.д., отримуємо ряд , в якому останнє значення  буде найбільш близьким до . Таким чином, визначаємо кількість ступенів ослаблення поля:

( (     і т.д. , поки                      (7.7)

Коефіцієнт регулювання намагнічуючої сили  серієсної обмотки визначаємо, враховуючи, що кількість ступенів шунтування послідовної обмотки менше кількості ступенів ослаблення поля на одиницю(

(7.8)

7.2.  Розрахунок опорів ланцюга ослаблення поля  ТЕД

При двигунах послідовного збудження ослаблення поля виконується підключенням паралельно серієсним обмоткам ланцюга, що містить послідовно з’єднані секції, які вмикаються контакторами (див. рис. 7.1).

Рис. 7.1 - Схема ослаблення поля серієсного двигуна

Якщо двигуни з’єднані в групи – шунтуються пари послідовно з’єднаних серієсним обмоток. При двосторонньому обертанні контролера замість контактора РК(ОП) передбачається індивідуальний контактор КШ.

Опори ланцюга, що шунтують серієсну обмотку, по позиціях ослаблення поля розраховуємо за формулою(

,                                           (7.9)

де Rа ( опір серієсної обмотки( Ом(

m ( кількість паралельних гілок серієсної обмотки;

(i – коефіцієнт паралельних гілок серієсної обмотки (згідно з розрахунками).

Значення опорів для шунтування серієсної обмотки знаходимо за  допомогою виразу

(7.10)

При цьому слід мати на увазі, що опір останньої секції містить у собі опір обмотки індуктивного шунта.

У двигунах змішаного збудження з перевагою н.с. серієсної обмотки         (наприклад, ДК-210А, ДК-138А) перша ступень ослаблення поля починається з відключення шунтової обмотки.

Друга і наступні позиції ослаблення поля створюються шунтуванням серієсної обмотки. Опори шунтуючих ланцюгів розраховують                                  за формулою (7.8),  в якої  (i    заміняється . Тобто

.                                                 (7.11)

Опори секцій визначають аналогічно двигунам послідовного збудження.

Ланцюг шунтової обмотки рекомендується виконувати наступним чином (див. рис. 7.2):

Рис 7.2 - Схема включення шунтової обмотки

Резистор Rрр необхідний для зменшення перенапруги при вимиканні контактора Ш1: Rрр =4·Rш.

R ( призначено для полегшення умов дугогасіння при відключенні

контактора Ш1: R≥1500 Ом (щоб можна було знехтувати н.с.

паралельної обмотки при розмиканні контактора Ш1);

Rд1 і Rд2 ( необхідні для регулювання намагнічуючої сили при русі на  повному

полі і режимі гальмування. Вони вибираються при умові, що при

номінальному струмі по шунтовій обмотці протікатиме Iном: Rд1=Rд2

(значення опорів визначають, виходячи із значення  струму

паралельної обмотки при повному полі й при підгальмуванні).

8.   РОЗРАХУНОК ШВИДКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК  НА ОСЛАБЛЕНОМУ ПОЛІ

Розрахунок виконуємо з урахуванням коефіцієнтів апроксимації навантажувальної характеристики і вибраної кількості ступенів ослаблення поля за допомогою  формули

,                                                 (8.1)

де  j – індекс позиції ослаблення поля

Rдв” – активний опір ТЕД в режимі ослаблення поля(

.                                            (8.2)

Магнітний потік головних полюсів  розраховуємо за допомогою виразу (6.1). Необхідні для розрахунку   значення н.с. головних полюсів визначаємо за позиціями ослаблення поля  залежно від системи збудження.

Для ТЕД послідовного збудження:

,                                               (8.3)

Для ТЕД змішаного збудження з перевагою паралельної обмотки:

,                                           (8.4)

Для ТЕД змішаного збудження з перевагою послідовної обмотки на першій позиції ослаблення поля:

,                                                     (8.5)

Для другої і наступних позицій:

.                                               (8.6)

Розрахунок виконуємо за допомогою табл. 8.1

##### Таблиця 8.1 – Дані для розрахунку характеристик режиму ослаблення поля

| Iі, A | (1 | (2 | ... | (п |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сФij( Вб | V( км/г | сФij(Вб | V( км/г | сФij( Вб | V( км/г | сФij( Вб | V(км/г |

За даними таблиці  виконуємо побудову швидкісних характеристик на ослабленому полі.

###### 9. ПОБУДОВА ПУСКОВОЇ ДІАГРАМИ

### Пускова діаграма являє собою сімейство характеристик при пуску для усіх позицій реостатного контролера (прискорювача) з побудовою діаграми зміни струму.

За даними розрахунків, що зведені до табл. 5.1 і 8.1, будують реостатні характеристики Vi=f(I). Побудова пускової діаграми заснована на визначенні прирощування швидкостей за позиціями контролера.

Час повороту вала реостатного контролера з позиції на позиціюприймається 0,12...0,25 с.

Для початкового струму першої позиції І1 за характеристикою сили тяги для повного поля (див. додаток 3) визначаємо F1, розраховуємо прискорення а1 і прирощування швидкості Vi.

### Значення прискорення на відповідній характеристиці знаходимо по          формулі, м/с2(

,                                           (9.1)

де    N – кількість двигунів на рухомому складі;

Fі – сила тяги( що визначається для струму відповідної позиції за

характеристикою F=f(I)

Приріст швидкості визначаємо, км/г (

(9.2)

Значення приріст швидкості Vi відкладаємо на реостатних характеристиках (див. Додатки 5,6).

Розрахунок приросту швидкості виконуємо поки струм не почне перевищувати струм спрацювання реле прискорення  Іспр., який визначаємо за формулою

,                                                   (9.3)

де Іуст – струм уставки реле, приймається Іуст= Ітіп

Кв – коефіцієнт звороту реле, приймається Кв=0,85...0,92

Якщо стрибок струмудорівнюватиме або буде більше Іспр, вважаємо, що контролер загальмовується. Відпадання реле прискорення відбувається при струмі уставки Іуст, і контролер знову почне обертатися. При цьому витримки часу на позиціях визначають прийнятим методом регулювання і власним часом переключення реостатного контролера на одну позицію.

При розрахунках час від включення ланцюгу керування приводом контролера до виведення чергової секції пускового реостата приймається (0,5...0,8), тоді додатковий приріст швидкості визначається  як

,                                                (9.4)

де   –  прискорення при струмі Ітіп

Коефіцієнт 0,5...0,8 враховує, що час від моменту включення ланцюгу керування приводом реостатного контролера до замкнення силових контакторів контролера менше часу звороту його вала на одну позицію.

Додатковий приріст швидкості  відкладаємо на пусковій діаграмі  при Іуст на всіх позиціях, де відбулося спрацювання реле прискорення.

Побудову пускової діаграми в зоні ослаблення поля ТЕД виконуємо з урахуванням перехідних процесів.

У результаті побудови пускової діаграми визначають середні струми по позиціям пуску і час знаходження на цих позиціях, який необхідний для розрахунків ефективних струмів.

10.  РОЗРАХУНОК ГАЛЬМІВНОГО РЕЖИМУ

10.1.  Вибір  обмеження у режимі гальмування

При розрахунку режимів гальмування( повинні бути внесені обмеження за швидкістю, максимальною напругою та струмом якоря( Криві обмеження реостатного гальмуванні надані на рис. 10.1.

Рис. 10.1- Обмеження реостатного гальмування

Обмеження за швидкістю (максимальна швидкість початку гальмування) для тролейбусів і трамвайних вагонів складає 16,6 м/с.

Обмеження за струмом якоря визначаємо зчепленням коліс з рейками (для трамвайних вагонів) і комутацією тягових двигунів (для тролейбусів). Обмеження за струмом якоря визначаємо комутацією тягових двигунів, величина Вmах не повинна перевищувати межу за зчепленням, а струм Iгmах не повинен перевищувати межу за комутацією:

Вmax ≤ 1000 ψ ,					  (10.1)

де ψ – коефіцієнт зчеплення коліс з рейками (дорогою), ψ=0,2;

η – коефіцієнт використання зчіпної ваги, η=0,85...0,9

(10.2)

Криву обмеження  за швидкістю розраховуємо за формулою,  км/г:

,                                       (10.3)

де: Iі  - діапазон зміни струму, А;

Vі – швидкість у двигунному режимі відповідно до визначених струмів, км/г;

Rдв – сумарний опір двигуна,

Umax  -  максимальна напруга в режимі гальмування, В:

,                                    (10.4)

Для тролейбусів приймається  (2...2,5)Umax.

Криву обмеження  за напрузі розраховуємо при повному й ослабленому полі.

Результати розрахунку заносимо до табл. 10.1.

Таблиця 10.1 – Дані для побудови обмеження з напругою

| α(β) | Iі, А | Vгmах, км/год | Umах, В |
| --- | --- | --- | --- |

10.2.  Розрахунок максимальної гальмівної сили

Розраховуємо максимальну гальмівну силу Bг max:

,		         (10.5)

де   b  – розрахункове уповільнення;

(е(V)  – питомий опір рухові на еквівалентному перегоні при середній

швидкості гальмування Vср=6 м/с=21,6 км/год;

κВ ( коефіцієнт нерівномірності під час гальмування, приймається

КВ = 0(12...0,15

Отриманні значення порівнюють з розрахунковими обмеженнями.

  - Розрахунок гальмівного опору

### Для реостатного гальмування для двигунів змішаного збудження з перевагою намагнічувальної сили послідовної обмотки використовується окремий нерегульований  гальмівний опір, який використовують також при початку пуску для зниження моменту ТЕД при виборі люфтів у механічній передачі.

Величину максимального стабілізуючого опору визначаємо за  формулою, Ом:

, 				     (10.6)

де Uc – напруга контактної мережі.

Максимальний гальмівний струм розраховуємо,  А:

,				      (10.7)

де   ;

а0 , b0  - коефіцієнти апроксимації.

Отриманні значення порівнюють з розрахунковими обмеженнями.

Сумарний опір гальмівного кола визначається як, Ом:

,					      (10.8)

де   Vпг ( швидкість початку гальмування;

( магнітний потік при гальмуванні при максимальному гальмівному

струмі:

,				      (10.9)

де

.	              	    (10.10)

При цьому гальмівний опір дорівнює:

.				       (10.11)

Розрахунок гальмівного опору прискорювача для двигунів послідовного збудження на початку гальмування визначаємо за формулою:

(10.12)

де	vпг – швидкість початку гальмування, км/год (приймається 60 км/год);

Iг – гальмовий струм початку гальмування, А (приймається Iсер=275 А);

СФг – магнітний потік при гальмуванні, В∙г/км.

Магнітній потік при гальмуванні знаходимо за формулою

.				(10.13)

Загальну кількість елементів прискорювача знаходимо за формулою

.	         				(10.14)

Кількість елементів прискорювача на ослабленому полі визначаємо знаючи, що для пуску потрібно n елементів прискорювача (згідно з                         формулою (3.17):

(10.15)

Кількість елементів на кожної позиції ОП визначаємо як

.                                               (10.16)

Розподіл елементів за  ступенями ослаблення поля розраховуємо як

,

,                                               (10.17)

...

Гальмові опори по позиціях ослаблення поля визначаютьза формулою

(10.18)

де  R’дв – сумарний опір двигуна,

пαі – кількість елементів на відповідній позиції прискорювача, для

розрахунків приймається: пαі= пα=1, пαі= пα1, пαі= пα2,  пαі=..., пαі= 50 ел.,

пαі= 30 ел., пαі= 15ел., пαі= 0 ел.( для 50-і, 30-і, 15-і, 0 ел.  α=1)

10.4.  Розрахунок швидкостей для побудови гальмівних характеристик

Розрахунок швидкостей для побудови гальмівних характеристик визначаємо за формулами:

- для двигунів змішаного збудження:        ,						 (10.19)

- для двигунів послідовного  збудження:

де  ( діапазон зміни струму при гальмуванні для даного рухомого складу,  А;

,                                          (10.20)

де  ( діапазон зміни гальмівної сили при відповідному струмі:

- для двигунів змішаного збудження:       ,

(10.21)

- для двигунів послідовного  збудження:

Магнітні й електричні втрати визначають із сумарних витрат у двигуні й редукторі через ККД , Дж:

,           			   (10.22)

де  - ККД при повному полі (обирається за вихідними даними).

Магнітні втрати визначають за формулою, Дж

,					 (10.23)

Наступним етапом розрахунків є побудова гальмівної характеристики В=f(Іі). Її будують на основі формули, Н:

,					         (10.24)

де Вем - електромагнітна сила, H:

,				         (10.25)

В-сила гальмування від втрат, H:

,		            			      (10.26)

де Vдв ( швидкість у двигунному режимі при І=Іг

Розрахунок доцільно вести у вигляді таблиці.

Таблиця 10.2 – Дані для побудови гальмівних характеристик

| Iі, А | СФ2і, В(с/м | , в.о | P, Дж | Pм, Дж | Вем, Н | В, Н | В, Н | Vг, км/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

За таблицею будуємо гальмівні характеристики.

Розрахунок підгальмування для двигунів змішаного збудження

Гальмування виконується при незмінному опорі в гальмівному контурі, тому забезпечується електродинамічне гальмування до швидкості 15 км/год. За досягненням цієї швидкості водій вводить у дію механічне гальмо.

Розрахунок характеристик підгальмування виконуємо з умови( що струм паралельної обмотки зменшений удвічі за рахунок введення у ланцюг додаткового опору за наступними формулами:

;				      (10.27)

;					   (10.28)

;		            		    (10.29)

;				         (10.30)

;				          (10.31)

.				         (10.32)

Результати розрахунку зводимо до табл. 10.3

Таблиця 10.3 – Дані для побудови характеристик підгальмування

| Ii, А | СФ2i, В(с/м | , в.о | P, Дж | Pмм, Дж | Вем, Н | В, Н | В, Н | Vг, км/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

На підставі отриманих даних будуємо характеристики підгальмування.

Гальмівні характеристики наведені  у Додатках 7, 8.

11.  ПОБУДОВА ГАЛЬМІВНОЇ ДІАГРАМИ

### Гальмівна  діаграма уявляє собою сімейство характеристик при гальмуванні для усіх позицій реостатного контролера (прискорювача) з побудовою діаграми зміни струму.

За даними розрахунків, що зведені до таблиць 10.1, 10.2 і 10.3, будуються реостатні характеристики Vi=f(I). Побудова гальмівної діаграми заснована на визначенні прирощування швидкостей по позиціям контролера (прискорювача).

Час повороту вала реостатного контролера (прискорювача) з позиції на позиціюприймається 0,12...0,25 с.

### Значення уповільнення на відповідній характеристиці знаходимо за          формулою, м/с2(

,                                           (11.1)

де    N – кількість двигунів на рухомому складі;

Ві – сила тяги( що визначається для струму відповідної позиції за характеристикою В=f(I)

Приріст швидкості визначаємо, км/г як

.                                             (11.2)

Значення приросту швидкості Vi відкладається на реостатних характеристиках . Гальмування починається зі швидкості  60 км/год.

У результаті гальмівної діаграми визначаються середні струми по позиціях пуску і час знаходження на цих позиціях, який необхідний для розрахунків ефективних струмів (для двигунів змішаного збудження та використанням гальмівного реостата).

Приклад  побудови гальмівних діаграм  наведено в  Додатках 9, 10.

12.  ВИБІР ЕЛЕМЕНТІВ ПУСКОГАЛЬМОВОГО РЕОСТАТА

12.1.  Вибір елементів пускового (гальмівного) реостата для двигунів змішаного збудження

Для вибору елементів пускового (гальмівного) реостата необхідно знати ефективний струм кожної секції, що визначається за формулою

,				     (12.1)

де   Nц ( число циклів пусків і гальмувань за годину. Для трамвая і тролейбуса приймається Nц = 100...120, для вагонів метрополітену Nц = 40...60.

Для визначення (Iсер2 ((t використовують дані попередніх розрахунків і складають таблицю. Середній струм на позиції Iсер  визначаємо за  пусковою або гальмівною діаграмою і вносимо до таблиці для секцій, що задіяні на даній позиції.  Час протікання струму через секцію визначаємо за  пусковою або гальмівною діаграмою за формулою

,					     (12.2)

де   (Vi ( приріст швидкості на ділянці і, км/г

,					      (12.3)

ai ( прискорення на i ділянці, м/с2

,				           (12.4)

де   Fi ( сила  тяги  на  i  ділянці,  яка  визначається  на  підставі залежності F(I), Н.

Дані розрахунку заносимо в таблицю.

Таблиця 12.1 – Дані для розрахунку ефективних струмів

| Позиція | 1 | 2 | 3 | 4 | ... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ∆V, км/год |  |  |  |  |  |
| a,м/с2 |  |  |  |  |  |
| F, кH |  |  |  |  |  |

Використовуючи дані табл. 11.1 визначаємо ефективні струми для секцій реостата.

Таблиця 12.2 – Визначення ефективних струмів для секцій реостата.

| Секція | Р1-Р2 | Р2-Р3 | Р3-Р4 | Р4-Р5 | .. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iеф,A |  |  |  |  |  |

Таблиця 12.3 – Дані для теплового розрахунку

| Режим | Позиція | (t, c | Секція |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Р1-Р2 | Р2-Р3 | Р3-Р4 | ... |
|  |  |  | Iсер, А | Iсер2((t | Iсер, А | Iсер2((t | Iсер, А | Iсер2((t |  |  |
| Пуск | 1 | (t1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | (t2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | (t3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... | ... | ((Iсер2 ((t)П | ((Iсер2 ((t)П | ((Iсер2 ((t)П | ((Iсер2 ((t)П |
| Гальмування | 1 | (t1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | (t2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | (t3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... | ... | ((Iсер2 ((t)Г | ((Iсер2 ((t)Г | ((Iсер2 ((t)Г | ((Iсер2 ((t)Г |
| ( Iсер2((t |  | ((Iсер2 ((t)П + +((Iсер2 ((t)Г | ((Iсер2 ((t)П + +((Iсер2 ((t)Г | ((Iсер2 ((t)П + +((Iсер2 ((t)Г | ((Iсер2 ((t)П + +((Iсеер2 ((t)Г |

Знаючи значення ефективних струмів, виконуємо вибір елементів реостатів за умовою Iеф≤I∞. Технічні характеристики резисторів наведені в Додатку 11.

Елементи повинні обиратися  одного розміру кріплення. Крім того, треба щоб номенклатура елементів була мінімальна. При необхідності припускається застосування відпаювань від елементів, але їх кількість має бути мінімальна. У цьому випадку необхідно вказати на якому витку спіралі резистора робиться відпаювання.

Після визначення кількості елементів виконуєть компонування ящиків опорів. При вибору варіанта компонування пускових  і гальмівних реостатів віддається перевага варіанту з мінімальною вагою і розмірами. Найбільш навантажені секції необхідно влаштовувати  в нижньому ряду.

Таблиця 12.4 – Вибір реостатів

| Позначення елемента | Секції | Опір, Ом | Кількість витків | I∞, A |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Керуючись величиною опорів резисторів, струмів I∞ і Iеф викреслюємо ланцюг опорів:

Рис.12.1 - Перший етап компонування  ящику  опорів

Приймається дворядковий розподіл елементів. Елементи розташовують таким чином, щоб виводи від резисторів до клемної рейки мали мінімальну довжину. Забороняється прохід виводів через усю довжину ящика. Кінці з’єднань елементів повинні розташуватися на однієї лицевій стороні.

Рис.12.2 -  Компонування резисторів у реостатному ящику

В одному ящику не повинно бути більше 16 резисторів, при більшій  їх кількості  проектують два ящика.

Вибрані резистори перевіряють на нагрів при маневровій роботі в депо  після приходу рухомого складу  з лінії. При цьому передбачається, що рух відбувається тільки на першій маневровій позиції із середньою швидкістю           5 км/год за час 5 хвилин.

Ефективний струм на першій маневровій позиції визначається як

,					   (12.5)

де    I1 ( струм на першій позиції при V1=1,4 м/с;

( основний питомий опір руху при V1=1,4 м/с;

( сила тяги при струмі I1, Н;

GT ( вага тари, кН.

Встановлений перегрів при маневровій роботі розраховуємо за формулою:

,					   (12.6)

де   – тривало-припустимий струм кожного елемента (див. Додаток 11), А;

τmax – припустимий перегрів, який відповідає тривалому струму τmax=350◦C.

Перегрів елементів при маневровій роботі розраховуємо за формулою

,				            (12.7)

де    Iеф ( ефективний струм кожного елемента (обирається з табл. 12.3), А

Перегрів елементів у кінці маневрової роботи розраховуємо за формулою

,			       (12.8)

де   tm=5 хв – час маневрової роботи;

T – постійна нагріву резисторів, для реостатів з природним охолодженням T=3...6  хв.

##### Дані з перевірки резисторів зводимо в таблицю.

Таблиця 12.5 – Дані з перевірки резисторів

| Секція | Позначення елемента | I(, A | Iеф, A | (y, (С | (0, (С | (н, (С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Якщо в результаті розрахунків встановлено що нагрів будь-якої секції              ( > 450(С, то вибирають для неї  резистори з більшим тривалим струмом, що визначаємо за формулою

(12.9)

При необхідності компонування ящика змінюється.

Вибір елементів ланцюга ослаблення поля

Вибір опорів ланцюгів ослаблення поля виконуємо,  виходячи з тривалого струму під час руху на останній позиції, при швидкості V=60 км/год.  Далі визначаємоо припустимий тривалий струм, за значенням якого встановлюють технічні характеристики резисторів, що складають ланцюг опорів ослаблення поля. Керуючись величиною опорів резисторів, струмів I∞ і Iеф викреслюють ланцюг опорів,  і виконують компонування ящику опорів ослаблення поля.

Вибір елементів гальмівного контура

Вибір елементів гальмівного контура виконуємо наступним чином: гальмівну характеристику V(I) розбиваємо в межах від 10 до 60 км/год  на 10 рівних частин. Знаходимо  Vср, (V, Bср, Iср .Далі виконуємо розрахунок по формулами

;			        (12.10)

;					  (12.11)

.					      (10.12)

Результати розрахунків заносимо в табл. 12.6

Таблиця 12.6 – Данні по нагріву секцій

| Nділянки | (t, c | Iсер, A | Iсер2((t, A | Bсер, H | Vсер, км/год | (V, м/с | wср, H/кH | вi, м/с2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Ефективний струм ділянок визначаємо за  формулою (12.1), а отриманні значення зводимо до табл.12.7.

Таблиця 12.7– Визначення ефективних струмів для секцій реостата

| № ділянки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iеф, A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Знаючи значення ефективних струмів, виконуємо вибір елементів реостатів за умовою Iеф≤I∞. Технічні характеристики резисторів наведені у Додатку 10. Враховуючи величини Rст  і Rг , складаємо ланцюг елементів, і виконуємо компонування ящику опорів.

Вибір елементів шунтового реостата

Розрахункові опори шунтового реостата: R = 1500 Ом; Rpp = 380 Ом;         Rд1 = 70 Ом; Rд2 = 70 Ом. Для набору опорів секцій вибирають  елементи типу СР. Технічні дані елементів СР, які входять у ланцюг опорів, наведені в Додатку 10. Далі складають ланцюг елементів шунтового реостата і виконують  компонування ящика резисторів.

12.2 Вибір елементів пуско-гальмівного реостата для двигунів послідовного збудження

Вибір елементів прискорювача виконуємо за умовою забезпечення перегріву найбільш навантажених елементів не вище 350 °С. Найбільш навантаженим елементом є елемент відповідний до закінчення реостатного пуску. Розрахунок виконуємо  в наступній послідовності:

Знаходимо час навантаження елемента за формулою

(12.13)

де   VПП – швидкість виходу на автоматичну характеристику повного поля,

км/год;

а – прискорення вагону, обирають за вихідними даними.

Кількість тепла, що виділяється за цей час, визначається як

(12.14)

де	r0 –опір елемента, Ом.

Опір елемента знаходять за формулою

(12.15)

де (п – питомий опір, (п= 1,1 Ом∙мм2/м;

l – довжина смужки, l=0,9 м;

h – ширина смужки, h=0,054 м;

δ – товщина смужки, δ=0,0015 м.

Це тепло спрямоване на підвищення температури М-подібниго елемента та на розсівання тепла.

Кількість виділеної енергії визначаємо за формулою, Дж;

(12.16)

де	Q0 – кількість енергії, що розсіюється елементом, Дж;

Qп – кількість поглинутої енергії, Дж.

Кількість енергії, що розсіюється елементом, знаходимо за формулою

(12.17)

де	k – коефіцієнт тепловіддачі, k = 53 ;

(( – припустима температура перегріву при тривалому режимі,                        (( =350°С.

Кількість енергії, що поглинається елементом, знаходять за формулою

(12.18)

де	Gе – вага елемента;

С – коефіцієнт теплоємності, С= 3 Дж∙кг/град.

Вагу елемента розраховують як

(12.19)

де	ρм – щільність речовини  М-подібного елемента, ρм =7200 кг∙м3

Геометричні розміри елемента прискорювача вибирають таким чином, щоб виконувалась умова А1(А2, тобто:

≈+.

Перевірка елементів прискорювача за критерієм пожежної безпеки

Розрахунковим режимом вважаємо гальмовий. За даними гальмівної діаграми визначаємо прирощення швидкостей (vi м/с, та для кожного прирощення знаходиться середню швидкість vсер км/год за формулами

(12.20)

(12.21)

де	vi, vi-1 – i-а та попередня швидкості, км/год.

Знаходимо  за значенням vсер питомий опір для кожної величини середньої швидкості за формулою

.				(12.22)

Далі за розрахунковими характеристиками визначаємо величину гальмівної сили  Ві  для струму Ісер.

Знаходимо гальмове уповільнення за формулою

.				(12.23)

Знаходимо час навантаження елементів. Спочатку встановлюємо прирощення часу за формулою

.					(12.24)

Розрахунки доцільно звести до таблиці.

Таблиця 12.8 – Дані з  нагріву елементів

| N ел. | (Vі, м/с | Vсер, км/год | і, H/кH | Bі, H | вi, м/с2 | (tі, c |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Загальний час гальмування знаходимо за формулою

(12.25)

Далі в рівнянні теплового балансу замість підставляємо  за умовою, що (( =350°С , і перевіряємо перегрів прискорювача.

Вибір елементів маневрових ступенів

Для вибору елементів визначаємо  ефективний струм за формулою

(12.26)

де	I' – струм, що знаходиться за перетином швидкісних характеристик з

віссю струмів, А;

(t – час перетинання струму через секцію, с;

Nц – кількість циклів пуску і гальмувань в годину                             (приймається 100…120).

При виборі резисторів враховуємо, що Iеф ≤ Iсер.

Таблиця 12.9 – Визначення ефективних струмів для елементів прискорювача

| № елемента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iеф,A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

- Електричне обладнання рухомого складу міського електричного транспорту”. (Регулювання тягових електричних двигунів рухомого складу в режимі тяги): Конспект лекцій для студентів спеціальності          7.092202 - Електричний транспорт – Укл. В.П. Андрійченко, С.О. Закурдай. – Харків: ХНАМГ, 2006. - 81 с.

- Ефремов И.С., Косарев В.Г. Теория и расчет троллейбусов (электрическое оборудование). Ч. 1, 2. - М.: Высш. шк., 1981. -  294 с. и 248 с.

Додаток 1

Завдання на курсовий проект і контрольні роботи                                                                                                     з дисципліни „Електричне обладнання рухомого складу МЕТ”

| ГРУПА №1 |
| --- |
| № п/п | П.І.Б. | Тип рухомого складу | Тип електродвигунів | GТ, кН | а, м/с2 | в, м/с2 | М, люд. |
| 1 |  | трамвай Т-3 | ТЕ-022 | 160 | 1,81 | 1,79 | 185 |
| 2 |  | тролейбус ЗіУ-9 | ДК-210 | 110 | 1,3 | 1,2 | 95 |
| 3 |  | тролейбус ПМЗ-Т2 | ДК-138А | 100 | 1,4 | 1,2 | 80 |
| 4 |  | трамвай Т-3 | ТЕ-022 | 165 | 1,75 | 1,76 | 160 |
| 5 |  | тролейбус ЗіУ-9 | ДК-210 | 95 | 1,31 | 1,32 | 105 |
| 6 |  | тролейбус ПМЗ-Т2 | ДК-138А | 105 | 1,45 | 1,25 | 85 |
| 7 |  | трамвай Т-3 | ТЕ-022 | 170 | 1,69 | 1,7 | 165 |
| 8 |  | тролейбус ЗіУ-9 | ДК-210 | 120 | 1,25 | 1,26 | 90 |
| 9 |  | тролейбус ПМЗ-Т2 | ДК-138А | 110 | 1,5 | 1,3 | 90 |
| 10 |  | трамвай Т-3 | ТЕ-022 | 175 | 1,81 | 1,82 | 160 |
| 11 |  | тролейбус ЗіУ-9 | ДК-210 | 125 | 1,24 | 1,25 | 85 |
| 12 |  | тролейбус ПМЗ-Т2 | ДК-138А | 115 | 1,6 | 1,35 | 95 |
| 13 |  | трамвай Т-3 | ТЕ-022 | 195 | 1,55 | 1,56 | 190 |
| 14 |  | тролейбус ЗіУ-9 | ДК-210 | 108 | 1,23 | 1,24 | 105 |
| 15 |  | тролейбус ПМЗ-Т2 | ДК-138А | 120 | 1,8 | 1,4 | 100 |
| 16 |  | трамвай Т-3 | ТЕ-022 | 185 | 1,75 | 1,76 | 180 |
| 17 |  | тролейбус ЗіУ-9 | ДК-210 | 115 | 1,35 | 1,36 | 109 |
| 18 |  | тролейбус ПМЗ-Т2 | ДК-138А | 100 | 1,5 | 1,3 | 90 |
| 19 |  | трамвай Т-3 | ТЕ-022 | 180 | 1,61 | 1,62 | 180 |
| 20 |  | тролейбус ЗіУ-9 | ДК-210 | 105 | 1,32 | 1,33 | 110 |
| 21 |  | тролейбус ПМЗ-Т2 | ДК-138А | 112 | 1,37 | 1,37 | 98 |
| 22 |  | трамвай Т-3 | ТЕ-022 | 180 | 1,8 | 1,81 | 175 |
| 23 |  | тролейбус ЗіУ-9 | ДК-210 | 125 | 1,28 | 1,29 | 90 |
| 24 |  | тролейбус ПМЗ-Т2 | ДК-138А | 100 | 1,5 | 1,2 | 85 |
| ГРУПА №2 |
| № п/п | П.І.Б. | Тип рухомого складу | Тип електродвигунів | GТ, кН | а, м/с2 | в, м/с2 | М, люд. |
| 1 |  | трамвай Т-3 | ТЕ-022 | 170 | 1,76 | 1,77 | 180 |
| 2 |  | тролейбус ЗіУ-9 | ДК-210 | 95 | 1,25 | 1,26 | 105 |
| 3 |  | тролейбус ПМЗ-Т2 | ДК-138А | 100 | 1,65 | 1,35 | 98 |
| 4 |  | трамвай Т-3 | ТЕ-022 | 175 | 1,68 | 1,71 | 170 |
| 5 |  | тролейбус ЗіУ-9 | ДК-210 | 110 | 1,23 | 1,24 | 100 |
| 6 |  | тролейбус ПМЗ-Т2 | ДК-138А | 120 | 1,6 | 1,6 | 100 |
| 7 |  | трамвай Т-3 | ТЕ-022 | 180 | 1,71 | 1,72 | 170 |
| 8 |  | тролейбус ЗіУ-9 | ДК-210 | 100 | 1,29 | 1,31 | 105 |
| 9 |  | тролейбус ПМЗ-Т2 | ДК-138А | 112 | 1,42 | 1,28 | 97 |
| 10 |  | трамвай Т-3 | ТЕ-022 | 180 | 1,8 | 1,81 | 175 |
| 11 |  | тролейбус ЗіУ-9 | ДК-210 | 115 | 1,32 | 1,32 | 100 |
| 12 |  | тролейбус ПМЗ-Т2 | ДК-138А | 112 | 1,53 | 1,52 | 88 |
| 13 |  | трамвай Т-3 | ТЕ-022 | 175 | 1,68 | 1,72 | 170 |
| 14 |  | тролейбус ЗіУ-9 | ДК-210 | 118 | 1,4 | 1,41 | 110 |
| 15 |  | тролейбус ПМЗ-Т2 | ДК-138А | 109 | 1,41 | 1,22 | 93 |
| 16 |  | трамвай Т-3 | ТЕ-022 | 180 | 1,76 | 1,8 | 170 |
| 17 |  | тролейбус ЗіУ-9 | ДК-210 | 120 | 1,3 | 1,29 | 105 |
| 18 |  | тролейбус ПМЗ-Т2 | ДК-138А | 118 | 1,7 | 1,27 | 91 |
| 19 |  | трамвай Т-3 | ТЕ-022 | 185 | 1,78 | 1,79 | 170 |
| 20 |  | тролейбус ЗіУ-9 | ДК-210 | 125 | 1,28 | 1,25 | 110 |
| 21 |  | тролейбус ПМЗ-Т2 | ДК-138А | 106 | 1,42 | 1,35 | 85 |
| 22 |  | трамвай Т-3 | ТЕ-022 | 190 | 1,63 | 1,69 | 180 |
| 23 |  | тролейбус ЗіУ-9 | ДК-210 | 105 | 1,32 | 1,3 | 115 |
| 24 |  | тролейбус ПМЗ-Т2 | ДК-138А | 117 | 1,6 | 1,36 | 90 |

| ГРУПА №3 |
| --- |
| № п/п | П.І.Б. | Тип рухомого складу | Тип електродвигунів | GТ, кН | а, м/с2 | в, м/с2 | М, люд. |
| 1 |  | трамвай Т-3 | ТЕ-022 | 165 | 1,75 | 1,76 | 160 |
| 2 |  | тролейбус ЗіУ-9 | ДК-210 | 100 | 1,28 | 1,27 | 100 |
| 3 |  | тролейбус ПМЗ-Т2 | ДК-138А | 105 | 1,4 | 1,25 | 86 |
| 4 |  | трамвай Т-3 | ТЕ-022 | 170 | 1,8 | 1,7 | 160 |
| 5 |  | тролейбус ЗіУ-9 | ДК-210 | 108 | 1,24 | 1,23 | 95 |
| 6 |  | тролейбус ПМЗ-Т2 | ДК-138А | 110 | 1,36 | 1,4 | 90 |
| 7 |  | трамвай Т-3 | ТЕ-022 | 160 | 1,85 | 1,85 | 155 |
| 8 |  | тролейбус ЗіУ-9 | ДК-210 | 120 | 1,27 | 1,26 | 90 |
| 9 |  | тролейбус ПМЗ-Т2 | ДК-138А | 115 | 1,7 | 1,35 | 80 |
| 10 |  | трамвай Т-3 | ТЕ-022 | 170 | 1,75 | 1,76 | 160 |
| 11 |  | тролейбус ЗіУ-9 | ДК-210 | 125 | 1,3 | 1,32 | 100 |
| 12 |  | тролейбус ПМЗ-Т2 | ДК-138А | 120 | 1,76 | 1,38 | 104 |
| 13 |  | трамвай Т-3 | ТЕ-022 | 170 | 1,65 | 1,63 | 165 |
| 14 |  | тролейбус ЗіУ-9 | ДК-210 | 115 | 1,31 | 1,29 | 105 |
| 15 |  | тролейбус ПМЗ-Т2 | ДК-138А | 98 | 1,42 | 1,29 | 98 |
| 16 |  | трамвай Т-3 | ТЕ-022 | 170 | 1,65 | 1,71 | 165 |
| 17 |  | тролейбус ЗіУ-9 | ДК-210 | 108 | 1,33 | 1,34 | 110 |
| 18 |  | тролейбус ПМЗ-Т2 | ДК-138А | 112 | 1,42 | 1,32 | 86 |
| 19 |  | трамвай Т-3 | ТЕ-022 | 180 | 1,73 | 1,75 | 170 |
| 20 |  | тролейбус ЗіУ-9 | ДК-210 | 121 | 1,28 | 1,31 | 105 |
| 21 |  | тролейбус ПМЗ-Т2 | ДК-138А | 117 | 1,5 | 1,2 | 80 |
| 22 |  | трамвай Т-3 | ТЕ-022 | 175 | 1,85 | 1,84 | 170 |
| 23 |  | тролейбус ЗіУ-9 | ДК-210 | 109 | 1,3 | 1,3 | 105 |
| 24 |  | тролейбус ПМЗ-Т2 | ДК-138А | 117 | 1,65 | 1,33 | 94 |

| ГРУПА №4 |
| --- |
| № п/п | П.І.Б. | Тип рухомого складу | Тип електродвигунів | GТ, кН | а, м/с2 | в, м/с2 | М, люд. |
| 1 |  | трамвай Т-3 | ТЕ-022 | 175 | 1,81 | 1,82 | 190 |
| 2 |  | тролейбус ЗіУ-9 | ДК-210 | 120 | 1,26 | 1,27 | 80 |
| 3 |  | тролейбус ПМЗ-Т2 | ДК-138А | 120 | 1,78 | 1,38 | 90 |
| 4 |  | трамвай Т-3 | ТЕ-022 | 180 | 1,71 | 1,72 | 180 |
| 5 |  | тролейбус ЗіУ-9 | ДК-210 | 119 | 1,28 | 1,29 | 124 |
| 6 |  | тролейбус ПМЗ-Т2 | ДК-138А | 118 | 1,5 | 1,3 | 100 |
| 7 |  | трамвай Т-3 | ТЕ-022 | 190 | 1,81 | 1,82 | 190 |
| 8 |  | тролейбус ЗіУ-9 | ДК-210 | 118 | 1,31 | 1,31 | 115 |
| 9 |  | тролейбус ПМЗ-Т2 | ДК-138А | 110 | 1,4 | 1,4 | 95 |
| 10 |  | трамвай Т-3 | ТЕ-022 | 190 | 1,79 | 1,8 | 180 |
| 11 |  | тролейбус ЗіУ-9 | ДК-210 | 115 | 1,33 | 1,39 | 115 |
| 12 |  | тролейбус ПМЗ-Т2 | ДК-138А | 106 | 1,44 | 1,24 | 85 |
| 13 |  | трамвай Т-3 | ТЕ-022 | 185 | 1,71 | 1,75 | 180 |
| 14 |  | тролейбус ЗіУ-9 | ДК-210 | 116 | 1,29 | 1,32 | 115 |
| 15 |  | тролейбус ПМЗ-Т2 | ДК-138А | 119 | 1,68 | 1,36 | 95 |
| 16 |  | трамвай Т-3 | ТЕ-022 | 185 | 1,82 | 1,83 | 170 |
| 17 |  | тролейбус ЗіУ-9 | ДК-210 | 117 | 1,38 | 1,4 | 110 |
| 18 |  | тролейбус ПМЗ-Т2 | ДК-138А | 100 | 1,8 | 1,3 | 100 |
| 19 |  | трамвай Т-3 | ТЕ-022 | 190 | 1,7 | 1,6 | 180 |
| 20 |  | тролейбус ЗіУ-9 | ДК-210 | 113 | 1,37 | 1,36 | 115 |
| 21 |  | тролейбус ПМЗ-Т2 | ДК-138А | 110 | 1,33 | 1,33 | 92 |
| 22 |  | трамвай Т-3 | ТЕ-022 | 178 | 1,83 | 1,84 | 150 |
| 23 |  | тролейбус ЗіУ-9 | ДК-210 | 105 | 1,31 | 1,32 | 120 |
| 24 |  | тролейбус ПМЗ-Т2 | ДК-138А | 109 | 1,42 | 1,22 | 86 |

| ГРУПА №5 |
| --- |
| № п/п | П.І.Б. | Тип рухомого складу | Тип електродвигунів | GТ, кН | а, м/с2 | в, м/с2 | М, люд. |
| 1 |  | трамвай Т-3 | ТЕ-022 | 180 | 1,6 | 1,65 | 200 |
| 2 |  | тролейбус ЗіУ-9 | ДК-210 | 115 | 1,31 | 1,32 | 100 |
| 3 |  | тролейбус ПМЗ-Т2 | ДК-138А | 118 | 1,73 | 1,32 | 96 |
| 4 |  | трамвай Т-3 | ТЕ-022 | 185 | 1,7 | 1,71 | 180 |
| 5 |  | тролейбус ЗіУ-9 | ДК-210 | 110 | 1,35 | 1,36 | 105 |
| 6 |  | тролейбус ПМЗ-Т2 | ДК-138А | 116 | 1,56 | 1,34 | 97 |
| 7 |  | трамвай Т-3 | ТЕ-022 | 185 | 1,75 | 1,76 | 182 |
| 8 |  | тролейбус ЗіУ-9 | ДК-210 | 95 | 1,36 | 1,37 | 95 |
| 9 |  | тролейбус ПМЗ-Т2 | ДК-138А | 109 | 1,68 | 1,35 | 86 |
| 10 |  | трамвай Т-3 | ТЕ-022 | 178 | 1,73 | 1,75 | 170 |
| 11 |  | тролейбус ЗіУ-9 | ДК-210 | 106 | 1,38 | 1,38 | 90 |
| 12 |  | тролейбус ПМЗ-Т2 | ДК-138А | 112 | 1,59 | 1,26 | 96 |
| 13 |  | трамвай Т-3 | ТЕ-022 | 175 | 1,85 | 1,86 | 150 |
| 14 |  | тролейбус ЗіУ-9 | ДК-210 | 108 | 1,39 | 1,4 | 100 |
| 15 |  | тролейбус ПМЗ-Т2 | ДК-138А | 101 | 1,65 | 1,3 | 85 |
| 16 |  | трамвай Т-3 | ТЕ-022 | 160 | 1,75 | 1,78 | 150 |
| 17 |  | тролейбус ЗіУ-9 | ДК-210 | 96 | 1,51 | 1,52 | 100 |
| 18 |  | тролейбус ПМЗ-Т2 | ДК-138А | 107 | 1,7 | 1,4 | 97 |
| 19 |  | трамвай Т-3 | ТЕ-022 | 175 | 1,82 | 1,81 | 170 |
| 20 |  | тролейбус ЗіУ-9 | ДК-210 | 116 | 1,54 | 1,5 | 105 |
| 21 |  | тролейбус ПМЗ-Т2 | ДК-138А | 111 | 1,5 | 1,38 | 96 |
| 22 |  | трамвай Т-3 | ТЕ-022 | 167 | 1,9 | 1,92 | 140 |
| 23 |  | тролейбус ЗіУ-9 | ДК-210 | 113 | 1,46 | 1,46 | 110 |
| 24 |  | тролейбус ПМЗ-Т2 | ДК-138А | 115 | 1,45 | 1,35 | 100 |

Додаток 2

Технічні дані тягових електричних двигунів рухомого складу міського електротранспорту

| Технічні параметри ТЕД | Тип тягового електродвигуна |
| --- | --- |
|  | ДК-210А-3 (тролейбус ЗіУ-9) | ДК-138А (тролейбус ЮМЗ-Т2) | ТЕ-022Е (Трамвайний вагон Т-3) |
| Напруга на колекторі двигуна, Uдв, В | 550 | 550 | 275 |
| Часова потужність Р, кВт | 110 | 132 | 45 |
| Часовий струм Іг, , А | 220 | 260 | 160 |
| Опір обмотки якоря Ra, Ом | 0,0816 | 0,0734 | 0,0745 |
| Опір головних полюсів Rгп, Ом | 0,063 | 0,057 | 0,0335 |
| Опір додаткових полюсів Rдп, Ом | 0,0465 | 0,0419 | 0,0335 |
| Опір серієсної обмотки Rс, Ом | 0,063 | 0,057 | 0,0335 |
| Опір шунтової обмотки Rш, Ом | 95 | 95 | - |
| Кількість витків обмотки послідовного збудження, WС | 24 | 24 | 20 |
| Кількість витків обмотки паралельного збудження, WШ | 930 | 930 | - |
| Кількість колекторних пластин, К | 175 | 175 | 145 |
| Кількість провідників якірної обмотки, Nа | 350 | 350 | 290 |
| Кількість пар полюсів, р | 2 | 2 | 2 |
| Кількість пар паралельних гілок обмотки якоря, т | 1 | 1 | 1 |

Додаток 3

Знаходження пускових струмів за електромеханічними характеристиками тягового електродвигуна

Додаток 4

Відношення опорів секцій до повного опору пускового реостата                            за верн’єрною схемою

| Секції реостату | Розрахункова кількість позицій |
| --- | --- |
|  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Х1 | 0,448 | 0,490 | 0,311 | 0,490 | 0,462 | 0,457 | 0,430 | 0,348 | 0,485 |
| Х2 | 0,146 | 0,157 | 0,103 | 0,173 | 0,150 | 0,158 | 0,177 | 0,163 | 0,153 |
| Х3 | 0,113 | 0,079 | 0,046 | 0,088 | 0,075 | 0,077 | 0,096 | 0,094 | 0,078 |
| Х4 | - | 0,047 | 0,045 | 0,054 | 0,044 | 0,046 | 0,060 | 0,061 | 0,044 |
| Х5 | - | - | - | 0,046 | 0,050 | 0,030 | 0,040 | 0,042 | 0,030 |
| Х6 | - | - | - | - | - | 0,021 | 0,030 | 0,035 | 0,021 |
| Х7 | - | - | - | - | - | - | - | 0,019 | 0,027 |
| Х8 | 0,240 | - | 0,025 | - | 0,190 | - | 0,033 | - | 0,146 |
| Х9 | 0,054 | 0,30 | 0,166 | 0,148 | 0,030 | 0,211 | 0,130 | 0,236 | 0,016 |

Резистори Х8 и Х9 включено тільки в нижною вітку верн’єрної схеми. Секції опорів, проти   номерів яких в таблиці проставлені прочерки, у верн’єрної схемі відсутні.

Розрахунок виконуєть у вигляді таблиці опорів секцій. Після визначення опорів секцій розраховують фактичні значення опорів за позиціями реостатного контролера і порівнюють з розрахунковими.

Додаток 5

Побудова пускової діаграми (для ТЕД з ступінчастим реостатним пуском)

Додаток 6

Побудова пускової діаграми (для ТЕД з плавним реостатним пуском)

Додаток 7

Гальмівні характеристики (для ТЕД змішаного  збудження)

Додаток 8

Гальмівні характеристики (для ТЕД послідовного збудження)

Додаток 9

Побудова гальмівної діаграми (для ТЕД змішаного збудження)

Додаток 10

Побудова гальмівної  діаграми (для ТЕД послідовного збудження)

Додаток 11

Технічні характеристики резисторів КФ

| Позначення елемента | Опір, Ом | Кількість витків | Тривалий струм, А | Вага елемента, кг | Вага фехралю, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Розмір кріплення 600 мм, потужність 2150 Вт |
| 6ТД. 662.005.1 6ТД. 662.005.2 6ТД. 662.005.3 6ТД. 662.005.4 6ТД. 662.005.5 6ТД. 662.005.6 6ТД. 662.005.7 6ТД. 662.005.8 | 0,2 0,24 0,368 0,57 0,79 1,0 1,45 2,0 | 27 34 34 54 54 68 68 68 | 103 95 77 62 52 47 39 33 | 4,64 5,25 4,05 4,99 4,61 4,79 3,96 3,49 | 3,1 3,8 2,2 3,5 3,1 3,3 2,2 1,7 |
| Розмір кріплення 520 мм, потужність 1820 Вт |
| 6ТД. 662.004.11 6ТД. 662.004.12 6ТД. 662.004.13 6ТД. 662.004.14 6ТД. 662.004.15 6ТД. 662.004.16 6ТД. 662.004.17 6ТД. 662.004.18 6ТД. 662.004.19 6ТД. 662.004.20 | 0,165 0,205 0,308 0,49 0,67 0,85 1,23 1,7 2,28 3,0 | 23 29 29 46 46 58 58 58 46 58 | 103 95 77 62 52 47 39 33 29,5 24,5 | 3,98 4,52 3,45 4,29 3,93 4,12 3,42 3,02 2,42 2,57 | 2,6 3,2 1,8 3,0 2,7 2,9 1,8 1,5 - - |

Технічні характеристики резисторів СР

| Позначення елемента | Опір, Ом | Кількість витків | Тривалий струм, А | Вага елемента, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Розмір кріплення 600 мм, потужність 2150 Вт |
| 6ТД. 662.000.1 6ТД. 662.000.2 6ТД. 662.000.3 6ТД. 662.000.4 6ТД. 662.000.5 6ТД. 662.000.6 6ТД. 662.000.7 6ТД. 662.000.8 6ТД. 662.000.9 6ТД. 662.000.10 6ТД. 662.000.11 6ТД. 662.000.12 6ТД. 662.000.13 6ТД. 662.000.14 6ТД. 662.000.15 6ТД. 662.000.16 6ТД. 662.000.17 | 520 310 200 120 85 48 31 21 15 11 7,5 6,0 4,8 3,8 1,8 1,1 0,8 | 198 178 180 109 99 113 115 111 56 59 55 57 58 56 27 26 23 | 0,64 0,8 1,0 1,3 1,54 2,05 2,56 3,1 2,65 4,3 5,2 5,8 6,5 7,3 10,5 13,5 16,0 | 0,97 0,99 1,04 1,02 1,03 1,07 1,02 1,18 1,07 1,1 1,14 1,18 1,23 1,28 1,2 1,27 1,35 |

Навчальне видання

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Електричне обладнання рухомого складу» (для студентів спеціальності 7.092202 – „Електричний транспорт”)

Укладачі: Карпушин Едуард Іванович,

Далека Василь Фомич,

Андрійченко  Володимир Павлович,

Закурдай Світлана Олександрівна

Редактор:      М.З. Аляб’єв

План 2007, поз.

Підп. до друку 10.10.2007 р.   Формат 60х84 1/16.     Умовн. – друк.арк. 3,0

Друк на ризографі.  		 Папір офісний            Обл.. – вид.арк. 3,5.

Тираж  300 прим.  		 Зам. №

61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

61002, Харків, вул. Революції, 12

# Text boxes

До контактної мережі

До ТЕД

Обмеження по Vмах

Vг

Обмеження по Імах

Іг мах

Vп.г.

Rд2

Rд1

R

Іг

α1

α2

п.п.

Обмеження по Uмах

Р1

1

3

2

4

3

5

5

5

Р2

Р3

Р4

Р5

Р6

Р7

Р7    Р1        Р2                Р3                 Р4             Р5    Р6

1

3

2

4

5

5

5

3

Fср

Iп max

Iп min

Iср

I1

Fпоч

F, кН

V, км/г

ηД

Fоп

Vоп

Fпп

Vпп

ηД

IД, A

АХ

Vi

Vд

(1

(2

V, км/г

І, А

Іуст

Іспр

R1

R2

R3

R4

R5

R6

Rі

АХ

Vi

(1

(2

V, км/г

І, А

Іуст

Іспр

R1

R2

R3

R4

R5

R6

Rі

Ісер

Підгальмування

Гальмування

В, Н

І, А

α2

α1

В, Н

І, А

ПП

ПП

(1

(2

V, км/г

І, А

Іг мах

Обмеження по Uмах

Обмеження по Імах

Обмеження по Vмах

Vп.г.

ПП

(1

(2

V, км/г

І, А

Ісер

Іг мах

Обмеження по Uмах

Обмеження по Імах

Обмеження по Vмах

Vп.г.