Міністерство освіти і науки України

Харківська національна академія міського господарства

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання розрахунково-графічних завдань

з дисципліни

„Автоматизовані системи управління

технологічними процесами”

(для студентів 5 курсу денної і 5, 6 курсів заочної форм навчання спеціальності 7.092103 і для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.092103 -„Технічне обслуговування, ремонт і реконструкція будівель”)

Харків – ХНАМГ - 2008

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних завдань з дисципліни  „Автоматизовані системи управління технологічними процесами” (для студентів 5 курсу денної і 5, 6 курсів заочної форм навчання спеціальності 7.092103 і для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.092103 –„Технічне обслуговування, ремонт і реконструкція будівель”) / Укл.: Бобух А.О., Малєєв О.І. – Харків: ХНАМГ, 2008. – 23 с.

Укладачі: А.О.Бобух,

О.І.Малєєв

Рецензент: М.О.Шульга

Рекомендовано кафедрою теплохолодопостачання,

протокол № 5 від 24.01.08 р.

ЗМІСТ

| ПЕРЕДМОВА ………………………………………………………………………. | 4 |
| --- | --- |
| ПЕРША ЧАСТИНА ……………………………………………………………… | 5 |
| МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунково-графічних завдань з дисципліни „Автоматизовані системи управління технологічними процесами” (для студентів 5 курсу денної і 5, 6 курсів заочної форм навчання спеціальності 7.092103 – „Технічне обслуговування, ремонт і реконструкція будівель”) ……... |  |
| 1. ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ ………………………………………… | 5 |
| 2. ДАНІ ДЛЯ РОЗРОБКИ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ВИПУСКУ ПРОДУКЦІЇ ЗА КРИТЕРІЄМ МАКСИМАЛЬНОГО ПРИБУТКУ МЕТОДОМ ЛІНІЙНОГО ПРОГРАМУВАННЯ ……………………………………………….. | 6 |
| 3. АЛГОРИТМ ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧІ ДЛЯ РОЗРОБКИ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ Й ПРИКЛАД ДЛЯ ВИКОНАННЯ РГЗ ……………………………… | 7 |
| 4. ВИСНОВОК ЗА РЕЗУЛЬТАТОМ ВИКОНАННЯ РГЗ ……………………….. | 10 |
| 5. ВАРІАНТИ ДАНИХ ДЛЯ ВИКОНАННЯ РГЗ ………………………………... | 10 |
| ДРУГА ЧАСТИНА ……………………………………………………………….. | 14 |
| МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до розрахунково-графічних завдань з дисципліни „Автоматизовані системи управління технологічними процесами” (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.092103 – „Технічне обслуговування, ремонт і реконструкція будівель”) ……...................................... | 14 |
| 1. ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ ………………………………………… | 14 |
| 2. ДАНІ ДЛЯ РОЗРОБКИ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ВИБОРУ РАЦІОНАЛЬНИХ ВАРІАНТІВ ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧІ ЗА МЕТОДОМ ПОСЛІДОВНОГО АНАЛІЗУ ……………………………………………………... | 15 |
| 3. АЛГОРИТМ ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧІ Й ПРИКЛАД ДЛЯ ВИКОНАННЯ РГЗ …………………………………………………………………………………... | 17 |
| 4. ВИСНОВОК ЗА РЕЗУЛЬТАТОМ ВИКОНАННЯ РГЗ ……………………….. | 19 |
| 5. ВАРІАНТИ ДАНИХ ДЛЯ ВИКОНАННЯ РГЗ ………………………………... | 19 |
| СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ …………………………………………………………... | 22 |

ПЕРЕДМОВА

Це навчальне видання містить дві незалежні частини, в яких наведено методичні вказівки для виконання розрахунково-графічних завдань.

Перша частина включає «МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до розрахунково-графічних завдань з дисципліни „Автоматизовані системи управління технологічними процесами” (для студентів 5 курсу денної і 5, 6 курсів заочної форм навчання спеціальності 7.092103 –  „Технічне обслуговування, ремонт і реконструкція будівель”)» з розробки математичної моделі для автоматизованої системи керування технологічними процесами (АСКТП) дискретної дії випуску продукції за критерієм максимального прибутку методом лінійного програмування.

Друга частина містить «МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до розрахунково-графічних завдань з дисципліни „Автоматизовані системи управління технологічними процесами” (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.092103 –  „Технічне обслуговування, ремонт і реконструкція будівель”)» з розробки математичної моделі для автоматизованої системи керування технологічними процесами (АСКТП) дискретної дії вибору раціональних варіантів вирішення задачі за критерієм мінімальної сумарної питомої вартості ремонту методом послідовного аналізу.

ПЕРША ЧАСТИНА

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання розрахунково-графічних завдань з дисципліни „Автоматизовані системи управління технологічними процесами” (для студентів 5 курсу денної і 5, 6 курсів заочної форм навчання спеціальності 7.092103 – „Технічне обслуговування, ремонт і реконструкція будівель”)

1.  ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ

1.1. Мета розрахунково-графічного завдання – закріплення теоретичних знань та практичних навичок з дисципліни „Автоматизовані системи управління технологічними процесами”.

Студенти набувають досвіду з розробки математичної моделі для її впровадження при складанні автоматизованої системи керування технологічними процесами (АСК ТП) дискретної дії. Об’єкти керування, для яких створюють АСК ТП дискретної дії, відрізняються один від одного обсягом інформації, цілями й критеріями керування, параметрами контролю [1-7].

1.2. Склад розрахунково-графічного завдання (РГЗ). РГЗ містить пояснювальну записку, виконану з урахуванням стандартів на папері формату А4. Об’єкт керування, для якого треба розробити математичну модель у РГЗ, має специфічний характер і випускає продукцію певних видів. Розробку математичної моделі випуску продукції треба виконати за критерієм максимального прибутку методом лінійного програмування [7]. Пояснювальна записка РГЗ складається із розділів:

1.2.1. Назва РГЗ: Розробити математичну модель для АСК ТП дискретної дії випуску продукції за критерієм максимального прибутку методом лінійного програмування.

1.2.2. Дані для розробки математичної моделі.

1.2.3. Алгоритм вирішення задачі для розробки математичної моделі та приклад для виконання РГЗ.

1.2.4. Висновок за результатами виконання РГЗ.

Список літератури.

2. ДАНІ ДЛЯ РОЗРОБКИ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ВИПУСКУ ПРОДУКЦІЇ ЗА КРИТЕРІЄМ МАКСИМАЛЬНОГО ПРИБУТКУ МЕТОДОМ ЛІНІЙНОГО ПРОГРАМУВАННЯ [7]

2.1. Об'єкт керування випускає продукцію двох видів: Пј, .

2.2. Для випуску продукції використовують сировину чотирьох видів: Сі, .

2.3. Для випуску продукції кожного виду (j) за відповідним видом сировини (і) відомі питомі витратні коефіцієнти Аі j (одиниці виміру в загальному вигляді не мають значення):

А11=3;			А12=1;

А21=2;			А22=2;

А31=1;			А32=3;

А41=2;			А42=1.

2.4.  Відомі обмеження на об'єми запасів кожного виду сировини Зі (одиниці виміру в загальному вигляді не мають значення):

З118;	З216;	З317;	З415.

2.5.  Задані прибутки від реалізації одиниці продукції кожного виду Рј (будь-яких умовних одиниць):

Р1=7;		Р2=5.

2.6. Розробити математичну модель випуску продукції двох видів Xj (j=) за критерієм максимального прибутку методом лінійного програмування при заданих обмеженнях:

X1≥2;  X2≥1.

3. АЛГОРИТМ ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧІ ДЛЯ РОЗРОБКИ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ Й ПРИКЛАД ДЛЯ ВИКОНАННЯ РГЗ

3.1. Дані для розробки математичної моделі подають у вигляді табл. 1.

Таблиця 1

| Запаси сировини, Зі | Питомі витратні коефіцієнти, Аі j |
| --- | --- |
|  | Аі 1 | Аі 2 |
| З118 | А11=3 | А12=1 |
| З216 | А21=2 | А22=2 |
| З317 | А31=1 | А32=3 |
| З415 | А41=2 | А42=1 |
| Прибуток від реалізації одиниці продукції, Рј | Р1=7 | Р2=5 |

3.2.  Записують функцію цілі - випуск продукції першого і другого видів за критерієм максимального прибутку (Z):

а) у загальному вигляді: ;						(1.1)

б) для нашої задачі: .							(1.2)

3.3. Обмеження на запаси сировини записують за кожним видом сировини у вигляді

.				                       (2)

3.4. Отримана система нерівностей (2) є математичною моделлю задачі лінійного програмування. Через те, що ця модель має дві невідомі змінні (Х1 та Х2), задача найбільш просто може бути вирішена графічно, тобто має так звану геометричну інтерпретацію.

3.5. Для цього на плоскій діаграмі (площині) Х1Х2 треба побудувати область допустимого вирішення задачі "Д" у вигляді багатокутника, що обмежений прямими  лініями,  які відповідають математичній моделі лінійного програмування (2). Для реалізації задачі побудови многокутника області допустимого вирішення "Д" від системи нерівностей (2) переходять до системи рівностей.

(3)

і встановлюють граничні значення невідомих змінних Х1 та Х2 по кожному виду сировини. Так, за першим видом сировини:

,                                                	(3.1)

за умови 	Х1=0; Х2=18;

за умови 	Х2=0; Х1=6,

за другим видом сировини:

,                                           	         (3.2)

за умови 	Х1=0; Х2=8;

за умови 	Х2=0; Х1=8,

за третім видом сировини:

,                                               		(3.3)

за умови 	Х1=0; Х2=5,667;

за умови 	Х2=0; Х1=17,

за четвертим видом сировини:

,                                            		(3.4)

за умови 	Х1=0; Х2=15;

за умови 	Х2=0; Х1=7,5.

3.6. Отримані граничні значення невідомих змінних Х1 та Х2 за кожним видом сировини і задані обмеження: Х12; Х21 наносять на площину Х1Х2 (рис.), при цьому масштаб для Х1 та Х2 може бути різним.

3.7. Побудований багатокутник АВСДЕ являє собою область допустимого вирішення задачі "Д" за методом лінійного програмування. Тому для визначення прибутку за величинами змінних Х1 та Х2, що відповідають кожній вершині цього багатокутника, спочатку визначають значення відповідних змінних Х1 та Х2, а потім функцію цілі:

для вершини А: Х1=2; Х2=1, тому

;

для вершини В: Х2=1, а Х1 визначають з рівняння:  (3.1), тому

Х1=(18-1)/3=5,667;    Х1=5,667;

.

Область допустимого вирішення задачі "Д" у вигляді багатокутника АВСДЕ

для вершини Е: Х1=2, а Х2 визначають з рівняння:  (3.2), тому

Х2=(17-2)/3=5;    Х2=5;

;

для вершини С: Х1 і Х2  визначають із вирішення системи рівнянь

(4)

з першого рівняння: Х2=18-3Х1,

підставляють у друге рівняння: 2Х1+2(18-3Х1)=16,

і визначають Х1=5;

потім підставляють у рівняння: , тому

;

для вершини Д: значення Х1 та Х2  знаходять із вирішення системи рівнянь (5):

(5)

з другого рівняння: Х1=17-3Х2,

підставляють у перше рівняння: 2(17-3Х2)+2Х2=16,

і визначають Х2=4,5;

а потім підставляють в рівняння: , тому

.

Таким чином у вершинах багатокутника АВСДЕ отримали значення функції цілі відповідно:

3.8. Згідно з теорією лінійного програмування [3] за умовами задачі максимальний прибуток отримують при реалізації продукції першого виду (П1) Х1=5, і - другого виду (П2) Х2=3 (будь-яких умовних) одиниць, тобто ZС=50 (других умовних) одиниць, наприклад, грн.

4.  ВИСНОВОК ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ВИКОНАННЯ РГЗ

Розроблена математична модель випуску продукції двох видів за критерієм максимального прибутку методом лінійного програмування за умовами й обмеженнями даних для виконання РГЗ, отримані значення для першого виду продукції Х1=5 і другого виду Х2=3 (умовних одиниць), при цьому максимальний прибуток ZС=50 умовних одиниць.

5.  ВАРІАНТИ ДАНИХ ДЛЯ ВИКОНАННЯ РГЗ

Дані для виконання РГЗ наведені в табл. 2. Номер варіанта студенти отримують за номерами в списку студентів групи від першого до останнього або навпаки.

Таблиця 2.

| № варіанта і дані | № варіанта і дані | № варіанта і дані | № варіанта і дані | № варіанта і дані |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Варіант 1 | Варіант 2 | Варіант 3 | Варіант 4 | Варіант 5 |
| Пј, | Пј, | Пј, | Пј, | Пј, |
| Сі, | Сі, | Сі, | Сі, | Сі, |
| А11=3; А12=2; А21=2; А22=4; А31=4; А32=3; А41=2; А42=2 | А11=1; А12=3; А21=2; А22=2; А31=4; А32=2; А41=2; А42=4 | А11=3; А12=1; А21=2; А22=3; А31=4; А32=2; А41=3; А42=4 | А11=4; А12=1; А21=1; А22=3; А31=2; А32=2; А41=3; А42=1 | А11=2; А12=4; А21=3; А22=2; А31=4; А32=2; А41=3; А42=3 |
| З122; З221; З325; З419 | З116; З218; З319; З421 | З122; З221; З323; З425 | З115; З216; З317; З418 | З117; З218; З319; З420 |
| Р1=6; Р2=7 | Р1=7; Р2=5 | Р1=6; Р2=7 | Р1=7; Р2=6 | Р1=6; Р2=9 |
| X1≥0; X2≥0 | X1≥0; X2≥0 | X1≥0; X2≥0 | X1≤2; X2≤1 | X1≥0; X2≥0 |
| Варіант 6 | Варіант 7 | Варіант 8 | Варіант 9 | Варіант 10 |
| Пј, | Пј, | Пј, | Пј, | Пј, |
| Сі, | Сі, | Сі, | Сі, | Сі, |
| А11=2; А12=3; А21=4; А22=2; А31=3; А32=3; А41=1; А42=4 | А11=3; А12=2; А21=2; А22=3; А31=4; А32=1; А41=1; А42=4 | А11=2; А12=1; А21=3; А22=3; А31=4; А32=3; А41=3; А42=1 | А11=2; А12=3; А21=4; А22=3; А31=1; А32=3; А41=3; А42=4 | А11=2; А12=3; А21=4; А22=3; А31=1; А32=3; А41=3; А42=4 |
| З121; З223; З322; З424 | З118; З216; З317; З419 | З115; З216; З319; З418 | З117; З219; З321; З418 | З117; З219; З321; З418 |
| Р1=6; Р2=5 | Р1=6; Р2=7 | Р1=7; Р2=6 | Р1=4; Р2=7 | Р1=4; Р2=7 |
| X1≥3; X2≥1 | X1≥2; X2≥0 | X1≥0; X2≥0 | X1≥0; X2≥0 | X1≥2; X2≥2 |
| Варіант 11 | Варіант 12 | Варіант 13 | Варіант 14 | Варіант 15 |
| Пј, | Пј, | Пј, | Пј, | Пј, |
| Сі, | Сі, | Сі, | Сі, | Сі, |
| А11=1; А12=4; А21=2; А22=3; А31=3; А32=2; А41=4; А42=1 | А11=3; А12=1; А21=2; А22=4; А31=4; А32=3; А41=2; А42=2 | А11=3; А12=2; А21=2; А22=4; А31=4; А32=3; А41=2; А42=2 | А11=3; А12=1; А21=2; А22=2; А31=4; А32=2; А41=2; А42=4 | А11=1; А12=3; А21=2; А22=2; А31=4; А32=2; А41=2; А42=4 |
| З123; З222; З324; З421 | З122; З221; З325; З419 | З122; З221; З325; З419 | З116; З218; З319; З421 | З116; З218; З319; З421 |
| Р1=7; Р2=5 | Р1=6; Р2=7 | Р1=6; Р2=7 | Р1=7; Р2=5 | Р1=7; Р2=5 |
| X1≥2; X2≥2 | X1≥2; X2≥1 | X1≥1; X2≥2 | X1≥2; X2≥1 | X1≥1; X2≥2 |

Продовження табл. 2.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Варіант 16 | Варіант 17 | Варіант 18 | Варіант 19 | Варіант 20 |
| Пј, | Пј, | Пј, | Пј, | Пј, |
| Сі, | Сі, | Сі, | Сі, | Сі, |
| А11=3; А12=2; А21=2; А22=3; А31=4; А32=2; А41=3; А42=4 | А11=2; А12=3; А21=3; А22=2; А31=4; А32=1; А41=1; А42=4 | А11=1; А12=3; А21=3; А22=2; А31=4; А32=1; А41=2; А42=4 | А11=1; А12=3; А21=2; А22=2; А31=3; А32=1; А41=4; А42=2 | А11=3; А12=4; А21=3; А22=2; А31=4; А32=2; А41=3; А42=3 |
| З122; З221; З323; З425 | З120; З219; З321; З422 | З118; З219; З317; З421 | З119; З220; З321; З422 | З117; З218; З319; З420 |
| Р1=6; Р2=7 | Р1=6; Р2=5 | Р1=4; Р2=6 | Р1=5; Р2=4 | Р1=6; Р2=9 |
| X1≥2; X2≥1 | X1≥1; X2≥0 | X1≥1; X2≥0 | X1≥2; X2≥1 | X1≥1; X2≥1 |
| Варіант 21 | Варіант 22 | Варіант 23 | Варіант 24 | Варіант 25 |
| Пј, | Пј, | Пј, | Пј, | Пј, |
| Сі, | Сі, | Сі, | Сі, | Сі, |
| А11=2; А12=4; А21=3; А22=2; А31=4; А32=2; А41=3; А42=3 | А11=3; А12=1; А21=2; А22=3; А31=4; А32=2; А41=1; А42=4 | А11=3; А12=1; А21=2; А22=3; А31=1; А32=3; А41=2; А42=1 | А11=3; А12=1; А21=2; А22=3; А31=1; А32=3; А41=2; А42=1 | А11=3; А12=1; А21=2; А22=3; А31=1; А32=3; А41=2; А42=1 |
| З117; З218; З319; З420 | З119; З217; З318; З416 | З119; З213; З315; З417 | З118; З217; З315; З419 | З118; З217; З315; З419 |
| Р1=6; Р2=9 | Р1=5; Р2=6 | Р1=7; Р2=5 | Р1=8; Р2=5 | Р1=8; Р2=6 |
| X1≥2; X2≥2 | X1≥0; X2≥1 | X1≥2; X2≥1 | X1≥1; X2≥1 | X1≥2; X2≥1 |
| Варіант 26 | Варіант 27 | Варіант 28 | Варіант 29 | Варіант 30 |
| Пј, | Пј, | Пј, | Пј, | Пј, |
| Сі, | Сі, | Сі, | Сі, | Сі, |
| А11=2; А12=3; А21=3; А22=1; А31=4; А32=2; А41=1; А42=3 | А11=2; А12=1; А21=3; А22=3; А31=4; А32=3; А41=3; А42=1 | А11=2; А12=1; А21=3; А22=3; А31=4; А32=3; А41=3; А42=1 | А11=3; А12=1; А21=2; А22=2; А31=1; А32=3; А41=2; А42=4 | А11=3; А12=3; А21=2; А22=4; А31=1; А32=3; А41=2; А42=1 |
| З120; З221; З319; З421 | З115; З216; З319; З418 | З115; З216; З319; З418 | З115; З218; З317; З421 | З120; З221; З319; З416 |
| Р1=6; Р2=8 | Р1=7; Р2=6 | Р1=7; Р2=6 | Р1=7; Р2=5 | Р1=4; Р2=5 |
| X1≥1; X2≥2 | X1≥1; X2≥1 | X1≥2; X2≥2 | X1≥2; X2≥1 | X1≥1; X2≥0 |

Продовження табл. 2.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Варіант 31 | Варіант 32 | Варіант 33 | Варіант 34 | Варіант 35 |
| Пј, | Пј, | Пј, | Пј, | Пј, |
| Сі, | Сі, | Сі, | Сі, | Сі, |
| А11=2; А12=3; А21=2; А22=3; А31=2; А32=3; А41=2; А42=3 | А11=4; А12=1; А21=1; А22=3; А31=2; А32=3; А41=3; А42=2 | А11=2; А12=3; А21=3; А22=2; А31=4; А32=1; А41=1; А42=4 | А11=2; А12=3; А21=4; А22=3; А31=1; А32=3; А41=3; А42=4 | А11=3; А12=2; А21=2; А22=3; А31=1; А32=3; А41=2; А42=1 |
| З119; З220; З321; З422 | З115; З217; З316; З418 | З120; З221; З323; З422 | З117; З219; З321; З418 | З118; З217; З315; З419 |
| Р1=5; Р2=8 | Р1=5; Р2=4 | Р1=7; Р2=6 | Р1=4; Р2=7 | Р1=8; Р2=6 |
| X1≥1; X2≥1 | X1≥1; X2≥1 | X1≥3; X2≥2 | X1≥1; X2≥1 | X1≥0; X2≥0 |
| Варіант 36 | Варіант 37 | Варіант 38 | Варіант 39 | Варіант 40 |
| Пј, | Пј, | Пј, | Пј, | Пј, |
| Сі, | Сі, | Сі, | Сі, | Сі, |
| А11=3; А12=1; А21=2; А22=3; А31=1; А32=3; А41=2; А42=1 | А11=1; А12=2; А21=3; А22=1; А31=2; А32=3; А41=4; А42=1 | А11=1; А12=3; А21=3; А22=2; А31=4; А32=1; А41=2; А42=4 | А11=1; А12=3; А21=2; А22=2; А31=3; А32=1; А41=4; А42=2 | А11=3; А12=4; А21=3; А22=2; А31=4; А32=2; А41=3; А42=3 |
| З119; З213; З315; З417 | З118; З216; З319; З417 | З118; З219; З317; З421 | З119; З220; З321; З422 | З117; З218; З319; З420 |
| Р1=7; Р2=5 | Р1=6; Р2=4 | Р1=4; Р2=6 | Р1=5; Р2=4 | Р1=6; Р2=9 |
| X1≥0; X2≥0 | X1≥0; X2≥2 | X1≥1; X2≥0 | X1≥2; X2≥1 | X1≥1; X2≥1 |

ДРУГА ЧАСТИНА

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання розрахунково-графічних завдань з дисципліни „Автоматизовані системи управління технологічними процесами” (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.092103 – „Технічне обслуговування, ремонт і реконструкція будівель”)

1.  ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ

1.1. Мета розрахунково-графічного завдання (РГЗ) – закріплення теоретичних знань та практичних навичок з дисципліни „Автоматизовані системи управління технологічними процесами”.

Студенти набувають досвіду з розробки математичної моделі для її впровадження при складанні автоматизованої системи керування технологічними процесами (АСК ТП) дискретної дії [1-7].

Об'єкти керування, до яких належать міські інженерні мережі, будівлі тощо, відносять до складних систем (див. [7] підрозділ 3.1) з відновлюваними елементами. Якісне керування такими об'єктами і їх елементами впливає на їх працездатність, збільшення терміну експлуатації, зниження собівартості ремонтів, забезпечення безпеки роботи тощо. Раціональна за деяким критерієм організація ремонту таких об'єктів можлива при розробці математичної моделі, що розглядається в цьому РГЗ. При цьому важливою стає завдання вибору раціонального варіанта її вирішення. При достатньою великий кількості варіантів вирішення задачі вибір раціонального варіанта за деяким критерієм простим перебором утруднений, а в ряді випадків навіть неможливий. Тому знаходять застосування комбінаторні алгоритми, що ґрунтуються на організації великої кількості генерованих варіантів у вигляді деревовидних (ярусних) графів. Генерація великої кількості розв'язань цієї технічної задачі відносять до області дискретного програмування. Для скорочення часу і вартості перебору застосовують різні методи, в тому числі "послідовного аналізу", "гілок і меж" тощо. При виконанні РГЗ розглянемо метод послідовного аналізу при розробці математичної моделі певного виду [7].

1.2. Склад розрахунково-графічного завдання. РГЗ містить пояснювальну записку, виконану з урахуванням стандартів на папері формату А4, яка складається з розділів:

1.2.1. Назва РГЗ: Розробити математичну модель для АСК ТП дискретної дії вибору раціональних варіантів вирішення задачі за критерієм мінімальної сумарної питомої вартості ремонту методом послідовного аналізу.

1.2.2. Дані для розробки математичної моделі.

1.2.3. Алгоритм вирішення задачі й приклад виконання РГЗ для розробки математичної моделі.

1.2.4. Висновок за результатами виконання РГЗ.

Список літератури.

2. ДАНІ ДЛЯ РОЗРОБКИ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ВИБОРУ РАЦІОНАЛЬНИХ ВАРІАНТІВ ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧІ ЗА МЕТОДОМ ПОСЛІДОВНОГО АНАЛІЗУ [7]

2.1. Об'єкт керування, що розглядається в РГЗ, зображений у вигляді деревовидного шестиярусного графа (рис.).

Цей граф являє собою математичну модель дискретного програмування задачі вибору самого короткозамкненого маршруту за заданим критерієм від вершини 1 (перший ярус), яку називають кореневою, через початкові вершини 2, 3, 4, 5 (другий ярус) і всі можливі сполучення цих вершин поміж собою (третій, четвертий і п'ятий яруси) до вершини 1 (шостий ярус), яку називають висячою. Об'єкт відповідним чином представляє задачу пошуку раціонального плану проведення, наприклад, ремонту будинку (комплексу будинків).

2.2. Задані параметри гілок переходу від однієї вершини і() до другої j(), тобто Сij і Cji, у вигляді питомої вартості видів ремонту (умовні одиниці):

С12=3;	С13=2;	С14=4;	С15=5;	С21=6;

С31=5;	С41=7;	С51=6;	С23=11;	С24=12;

С25=10;	С32=16;	С42=15;	С52=13;	С34=13;

С35=10;	С43=9;	С53=15;	С45=14;	С54=11.

2.3. Визначити самий короткий замкнений маршрут за критерієм мінімальної сумарної питомої вартості видів ремонту від кореневої - 1 до висячої цієї ж вершини 1.

Деревовидний шестиярусний граф

3. АЛГОРИТМ ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧІ

Й ПРИКЛАД ДЛЯ ВИКОНАННЯ РГЗ

3.1. За методом послідовного аналізу першим кроком має бути вибір перспективних маршрутів () від кореневої вершини 1 до початкових вершин 2, 3, 4, 5 відповідно. Результати вибору заносять в табл. 1 (перший стовпець) і визначають сумарну питому вартість видів ремонту (L1) кожного з чотирьох маршрутів, а оскільки ці маршрути (від кореневої вершини до початкових) відповідають питомій вартості зазначених переходів (Сij), то їх заносять в табл. 1 (другий стовпець).

3.2. Від кожної з початкових вершин (2, 3, 4, 5) можливі три відповідних маршрути, тому другим кроком (х2) є запис цих маршрутів (третій стовпець) та визначення сумарної питомої вартості (L2) кожного із них (четвертий стовпець табл. 1).

3.3. За наслідком аналізу сумарної питомої вартості (L2) зазначених маршрутів (х2) за наведеним вище критерієм визначають мінімальні з них, при цьому для надійності результату - не менше 50% із зазначених маршрутів. Ці маршрути стають перспективними () і для них записують відповідні сумарні (L3) питомі вартості (відповідно п'ятий і шостий стовпці табл. 1).

3.4. Із кінцевих вершин визначених перспективних маршрутів () можливі два відповідних маршрути, тому третім кроком (х3) є запис цих маршрутів (сьомий стовпець) і визначення сумарної питомої вартості (L4) кожного з них (восьмий стовпець табл. 1).

3.5. За результатом аналізу сумарної питомої вартості (L4) зазначених маршрутів (х3) за тим же критерієм знаходять мінімальні з них, при цьому для цілковитої надійності результату - не менше 50% із зазначених маршрутів. Ці маршрути стають перспективними () і для них записують відповідні сумарні (L5) питомі вартості (відповідно дев'ятий і десятий стовпці табл. 1).

3.6. Із кінцевих вершин визначених перспективних маршрутів () можливий тільки один відповідний маршрут, тому четвертим кроком (х4) є запис цих маршрутів відповідно (одинадцятий і дванадцятий стовпці табл. 1) і визначення сумарної питомої вартості (L6) кожного з них.

3.7. За результатом аналізу сумарної питомої вартості (L6) зазначених маршрутів (х4) за заданим критерієм знаходять мінімальні із них, при цьому для надійності результату - не менше 50% із зазначених маршрутів. Ці маршрути стають перспективними () і для них записують відповідні сумарні (L7) питомі вартості (відповідно тринадцятий і чотирнадцятий стовпці табл. 1).

Таблиця 1.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L1 | х2 | L2 |  | L3 | х3 | L4 |  | L5 | х4 | L6 |  | L7 | х5 | L8 |  | L9 |
| 1,2 | 3 | 1,2,3 | 14 | 1,2,3 | 14 | 1,2,3,4 | 27 | 1,2,3,5 | 24 | 1,2,3,5,4 | 35 | 1,2,3,5,4 | 35 | 1,2,3,5,4,1 | 42 | 1,2,5,4,3,1 | 39 |
| 1,3 | 2 | 1,2,4 | 15 | 1,2,4 | 15 | 1,2,3,5 | 24 | 1,2,4,3 | 24 | 1,2,4,3,5 | 34 | 1,2,4,3,5 | 34 | 1,2,4,3,5,1 | 40 |  |  |
| 1,4 | 4 | 1,2,5 | 13 | 1,2,5 | 13 | 1,2,4,3 | 24 | 1,2,5,4 | 25 | 1,2,5,4,3 | 34 | 1,2,5,4,3 | 34 | 1,2,5,4,3,1 | 39 |  |  |
| 1,5 | 5 | 1,3,2 | 18 | 1,3,4 | 15 | 1,2,4,5 | 29 | 1,3,5,2 | 25 | 1,3,5,2,4 | 37 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1,3,4 | 15 | 1,3,5 | 12 | 1,2,5,3 | 28 | 1,3,5,4 | 23 | 1,3,5,4,2 | 38 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1,3,5 | 12 | 1,4,3 | 13 | 1,2,5,4 | 24 | 1,4,3,5 | 23 | 1,4,3,5,2 | 36 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1,4,2 | 19 |  |  | 1,3,4,2 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1,4,3 | 13 |  |  | 1,3,4,5 | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1,4,5 | 18 |  |  | 1,3,5,2 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1,5,2 | 18 |  |  | 1,3,5,4 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1,5,3 | 20 |  |  | 1,4,3,2 | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1,5,4 | 16 |  |  | 1,4,3,5 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.8. Із кінцевих вершин визначених перспективних маршрутів () можливі тільки маршрути до висячої вершини 1, тому п'ятим кроком (х5) є запис цих маршрутів (п'ятнадцятий і шістнадцятий стовпці табл.. 1) і визначення сумарної питомої вартості (L8) кожного з них.

3.9. За результатом аналізу сумарної питомої вартості (L8) зазначених маршрутів (х5) за наведеним критерієм знаходять мінімальні із них, а оскільки маршрути від кореневої 1 до висячої цієї ж вершини 1 закінчені, то мінімальний із них стає перспективним () і для нього записують мінімальну сумарну питому вартість  (L9)  видів  ремонту (відповідно сімнадцятий і вісімнадцятий стовпці табл. 1).

4.  ВИСНОВОК ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ВИКОНАННЯ РГЗ

Розроблена математична модель дискретного програмування задачі вибору раціонального варіанта за методом послідовного аналізу за умовами даних для виконання РГЗ і визначений самий короткий замкнений маршрут () за критерієм мінімальної сумарної питомої вартості видів ремонту від кореневої вершини 1 до висячої цієї ж вершини 1 (L9), тобто =1, 2, 5, 4, 3, 1, а L9=39 (умовних одиниць). Розроблена математична модель дозволяє значно скоротити час і вартість розв'язання задачі порівняно з методом повного перебору.

5.  ВАРІАНТИ ДАНИХ ДЛЯ ВИКОНАННЯ РГЗ

Дані для виконання РГЗ наведені в табл. 2. При цьому номер варіанта студенти отримують за номерами в списку студентів групи від першого до останнього або навпаки.

Таблиця 2.

| № варіанта і дані | № варіанта і дані | № варіанта і дані | № варіанта і дані | № варіанта і дані |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Варіант 1 | Варіант 2 | Варіант 3 | Варіант 4 | Варіант 5 |
| С12=2; С13=4 | С12=4; С13=3 | С12=3; С13=4 | С12=5; С13=6 | С12=6; С13=5 |
| С14=3; С15=5 | С14=2; С15=8 | С14=5; С15=6 | С14=7; С15=8 | С14=4; С15=3 |
| С21=7; С31=6 | С21=6; С31=7 | С21=8; С31=7 | С21=9; С31=10 | С21=7; С31=8 |
| С41=5; С51=8 | С41=9; С51=1 | С41=10; С51=9 | С41=3; С51=4 | С41=10; С51=9 |
| С23=10; С24=11 | С23=11; С24=10 | С23=12; С24=11 | С23=2; С24=9 | С23=8; С24=6 |
| С25=9; С32=8 | С25=11; С32=13 | С25=13; С32=14 | С25=10; С32=11 | С25=11; С32=12 |
| С42=7; С52=6 | С42=14; С52=15 | С42=14; С52=15 | С42=13; С52=12 | С42=14; С52=13 |
| С34=12; С35=13 | С34=13; С35=12 | С34=12; С35=11 | С34=14; С35=15 | С34=16; С35=15 |
| С43=14; С53=15 | С43=10; С53=9 | С43=10; С53=9 | С43=10; С53=9 | С43=17; С53=12 |
| С45=9; С54=8 | С45=5; С54=4 | С45=8; С54=7 | С45=11; С54=12 | С45=10; С54=11 |
| Варіант 6 | Варіант 7 | Варіант 8 | Варіант 9 | Варіант 10 |
| С12=4; С13=2 | С12=2; С13=3 | С12=1; С13=2 | С12=3; С13=5 | С12=4; С13=2 |
| С14=6; С15=5 | С14=4; С15=5 | С14=4; С15=3 | С14=4; С15=6 | С14=6; С15=4 |
| С21=7; С31=3 | С21=6; С31=7 | С21=6; С31=5 | С21=5; С31=7 | С21=8; С31=6 |
| С41=8; С51=6 | С41=8; С51=9 | С41=8; С51=7 | С41=6; С51=8 | С41=10; С51=8 |
| С23=10; С24=9 | С23=10; С24=11 | С23=9; С24=10 | С23=7; С24=9 | С23=12; С24=10 |
| С25=12; С32=11 | С25=12; С32=13 | С25=11; С32=12 | С25=8; С32=10 | С25=14; С32=12 |
| С42=14; С52=13 | С42=14; С52=15 | С42=13; С52=14 | С42=9; С52=11 | С42=13; С52=11 |
| С34=16; С35=15 | С34=16; С35=17 | С34=12; С35=13 | С34=10; С35=12 | С34=11; С35=10 |
| С43=17; С53=13 | С43=18; С53=19 | С43=12; С53=11 | С43=11; С53=14 | С43=9; С53=8 |
| С45=12; С54=14 | С45=20; С54=21 | С45=10; С54=9 | С45=12; С54=15 | С45=7; С54=6 |
| Варіант 11 | Варіант 12 | Варіант 13 | Варіант 14 | Варіант 15 |
| С12=2; С13=5 | С12=2; С13=6 | С12=3; С13=8 | С12=5; С13=10 | С12=5; С13=9 |
| С14=4; С15=7 | С14=3; С15=7 | С14=4; С15=9 | С14=6; С15=9 | С14=6; С15=10 |
| С21=6; С31=9 | С21=4; С31=8 | С21=5; С31=10 | С21=7; С31=8 | С21=7; С31=11 |
| С41=8; С51=11 | С41=5; С51=9 | С41=6; С51=11 | С41=8; С51=7 | С41=8; С51=12 |
| С23=10; С24=13 | С23=6; С24=10 | С23=7; С24=12 | С23=9; С24=6 | С23=9; С24=13 |
| С25=9; С32=12 | С25=7; С32=11 | С25=8; С32=13 | С25=10; С32=5 | С25=10; С32=14 |
| С42=7; С52=11 | С42=8; С52=12 | С42=9; С52=14 | С42=11; С52=4 | С42=11; С52=15 |
| С34=5; С35=9 | С34=9; С35=13 | С34=10; С35=15 | С34=12; С35=3 | С34=12; С35=16 |
| С43=3; С53=8 | С43=10; С53=14 | С43=11; С53=16 | С43=13; С53=2 | С43=13; С53=17 |
| С45=10; С54=11 | С45=11; С54=15 | С45=12; С54=17 | С45=14; С54=5 | С45=14; С54=18 |

Продовження табл. 2.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Варіант 16 | Варіант 17 | Варіант 18 | Варіант 19 | Варіант 20 |
| С12=6; С13=8 | С12=4; С13=3 | С12=5; С13=6 | С12=4; С13=2 | С12=1; С13=2 |
| С14=7; С15=9 | С14=2; С15=8 | С14=7; С15=8 | С14=6; С15=5 | С14=4; С15=3 |
| С21=8; С31=10 | С21=6; С31=7 | С21=9; С31=10 | С21=7; С31=3 | С21=6; С31=5 |
| С41=9; С51=11 | С41=9; С51=1 | С41=3; С51=4 | С41=8; С51=6 | С41=8; С51=7 |
| С23=10; С24=12 | С23=11; С24=10 | С23=2; С24=9 | С23=10; С24=9 | С23=9; С24=10 |
| С25=11; С32=13 | С25=11; С32=13 | С25=10; С32=11 | С25=12; С32=11 | С25=11; С32=12 |
| С42=12; С52=14 | С42=14; С52=15 | С42=13; С52=12 | С42=14; С52=13 | С42=13; С52=14 |
| С34=13; С35=15 | С34=13; С35=12 | С34=14; С35=15 | С34=16; С35=15 | С34=12; С35=13 |
| С43=14; С53=16 | С43=10; С53=9 | С43=10; С53=9 | С43=17; С53=13 | С43=12; С53=11 |
| С45=15; С54=17 | С45=5; С54=4 | С45=11; С54=12 | С45=12; С54=14 | С45=10; С54=9 |
| Варіант 21 | Варіант 22 | Варіант 23 | Варіант 24 | Варіант 25 |
| С12=2; С13=4 | С12=3; С13=4 | С12=6; С13=5 | С12=2; С13=3 | С12=3; С13=5 |
| С14=3; С15=5 | С14=5; С15=6 | С14=4; С15=3 | С14=4; С15=5 | С14=4; С15=6 |
| С21=7; С31=6 | С21=8; С31=7 | С21=7; С31=8 | С21=6; С31=7 | С21=5; С31=7 |
| С41=5; С51=8 | С41=10; С51=9 | С41=10; С51=9 | С41=8; С51=9 | С41=6; С51=8 |
| С23=10; С24=11 | С23=12; С24=11 | С23=8; С24=6 | С23=10; С24=11 | С23=7; С24=9 |
| С25=9; С32=8 | С25=13; С32=14 | С25=11; С32=12 | С25=12; С32=13 | С25=8; С32=10 |
| С42=7; С52=6 | С42=14; С52=15 | С42=14; С52=13 | С42=14; С52=15 | С42=9; С52=11 |
| С34=12; С35=13 | С34=12; С35=11 | С34=16; С35=15 | С34=16; С35=17 | С34=10; С35=12 |
| С43=14; С53=15 | С43=10; С53=9 | С43=17; С53=12 | С43=18; С53=19 | С43=11; С53=14 |
| С45=9; С54=8 | С45=8; С54=7 | С45=10; С54=11 | С45=20; С54=21 | С45=12; С54=15 |
| Варіант 26 | Варіант 27 | Варіант 28 | Варіант 29 | Варіант 30 |
| С12=2; С13=5 | С12=3; С13=8 | С12=5; С13=9 | С12=4; С13=3 | С12=4; С13=2 |
| С14=4; С15=7 | С14=4; С15=9 | С14=6; С15=10 | С14=2; С15=8 | С14=6; С15=5 |
| С21=6; С31=9 | С21=5; С31=10 | С21=7; С31=11 | С21=6; С31=7 | С21=7; С31=3 |
| С41=8; С51=11 | С41=6; С51=11 | С41=8; С51=12 | С41=9; С51=1 | С41=8; С51=6 |
| С23=10; С24=13 | С23=7; С24=12 | С23=9; С24=13 | С23=11; С24=10 | С23=10; С24=9 |
| С25=9; С32=12 | С25=8; С32=13 | С25=10; С32=14 | С25=11; С32=13 | С25=12; С32=11 |
| С42=7; С52=11 | С42=9; С52=14 | С42=11; С52=15 | С42=14; С52=15 | С42=14; С52=13 |
| С34=5; С35=9 | С34=10; С35=15 | С34=12; С35=16 | С34=13; С35=12 | С34=16; С35=15 |
| С43=3; С53=8 | С43=11; С53=16 | С43=13; С53=17 | С43=10; С53=9 | С43=17; С53=13 |
| С45=10; С54=11 | С45=12; С54=17 | С45=14; С54=18 | С45=5; С54=4 | С45=12; С54=14 |

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

- Згуровский М.З. Интегрированные системы оптимального управления и проектирования. - К.: Вища школа, 1990. - 351с.

- Дружинин Г.В. Автоматизированные системы управления технологическими процессами. - М.: Энергия; 1988. - 216с.

- Автоматизированные системы управления технологическими процессами. Идентификация и управление / Под ред. проф. В.И. Салыги. - Харьков: Вища школа, 1976. - 180с.

- Основы построения и проектирования автоматизированных систем управления в строительстве / Михайлов В.С., Билецкий О.Б. - К.: Вища школа, 1984. - 392с.

- Романенко В.Д. Методи автоматизації прогресивних технологій: Підручник. - К.: Вища школа, 1995. - 519с.

- Коваленко В.Я., Краснікова Л.І. Мікро-ЕОМ та їх використання в житлово-комунальному господарстві. - К.: Будівельник, 1991. - 112 с.

7. А.О. Бобух. Автоматизовані системи керування технологічними процесами: Навч. посібник. – Харків: ХНАМГ, 2006. - 185 с.

НавчальнЕ ВИДАННЯ

Методичні вказівки до  виконання розрахунково-графічних завдань з дисципліни „Автоматизовані системи управління технологічними процесами” (для студентів 5 курсу денної і 5, 6 курсів заочної форм навчання спеціальності 7.092103 і для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.092103 – „Технічне обслуговування, ремонт і реконструкція будівель”)

Укладачі: Анатолій Олексійович Бобух,

Олександр Іванович Малєєв

Відповідальний за випуск: В.І. Абєлєшов

Редактор: М.З. Аляб'єв

План 2008, поз. 227 М

Підп. до друку 18.02.2008	Формат 60х84/1/16		Папір офісний

Друк на ризографі.		Умовн.-друк. арк. 1,0		Обл.- вид.арк. 1,5

Зам. №				Тираж 150 прим,

61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12

# Text boxes

18