# МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ

МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання курсового проекту з дисципліни «Вантажні перевезення»
(для студентів 3 курсу напрямку підготовки 6.1004 «Транспортні технології»)

ХАРКІВ – ХНАМГ - 2005

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Вантажні перевезення» (для студентів 3 курсу напрямку підготовки 6.1004 «Транспортні технології» / Укл. Горяїнов О.М. – Харків:ХНАМГ, 2005. – 74с.

Укладач: О.М.Горяїнов

Рецензент: В.І. Оспіщев

Рекомендовано кафедрою транспортних систем і логістики, протокол № 15 від 30.06.05

ЗМІСТ

|  | Стор. |
| --- | --- |
| ВСТУП...........……………………………….……………………………... | 6 |
| 1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ..…………….……………………………… | 7 |
| 2 ПІДГОТОВКА ВАНТАЖІВ ДО ТРАНСПОРТУВАННЯ …........…… | 8 |
| 2.1 Визначення характеристик первинної упаковки……………….... | 8 |
| 2.2 Формування вантажної одиниці.…................……………………. | 10 |
| 2.3 Маркування вантажної одиниці.............………………………….. | 13 |
| 3 ПОБУДОВА ТРАНСПОРТНОЇ СХЕМИ І РОЗРАХУНОК НАЙКОРОТШИХ ВІДСТАНЕЙ ............................................................……….…. | 15 |
| 3.1 Побудова транспортної схеми .…………………………………… | 15 |
| 3.2 Розрахунок найкоротших відстаней...........................................…. | 18 |
| 4 ВИЗНАЧЕННЯ МАРШРУТІВ РУХУ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ.. | 22 |
| 4.1 Визначення обсягів перевезень і розмірів відправки вантажів…. | 22 |
| 4.2 Призначення маятникових і комбінованих маршрутів................. | 30 |
| 4.3 Призначення розвізних маршрутів.................................................. | 36 |
| 5 РОЗРАХУНОК ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТРАНСПОРТУ. | 43 |
| 5.1 Визначення техніко-експлуатаційних показників......................… | 43 |
| 5.2 Вибір марки транспортного засобу.................................................. | 49 |
| 6 ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ І ЗАХИСТУ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ. | 54 |
| СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ..……………………………………………….… | 55 |
| ДОДАТОК А…........………………………………………………………. | 57 |
| ДОДАТОК Б.......………………………………………………………….. | 60 |
| ДОДАТОК В.......………………………………………………………….. | 61 |
| ДОДАТОК Д.......………………………………………………………….. | 66 |
| ДОДАТОК Е.......………………………………………………………….. | 67 |
| ДОДАТОК Ж.......…………………………………………………………. | 68 |
| ДОДАТОК З.......…………………………………………………………. | 70 |
| ДОДАТОК К.......…………………………………………………………. | 72 |
| ДОДАТОК Л.......…………………………………………………………. | 73 |

ВСТУП

Збільшення вантажопотоків, кількісний і якісний розвиток матеріальної бази транспорту потребують підвищення рівня знань спеціалістів, які пов’язані з транспортним процесом, в області організації вантажних перевезень [1].

Мета даного курсового проекту - закріпити і розширити знання студентів з дисципліни «Вантажні перевезення» шляхом вирішення завдання визначення раціонального варіанта транспортування вантажів.

Робота вантажного транспорту може значно впливати на ефективність функціонування суб’єктів ринку. Тому зниження витрат на транспортування є одним з механізмів, що дозволяють підвищувати конкурентоспроможність товарів, які реалізуються.

У ході виконання курсового проекту студент повинен визначити параметри вантажів, що плануються для перевезення, побудувати транспортну схему району перевезень, розробити маршрути руху транспортних засобів, обрати марку транспортного засобу.

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Необхідно визначити технологічні схеми роботи двох марок транспортних засобів при перевезенні вантажів з виробничого підприємства до споживачів, а також зі складів до виробничого підприємства. Замовником транспорту є виробниче підприємство.

На основі аналізу роботи двох марок транспортних засобів обрати найбільш ефективну за мінімальними витратами для виробничого підприємства.

В якості вихідної інформації надані: характеристика товарів, дані про учасників технологічного процесу, карта району перевезень, значення окремих показників технологічного процесу (приклад, додаток А).

Перелік розділів, терміни виконання і обсяг робіт наведені в табл.1.1.

Таблиця 1.1 - Характеристика курсового проекту

| Найменування розділу | Показники виконання проекту |
| --- | --- |
|  | кількість сторінок | термін виконання (тиждень семестру) | відсоток виконання |
| Вступ | 1-2 | 2 | 1 |
| 1. Підготовка вантажів до транспортування | 7-10 | 4 | 11 |
| 2. Побудова транспортної схеми і розрахунок найкоротших відстаней | 7-10 | 6 | 11 |
| 3. Визначення маршрутів руху транспортних засобів | 20-25 | 8 | 29 |
| 4. Розрахунок ефективності використання транспорту | 10-15 | 10 | 16 |
| Висновки | 1 | 12 | 1 |
| Список літератури | 1 | 13 | 1 |
| Додатки | 10 - 15 | 14 | 16 |
| Графічний матеріал, формат А4 | 10 | 15 | 13 |
| Доповідь (укр. + англ.) | 2 | 16 | 1 |

#### 2 ПІДГОТОВКА ВАНТАЖІВ ДО ТРАНСПОРТУВАННЯ

2.1 Визначення характеристик первинної упаковки

До основних характеристик первинної упаковки відносяться: маса брутто, маса нетто, габаритні розміри.

Масу брутто первинної упаковки (ящика) визначити за формулою

,                                        (2.1)

де  - відповідно маса брутто і нетто первинної упаковки (ящика), кг;

- маса порожньої упаковки (ящика), кг (визначається за вхідними даними), кг.

Масу нетто первинної упаковки (ящика) визначити за формулою

,                                             (2.2)

де  - об’ємна маса, т/м3 (визначається за вхідними даними);

- внутрішній об’єм первинної упаковки (ящика), м3. Визначають за формулою

,                                                 (2.3)

де  - відповідно довжина, ширина, висота первинної упаковки (ящика) (внутрішні розміри), м. Визначають за вхідними даними.

Зовнішні розміри упаковки (ящика) визначають на основі внутрішніх розмірів. Товщину стінок ящика прийняти – 5мм. Для одного з вантажів необхідно навести схему упаковки (ящика). Далі розглянемо приклад розрахунків для вхідних даних, що наведені в табл. 2.1.

Таблиця 2.1 – Дані про вантажі й первинну упаковку

| Умовне позначення | Найменування вантажу | Об’ємна маса, т/м3 | Розміри ящика (довжина – ширина - висота), мм | Власна вага ящика, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| вантаж 1 | Парасольки | 0,51 | 410 | 325 | 440 | 1,75 |
| вантаж 2 | Конструктори | 0,41 | 410 | 260 | 205 | 0,78 |
| вантаж 3 | Пластилін | 0,45 | 413 | 317 | 190 | 1,1 |

Для вантажу 1 (парасольки):

Аналогічно розраховуют показники для інших вантажів. Результати розрахунків наведені в табл. 2.2. Схема ящика для вантажу 1 (парасольки) наведена на рис.2.1.

Рис.2.1 – Схема ящика для вантажу 1 (парасольки)

Таблиця 2.2 – Характеристика первинної упаковки

| Найменування вантажу | Маса брутто, кг | Розміри, мм (зовнішні) |
| --- | --- | --- |
|  |  | довжина | ширина | висота |
| Парасольки | 31,65 | 420 | 335 | 450 |
| Конструктори | 9,74 | 420 | 270 | 215 |
| Пластилін | 12,29 | 423 | 327 | 200 |

2.2 Формування вантажної одиниці

Розмістити первинну упаковку (ящики) на піддонах. Характеристика піддону: довжина – 1200мм, ширина – 800мм, висота – 150мм, власна вага – 26кг, вантажопідйомність – 1000кг.

При розміщенні ящиків на піддонах необхідно враховувати наступне:

- ящики не повинні виступати за межі піддону більше ніж на 20мм з кожного боку;

- висота сформованого пакета не повинна перебільшувати 1350мм.

Масу брутто сформованої вантажної одиниці (пакета) визначити за формулою

,                                        (2.4)

де  - відповідно маса брутто і нетто вантажної одиниці (пакета), кг;

- маса піддону, кг ().

Масу нетто вантажної одиниці (пакета) визначити за формулою

,                                          (2.5)

де  - кількість ящиків, що розміщуються на піддоні.

Для кожного з вантажів треба навести схеми розташування ящиків на піддонах. На рис. 2.2 показано приклад для вантажу 1 (парасольки).

Рис.2.2 – Схема розташування ящиків з вантажем 1 (парасольки) на піддоні

Для вантажу 1 (парасольки):

Аналогічно розраховують дані по інших вантажах. Результати зводять до табл. 2.3.

Рис. 2.3 – Схема розташування ящиків з вантажем 2

(конструктори) на піддоні

Рис.2.4 – Схема розташування ящиків з вантажем 3 (пластилін) на піддоні

Таблиця 2.3 – Характеристика вантажних одиниць (пакетів)

| Найменування вантажу | Кількість ящиків, од. | Маса брутто, кг | Розміри, мм (зовнішні) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | в одному ярусі | всього на піддоні |  | довжина | ширина | висота |
| Парасольки | 6 | 12 | 405,8 | 1200 | 840 | 1050 |
| Конструктори | 8 | 40 | 389,6 | 1200 | 840 | 1225 |
| Пластилін | 5 | 30 | 368,7 | 1200 | 800 | 1350 |

2.3 Маркування вантажної одиниці

Для транспортування пакетів проводять закріплення окремих вантажних місць (ящиків) з використанням термоусадкової плівки. На пакети також наносять транспортне маркування.

У курсовому проекті необхідно навести розташування транспортного маркування: маніпуляційні знаки, основні, додаткові й інформаційні підписи (рис.2.5). Схему розташування транспортного маркування наводять для одного з трьох видів вантажу (наприклад, на рис.2.6).

Рис.2.5 – Розміщення транспортного маркування

на вантажній одиниці (пакеті)

Рис.2.6 – Розміщення транспортного маркування для вантажу 1 (парасольки)

3. ПОБУДОВА ТРАНСПОРТНОЇ СХЕМИ І РОЗРАХУНОК НАЙКОРОТШИХ ВІДСТАНЕЙ

3.1 Побудова транспортної схеми

На основі карти і координат розташування учасників транспортного процесу (підприємство, роздрібні магазини, супермаркети, оптові склади, залізнична станція) необхідно побудувати транспорту схему. Побудову її виконують в наступній послідовності:

1. Зробити копію карти, що задана за варіантом.

2. Нанести координатну сітку на карту (наприклад, на рис. 3.1).

3. На карті проставити місця розташування учасників транспортного процесу. Перша цифра координати відповідає розташуванню учасника по осі Х, друга – по осі У. (приклад наведений на рис.3.1, дані про координати учасників наведені в табл. 3.1).

Місце розташування учасника транспортного процесу проставляють в певному квадраті на одній з доріг. При наявності перехресть у певному квадраті доцільно місце розташування учасника ставити на перехресті. У випадку, якщо у певному квадраті відсутні дороги, то місце розташування учасника проставляють в центрі квадрата і від нього встановлюють зв’язок з однією з найближчих доріг на карті (наприклад, учасники М1, М3 – рис.3.1, 3.2). При співпаданні координат декількох учасників слід розміщувати цих учасників якомога далі один від одного в квадраті.

4. Встановити зв’язки між суміжними учасниками. Запропоновані зв’язки повинні забезпечувати проїзд від кожного учасника транспортного процесу до кожного по найкоротшій відстані. Зв’язки встановлюють візуально, без використання спеціальних засобів виміру відстаней. При можливості проїзду по декількох рівнозначних шляхах можна обирати один.

Таблиця 3.1 – Координати учасників транспортного процесу (М - магазин, СМ – супермакет, СТ – залізнична станція, СК – склад, ТП – транспортне підприємство, ПП – виробниче підприємство)

| Умовне позначення учасника | Координати розташування | Умовне позначення учасника | Координати розташування | Умовне позначення учасника | Координати розташування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| М1 | 38 | М8 | 41 | СК1 | 81 |
| М2 | 11 | М9 | 86 | СК2 | 39 |
| М3 | 59 | М10 | 15 | СК3 | 64 |
| М4 | 89 | СМ1 | 56 | ТП1 | 8 |
| М5 | 88 | СМ2 | 40 | ТП2 | 99 |
| М6 | 95 | СМ3 | 63 | ПП | 21 |
| М7 | 2 | СТ | 28 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |

Рис 3.1 – Розміщення учасників транспортного процесу на карті

На перетині декількох зв’язків встановлюють спеціальні позначення  перехресть (на рис.3.2 перехрестя позначені трикутником і підписані літерою П1....П16). У курсовому проекті необхідно навести карту з нанесеною на ній координатною сіткою, розташуванням учасників технологічного процесу, перехрестя, показати зв’язки. Зв’язки наносять на карту від руки або з використанням лінійки чи з використанням обчислювальної техніки.

Рис 3.2– Схема зв’язків між учасниками транспортного процесу

5. На основі введеної нумерації і схеми зв’язків побудувати транспортну схему (наприклад, на рис. 3.3). Суміжні пункти транспортної схеми з’єднують прямими відрізками.

6. На транспортну схему (рис.3.3) нанести значення довжин кожної ланки. Відстань ланки можна визначити за допомогою лінійки або курвіметра. Відстань ланки визначають на основі фактичних зв’язків (за рис.3.2).

Рис 3.3– Транспортна схема району перевезень

3.2 Розрахунок найкоротших відстаней

Визначення найкоротших відстаней проводять в наступній послідовності:

1. Ввести наскрізну нумерацію всіх учасників транспортного процесу і перехресть. Наприклад, М1 – 1, М2 – 2, М3 – 3, М4 – 4, М5 – 5, М6 – 6, М7 – 7, М8 – 8, М9 – 9, М10 – 10, СМ1 – 11, СМ2 – 12, СМ3 – 13, СТ – 14, СК1 – 15, СК2 – 16, СК3 – 17, ТП1 – 18, ПП – 19, П1 – 20, П2 – 21, П3 – 22, П4 – 23, П5 – 24, П6 – 25, П7 – 26, П8 – 27, П9 – 28, П10 – 29, П11 – 30, П12 – 31, П13 – 32, П14 – 33, П15 – 34, П16 – 35, ТП2 – 36.

2. Скласти таблицю з інформацією про ланки транспортної мережі (приклад, табл. 3.2).

3. Використовуючи один з методів знаходження найкоротших відстаней (з курсу „Дослідження операцій у транспортних системах”) або програми розрахунку найкоротших відстаней, що є на кафедрі транспортних систем і логістики, встановити найкоротші відстані між учасниками транспортного процесу. Дані подати у вигляді таблиці (приклад, табл. 3.3). При використанні програм навести результати їх роботи у додатку до курсового проекту (приклад, додатки Б, В.).

Таблиця 3.2 – Характеристика ланок транспортної мережі

| Ланка | Умовне позначення | Довжина, км | Ланка | Умовне позначення | Довжина, км | Ланка | Умовне позначення | Довжина, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| М7-П4 | 7-23 | 1,0 | П3-П6 | 22-25 | 1,0 | П8-М6 | 27-6 | 2,2 |
| М2-П4 | 2-23 | 0,5 | П5-П6 | 24-25 | 3,5 | П10-М6 | 29-6 | 0,8 |
| М2-П1 | 2-20 | 2,5 | П5-П9 | 24-28 | 3,2 | М9-П10 | 9-29 | 0,5 |
| П4-П5 | 23-24 | 0,5 | П9-П11 | 28-30 | 2,5 | СК3-П10 | 17-29 | 3,2 |
| П1-ПП | 20-19 | 1,0 | П6-П11 | 25-30 | 2,5 | СК3-СМ3 | 17-13 | 1,5 |
| ПП-П5 | 19-24 | 1,4 | П6-П7 | 25-26 | 1,5 | П7-СМ1 | 26-11 | 3,0 |
| П1-М8 | 20-8 | 2,5 | П2-П7 | 21-26 | 2,7 | П11-СМ1 | 30-11 | 2,0 |
| М8-СМ2 | 8-12 | 0,8 | П2-СК1 | 21-15 | 3,0 | П9-П12 | 28-31 | 2,9 |
| ПП-П3 | 19-22 | 2,7 | СК1-П8 | 15-27 | 3,0 | М10-П12 | 10-31 | 1,0 |
| П3-М8 | 22-8 | 0,8 | П8-СМ3 | 27-13 | 2,9 | П12-П16 | 31-35 | 2,8 |
| М8-П2 | 8-21 | 1,7 | СМ3-П7 | 13-26 | 0,7 | П12-П13 | 31-32 | 2,2 |
| ТП1-П16 | 18-35 | 0,8 | П16-СТ | 35-14 | 0,8 | СТ-СК2 | 14-16 | 1,9 |
| П12-П13 | 31-32 | 2,2 | М1-П13 | 1-32 | 1,5 | П13-П14 | 32-33 | 1,3 |
| П14-СМ1 | 33-11 | 1,7 | П14-СК2 | 33-16 | 3,2 | П14-П15 | 33-34 | 1,2 |
| П15-М3 | 34-3 | 1,5 | П15-М5 | 34-5 | 2,8 | М5-М4 | 5-4 | 1,1 |
| М4-ТП2 | 4-36 | 1,1 | - | - | - | - | - | - |

Таблиця 3.3 – Найкоротші відстані між учасниками транспортного процесу

| Учасник (числове позначення) | Учасник (числове позначення) |
| --- | --- |
|  | М1 | М2 | М3 | М4 | М5 | М6 | М7 | М8 | М9 | М10 | СМ1 | СМ2 | СМ3 | СТ | СК1 | СК2 | СК3 | ТП1 | ТП2 | ПП |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 36 | 19 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| М1 | 1 | - | 10,8 | 5,5 | 7,9 | 6,8 | 13,3 | 11,3 | 10,8 | 13,4 | 4,7 | 4,5 | 11,6 | 8,2 | 7,3 | 13,2 | 6,0 | 9,7 | 7,3 | 9,0 | 11,2 |
| М2 | 2 | 10,8 | - | 13,1 | 15,5 | 14,4 | 11,8 | 1,5 | 5,0 | 11,9 | 8,1 | 8,7 | 5,8 | 6,7 | 10,7 | 9,7 | 12,6 | 8,2 | 10,7 | 16,6 | 2,4 |
| М3 | 3 | 5,5 | 13,1 | - | 5,4 | 4,3 | 13,2 | 13,6 | 10,7 | 13,3 | 7,2 | 4,4 | 11,5 | 8,1 | 7,8 | 13,1 | 5,9 | 9,6 | 9,4 | 6,5 | 12,6 |
| М4 | 4 | 7,9 | 15,5 | 5,4 | - | 1,1 | 15,6 | 16,0 | 13,1 | 15,7 | 9,6 | 6,8 | 13,9 | 10,5 | 10,2 | 15,5 | 8,3 | 12,0 | 11,8 | 1,1 | 10,5 |
| М5 | 5 | 6,8 | 14,4 | 4,3 | 1,1 | - | 14,5 | 14,9 | 12,0 | 14,6 | 8,5 | 5,7 | 12,8 | 9,4 | 9,1 | 14,4 | 7,2 | 10,9 | 10,7 | 2,2 | 13,9 |
| М6 | 6 | 13,3 | 11,8 | 13,2 | 15,6 | 14,5 | - | 12,3 | 9,1 | 1,3 | 15,0 | 8,8 | 9,9 | 5,1 | 15,6 | 5,2 | 13,7 | 4,0 | 17,2 | 16,7 | 11,0 |
| М7 | 7 | 11,3 | 1,5 | 13,6 | 16,0 | 14,9 | 12,3 | - | 6,4 | 12,4 | 8,6 | 9,2 | 7,2 | 7,2 | 11,2 | 11,1 | 13,1 | 8,7 | 11,2 | 17,1 | 2,9 |
| М8 | 8 | 10,8 | 5,0 | 10,7 | 13,1 | 12,0 | 9,1 | 6,4 | - | 9,2 | 10,7 | 6,3 | 0,8 | 4,0 | 13,1 | 4,7 | 11,2 | 5,5 | 13,3 | 14,2 | 3,5 |
| М9 | 9 | 13,4 | 11,9 | 13,3 | 15,7 | 14,6 | 1,3 | 12,4 | 9,2 | - | 15,1 | 8,9 | 10,0 | 5,2 | 15,7 | 6,5 | 13,8 | 3,7 | 17,3 | 16,8 | 11,1 |
| М10 | 10 | 4,7 | 8,1 | 7,2 | 9,6 | 8,5 | 15,0 | 8,6 | 10,7 | 15,1 | - | 6,2 | 11,5 | 9,9 | 4,6 | 14,9 | 6,5 | 11,4 | 4,6 | 10,7 | 8,5 |
| СМ1 | 11 | 4,5 | 8,7 | 4,4 | 6,8 | 5,7 | 8,8 | 9,2 | 6,3 | 8,9 | 6,2 | - | 7,1 | 3,7 | 6,8 | 8,7 | 4,9 | 5,2 | 8,4 | 7,9 | 8,2 |
| СМ2 | 12 | 11,6 | 5,,8 | 11,5 | 13,9 | 12,8 | 9,9 | 7,2 | 0,8 | 10,0 | 11,5 | 7,1 | - | 4,8 | 13,9 | 5,5 | 12,0 | 6,3 | 14,1 | 15,0 | 4,3 |
| СМ3 | 13 | 8,2 | 6,7 | 8,1 | 10,5 | 9,4 | 5,1 | 7,2 | 4,0 | 5,2 | 9,9 | 3,7 | 4,8 | - | 10,5 | 5,9 | 8,6 | 1,5 | 12,1 | 11,6 | 5,9 |
| СТ | 14 | 7,3 | 10,7 | 7,8 | 10,2 | 9,1 | 15,6 | 11,2 | 13,1 | 15,7 | 4,6 | 6,8 | 13,9 | 10,5 | - | 15,5 | 1,9 | 12,0 | 1,6 | 11,3 | 11,1 |
| СК1 | 15 | 13,2 | 9,7 | 13,1 | 15,5 | 14,4 | 5,2 | 11,1 | 4,7 | 6,5 | 14,9 | 8,7 | 5,5 | 5,9 | 15,5 | - | 13,6 | 7,4 | 17,1 | 16,6 | 8,2 |
| СК2 | 16 | 6,0 | 12,6 | 5,9 | 8,3 | 7,2 | 13,7 | 13,1 | 11,2 | 13,8 | 6,5 | 4,9 | 12,0 | 8,6 | 1,9 | 13,6 | - | 10,1 | 3,5 | 9,4 | 13,0 |
| СК3 | 17 | 9,7 | 8,2 | 9,6 | 12,0 | 10,9 | 4,0 | 8,7 | 5,5 | 3,7 | 11,4 | 5,2 | 6,3 | 1,5 | 12,0 | 7,4 | 10,1 | - | 13,6 | 13,1 | 7,4 |
| ТП1 | 18 | 7,3 | 10,7 | 9,4 | 11,8 | 10,7 | 17,2 | 11,2 | 13,3 | 17,3 | 4,6 | 8,4 | 14,1 | 12,1 | 1,6 | 17,1 | 3,5 | 13,6 | - | 12,9 | 11,1 |
| ТП2 | 36 | 9,0 | 16,6 | 6,5 | 1,1 | 2,2 | 16,7 | 17,1 | 14,2 | 16,8 | 10,7 | 7,9 | 15,0 | 11,6 | 11,3 | 16,6 | 9,4 | 13,1 | 12,9 | - | 16,1 |
| ПП | 19 | 11,2 | 2,4 | 12,6 | 15,0 | 13,9 | 11,0 | 2,9 | 3,5 | 11,1 | 8,5 | 8,2 | 4,6 | 5,9 | 11,1 | 8,2 | 13,0 | 7,4 | 11,1 | 16,1 | - |

#### 4. ВИЗНАЧЕННЯ МАРШРУТІВ РУХУ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

У цьому розділі необхідно визначити маршрути транспортних засобів, що дозволять задовольнити потребу в перевезенні вантажів від виробничого підприємства до споживачів з найменшими витратами.

4.1 Визначення обсягів перевезень і розмірів відправки вантажів

Обсяги перевезень розділяють на великопартійні (обсяги перевезень, що перебільшують місткість чи вантажопідйомність транспортного засобу) і дрібнопартійні (обсяги перевезень, що менше місткості чи вантажопідйомності транспортного засобу).

У межах курсового проекту великопартійні перевезення планують між наступними учасниками: виробниче підприємство (ПП), супермакети (СМ1, СМ2, СМ3), залізнична станція (СТ), склади (СК1, СК2, СК3). Дрібнопартійні перевезення планують між виробничим підприємством (ПП) і магазинами (М1...М10).

Приклад з даними про обсяги велико- і дрібнопартійних перевезень наведені в табл. 4.1, 4.2.

Прийняти масу брутто пакетів, що плануються до перевезення зі складів до виробничого підприємства (сировина) такими ж, що і готової продукції (наприклад, маса брутто пакету вантажу1 (парасольки) – 405,8кг (див. розділ 2), тоді відповідно маса брутто пакету сировини для вантажу 1 – 405,8кг).

Обсяг великопартійних перевезень вантажів визначають за формулою

,                                     (4.1)

де  - кількість пакетів вантажу.

Для вантажу 1 (парасольки) при перевезенні до пункту СМ1

Аналогічно розраховують обсяги перевезень для інших вантажів (готової продукції і сировини). Результати розрахунку зводять до таблиці (приклад, табл. 4.1).

Таблиця 4.1 – Дані про обсяги перевезень (великопартійні перевезення)

| Пункт відправлення | Пункт призначення | Характеристика вантажопотоку (готова продукція) | Пункт відправлення | Пункт призначення | Характеристика вантажопотоку (сировина) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | вантаж | Обсяг перевезень |  |  | вантаж | Обсяг перевезень |
|  |  |  | пакетів | тонн |  |  |  | пакетів | тонн |
| ПП | СМ1 | Парасольки | 7 | 2,3975 | СК1 | ПП | Парасольки | 30 | 10,275 |
|  |  | Конструктори | 48 | 18,7008 |  |  | Конструктори | 10 | 3,896 |
|  |  | Пластилін | 45 | 16,5915 |  |  | Пластилін | 35 | 12,9045 |
|  | СМ2 | Парасольки | 46 | 15,755 | СК2 |  | Парасольки | 6 | 2,055 |
|  |  | Конструктори | 5 | 1,948 |  |  | Конструктори | 21 | 8,1816 |
|  |  | Пластилін | 32 | 11,7984 |  |  | Пластилін | 28 | 10,3236 |
|  | СМ3 | Парасольки | 21 | 7,1925 | СК3 |  | Парасольки | 34 | 11,645 |
|  |  | Конструктори | 37 | 14,4152 |  |  | Конструктори | 22 | 8,5712 |
|  |  | Пластилін | 15 | 5,5305 |  |  | Пластилін | 48 | 11,6976 |
|  | СТ | Парасольки | 41 | 14,0425 | Всього | 234 | 79,5495 |
|  |  | Конструктори | 30 | 11,688 |  |
|  |  | Пластилін | 37 | 13,6419 |  |
|  | Всього | 364 | 133,7018 |  |

Таблиця 4.2 – Дані про обсяги перевезень (дрібнопартійні перевезення)

| Пункт призначення | Характеристика вантажопотоку |
| --- | --- |
|  | вантаж | Обсяг перевезень |
|  |  | ящиків | Дані про пакети вантажів | Всього |
|  |  |  | Пакет 1 | Пакет 2 | Пакет 3 |  |
|  |  |  | ящиків | висота | маса брутто | ящиків | висота | маса брутто | ящиків | висота | маса бр | пакетів | тонн |
| М1 | Парасольки | 17 | - | 1780 | 550,54 | 17 | 1750 | 681,85 | - | - | - | 2 | 1,232 |
|  | Конструктори | 18 | 16 |  |  | 2 |  |  | - |  |  |  |  |
|  | Пластилін | 38 | 30 |  |  | 8 |  |  | - |  |  |  |  |
| М2 | Парасольки | 7 | 7 | 1800 | 499,16 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,499 |
|  | Конструктори | 17 | 17 |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |
|  | Пластилін | 7 | 7 |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |
| М3 | Парасольки | 6 | 6 | 1800 | 584,6 | - | 1225 | 386,38 | - | - | - | 2 | 0,971 |
|  | Конструктори | 37 | - |  |  | 37 |  |  | - |  |  |  |  |
|  | Пластилін | 30 | 30 |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |
| М4 | Парасольки | 11 | 6 | 1800 | 584,6 | 5 | 1445 | 411,95 | - | - | - | 2 | 0,997 |
|  | Конструктори | 21 | - |  |  | 21 |  |  | - |  |  |  |  |
|  | Пластилін | 34 | 30 |  |  | 4 |  |  | - |  |  |  |  |
| М5 | Парасольки | 13 | 6 | 1800 | 584,6 | 7 | 1590 | 552,96 | - | - | - | 2 | 1,138 |
|  | Конструктори | 20 | - |  |  | 20 |  |  | - |  |  |  |  |
|  | Пластилін | 39 | 30 |  |  | 9 |  |  | - |  |  |  |  |
| М6 | Парасольки | 6 | 6 | 1030 | 380,74 | - | 1150 | 284,09 | - | - | - | 2 | 0,665 |
|  | Конструктори | 16 | 16 |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |
|  | Пластилін | 21 | - |  |  | 21 |  |  | - |  |  |  |  |
| М7 | Парасольки | 15 | 12 | 1695 | 639,56 | 3 | 1630 | 463,69 | - | - | - | 2 | 1,103 |
|  | Конструктори | 39 | 24 |  |  | 15 |  |  | - |  |  |  |  |
|  | Пластилін | 16 | - |  |  | 16 |  |  | - |  |  |  |  |
| М8 | Парасольки | 17 | 12 | 1695 | 639,56 | - | 1350 | 406,99 | 5 | 815 | 271,91 | 3 | 1,318 |
|  | Конструктори | 33 | 24 |  |  | - |  |  | 9 |  |  |  |  |
|  | Пластилін | 31 | - |  |  | 31 |  |  | - |  |  |  |  |
| М9 | Парасольки | 24 | 18 | 1715 | 673,62 | 6 | 1660 | 589,03 | - | 750 | 173,48 | 3 | 1,436 |
|  | Конструктори | 40 | 8 |  |  | 32 |  |  | - |  |  |  |  |
|  | Пластилін | 17 | - |  |  | 5 |  |  | 12 |  |  |  |  |
| М10 | Парасольки | 18 | 18 | 1715 | 673,62 | - | 1765 | 477,72 | - | - | - | 3 | 1,151 |
|  | Конструктори | 14 | 8 |  |  | 6 |  |  | - |  |  |  |  |
|  | Пластилін | 32 | - |  |  | 32 |  |  | - |  |  |  |  |

При визначенні обсягів дрібнопартійних перевезень треба враховувати, що попит на продукцію виражається в ящиках, а не в пакетах, як для великопартійних перевезень. Слід також враховувати, що характеристики пакетів вантажу для цього виду перевезень можуть відрізнятися (зокрема, висота пакету може бути більшою за 1350мм). Тому треба переглянути характеристики пакетів, що були описані в розділі 2.

Складання нових схем розташування вантажів для дрібнопартійних перевезень слід проводити з урахуванням таких обмежень:

- висота пакету вантажу має бути меншою висоти кузова транспортного засобу на 300 мм;

- дозволяється розміщувати різні види вантажу на одному піддоні, але треба старатися, щоб кожний ряд складався з ящиків одного вантажу;

- на піддоні необхідно розміщувати ящики, призначені тільки для одного роздрібного споживача.

Розглянемо приклад формування пакетів вантажу для роздрібного споживача М1. Дані про характеристики транспортних засобів наведені в табл. 4.3. Згідно з цими даними максимальна висота пакету не повинна перевищувати: для транспортного засобу 1 – 2015мм, для транспортного засобу 2 – 1815мм. Приймаємо найменшу висоту з цих двох значень, тобто 1815мм. На рис. 4.1 наведено вигляд першого пакета.

Таблиця 4.3 - Характеристика транспортних засобів

| Транспортний засіб 1 | Транспортний засіб 2 |
| --- | --- |
| Розміри платформи (довжина, ширина, висота), мм | вантажопідйомність, кг | вартість роботи, грн./год. | Розміри платформи (довжина, ширина, висота), мм | вантажопідйомність, кг | вартість роботи, грн./год. |
| 4586 | 2358 | 2315 | 2300 | 27 | 4825 | 2422 | 2115 | 5700 | 33 |

Масу брутто вантажної одиниці (пакета) визначити за формулою

,                                       (4.2)

де  - маса брутто ящика -го вантажу, кг;

- кількість ящиків -го вантажу, що розміщуються на піддоні.

Для першого пакета роздрібного споживача М1:

Аналогічно проводять розрахунки для інших пакетів і для всіх інших роздрібних споживачів. Результати заносять до таблиці (приклад, табл. 4.2). У курсовому проекті необхідно навести схему розташування вантажів на піддоні для одного пакету одного з роздрібних споживачів (приклад, рис.4.1).

Далі необхідно визначити обсяги відправлення для великопартійних вантажів. Обсяг відправлення встановлюють залежно від вантажопідйомності, місткості транспортних засобів і способу розташування вантажів. У межах курсового проекту розташовувати транспортні пакети слід таким чином, щоб пакети розміщувалися упродовж транспортного засобу в два ряди (приклад, рис.4.2 – 4.4).

Обсяг відправлення визначити на основі запропонованих схем розташування вантажу за формулою

,                                     (4.3)

де  - кількість пакетів вантажу, що розміщується на транспортному засобі.

Рис.4.1 – Схема розміщення ящиків у пакеті 1 для роздрібного споживача М1

Рис.4.2 – Схема розміщення вантажу 1 (парасольки) на: а) транспортних засобах марки 1, б) транспортних засобах марки 2

Рис.4.3 – Схема розміщення вантажу 2 (конструктори) на: а) транспортних засобах марки 1, б) транспортних засобах марки 2

Рис.4.4 – Схема розміщення вантажу 3 (пластилін) на: а) транспортних засобах марки 1, б) транспортних засобах марки 2

Для транспортного засобу марки 1 і вантажу 1 (парасольки):

Аналогічно розраховують обсяги відправлень для іншої марки транспортного засобу та інших видів вантажу. Результати розрахунків зводять до таблиці (приклад, табл. 4.4)

Таблиця 4.4 – Характеристика партій відправлень вантажів

| Вантаж | Марка транспортного засобу | Кількість пакетів, що розміщуються на транспортному засобі, од. | Маса пакету, кг | Обсяг відправлення, т |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Парасольки | Марка 1 | 5 | 405,8 | 2,029 |
|  | Марка 2 | 10 |  | 4,058 |
| Конструктори | Марка 1 | 5 | 389,6 | 1,948 |
|  | Марка 2 | 10 |  | 3,896 |
| Пластилін | Марка 1 | 6 | 368,7 | 2,212 |
|  | Марка 2 | 12 |  | 4,424 |

На основі даних табл. 4.1 і 4.4 розрахувати кількість відправлень транспортних засобів за наступною формулою:

.                                              (4.4)

Для вантажу 1 (парасольки) при перевезенні до пункту СМ1 транспортним засобом марки 1:

Аналогічно проводять розрахунки для інших вантажів та для іншої марки транспортного засобу. Результати зводять в таблиці – окремо для товарів і сировини (приклад, табл. 4.5, 4.6).

Таблиця 4.5 – Дані про кількість відправлень транспортних засобів з пункту ПП

| Вантаж | Пункт призначення | Всього |
| --- | --- | --- |
|  | СМ1 | СМ2 | СМ3 | СТ |  |
|  | марка 1 | марка 2 | марка 1 | марка 2 | марка 1 | марка 2 | марка 1 | марка 2 | марка 1 | марка 2 |
| Парасольки | 2 | 1 | 8 | 4 | 7 | 2 | 7 | 4 | 24 | 11 |
| Конструктори | 10 | 5 | 1 | 1 | 8 | 4 | 6 | 3 | 25 | 13 |
| Пластилін | 8 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 7 | 4 | 24 | 13 |
| Всього | 20 | 10 | 15 | 7 | 18 | 8 | 20 | 11 | 73 | 37 |

Таблиця 4.6 – Дані про кількість відправлень транспортних засобів з пунктів СК1, СК2, СК3

| Пункт відправлення | Марка транспортного засобу | При перевезенні вантажів | Всього |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | парасольки | конструктори | пластилін |  |
| СК1 | Марка 1 | 6 | 2 | 6 | 14 |
|  | Марка 2 | 3 | 1 | 3 | 7 |
| СК2 | Марка 1 | 2 | 5 | 5 | 12 |
|  | Марка 2 | 1 | 3 | 3 | 7 |
| СК3 | Марка 1 | 6 | 5 | 6 | 17 |
|  | Марка 2 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| Всього | Марка 1 | 14 | 12 | 17 | 43 |
|  | Марка 2 | 7 | 7 | 9 | 23 |

4.2 Призначення маятникових і комбінованих маршрутів

Маятникові й комбіновані маршрути призначаються для великопартійних перевезень. Для встановлення цих типів маршрутів доцільно скористатися програмою розв’язання транспортної задачі - mercs.exe (знаходитися в електронній бібліотеці кафедри транспортних систем і логістики). Можна також застосовувати один з методів вирішення транспортної задачі, що вивчався з курсу „Дослідження операцій в транспортних системах”.

Використання програми mercs.exe потребує підготовки даних за особливою формою – у вигляді таблиці (приклад табл. 4.7). У цій таблиці подана інформація:

- про відстані між пунктами, між якими плануються великопартійні перевезення;

- про кількість відправлень і повернень для кожного пункту.

Для заповнення табл. 4.7 використовують дані табл. 3.3, 4.5, 4.6.

Для вирішення транспортної задачі повернення порожніх транспортних засобів необхідно ввести фіктивний пункт відправлення – ФП. Відстані між пунктом ФП і пунктами ПП, СК1, СК2, СК3 прийнятими рівними 0. Значення загальної кількості відправлень з цього пункту визначається як різниця між сумою кількості повернень пунктів ПП, СК1, СК2, СК3 і сумою кількості відправлень пунктів СМ1, СМ2, СМ3, СТ. Так, для марки 1: сума повернень для ПП, СК1, СК2, СК3 - , сума відправлень пунктів СМ1, СМ2, СМ3, СТ - , кількості відправлень для пункту ФП - . Аналогічно розраховують значення для транспортного засобу марки 2.

Таблиця 4.7 – Дані про повернення порожніх транспортних засобів (матриця відстаней і загальної кількості відправлень і повернень)

| Пункт відправлення транспортних засобів | Відстані до пунктів прибуття транспортних засобів | Загальна кількість відправлень |
| --- | --- | --- |
|  | ПП | СК1 | СК2 | СК3 |  |
|  |  |  |  |  | для марки 1 | для марки 2 |
| СМ1 | 8,2 | 8,7 | 4,9 | 5,2 | 20 | 10 |
| СМ2 | 4,3 | 5,5 | 12,0 | 6,3 | 15 | 7 |
| СМ3 | 5,9 | 5,9 | 8,6 | 1,5 | 18 | 8 |
| СТ | 11,1 | 15,5 | 1,9 | 12,0 | 20 | 11 |
| ФП | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 13 |
| Загальна кількість повернень: |  |  |  |  |  |  |
| - для марки 1 | 73 | 14 | 12 | 17 | 116 | - |
| - для марки 2 | 26 | 7 | 7 | 9 | - | 49 |

Правила користування програмою mercs.exe наведені в інструкції до цієї програми, що знаходиться на кафедрі транспортних систем і логістики академії.

Результати обробки підготовлених даних програмою mercs.exe згідно з табл.4.7 наведені в додатках Д, Е.

Для призначення маятникових і комбінованих маршрутів можна використовувати наступні методи: метод таблиць зв’язку або сумісної матриці.

Розглянемо приклад складання вказаних маршрутів за допомогою методу таблиць зв’язків. За даними табл. 4.5, 4.7 і додатків Д, Е підготовляємо дві таблиці – ТЗ-1 і ТЗ-2 (рис.4.5, рис.4.6).

У табл. ТЗ-1 і ТЗ-2 не вказується фіктивний пункт, але на основі розподілу кількості відправлень фіктивного пункту необхідно визначити маршрути руху, що утворюються без застосування методу таблиць зв’язків. Для транспортного засобу марки 1 таким маршрутом є маятниковий маршрут – СК1ППППСК1 з кількістю обертів 14.

| ТЗ-1 |  | ТЗ-2 |
| --- | --- | --- |
| ППСМ1 | 20 |  | СМ1ПП | 20 |
| ППСМ2 | 15 |  | СМ2ПП | 15 |
| ППСМ3 | 18 |  | СМ3ПП | 1 |
| ППСТ | 20 |  | СМ3СК3 | 17 |
| Всього | 73 |  | СТПП | 8 |
|  |  |  | СТСК2 | 12 |
|  |  |  | Всього | 73 |

Рис. 4.5 – Дані для складання маршрутів (транспортний засіб марки 1)

| ТЗ-1 |  | ТЗ-2 |
| --- | --- | --- |
| ППСМ1 | 10 |  | СМ1ПП | 9 |
| ППСМ2 | 7 |  | СМ1СК3 | 1 |
| ППСМ3 | 8 |  | СМ2ПП | 7 |
| ППСТ | 11 |  | СМ3СК3 | 8 |
| Всього | 36 |  | СТПП | 4 |
|  |  |  | СТСК2 | 7 |
|  |  |  | Всього | 36 |

Рис. 4.6 – Дані для складання маршрутів (транспортний засіб марки 2)

На основі таблиць зв’язків ТЗ-1, ТЗ-2 (рис.4.5) складаємо 4 маятникові маршрути і 2 колові маршрути. Аналогічно визначаємо маршрути руху для транспортного засобу марки 2. Дані про маршрути наведені в табл. 4.8.

Таблиця 4.8 – Характеристика маятникових і комбінованих маршрутів

| Умовне позначення маршруту | Траєкторія руху по маршруту | Загальна кількість оборотів на маршруті | Довжина | Коефіцієнт використання пробігу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | маршруту з вантажем | маршруту |  |
|  |  | Марка 1 | Марка 2 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Маятникові маршрути |
| СК1ППППСК1 |  | 14 | 7 | 8,2 | 16,4 | 0,5 |

Продовження табл. 4.8

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ППСМ1СМ1ПП |  | 20 | 9 | 8,2 | 16,4 | 0,5 |
| ППСМ2СМ2ПП |  | 15 | 7 | 4,3 | 8,6 | 0,5 |
| ППСМ3СМ3ПП |  | 1 | нема | 5,9 | 11,8 | 0,5 |
| ППСТСТПП |  | 8 | 4 | 11,1 | 22,2 | 0,5 |

Продовження табл. 4.8

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комбіновані маршрути |
| ППСМ3СМ3СК3СК3ПП |  | 17 | 8 | 13,3 | 14,8 | 0,9 |
| ППСТСТСК2СК2ПП |  | 12 | 7 | 24,1 | 26 | 0,93 |
| ППСМ1СМ1СК3СК3ПП |  | нема | 1 | 15,6 | 20,8 | 0,75 |

Для кожного з маршрутів визначити коефіцієнт використання пробігу за наступною формулою:

,                                                   (4.5)

де  - довжина маршруту з вантажем, км;

- довжина маршруту, км.

При розрахунку коефіцієнта використання пробігу слід використовувати результати розрахунку найкоротших даних (розділ 3). Приклад для маршруту ППСМ3СМ3СК3СК3ПП:

.

Аналогічно розраховують значення для інших маршрутів. Результати розрахунку зводять до таблиці (приклад, табл. 4.8).

Комбіновані маршрутів, у яких значення , треба розформувати – скласти з них маятникові маршрути.

4.3 Призначення розвізних маршрутів

Розвізні маршрути призначаються для дрібнопартійних перевезень. Для визначення кількості маршрутів і порядку об’їзду пунктів завозу доцільно скористатися програмою razv.bas, що є в електронній бібліотеці кафедри транспортних систем і логістики академії. Правила користування програмою razv.bas наведені в інструкції до цієї програми.

Для використання програми razv.bas слід підготувати дані про обсяги перевезень до магазинів за особливою формою. Необхідно перевести обсяги перевезень і вантажопідйомність транспортних засобів, що визначені в тоннах до розмірності в (м2т) за формулами

(4.6)

,                                      (4.7)

де  - вантажопідйомність транспортного засобу з урахуванням площини кузова, м2т;

- обсяг перевезень до магазину з урахуванням площини пакетів, у яких перевозиться вантаж, м2т;

- номінальна вантажопідйомність транспортного засобу, т;

- обсяг перевезень до магазину, т;

- відповідно площина кузова транспортного засобу і площина пакетів з вантажем, що перевозяться до магазину, м2. Визначається за формулами

(4.8)

,                                                (4.9)

де  - відповідно кількість пакетів вантажу, що необхідно перевести до магазину, і максимальна кількість пакетів вантажу, яка може розміщуватися в транспортному засобі;

- площина одного пакету, м2. Приймаємо, що розміри в плані – 1240х840мм, тобто .

Розглянемо приклад розрахунку. Спочатку визначаємо максимальну кількість пакетів вантажу, яка може розміститися в транспортному засобі. Визначаємо на основі рис. 4.7. Згідно з цим рисунком . Відповідно:

для транспортного засобу марки 1:

,

для транспортного засобу марки 2:

,

.

Рис.4.7 – Схема розміщення пакетів вантажу при дрібнопартійних перевезеннях на: а) транспортних засобах марки 1, б) транспортних засобах марки 2

Обсяг перевезень до магазину з урахуванням площини пакетів, у яких перевозиться вантаж, для магазину 1:

,

при використанні транспортного засобу марки 1:

;

при використанні транспортного засобу марки 2:

.

Аналогічно проводять розрахунки по інших магазинах. Результати розрахунків заносять до таблиці (приклад, табл. 4.9). Результати обробки підготовлених даних програмою razv.bas згідно з табл.4.9 наведені в додатках Ж, З.

Таблиця 4.9 – Дані по обсягах завозу до магазинів (при використанні програмою razv.bas)

| Параметр | Транспортний засіб | Значення параметру по магазинах | Вантажопідйомність, м2т |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всього |  |
| , м2 | марка 1 (марка 2) | 2,084 | 1,042 | 2,084 | 2,084 | 2,084 | 2,084 | 2,084 | 3,126 | 3,126 | 3,126 | 22,924 | - |
| , м2т | марка 1 | 7,702 | 3,12 | 6,071 | 6,233 | 7,115 | 4,793 | 6,896 | 8,24 | 8,978 | 7,196 | 66,344 | 14,380 |
|  | марка 2 | 11,879 | 5,939 | 11,879 | 11,879 | 11,879 | 11,879 | 11,879 | 17,818 | 17,818 | 17,818 | 130,667 | 35,636 |

За даними додатків Ж, З необхідно визначити характеристики розвізних маршрутів за аналогією з маятниковими і комбінованими (приклад, табл. 4.10). Приклад розрахунку для розвізного маршруту 0-1-3-0 (ППМ1М3ПП):

.

Таблиця 4.10 – Характеристика розвізних маршрутів

| Умовне позначення маршруту | Траєкторія руху по маршруту | Застосування транспортного засобу | Довжина | Коефіцієнт використання пробігу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | маршруту з вантажем | маршруту |  |
|  |  | Марка 1 | Марка 2 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0-1-3-0 (ППМ1М3ПП) |  | + | - | 16,7 | 29,3 | 0,57 |
| 0-2-7-0 (ППМ2М7ПП) |  | + | - | 3,4 | 6,3 | 0,54 |
| 0-4-5-0 (ППМ4М5ПП) |  | + | - | 16,1 | 30 | 0,54 |

Продовження табл. 4.10

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-6-9-0 (ППМ6М9ПП) |  | + | + | 12,3 | 23,4 | 0,53 |
| 0-8-0 (ППМ8ПП) |  | + | - | 3,5 | 7 | 0,5 |
| 0-10-0 (ППМ10ПП) |  | + | - | 8,5 | 17 | 0,5 |
| 0-1-10-0 (ППМ1М10ПП) |  | - | + | 15,9 | 24,4 | 0,65 |

Продовження табл. 4.10

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-3-5-4-0 (ППМ3М5М4ПП) |  | - | + | 18 | 33 | 0,55 |
| 0-7-2-8-0 (ППМ7М2М8ПП) |  | - | + | 7,9 | 11,4 | 0,69 |

5. РОЗРАХУНОК ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТРАНСПОРТУ

5.1 Визначення техніко-експлуатаційних показників

Для аналізу роботи транспортних засобів на маршрутах слід визначити наступні техніко-експлуатаційні показники: коефіцієнт використання вантажопідйомності, час навантаження-розвантаження, час обороту, час на нульовий пробіг, кількість оборотів на маршруті.

Коефіцієнт використання вантажопідйомності визначають за наступною формулою:

,                                                   (5.1)

де  - номінальна вантажопідйомність транспортного засобу, т;

- фактичне завантаження транспортного засобу на маршруті, т. Визначити за наступними формулами:

для маятникових і комбінованих маршрутів:

,                                                  (5.2)

для розвізних маршрутів:

,                                                  (5.3)

де  - кількість видів вантажу, що перевозиться на маршруті;

- обсяг відправлення для -го виду вантажу, т (див. розділ 4);

- кількість роздрібних споживачів (магазинів) у розвізному маршруті;

- обсяг завезення до -го роздрібного споживача (магазина), т (див. розділ 4).

Розглянемо приклад для маятникового маршруту  СК1ППППСК1, комбінованого маршруту  ППСМ3СМ3СК3СК3ПП, розвізного маршруту - ППМ1М3ПП (для транспортного засобу марки 1).

Для маршруту СК1ППППСК1

для маршруту ППСМ3СМ3СК3СК3ПП

,

для маршруту ППМ1М3ПП

.

Аналогічно проводять розрахунки для інших маршрутів і для іншої марки транспортного засобу. Результати розрахунку зводять до таблиці (приклад, табл. 5.1).

Таблиця 5.1 – Дані розрахунку техніко-експлуатаційних показників

| Маршрути | Транспортний засіб марки 1 | Транспортний засіб марки 2 |
| --- | --- | --- |
| Номер | Умовне позначення |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Маятникові маршрути |
| 1 | СК1ППППСК1 | 0,9 | 0,46 | 1,32 | 14 | 0,72 | 0,76 | 1,62 | 7 |
| 2 | ППСМ1СМ1ПП | 0,9 | 0,46 | 1,32 | 20 | 0,72 | 0,76 | 1,62 | 9 |
| 3 | ППСМ2СМ2ПП | 0,9 | 0,46 | 0,91 | 15 | 0,72 | 0,76 | 1,21 | 7 |
| 4 | ППСМ3СМ3ПП | 0,9 | 0,46 | 1,08 | 1 | - | - | - | - |
| 5 | ППСТСТПП | 0,9 | 0,46 | 1,63 | 8 | 0,72 | 0,76 | 1,93 | 4 |
| 6 | ППМ8ПП | 0,54 | 0,33 | 0,7 | 1 | - | - | - | - |
| 7 | ППМ10ПП | 0,5 | 0,33 | 1,22 | 1 | - | - | - | - |
| Комбіновані маршрути |
| 8 | ППСМ3СМ3СК3СК3ПП | 0,9 | 0,76 | 1,54 | 17 | 0,72 | 1,36 | 2,14 | 8 |
| 9 | ППСТСТСК2СК2ПП | 0,9 | 0,76 | 2,13 | 12 | 0,72 | 1,36 | 2,73 | 7 |
| 10 | ППСМ1СМ1СК3СК3ПП | - | - | - | - | 0,72 | 1,36 | 2,45 | 1 |
| Розвізні маршрути |
| 11 | ППМ1М3ПП | 0,96 | 0,39 | 1,97 | 1 | - | - | - | - |
| 12 | ППМ2М7ПП | 0,7 | 0,33 | 0,81 | 1 | - | - | - | - |
| 13 | ППМ4М5ПП | 0,93 | 0,39 | 2,12 | 1 | - | - | - | - |
| 14 | ППМ6М9ПП | 0,91 | 0,44 | 1,82 | 1 | 0,37 | 0,44 | 1,82 | 1 |
| 15 | ППМ1М10ПП | - | - | - | - | 0,42 | 0,44 | 1,87 | 1 |
| 16 | ППМ3М5М4ПП | - | - | - | - | 0,54 | 0,5 | 2,54 | 1 |
| 17 | ППМ7М2М8ПП | - | - | - | - | 0,51 | 0,5 | 1,4 | 1 |
| Всього |  | 93 |  | 47 |

Час навантаження-розвантаження визначають за наступною формулою:

,                                            (5.4)

де  - час циклу роботи навантажувального механізму, с (визначають за завданням);

- додатковий час необхідний у пункті навантаження (розвантаження) для виконання технологічного процесу, хв (визначають за завданням);

- кількість пакетів, що навантажується в транспортний засіб при роботі на маршруті, од. Визначають за формулою:

для маятникових і комбінованих маршрутів:

,                                             (5.5)

для розвізних маршрутів:

,                                                  (5.6)

де  - кількість пакетів -го виду вантажу, що розміщується в транспортному засобі, од. (див. розділ 4);

- кількість пакетів для -го роздрібного споживача (магазина), од. (див. розділ 4).

- кількість навантажень на маршруті, од. Для маятникових маршрутів .

Розглянемо приклад для маятникового маршруту  СК1ППППСК1, комбінованого маршруту  ППСМ3СМ3СК3СК3ПП, розвізного маршруту - ППМ1М3ПП (для транспортного засобу марки 1, , ).

Для маршруту СК1ППППСК1

,

.,

для маршруту ППСМ3СМ3СК3СК3ПП

,

.,

для маршруту ППМ1М3ПП

,

.

Аналогічно проводять розрахунки для інших маршрутів і для іншої марки транспортного засобу. Результати розрахунку зводять до таблиці (приклад, табл. 5.1).

Час оберту визначають за формулою

,                                        (5.7)

де  - швидкість технічна, км/год. (визначають за завданням);

- час на додатковий заїзд, год. (Розраховується для розвізних маршрутів. Прийняти . [16]);

- кількість пунктів заїзду.

Розглянемо приклад для комбінованого маршруту  ППСМ3СМ3СК3СК3ПП, розвізного маршруту  ППМ1М3ПП (для транспортного засобу марки 1, при ).

для маршруту - ППСМ3СМ3СК3СК3ПП

.,

для маршруту ППМ1М3ПП

.

Аналогічно проводять розрахунки для інших маршрутів і для іншої марки транспортного засобу. Результати розрахунку зводять до таблиці (приклад, табл. 5.1).

Час на нульовий пробіг визначають за формулою

,                                                  (5.8)

де  - довжина нульового пробігу, км. Визначається як довжина між транспортним підприємством і виробничим підприємством. Наприклад, для ТП1 - , для ТП2 -  (див. табл.3.3).

Для ТП1

.,

для ТП2

.

Кількість оборотів на маршруті прийняти: для маятникових і комбінованих маршрутів як кількість відправлень (див. розділ 4); для розвізних маршрутів – один оборот. Дані занести до таблиці (приклад, табл. 5.1).

5.2 Вибір марки транспортного засобу

Вибір марки транспортного засобу здійснюють на основі витрат на транспортування. Обирають ту марку транспортних засобів, яка має найменші витрати. Витрати на транспортування для - ї марки транспортного засобу () визначають за формулою

,                                          (5.9)

де  - вартість роботи - ї марки транспортного засобу, грн. (визначають за завданням);

- час роботи в наряді - ї марки транспортного засобу -го автомобіля, год;

- кількість автомобілів - ї марки транспортного засобу, що використовуються для транспортування. Визначають за формулою

,                                          (5.10)

де  - час обороту на -му маршруті, год;

- кількість оборотів на -му маршруті, од;

- термін транспортного обслуговування споживачів, год. (визначають за завданням);

- загальна кількість маршрутів (маятникових, комбінованих, розвізних), од. Для прикладу, що розглядається: для марки 1 - , для марки 2 - .

Отримане значення кількості автомобілів округляють до цілого в більшу сторону.

Розглянемо приклад визначення кількості автомобілів (при ).

для транспортних засобів марки 1

для транспортних засобів марки 2

Час роботи в наряді автомобіля визначають за формулою

,                                          (5.11)

де  - час роботи автомобіля на маршруті, год. Визначають за формулою

,                                              (5.12)

де  - кількість оборотів, що запланована для автомобіля при роботі на маршрутах, од.

Далі для кожного автомобіля кожної марки визначають план роботи. Метою цього плану є виконання запланованого обсягу перевезень (виконання необхідної кількості оборотів на маршрутах. Для прикладу, що розглядається: при використанні транспортних засобів марки 1 необхідно виконати 93 обороти, при використанні транспортних засобів марки 2 – 47 оборотів (див. табл. 5.1). Всю кількість оборотів розподіляють між визначеною кількістю автомобілів (). Закріплення оборотів за автомобілями можна проводити будь-яким способом. Рекомендуємо починати складання плану з маршрутів, що мають найбільше значення часу обороту.

Обов’язково повинно виконуватися наступне обмеження:

.                                              (5.13)

Розглянемо приклад для 1-го автомобіля транспортних засобів марки 1.

Планується, що 1-й автомобіль буде працювати на маршруті 9 і виконає на цьому маршруті 2 обороти і на маршруті 3 і виконає на цьому маршруті – 1 оборот. Відповідно

.,

.,

.

Аналогічно проводять розрахунки для інших автомобілів і для іншої марки транспортних засобів. Результати розрахунків зводять до таблиці (приклад, табл. 5.2). При складанні плану роботи автомобілів можливе збільшення їхньої кількості.

Таблиця 5.2 – План роботи автомобілів на маршрутах

| Номер автомобіля | Транспортний засіб марки 1 | Транспортний засіб марки 2 |
| --- | --- | --- |
|  | Номери маршрутів, на яких планується робота | Час в наряді, год | Номери маршрутів, на яких планується робота | Час в наряді, год. |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 9 | 9 | 3 | - | - | 5,75 | 9 | 10 | - | - | - | 6,03 |
| 2 | 9 | 9 | 3 | - | - | 5,75 | 9 | 16 | - | - | - | 6,12 |
| 3 | 9 | 9 | 3 | - | - | 5,75 | 9 | 3 | 17 | - | - | 6,19 |
| 4 | 9 | 9 | 3 | - | - | 5,75 | 9 | 8 | - | - | - | 5,72 |
| 5 | 9 | 9 | 3 | - | - | 5,75 | 9 | 8 | - | - | - | 5,72 |
| 6 | 9 | 9 | 3 | - | - | 5,75 | 9 | 8 | - | - | - | 5,72 |
| 7 | 13 | 11 | 7 | - | - | 5,89 | 9 | 8 | - | - | - | 5,72 |
| 8 | 14 | 5 | 5 | - | - | 5,66 | 8 | 5 | 3 | - | - | 6,13 |
| 9 | 5 | 5 | 5 | 6 | - | 6,17 | 8 | 5 | 3 | - | - | 6,13 |

Продовження табл. 5.2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 5 | 5 | 1 | 12 | - | 5,97 | 8 | 5 | 3 | - | - | 6,13 |
| 11 | 5 | 8 | 8 | 3 | - | 6,2 | 8 | 5 | 3 | - | - | 6,13 |
| 12 | 8 | 8 | 8 | 3 | - | 6,11 | 14 | 15 | 1 | - | - | 6,16 |
| 13 | 8 | 8 | 8 | 3 | - | 6,11 | 1 | 1 | 1 | - | - | 5,71 |
| 14 | 8 | 8 | 8 | 3 | - | 6,11 | 1 | 1 | 1 | - | - | 5,71 |
| 15 | 8 | 8 | 8 | 3 | - | 6,11 | 2 | 2 | 2 | - | - | 5,71 |
| 16 | 8 | 8 | 8 | 3 | - | 6,11 | 2 | 2 | 2 | - | - | 5,71 |
| 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 5,86 | 2 | 2 | 2 | - | - | 5,71 |
| 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 5,86 | 3 | 3 | - | - | - | 3,27 |
| 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 5,86 | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 5,86 | - | - | - | - | - | - |
| 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 5,86 | - | - | - | - | - | - |
| 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 5,86 | - | - | - | - | - | - |
| 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 5,86 | - | - | - | - | - | - |
| 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 5,86 | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5,71 | - | - | - | - | - | - |
| Всього |  | 147,53 |  | 103,72 |

Витрати на транспортування складають:

для транспортних засобів марки 1

.;

для транспортних засобів марки 2

.

Згідно з отриманими значеннями можна зробити висновок, що доцільно використовувати транспортні засоби марки 2.

#### 6. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ І ЗАХИСТУ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ

Проведені розрахунки по курсовому проекту оформлять на стандартних аркушах формату А4 з додержанням вимог до оформлення таких видів робіт. Інформація подається у вигляді пояснювальної записки і альбому графічного матеріалу.

Пояснювальна записка включає: титульний аркуш, завдання до курсового проекту, зміст, вступ, основну частину (4 розділи), висновки, перелік літератури, додатки, доповідь. Приклад титульного аркуша наведено в додатку К.

Альбом графічного матеріалу включає: титульний аркуш, зміст, аркуші з графічною інформацією. Альбом оформляють з використанням програмного продукту Microsoft PowerPoint (презентація). Приклад оформлення альбому графічного матеріалу наведено в додатку Л.

Підготовлений курсовий проект, альбом графічного матеріалу, диск (дискета) з електронним варіантом виконаної роботи подають для захисту керівникові проекту. Після перевірки студент захищає проект з використанням підготовленої презентації.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Неруш Ю. М., Лозовой Я. Д., Шабанов Б. В. Грузовые перевозки и тарифы: Уч. пособие / Под ред. Ю.М.Неруша. — М.: Транспорт, 1988. – 288с.

2. Неруш Ю.М. Логистика: Учебник. 3-е изд., перераб и доп. – М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 495с.

3. Организация и планирование грузовых автомобильных перевозок: Учебник Под ред. Л.А.Александрова. – 2-е изд., перераб.и доп. – М.:Высш.шк., 1986. – 336с.

4. Грузовые автомобильные перевозки / Воркут А. И.— 2-е изд., перераб. и доп.— К.: Вища шк., 1986.— 447 с.

5. Грузоведение, сохранность и крепление грузов. / Под ред. А. А. Смехова.— М.: Транспорт, 1987.—239 с.

6. Маликов О.Б. Деловая логистика. – СПб.: Политехника, 2003. – 223с.

7. Ванчукевич В. Ф., Седюкевич В. Н. Автомобильные перевозки: Учебник.— Минск.: Выш. шк., 1988:— 264 с.

8. Транспортная логистика: Учебник для транспортных вузов / Под общей редакцией Л.Б.Миротина. – М.:Изд–во «Экзамен», 2002. – 512с.

9. Логистика: управление в грузовых транспортно-логистических системах: Уч.пособие / Под ред.д-ра техн.наук, проф. Л.Б.Миротина. – М,:Юристь, 2002. – 414с.

10. Заенчик Л. Г. и др. Проектирование технологических карт доставки грузов автомобильным транспортом: Справ.-метод. пособие / Под ред. Р. Н. Кисельмана.— К. : Техніка, 1990.— 152 с.

11. Транспортная тара: Справочник / А. И. Телегин, Ю. А. Балберов, Н. И. Денисов, В. Н. Брянцев. - М.: Транспорт, 1989. - 216 с.

12. Савин В.И. Перевозки грузов автомобильным транспортом: Справ. пособие. – М.:Изд-во “Дело и Сервис”, 2002. – 544с.

13. Маликов О.Б., Малкович А.Р. Склады промышленных предприятий: Справочник / Под общ.ред. О.Б.Маликова. – Л.:Машиностроение, 1989. – 672с.

14. Грифф М.И. и др. Специальные и специализированные автотранспортные средства России и СНГ. Фургоны: Справочник. Вып. 1. / М.:Изд-во АСВ, 2003. – 136с.

15. Справочник инженера-экономиста автомобильного транспорта. / Под ред.С.Л.Голованенко. – 3-е изд., перераб. и доп.- К.:Техніка, 1991. – 351с.

16. Прейскурант №13-01-02. Тарифы на перевозку грузов и другие услуги, выполняемые автомобильным транспортом.– К.:Госкомцен УССР – 1989. – 56с.

Додаток А

Харківська національна академія міського господарства

Кафедра транспортних систем і логістики

ЗАВДАННЯ

на курсовий проект з дисципліни: „Вантажні перевезення”
на тему „Розробка транспортно-технологічних схем доставки вантажів”

| студенту |  | групи |  |
| --- | --- | --- | --- |

Зміст:

| Назва розділу | Термін виконання | Відсоток виконання |
| --- | --- | --- |
| Вступ |  |  |
| 1. Підготовка вантажів до транспортування |  |  |
| 2. Побудова транспортної схеми і розрахунок найкоротших відстаней |  |  |
| 3. Визначення маршрутів руху транспортних засобів |  |  |
| 4. Розрахунок ефективності використання транспорту |  |  |
| Висновки |  |  |
| Список літератури |  |  |
| Додатки |  |  |

Вихідні дані:

1 Характеристика товарів (табл.1)

Таблиця 1 – Дані про товари і первинну упаковку

| Умовне позначення | Найменування товару | Об’ємна маса, т/м3 | Розміри ящика (довжина – ширина - висота), мм | Власна вага ящика, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| товар 1 | Парасольки | 0,51 | 410 | 325 | 440 | 1,75 |
| товар 2 | Конструктори | 0,41 | 410 | 260 | 205 | 0,78 |
| товар 3 | Пластилін | 0,45 | 413 | 317 | 190 | 1,1 |

2 Характеристика учасників технологічного процесу доставки вантажів (табл.2 - 6)

Таблиця 2 – Дані про учасників технологічного процесу, що замовляють дрібні партії вантажу (роздрібні споживачі) – магазини (М)

| Умовне позначення учасника | Координати розташування | Обсяги завезення (в ящиках за добу) |
| --- | --- | --- |
|  |  | вантаж 1 | вантаж 2 | вантаж 3 |
| М1 | 38 | 14 | 18 | 38 |
| М2 | 11 | 7 | 17 | 7 |
| М3 | 59 | 6 | 37 | 30 |
| М4 | 89 | 11 | 21 | 34 |
| М5 | 88 | 13 | 20 | 39 |
| М6 | 95 | 6 | 16 | 21 |
| М7 | 2 | 15 | 39 | 16 |
| М8 | 41 | 17 | 33 | 31 |
| М9 | 86 | 24 | 40 | 17 |
| М10 | 15 | 18 | 14 | 32 |

Таблиця 3 – Дані про учасників технологічного процесу, що замовляють крупні партії вантажу (оптові споживачі) – супермакети (СМ), а також про транзитний пункт – залізничну станцію (СТ)

| Умовне позначення учасника | Координати розташування | Обсяги завезення (в пакетах за добу) |
| --- | --- | --- |
|  |  | вантаж 1 | вантаж 2 | вантаж 3 |
| СМ1 | 56 | 7 | 48 | 45 |
| СМ2 | 40 | 46 | 5 | 32 |
| СМ3 | 63 | 21 | 37 | 15 |
| СТ | 28 | 41 | 30 | 37 |

Таблиця 4 – Дані про постачальників сировини – склади (СК)

| Умовне позначення учасника | Координати розташування | Обсяги вивозу (в пакетах за добу) |
| --- | --- | --- |
|  |  | вантаж 1 | вантаж 2 | вантаж 3 |
| СК1 | 81 | 30 | 10 | 35 |
| СК2 | 39 | 6 | 21 | 28 |
| СК3 | 64 | 34 | 22 | 48 |

Таблиця 5 – Дані про транспортного учасника (ТП)

| Умовне позначення учасника | Марка транспортного засобу | Координати розташування | Характеристика транспортних засобів |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Розміри платформи (довжина, ширина, висота), мм | вантажопідйомність, кг | вартість роботи, грн./год. |
| ТП1 | Марка 1 | 8 | 4586 | 2358 | 2315 | 2300 | 27 |
| ТП2 | Марка 2 | 99 | 4825 | 2422 | 2115 | 5700 | 33 |

Таблиця 6 – Дані про виробниче підприємство (ПП)

| Умовне позначення | Координати розташування |
| --- | --- |
| ПП | 21 |

3 Карта району перевезень (рисунок)

4 Показники технологічного процесу доставки вантажів (табл.7)

Таблиця 7 – Характеристика окремих показників технологічного процесу доставки вантажів

| Назва показника | Розмірність | Значення |
| --- | --- | --- |
| Час циклу роботи навантажувального механізму у виробника | с | 101 |
| Додатковий час, необхідний в пункті навантаження (розвантаження) для виконання технологічного процесу | хв | 3,4 |
| Швидкість технічна | км/год | 19 |
| Термін транспортного обслуговування споживачів | год | 6,2 |

Завдання видав _________________________ (_____________________)

(дата, підпис)                             П.І.Б.

Завдання отримав _______________________ (_____________________)

(дата, підпис)                             П.І.Б.

Карта району перевезень

Завдання видав _________________________ (_____________________)

(дата, підпис)                             П.І.Б.

Завдання отримав _______________________ (_____________________)

(дата, підпис)                             П.І.Б.

Додаток Б

Вихідні дані для розрахунку найкоротших відстаней, що сформовані програмою flo_put.exe

7  23  1.0 0   2  23  0.5 0   2  20  2.5 0  23  24  0.5 0  20  19  1.0 0

19  24  1.4 0  20   8  2.5 0   8  12  0.8 0  19  22  2.7 0  22   8  0.8 0

8  21  1.7 0  18  35  0.8 0  31  32  2.2 0  33  11  1.7 0  34   3  1.5 0

22  25  1.0 0  24  25  3.5 0  24  28  3.2 0  28  30  2.5 0  25  30  2.5 0

25  26  1.5 0  21  26  2.7 0  21  15  3.0 0  15  27  3.0 0  27  13  2.9 0

13  26  0.7 0  35  14  0.8 0   1  32  1.5 0  33  16  3.2 0  34   5  2.8 0

27   6  2.2 0  29   6  0.8 0   9  29  0.5 0  17  29  3.2 0  17  13  1.5 0

26  11  3.0 0  30  11  2.0 0  28  31  2.9 0  10  31  1.0 0  31  35  2.8 0

31  32  2.2 0  14  16  1.9 0  32  33  1.3 0  33  34  1.2 0   5   4  1.1 0

4  36  1.1 0

Додаток В

Результати розрахунку найкоротших відстаней програмою floid.exe

-------------------------------------------------------------------------

:KOH:ПPE:ДЛИ:KOH:ПPE:ДЛИ:KOH:ПPE:ДЛИ:KOH:ПPE:ДЛИ:KOH:ПPE:ДЛИ:KOH:ПPE:ДЛИ:

:EЧH:ДП.:HA :EЧH:ДП.:HA :EЧH:ДП.:HA :EЧH:ДП.:HA :EЧH:ДП.:HA :EЧH:ДП.:HA :

-------------------------------------------------------------------------

Номер района отправления 1

1   1  0.0  2  23 10.8  3  34  5.5  4   5  7.9  5  34  6.8  6  27 13.3

7  23 11.3  8  22 10.8  9  29 13.4 10  31  4.7 11  33  4.5 12   8 11.6

13  26  8.2 14  35  7.3 15  21 13.2 16  33  6.0 17  13  9.7 18  35  7.3

19  24 11.2 20  19 12.2 21  26 10.2 22  25 10.0 23  24 10.3 24  28  9.8

25  30  9.0 26  11  7.5 27  13 11.1 28  31  6.6 29  17 12.9 30  11  6.5

31  32  3.7 32   1  1.5 33  32  2.8 34  33  4.0 35  31  6.5 36   4  9.0

Номер района отправления 2

1  32 10.8  2   2  0.0  3  34 13.1  4   5 15.5  5  34 14.4  6  27 11.8

7  23  1.5  8  20  5.0  9  29 11.9 10  31  8.1 11  30  8.7 12   8  5.8

13  26  6.7 14  35 10.7 15  21  9.7 16  14 12.6 17  13  8.2 18  35 10.7

19  24  2.4 20   2  2.5 21   8  6.7 22  19  5.1 23   2  0.5 24  23  1.0

25  24  4.5 26  25  6.0 27  13  9.6 28  24  4.2 29  17 11.4 30  28  6.7

31  28  7.1 32  31  9.3 33  11 10.4 34  33 11.6 35  31  9.9 36   4 16.6

Номер района отправления 3

1  32  5.5  2  23 13.1  3   3  0.0  4   5  5.4  5  34  4.3  6  27 13.2

7  23 13.6  8  22 10.7  9  29 13.3 10  31  7.2 11  33  4.4 12   8 11.5

13  26  8.1 14  16  7.8 15  21 13.1 16  33  5.9 17  13  9.6 18  35  9.4

19  22 12.6 20   8 13.2 21  26 10.1 22  25  9.9 23  24 12.6 24  28 12.1

25  30  8.9 26  11  7.4 27  13 11.0 28  30  8.9 29  17 12.8 30  11  6.4

31  32  6.2 32  33  4.0 33  34  2.7 34   3  1.5 35  14  8.6 36   4  6.5

Номер района отправления 4

1  32  7.9  2  23 15.5  3  34  5.4  4   4  0.0  5   4  1.1  6  27 15.6

7  23 16.0  8  22 13.1  9  29 15.7 10  31  9.6 11  33  6.8 12   8 13.9

13  26 10.5 14  16 10.2 15  21 15.5 16  33  8.3 17  13 12.0 18  35 11.8

19  22 15.0 20   8 15.6 21  26 12.5 22  25 12.3 23  24 15.0 24  28 14.5

25  30 11.3 26  11  9.8 27  13 13.4 28  30 11.3 29  17 15.2 30  11  8.8

31  32  8.6 32  33  6.4 33  34  5.1 34   5  3.9 35  14 11.0 36   4  1.1

Номер района отправления 5

1  32  6.8  2  23 14.4  3  34  4.3  4   5  1.1  5   5  0.0  6  27 14.5

7  23 14.9  8  22 12.0  9  29 14.6 10  31  8.5 11  33  5.7 12   8 12.8

13  26  9.4 14  16  9.1 15  21 14.4 16  33  7.2 17  13 10.9 18  35 10.7

19  22 13.9 20   8 14.5 21  26 11.4 22  25 11.2 23  24 13.9 24  28 13.4

25  30 10.2 26  11  8.7 27  13 12.3 28  30 10.2 29  17 14.1 30  11  7.7

31  32  7.5 32  33  5.3 33  34  4.0 34   5  2.8 35  14  9.9 36   4  2.2

Номер района отправления 6

1  32 13.3  2  23 11.8  3  34 13.2  4   5 15.6  5  34 14.5  6   6  0.0

7  23 12.3  8  22  9.1  9  29  1.3 10  31 15.0 11  26  8.8 12   8  9.9

13  27  5.1 14  16 15.6 15  27  5.2 16  33 13.7 17  29  4.0 18  35 17.2

19  22 11.0 20   8 11.6 21  15  8.2 22  25  8.3 23  24 11.3 24  25 10.8

25  26  7.3 26  13  5.8 27   6  2.2 28  30 12.3 29   6  0.8 30  25  9.8

31  32 14.0 32  33 11.8 33  11 10.5 34  33 11.7 35  14 16.4 36   4 16.7

Номер района отправления 7

1  32 11.3  2  23  1.5  3  34 13.6  4   5 16.0  5  34 14.9  6  27 12.3

7   7  0.0  8  22  6.4  9  29 12.4 10  31  8.6 11  30  9.2 12   8  7.2

13  26  7.2 14  35 11.2 15  21 11.1 16  14 13.1 17  13  8.7 18  35 11.2

19  24  2.9 20  19  3.9 21   8  8.1 22  19  5.6 23   7  1.0 24  23  1.5

25  24  5.0 26  25  6.5 27  13 10.1 28  24  4.7 29  17 11.9 30  28  7.2

31  28  7.6 32  31  9.8 33  11 10.9 34  33 12.1 35  31 10.4 36   4 17.1

Номер района отправления 8

1  32 10.8  2  20  5.0  3  34 10.7  4   5 13.1  5  34 12.0  6  27  9.1

7  23  6.4  8   8  0.0  9  29  9.2 10  31 10.7 11  30  6.3 12   8  0.8

13  26  4.0 14  16 13.1 15  21  4.7 16  33 11.2 17  13  5.5 18  35 13.3

19  22  3.5 20   8  2.5 21   8  1.7 22   8  0.8 23  24  5.4 24  19  4.9

25  22  1.8 26  25  3.3 27  13  6.9 28  30  6.8 29  17  8.7 30  25  4.3

31  28  9.7 32  33  9.3 33  11  8.0 34  33  9.2 35  31 12.5 36   4 14.2

Номер района отправления 9

1  32 13.4  2  23 11.9  3  34 13.3  4   5 15.7  5  34 14.6  6  29  1.3

7  23 12.4  8  22  9.2  9   9  0.0 10  31 15.1 11  26  8.9 12   8 10.0

13  17  5.2 14  16 15.7 15  27  6.5 16  33 13.8 17  29  3.7 18  35 17.3

19  22 11.1 20   8 11.7 21  26  8.6 22  25  8.4 23  24 11.4 24  25 10.9

25  26  7.4 26  13  5.9 27   6  3.5 28  30 12.4 29   9  0.5 30  25  9.9

31  32 14.1 32  33 11.9 33  11 10.6 34  33 11.8 35  14 16.5 36   4 16.8

Номер района отправления 10

1  32  4.7  2  23  8.1  3  34  7.2  4   5  9.6  5  34  8.5  6  27 15.0

7  23  8.6  8  22 10.7  9  29 15.1 10  10  0.0 11  33  6.2 12   8 11.5

13  26  9.9 14  35  4.6 15  21 14.9 16  14  6.5 17  13 11.4 18  35  4.6

19  24  8.5 20  19  9.5 21  26 11.9 22  25  9.9 23  24  7.6 24  28  7.1

25  30  8.9 26  11  9.2 27  13 12.8 28  31  3.9 29  17 14.6 30  28  6.4

31  10  1.0 32  31  3.2 33  32  4.5 34  33  5.7 35  31  3.8 36   4 10.7

Номер района отправления 11

1  32  4.5  2  23  8.7  3  34  4.4  4   5  6.8  5  34  5.7  6  27  8.8

7  23  9.2  8  22  6.3  9  29  8.9 10  31  6.2 11  11  0.0 12   8  7.1

13  26  3.7 14  16  6.8 15  21  8.7 16  33  4.9 17  13  5.2 18  35  8.4

19  22  8.2 20   8  8.8 21  26  5.7 22  25  5.5 23  24  8.2 24  28  7.7

25  30  4.5 26  11  3.0 27  13  6.6 28  30  4.5 29  17  8.4 30  11  2.0

31  32  5.2 32  33  3.0 33  11  1.7 34  33  2.9 35  14  7.6 36   4  7.9

Номер района отправления 12

1  32 11.6  2  20  5.8  3  34 11.5  4   5 13.9  5  34 12.8  6  27  9.9

7  23  7.2  8  12  0.8  9  29 10.0 10  31 11.5 11  30  7.1 12  12  0.0

13  26  4.8 14  16 13.9 15  21  5.5 16  33 12.0 17  13  6.3 18  35 14.1

19  22  4.3 20   8  3.3 21   8  2.5 22   8  1.6 23  24  6.2 24  19  5.7

25  22  2.6 26  25  4.1 27  13  7.7 28  30  7.6 29  17  9.5 30  25  5.1

31  28 10.5 32  33 10.1 33  11  8.8 34  33 10.0 35  31 13.3 36   4 15.0

Номер района отправления 13

1  32  8.2  2  23  6.7  3  34  8.1  4   5 10.5  5  34  9.4  6  27  5.1

7  23  7.2  8  22  4.0  9  29  5.2 10  31  9.9 11  26  3.7 12   8  4.8

13  13  0.0 14  16 10.5 15  27  5.9 16  33  8.6 17  13  1.5 18  35 12.1

19  22  5.9 20   8  6.5 21  26  3.4 22  25  3.2 23  24  6.2 24  25  5.7

25  26  2.2 26  13  0.7 27  13  2.9 28  30  7.2 29  17  4.7 30  25  4.7

31  32  8.9 32  33  6.7 33  11  5.4 34  33  6.6 35  14 11.3 36   4 11.6

Номер района отправления 14

1  32  7.3  2  23 10.7  3  34  7.8  4   5 10.2  5  34  9.1  6  27 15.6

7  23 11.2  8  22 13.1  9  29 15.7 10  31  4.6 11  33  6.8 12   8 13.9

13  26 10.5 14  14  0.0 15  21 15.5 16  14  1.9 17  13 12.0 18  35  1.6

19  24 11.1 20  19 12.1 21  26 12.5 22  25 12.3 23  24 10.2 24  28  9.7

25  30 11.3 26  11  9.8 27  13 13.4 28  31  6.5 29  17 15.2 30  11  8.8

31  35  3.6 32  31  5.8 33  16  5.1 34  33  6.3 35  14  0.8 36   4 11.3

Номер района отправления 15

1  32 13.2  2  20  9.7  3  34 13.1  4   5 15.5  5  34 14.4  6  27  5.2

7  23 11.1  8  21  4.7  9  29  6.5 10  31 14.9 11  26  8.7 12   8  5.5

13  27  5.9 14  16 15.5 15  15  0.0 16  33 13.6 17  13  7.4 18  35 17.1

19  22  8.2 20   8  7.2 21  15  3.0 22   8  5.5 23  24 10.1 24  19  9.6

25  22  6.5 26  21  5.7 27  15  3.0 28  30 11.5 29   6  6.0 30  25  9.0

31  32 13.9 32  33 11.7 33  11 10.4 34  33 11.6 35  14 16.3 36   4 16.6

Номер района отправления 16

1  32  6.0  2  23 12.6  3  34  5.9  4   5  8.3  5  34  7.2  6  27 13.7

7  23 13.1  8  22 11.2  9  29 13.8 10  31  6.5 11  33  4.9 12   8 12.0

13  26  8.6 14  16  1.9 15  21 13.6 16  16  0.0 17  13 10.1 18  35  3.5

19  24 13.0 20   8 13.7 21  26 10.6 22  25 10.4 23  24 12.1 24  28 11.6

25  30  9.4 26  11  7.9 27  13 11.5 28  31  8.4 29  17 13.3 30  11  6.9

31  35  5.5 32  33  4.5 33  16  3.2 34  33  4.4 35  14  2.7 36   4  9.4

Номер района отправления 17

1  32  9.7  2  23  8.2  3  34  9.6  4   5 12.0  5  34 10.9  6  29  4.0

7  23  8.7  8  22  5.5  9  29  3.7 10  31 11.4 11  26  5.2 12   8  6.3

13  17  1.5 14  16 12.0 15  27  7.4 16  33 10.1 17  17  0.0 18  35 13.6

19  22  7.4 20   8  8.0 21  26  4.9 22  25  4.7 23  24  7.7 24  25  7.2

25  26  3.7 26  13  2.2 27  13  4.4 28  30  8.7 29  17  3.2 30  25  6.2

31  32 10.4 32  33  8.2 33  11  6.9 34  33  8.1 35  14 12.8 36   4 13.1

Номер района отправления 18

1  32  7.3  2  23 10.7  3  34  9.4  4   5 11.8  5  34 10.7  6  27 17.2

7  23 11.2  8  22 13.3  9  29 17.3 10  31  4.6 11  33  8.4 12   8 14.1

13  26 12.1 14  35  1.6 15  21 17.1 16  14  3.5 17  13 13.6 18  18  0.0

19  24 11.1 20  19 12.1 21  26 14.1 22  25 12.5 23  24 10.2 24  28  9.7

25  30 11.5 26  11 11.4 27  13 15.0 28  31  6.5 29  17 16.8 30  28  9.0

31  35  3.6 32  31  5.8 33  16  6.7 34  33  7.9 35  18  0.8 36   4 12.9

Номер района отправления 19

1  32 11.2  2  23  2.4  3  34 12.6  4   5 15.0  5  34 13.9  6  27 11.0

7  23  2.9  8  22  3.5  9  29 11.1 10  31  8.5 11  30  8.2 12   8  4.3

13  26  5.9 14  35 11.1 15  21  8.2 16  14 13.0 17  13  7.4 18  35 11.1

19  19  0.0 20  19  1.0 21   8  5.2 22  19  2.7 23  24  1.9 24  19  1.4

25  22  3.7 26  25  5.2 27  13  8.8 28  24  4.6 29  17 10.6 30  25  6.2

31  28  7.5 32  31  9.7 33  11  9.9 34  33 11.1 35  31 10.3 36   4 16.1

Номер района отправления 20

1  32 12.2  2  20  2.5  3  34 13.2  4   5 15.6  5  34 14.5  6  27 11.6

7  23  3.9  8  20  2.5  9  29 11.7 10  31  9.5 11  30  8.8 12   8  3.3

13  26  6.5 14  35 12.1 15  21  7.2 16  33 13.7 17  13  8.0 18  35 12.1

19  20  1.0 20  20  0.0 21   8  4.2 22   8  3.3 23  24  2.9 24  19  2.4

25  22  4.3 26  25  5.8 27  13  9.4 28  24  5.6 29  17 11.2 30  25  6.8

31  28  8.5 32  31 10.7 33  11 10.5 34  33 11.7 35  31 11.3 36   4 16.7

Номер района отправления 21

1  32 10.2  2  20  6.7  3  34 10.1  4   5 12.5  5  34 11.4  6  27  8.2

7  23  8.1  8  21  1.7  9  29  8.6 10  31 11.9 11  26  5.7 12   8  2.5

13  26  3.4 14  16 12.5 15  21  3.0 16  33 10.6 17  13  4.9 18  35 14.1

19  22  5.2 20   8  4.2 21  21  0.0 22   8  2.5 23  24  7.1 24  19  6.6

25  22  3.5 26  21  2.7 27  15  6.0 28  30  8.5 29  17  8.1 30  25  6.0

31  32 10.9 32  33  8.7 33  11  7.4 34  33  8.6 35  14 13.3 36   4 13.6

Номер района отправления 22

1  32 10.0  2  23  5.1  3  34  9.9  4   5 12.3  5  34 11.2  6  27  8.3

7  23  5.6  8  22  0.8  9  29  8.4 10  31  9.9 11  30  5.5 12   8  1.6

13  26  3.2 14  16 12.3 15  21  5.5 16  33 10.4 17  13  4.7 18  35 12.5

19  22  2.7 20   8  3.3 21   8  2.5 22  22  0.0 23  24  4.6 24  19  4.1

25  22  1.0 26  25  2.5 27  13  6.1 28  30  6.0 29  17  7.9 30  25  3.5

31  28  8.9 32  33  8.5 33  11  7.2 34  33  8.4 35  31 11.7 36   4 13.4

Номер района отправления 23

1  32 10.3  2  23  0.5  3  34 12.6  4   5 15.0  5  34 13.9  6  27 11.3

7  23  1.0  8  22  5.4  9  29 11.4 10  31  7.6 11  30  8.2 12   8  6.2

13  26  6.2 14  35 10.2 15  21 10.1 16  14 12.1 17  13  7.7 18  35 10.2

19  24  1.9 20  19  2.9 21   8  7.1 22  19  4.6 23  23  0.0 24  23  0.5

25  24  4.0 26  25  5.5 27  13  9.1 28  24  3.7 29  17 10.9 30  28  6.2

31  28  6.6 32  31  8.8 33  11  9.9 34  33 11.1 35  31  9.4 36   4 16.1

Номер района отправления 24

1  32  9.8  2  23  1.0  3  34 12.1  4   5 14.5  5  34 13.4  6  27 10.8

7  23  1.5  8  22  4.9  9  29 10.9 10  31  7.1 11  30  7.7 12   8  5.7

13  26  5.7 14  35  9.7 15  21  9.6 16  14 11.6 17  13  7.2 18  35  9.7

19  24  1.4 20  19  2.4 21   8  6.6 22  19  4.1 23  24  0.5 24  24  0.0

25  24  3.5 26  25  5.0 27  13  8.6 28  24  3.2 29  17 10.4 30  28  5.7

31  28  6.1 32  31  8.3 33  11  9.4 34  33 10.6 35  31  8.9 36   4 15.6

Номер района отправления 25

1  32  9.0  2  23  4.5  3  34  8.9  4   5 11.3  5  34 10.2  6  27  7.3

7  23  5.0  8  22  1.8  9  29  7.4 10  31  8.9 11  30  4.5 12   8  2.6

13  26  2.2 14  16 11.3 15  21  6.5 16  33  9.4 17  13  3.7 18  35 11.5

19  22  3.7 20   8  4.3 21   8  3.5 22  25  1.0 23  24  4.0 24  25  3.5

25  25  0.0 26  25  1.5 27  13  5.1 28  30  5.0 29  17  6.9 30  25  2.5

31  28  7.9 32  33  7.5 33  11  6.2 34  33  7.4 35  31 10.7 36   4 12.4

Номер района отправления 26

1  32  7.5  2  23  6.0  3  34  7.4  4   5  9.8  5  34  8.7  6  27  5.8

7  23  6.5  8  22  3.3  9  29  5.9 10  31  9.2 11  26  3.0 12   8  4.1

13  26  0.7 14  16  9.8 15  21  5.7 16  33  7.9 17  13  2.2 18  35 11.4

19  22  5.2 20   8  5.8 21  26  2.7 22  25  2.5 23  24  5.5 24  25  5.0

25  26  1.5 26  26  0.0 27  13  3.6 28  30  6.5 29  17  5.4 30  25  4.0

31  32  8.2 32  33  6.0 33  11  4.7 34  33  5.9 35  14 10.6 36   4 10.9

Номер района отправления 27

1  32 11.1  2  23  9.6  3  34 11.0  4   5 13.4  5  34 12.3  6  27  2.2

7  23 10.1  8  22  6.9  9  29  3.5 10  31 12.8 11  26  6.6 12   8  7.7

13  27  2.9 14  16 13.4 15  27  3.0 16  33 11.5 17  13  4.4 18  35 15.0

19  22  8.8 20   8  9.4 21  15  6.0 22  25  6.1 23  24  9.1 24  25  8.6

25  26  5.1 26  13  3.6 27  27  0.0 28  30 10.1 29   6  3.0 30  25  7.6

31  32 11.8 32  33  9.6 33  11  8.3 34  33  9.5 35  14 14.2 36   4 14.5

Номер района отправления 28

1  32  6.6  2  23  4.2  3  34  8.9  4   5 11.3  5  34 10.2  6  27 12.3

7  23  4.7  8  22  6.8  9  29 12.4 10  31  3.9 11  30  4.5 12   8  7.6

13  26  7.2 14  35  6.5 15  21 11.5 16  14  8.4 17  13  8.7 18  35  6.5

19  24  4.6 20  19  5.6 21   8  8.5 22  25  6.0 23  24  3.7 24  28  3.2

25  30  5.0 26  25  6.5 27  13 10.1 28  28  0.0 29  17 11.9 30  28  2.5

31  28  2.9 32  31  5.1 33  11  6.2 34  33  7.4 35  31  5.7 36   4 12.4

Номер района отправления 29

1  32 12.9  2  23 11.4  3  34 12.8  4   5 15.2  5  34 14.1  6  29  0.8

7  23 11.9  8  22  8.7  9  29  0.5 10  31 14.6 11  26  8.4 12   8  9.5

13  17  4.7 14  16 15.2 15  27  6.0 16  33 13.3 17  29  3.2 18  35 16.8

19  22 10.6 20   8 11.2 21  26  8.1 22  25  7.9 23  24 10.9 24  25 10.4

25  26  6.9 26  13  5.4 27   6  3.0 28  30 11.9 29  29  0.0 30  25  9.4

31  32 13.6 32  33 11.4 33  11 10.1 34  33 11.3 35  14 16.0 36   4 16.3

Номер района отправления 30

1  32  6.5  2  23  6.7  3  34  6.4  4   5  8.8  5  34  7.7  6  27  9.8

7  23  7.2  8  22  4.3  9  29  9.9 10  31  6.4 11  30  2.0 12   8  5.1

13  26  4.7 14  16  8.8 15  21  9.0 16  33  6.9 17  13  6.2 18  35  9.0

19  22  6.2 20   8  6.8 21   8  6.0 22  25  3.5 23  24  6.2 24  28  5.7

25  30  2.5 26  25  4.0 27  13  7.6 28  30  2.5 29  17  9.4 30  30  0.0

31  28  5.4 32  33  5.0 33  11  3.7 34  33  4.9 35  31  8.2 36   4  9.9

Номер района отправления 31

1  32  3.7  2  23  7.1  3  34  6.2  4   5  8.6  5  34  7.5  6  27 14.0

7  23  7.6  8  22  9.7  9  29 14.1 10  31  1.0 11  33  5.2 12   8 10.5

13  26  8.9 14  35  3.6 15  21 13.9 16  14  5.5 17  13 10.4 18  35  3.6

19  24  7.5 20  19  8.5 21  26 10.9 22  25  8.9 23  24  6.6 24  28  6.1

25  30  7.9 26  11  8.2 27  13 11.8 28  31  2.9 29  17 13.6 30  28  5.4

31  31  0.0 32  31  2.2 33  32  3.5 34  33  4.7 35  31  2.8 36   4  9.7

Номер района отправления 32

1  32  1.5  2  23  9.3  3  34  4.0  4   5  6.4  5  34  5.3  6  27 11.8

7  23  9.8  8  22  9.3  9  29 11.9 10  31  3.2 11  33  3.0 12   8 10.1

13  26  6.7 14  35  5.8 15  21 11.7 16  33  4.5 17  13  8.2 18  35  5.8

19  24  9.7 20  19 10.7 21  26  8.7 22  25  8.5 23  24  8.8 24  28  8.3

25  30  7.5 26  11  6.0 27  13  9.6 28  31  5.1 29  17 11.4 30  11  5.0

31  32  2.2 32  32  0.0 33  32  1.3 34  33  2.5 35  31  5.0 36   4  7.5

Номер района отправления 33

1  32  2.8  2  23 10.4  3  34  2.7  4   5  5.1  5  34  4.0  6  27 10.5

7  23 10.9  8  22  8.0  9  29 10.6 10  31  4.5 11  33  1.7 12   8  8.8

13  26  5.4 14  16  5.1 15  21 10.4 16  33  3.2 17  13  6.9 18  35  6.7

19  22  9.9 20   8 10.5 21  26  7.4 22  25  7.2 23  24  9.9 24  28  9.4

25  30  6.2 26  11  4.7 27  13  8.3 28  30  6.2 29  17 10.1 30  11  3.7

31  32  3.5 32  33  1.3 33  33  0.0 34  33  1.2 35  14  5.9 36   4  6.2

Номер района отправления 34

1  32  4.0  2  23 11.6  3  34  1.5  4   5  3.9  5  34  2.8  6  27 11.7

7  23 12.1  8  22  9.2  9  29 11.8 10  31  5.7 11  33  2.9 12   8 10.0

13  26  6.6 14  16  6.3 15  21 11.6 16  33  4.4 17  13  8.1 18  35  7.9

19  22 11.1 20   8 11.7 21  26  8.6 22  25  8.4 23  24 11.1 24  28 10.6

25  30  7.4 26  11  5.9 27  13  9.5 28  30  7.4 29  17 11.3 30  11  4.9

31  32  4.7 32  33  2.5 33  34  1.2 34  34  0.0 35  14  7.1 36   4  5.0

Номер района отправления 35

1  32  6.5  2  23  9.9  3  34  8.6  4   5 11.0  5  34  9.9  6  27 16.4

7  23 10.4  8  22 12.5  9  29 16.5 10  31  3.8 11  33  7.6 12   8 13.3

13  26 11.3 14  35  0.8 15  21 16.3 16  14  2.7 17  13 12.8 18  35  0.8

19  24 10.3 20  19 11.3 21  26 13.3 22  25 11.7 23  24  9.4 24  28  8.9

25  30 10.7 26  11 10.6 27  13 14.2 28  31  5.7 29  17 16.0 30  28  8.2

31  35  2.8 32  31  5.0 33  16  5.9 34  33  7.1 35  35  0.0 36   4 12.1

Номер района отправления 36

1  32  9.0  2  23 16.6  3  34  6.5  4  36  1.1  5   4  2.2  6  27 16.7

7  23 17.1  8  22 14.2  9  29 16.8 10  31 10.7 11  33  7.9 12   8 15.0

13  26 11.6 14  16 11.3 15  21 16.6 16  33  9.4 17  13 13.1 18  35 12.9

19  22 16.1 20   8 16.7 21  26 13.6 22  25 13.4 23  24 16.1 24  28 15.6

25  30 12.4 26  11 10.9 27  13 14.5 28  30 12.4 29  17 16.3 30  11  9.9

31  32  9.7 32  33  7.5 33  34  6.2 34   5  5.0 35  14 12.1 36  36  0.0

-------------------------------------------------------------------------

Додаток Д

Дані для обробки програмою mercs.exe (для транспортного засобу марки 1)

N

5 4

82 87 49 52 20

43 55 120 63 15

59 59 86 15 18

111 155 19 120 20

0 0 0 0 43

73 14 12 17

Результати розрахунку програмою mercs.exe (для транспортного засобу марки 1)

ПРОГРАММА РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ПОСТАВЩИКОВ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯМИ

ХНАГХ   *  Кафедра ТСиЛ   *  2004

Расчет выполнил :

поставщиков  - 5         потребителей - 4

г============================T===================================¬

¦       Поставщики           ¦           Потребители             ¦

¦---------T------------------+----------T------------------------¦

¦  Номер  ¦   Общий  объем   ¦  Номер   ¦    Объем  отправки     ¦

¦---------+------------------+----------+------------------------¦

¦     1   ¦         20       ¦     1    ¦          20            ¦

¦---------+------------------+----------+------------------------¦

¦     2   ¦         15       ¦     1    ¦          15            ¦

¦---------+------------------+----------+------------------------¦

¦     3   ¦         18       ¦     1    ¦           1            ¦

¦         ¦                  ¦     4    ¦          17            ¦

¦---------+------------------+----------+------------------------¦

¦     4   ¦         20       ¦     1    ¦           8            ¦

¦         ¦                  ¦     3    ¦          12            ¦

¦---------+------------------+----------+------------------------¦

¦     5   ¦         43       ¦     1    ¦          29            ¦

¦         ¦                  ¦     2    ¦          14            ¦

L=========¦==================¦==========¦========================-

Целевая  функция   -        3715.0

Додаток Е

Дані для обробки програмою mercs.exe (для транспортного засобу марки 2)

N

5 4

82 87 49 52 10

43 55 120 63 7

59 59 86 15 8

111 155 19 120 11

0 0 0 0 13

26 7 7 9

Результати розрахунку програмою mercs.exe (для транспортного засобу марки 2)

ПРОГРАММА РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ПОСТАВЩИКОВ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯМИ

ХНАГХ   *  Кафедра ТСиЛ   *  2004

Расчет выполнил :

поставщиков  - 5         потребителей - 4

г============================T===================================¬

¦       Поставщики           ¦           Потребители             ¦

¦---------T------------------+----------T------------------------¦

¦  Номер  ¦   Общий  объем   ¦  Номер   ¦    Объем  отправки     ¦

¦---------+------------------+----------+------------------------¦

¦     1   ¦         10       ¦     1    ¦           9            ¦

¦         ¦                  ¦     4    ¦           1            ¦

¦---------+------------------+----------+------------------------¦

¦     2   ¦          7       ¦     1    ¦           7            ¦

¦---------+------------------+----------+------------------------¦

¦     3   ¦          8       ¦     4    ¦           8            ¦

¦---------+------------------+----------+------------------------¦

¦     4   ¦         11       ¦     1    ¦           4            ¦

¦         ¦                  ¦     3    ¦           7            ¦

¦---------+------------------+----------+------------------------¦

¦     5   ¦         13       ¦     1    ¦           6            ¦

¦         ¦                  ¦     2    ¦           7            ¦

L=========¦==================¦==========¦========================-

Целевая  функция   -        1788.0

Додаток Ж

ФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФ

* И С Х О Д Н Ы Е  Д А Н Н Ы Е *

ФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФ

Объёмы завоза(вывоза) груза по пунктам (номер - объем)

1 - 7.702     2 - 3.12      3 - 6.071     4 - 6.233     5 - 7.115     6 - 4.793     7 - 6.896     8 - 8.24      9 - 8.977999                10 - 7.196

Расстояния(стоимости) перевозок между пунктами I и J

ФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФ

(J)-     0¦  1¦  2¦  3¦  4¦  5¦  6¦  7¦  8¦  9¦(I)

1)    %11.2¦

2)    2.4¦%10.8¦

3)    %12.6¦5.5¦%13.1¦

4)    %10.5¦7.9¦%15.5¦5.4¦

5)    %13.9¦6.8¦%14.4¦4.3¦1.1¦

6)    %11.0¦%13.3¦%11.8¦%13.2¦%15.6¦%14.5¦

7)    2.9¦%11.3¦1.5¦%13.6¦%16.0¦%14.9¦%12.3¦

8)    3.5¦%10.8¦5.0¦%10.7¦%13.1¦%12.0¦9.1¦6.4¦

9)    %11.1¦%13.4¦%11.9¦%13.3¦%15.7¦%14.6¦1.3¦%12.4¦9.2¦

10)    8.5¦4.7¦8.1¦7.2¦9.6¦8.5¦%15.0¦8.6¦%10.7¦%15.1¦

Предельно допустимое число пунктов заезда - 6

дддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддд

Допустимый перегруз автомобиля- 1.01 %

дддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддд

Заданный ряд грузоподъемностей автомобилей

дддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддд

14.38

ФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФ

* Р Е З У Л Ь Т А Т Ы    Р А С Ч Е Т А *

ФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФ

Mаршруты перевозок грузов

ФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФ

( МАРШРУТ N  1  )  0  - 1  - 3  -0

или  0  - 3  - 1  -0

Объемы перевозок - 13.773

Требуется автомобиль грузоподъемностью - 14.38

( МАРШРУТ N  2  )  0  - 2  - 7  -0

или  0  - 7  - 2  -0

Объемы перевозок - 10.016

Требуется автомобиль грузоподъемностью - 14.38

( МАРШРУТ N  3  )  0  - 4  - 5  -0

или  0  - 5  - 4  -0

Объемы перевозок - 13.348

Требуется автомобиль грузоподъемностью - 14.38

( МАРШРУТ N  4  )  0  - 6  - 9  -0

или  0  - 9  - 6  -0

Объемы перевозок - 13.771

Требуется автомобиль грузоподъемностью - 14.38

( МАРШРУТ N  5  )  0  - 8  -0

Объемы перевозок - 8.24

Требуется автомобиль грузоподъемностью - 14.38

( МАРШРУТ N  6  )  0  - 10  -0

Объемы перевозок - 7.196

Требуется автомобиль грузоподъемностью - 14.38

Требуемое общее число автомобилей по грузоподъемностям

грузоподъемноcть ( число )

14.38 (  6  )

***

Додаток З

ФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФ

* И С Х О Д Н Ы Е  Д А Н Н Ы Е *

ФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФ

Объёмы завоза(вывоза) груза по пунктам (номер - объем)

1 - 11.879    2 - 5.939     3 - 11.879    4 - 11.879    5 - 11.879    6 - 11.879    7 - 11.879    8 - 17.818    9 - 17.818    10 - 17.818

Расстояния(стоимости) перевозок между пунктами I и J

ФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФ

(J)-     0¦  1¦  2¦  3¦  4¦  5¦  6¦  7¦  8¦  9¦(I)

1)    %11.2¦

2)    2.4¦%10.8¦

3)    %12.6¦5.5¦%13.1¦

4)    %10.5¦7.9¦%15.5¦5.4¦

5)    %13.9¦6.8¦%14.4¦4.3¦1.1¦

6)    %11.0¦%13.3¦%11.8¦%13.2¦%15.6¦%14.5¦

7)    2.9¦%11.3¦1.5¦%13.6¦%16.0¦%14.9¦%12.3¦

8)    3.5¦%10.8¦5.0¦%10.7¦%13.1¦%12.0¦9.1¦6.4¦

9)    %11.1¦%13.4¦%11.9¦%13.3¦%15.7¦%14.6¦1.3¦%12.4¦9.2¦

10)    8.5¦4.7¦8.1¦7.2¦9.6¦8.5¦%15.0¦8.6¦%10.7¦%15.1¦

Предельно допустимое число пунктов заезда - 6

дддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддд

Допустимый перегруз автомобиля- 1.01 %

дддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддд

Заданный ряд грузоподъемностей автомобилей

дддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддд

35.636

ФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФ

* Р Е З У Л Ь Т А Т Ы    Р А С Ч Е Т А *

ФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФ

Mаршруты перевозок грузов

ФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФ

( МАРШРУТ N  1  )  0  - 1  - 10  -0

или  0  - 10  - 1  -0

Объемы перевозок - 29.697

Требуется автомобиль грузоподъемностью - 35.636

( МАРШРУТ N  2  )  0  - 3  - 5  - 4  -0

или  0  - 4  - 5  - 3  -0

Объемы перевозок - 35.637

Требуется автомобиль грузоподъемностью - 35.636

( МАРШРУТ N  3  )  0  - 6  - 9  -0

или  0  - 9  - 6  -0

Объемы перевозок - 29.697

Требуется автомобиль грузоподъемностью - 35.636

( МАРШРУТ N  4  )  0  - 7  - 2  - 8  -0

или  0  - 8  - 2  - 7  -0

Объемы перевозок - 35.636

Требуется автомобиль грузоподъемностью - 35.636

Требуемое общее число автомобилей по грузоподъемностям

грузоподъемноcть ( число )

35.636 (  4  )

***

Додаток К

# МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

# ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

### Факультет менеджменту

Кафедра транспортних систем і логістики

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

ДО КУРСОВОГО ПРОЕКТУ

з дисципліни

«Вантажні перевезення»

на тему „Розробка транспортно-технологічних схем доставки вантажів”

Керівник, к.т.н., доц.			________	Горяїнов О.М.

Студент гр. ТС2002-1			________	Якубець О.М.

Харків 2005

#### Навчальне видання

###### Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Вантажні перевезення» (для студентів 3 курсу напрямку підготовки 6.1004 «Транспортні технології»)

Укладач: Олексій Миколайович Горяїнов

Редактор: М.З. Аляб’єв

Коректор: З.І. Зайцева

###### План 2005, поз 130

_________________________________________________________________

Підп. до друку 23.08.2005	Формат	60х84 1 /16		Папір офісний

Друк на ризографі.		Умовн.-друк. арк. 3,2		Обл.-вид. арк. 4,0

Замовл №______			Тираж 100 прим.			Ціна договірна

61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12

#### Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

61002, Харків, вул. Революції, 12

# Text boxes

М4

М3

СК2

СТ

М5

М1

ТП1

М9

СМ1

М6

М10

СК3

СМ3

М8

М2

М7

СК1

СМ2

ПП

ТП2