# МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

# ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ

# МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

# МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ

ПРАКТИЧНИХ РОБІТ З ДИСЦИПЛІНИ

“ОСНОВИ ТЕОРІЇ ТРАНСПОРТНИХ ПРОЦЕСІВ ТА СИСТЕМ“

( для студентів 3 курсу денної форми навчання спец.

6.100400 “Транспортні системи“ )

# Харків - ХНАМГ - 2005

# Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни “Основи теорії транспортних процесів та систем“ / для студентів 3 курсу денної форми навчання спец. 6.100400 “Транспортні системи“/. Укл.: А.О. Шевченко. – Харків: ХНАМГ, 2005 – 38 с.

# Укладач: А.О. Шевченко

# Рецензент: проф. Карпушин Е.І.

# Рекомендовано кафедрою “Транспортних систем і логістики“,                                                   протокол № 4 від 12.11.04 р.

Мета цих методичних вказівок - допомогти студентам закріпити теоретичний матеріал курсу на практичних заняттях, виконуючи запропоновані завдання.

Виконання завдань являє собою вирішення задач, що виникають  у реальному транспортному процесі.

Ці завдання охоплюють основні розділи курсу.

У процесі виконання завдань студенти глибше опановують методи й послідовність системного дослідження транспортних об’єктів, засобів визначення структури зовнішнього середовища та моделі транспортних систем.

Завдання виконують згідно з варіантами у зошиті з допоміжними розрахунками. У кінці кожного завдання необхідно зробити відповідні висновки.

Заняття 1

ПРОГНОЗУВАННЯ ОБСЯГУ ПЕРЕВЕЗЕНЬ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА ЗА ДОПОМОГОЮ «МОДЕЛІ РОЗВИТКУ»

Мета заняття - перевірити ступінь освоєння питань, що викладаються в лекційному курсі за цією темою.

Завдання. Визначити прогнозне значення обсягу перевезень автотранспортного підприємства за допомогою „моделі розвитку”.

Вихідні дані наведені в табл.. 1.1 і 1.2. З табл. 1.1 вихідні дані обирають за першою цифрою варіанта, а з табл.. 1.2 – за другою цифрою. Номер варіанта студенту дає викладач.

Таблиця 1.1 – Обсяг перевезень за роками (Q), тис. т.

| Номер звітного року (t), шт. | Номер варіанта |
| --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 162 | 130 | 178 | 214 | 136 | 144 | 122 | 133 | 129 | 118 |
| 2 | 208 | 152 | 168 | 126 | 158 | 146 | 131 | 162 | 151 | 123 |
| 3 | 186 | 170 | 134 | 202 | 129 | 148 | 138 | 184 | 150 | 135 |
| 4 | 190 | 165 | 152 | 168 | 153 | 139 | 152 | 180 | 160 | 141 |
| 5 | 190 | 153 | 130 | 139 | 184 | 201 | 163 | 142 | 155 | 185 |

Таблиця 1.2 – Обсяг перевезень за роками (Q), тис. т.

| Номер звітного року (t), шт. | Номер варіанта |
| --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 6 | 210 | 168 | 144 | 167 | 214 | 210 | 145 | 141 | 168 | 173 |
| 7 | 213 | 152 | 138 | 158 | 170 | 206 | 152 | 143 | 172 | 178 |
| 8 | 206 | 165 | 143 | 173 | 190 | 216 | 157 | 151 | 167 | 181 |
| 9 | 194 | 158 | 133 | 148 | 186 | 208 | 160 | 150 | 160 | 183 |
| 10 | 214 | 163 | 176 | 170 | 167 | 151 | 149 | 191 | 158 | 139 |

Вказівки до виконання завдання

1. Знайти вид тренду тимчасового ряду за допомогою рівняння прямої:

(1.1)

де Q – обсяг перевезень, тис. т.; а0,, а1 – коефіцієнти моделі; t – номер року, шт.

Тренд – це лінія, яка відображає тенденцію розвитку досліджуваного параметра. У нашому випадку таким параметром є обсяг перевезень автотранспортного підприємства.

Коефіцієнти а0 і а1 відшукати за допомогою розв'язання  системи рівнянь

,                         (1.2)

де n - кількість звітних даних.

2. Знайти вид тренду тимчасового  ряду  за  допомогою  рівняння параболи:

(1.3)

де b0, b1, b2 – коефіцієнти моделі.

Коефіцієнти b0, b1 і b2 відшукати за допомогою розв’язання системи рівнянь

,                    (1.4)

Показники, необхідні для розрахунку коефіцієнтів навести у табличному вигляді (див табл. 1.4).

3. Побудувати графіки отриманих функцій в одній системі координат, тут же зазначити точки, що відповідають звітним даним.

4. Визначити середню помилку апроксимації для обох моделей за формулою

,                                                          (1.5)

де   – вихідні дані обсягу перевезень i-го року, тис. т.;  – розрахункове значення обсягу перевезень i-го року, отримане із застосуванням „моделі розвитку”, тис. т.

5. На підставі середньої помилки апроксимації вибрати найбільше підхожу для прогнозування модель. Визначити прогнозне значення обсягу перевезень у п+1 року за цією моделлю.

6. Зробити висновки за результатами роботи.

Приклад.

Завдання. Виконати прогноз обсягу перевезень автотранспортного підприємства за допомогою моделі „розвитку” за звітними даними, наведеними, у табл. 3.

Таблиця 1.3 – Звітні дані автотранспортного підприємства

| Номер року (t), шт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обсяг перевезень (Q), тис. т. | 162 | 208 | 186 | 190 | 190 | 210 | 206 | 216 | 208 | 151 |

Вирішення:

1. Знайдемо значення тренда, вирішивши рівняння (1.1).

Для цього необхідно визначити коефіцієнти а0,, а1, які знаходять за допомогою вирішення системи рівнянь

.                               (1.6)

Показники, які необхідні для розрахунку коефіцієнтів а0,, а1, подамо у табл. 1.4.

Таблиця 1.4 – Показники для розрахунку коефіцієнтів моделі

| № п/п | Позначення показника |
| --- | --- |
| 1 | 1 | 162 | 1 | 1 | 1 | 162 | 162 | 189,5 | 167,7 | 27,55 | 5,68 |
| 2 | 2 | 208 | 4 | 8 | 16 | 416 | 832 | 190,3 | 182,9 | 17,75 | 25,1 |
| 3 | 3 | 186 | 9 | 27 | 81 | 558 | 1674 | 190,9 | 194,5 | 4,95 | 8,5 |
| 4 | 4 | 190 | 16 | 64 | 256 | 760 | 3040 | 191,7 | 202,5 | 1,65 | 12,5 |
| 5 | 5 | 190 | 25 | 125 | 625 | 950 | 4750 | 192,3 | 206,8 | 2,35 | 16,8 |
| 6 | 6 | 210 | 36 | 216 | 1296 | 1260 | 7560 | 193,1 | 207,6 | 17,0 | 2,4 |
| 7 | 7 | 206 | 49 | 343 | 2401 | 1442 | 10094 | 193,7 | 204,6 | 12,25 | 1,4 |
| 8 | 8 | 216 | 64 | 512 | 4096 | 1728 | 13824 | 194,4 | 198,1 | 21,55 | 17,9 |
| 9 | 9 | 208 | 81 | 729 | 6561 | 1872 | 16848 | 195,1 | 187,9 | 12,85 | 20,1 |
| 10 | 10 | 151 | 100 | 1000 | 10000 | 1510 | 15100 | 195,8 | 174,1 | 44,85 | 23,1 |
|  | 55 | 1927 | 385 | 3025 | 25333 | 10658 | 73884 | 1733,7 | 1926,6 | 162,75 | 133,4 |

Систему рівнянь має наступний вигляд:

.

Рішенням цієї системи будуть значення коефіцієнтів a0=0,7, a1=188,7, а рівняння тренду буде таким:

.

Знайдемо значення обсягу перевезень за лінійною моделлю і побудуємо відповідний графік  (див. рис. 1):

;

2. Знайдемо вид тренда, вирішивши рівняння параболи (1.3). Згідно з формулою (1.4) визначають показники, які заносять до табл. 4 і використовують при складанні системи рівнянь (1.7). Розв’язуючи цю систему рівнянь, знаходять коефіцієнти b0, b1, b2 :

.                      (1.7)

Значення коефіцієнтів дорівнює b0=148,8; b1=20,7; b2=-1,82 а рівняння тренду буде таким:

.

Знайдемо значення обсягу перевезень за квадратичною моделлю і побудуємо відповідний графік  (див. рис. 1):

## Рис. 1 – Графічне відображення трендів:

## 1 – крива звітних даних; 2 – тренд прямої; 3 – тренд параболи.

3. Визначимо середню помилку апроксимації для обох моделей за формулою (1.5):

4. На підставі середньої помилки апроксимації обираємо найбільш підхожу для прогнозування модель. Цією моделлю буде та модель, яка має найменшу помилку апроксимації. Такою моделлю є параболічна функція. За квадратичною „моделлю розвитку” знайдемо прогнозне значення обсягу перевезень у п+1 році:

5. Висновки за результатами роботи.

Запитання для самоперевірки

1. Як Ви розумієте термін „модель розвитку”?

2. Принцип математичного способу отримання трендів тимчасового ряду.

3. Як значення розміру середньої помилки апроксимації впливає на вибір моделі прогнозування?

4. Записати рівняння лінійної та квадратичної „моделі розвитку”.

5. Принцип графічного способу отримання тренду моделі?

6. Що повинна вміщувати „модель розвитку”?

7. До яких регресійних моделей відносять „модель розвитку”?

8. Які існують способи отримання трендів моделі розвитку”?

9. Що таке тренд „моделі розвитку”?

Заняття 2

ПРОГНОЗУВАННЯ ОБСЯГУ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

АВТОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА ЗА ДОПОМОГОЮ

МОДЕЛІ «ПОПИТ – ПРОПОЗИЦІЯ»

Мета заняття - перевірити ступінь освоєння питань, що викладаються в лекційному курсі за цією темою.

Завдання. Знайти прогнозне значення обсягу перевезень автотранспортного підприємства за допомогою моделі „попит – пропозиція”.

Вихідними даними відповідно до заданого варіанта є: значення обсягу перевезень з 1-го завдання та обсяг виробництва в регіоні та значення тарифу за

транспортну роботу, які приймають відповідно до даних, що наведені в таблицях 2.1 і 2.2. З табл.. 2.1 вихідні дані вибирають за першою цифрою варіанта, з табл. 2.2 - за другою цифрою.

Таблиця 2.1 – Обсяг виробництва в регіоні (Р), тис. грн.

| Номер звітного року (t), шт. | Номер варіанта |
| --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 999 | 711 | 459 | 344 | 932 | 802 | 716 | 698 | 1919 | 931 |
| 2 | 998 | 763 | 521 | 402 | 916 | 805 | 722 | 691 | 1959 | 958 |
| 3 | 995 | 809 | 581 | 406 | 908 | 809 | 726 | 675 | 1981 | 975 |
| 4 | 989 | 756 | 639 | 431 | 905 | 802 | 728 | 653 | 1992 | 986 |
| 5 | 979 | 808 | 693 | 462 | 913 | 824 | 731 | 632 | 1996 | 992 |
| 6 | 963 | 842 | 742 | 463 | 926 | 833 | 732 | 616 | 1981 | 995 |
| 7 | 940 | 876 | 786 | 519 | 941 | 843 | 733 | 606 | 1947 | 996 |
| 8 | 909 | 870 | 825 | 525 | 955 | 853 | 734 | 602 | 1964 | 998 |
| 9 | 870 | 898 | 859 | 873 | 968 | 862 | 735 | 601 | 1934 | 999 |
| 10 | 823 | 921 | 863 | 583 | 978 | 859 | 736 | 600 | 1925 | 996 |

Таблиця 2.2 – Тариф за транспортну роботу (Т), коп./ т км.

| Номер звітного року (t), шт. | Номер варіанта |
| --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 3,0 | 5,0 | 4,5 | 3,7 | 5,6 | 4,2 | 4,8 | 4,4 | 4,0 | 5,1 |
| 2 | 3,0 | 5,0 | 4,6 | 3,7 | 5,6 | 4,2 | 4,8 | 4,5 | 4,1 | 5,2 |
| 3 | 3,0 | 5,5 | 4,7 | 3,8 | 5,6 | 4,3 | 4,8 | 4,5 | 4,2 | 5,2 |
| 4 | 3,1 | 5,7 | 4,8 | 3,8 | 5,8 | 4,4 | 4,8 | 4,6 | 4,6 | 5,2 |
| 5 | 3,1 | 5,7 | 4,9 | 3,9 | 5,8 | 4,5 | 4,8 | 4,7 | 5,0 | 5,2 |
| 6 | 3,1 | 5,8 | 5,0 | 3,9 | 6,0 | 4,5 | 5,0 | 4,7 | 5,5 | 5,4 |
| 7 | 3,2 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 6,2 | 4,6 | 5,0 | 4,8 | 6,1 | 5,7 |
| 8 | 3,2 | 6,0 | 5,1 | 4,0 | 6,2 | 4,7 | 5,0 | 5,0 | 6,8 | 6,1 |
| 9 | 3,2 | 6,5 | 5,2 | 4,1 | 6,4 | 4,8 | 5,2 | 5,2 | 7,6 | 6,6 |
| 10 | 3,3 | 6,5 | 5,3 | 4,1 | 6,4 | 4,8 | 5,2 | 5,4 | 8,5 | 6,9 |

Вказівки до виконання завдання

1. Знайти вид двофакторної лінійної моделі „попит – пропозиція”:

,                                                         (2.1)

де а0,  а2,  а3 – коефіцієнти моделі.

Коефіцієнти  а0,  а2,  а3  відшукати за допомогою розв’язання системи рівнянь

(2.2)

Показники, необхідні для розрахунку коефіцієнтів, навести в табличному вигляді.

2. Застосувати теорію кореляційного аналізу.

2.1 Розрахувати парні коефіцієнти кореляції між Q і P (rQ/P), Q і Т (rQ/T), P і T (rР/T) за формулою (2.3). Розрахунки проводити в табличній формі:

(2.3)

де  – середнє значення величин х та y;  – середньоквадратичне відхилення для досліджуваних величин х та y.

Для розрахунку за формулою (2.3) застосовують вирази

(2.4)

(2.5)

Кореляційних аналіз дає можливість встановити напрямок і силу зв’язку досліджуваних величин один на одного.

Напрямок зв’язку визначають за алгебраїчним знаком коефіцієнта кореляції. Якщо він має позитивний знак – напрямок зв’язку прямий, при негативному – зворотний.

Силу зв’язку оцінюють за значенням величини коефіцієнта кореляції. При rx/y<0,1 немає зв’язку між параметрами, при rx/y=0,1 – 0,19  зв’язок вважають слабким, при rx/y=0,3 – 0,69 зв’язок визначають середнім (помірним), а при rx/y=0,7 – 0,99 сильним.

2.2 Визначити множинний коефіцієнт кореляції за формулою

.                           (2.6)

За результатами розрахунків зробити аналіз кореляційного зв’язку, який навести у висновках по роботі.

3. Визначити середню помилку апроксимації для моделі за формулою

,                                                              (2.7)

де  – вихідні дані обсягу перевезень i-го року, тис. т.;  – розрахункове значення обсягу перевезень i-го року, отримане за допомогою моделі „попит – пропозиція”, тис. т.

Показники, необхідні для розрахунку навести в табличному вигляді.

4. За допомогою отриманої моделі розрахувати прогнозне значення обсягу перевезень підприємства, якщо відомо, що обсяг виробництва в прогнозованому періоді збільшився на 5%, тобтодорівнює

.                                                                     (2.8)

Тариф у прогнозованому періоді  залишається на рівні останнього звітного року:

.                                                                           (2.9)

5. Зробити висновки за результатами роботи стосовно аналізу кореляційного зв’язку між факторами моделі „попит-пропозиція” та перспективного обсягу перевезень.

Приклад.

Завдання. Знайти прогнозне значення обсягу перевезень автотранспортного підприємства з використанням моделі „попит – пропозиція” за звітними даними, наведеними у табл. 2.3.

Таблиця 2.3 – Звітні дані автотранспортного підприємства

| Номер року (t), шт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обсяг перевезень (Q), тис. т. | 162 | 208 | 186 | 190 | 190 | 210 | 206 | 216 | 208 | 151 |
| Обсяг виробництва (Р), тис. грн. | 999 | 998 | 995 | 989 | 979 | 963 | 940 | 990 | 870 | 823 |
| Тариф за транспортну роботу (Т), коп.. / т км | 4,2 | 4,2 | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 4,8 | 4,8 |

Вирішення:

1. Знаходимо значення тренду, вирішивши рівняння (2.1).

Для цього необхідно визначити коефіцієнти а0, а1, а2. Показники, які необхідні для розрахунку коефіцієнтів представимо у табл. 2.4.

Систему рівнянь має наступний вигляд:

.

Таблиця 2.4 – Показники для розрахунку коефіцієнтів моделі

| № року | Позначення показника |
| --- | --- |
|  | Р | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 999 | 4,2 | 162 | 998001 | 4195,8 | 161838 | 680,4 | 17,64 | 213 | 51 |
| 2 | 998 | 4,2 | 208 | 996004 | 4191,6 | 207584 | 873,6 | 17,64 | 213 | 5 |
| 3 | 995 | 4,3 | 186 | 990025 | 4278,5 | 185070 | 799,8 | 18,49 | 209 | 23 |
| 4 | 989 | 4,4 | 190 | 978121 | 4351,6 | 187910 | 836 | 19,36 | 206 | 16 |
| 5 | 979 | 4,5 | 190 | 958441 | 4405,6 | 186010 | 855 | 20,25 | 200 | 10 |
| 6 | 963 | 4,5 | 210 | 927369 | 4333,5 | 202230 | 945 | 20,25 | 195 | 15 |
| 7 | 940 | 4,6 | 206 | 883600 | 4324 | 193640 | 947,6 | 21,16 | 186 | 20 |
| 8 | 990 | 4,7 | 216 | 980100 | 4653 | 213840 | 1015,2 | 20,09 | 199 | 17 |
| 9 | 870 | 4,8 | 208 | 756900 | 4176 | 180960 | 998,4 | 23,04 | 160 | 48 |
| 10 | 823 | 4,8 | 151 | 677329 | 3950,4 | 124273 | 724,8 | 23,04 | 146 | 5 |
|  | 9546 | 45 | 1927 | 9145890 | 42859,9 | 1843355 | 8675,8 | 200,96 | 1927 | 210 |

Рішенням цієї системи будуть значення коефіцієнтів a0=151,4; a1=0,0878; a2= -9,45, а рівняння тренду буде таким:

.

Знаходимо значення обсягу перевезень за моделлю:

;

2. Розраховуємо парні коефіцієнти кореляції між Q і P (rQ/P), Q і Т (rQ/T), P і T (rР/T) за формулами (2.3) – (2.5):

Аналогічно визначимо коефіцієнт кореляції для параметрів Q і Т та P і T, які дорівнюють rQ/T = 0,099; rР/T = - 0,8. Зробимо аналіз кореляційного зв’язку параметрів, який представлено в табл. 2.5.

Таблиця 2.5 – Характеристика кореляційного зв’язку параметрів

| Вид характеристики зв’язку | Назва параметрів |
| --- | --- |
|  | Q і P | Q і T | P і T |
| Напрямок зв’язку | прямий | прямий | зворотний |
| Сила зв’язку | середня | слабка | слабка |

Визначимо множинний коефіцієнт кореляції за формулою (2.6):

3. Визначимо середню помилку апроксимації для обох моделей за формулою (2.7):

.

4. Знайдемо за допомогою отриманої моделі прогнозне значення обсягу перевезень підприємства, якщо відомо, що обсяг виробництва в прогнозованому періоді збільшився на 5%, а тариф у прогнозованому періоді залишається на рівні останнього звітного року:

5. Висновки за результатами роботи.

Запитання для самоперевірки

- До яких регресійних моделей відносять модель „побут-пропозиція”?

2. Дати характеристику випадкам, до яких може бути зведена модель „побут-пропозиція”?

3. Дати назву й пояснити застосування математичного методу, який дозволяє отримати рішення моделі?

4. Пояснити у загальному вигляді послідовність отримання тренду моделі „побут-пропозиція”.

5. Дати оцінку кореляційним зв’язкам між параметрами моделі Р і Т, Т і Q, Q і Р?

6. Які можливості має кореляційний аналіз для оцінку зв’язку між досліджуваними параметрами?

Заняття 3

РОЗРАХУНОК ОБСЯГУ ВИПУСКУ ЗА СТАТИЧНОЮ ЛІНІЙНОЮ МОДЕЛЛЮ МІЖГАЛУЗЕВОГО БАЛАНСУ

Мета заняття - перевірити ступінь освоєння питань, що викладаються в лекційному курсі за цією темою.

Завдання. Розрахувати обсяг випуску сектора „ТРАНСПОРТ” у прогнозованому періоді за статичною лінійною моделлю міжгалузевого балансу. Вихідні дані для розрахунків за поточний період наведені у табл. 3.1 -3.2.

За перший сектор у моделі приймається сектор „Транспорт”, за другий „Виробництво”, за третій – „Паливно-енергетичний комплекс”. Вихідні дані для розрахунків за поточний період наведені у табл. 3.1, 3.2 та 3.3.

Кожний студент отримує тризначний номер варіанта і обирає вихідні дані згідно з правилом: перша цифра варіанта вказує на номер варіанта з табл. 3.1, друга – на номер варіанта з табл. 3.2  і третя  –  з табл. 3.3.

Таблиця 3.1 – Потоки сектора „Транспорт”, млн. грн.

| Назва потоку | Номер варіанта |
| --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Власне споживання сектора „Транспорт” (X11) | 89 | 83 | 178 | 267 | 56 | 145 | 59 | 123 | 72 | 181 |
| Поставки сектора „Транспорт” у сектор “Виробництво” (X12) | 3560 | 2759 | 4628 | 5607 | 4806 | 5785 | 4094 | 5016 | 3240 | 4410 |
| Поставки сектора „Транспорт” у сектор кінцевого споживання (Y1) | 2670 | 3649 | 3738 | 4717 | 3916 | 4895 | 4183 | 5121 | 3330 | 4320 |

Таблиця 3.2 – Потоки сектора „Виробництво”, млн. грн.

| Назва потоку | Номер варіанта |
| --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Поставки сектора “Виробництво” у сектор „Транспорт” (X21) | 680 | 285 | 570 | 312 | 331 | 708 | 349 | 726 | 288 | 576 |
| Власне споживання сектора “Виробництво” (X22) | 27603 | 23772 | 44784 | 84048 | 24262 | 46164 | 64416 | 86348 | 66813 | 64836 |
| Поставки сектора “Виробництво” у сектор кінцевого споживання (Y2) | 46005 | 46925 | 38646 | 49685 | 51526 | 52444 | 53366 | 85428 | 34743 | 63906 |

Таблиця 3.3 – Значення коефіцієнтів для розрахунку потоків секторів

| Коефіцієнт | Номер варіанта |
| --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| к1 | 2/3 | 1/3 | 1 | 1/4 | 2/3 | 3/4 | 1 | 3/4 | 1/3 | 2/3 |
| к2 | 2/3 | 1/4 | 1/3 | 1 | 1 | 3/4 | 1/3 | 1 | 1/4 | 2/3 |
| к3 | 1/2 | 1 | 1/3 | 3/4 | 1/4 | 1/2 | 3/4 | 1/3 | 1/5 | 1/2 |
| к4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| к5 | 3/4 | 1/5 | 1/4 | 2/3 | 1/3 | 1 | 1/4 | 1/5 | 3/4 | 1/2 |
| h1 | 1,03 | 1,07 | 0,95 | 1,16 | 1,10 | 1,15 | 0,89 | 0,96 | 1,03 | 0.85 |
| h2 | 0,85 | 0,95 | 1,05 | 1,06 | 1,10 | 1,19 | 0,91 | 0,86 | 1,04 | 1,00 |
| h3 | 1,00 | 1,02 | 1,05 | 1,03 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 1,08 | 1,00 | 1,00 |
| g2 | 1,02 | 1,05 | 1,03 | 1,08 | 1,00 | 1,02 | 1,00 | 1,09 | 1,12 | 1,10 |
| g3 | 1.06 | 1,00 | 1,08 | 1,07 | 1,00 | 0,89 | 0,93 | 1,00 | 0,82 | 1,00 |

Вказівки до виконання завдання

1. Скласти статистичну лінійну балансову модель міжгалузевих зв’язків (СЛБМ).

СЛБМ призначена для визначення змін валового випуску розглядуваного сектора та міжсекторних потоків при різноманітних варіантах зміни потоків сектора кінцевого споживання та валового випуску інших секторів, що входять до складу моделі.

Структурними елементами моделі є сектори.

Сектор – це різні виробничі комплекси міста (регіону, держави). Кожний виробничий комплекс є виробляючим та споживаючим сектором. Наприклад, сектор „Транспорт” (Т) –  це сукупність усіх систем різних видів транспорту, які функціонують у місті; сектор „Паливно-енергетичний комплекс” (ПЕК) – сукупність виробництв, що забезпечують вимоги міста в енергоносіях (вугілля, нафта, газ, електроенергія); „сектор „Виробництво” (В) – галузі економіки, що не включені в інші сектори.

Крім виробничих секторів модель включає ще сектор кінцевого споживання. Кінцеве споживання – це споживання, направлене не на виробництво товарів та послуг, а на задоволення вимог людей, які мешкають на території міста.

1.1 Визначити потоки сектора ПЕК, використовуючи значення поставок сектора „Транспорт”. Точність розрахунків у 1-му пункті – один знак після коми:

(3.1)

Поставки сектора „Паливно-енергетичний комплекс” у сектор кінцевого споживання (Y3) зв’язані залежністю

(3.2)

  - Розрахувати валовий випуск кожного сектора Xi за наступний період:

,                                                            (3.3)

де п - кількість секторів у розглянутій моделі; xij – поставки i-го сектора в j-й сектор, млн. грн.; Yi – поставки i-го сектора в сектор кінцевого споживання, млн. грн.

1.3 Подати отримані дані у матричному вигляді, тобто записати СЛБМ:

.                                                      (3.4)

2. На основі визначеної в попередньому пункті моделі міжгалузевих зв’язків (3.4) розрахувати матрицю коефіцієнтів прямих витрат А. Елементи матриці aij визначають за формулою

,                                                                      (3.5)

де Xj – валовий випуск j-го сектора, млн. грн.

Точність розрахунків тут і далі – три знаки після коми. Матриця коефіцієнтів прямих витрат записується у вигляді

.                                                       (3.6)

3. Розрахувати матрицю коефіцієнтів повних витрат В. Для розрахунку матриці використовуємо матричну формулу:

,                                                               (3.7)

де Е – одинична матриця.

,       .

Вводимо позначення

,                                                                  (3.8)

тоді в лінійному вигляді матрицю D розраховуємо за виразом

,                                        (3.9)

Для одержання матриці В необхідно згорнути матрицю D за залежністю

,                                 (3.10)

де det D – визначник матриці D; d’ij – алгебраїчне доповнення ij-го елемента матриці D; Т - означає транспоновану матрицю.

Визначник (детермінант) – це число D, утворене з n2 чисел dij елементів, які розташовані в квадратну таблицю з n рядків і n стовбців.

Визначник можна розрахувати за правилом «Саррюса» (див. рис. 2). Для визначників другого і третього порядків формули розрахунків такі:

(3.11)

. (3.12)

Рис. 2 – Розрахунок визначника за правилом Саррюса

Точність розрахунку визначника - вісім знаків після коми.

Розрахувати значення алгебраїчних доповнень.

Алгебраїчне доповнення ij-го елемента матриці – це мінор (Мij) елемента, помножений на (-1) у степені (i+j).

.                                                       (3.13)

Мінор – це визначник під матрицею, який отримають викреслюванням i-го рядка і j-го стовпчика вихідної матриці.

Транспонування матриці – це таке перетворення вихідної матриці, в результаті якого рядки вихідної матриці стануть стобцами результуючої матриці.

4. Перевірити правильність обертання матриці В.

Після отримання матриці В за (3.9) перевіряємо правильність її обертання, для чого розраховуємо матрицю К:

.                                                                   (3.14)

Для отримання ij-го елемента матриці К при множенні матриць В і D необхідно елементи і-го рядка матриці В помножити на відповідні елементи j-го стовпчика матриці D, а потім скласти розраховані добушки. Сума цих перетворень і дасть шуканий елемент результуючої матриці.

Матриця К записуємо у вигляді:

(3.15)

Потім перевіряємо рівність матриць К і Е. Елементи матриць вважаються рівними, якщо різниця між ними існує тільки у третьому знаку після коми:

.                                      (3.16)

Матриці рівні між собою, якщо рівні всі їхні елементи, тобто для кожної пари елементів виконується умова (3.16). Якщо , перевіряється правильність розрахунку матриці В.

5. Визначити необхідні зміни валового випуску і міжсекторних потоків при зміні векторів кінцевого споживання. Наприклад, поставки сектора «Транспорт» у сектор кінцевого споживання у плановий період збільшуються на 10%, при цьому в інших секторах змін не відбувається. Визначаємо необхідну величину поставок сектора «Транспорт» у сектор кінцевою споживання:

(3.17)

тут і далі апостроф позначає належність елемента до планового періоду.

Розраховуємо нове значення валового випуску трьох виробничих секторів за формулою

.                                                                (3.18)

За матрицею коефіцієнтів прямих витрат А знаходимо нові значення

міжсекторних потоків:

.                                                                 (3.19)

Отримані результати рекомендується навести у вигляді матриці СЛБМ:

.                                                   (3.20)

Валовий випуск секторів і міжсекторних потоків порівнюємо з базовим варіантом матриці, яка розрахована за (3.4) для формулювання висновків. Висновки треба подати у вигляді тексту та порівняльної діаграми.

6. Визначення необхідних змін валового випуску сектора «Транспорт» при

зміні векторів кінцевого споживання і валового випуску інших секторів.

Визначають величини поставок усіх секторів у сектор кінцевого споживання, а також валовий випуск секторів «Виробництво» і «Паливно-енергетичний комплекс» за формулами

(3.21)

де h1, h2, h3 – коефіцієнти відповідних секторів, що вказують на зміну векторів сектору кінцевого споживання; g2, g3 – коефіцієнти, що вказують на зміну валового випуску секторів «Виробництво» і «Паливно-енергетичний комплекс».

На підставі залежностей (3.18) і (3.22) визначають всі можливі моделі для розрахунку валового випуску сектора «Транспорт», за якими розраховують різноманітні його значення:

(3.22)

Для одержання моделей за залежністю (3.22) послідовно змінюється значення індексу i в межах від 1 до 3 і в кожному з варіантів моделі значення валового випуску сектора «Транспорт» виражається через інші змінні.

7. Зробити висновки за результатами роботи. Висновки формулюють на підставі результатів виконання пунктів 5 і 6. У пункті 5 виділяють міжсекторні потоки, які найбільшою мірою змінюються при 10-ти процентному збільшенні обсягу поставок сектора «Транспорт» у сектор кінцевого споживання. Пункт 6 повинен містити зміст про можливість використання моделей для прогнозування обсягу роботи сектора «Транспорт».

Приклад.

Завдання. Розрахувати обсяг випуску сектора „ТРАНСПОРТ” у прогнозованому періоді за статичною лінійною моделлю міжгалузевого балансу. Вихідні дані для розрахунків за поточний період наведені в табл. 3.4, 3.5.

Таблиця 3.3 – Значення потоків секторів, млн. грн.

| Варіант № 400 |
| --- |
| Назва потоків сектора „Транспорт” | Назва потоків сектора „Виробництво” |
| Власне споживан-ня (x11) | Поставки у сектор “Виробницт-во” (x12) | Поставки у сектор кінцево-го споживання (Y1) | Поставки у сектор „Транспорт” (x21) | Власне споживання (x22) | Поставки у сектор кінцево-го споживання (Y2) |
| 56 | 4806 | 3916 | 680 | 27603 | 46005 |

Таблиця 3.4 – Значення коефіцієнтів для розрахунку потоків секторів

| Позначення коефіцієнта |
| --- |
| к1 | к2 | к3 | к4 | к5 | h1 | h2 | h3 | g2 | g3 |
| 2/3 | 2/3 | 1/2 | 2 | 3/4 | 1,03 | 0,85 | 1,00 | 1,02 | 1,06 |

Вирішення:

1. Складемо статистичну лінійну балансову модель міжгалузевих зв’язків.

1.1 Використовуючи формули (3.1) і (3.2), визначимо потоки сектора ПЕК.

1.2 Розрахуємо валовий випуск кожного сектора Xi за наступний період за формулою (3.3):

Отримані дані записуємо в матричному вигляді, тобто складаємо СЛБМ:

.

- Визначимо валовий випуск секторів із застосуванням СЛБМ.

2.1 На основі визначеної в попередньому пункті моделі міжгалузевих зв’язків і використовуючи формулу (3.5), розрахуємо матрицю коефіцієнтів прямих витрат А:

Матриця коефіцієнтів прямих витрат має вигляд

.

2.2 Визначимо матрицю коефіцієнтів повних витрат В. Використовуючи формули (3.8), (3.9), розрахуємо матрицю D:

.

Після розрахунку матриці D проведемо її обертання за формулою (3.10), при цьому необхідно використати формули (3.12), (3.13):

Визначимо алгебраїчне доповнення елементів матриці D. Наприклад, для визначення елемента d’11 викреслюємо перший рядок і перший стовпчик з матриці D, а елементи, що залишилися, утворять шукану субматрицю, яку помножуємо на (-1) у степені (1+1):

Матриця В має наступний вигляд:

2.3 Перевіримо правильність обертання матриці В. Для цього розрахуємо матрицю К. Наприклад, для перших елементів матриці К маємо:

.

Різниця між елементами матриць К і Е задовольняє вимозі (3.16), тому матриця В розрахована правильно.

3. Визначимо зміни валового випуску і міжсекторних потоків при зміні векторів кінцевого споживання.

У перспективному періоді збільшуються на 10% поставки сектора «Транспорт» у сектор кінцевого споживання, при цьому в інших секторах змін не відбуваються:

Розрахуємо нове значення валового випуску трьох виробничих секторів використовуючи формулу (3.18):

З використанням матриці коефіцієнтів прямих витрат А знайдемо нові значення міжсекторних потоків, наприклад:

Отримані результати наведені у вигляді матриці СЛБМ:

.

Валовий випуск секторів і міжсекторних потоків порівнюють з базовим варіантом матриці, що розрахована за (3.4). Наприклад, x11=56 млн. грн., x’11=62,165 млн. грн., тобто власне споживання сектора „Т” збільшилось на 11%; x33=15335 млн. грн., x’33=13845,87 млн. грн., тобто власне споживання сектора „ТЕК” зменшилось на 9,71%. Висновки у вигляді тексту та порівняльної діаграми навести в пункті 5.

4. Визначимо зміни валового випуску сектора «Транспорт» при зміні векторів кінцевого споживання і валового випуску секторів «Виробництво» і «Паливно-енергетичний комплекс»:

Використовуючи залежність (3.18) визначимо валовий випуск сектора „Т” на перспективний період при зміні поставок у сектор кінцевого споживання:

На підставі виразу (3.22) визначимо всі можливі моделі для розрахунку валового випуску сектора «Транспорт». Для одержання моделей за залежністю (3.22) послідовно змінюємо значення індексу i у межах від 1 до 3:

Для кожного з варіантів моделі значення валового випуску сектора «Транспорт» зробити висновки щодо можливості використання моделей для прогнозування обсягу роботи сектора та навести їх у пункті 5.

5. Висновки за результатами роботи.

Запитання для самоперевірки

1. Для чого призначена СЛБМ?

2. Дати визначення сектора СЛБМ. Які сектори застосовані в моделі?

3. Обґрунтувати, чому модель міжгалузевих зв’язків називають статистичною?

4. Навести загальну структуру СЛБМ у графічному, табличному й матричному виглядах.

5. Як визначити за моделлю міжгалузевих зв'язків зміни сектора «Т» при зміні поставок у сектор кінцевого споживання та потоків інших секторів.

6. В якій послідовності виконують у моделі прогнозування розвитку транспортної системи?

7. Який сенс має матриця коефіцієнтів прямих витрат при розрахунку потоків?

8. Яким принципом треба керуватися при впорядкуванні матриці  міжсекторних потоків.

9. Як виконують обертання матриць та перевірку обертання матриць?

10. Як виконують трансформування матриць? Навести приклади.

11.  Що таке мінор матриці? Як його визначити?

12. Що таке алгебраїчне доповнення  елемента матриці?  Навести приклади.

13. Що таке визначник? Яким чином розраховують визначник другого, третього, четвертого порядків? Навести приклад у загальному вигляді.

14. Виконання, якої умови свідчить про рівність матриць?

15. Як виконують  помноження  матриць. Навести   приклад   помноження матриць третього порядку у загальному вигляді?

Заняття 4

РОЗРАХУНОК МАТРИЦІ ПАСАЖИРСЬКИХ КОРЕСПОНДЕНЦІЙ

# ГРАВІТАЦІЙНИМ МЕТОДОМ

Мета заняття – вивчити методику розрахунку матриці пасажирських  кореспонденцій гравітаційним методом.

Завдання. Визначити матрицю пасажирських кореспонденцій гравітаційним методом.

З табл. 4.1 номери транспортних районів обирають за першою цифрою варіанта, а з табл. 4.2 – за другою цифрою. Характеристики транспортних районів наведено у табл. 4.3.

Таблиця 4.1 – Номери транспортних районів

| Транспортний район | Номер варіанта |
| --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 36 | 1 | 2 | 5 | 7 | 3 | 6 | 4 | 8 | 10 |
| 2 | 41 | 9 | 12 | 17 | 15 | 14 | 18 | 25 | 11 | 13 |
| 3 | 45 | 16 | 24 | 22 | 19 | 21 | 26 | 30 | 20 | 23 |
| 4 | 48 | 35 | 28 | 29 | 37 | 31 | 33 | 39 | 26 | 32 |
| 5 | 50 | 40 | 43 | 38 | 46 | 42 | 49 | 47 | 34 | 44 |

Таблиця 4.2 – Номери транспортних районів

| Транспортний район | Номер варіанта |
| --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 6 | 86 | 51 | 52 | 55 | 57 | 53 | 56 | 54 | 58 | 60 |
| 7 | 91 | 59 | 62 | 67 | 65 | 64 | 68 | 77 | 61 | 63 |
| 8 | 95 | 66 | 74 | 72 | 69 | 71 | 76 | 80 | 50 | 53 |
| 9 | 98 | 85 | 78 | 79 | 87 | 81 | 83 | 89 | 76 | 82 |
| 10 | 100 | 90 | 93 | 88 | 96 | 92 | 99 | 97 | 84 | 94 |

Таблиця 4.3 – Характеристика транспортних районів

| Номер району | Кількість, тис. чол. | Координата | Номер району | Кількість , тис. чол. | Координата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | меш-канців | роб. місць | Х | У |  | меш-канців | роб. місць | Х | У |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 6 | 1 | 40 | 54 | 51 | 45 | 8 | 61 | 74 |
| 2 | 65 | 20 | 32 | 74 | 52 | 61 | 28 | 19 | 50 |
| 3 | 85 | 6 | 94 | 14 | 53 | 29 | 1 | 30 | 7 |
| 4 | 31 | 1 | 58 | 16 | 54 | 87 | 1 | 30 | 7 |
| 5 | 73 | 16 | 65 | 60 | 55 | 36 | 1 | 75 | 78 |
| 6 | 31 | 8 | 61 | 32 | 56 | 72 | 5 | 90 | 99 |
| 7 | 65 | 30 | 49 | 34 | 57 | 92 | 29 | 36 | 86 |
| 8 | 55 | 26 | 29 | 25 | 58 | 50 | 18 | 83 | 25 |
| 9 | 57 | 12 | 4 | 98 | 59 | 78 | 20 | 60 | 88 |
| 10 | 22 | 3 | 4 | 28 | 60 | 24 | 8 | 72 | 75 |
| 11 | 28 | 13 | 4 | 81 | 61 | 43 | 19 | 41 | 60 |
| 12 | 1 | 1 | 69 | 45 | 62 | 32 | 7 | 19 | 37 |
| 13 | 58 | 25 | 41 | 63 | 63 | 44 | 11 | 59 | 59 |
| 14 | 81 | 3 | 71 | 48 | 64 | 91 | 3 | 37 | 2 |
| 15 | 64 | 19 | 17 | 45 | 65 | 44 | 4 | 62 | 27 |
| 16 | 99 | 11 | 98 | 85 | 66 | 47 | 1 | 54 | 79 |
| 17 | 9 | 2 | 67 | 1 | 67 | 32 | 1 | 49 | 10 |
| 18 | 58 | 1 | 45 | 50 | 68 | 98 | 41 | 30 | 58 |
| 19 | 39 | 5 | 17 | 43 | 69 | 62 | 24 | 90 | 52 |
| 20 | 82 | 11 | 62 | 57 | 70 | 30 | 8 | 15 | 58 |
| 21 | 18 | 6 | 56 | 24 | 71 | 66 | 13 | 68 | 86 |
| 22 | 32 | 8 | 91 | 7 | 72 | 20 | 1 | 51 | 23 |
| 23 | 34 | 5 | 53 | 35 | 73 | 63 | 2 | 31 | 31 |
| 24 | 84 | 41 | 57 | 31 | 74 | 82 | 34 | 28 | 94 |
| 25 | 78 | 20 | 50 | 16 | 75 | 47 | 20 | 46 | 27 |
| 26 | 15 | 1 | 21 | 40 | 76 | 12 | 5 | 15 | 73 |
| 27 | 38 | 14 | 77 | 87 | 77 | 67 | 13 | 39 | 95 |
| 28 | 51 | 25 | 68 | 36 | 78 | 83 | 3 | 1 | 32 |

Продовження табл. 4.3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 36 | 5 | 18 | 13 | 79 | 9 | 1 | 20 | 39 |
| 30 | 12 | 2 | 65 | 45 | 80 | 9 | 1 | 42 | 47 |
| 31 | 85 | 21 | 73 | 32 | 81 | 3 | 1 | 6 | 81 |
| 32 | 62 | 19 | 68 | 61 | 82 | 39 | 3 | 97 | 67 |
| 33 | 19 | 6 | 95 | 59 | 83 | 46 | 13 | 21 | 1 |
| 34 | 46 | 11 | 89 | 55 | 84 | 53 | 11 | 3 | 73 |
| 35 | 82 | 37 | 80 | 23 | 85 | 63 | 4 | 43 | 52 |
| 36 | 66 | 7 | 94 | 80 | 86 | 28 | 2 | 9 | 21 |
| 37 | 22 | 1 | 90 | 65 | 87 | 15 | 7 | 62 | 75 |
| 38 | 16 | 1 | 32 | 63 | 88 | 86 | 21 | 60 | 68 |
| 39 | 14 | 3 | 59 | 53 | 89 | 74 | 36 | 6 | 20 |
| 40 | 99 | 33 | 31 | 46 | 90 | 1 | 1 | 76 | 71 |
| 41 | 10 | 3 | 25 | 2 | 91 | 97 | 34 | 37 | 72 |
| 42 | 61 | 3 | 20 | 26 | 92 | 9 | 4 | 97 | 47 |
| 43 | 89 | 26 | 20 | 66 | 93 | 39 | 14 | 62 | 48 |
| 44 | 3 | 1 | 19 | 92 | 94 | 6 | 2 | 39 | 92 |
| 45 | 65 | 28 | 14 | 69 | 95 | 33 | 12 | 14 | 7 |
| 46 | 70 | 34 | 15 | 29 | 96 | 42 | 5 | 86 | 1 |
| 47 | 47 | 8 | 80 | 98 | 97 | 44 | 18 | 23 | 11 |
| 48 | 25 | 2 | 21 | 41 | 98 | 94 | 6 | 26 | 28 |
| 49 | 38 | 15 | 65 | 75 | 99 | 55 | 1 | 42 | 30 |
| 50 | 14 | 6 | 19 | 89 | 100 | 67 | 11 | 37 | 3 |

Вказівки до виконання завдання

1. Відповідно до заданого варіанта оформити вихідні дані. Наприклад, до варіанта 00 вихідні дані наведені у табл. 4.4.

Таблиця 4.4 – Приклад оформлення вихідних даних

| Номер транспортного району | Номер транспортного району за варіантом | Мешкає, тис. чол. | Працює, тис. чол. | Координата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | X | Y |
| 1 | 36 | 66 | 7 | 94 | 80 |
| 2 | 41 | 10 | 3 | 25 | 2 |
| 3 | 45 | 65 | 28 | 14 | 69 |
| 4 | 48 | 25 | 2 | 21 | 41 |
| 4 | 48 | 25 | 2 | 21 | 41 |
| 5 | 50 | 14 | 6 | 19 | 89 |
| 6 | 86 | 28 | 2 | 9 | 21 |
| 7 | 91 | 97 | 34 | 37 | 72 |
| 8 | 95 | 33 | 12 | 14 | 7 |
| 9 | 98 | 94 | 6 | 26 | 28 |
| 10 | 100 | 67 | 11 | 37 | 3 |

2. Створити координатну модель транспортної мережі. Для цього у двомірній системі координат розмірністю від 0 до 100 в масштабі 1:100000, нарисувати центри транспортних районів і зв’язати їх між собою, щоб центр кожного транспортного району мав не менше трьох і не більше чотирьох зв’язків з іншими центрами.

3. За отриманою координатною моделлю транспортної мережі визначити довжину пересування між районами шляхом вимірювання. Серед існуючих в транспортній мережі зв’язків обрати найкоротші. Результати вимірювань lij занести до таблиці. Приклад представлення матриці найкоротших шляхів наведено у табл. 4.5.

4. Визначити час руху між транспортними районами і трудність сполучення. Час руху розраховують за формулою

,                                                                     (4.1)

де lij – довжина кратчайшого шляху між i-м та j-м районами, км; V – швидкість руху транспортного засобу, км/год.

Швидкість руху транспортного засобу приймають 20 км/год. Час на пересування в середині району приймають 2 хв.

Трудність сполучення між транспортними районами (dij) визначають з використанням формули:

.                                                                         (4.2)

Результати розрахунків навести в табличному вигляді.

## Таблиця 4.5 – Матриця найкоротших шляхів

| Номер транспортного району відправлення | Номер транспортного району прибуття |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | l11 | l12 | l13 | l14 | l15 | l16 | l17 | l18 | l19 | l1 10 |
| 2 | l21 | l22 | l23 | l24 | l25 | l26 | l27 | l28 | l29 | l2 10 |
| 3 | l31 | l32 | l33 | l34 | l35 | l36 | l37 | l38 | l39 | l3 10 |
| 4 | l41 | l42 | l43 | l44 | l45 | l46 | l47 | l48 | l49 | l4 10 |
| 5 | l51 | l52 | l53 | l54 | l55 | l56 | l57 | l58 | l59 | l5 10 |
| 6 | l61 | l62 | l63 | l64 | l65 | l66 | l67 | l68 | l69 | l6 10 |
| 7 | l71 | l72 | l73 | l74 | l75 | l76 | l77 | l78 | l79 | l7 10 |
| 8 | l81 | l82 | l83 | l84 | l85 | l86 | l87 | l88 | l89 | l8 10 |
| 9 | l91 | l92 | l93 | l94 | l95 | l96 | l97 | l98 | l99 | l9 10 |
| 10 | l10 1 | l10 2 | l10 3 | l10 4 | l10 5 | l10 6 | l10 7 | l10 8 | l10 9 | l10 10 |

4. Визначити місткість транспортних районів.

Селітебну ємкість району (кількість мешканців району, або кількість відправлень) (Нi) розраховують з використанням виразу

,                                                           (4.3)

де Np  – кількість мешканців району, тис. чол.; Нj – трудова ємкість району, тис. чол.; Nм – населення міста, тис. чол.

.                                                                 (4.4)

Трудову ємкість району (кількість прибуття) (Нj) визначають виходячи з припущення, що в розглядуваний період часу (годину “пік”) в райони прибуває 80% всіх працюючих та культурно-побутові пересування у цей час відсутні.

,                                                                 (4.5)

де N – кількість робочих місць у районі, тис. чол.

Перевірити умову балансу місткості транспортних районів:

.                                                              (4.6)

Результати розрахунків подати в табличному вигляді.

5 Визначити матрицю кореспонденцій.

5.1 Матрицю кореспонденцій між транспортними районами розраховати за допомогою гравітаційної моделі (за відправленням).

,                                                   (4.7)

де кj – коефіцієнт балансування.

Розрахунок матриці кореспонденцій – це ітераційний процес. На першій ітерації розрахунку матриці приймають кj=1, а на інших ітераціях коефіцієнт визначають окремо за формулою (4.11). Для спрощення розрахунків введемо позначення

,                                                             (4.8)

тоді                                .

Результати розрахунків подати у табличному вигляді.

5.2 Перевірити умову балансу матриці кореспонденцій.

Необхідно оцінити величину відхилення між вихідною величиною трудової ємкості районів (Hj) та трудової ємкості отриманою у результаті розподілу кореспонденцій за гравітаційною моделлю (H’j). Величина відхилення не повинна перевищувати 10%. Відхилення для кожного району розраховують за формулою

,                     (4.9)

.                                                                     (4.10)

Якщо для одного з районів не виконується вимога (4.10), то розраховують за формулою (4.11) коефіцієнт балансування і розрахунок матриці кореспонденцій повторюють вже з новим значенням коефіцієнта на новій ітерації.

.                                                     (4.11)

6. Зробити висновки за результатами роботи.

Висновки за результатами роботи формулюють з урахуванням загальної характеристики гравітаційного методу визначення матриці кореспонденцій та її відхилень, отриманих на різних ітераціях розрахунків.

Приклад.

Завдання. Розрахувати матрицю пасажирських кореспонденцій гравітаційним методом. Вихідні дані до розрахунку наведені у таблиці 4.6.

Вирішення:

1. Нарисуємо в масштабі 1:100000 координатну модель транспортної мережі. (див. рис. 2).

## 2. Шляхом вимірювання за координатною моделлю транспортної мережі найдемо найкоротшу довжину пересування між районами lij.. Результати вимірювань представлено у табл. 4.6.

## Таблиця 4.6 – Матриця найкоротших шляхів, км.

| Номер району відправлення | Номер району прибуття |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 0 | 10,7 | 8,0 | 8,2 | 7,4 | 10,4 | 6,5 | 12,2 | 8,5 | 9,5 |
| 2 | 10,7 | 0 | 7,5 | 4,7 | 9,4 | 2,7 | 4,5 | 1,2 | 2,5 | 1,2 |
| 3 | 8,0 | 7,5 | 0 | 2,7 | 2,0 | 4,8 | 4,4 | 6,2 | 6,4 | 8,7 |
| 4 | 8,2 | 4,7 | 2,7 | 0 | 4,7 | 2,5 | 1,7 | 3,5 | 3,7 | 6,4 |
| 5 | 7,4 | 9.4 | 2,0 | 4,7 | 0 | 6,8 | 5,0 | 8,2 | 7,0 | 9,8 |
| 6 | 10,4 | 2,7 | 4,8 | 2,5 | 6,8 | 0 | 3,8 | 1,5 | 1,8 | 3,9 |
| 7 | 6,5 | 4,5 | 4,4 | 1,7 | 5,0 | 3,8 | 0 | 5,7 | 2,0 | 4,8 |
| 8 | 12,2 | 1,2 | 6,2 | 3,5 | 8,2 | 1,5 | 5,7 | 0 | 3,3 | 2,4 |
| 9 | 8,5 | 2,5 | 6.4 | 3,7 | 7,0 | 1,8 | 2,0 | 3,3 | 0 | 2,8 |
| 10 | 9,5 | 1,2 | 8,7 | 6,4 | 9,8 | 3,9 | 4,8 | 2,4 | 2,8 | 0 |

3. Визначимо з використанням формул (4.1), (4.2) час руху між транспортними районами і трудність сполучення. При розрахунку швидкість руху транспортного засобу приймаємо 20 км/год.

Наприклад, час руху між першим та другим районами дорівнює:

Пересування у середині району (t11=t22=…=t10,10=2хв.). Результати розрахунків наведено в табл. 4.7.

## Рис. 2 – Графічне відображення транспортної мережі

Таблиця 4.7 – Час руху між транспортними районами, хв.

| Номер району відправлення | Номер району прибуття |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 2 | 32,1 | 24 | 24,6 | 22,2 | 31,2 | 19,5 | 36,6 | 25,5 | 28,5 |
| 2 | 32,1 | 2 | 22,5 | 14,1 | 28,2 | 8,1 | 13,5 | 3,6 | 7,5 | 3,6 |
| 3 | 24 | 22,5 | 2 | 8,1 | 6,0 | 14,4 | 13,2 | 18,6 | 19,2 | 26,1 |
| 4 | 24,6 | 14,1 | 8,1 | 2 | 14,1 | 7,5 | 5,1 | 10,5 | 11,1 | 19,2 |
| 5 | 22,2 | 28,2 | 6,0 | 14,1 | 2 | 18,0 | 15,0 | 24,6 | 21,0 | 29,4 |
| 6 | 31,2 | 8,1 | 14,4 | 7,5 | 18,0 | 2 | 11,4 | 4,5 | 5,4 | 11,7 |
| 7 | 19,5 | 13,5 | 13,2 | 5,1 | 15,0 | 11,4 | 2 | 17, | 6,0 | 14,4 |
| 8 | 36,6 | 3,6 | 18,6 | 10,5 | 24,6 | 4,5 | 17,1 | 2 | 9,9 | 7,2 |
| 9 | 25,5 | 7,5 | 19,2 | 11,1 | 21,0 | 5,4 | 6,0 | 9,9 | 2 | 8,4 |
| 10 | 28,5 | 3,6 | 26,1 | 19,2 | 29,4 | 11,7 | 14,4 | 7,2 | 8,4 | 2 |

Наприклад, трудність сполучення для першого транспортного району дорівнює:

Результати розрахунків наведено в табл. 4.8.

Таблиця 4.8 –  Трудність сполучення між транспортними районами

| Номер району відправлення | Номер району прибуття |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 0,5 | 0,031 | 0,042 | 0,041 | 0,045 | 0,032 | 0,027 | 0,027 | 0,039 | 0,035 |
| 2 | 0,031 | 0,5 | 0,044 | 0,071 | 0,035 | 0,123 | 0,074 | 0,277 | 0,133 | 0,277 |
| 3 | 0,042 | 0,044 | 0,5 | 0,123 | 0,166 | 0,069 | 0,075 | 0,054 | 0,052 | 0,038 |
| 4 | 0,041 | 0,071 | 0,123 | 0,5 | 0,071 | 0,133 | 0,196 | 0,095 | 0,09 | 0,052 |
| 5 | 0,045 | 0,035 | 0,166 | 0,071 | 0,5 | 0,056 | 0,066 | 0,041 | 0,047 | 0,034 |
| 6 | 0,032 | 0,123 | 0,069 | 0,133 | 0,056 | 0,5 | 0,087 | 0.222 | 0,185 | 0.085 |
| 7 | 0,051 | 0,074 | 0,075 | 0,196 | 0,066 | 0,087 | 0,5 | 0,058 | 0,166 | 0,069 |
| 8 | 0,027 | 0,277 | 0,054 | 0,095 | 0,041 | 0,222 | 0,058 | 0,5 | 0,101 | 0,138 |
| 9 | 0,039 | 0,133 | 0,052 | 0,09 | 0,047 | 0,185 | 0,166 | 0,101 | 0,5 | 0,119 |
| 10 | 0,035 | 0,277 | 0,038 | 0,052 | 0,034 | 0,085 | 0,069 | 0,138 | 0.119 | 0,5 |

4. Визначимо місткість транспортних районів.

За формулою (4.5) визначимо трудову ємкість районів (кількість прибуття) (Нj):

Результати розрахунків занесені до табл. 4.9.

З використанням формули (4.3) розрахуємо селитебна ємкість районів:

Результати розрахунків занесені до табл. 4.9.

Перевіримо умову балансу ємкості транспортних районів: .

Таблиця 4.9 – Місткість транспортних районів.

| Номер транспортного району | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Усього |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Селітебна ємкість району (Нi), тис. чол. | 16,82 | 2,54 | 16,57 | 6,37 | 3,57 | 7,13 | 24,72 | 8,41 | 23,96 | 17,08 | 127,2 |
| Трудова ємкість району (Нj), тис. чол. | 5,6 | 2,4 | 22,4 | 1,6 | 4,8 | 1,6 | 27,2 | 11,2 | 20,8 | 29,6 | 127,2 |

5 Розрахунок матриці кореспонденцій.

Визначення величини кореспонденцій між i-м та j-м транспортними районами виконуємо із застосуванням гравітаційної моделі (за відправленням).

Визначимо елементи матриці Y на першій ітерації. Значення коефіцієнта балансування на першій ітерації кj=1.Наприклад,

Результати розрахунків наведені в табл. 4.10.

Таблиця 4.10 – Значення елементів матриці Y на першій ітерації

| Номер району відправлення | Номер району прибуття |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1 | 2,8 | 0,074 | 0,94 | 0.065 | 0,22 | 0,051 | 1,387 | 0,302 | 0,811 | 1,036 | 7,686 |
| 2 | 0,174 | 1,2 | 0,98 | 0,113 | 0,168 | 0,196 | 2,01 | 3,102 | 2,766 | 8,199 | 19,91 |
| 3 | 0,235 | 0,105 | 11,2 | 0,196 | 0,796 | 0,11 | 2,04 | 0,604 | 1,081 | 1,124 | 17,49 |
| 4 | 0,225 | 0,17 | 2,76 | 0,8 | 0.34 | 0,21 | 5,33 | 1,06 | 1,87 | 1.54 | 14,31 |
| 5 | 0,25 | 0,08 | 3,72 | 0,11 | 2,4 | 0,09 | 1,8 | 0,45 | 0,98 | 1.0 | 10,88 |
| 6 | 0,18 | 0,3 | 1,54 | 0,21 | 0,27 | 0,8 | 2,36 | 2,49 | 3,84 | 2,51 | 14,5 |
| 7 | 0,28 | 0,18 | 1,68 | 0,31 | 0.32 | 0,14 | 13,6 | 0,65 | 3,47 | 2,04 | 22,67 |
| 8 | 0,15 | 0,66 | 1,21 | 0,15 | 0.19 | 0,35 | 1,57 | 5,6 | 2,1 | 4,1 | 16,08 |
| 9 | 0,22 | 0,32 | 1,16 | 0,09 | 0.23 | 0,3 | 4,52 | 1,13 | 10,4 | 3,52 | 21,89 |
| 10 | 0,19 | 0,66 | 0,85 | 0,08 | 0,16 | 0,13 | 1,87 | 1,54 | 2,48 | 14,8 | 22,76 |

Розрахуємо кореспонденції між районами. Наприклад,

Результати розрахунків наведені в табл. 4.11. Перевіримо умови балансу матриці кореспонденцій, використовуючи формулу  (4.9). Наприклад,

Результати розрахунків занесено у відповідний рядок табл. 4.11.

Таблиця 4.11 – Матриця кореспонденцій на першій ітерації, тис. чол.

| Номер району відправлення | Номер району прибуття |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1 | 6,13 | 0,16 | 2,058 | 0,142 | 0,48 | 0.11 | 3.037 | 0.66 | 1,774 | 2.269 | 16,82 |
| 2 | 0,025 | 0,159 | 0,132 | 0,015 | 0,022 | 0,026 | 0,267 | 0,412 | 0,367 | 1,079 | 2,54 |
| 3 | 0,222 | 0.099 | 10,61 | 0,185 | 0,754 | 0,104 | 1,932 | 0,572 | 1,024 | 1,064 | 16,57 |
| 4 | 0.102 | 0.075 | 1,228 | 0,356 | 0,151 | 0,093 | 2,373 | 0,471 | 0,832 | 0,685 | 6,37 |
| 5 | 0,082 | 0,026 | 1,224 | 0,036 | 0,787 | 0,029 | 0,590 | 0,147 | 0,321 | 0,328 | 3,57 |
| 6 | 0.089 | 0,147 | 0,758 | 0,103 | 0,132 | 0,393 | 1,16 | 1,224 | 1,889 | 1,235 | 7,13 |
| 7 | 0,305 | 0,196 | 1,833 | 0,339 | 0,349 | 0,152 | 14,83 | 0,708 | 3,783 | 2,224 | 24,72 |
| 8 | 0.078 | 0,346 | 0,633 | 0,078 | 0,099 | 0,183 | 0,821 | 2,929 | 1,099 | 2,144 | 8.41 |
| 9 | 0.240 | 0,350 | 1,269 | 0,098 | 0,252 | 0,328 | 4,948 | 1,236 | 11,38 | 3,853 | 23,96 |
| 10 | 0.142 | 0,495 | 0,638 | 0,06 | 0,12 | 0,096 | 1,403 | 1,155 | 1,861 | 11,11 | 17.08 |
|  | 7.415 | 2,053 | 20,38 | 1,412 | 3,146 | 1,514 | 31,36 | 9,514 | 24,33 | 25,99 | – |
| % | 32,41 | 14,45 | 9 | 11,75 | 34,4 | 5,37 | 15,3 | 15 | 16,9 | 12,1 | – |

Умова відповідності вихідної величини трудової ємкості районів і трудової ємкості, отримана у результаті розподілу кореспонденцій за гравітаційною моделлю, виконується тільки для третього і шостого транспортних районів. Тому розрахуємо нові значення коефіцієнта балансування і проведемо розрахунок матриці кореспонденцій на новій ітерації. Наприклад,

Значення коефіцієнта для транспортних районів на другій ітерації наведено в табл. 4.12.

Таблиця 4.12 – Значення коефіцієнта балансування на другій ітерації.

| Номер транспортного району | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значення kj | 0,76 | 1,17 | 1,10 | 1,13 | 1,53 | 1,1 | 0,87 | 1,18 | 0,85 | 1,14 |

Визначимо елементи матриці Y на другій ітерації. Наприклад,

Результати розрахунків наведені в табл. 4.13.

Таблиця 4.13 – Значення елементів матриці Y на другій ітерації.

| Номер району відправлення | Номер району прибуття |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1 | 2,128 | 0,086 | 1,03 | 0,073 | 0,336 | 0,056 | 1,206 | 0,356 | 0,689 | 1,181 | 7,141 |
| 2 | 0,132 | 1,4 | 1,078 | 0,127 | 0,257 | 0,215 | 1,748 | 3,66 | 2,351 | 9,346 | 20,34 |
| 3 | 0,178 | 0,123 | 12,32 | 0,18 | 1,218 | 0,121 | 1,774 | 0,713 | 0,918 | 1,281 | 18,82 |
| 4 | 0,174 | 0,199 | 3,036 | 0,9 | 0,52 | 0,231 | 4,637 | 1,18 | 1,589 | 1,755 | 14,22 |
| 5 | 0,19 | 0,094 | 4,092 | 0,124 | 3,67 | 0,099 | 1,566 | 0,531 | 0,833 | 1,14 | 12,34 |
| 6 | 0,137 | 0,351 | 1,694 | 0,237 | 0,413 | 0,88 | 2,053 | 2,94 | 3,264 | 2,861 | 14,83 |
| 7 | 0,213 | 0,21 | 1,84 | 0,35 | 0,49 | 0,154 | 11,83 | 0,76 | 2,95 | 2,325 | 21,12 |
| 8 | 0,114 | 0,772 | 1,33 | 0,169 | 0,29 | 0,385 | 1,305 | 6,608 | 1,78 | 4,674 | 17,43 |
| 9 | 0,167 | 0,374 | 1,276 | 0,101 | 0,352 | 0,33 | 3,93 | 1,333 | 8,84 | 4,01 | 20,71 |
| 10 | 0,144 | 0,772 | 0,935 | 0,09 | 0,245 | 0,143 | 1,626 | 1,817 | 2,108 | 16,87 | 24,75 |

Розрахуємо кореспонденції між районами. Наприклад,

Результати розрахунків наведені в табл. 4.14.

Таблиця 4.14 – Матриця кореспонденцій на другій ітерації, тис. чол.

| Номер району відправлення | Номер района прибуття |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1 | 5,012 | 0,202 | 2,426 | 0,172 | 0,791 | 0,132 | 2,841 | 0,838 | 1,623 | 2,783 | 16,82 |
| 2 | 0,016 | 0,176 | 0,134 | 0,016 | 0,033 | 0,026 | 0,218 | 0,458 | 0,294 | 1,169 | 2,54 |
| 3 | 0,158 | 0,109 | 10,84 | 0,158 | 1,073 | 0,108 | 1,561 | 0,628 | 0,808 | 1,127 | 16,57 |
| 4 | 0,078 | 0,089 | 1,36 | 0,403 | 0,233 | 0,103 | 2,078 | 0,528 | 0,712 | 0,786 | 6,37 |
| 5 | 0,086 | 0,027 | 1,184 | 0,036 | 1,062 | 0,028 | 0,453 | 0,153 | 0,241 | 0,33 | 3,57 |
| 6 | 0,066 | 0,169 | 0,814 | 0,114 | 0,199 | 0,423 | 0,987 | 1,413 | 1,57 | 1,376 | 7,13 |
| 7 | 0,249 | 0,246 | 2,153 | 0,41 | 0,573 | 0,18 | 13,85 | 0,89 | 3,45 | 2,72 | 24,72 |
| 8 | 0,055 | 0,372 | 0,642 | 0,082 | 0,14 | 0,186 | 0,63 | 3,188 | 0,86 | 2,255 | 8.41 |
| 9 | 0,193 | 0,432 | 1,476 | 0,117 | 0,407 | 0,382 | 4,546 | 1,542 | 10,23 | 4,64 | 23,96 |
| 10 | 0,099 | 0,533 | 0,646 | 0,064 | 0,169 | 0,098 | 1,122 | 1,255 | 1,454 | 11,64 | 17.08 |
|  | 5,982 | 2,355 | 21,67 | 1,572 | 4,68 | 1,666 | 28,28 | 10,89 | 21,24 | 28,82 | – |
| % | 6,8 | 1,87 | 3,2 | 1,7 | 2,5 | 4,1 | 3,9 | 8,68 | 2,1 | 2,6 | – |

Перевіримо умови балансу матриці кореспонденцій. Наприклад,

Результати розрахунків занесені у відповідний рядок табл. 4.14.

Розподіл кореспонденцій по транспортних районах на другій ітерації задовольняє умові (4.10), тому на цьому розрахунок матриці кореспонденції завершуємо.

6 Висновок.

Запитання для самоперевірки

1. Обґрунтувати, чим відрізняється кореспонденція міського населення від пасажиропотоку?

2. Що таке рухомість міського населення. Назвати фактори, які впливають на рухомість?

3. Дати назву й охарактеризувати складові етапи принципу, який покладено в основу моделей розрахунку матриці кореспонденцій?

4. Що таке транспортний район, чим він характеризується? За якими принципами формуються транспортні райони міста? Як визначити центр транспортного району для змішаного, житлового та промислового районів?

5. Яка ідея транспортного розрахунку методом взаємних кореспонденцій?

6. Які фактори враховують ймовірні моделі розрахунку взаємних кореспонденцій? Чому гравітаційну модель відносять до ймовірних моделей?

7. Навести математичний вираз і пояснити сенс гравітаційної моделі розрахунку матриці кореспонденцій за відправленням з i-х транспортних районів, за прибуттям в j-ті транспортні райони? У зв’язку з яким фактором гравітаційна модель отримала таку назву?

8. Назвати переваги й недоліки ймовірних моделей розрахунку матриці кореспонденцій?

9. Пояснити поняття “трудова” й “селітебна” ємкість транспортного району?

10. Що таке баланс матриці кореспонденцій, як його виконують? Від чого залежить відхилення від умови балансу матриці кореспонденцій?

11. Яке припущення приймається при визначенні обсягу транспортних районів за прибуттям?

12. Від чого залежить трудність сполучення між транспортними районами? Як її розраховують?

Навчальне видання

# Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни “Основи теорії транспортних процесів та систем“ (для студентів 3 курсу денної форми навчання спец. 6.100400  “Транспортні системи“)

# Укладач: Андрій Олексійович Шевченко

# Відповідальний за випуск В. К. Доля

# Редактор М.З. Аляб’єв

# План 2005, поз. 125

____________________________________________________________________

Підп. до друку 11.04.05		Формат 60 84 1/16		Папір офсетний

Друк на ризографі. 		Обл.–вид. арк. 2,5

Тираж 50 прим.			Замовл. №				Ціна договірна

____________________________________________________________________

61002, Харків, вул. Революції, 12.

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ.

# Text boxes

.

# 186

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

3

2

1

Q, тис.  тон.

216

211

206

201

195

191

186

# 166

181

# 156

176

171

166

# 206

# 201

161

156

.

.

.

# 181

t, роки

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

151

.

.

.

D=

d11  d12

d21  d22

–

+

+

–

d11  d12    d13   d11  d12

d21  d22  d23   d21 d22

d31 d32  d33     d31  d32

D=

–

–

+

+

# X

# 10

# 20

# 30

# 40

# 50

# 60

# 70

# 80

# 90

# 10

# 9

# 8

.

# 7

.

# 6

# 5

.

# 4

.

# 3

# 2

# 1

.

.

.

.

.

.

# 60

# 50

# 40

# 30

# 20

# 10

# 100

# 90

# 80

# 70

# 100

# 90

# 80

# 70

# 60

# 50

# 40

# 30

# 20

# 10

# 0

# Y