МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Т.О. Мамаєва

Методичні вказівки

до виконання розділу

«ТЕО в будівництві»

(Ч. 1 «Одноповерхові житлові будинки»)

дипломної роботи  студентів спеціальності  7.092103,

8.092103 –«Міське будівництво і господарство»,

напряму підготовки 0921 – «Будівництво»)

ХАРКІВ - ХНАМГ - 2008

Методичні вказівки 	до виконання розділу «ТЕО в будівництві» (Ч. 1 «Одноповерхові житлові будинки») дипломної роботи  студентів спеціальності  7.092103, 8.092103 –«Міське будівництво і господарство», напряму підготовки 0921 – «Будівництво»)  /Укл.: Мамаєва Т.О. - Харків: ХНАМГ, 2008. - 31 с.

Укладач:	Т. О. Мамаєва

Рекомендовано кафедрою економіки будівництва,

протокол № 5  від 25.12.2007 р.

ЗМІСТ

Стр.

| Вступ……………………………………………………………………….. | 4 |
| --- | --- |
| 1.Нормативно-інформаційна база……………………………………….. | 6 |
| 2. Кошторисна документація…………………………………………….. | 8 |
| 3. Порядок визначення кошторисної вартості………………………….. | 12 |
| 4. Локальний кошторис………………………………………………….. | 14 |
| 5. Об’єктний кошторис…………………………………………………… | 24 |
| 6.Зведений кошторисний розрахунок…………………………………... | 25 |
| 7. Техніко-економічні показники………………………………………… | 27 |
| 8. Прямі витрати за кошторисом………………………………………... | 28 |
| 9. Питомі витрати на 1 м2 площі забудови……………………………… | 29 |
| Висновки…………………………………………………………………... | 30 |

ВСТУП

У період самостійності України її можна представити у вигляді величезного будівельного майданчика, на якому одночасно здійснюються як нове будівництво, так і реконструкція, модернізація чи технічне переозброєння об'єктів. При цьому зростає роль проектування, тому що від його результатів залежать економічні показники використання запроектованого і побудованого об'єкта протягом усього терміну його експлуатації.

У роботі проектувальника застосовуються найбільш прогресивні рішення, а також раніше накопичений досвід окремих регіонів, що може бути корисним при  навчанні студентів будівельних і економічних спеціальностей. У зв'язку з цим у даній роботі використана передова практика проектування на прикладі фактичних даних, , що може знадобитися в подальшій роботі молодого фахівця.

У роботі наведені техніко-економічнІ обґрунтування і розрахунки різних варіантних рішень проектних, науково-дослідних організацій для різних видів проектування. Особливе місце відведене визначенню техніко-економїчного обґрунтування показників.

В економічній частині дипломного проекту проводиться розрахунок одноповерхових і зблокованих готельних номерів, багатоповерхових будинків.

Розраховуються:

- Локальний кошторис на загальбудівельні роботи №1. До його складу входять кошторисні розрахунки: земляні роботи, фундаменти, надземна частина, внутрішня й зовнішня обробка та ін.. роботи.

- Сантехничні роботи, внутрішні електромонтажні роботи, монтаж і налагодження устаткування, меблів, інвентарю.

- Зведений кошторисний розрахунок. У ньому розраховують показники за кошторисами: благоустрій і озеленення, витрати на тимчасові будинки, збори й платежі, резерви.

- Техніко-економічні показники і й розрахунок питомих ТЭП.

Ефективність інвестиційного проекту характеризується системою показників, що відображають співвідношення витрат і результатів стосовно до інтересів його учасників. Це:

•	показники комерційної (фінансової) ефективності, що враховують фінансові наслідки реалізації проекту для його безпосередніх учасників;

показники бюджетної ефективності, що відображають фінансові наслідки здійснення проекту для федерального, регіонального або місцевого бюджету;

•	показники економічної ефективності, що враховують витрати й результати, пов'язані з реалізацією проекту, які виходять за межі прямих фінансових інтересів учасників інвестиційного проекту й допускають вартісний вимір. Для великомасштабних  проектів, що зачіпають інтереси міста, регіону або всієї України, рекомендується обов'язково оцінювати економічну ефективність.

У процесі дослідження проектів проводять оцінку їх соціальних й екологічних наслідків, а також витрат, пов'язаних із соціальними заходами й охороною навколишнього середовища.

1. НОРМАТИВНО - ІНФОРМАЦІЙНА БАЗА

ДЕРЖБУДОМ УКРАЇНИ встановлені Державні норми України (ДБН 1У - 16 - 98) (замість СНиП 1У - 16- 84), на підставі яких розробляється кошторисна документація у базисних цінах 2008 р.

КНУ - 93 - кошторисні норми України;

ОРУ - 97 - одиничні розцінки України ; ДБН 1У - 4 - 97 - збірник єдиних середніх кошторисних цін на матеріали, вироби та конструкції:

- Частина І. Будівельні матеріали.

- Частина П. Будівельні конструкції і вироби.

- Частина Ш. Матеріали та вироби для санітарно-технічних робіт.

- ЧастинаIV. Місцеві матеріали.

- Частина V. Матеріали, вироби й конструкції для монтажних і спеціальних будівельних робіт.:

ДБН  IV - 5 - 97 - вказівки щодо застосування кошторисних норм та одиничних розцінок на будівельні конструкції і роботи .

НМУ - 93 - кошторисні норми на монтаж обладнання.

ТКН - територіальні кошторисні нормативи - призначаються для будівництва, що здійснюється на території відповідного регіону.

ФКН - фірмові кошторисні нормативи – індивідуальні нормативи конкретної організації.

ЕКН - елементні   кошторисні норми на будівельні конструкції і роботи - первісні кошторисні нормативи.

ДБН Д.1.1—2-99. Вказівки щодо застосування ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. – К., 2000.

ДБН Д.2.2-1-99    36. 1 -    Земляні роботи. К., 2000.

ДБНД.2.2-6-99    36.6- Бетонні й залізобетонні конструкції монолітні.

ДБНД-2.2-7-99.   36.7- Бетонні й залізобетонні конструкції збірні.

ДБН Д.2.2-8-99.   36 .8 -   Конструкції з цегли та блоків.

ДБН Д.2.2- 9-99   36. 9-    Металеві конструкції.

ДБН Д.2.2-10-99   36.10 -   Дерев'яні конструкції.

ДБНД.2.2-12-99    36.12- Покрівлі.

Поточні розцінки до ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи:

ДБН - Вказівки щодо застосування кошторисних норм та одиничних розцінок на ремонтно-будівельні роботи.

ДБН Д.2.2-99 - доповнення № 3 ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи.

ДБН Д.2.3 - 99 доповнення № 4 на монтаж обладнання.

ДБН Д.2.4-2000-доповнення № 5 Сб. „Ціноутворення в будівництві" №42, дек. 2002, НПФ „ІНПРОЕКТ» - РЄСНр,

ДБН Д.2.7-2000. - ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і механізмів - РСНЄМ.

СИСТЕМА ТЕОПР включає технічні, економічні, соціальні показники.

До технічних показників відносяться:

1)	показники економічності генерального плану (коефіцієнт використання території, здійснення земельних робіт з вертикального планування, коефіцієнт компактності);

2)	показники об'ємно-планувального рішення (робоча площа на одиницю потужності -кількість, пропускна здатність);

3)	будівельний обсяг па одиницю потужності;

4)	відношення робочої площі до загальної.

Робоча площа будинку - це всі приміщення за винятком коридорів, тамбурів, проходів, приміщень інженерного обладнання;

Загальна площа - це площа підлоги всіх наземних і підземних поверхів (технічні, цокольні й підвальні. Лоджії і балкони не враховують).

Будівельний об'єм будинків включає весь об'єм надземної частини будівлі + об'єм підвальних приміщень, у тому числі неопалювані приміщення. Не включаються об'єм технічного підпілля, відкриті приміщення (навіси, лоджії, балкони).

Економічні показники включають:

ВАРТІСТЬ ПЕРЕДПРОЕКТНИХ РОБІТ, що складається з витрат на освоєння території, водозниження, знос старих будівель, компенсацію за відчуження землі, вирубку лісу, корчування пеньків і т.п.

ВАРТІСТЬ ПРОЕКТНИХ РОБІТ - ВАРТІСТЬ БУДІВЕЛЬНОГО ПРОЕКТУ - це виражені у грошовій формі всі суспільно необхідні витрати на його проектування.

2. КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Державним комітетом будівництва, архітектури затверджені Державні норми України, в які входять:

- «Правила складання кошторисної документації і визначення базисної й розрахункової кошторисної вартості будівництва» (ДБН IV-16-99, частина 1);

- «Порядок визначення вартості будівництва, ремонту житла, об'єктів соціальної сфери. комунального призначення і містобудування» (ДБН IV-16-99, частина 1);

«Правила» призначені для використання на території України всіма учасниками інвестиційного процесу незалежно від форм власності відомчої приналежності й діляться за видами  будівництва.

«Порядок» має рекомендаційний характер для визначення вартості будівництва, що здійснюється за рахунок недержавних капітальних вкладень, при визначенні у складі договірної ціни  будівельно-монтажних робіт у ринкових умовах.

«Порядок» розроблений, виходячи з умов дії в галузі дворівневої системи цін:

- базисної кошторисної вартості на стадії розробки проектно-кошторисної документації (розділ А «Зведений кошторисний розрахунок»), що є основою для визначення вартості будівництва;

- вартості будівництва, що визначається на стадії укладання контракту й містить у собі всі витрати замовника з наступним виконанням будівельно-монтажних робіт у ринкових умовах.

Кошторисна документація розробляється з використанням:

а) видів робіт, на які немає робочих креслень, вартість яких визначається об'єктними (локальними) кошторисними розрахунками: індексів  робіт, які наведені в додатках 6, 6а,6б до «Порядку», індексів для визначення у графах 1...7 зведеного кошторисного розрахунку базисної вартості  й наведені в додатку 7 до «Порядку»;

б) коефіцієнтів для визначення надбавок, що враховують збільшення базисного кошторисного рівня прямих витрат, накладних витрат, інвентарю понад враховані в базисній кошторисній вартості  додатках 7д й 8;

в) кошторисних норм України на будівельні роботи й монтаж устаткування (СНУ-99; НМО-99);

г) одиниць розцінок України на будівельні роботи (ЕРУ-99);

д) розцінок на монтаж устаткування (РМО-99);

е) кошторисних норм і розцінок на експлуатацію будівельних машин і механізмів, які використаються на території України (СН І РУ-99);

ж) середніх районних кошторисних цін на привізні матеріали, вироби й конструкції (СЕСЦ-99), скоректованих для умов будівництва в Україні;

з) єдиних для України середніх кошторисних цін на елітні будівельні матеріали, вироби й конструкції (СЕСЦ-99);

и) кошторисних цін на перевезення вантажів для будівництва (СЦПТ-99), скоректованих для умов будівництва в Україні;

к) граничних цін на матеріали, вироби й конструкції;

л) норм накладних витрат;

м) норм планових накопичень у розмірі 30% від загальної суми прямих і накладних витрат.

Кошторисна документація розробляється в цінах 2008 р. в традиційному порядку з урахуванням ринкових умов здійснення  будівництва й окремих особливостей.

Зведені кошторисні розрахунки розробляються за формами й у порядку, щонаведені в ДБН IV-16-99, частина 1.

Лімітовані витрати та інші, що містяться в главах 1,8...12 зведених кошторисних розрахунків, розраховуються відповідно до «Порядку» визначення витрат, які включаються у зведені кошторисні розрахунки, будівництва й доповнення 5 до «Порядку».

Діючими в наш час державними будівельними нормами визначений «Порядок» розрахунку вартості будівництва, що здійснюється на території України (ДБН).

Даним дипломним проектом передбачене використання наявної в достатній кількості нормативної бази 1999 р. з наступним перерахунком в ціни 2008 р.

При складанні об'єктного кошторису  кошторисні вартості різних робіт повинні бути рознесені за видами. В об'єктному кошторисі показують кошторисну трудомісткість і кошторисну заробітну плату. Становлячи об'єктний кошторис, розрахованої по локальному кошторисі. Вартість інших видів робіт в об'єктному кошторисі визначають укрупненим розрахунком, для якого використають дані, потім визначають показник одиничної вартості. Кошторисний розрахунок вартості будівництва складають за формою №1.

У главу 1 «Підготовка території будівництва» включаются кошти на роботи й витрати, пов'язані з відводом й освоєнням витрат зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва, приймають за додатком 6.

У главу 2 «Основні об'єкти будівництва» включають кошторисну вартість будинків, споруд і видів робіт, розрахованих в об'єктному  кошторисі.

У главах 3-7 ураховують витрати, призначені для обслуговування основного об'єкта будівництва.

У главу 3 «Об'єкти підсобного й обслуговуючого призначення», включають об'єкти, до яких належать господарські корпуси, прохідні, сміттєзбиральники й т.п., розташовані в межах території, відведеної для будівництва, споруд.

У главу 4 «Об'єкти енергетичного господарства» включають вартість електростанцій, трансформаторних підстанцій, кіосків та ін.

У главі 5 «Об'єкти транспортного господарства й зв'язку» визначається вартість автомобільних і під'їзних внутрішніх доріг, гаражів,  площадок для стоянки автомашин та ін.

У главі 6 «Зовнішні мережі й спорудження водопостачання, каналізації, теплопостачання» визначається вартість зовнішніх мереж каналізації, водопроводу й т.п.

Глава 7 «Благоустрій і озеленення територій» враховує вартість влаштування доріжок, спортивних та ігрових площадок, спортивних споруд, посадки дерев і т.п.

Глава 8 «Тимчасові будинки й споруди». Розмір тимчасових будинків і споруд був раніше встановлений у розділі «Технологія будівельного виробництва» для визначення вартості тимчасових будинків і споруд використовуають усереднені процентні показники, надані Держбудом. Ці показники розраховують за видами будівництва у  відсотках від вартості будинків будівельно-монтажних робіт з підсумку глав 1-7 зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва. Показники приймають відповідно до додатку 9.

Глава 9 «Інші роботи й витрати». У цій главі враховують витрати при  виконанні будівельно-монтажних робіт у зимовий період, які визначені за додатком 10, у відсотках від вартості будівельно-монтажних робіт з підсумку глав 1-8. Для ремонтно-будівельних робіт витрати визначають за додатком 11.

У цій главі також ураховують витрати з перевезення робітників будівельно-монтажних організацій автомобільним транспортом, які  визначені у відсотках (1,5%) від загальної вартості будівництва за підсумком глав 1-8 зведеного кошторисного розрахунку.

У главі 10 «Зміст служби замовника й авторський нагляд» необхідно врахувати витрати, пов'язані зі здійсненням авторського нагляду в розмірі 2,5% від загальної вартості будівництва за підсумком глав 1-9 зведеного кошторисного розрахунку.

Глава 11 «Підготовка експлуатаційних кадрів». Витрати по цій главі обчислюють  тільки для промислового будівництва (1% від суми по главах 1-9).

Глава 12 «Проектні й дослідницькі роботи». Вартість проектних і дослідницьких робіт визначають у відсотках від загальної кошторисної вартості будівництва за підсумком глав 1 -9 зведеного кошторисного розрахунку.

У зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва після підсумку глав 1-12 включають:

- кошторисний прибуток (П);

- кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (Р);

- кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними  процесами (И);

- податки, збори (обов'язкові платежі), установлені чинним  законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (комунальний податок і податок на додану вартість).

Останнім рядком у зведеному кошторисному розрахунку вказують поворотні суми в розмірі 15% кошторисної вартості тимчасових будинків і споруд.

3. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ КОШТОРИСНОЇ ВАРТОСТІ

Для визначення кошторисної вартості розробляють кошторисну документацію, що складається з локального кошторису, об'єктного кошторису й зведеного кошторисного розрахунку.

Локальні кошториси є первинними кошторисними документами складаються  на окремі види робіт у складі робочого проекту, робочої документації (робочих креслень).

Об'єктний кошторис поєднує в цілому дані з локальних кошторисів і в необхідних випадках уточнюється на основі робочої документації.

Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва підприємств, будинків і споруд визначають на основі об'єктного кошторису, на окремі види витрат.

- Для вирішення завдання «Розробка локального кошторису на будівництво житлового будинку» насамперед складається «Відомість обсягів будівельних робіт», що відповідає технологічної послідовності проведення робіт.

- Потім визначають прямі кошторисні витрати на одиницю робіт відповідно до шифрів ЕРУ-97.

- Далі визначають загальну суму прямих витрат по кожному виду робіт, витрати праці робітників.

- Прямі витрати обчислюють шляхом їхнього перерахування в цінах 2008 року.

- Визначають вартість матеріалів, виробів і конструкцій, заробітну плату основних робітників, зайнятих обслуговуванням машин, суму накладних витрат, які визначаються окремим розрахунком, трудовитрати й заробітну плату, враховані у складі накладних витрат, загальну кошторисну вартість загальбудівельних робіт.

Для визначення кошторисної вартості об'єкта складають об'єктний кошторис за формою №2 на основі кошторисів на окремі види робіт і витрат.

Приклад 1

4. Локальний кошторис

Загальбудівельні роботи		Найменування робіт і витрат		Одноповерхові зблоковані номери		Найменування об'єктів

Кошторисна вартість		1036,734 тис. грн.

У тому числі:

Будівельних робіт		1036,734 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість		17,194 тис. чіл.-ч

Кошторисна заробітна плата	150,508 тис. грн.

Середній розряд робіт		3,4 розряд

Таблиця 1 - Складена в поточних цінах за станом на «18» травня 2008 року

| № п/п | Шифр й № позиції нормативу | Найменування робіт і витрат , од. виміру | В | Коштує. одиниця, грн. | Загальна вартість, грн. | Витрати праці робітників, чол./год., не зайнятих обсл. машин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | усього | експл. машин | Усього | заробітної плати | експл. машин | обсл. машин |
|  |  |  |  | заробіт-на плата | у т.ч. заробітної плати |  |  | у т.ч. зарплата | на од. | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Розділ №1. Підземна частина. |
|  |  | Земляні роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Е1-18-2 | Розробка ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшем місткістю 0,4 [0,35-0,45] мЗ, група ґрунтів 2 1000 м3 | 0,457 | 4090,71 227,01 | 3863,70 1270,00 | 1869 | 104 | 1765 580 | 30,43 122,41 | 14 56 |

Продовження табл.1.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Е1-164-2 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глубиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 100 м3 | 0,38 | 1900,67 1900,67 | - - | 722 | 722 |  | 261,80 - | 99 - |
| 3 | Е1-27-2 | Засипання траншії і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 К.с.] з переміщенням грунту до 5 м, група ґрунтів 2 1000 м3 | 0,114 | 365,82 - | 625,82 179,33 | 71 |  | 71 20 | - 17,67 | 2 |
| 4 | Е!-134-1 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1-2 100 м3 | 1,14 | 291,58 149,27 | 142,31 49,62 | 332 | 170 | 162 57 | 18,36 5,52 | 21 6 |
|  |  | 1.2. Фундаменти |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Е11-1-2 | Ущільнення ґрунту щебенем 100 м2 | 0,87 | 566,16 85,86 | 32,18 8,87 | 493 | 75 | 28 8 | 10,76 0,94 | 9 1 |
| 6 | Е6-1-1 | Влаштування бетонної підготовки 100 м3 | 0,58 | 29915,96 1460,30 | 811,20 264,25 | 17351 | 847 | 470 153 | 195,75 24,86 | 114 14 |
| 7 | Е6-3-1 | Влаштування бетонних фундаментів загального призначення обємом до 5 м3 100 м3 | 2,03 | 37866,50 4598,97 | 3640,26 1242,62 | 76869 | 9336 | 7390 2523 | 571,30 112,21 | 1160 228 |

Продовження табл.1.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Е11-11-1 | Влаштування стяжок цементних товщиною 20 мм 100 м2 | 5,8 | 1358,43 425,81 | 59,61 44,42 | 7879 | 2470 | 346 258 | 56,25 5,81 | 326 34 |
| 9 | Е11-4-1 | Влаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, перша верстка 100 м2 | 5,8 | 2382,29 705,94 | 154,17 57,51 | 13817 | 4094 | 894 334 | 65,73 7,08 | 381 41 |
| 10 | Е11-4-2 | Влаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, наступна верстка 100 м2 | 5,8 | 1512,37 227,01 | 75,64 28,21 | 8772 | 2471 | 439 164 | 39,66 3,47 | 230 20 |
| 11 | Е11-11-1 | Влаштування захисної стяжки. 100 м2 | 5,8 | 1358,43 425,81 | 59,61 44,42 | 7879 | 2470 | 346 258 | 56,25 5,81 | 326 34 |
| Разом прямі витрати з розділу № | 13054 | 22759 | 11911 4355 |  | 2680 436 |

Продовження табл.1.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Розділ №2. Надземна частина |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Перекриття |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Е6-22-1 | Влаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м 100 м3 | 0,23 | 59394,28 9630,09 | 2545,92 793,99 | 13661 | 2215 | 586 183 | 1168,70 79,03 | 269 18 |
| 13 | З111-1165 | Прокат для армірування з/б конструкцій круглий і періодичний профіль, клас А-11, діаметр 22 мм т | 1,76 | 2173,58 |  | 3826 |  |  |  |  |
| 14 | Е7-13-1 | Укладання плит перекриттів 100 шт. | 0,76 | 9443,26 2583,76 | 3441,56 1115,16 | 7177 | 1964 | 2616 848 | 298,70 112,06 | 227 85 |
| 15 | ДО78-4211-2001 | Панелі перекриттів з/б многопустотні Шт. | 0,457 | 619 |  | 47058 |  |  |  |  |
|  |  | 2.2. Стіни |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Е8-6-1 | Кладка зовнішніх простих стін із цегли (керамічної) (силікатної) (пустотілої) при висоті стелі до 4 м м3 | 430,85 | 180,96 61,23 | 30,64 11,70 | 77967 | 26381 | 13201 5041 | 7,17 1,30 | 3089 560 |

Продовження табл.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | З1422-10936 | Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250×120×65 мм, марка М100 1000 шт. | 163,6 | 1069,87 |  | 175031 |  |  |  |  |
| 18 | Е8-6-7 | Кладка внутрішніх стін із цегли (керамічної), (силікатної), (пустотілої), при висоті стелі до 4 м м3 | 42,77 | 178,72 58,61 | 31,10 11,88 | 7644 | 2507 | 1330 508 | 6,92 1,32 | 296 56 |
| 19 | З1422-10936 | Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміром 250×120×65 мм, марка М100 1000 шт. | 16,252 | 1069,87 |  | 17388 |  |  |  |  |
|  |  | 2.3. Покрівля |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Е10-16-1 | Установка дерев'яних елементів покрівлі | 30,4 | 1516,64 227,01 | 3863,70 1270,00 | 1869 | 104 | 1765 580 | 30,43 122,41 | 14 56 |
| 21 | Е12-20-1 | Влаштування пароізоляції обклеювальної в 1 верству 100м2 | 5,57 | 1166,64 220,17 | 14,06 4,80 | 6498 | 1226 | 78 27 | 24,49 0,48 | 136 3 |
| 22 | Е12-20-2 | Влаштування пароізоляції обклеювальної на кожну наступну версту 100м2 | 5,57 | 901,04 143,48 | 13,77 4,69 | 5019 | 799 | 77 26 | 15,96 0,47 | 89 3 |
| 23 | Е12-18-3 | Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати на бітумній мастиці в одну верству 100м2 | 5,57 | 1808,85 576,85 | 51,45 18,12 | 10075 | 3213 | 287 101 | 63,67 1,85 | 355 10 |

Продовження табл.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | Е10-14-1 | Підшивка стель дошками, обшивання 100м2 | 5,57 | 4726,64 684,83 | 46,37 17,30 | 26327 | 3815 | 258 96 | 83,11 2,13 | 463 12 |
| 25 | Е12-12-1 | Влаштування покрівель двосхилих з металочерепиці «Монтерей» 100м2 | 5,57 | 1691,31 1013,65 | 43,73 13,91 | 9421 | 5646 | 244 77 | 124,68 1,45 | 694 8 |
| 26 | ДМ-21 | Металочерепица м2 | 557,0 | 55,00 |  | 30635 |  |  |  |  |
|  |  | 2.4 Прорізи |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.4. 1. Вікна |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Е10-20-2 | Заповнення віконних прорізів готовими одинарними блоками площею до 2 м2 з металопластика (виробництво Німеччина, США) у кам'яних стінах 100м2 | 0,457 | 4090,71 227,01 | 3863,70 1270,00 | 1869 | 104 | 1765 580 | 30,43 122,41 | 14 56 |
| 28 | З123-33 | Блоки металопластикові | 93,0 | 307,05 |  | 28556 |  |  |  |  |
|  |  | 2.4. 2. Двіри |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Е10-28-1 | Заповнення двірних прорізів готовими імпортними двірними блоками площею до 2 м2 з металопластика “RENAU” (виробництво Німеччина) або “CONCORDE INTERNATIONAL” (виробництво США) у кам'яних стінах 100м2 | 0,967 | 1700,86 882,01 | 818,85 263,57 | 1633 | 847 | 786 253 | 98,11 27,20 | 94 26 |

Продовження табл.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | З123-199-1 | Блоки двірні металопластикові м2 | 96,0 | 766,71 |  | 73604 |  |  |  |  |
|  |  | 2.5. Внутрішня обробка |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.5. 1. Потолки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Е15-60-2 | Проста штукатурка стель 100м2 | 4,68 | 1612,37 867,84 | 64,95 56,47 | 7546 | 4061 | 304 264 | 97,84 7,46 | 458 35 |
| 32 | Е15-183-5 | Оздоблювальна шпаклівка стель вручну шпаклівкою «Вероніт» | 4,68 | 2054,76 696,74 | 3,19 1,19 | 9616 | 3261 | 15 6 | 85,70 0,1 | 401 1 |
| 33 | Е15-180-4 | Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними складами по штукатурці 100м2 | 4,68 | 1690,04 690,46 | 13,67 6,75 | 7909 | 3231 | 64 32 | 80,85 0,86 | 378 4 |
|  |  | 2.5. 2. Внутрішня обробка стін |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Е15-60-5 | Поліпшена штукатурка вапняним розчином по каменю й бетону стін 100м2 | 4,41 | 1942,92 968,35 | 70,77 61,63 | 8568 | 4270 | 312 272 | 105,60 8,14 | 466 36 |
| 35 | Е15-183-4 | Оздоблювальна шпаклівка стін вручну шпаклівкою «Бетоніт» 100м2 | 4,41 | 1886,47 528,45 | 3,19 528,45 | 8319 | 2330 | 14 5 | 65,00 0,15 | 287 1 |

Продовження табл.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | Е15-180-3 | Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водо-емульсійними складами по штукатурці 100м2 | 4,41 | 1566,22 549,55 | 12,43 6,10 | 6907 | 2424 | 55 27 | 64,35 0,77 | 284 3 |
| 37 | Е15-17-1 | Гладке облицювання стін, стовпів, пілястр, укосів (без карнизних, плінтусних і кутових плиток) без установки плиток туалетного гарнітура по цеглі й бетону плитками керамічними глазурованими 100м2 | 4,05 | 6063,71 2818,20 | 12,43 6,10 | 6907 | 2424 | 55 27 | 64,35 0,77 | 284 3 |
|  |  | 2.6. Статі |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Е11-27-2 | Влаштування покриттів на цементному розчині з керамічних багатобарвних плиток 100м2 | 0,73 | 8273,70 1398,46 | 230,02 149,73 | 6040 | 1021 | 168 109 | 168,48 19,45 | 122 14 |
| 39 | Е11-35-1 | Влаштування покриттів із щитів паркетних 100м2 | 4,68 | 20093,42 833,77 | 93,33 55,86 | 94037 | 104 | 437 261 | 89,46 7,20 | 419 34 |
| 40 | Е11-33-2 | Влаштування покриттів дощатих товщиною 36 мм 100м2 | 0,457 | 4090,71 227,01 | 3863,70 1270,00 | 1869 | 104 | 1765 580 | 30,43 122,41 | 14 56 |

Продовження табл.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2.7. Зовнішня обробка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Е15-51-1 | Поліпшена штукатурка цементно-вапняним розчином по каменю стіни 100м2 | 4,03 | 1823,26 980,88 | 44,36 35,30 | 7348 | 3953 | 179 142 | 100,81 4,67 | 406 19 |
| 42 | Е15-185-1 | Шпаклівка стін фасадів мінеральною шпаклівкою «CEREZIT» 100м2 | 0,457 | 4090,71 227,01 | 3863,70 1270,00 | 1869 | 104 | 1765 580 | 30,43 122,41 | 14 56 |
| 43 | Е15-162-3 | Полівінілацетатне фарбування фасадів колисок по підготовленій поверхні 100м2 | 4,03 | 387,53 165,89 | 9,94 4,94 | 1562 | 669 | 40 20 | 18,31 0,63 | 74 3 |
| Разом прямі витрати з розділу: |  |  |  | 820906 | 104832 | 23982 9307 |  | 12284 1042 |
| Разом прямі витрати за кошторисом: |  |  |  | 956960 | 127591 | 35893 13662 |  | 14964 1478 |
| Прямі витрати за кошторисом |  |  | Грн. | 956960 |  |  |  |  |
| Вартість матеріалів, виробів, конструкцій |  |  | Грн. | 793476 |  |  |  |  |
| Усього заробітна плата |  |  | Грн. |  | 141253 |  |  |  |
| Усього трудомісткість |  |  | люд./год. |  |  |  |  | 16442 |

Продовження табл.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Загальвиробничі витрати |  |  | Грн. | 79774 |  |  |  |  |
| Трудомісткість у загальвиробничих витратах |  |  | люд./год. |  |  |  |  | 752 |
| Заробітна плата у виробничих витратах |  |  | Грн. |  | 9255 |  |  |  |
| Усього за кошторисом |  |  | Грн. | 1036734 |  |  |  |  |
| Кошторисна трудомісткість: |  |  | люд./год. |  |  |  |  | 17194 |
| Кошторисна заробітна плата: |  |  | Грн. |  | 150508 |  |  |  |
|  |  |  | 0,457 | 4090,71 227,01 | 3863,70 1270,00 | 1869 | 104 | 1765 580 | 30,43 122,41 | 14 56 |

Приклад 2

Форма №3

ДБН Д.1.1.1-2000, додаток Г

Одноповерхові зблоковані готельні номери

5. ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС №

Одноповерхові зблоковані номери

Кошторисна вартість				1179,613 тис. грн..

Кошторисна трудомісткість				18,677 тис чіл.-ч.

Кошторисна заробітна плата					164,214 тис. грн..

Вимірник одиничної вартості

Таблиця 2 - Складена в поточних цінах за станом на 18 травня 2008 р.

| № п/п | № кошторисів і розрахунків | Найменування робіт і витрат | Кошторисна вартість, тис. грн.. | Кошторисна трудомісткість тис. чіл.-ч. | Кошторисна заробітна плата, тис. грн.. | Показники одиничної вартості, тис. грн.. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Будів. робіт | Монтаж. робіт | Оборуд. Меблів інвентарю | Інших витрат | Усього |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 |  | Інженерні мережі | 45,966 | 96,913 | — | — | 142,879 | 1,483 | 13,706 |  |
| 2 |  | Загальнобудівельні роботи | 1036,734 | — | — | — | 1036,734 | 17,194 | 150,508 |  |
| 3 |  | Разом: | 1082,700 | 96,913 | — | — | 1179,613 | 18,677 | 164,214 |  |

Приклад 3

Форма №1

ДБН Д,1.1-1-2000, додаток А

ЗАТВЕРДЖЕНО

Зведений кошторисний розрахунок					1770,739

У тому числі сум						5.485 тис. грн.

«________» __________________________ м.

6. ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК

ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

Одноповерхові зблоковані готельні номери

Складений у поточних цінах за станом на 18 травня 2008 р.

Таблиця 3

| № п/п | № кошто-рисів і розрахунків | Найменування глав, об'єктів, робіт і витрат | Кошторисна вартість, тис. грн. | Інші витрати, тис. грн. | Загальна кошторисна вартість, тис. грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | будівель-них робіт | монтаж-них робіт | обладнан-ня меб-лів й інвентарю |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Розділ 2. Основні об'єкти будівництва |
| 1 |  | Одноповерхові зблоковані номери | 1082,700 | 96,913 |  |  | 1179,613 |
|  |  | Разом по главі №2 | 1082,700 | 96,913 |  |  | 1179,613 |
| Разом по главах 1-7 | 1082,700 | 96,913 |  |  | 1179,613 |
| Глава 8. Тимчасові будинки й спорудження |
| 2 | Розрахунок №2 | Тимчасові будинки й спорудження _ 3,1% | 33,564 | 3,004 |  |  | 36,568 |
|  | Разом по главі №8 | 33,564 | 3,004 |  |  | 36,568 |
|  | Поворотні суми |  |  |  |  | 5,485 |
|  | Разом по главах 1-8 | 1116,264 | 99,914 |  |  | 1216,181 |
|  | Поворотні суми |  |  |  |  | 5,485 |
| Глава 9. Інші роботи й витрати |
| 3 | Розрахунок №3 | Додаткові витрати при виконанні робіт у зимовий період – 0.65% | 7,256 | 0,649 |  |  | 7,905 |
| 4 | Розрахунок №4 | Додаткові витрати при виконанні робіт у літній період – 0,35% | 3,907 | 0,350 |  |  | 4,257 |
|  | Разом по главі №9 | 11,163 | 0,999 |  |  | 12,162 |
|  | Разом по главах 1-9 | 1127,427 | 100,916 |  |  | 1228,343 |

Продовження табл. 3.

| Глава 10. Зміст служби замовника й авторський нагляд |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5 |  | Зміст служби замовника, технічний нагляд – 2,5% |  |  |  | 30,709 | 30,709 |
|  | Разом по главі № 10 |  |  |  | 30,709 | 30,709 |
|  | Разом по главах 1-10 | 1127,427 | 100,916 |  | 30,709 | 1259,052 |
| 6 | Розрахунок №5 | Кошторисний прибуток – 3.78 грн. /чіл.-ч | 79,868 | 1,905 |  |  | 81. 773 |
| 7 | Розрахунок №6 | Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій – 0,82 грн. /чіл.-ч |  |  |  | 17,739 | 17,739 |
| 8 | ДБН Д1.1 – 1 -2000 ін 13 Т3. п. 1 | Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва – 3,60% |  |  |  | 45,326 | 45,326 |
| 9 | Лист Госстроя від 23.10.2000 №7/7-1083 | Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (Індекс 1.1) |  |  |  | 70,195 | 70,195 |
|  | Разом | 1207,295 | 102,821 |  | 163,969 | 1474,085 |
| 10 | ДБН Д1.1 – 1 -2000 п. 3.1.22 | Комунальний податок |  |  |  | 0,221 | 0,221 |
| 11 | ДБН Д1.1 – 1 -2000 п. 3.22 | Плата (податок) за землю, що враховує при розрахунку договірної ціни й в Акті КБ-2У |  |  |  | 1,310 | 1,310 |
| 12 | Усього по зведеному кошторисному розрахунку | 1207,295 | 102,821 |  | 165,500 | 1475,616 |
| 13 | Закон України | Податок на додану вартість -20% |  |  |  | 295,123 | 295,123 |
| 14 | Усього по зведеному кошторисному розрахунку із ПДВ | 1207,295 | 102,821 |  | 460,623 | 1770,739 |

Приклад 4

7. Техніко-економічні показники

| № п/п | Найменування показників | Од. виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площа забудови | м2 | 580 |
| 2 | Кількість поверхів | шт. | 1 |
| 3 | Загальна кошторисна вартість будівництва | тис. грн. | 1770,739 |
| 4 | Кошторисна вартість об'єкта | тис. грн. | 1036,73 |
| 5 | У тому числі будівельних робіт | тис. грн. | 1036,73 |
| 6 | Усього кошторисної заробітної плати на зведення об'єкта | тис. грн. | 150,508 |
| 7 | Будівельний обсяг | м3 | 1460 |

Приклад 5

8. Прямі витрати по кошторисі

| № п/п | Показники відповідно до кошторису | Од. виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прямі витрати загальбудівельних робіт | грн. | 956960 |
| 2 | Усього заробітна плата | грн. | 141253 |
| 3 | Загальвиробничі витрати | грн. | 79774 |
| 3.1 | Трудомісткість у загальвиробничих витратах | люд./год. | 752 |
| 3.2 | Заробітна плата в загальвиробничих витратах | грн. | 9255 |
| 4 | Усього вартість загальбудівельних робіт | грн. | 1036734 |
| 5 | Прямі витрати по кошторисі: | грн. | 956960 |
| 5.1 | Вартість матеріалів, виробів і конструкцій | грн. | 793476 |
| 5.2 | Усього заробітна плата | грн. | 150508 |
| 5.3 | Усього трудомісткість | люд./год. | 17194 |
| 6. | Усього за кошторисом | грн. | 1036734 |
| 6.1 | Кошторисна трудомісткість | люд./год. | 17194 |
| 6.2 | Кошторисна заробітна плата | грн. | 150508 |

Приклад 6

9. Питомі витрати на 1 м2 площі забудови

| № п/п | Найменування | Од. виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Загальна кошторисна трудомісткість | люд./год. | 29,64 |
| 2 | Нормативна трудомісткість робіт, що передбачається у прямих витратах | люд./год. | 23,73 |
| 3 | Загальна кошторисна заробітна плата | грн. | 259,49 |
| 4 | Усього по зведеному кошторисному розрахунку в тому числі: | грн. | 398,17 |
| 5 | Будівельно-монтажні роботи | грн. | 300,18 |
| 6 | Інші витрати | грн. | 93,76 |
| 7 | Податок на додану вартість | грн. | 66,36 |

ВИСНОВКИ

Розглядуваний об'єкт - одноповерховий цегельний будинок, розрахований на будівництво в Харківській області. Для розрахунків були застосовані  діючі норми й розцінки. Використані поліпшені матеріали, отримано прибуток. Будинки збудовані в сучасному стилі з використанням сучасних будматеріалів. З огляду на всі ці дані робимо висновок, що об'єкт є економічно вигідним.

Навчальне  видання

Методичні вказівки до виконання розділу «ТЕО в будівництві» (Ч. 1 «Одноповерхові житлові будинки») дипломної роботи  студентів спеціальності  7.092103, 8.092103 –«Міське будівництво і господарство», напряму підготовки 0921 – «Будівництво»)

Укладач : Тамара Олексіївна Мамаєва

Редактор Аляб'єв Н.З.

План 2008, поз. 377-М

____________________________________________________________________

Підп. до друку 7.04.08		Формат 60×841/16  		Папір офісний

Друк на ризографі		Обл.-вид. арк. 1,2			Ум.-вид. арк. 1,5

Замовл. №				Тираж 60 прим.

____________________________________________________________________

61002, Харків, ХНАМГ вул. Революції, 12

____________________________________________________________________

61002, Харків, ХНАМГ вул. Революції, 12

Сектор оперативної поліграфії  ІОЦ ХНАГХ

# Text boxes

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24