МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

А.О. Качура, О.М. Болотських, М.Г. Костюк

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

з курсу

«БУДІВЕЛЬНА ТЕХНІКА»

до виконання лабораторної роботи

«ВИЗНАЧЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ВІБРАТОРІВ
ДЛЯ УЩІЛЬНЕННЯ БЕТОННОЇ СУМІШІ»

та самостійної роботи за темою

«МАШИНИ І ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ УЩІЛЬНЕННЯ БЕТОННОЇ СУМІШІ»

(для студентів денної і заочної форм навчання рівня підготовки «Бакалавр», напрямів підготовки 0601 – «Будівництво»,

0306 –«Менеджмент»)

Харків – ХНАМГ – 2008

Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи «Визначення експлуатаційних характеристик вібраторів для ущільнення бетонної суміші» та самостійної роботи за темою «Машини і обладнання для ущільнення бетонної суміші» з курсу «Будівельна техніка» (для студентів денної і заочної форм навчання рівня підготовки «Бакалавр») / Укл.: Качура А.О., Болотських О.М., Костюк М.Г. – Харків: ХНАМГ, 2008 – 1 с.

Укладачі: А.О. Качура, О.М. Болотських, М.Г. Костюк

Рецензент: І.І. Кобзар

Рекомендовано кафедрою технології будівельного виробництва і будівельних матеріалів, протокол № 5 від 27.12.07 р.

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

На сучасному етапі, з метою покращення підготовки студентів згідно з Болонською декларацією особливу увагу приділяється самостійній роботі студентів. Метою такою організації навчального процесу є підвищення творчої здатності майбутніх спеціалістів, формування вмінь і навичок, що дозволяють самостійно вирішувати складні професійні завдання.

Методичні вказівки розроблені відповідно до програми курсу «Будівельна техніка» і призначені для виконання лабораторної роботи за темою «Визначення експлуатаційних характеристик вібраторів для ущільнення бетонної суміші» й самостійної роботи за темою «Машини і обладнання для ущільнення бетонної суміші».

Мета лабораторної і самостійної роботи – ознайомити студентів з сучасними вібраційними машинами і обладнанням для ущільнення бетонної суміші, які використовують у процесі зведення монолітних будівель і споруд, ремонті й реконструкції, а також методами визначення їх експлуатаційних характеристик.

1. ЛАБОРАТОРНА РОБОТА

«Визначення експлуатаційних характеристик вібраторів 
для ущільнення бетонної суміші»

Для роботи використовують два типи промислових вібраторів: поверхневий електричний і глибинний з виносним електродвигуном. Їх схеми показані на рис. 1., 2.

Завдання:

- Ознайомитися з конструкцією поверхневого вібратора. Записати його вагу, потужність електродвигуна, кутову швидкість і напругу.

- Установити орієнтовно, шляхом заміру ваги дебалансу, заміряти його ексцентрицитет.

- Зробити розрахунки:

  - збурюючої сили вібратора, кН.

,

де 	F – збурююча сила вібратора, кН;

m – вага дебалансу, кН;

w – кутова швидкість обертання, рад/с;

R – ексцентрицитет дебалансу, мм.

  - амплітуди коливання, мм

,

де 	А – амплітуда коливання вібратора, кН;

m – вага дебалансу, кН;

m1 – вага вібруючих частин вібратора, кН;

R – ексцентрицитет дебалансу, мм.

- Прийнявши розмір робочого майданчика вібратора 1м2, глибину ущільнення 0,3 м, час перестановки вібратора 7 с і коефіцієнт з’єднання 0,75, розрахувати технічну продуктивність поверхневого вібратора, м3/год

,

де 	Птех – технічна продуктивність вібратора, м3/год;

Р – розмір робочого майданчика, м2;

h0 – глибина ущільнення, м;

t1 – оптимальний час вібрації (беремо 30 с)

t2 – час перестановки вібратора.

Розрахунки і заміри записати до журналу.

- Ознайомитися з конструкцією планетарних механізмів вібрації глибинного вібратора з виносним електричним двигуном.

- Дослідити залежність числа коливань наконечника вібратора від різниці діаметрів бігунка і бігової доріжки за такими умовами:

кутова швидкість двигуна - 			2900 об/хв.,

діаметр бігунка - 					25 мм,

діаметр бігової доріжки - 			28, 31, 37, 41 мм

(обкатка зовнішня)

- Те ж виконати для механізму з внутрішньою обкаткою, змінивши розміри бігунка і доріжки.

Число коливань наконечника розраховувати за формулою, кол./хв.

,

де 	N – число коливань наконечника вібратора за хвилину;

Rδ – радіус бігунка, мм;

Rg – радіус бігової доріжки, мм;

n – число обертів вала бігунка, об/с.

Показники розрахунків і заміри записати до журналу.

Рис. 1 – Схема поверхневого вібратора:

1- електродвигун; 2 – дебаланси; 3 – площадка; 
4 – корпус; 5 – електрокабель

Рис. 2 – Схема глибинного вібратора з виносним електричним двигуном:

1 – електродвигун;  2 – мультиплікатор; 3 – вимикач; 4 – гнучкий вал; 5 – стержень; 6 – замок; 7 – бігунок; 8 – шпиндель; 9 – гнучка муфта; 10 – вал; 11 – бігова доріжка

а – планетарний механізм із зовнішньою обкаткою;

б – планетарний механізм із внутрішньою обкаткою

Журнал запису результатів виміру і розрахунків

| № з/п | Показники | Од. виміру | Кількість | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вага поверхневого вібратора | кН |  |  |
| 2 | Потужність електродвигуна | кВт |  |  |
| 3 | Число обертів електродвигуна | хв.-1, об/хв. |  |  |
| 4 | Напруга струму | В |  |  |
| 5 | Вага дебалансу | кн. |  |  |
| 6 | Ексцентрицитет дебалансу | мм |  |  |
| 7 | Збурюючи сила вібрації | кн. |  |  |
| 8 | Амплітуда коливань | мм |  |  |
| 9 | Продуктивність поверхневого вібратора | м3/ч |  |  |
| 10 | Число коливань наконечника глибинного вібратора при зовнішньої обкатці з діаметром бігової доріжки | 28 31 37 41 | мм мм мм мм |  |  |
| 11 | Число коливань наконечника глибинного вібратора при внутрішньої обкатці й діаметрі бігунка | 28 31 37 41 | мм мм мм мм |  |  |

На основі розрахункових даних побудувати графік залежності частоти коливань наконечника вібратора від різниці діаметрів бігунка і бігової доріжки.

Список літератури

- Фиделев А.С., Чубук Ю.Ф. Строительные машины. – К., 1971. –  337-348 с.

- Баладинский В.Л.; Смирнов В.М.; Емельянова І.А. Будівельні машини, Збірник вправ. – К., 2001. – 123 с.

- Качура А.О., Костюк М.Г., Панченко В.О. Технологія і механізація будівельних процесів: Навч. посібник – Харьков: ХНАМГ, 2005. – 279 с.

2. САМОСТІЙНА РОБОТА

«Машини і обладнання для ущільнення бетонної суміші»

Самостійну роботу за темою студент виконує під керівництвом викладача. За результатами самостійної роботи студент готує реферат. Література: [1, гл. 4, стр. 125…..192; 2, гл. 4, стр. 175….202; 3, стр. 165…..160]

Методичні вказівки

- Вивчити чинники, що визначають методи бетонування. Ознайомитися із засобами укладання бетонних сумішей і їх вибором. Описати вплив ущільнення у процесі бетонування.

- Знати процес вібраційного ущільнення суміші, вплив хвильового тиску, частоти коливань, параметри вібрування, а також ефективність високочастотного вібрування.

- Звернути увагу на ущільнення бетонної суміші глибинними й лопатевими вібраторами.

- Вивчити особливості ущільнення рухливих і литих бетонних сумішей.

Запитання для самоперевірки

- Перерахувати й дати стислу характеристику засобам укладання бетонної суміші.

- Вибір засобу бетонування.

- Процес вібраційного ущільнення бетонної суміші, вплив хвильового тиску, частоти коливань.

- Параметри вібрування. Ефективність високочастотного вібрування.

- Ущільнення бетонної суміші глибинними й лопатевими вібраторами.

Список літератури

- Афанасьев А.А. Возведение зданий и сооружений из монолитного железобетона. – М.: Стройиздат. 1990. – 384 с.

- Атаев С.С. Технология индустриального строительства из монолитного бетона. – М.: Стройиздат. 1989. – 336 с.

- Белецкий Б.Ф. Технология и механизация строительного производства: Учебник. – Ростов н/Д: «Феникс», 2004. – 752 с.

Навчальне видання

Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи «Визначення експлуатаційних характеристик вібраторів для ущільнення бетонної суміші» та самостійної роботи за темою «Машини і обладнання для ущільнення бетонної суміші» з курсу «Будівельна техніка» (для студентів денної і заочної форм навчання рівня підготовки «Бакалавр»)

Укладачі: 	Алла Олексіївна Качура,

Олег Миколайович Болотських,

Миколай Георгійович Костюк.

Редактор: 	М.З. Аляб’єв

План 2008, поз.30 М

Підп. до друку 12.03.08                Формат 60x84 1/16. 	            Папір офісний

Друк на ризографі.                       Умовн. – друк. арк. 0,3	  Обл. – вид. арк. 0,6

Тираж 150 прим.

Зам. №

61002, м. Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

61002, м. Харків, вул. Революції, 12