МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

О.В.Чеботарьова , В. Е. Абракітов

##### МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до  виконання  розділу

"Охорона праці"

дипломного проекту

(для студентів 5 курсу спеціальності

7.092103 - "Технічне обслуговування, ремонт та реконструкція будівель")

Харків-ХНАМГ-2008

Методичні вказівки до виконання розділу "Охорона праці" дипломного проекту (для студентів 5 курсу спеціальності 7.092103 - "Технічне обслуговування, ремонт та реконструкція будівель") / Укл. Чеботарьова О.В., Абракітов В.Е. – Харків: ХНАМГ, 2008. - 23 с.

Укладач:	О.В.Чеботарьова , В. Е. Абракітов

Рецензент: В.І.Заіченко

Рекомендовано кафедрою «Безпека життєдіяльності»,

протокол № 10  від  14.02.08

# ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Вирішення інженерних питань при  технічному обслуговуванні, ремонті й реконструкції будівель багато в чому залежить від якості підготовки фахівців в галузі будівництва з питань охорони праці.

Відповідно до законодавства України [38] інженер зобов'язаний забезпечити повну безпеку й здорові умови праці на виробництві на стадіях проектування, будівництва, експлуатації і реконструкції об'єктів  господарювання.

До основних напрямків вирішення проблем в цій галузі відносяться удосконалення технологічних процесів і розробка нового безпечного обладнання з меншим виділенням виробничих шкідливостей і викидів, що забруднюють оточуюче середовище.  Розв’язання  цих завдань можливо тільки на основі широкої підготовки інженерно-технічних працівників у галузі охорони праці.

Згідно із  Законом України «Про охорону праці» умови працюючих на робочому місці, безпека технологічних процесів, робота машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва, стан засобів колективного та індивідуального захисту, використовуваних працівником, а також стан санітарно-побутових приміщень повинні відповідати вимогам нормативних актів з охорони праці.

За порушення законодавчих та інших нормативних актів з охорони праці інженерно-технічні працівники підлягають дисциплінарній, адміністративній, матеріальній і кримінальній відповідальності. У зв'язку з цим в дипломній роботі повинна бути розроблена глава "Охорона праці", що висвітлює питання безпечного проведення робіт на об'єкті проектування. Крім того, питання охорони праці мають бути висвітлені в інших главах дипломної роботи.

1.ВИМОГИ ДО РОЗДІЛУ "ОХОРОНА ПРАЦІ"

В ДИПЛОМНОМУ ПРОЕКТІ

1.1. Мета і завдання дипломного проектування

Мета розробки дипломного проектування в галузі охорони праці:

- систематизація, закріплення і розширення теоретичних і практичних знань з питань охорони праці у процесі вирішення конкретних інженерних завдань;

- формування у студентів навичок самостійного аналізу стану охорони праці в заданих виробничих умовах, виконання інженерних розрахунків з охорони праці, роботи з довідковою і нормативною літературою, з проектною документацією і сучасною обчислювальною технікою;

- перевірка підготовленості студентів до самостійній роботі із забезпечення безпечних і здорових умов праці на стадії проектування, експлуатації і реконструкції житлових і громадських будинків.

У розділі "Охорона праці" розробляють питання виробничої санітарії, безпечного виробництва ремонтно-будівельних і санітарно-технічних робіт, а також пожежної безпеки, що відносяться до теми дипломного проекту.

Зміст розділу повинен свідчити про вміння студента аналізувати проекти житлових і громадських будівель у світлі вимог охорони праці і знаходити більш ефективні альтернативні інженерні рішення; проаналізувавши умови праці при технічній експлуатації сучасних будинків і інженерних систем, їхньому ремонті і реконструкції; виявляти небезпечні і шкідливі виробничі фактори; передбачати ефективні засоби колективного й індивідуального захисту працюючих відповідно до вимог діючих нормативних документів.

1.2. Обсяг і оформлення розділу "Охорона праці"

Даний розділ оформляють у вигляді розрахунково-пояснювальної записки обсягом 13 – 15 сторінок тексту і вміщають, як правило, перед економічною частиною.

Розділ повинен містити конкретний матеріал без загальних теоретичних положень, відомих правил і інструкцій. На питання охорони праці, розглянуті в інших розділах дипломного проекту, в розділі "Охорона праці" обов'язково дають посилання без повторного опису.

При вирішенні конструктивних і технологічних питань необхідно використовувати новітню нормативну, довідкову й наукову літературу з охорони праці, перелік якої наведений наприкінці цих вказівок. Усі запропоновані рішення з питань охорони праці повинні супроводжуватися розрахунками і мати посилання на відповідні нормативні документи. У тексті пояснювальної записки треба давати посилання на використане джерело з охорони праці, що зазначене у загальному переліку літератури до проекту.

За прийняті проектні рішення і вірогідність усіх даних з охорони праці відповідальність несе студент - автор дипломного проекту.

При написанні розділу "Охорона праці" неприпустимо наводити загальні міркування, а також використовувати форму викладу, прийняту для правил і інструкцій. Не слід просто переписувати текст підручника або довідника без його критичного сприйняття. Оформлення пояснювальної записки має відповідати вимогам [35].

З прийнятих проектних рішень матеріал слід викладати у стверджувальній формі. Наприклад: "Проектом запропоновано...", "проектується...", "відповідно до проведених досліджень рекомендується..." і т.д.

Крім цього розділу, в інших розділах дипломного проекту студент повинен також висвітлювати питання охорони праці щодо теми проекту. При цьому в розділі "Охорона праці" необхідно робити посилання на креслення дипломного проекту і сторінки розрахунково-пояснювальної записки, де розглянуті окремі питання охорони праці, виробничої санітарії і пожежної безпеки. Слід запобігати дублюванню однакових відомостей у розділі "Охорона праці" та інших розділах.

Для захисту дипломного проекту перед Державною екзаменаційною комісією студент повинен скласти тези виступу (це стосується розгляду питань охорони праці в доповіді). На зауваження рецензента дипломного проекту з питань охорони праці студент повинен підготувати аргументовані відповіді.

2. ЗАВДАННЯ НА ПЕРЕДДИПЛОМНУ ПРАКТИКУ

Основними завданнями переддипломної практики в галузі охорони праці є аналіз і вивчення умов праці в житлово-експлуатаційному об'єднанні, на об'єктах , що ремонтуються , підлягають реконструкції або споруджуються; а також ознайомлення з проектними матеріалами, що відносяться до теми дипломного проекту.

Відповідно до цього  повинні бути висвітлені такі питання:

1) аналіз причин виробничого травматизму на основі вивчення матеріалів реєстрації та обліку нещасних випадків. При цьому їх варто систематизувати з професіями, характером травм, виробничою обстановкою і факторами, що викликають виробничий травматизм, професійні захворювання та отруєння. Звернути особливу увагу на вирішення питань охорони праці при експлуатації групи житлових і громадських будівель;

2) план заходів щодо попередження нещасних випадків, захворювань на виробництві і загального поліпшення умов праці, передбачених колективним договором за останні три роки;

3) критичний аналіз проектних рішень питань охорони праці на об'єктах, пов'язаних з темою дипломного проекту.

При вивченні проектів житлових і громадських будинків (нових і тих, що підлягають реконструкції), варто звернути увагу на вирішення питань безпечного виконання робіт, виробничої санітарії і пожежної безпеки, на пошук альтернативних, більш ефективних рішень.

3. ПОРЯДОК ОДЕРЖАННЯ І ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ

З РОЗДІЛУ "ОХОРОНА ПРАЦІ"

Одержуючи завдання на дипломний проект, студент повинен ознайомитися з цими вказівками до початку переддипломної практики. До першої консультації з охорони праці студент повинен мати матеріали, зібрані на переддипломній практиці, і власні пропозиції як автора дипломного проекту з обраної теми. На консультації погоджують план написання розділу "Охорона праці" і критерії вибору двох - трьох спеціальних питань, що підлягають вирішенню на основі інженерних розрахунків (індивідуального завдання).

У період роботи над розділом проекту студент з’являється на консультації в міру необхідності відповідно до розкладу кафедри "Безпека життєдіяльності". На консультації викладач роз'яснює студенту суть вимог цих методичних вказівок; рекомендує шляхи практичного вирішення питань охорони праці в умовах конкретного об'єкта дипломного проектування; висвітлює, (якщо в тому є потреба), питання, що залишилися недоступними для самостійного розуміння дипломантом. Однак остаточні рішення приймає автор проекту і несе за них відповідальність.

Виконаний відповідно до цих методичних вказівок розділ "Охорона праці" у зручному для читання вигляді (чернетка) подається консультанту для перегляду. З урахуванням зауважень консультанта розділ оформляють начисто і подають на підпис у вигляді складової частини переплетеного дипломного проекту.

У завершеному дипломному проекті консультант з охорони праці підписує титульний аркуш розрахунково-пояснювальної записки і ті аркуші графічної частини, де знайшли відображення питання  вимог безпеки при виконанні робіт і пожежної безпеки ( технологічні карти на виконання робіт).

Усі чорнові записи із зауваженнями консультанта студент повинен зберігати і пред'являти консультанту при кожній наступній консультації, а також перед перевіркою готового проекту. Після закінчення роботи над проектом ці матеріали залишаються на кафедрі "Безпека життєдіяльності".

4. ЗМІСТ РОЗДІЛУ "ОХОРОНА ПРАЦІ" І

ВКАЗІВКИ ДО ЙОГО ВИКОНАННЯ

Розділ "Охорона праці" повинен бути органічно зв'язаний з темою дипломного проекту. Він включає розрахунково-описову частину , а також графічну частину у вигляді креслень, діаграм, схем, графіків і рисунків.

З урахуванням специфіки дипломного проектування за фахом 7.0921.15 цей розділ може викладатися у двох варіантах:

- для студентів, в яких основна частина проекту присвячена питанням реконструкції і капітального ремонту будинків та споруд (варіант 1);

- для студентів,  в яких основна частина проекту присвячена питанням технічної експлуатації інженерних систем будинків та інших споруд (варіант 2).

Структура розділу для обох варіантів може бути однаковою і включати чотири питання. При цьому змінюється тільки зміст третього питання залежно від спрямованості основної частини дипломного проекту.

У тих проектах, де розробляється будівельний генеральний план, студент у третьому питанні розглядає проблеми безпечної організації робіт на ремонтно-будівельному майданчику. У проектах, де будівельний генеральний план не розробляється, третє питання глави присвячується проблемам безпеки при технічній експлуатації інженерних систем проектованого будинку чи групи будинків.

З урахуванням викладеного рекомендується така структура розділу "Охорона праці":

1) завдання з охорони праці;

2) аналіз умов праці і забезпечення безпеки при виробництві основних видів робіт на об'єкті проектування;

3) організація безпечного провадження робіт на ремонтно-будівельному майданчику (вар. 1)

або:

забезпечення вимог безпеки при технічній експлуатації будинку й інженерних систем проектованого будинку чи групи будинків (варіант 2);

4) пожежна безпека об'єкта дипломного проектування;

5) висновки.

В окремих випадках за бажанням студента і керівника дипломного проекту і погодженням з консультантом з охорони праці розділ може мати іншу структуру.

Розроблювальні студентом індивідуальні завдання з охорони праці у вигляді розрахункового обґрунтування двох - трьох інженерно-технічних рішень повинні включатися в те чи інше питання розділу, до яких вони відносяться, органічно вплітаючись в композиційну структуру тексту. Розташовувати їх у вигляді окремого самостійного пункту наприкінці глави не рекомендується.

Перелік індивідуальних завдань з вказівками до їхнього виконання наведений у додатку 2. Індивідуальні завдання студенту видає  консультант з охорони праці після ознайомлення з тематикою дипломного проекту.

4.1. Завдання в області охорони праці

На початку розділу коротко викладають основні завдання з охорони праці в будівництві й житлово-комунальному господарстві, що випливають з Конституції України, Закону України “Про охорону праці, основ трудового законодавства, інших законодавчих актів [38] щодо теми дипломного проекту.

Виходячи із загальних завдань охорони праці, визначають завдання розділу на прикладі конкретного об'єкта дипломного проектування.

Обсяг цього питання – до однієї сторінки тексту.

4.2. Аналіз умов праці й забезпечення безпеки при виконанні

основних видів робіт на об'єкті дипломного проектування

При викладенні цього питання студент за погодженням з консультантом розглядає виконання не менше двох видів робіт, характерних для періоду технічної експлуатації будинку чи реконструкції: ремонтно-будівельну і санітарно-технічну. Бажано, щоб розглядалися ті роботи, на які студент розробляє технологічні карти.

Для кожної роботи дають коротку характеристику умов праці: місце і час проведення робіт (у приміщенні чи під відкритим небом, час року і доби), застосовувані механізми і пристрої, на якій висоті від рівня землі чи підлоги виконуються роботи, а також інші чинники.

На основі аналізу умов праці за [6] (додаток I) студент повинен виявити небезпечні й шкідливі виробничі фактори, вплив яких на працюючих при виконанні роботи може призвести до травми чи захворювання, встановити їхні особливості, і зони дії. Фактори надають у вигляді переліку з короткими поясненнями обставин і умов прояву кожного з них. Крім того, такий перелік слід подавати по групах у тій же послідовності, в якій вони перелічуються в [6].

Це питання треба висвітити на трьох-чотирьох сторінках тексту.

4.3. Безпечне проведення робіт на об'єкті дипломного проектування

Цей розділ являє собою свого роду аргументовану відповідь на питання, поставлені в попередньому розділі. До кожного небезпечного та (або) шкідливого фактора, поява якого в умовах будівництва, ремонту або реконструкції передбачена згідно з розділом 4.2, повинні бути названі заходи щодо його усунення. Студент передбачає інженерне обґрунтування захисту працюючих від впливу усіх виявлених небезпечних і шкідливих виробничих факторів відповідно до [18] та інших нормативних документів, список яких наводиться в цих методичних вказівках [6-26; 28-32] та ін. При цьому розробляють організаційно-технічні заходи щодо безпечного виконання робіт і виробничої санітарії, що забезпечують ефективний захист працюючих від кожного фактора. Окремі заходи в порядку виконання індивідуального завдання супроводять інженерними розрахунками, кресленнями, інші - посиланням на нормативні документи.

Вибір технічних засобів забезпечення безпеки повинен здійснюватися на основі вивчення особливостей кожного виявленого небезпечного і шкідливого виробничого фактора і зони його дії – так званої небезпечної зони.

Як уже згадувалося, залежно від тематики проекту цей розділ може бути викладений у двох варіантах.

4.3.1. Організація безпечного проведення робіт

на ремонтно-будівельному майданчику

Це питання розробляють студенти,  в яких основна тема дипломного проекту пов'язана з реконструкцією будинків, новим будівництвом чи з комплексним капітальним ремонтом існуючих будинків. У цій частині розділу "Охорона праці" студент на основі аналізу умов праці об'єкта, що підлягає реконструкції чи капітальному ремонту, вимог [59] та інших нормативних документів розробляє заходи, які забезпечують організацію безпечного проведення робіт на ремонтно-будівельному майданчику. При цьому з метою попередження впливу на працюючих небезпечних і шкідливих виробничого факторів розробляють відповідні інженерно-технічні рішення, які мають нормативні чи розрахункові обґрунтування, що враховуються при проектуванні будівельного генерального плану об'єкта, в технологічних картах і в календарному плані робіт.

Відповідно до вимоги [59] на ремонтно-будівельному майданчику необхідно визначити постійно діючі й періодично виникаючі небезпечні зони, визначити їхні розміри й заходи захисту працюючих (огородження, виділення попереджувальними знаками), а також передбачити конструктивні рішення щодо огородження всієї ремонтно-будівельної території [3;24].

Потім з урахуванням санітарної класифікації виконуваних робіт треба визначити потребу в санітарно-побутових приміщеннях, встановити їхній необхідний перелік, кількість, тип і місце розташування на майданчику.

Студент повинен передбачити схему руху транспорту на ремонтно-будівельному майданчику, шляхи переміщення працюючих, а також місця складування матеріалів і виробів у зоні дії монтажних механізмів відповідно до вимог [59].

У детальному проробленні з необхідними розрахунками повинно бути вирішене питання робочого й охоронного освітлення ремонтно-будівельного майданчику в темний час доби. На основі розрахунку студент вибирає тип і кількість освітлювальних приладів, визначає місця їхнього розміщення на майданчику [14; 51; 58].

Важливим моментом при написанні розділу є питання електробезпеки на ремонтно-будівельному майданчику. Тому студент повинен передбачити в проекті інженерні рішення по захисту працюючих від ураження електричним струмом [51; 53] і захисту об'єкта від блискавки [52]. Передбачають також заходи з безпечної установки й експлуатації будівельних і машин і механізмів [51].

При розробці технологічних карт на окремі види ремонтно-будівельних робіт нетреба передбачати конкретні інженерно-технічні рішення з попередження впливу на працюючих небезпечних і шкідливих виробничого факторів, характерних для даного виду робіт. Крім цього, у всіх технологічних картах дають вказівки з охорони праці, обумовлені вимогами нормативних документів стосовно до конкретних умов і виду виконуваних робіт [25; 59].

При складанні календарного плану виконання ремонтно-будівельних робіт і його графічній розробці необхідно враховувати вимоги [59] щодо ведення робіт на різних рівнях в одній вертикальній  площини в тому самому приміщенні. Варто також мати на увазі додаткові обсяги робіт, обумовлені вимогами безпеки (кріплення стінок траншеї, додаткові обсяги грабарств для забезпечення стійкості укосів глибоких виїмок, спорудження тимчасових захисних настилів огороджень, козирків, кріплення конструкцій у процесі монтажу і т.п.), і час для їхнього виконання.

Обсяг цього питання - п'ять - шість сторінок тексту.

4.3.2. Забезпечення безпеки при технічній експлуатації будинку та інженерних систем проектованого  будинку чи групи будинків

Це питання розробляють студенти,  в яких основна частина проекту зв'язана з експлуатацією інженерних систем будинку або групи будинків.

У цій частині розділу дають коротку характеристику організації роботи з охорони праці і керування охороною праці в житлово-комунальному господарстві України, зокрема житлово-експлуатаційного об’єднання, до якого належить об'єкт дипломного проектування.

Далі з урахуванням Правил [44,48] розглядають вимоги безпеки при проведенні робіт із збирання бруду і очищення території поблизу будівель, проведенні робіт із збирання сміття з будинків і нежилих приміщень, видалення снігу та льоду, а також при експлуатації інженерних мереж і інженерних систем будинку.

При цьому слід звернути увагу на безпечну експлуатацію електроустаткування, систем опалення, водопроводу і каналізації, ліфтів, а також систем протипожежного захисту.

Обсяг питання – п'ять - шість сторінок тексту.

4.4. Пожежна безпека

Це питання повинне містити залежно від теми дипломного проекту основні заходи й інженерно-технічні рішення із забезпечення пожежної безпеки об'єкта дипломного проектування на стадії його проектування, реконструкції чи капітального ремонту, а також у період експлуатації.

Забезпечення пожежної безпеки об'єкта здійснюють на основі вимог [8], а також інших нормативних документів [27,48 ,57].

За [8] установлюють небезпечні фактори пожежі, вплив яких призведе до травми чи загибелі людей, а також до матеріальних збитків.

Далі студент показує, яким чином в умовах розглянутого об'єкта реалізуються вимоги [8] до систем:

- запобігання пожежі, тобто комплексу організаційних заходів і технічних засобів, спрямованих на виключення можливості виникнення пожежі;

- протипожежного захисту, тобто комплексу організаційних заходів і технічних засобів, спрямованих на запобігання впливу на людей небезпечних факторів пожежі і обмеження матеріальних утрат від нього.

При цьому студент перелічує конкретні заходи, що забезпечують реалізацію вимог до системи запобігання пожежі і системи протипожежного захисту, перерахованих у [8], щодо до умов проектованого об'єкта. Кожне проектне рішення (захід) супроводжується посиланням на інші нормативні документи (Правила,СНиП, ДБН,НПАОП, ДСН і т.п.), присвячені пожежній безпеці, у розвиток вимог основного державного стандарту [8]

Перелік таких документів наведений у списку літератури до цих вказівок.

Підсумком розгляду цього питання повинен бути висновок автора проекту про те, що вимоги [8] на об'єкті дипломного проектування виконуються.

Обсяг цього питання з урахуванням індивідуальних розрахункових завдань, що ввійшли до нього, повинен складати три - чотири сторінки рукописного тексту.

4.5. Висновки з розділу "Охорона праці"

Висновки до даного розділу включають поставлену мету й відображають досягнуті результати із стислим переліком прийнятих організаційних та технічних рішень.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

- Акопян К.М., Наумов Ю.И. Средства индивидуальной защиты работников жилищно-коммунального хозяйства: Справочник. - М.: Стройиздат, 1990. /27

- Аракеян М.К., Вайшнтейн Л.И. Электробезопасность в жилых зданиях. - М.: Энергоатомиздат, 1989. /19

- Борисколец Р.В., Геращенко В.Е. Безопасность труда на строительной площадке. – К.: Будівельник, 1981. /16

- Брежнев В.И., Трескунов В.М. Охрана труда при эксплуатации систем водоснабжения и канализации. – М.: Стройиздат, 1983.

- Випнавецкий И.М., Ермишкин В.Г. Техника безопасности при техническом обслуживании пассажирских и грузовых лифтов. - М.: Недра, 1981. /23

- ГОСТ 12.0.003-74*. ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация. /32

- ДСН 3.3.6.037-99. Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку. /34

- ГОСТ 12.1.004-91. ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования /35.

- ГОСТ 12.1.005-88. ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

- ГОСТ 12.1.007-76*.ССБТ. Вредные вещества. Классификация. Общие требования безопасности. /37

- ГОСТ 12.1.012-90. ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования безопасности. /38

- ГОСТ 12.1.029-80.ССБТ. Средства и методы защиты от шума. Классификация.

- ГОСТ 12.1.030-81.* ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление. /40

- ГОСТ 12.1.046-85. ССБТ. Нормы освещения строительных площадок.

- ГОСТ 12.2.012-75. ССБТ. Приспособления по обеспечению безопасного производства работ. Общие требования. /43

- ГОСТ 12.3.002-75.ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности.

- ГОСТ 12.3.009-76. ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности. /47

- ГОСТ 12.4.011-89. ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация. /48

- ГОСТ 12.4.021-75. ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования. /50

- ГОСТ 12.4.026-76*. ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности. /51

- ГОСТ 12.4.046-78. ССБТ. Методы и средства вибрационной защиты. Классификация. /53

- ГОСТ 12.4.059-89. ССБТ. Строительство. Ограждения защитные, инвентарные. Технические условия. /55

- ГОСТ 12.4.125-83. ССБТ. Средства коллективной защиты работающих от воздействия механических факторов. Классификация. /57

- ГОСТ 23407-78. ССБТ. Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. /58

- ГОСТ 24258-80. ССБТ. Средства подмащивания. Классификация и общие технические требования.

- ДБН В.2.5-13-98. Пожежна автоматика будівель і споруд.

- Денисенко В.В., Точилкина В.Г. Пожарная безопасность в строительстве: Справочник. – К.: Будівельник, 1990.

- Дроздов В.Ф. Отопление и вентиляция. Ч.2. Вентиляция. - М.,1984

- ДСН 3.3.6.039-99. Санітарні норми виробничої загальної і локальної вібрації.

- ДСН 3.3.6.037-99. Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку. /34

- ДСН 3.3.042-99. Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень./22

- НПАОП 0.00-1.07-94. Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском.

- НПАОП 0.00-1.08-94. Правила будови і безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів.

- НПАОП 0.00-1.11-98. Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари та гарячої води.

- НПАОП 0.00-1.20-98. Правила безпеки систем електропостачання України.

- НПАОП 0.00-1.21-98. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.

- ДСТУ 3008-95. Документація. Звіти у сфері науки і техніки.

- Законодавство України про охорону праці. Збірник нормативних документів в 4-ох томах. К., 2004.

39. Інженерні рішення з охорони праці при розробці дипломних проектів інженерно-будівельних спеціальностей / За ред. В.В.Сафонова. - К., 2000.

40. Каганов Ш.И. Охрана труда при производстве санитарно-технических и вентиляционных работ. - И.: Стройиздат, 1989. /13

41. Колесник В.Ф. Охрана труда. – К.: Вища шк., 1990.

42. Кондратьев А.И., Местечкина Н.М. Охрана труда в строительстве. – М.: Высш. шк., 1990.

43. Любарский А.Л. Охрана труда при технической эксплуатации зданий. - М.: Стройиздат, 1980. /2

44. Мухин С.И. , Чекрыжов А.П., Шайталов М.Ф. Эксплуатация инженерного оборудования систем противопожарной защиты зданий повышенной этажности. - М.: Стройиздат, 1985. - 112 с./29

45. Орлов Г.Г. Инженерные решения по охране труда в строительстве: Справочник. -М.: Стройиздат, 1985. /5

46. Пожежна безпека. Нормативні акти та інші документи в 7 томах.

47. Полихун И.В. Техника безопасности при капитальном ремонте жилых и гражданских зданий. – К., 1983. /3

48. Правила по охране труда в жилищном хозяйстве. - М.: Стройиздат, 1990. /7

49. Правила техники безопасности при текущем и капитальном ремонте жилых и общественных зданий. - М.: Стройиздат, 1982. /10

50. Правила техники безопасности при эксплуатации жилых и общественных зданий. - М.: Стройиздат. 1981. /20

51. Пчелинцев В.А. и др. Охрана труда в строительстве. - М.: Высш. шк., 1991. /4

52. РД 34.21.122 – 87. Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений. М., 1987.

53. Русин В.И. и др. Охрана труда в строительстве. Инженерные решения: Справочник. – К.: Будівельник, 1990.

54. Сборник задач по технологии и организации строительного производства/ А.Н. Анюховский, В.Н. Вылев, В.В. Григоренко, и др. М.: Изд-во литературы по строительству, 1967. - 336 с.

55.СН 278-81. Указания по проектированию бытовых зданий и  сооружений строительно-монтажных организаций

56. СНиП 2.04.01-85. Внутренний водопровод и канализация зданий./71

57. СНиП 2.04.02-84. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.

58. СНиП 2.04.09-84. Пожарная автоматика зданий и сооружений./74

59. ДБН В.2.5-28-2006 Природне та штучне освітлення.

60. СНиП III-4-80*. Техника безопасности в строительстве.

61. СНиП 11-12-77. Защита от шума. Нормы проектирования.

62. Справочная книга для проектирования электрического освещения. / Под ред. Г. М. Кнорринга. – Л.: Энергия.,1976.

63. Справочник по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве. Украины: Специальные работы / Под ред. К.Н. Зайцева. – К.: Будівельник, 1989.  /9

ДОДАТОК 1

Небезпечні й шкідливі виробничі фактори.

Класифікація (ГОСТ 12.0.003-74*)

1. Физические опасные и вредные производственные факторы:

- движущиеся машины и механизмы;

- подвижные части производственного оборудования;

- передвигающиеся изделия, заготовки и материалы;

- разрушающиеся конструкции;

- обрушивающиеся горные породы;

- повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны;

- повышенная или пониженная температура поверхностей обору-дования и материалов;

- повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;

- повышенный уровень шума на рабочем месте;

- повышенный уровень вибрации;

- повышенный уровень инфразвуковых колебаний;

-повышенный уровень ультразвука;

- повышенное или пониженное барометрическое давление в рабочей зоне, его резкое изменение;

- повышенная или пониженная влажность воздуха;

- повышенная или пониженная подвижность воздуха;

- повышенная или пониженная ионизация воздуха;

- повышенный уровень ионизирующих излучений в рабочей зоне;

- повышенное напряжение в электрической цепи. замыкание которой может произойти через тело человека;

- повышенный уровень статического электричества;

- повышенный уровень электромагнитных излучений;

- повышенная напряженность электрического поля;

- повышенная напряженность магнитного поля;

- отсутствие или недостаток естественного света;

- недостаточная освещенность рабочей зоны;

- повышенная яркость света;

- повышенная контрастность;

- прямая или отраженная блесткость;

- повышенная пульсация светового потока;

- повышенный уровень ультрафиолетовой радиации;

- повышенный уровень инфракрасной радиации;

- острые кромки, заусеницы и шероховатость на поверхностях заготовок, инструментов и оборудования;

- расположение рабочего места на значительной высоте относительно поверхности земли (пола);

- невесомость.

2. Химические опасные и вредные производственные факторы. Данная группа факторов подразделяется на две подгруппы; по характеру воздействия на организм человека;

- общетоксические ( окись углерода, сероводород, метиловый спирт, суриковые краски, этиловый бензин и др. );

- раздражающие (хлор, аммиак, скипидар, известь и др.);

- сенсибилирующие, действующие как аллергены (различные растворители и лаки на основе нитросоединений и др.);

- канцерогенные, вызывающие раковые заболевания (никель и его соединения, окись хрома, асбест, нефтяные битумы, каменноугольные смолы и пеки и др.);

- мутагенные, приводящие к изменению наследственной информации (свинец, марганец, радиоактивные вещества и др.);

- влияющие на репродуктивную (детородную) функцию организма (ртуть, свинец, марганец, стирол, радиоактивные вещества и др. );

по пути проникновения в организм человека:

- через дыхательные пути;

- пищеварительный тракт;

- кожу.

3. Биологические опасные и вредные производственные факторы:

- включают биологические объекты, воздействие которых на работающих вызывает травмы или заболевания;

- микроорганизмы (бактерии, вирусы, риккетсии, спирохеты, грибы, простейшие);

- макроорганизмы (растения и животные).

4. Психофизиологические опасные и вредные производственные факторы;

- физические перегрузки (статистические, динамические, гиподина-мические);

- нервно-психические перегрузки (умственное перенапряжение анализаторов, монотонность труда и эмоциональные перегрузки).

ДОДАТОК 2

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

Завдання 1

Тема: Розрахунок тимчасових санітарно-побутових приміщень, необхідних при виробництві чи реконструкції комплексного капітального ремонту будинку.

Використовуючи довідник [45, с. 107-114] ,розрахувати потребу в санітарно-побутових приміщеннях[55] на ремонтно-будівельному майданчику проектованого об'єкта. На підставі зроблених розрахунків вибрати типові інвентарні санітарно-побутові споруди й розмістити їх на будівельному генплані з урахуванням вимог [60]; або передбачити відведення наявних приміщень в існуючих будинках, обґрунтувавши потрібні площі й необхідне устаткування розрахунком.

Завдання 2

Тема: Оптимізація параметрів мікроклімату у виробничому приміщенні.

Охарактеризувати метеорологічні умови робочої зони, в якій виконуються будівельні (чи ремонтні) роботи відповідно до технологічної частини дипломного проекту. Користуючись [31], визначити категорію робіт з енерговитрат організму, а також оптимальної і припустимої норми параметрів мікроклімату для даних умов, передбачити інженерні заходи щодо їх дотримання.

Завдання 3

Тема: Розрахунок теплоізоляції одного з приміщень об'єкта дипломного проектування.

Відповідно до [42, с. 60-61] визначити товщину шару ізоляції, необхідну для того, щоб температура зовнішньої поверхні, до якої можуть доторкатися працюючі, не перевищувала нормативної. Площа ділянки, що підлягає ізоляції, і температуру теплоносія, прийняти самостійно за даними проекту.

Завдання 4

Тема: Визначення концентрації пар розчинника і можливість їхнього вибуху в приміщенні, пофарбованому нітрофарбою.

Вихідні дані (обсяг приміщення, пофарбована площа та ін.) прийняти за наданими в проектованому об'єкті. При розрахунку приймати, що витрата нітрофарби та ацетону складає 200 г/м2 . У фарбі міститься 50 % ацетону за вагою. Тривалість сушіння до повного випару розчинника - 35 хв. При виконанні завдання визначити кількість витраченої фарби й ацетону, що випарувався, за весь період сушіння. Потім визначити середню вагову концентрацію парів ацетону в повітрі і порівняти з його нижньою межею вибуховості [53]. На підставі цього дати висновок про вибухонебезпечність пар ацетону в приміщенні, намітити профілактичні заходи.

Завдання 5

Тема: Визначення концентрації парів розчинника при виконанні малярських робіт.

Керуючись [42] розрахувати реальну концентрацію токсичних речовин при проведенні малярських робіт в одному з приміщень об'єкта дипломного проектування, порівняти її з ГДК  [9] і передбачити методи й засоби безпечного проведення робіт. Розчинник – ксилол; зміст летучих компонентів у барвнику В= 40%; питома витрата фарби р = 50 г/м3; площа кватирок і час провітрювання прийняти за даними дипломного проекту.

Завдання 6

Тема: Розрахунок природного освітлення одного з приміщень проектованого будинку.

Використовуючи  [59], встановити характер і розряд зорової роботи для прийнятого до розрахунку приміщення, визначити нормативний КЕО. Потім згідно з додатком Л  [59] розрахувати сумарну площу світлових прорізів (вікон) приміщення, що забезпечує нормативну освітленість робочих поверхонь. Кількість і розміри вікон повинні мати сумарну площу не нижче розрахункової величини.

Завдання 7

Тема: Розрахунок електричного освітлення ремонтно-будівельного майданчика при виробництві одного з видів будівельно-монтажних робіт у темний час доби.

Керуючись  [45, с. 168-170] і використовуючи  [14], вибрати систему освітлення, тип освітлювальних приладів і джерел світла, схему їхнього розташування. Як правило, застосовують прожекторне освітлення. При цьому треба визначити потужність і кількість прожекторів, місця і спосіб їхньої установки, висоту розташування над освітлюваною поверхнею.

Завдання 8

Тема: Розрахунок штучного освітлення одного з приміщень проектованого будинку методом коефіцієнта використання світлового потоку.

Використовуючи  [45, с. 162-164] і керуючись  [14,59] , необхідно:

- прийняти тип світильників та схему їх розташування (самостійно);

- визначити норми освітленості робочих поверхонь [59];

- розрахувати необхідний світловий потік одного світильника;

- вибрати тип джерела світла, що забезпечує необхідну освітленість.

Завдання 9

Тема: Визначення розмірів зони локального штучного освітлення цегельної кладки за допомогою інвентарного стояка із світильниками "Астра-12".

Використовуючи [45, с. 165-166 ], визначити, на якій відстані від робочого місця повинен бути встановлений стояк, і вказати ширину освітлюваного фронту робіт. Для забезпечення локального освітлення використовувати лампи накалювання ЛНГ 220-200. На стояку встановлені два світильники. Висота підвіски h = 3 м, відстань між світильниками L = 1,3 м.

Завдання 10

Тема: Розрахунок звукоізоляції огороджуючої конструкції об'єкта проектування. Розрахунок звукоізоляції огороджуючої конструкції виконувати графоаналітичним методом. Матеріал конструкції прийняти самостійно.

Використовувати (61).

Завдання 11

Тема: Виявлення джерел шуму в системах вентиляції, кондиціонування повітря і повітряного опалення, та визначення їхніх шумових характеристик.

Керуючись [61], встановити загальний рівень звукової потужності вентилятора (об'ємну витрату повітря через глушник Q прийняти самостійно). Визначити необхідне зниження шуму, передбачити відповідні заходи щодо боротьби з ним.

Завдання 12

Тема: Проектування глушників у системах вентиляції, кондиціонування повітря і повітряного опалення.

Керуючись [61], прийняти схему конструкції глушника у вентиляційному каналі. Площі звукопоглинання облицювання внутрішніх поверхонь камери Si , її матеріал (коефіцієнти αi), об'ємну витрату повітря через глушник Q прийняти самостійно. Розрахувати необхідну величину зниження шуму Rтр .

Завдання 13

Тема: Розрахунок віброізоляції технологічного обладнання проектованого будинку.

За аналогією з [42, c. 122] запроектувати віброізоляцію пристрою у вигляді віброізольованої площадки. Вихідні дані:

Розмір плити основи, вид матеріалу, з якого вона виготовлена, його щільність і масу прийняти самостійно за даними проекту.

Завдання 14

Тема: Безпечне виробництво грабарств при прокладанні інженерних комунікацій до споруджуваного (або підлягаючого реконструкції) будинку.

Користаючись [42, с. 131, приклад 5.1], розрахувати кріплення траншеї для прокладки підземних комунікацій. Довжину траншеї і кут дійсного укосу прийняти відповідно до даних об'єкта дипломного проектування.

Завдання 15

Тема: Визначення найменшої допустимої відстані від підстави укосу виїмки до найближчої опори автокрана.

Керуючись [45, с. 57-58], визначити необхідну мінімальну відстань для виїмки глибиною до 5 м. Вихідні дані приймаються студентом стосовно до умов об'єкта дипломного проектування.

Завдання 16

Тема: Розрахунок стійкості самохідних кранів.

Користаючись довідником [53, с. I2-I5], стосовно до умов проектованого об'єкта, скласти розрахункову схему і визначити вантажну і власну стійкість самохідного крана, прийнятого автором проекту.

Завдання 17

Тема: Визначення умов, що виключають торкання стрілою крана конструкцій, які підлягають монтажу.

Керуючись довідником [45, с. 19, 28-29], виконати перевірку робочих параметрів крана з умови виключення можливого торкання стрілою конструкції, що підлягає монтажу, і зробити розрахунок.

Завдання 18

Тема: Розрахунок необхідної висоти підйомника, використовуваного на ремонтно-будівельному майданчику, і визначення його небезпечної зони.

Керуючись [42, c. 122], скласти розрахункову схему і визначити необхідну висоту підйомника, використовуваного на об'єкті проектування, а також знайти величину його небезпечної зони.

Завдання 19

Тема: Розрахунок і підбір сталевого каната для стропів, застосовуваних при підйомі найбільшого вантажу на об'єкті, що рекомендується.

Використовуючи довідник [45, с. 30-35], визначити зусилля (натяг стропа) в одній ділянці застосовуваного стропа. Потім розрахувати розривне зусилля каната і підібрати необхідний його тип для стропа.

Завдання 20

Тема: Розрахунок величини опору розтіканню струму заземлюючого пристрою, одного з електроприладів (технологічного устаткування проектованого будинку) і підбір конструкції пристрою.

Вихідні дані прийняти стосовно до умов об'єкта, реконструкція якого здійснюється.

Використовуючи довідник [45, с. 87-88], вибрати і розрахувати необхідну кількість електродів, що заземлюють. Потім виконати перевірочний розрахунок відповідності фактичного опору розтіканню струму прийнятого пристрою, нормативному [13].

У випадку перевищення припустимої величини опору пристрою, в розрахунок внести необхідні корективи.

За розрахунковими даними викреслити схему контуру, що заземлює.

Завдання 21

Тема: Розрахунок системи занулення одного з електроприладів (технологічного устаткування проектованого будинку).

Вихідні дані: потужність живильного трансформатора 400 кВА, схема з'єднання обмоток трансформатора - зірка, сила струму 4А, U = 380 В.

Використовуючи довідник [45, с. 82-86 ], визначити номінальний і пусковий струм електродвигуна, номінальний струм плавкої вставки, розрахувати очікуваний струм короткого замикання і перевірити умови надійності спрацьовування захисту.

Завдання 22

Тема: Розрахунок захисту будинку від блискавки.

Керуючись [52], визначити категорію проектованого будинку з влаштування захисту від блискавки і розрахувати зону захисту прийнятого блискавковідводу.

Виконати ескіз зони захисту блискавковідводу.

Завдання 23

Тема: Визначення необхідного обсягу протипожежного запасу води, необхідної тривалості його поповнення і додаткового обсягу протипожежного запасу води для зовнішнього пожежогасіння будинку.

Вихідні дані для розрахунку: обсяг і ступінь вогнестійкості будинку, категорія пожежної небезпеки (прийняти за проектом).

Використовуючи  [57, с. 10-11], визначити необхідні витрати води на гасіння можливої кількості одночасно виниклих пожеж на території і тривалість їхнього гасіння. На підставі отриманих даних визначити обсяг непорушного запасу води для пожежогасіння. Потім з урахуванням нормативного часу відновлення непорушного запасу води [57, с. 12] визначити додатковий обсяг протипожежного запасу води. Загальний обсяг протипожежного запасу води для даного об'єкта визначити підсумовуванням недоторканного і додаткового обсягів запасу води.

Завдання 24

Тема: Розрахунок межі вогнестійкості плит, панелей і настилів з розтягнутою арматурою одного класу.

Керуючись довідником [45], скласти схему до визначення температури нагрівання при пожежі [45] і розрахувати межу вогнестійкості [45].

Завдання 25

Тема: Визначення межі вогнестійкості суцільної залізобетонної плити по нагріванню зворотної вогню поверхні на 140 °С.

Керуючись довідником [45, с. 259], розрахувати межу вогнестійкості плити (див. приклад 1 на с. 259).

Завдання 26

Тема: Визначення часу до втрати несучої здатності дерев'яної балки при пожежі.

Керуючись довідником [45, с. 265] стосовно до умов проектованого об'єкта, скласти таблицю і побудувати графік наростання напружень у дерев'яній балці під впливом пожежі за аналогією з прикладом 7 [45].

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

Методичні вказівки до виконання розділу "Охорона праці" дипломного проекту (для студентів 5 курсу спеціальності 7.092103 - "Технічне обслуговування, ремонт та реконструкція будівель")

Укладачі:	Чеботарьова Олександра Вячеславівна

Абракітов Володимир Едуардович

Відповідальний за випуск: Б. М.Коржик

Редактор:	М.З. Аляб’єв

План 2008, поз.204М

Підп.до друку 10.04.2008	Формат 60х84 1/16	Папір офісний

Друк на ризографі.		Умовн.-друк. арк. 1,3	Обл.-вид.арк .1,8

Замовл. №				Тираж 70 прим.

61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

61002, Харків, вул. Революції, 12

# Text boxes

2	4	8	16	32	63	125	250	Гц

#### Частота

Рівень вібрації, дБ

120

110

100

90

80