Міністерство освіти і науки України

Харківська національна академія міського господарства

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання курсової роботи з дисципліни «Виробнича санітарія»

(для студентів 4 курсу спец. 6.092100 «Охорона праці в будівництві»

і 5 курсу спец. 7.092202 «Охорона праці на електротранспорті»)

Харків – ХНАМГ – 2005

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Виробнича санітарія" (для студентів  4 курсу спец. 6.092100 "Охорона праці в будівництві" і 5 курсу спец. 7.092202 " Охорона праці на електротранспорті").           Укл. Будянська Е.М., Нестеренко С.В. - Харків: ХНАМГ, 2005 -32 с.

Укладачі: Е.М. Будянська, С.В. Нестеренко

Рецензент: Ю.І. Жигло

Рекомендовано кафедрою безпеки життєдіяльності, протокол № 8

від 31 січня 2005 р.

І. ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ

1.1.Завдання і тематика роботи

Курсову роботу  з дисципліни „Виробнича санітарія” студенти виконують  паралельно з вивченням дисципліни, що сприяє глибокому засвоєнню матеріалу. Курсова робота переслідує такі цілі:

- навчити студентів застосовувати отримані теоретичні знання до вирішення конкретних інженерних завдань;

- навчити студентів користуватися технічною літературою, довідниками, нормативно-технічною проектною документацією;

- навчити студентів обґрунтовувати прийняті технічні рішення;

- підготувати студентів до самостійної роботи над дипломним проектом.

У курсовій роботі відповідно до розділу з виробничої санітарії студенти здійснюють вибір конкретного робочого місця; виміри і розрахунки основних показників виробничого середовища і трудового процесу; розробляють рекомендації з поліпшення умов праці; обґрунтовують пільги і компенсації працюючим у відповідно до Списків №1 і 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників з шкідливими та важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах (постанова Кабінету Міністрів України від 16 січня 2003р. за №36).

1.2.Послідовність виконання роботи

Студенту видаються завдання на виконання вимірів, розрахунків основних показників виробничого середовища і трудового процесу на конкретному робочому місці і коротка санітарно-гігієнічна характеристика професії. Студент самостійно розробляє рекомендації з поліпшення параметрів виробничого середовища і трудового процесу, що дозволяють створити здорові й безпечні умови праці; за допомогою розрахунків обґрунтовує пільги і компенсації працюючому за конкретною професією.

Проводиться практичне заняття, на якому викладаються зміст і обсяг роботи, послідовність її виконання, вимоги до оформлення, перелік літератури, довідкових матеріалів та інші питання.

Відповідно до навчального розкладу проводяться також практичні заняття з виконання окремих розділів роботи.

Не пізніше 14-го тижня навчального семестру роботу здають викладачеві для резензування. Захист роботи здійснюється за два тижні до сесії.

Без виконаної і позитивно оціненої при захисті роботи студент не допускається до складання екзамену з курсу „Виробнича санітарія”.

1.3.Оформлення роботи

Робота складається з пояснювальної записки і протоколів (таблиць), оформлених відповідно до вимог ДСТ. Аркуші роботи з обкладинкою повинні бути акуратно й надійно скріплені. Пояснювальна записка містить завдання з вихідними даними, постановкою завдання роботи, перелік показників з основних факторів виробничого середовища і виробничого процесу відповідно до вимог виробничої санітарії; розрахункові дані, таблиці, висновки і список використаної літератури. Пояснювальну записку пишуть на стандартних аркушах паперу. Записка повинна мати заголовний аркуш  /додаток 1/і зміст.

На кресленнях наводять прийняті технічні рішення відповідно до визначених ЕСКД умовних позначень, наносять необхідні розміри й технічні вимоги. Креслення виконують на ватмані або міліметровому папері стандартних розмірів.

2.Вказівки до виконання роботи

З урахуванням специфіки роботи рекомендується такий її зміст           (укрупнено):

- Завдання роботи в галузі виробничої санітарії.

- Аналіз умов праці на конкретному робочому місці, виявлення небезпечних і шкідливих виробничих факторів.

- Розробка рекомендацій з поліпшення параметрів виробничого середовища і трудового процесу, що дозволяють створити здорові й безпечні умови праці; розрахункове обґрунтування пільг і компенсацій працюючим за конкретною професією.

- Висновки.

Структура пояснювальної записки:

Вступ

- Основні нормативні документи, за якими проводитися атестація робочих місць за умовами праці.

- Мета атестації робочих місць за умовами праці.

- Основні завдання при проведенні атестації робочих місць за умовами         праці.

- Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці.

  - Організація роботи з атестації робочих місць за умовами праці.

  - Наказ про проведення атестації робочих місць за умовами праці.

  - Склад атестаційної комісії.

  - Функціональні обов’язки членів атестаційної комісії.

- Виявлення шкідливих і небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу на робочому місці газоелектрозварника.

- Гігієнічна оцінка умов праці газоелектрозварника.

- Комплексна оцінка розумів праці газоелектрозварника.

Висновок

Список літератури

Додаток

Студент отримує індивідуальне завдання згідно з табл.1.

## Таблиця 1 - Порядок отримання індивідуального завдання

| № ч/п | Найменування професії |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Оператор парового котла |
| 2 | Електрогазозварник |
| 3 | Машиніст автогудронатора |
| 4 | Слюсар з ремонту агрегатів |
| 5 | Заправник паливно – мастильних матеріалів |
| 6 | Оператор асфальтобетонного заводу |
| 7 | Майстер будівельно – монтажних робіт |
| 8 | Дорожній робітник |
| 9 | Машиніст котка |
| 10 | Машиніст пилогазозбиральної установки асфальтобетонного заводу |
| 11 | Варильник бітуму |
| 12 | Дробильник камене - дробильної установки |
| 13 | Грохотівник камене - дробильної установки |
| 14 | Водій бензовоза |
| 15 | Машиніст автогрейдера |
| 16 | Машиніст бульдозера |
| 17 | Машиніст екскаватора |
| 18 | Машиніст крана автомобільного |
| 19 | Оператор парового котла |
| 20 | Електрогазозварник |
| 21 | Машиніст автогудронатора |
| 22 | Слюсар з ремонту агрегатів |
| 23 | Заправник паливно – мастильних робіт |
| 24 | Оператор асфальтобетонного заводу |
| 25 | Майстер будівельно – монтажних робіт |

При розробці ПЕРШОГО розділу студент орієнтується на використання діючих керівних нормативних документів, ДСТ, рекомендацій, довідників (1-11,14,15), тому в цьому підрозділі необхідно відобразити:

- основні керівні нормативні документи, за якими проводитися атестація робочих місць за умовами праці;

- основні положення Закону України „Про охорону праці”, що стосуються створення здорових і безпечних умов праці;

- основну спрямованість, послідовність і організацію роботи з атестації робочих місць за умовами праці на конкретному робочому місці, обраному в роботі;

- мету атестації робочих місць за умовами праці;

- основні завдання при проведенні атестації робочих місць за умовами праці;

- порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці;

- організацію роботи з атестації робочих місць за умовами праці;

- наказ про проведення атестації робочих місць за умовами праці;

- склад атестаційної комісії;

- функціональні обов’язки членів атестаційної комісії;

- обґрунтувати конкретне робоче місце, на якому будуть виконані виміри, розрахунки основних показників виробничого середовища і трудового процесу, за якими буде дана санітарно – гігієнічна характеристика ;

- порядок розробки рекомендацій щодо поліпшення параметрів виробничого середовища і трудового процесу, які дозволяють створити здорові і безпечні умови праці;

- за допомогою розрахунків обґрунтувати пільги і компенсації працюючим за конкретною професією.

При розробці ДРУГОГО розділу вибір конкретного робочого місця обумовлюється індивідуальним завданням; наводяться аналіз технологічного процесу та детальна оцінка факторів виробничого середовища і трудового процесу.

На основі аналізу технологічного процесу і гігієнічної оцінки факторів виробничого середовища і трудового процесу відповідно до /13/ виявляються шкідливі  й  небезпечні фактори виробничого середовища  і трудового процесу (додаток 2-5).

Загальноприйнятими методиками з використанням серійно виготовлених і метрологічно повірених приладів на конкретному робочому місці виконують санітарно-гігієнічні дослідження факторів виробничого середовища і трудового процесу: виміри та фізіолого-гігієнічна оцінка параметрів шуму; мікроклімату; визначають шкідливі і небезпечні хімічні речовини в повітрі робочої зони, важкість та напруженість праці,  заповнюють протоколи вимірів рівнів шуму, мікроклімату, шкідливих і небезпечних хімічних речовин у повітрі робочої зони, важкості й напруженості праці на конкретному робочому місці (форми №№ 297/0, 330/0, 336-1/0, 401/0, 333/0) з метою атестації робочих місць за умовами праці. Відомості про результати атестації робочих місць студенти заносять до карти умов праці, форма якої затверджена Мінпраці  і МОЗ України.

Студентові видається інструкція для заповнення карти умов праці при проведенні атестації робочих місць відповідно до рекомендацій (12) і додатку(6), що заповнюється на конкретне робоче місце.

При заповненні загальних відомостей карти студент указує:

- повне найменування підприємства, організації, установи;

- виробництво – відповідно до діючого класифікатора;

-	номер і найменування цеху (ділянки, відділу) - за діючою структурою;

- номер робочого місця (робочої зони) – за планом їхнього розміщення;

- професію (посаду), код – відповідно до характеру виконуваних робіт і Єдиного тарифно-кваліфікаційного довідника робіт та професій (ЕТКД);

- номер аналогічних робочих місць – за наростаючою величиною.

При заповненні розділу I «Оцінка факторів виробничого середовища і трудового процесу» студенту необхідно звернути увагу на настакі графи:

графа 2 - виконують оцінку виявлених на даному робочому місці (групі робочих місць, робочі зони) характерних для даної професії (посади) шкідливих і небезпечних виробничих факторів (далі – ОШВФ),

графа 3 - проставляють дату проведення вимірів згідно з протоколом,

графа 4 - заносять нормативні значення виявлених ОШВФ відповідно до діючих на період проведення атестації санітарних нормам, затверджених Мінздравом і ДСТ.

графа 5 (пункти 1-11) - заносять фактичні значення ОШВФ за результатами лабораторних і інструментальних досліджень, виконаних відповідно до діючих методик, затверджених Мінздравом і оформлених протоколами. Перелік протоколів додається (додаток 2-5).

За пунктами 12-15 заносять результати проведених досліджень, дані з технологічних, технічних документів, хронометражних спостережень, документів з охороні праці та ін., що підтверджують наявність ОШВФ і їхню величину,

графи 6, 7, 8 - проставляють величину відхилення від нормованих значень ОШВФ, згідно з додатком 3 цих вказівок,

графа 9 - визначають дані на підставі аналізу технологічного процесу, хронометражних спостережень, інших облікових документів підприємства. Якщо тривалість дії фактора врахована в методиках (вібрація, шум), то в графі 9 проставляють прочерк.

При наявності шкідливих речовин односпрямованої дії, що впливають одночасно або послідовно, тривалість впливу цих речовин підсумовують, але приймають не більше 100%.

При наявності в повітрі речовин різноспрямованої дії для кожного з них указується фактичний відсоток тривалості робочої зміни (пункт 1).

При заповненні карти студенту необхідно виконувати наступні вимоги:

пункт 1- записують виявлені шкідливі речовини за класами небезпеки.

Шкідливі речовини різноспрямованої дії оцінюють і враховують як окремі фактори. Шкідливі речовини односпрямованої дії враховуються як один фактор і фактичне їхнє значення визначають як суму відношень фактичних концентрацій кожного з них до встановленого для них ПДК. Якщо сума відношень перевищує одиницю, то ступінь шкідливості даної групи речовин визначають за величиною цього перевищення з урахуванням класу небезпеки найбільш токсичної речовини цієї групи.

Односпрямована дія шкідливих речовин на організм – це вплив двох або декількох речовин, як правило, близьких за хімічною будовою і характером біологічної дії на організм (фтористий водень і солі фтористоводневої кислоти і тетрафторату кремнію, формальдегід і хлористоводородна кислота, сірчистий і сірчаний андігрид, хлоровані і бромовані вуглеводні (граничні й неграничні), спирти, кислоти, луги, ароматичні вуглеводні (толуол і ксилол, бензол і толуол), аміносполуки, нітросполуки та ін.).

Висновок про односпрямованість дії шкідливих речовин видається органами державного санітарного нагляду;

пункт 2 - вказують конкретні види пилу, переважно фіброгенної дії (зазначені в ДСТ 12.1.005-88 у графі «Особливості дії на організм» умовною позначкою «Ф» );

пункт 3 - рівні загальної і локальної вібрації вносяться роздільно за їх еквівалентними значеннями через дріб: чисельник – загальна вібрація, знаменник – локальна. При відсутності одного з видів вібрації ставлять прочерк (у чисельнику або знаменнику);

пункт 4 - вносять еквівалентний рівень звуку;

пункт 5,6 - вносять загальний рівень звуку;

пункт 7 - вносять фактори значення рівнів електромагнітної енергії, а для лазерного - напруженість оптичного випромінювання;

пункт 8 - мікроклімат у виробничих приміщеннях враховують як один фактор і визначають по найбільш вираженим показником. Якщо різні параметри мікроклімату (температура, швидкість руху повітря, відносна вологість, інфрачервоне випромінювання) відносяться на конкретному робочому місці до різних ступенів шкідливості (1, 2, 3), то мікроклімат оцінюють за найбільш високим ступенем;

пункт 9 - при розміщенні робочих місць на відкритому повітрі п. 8 і 9 оцінюють як один фактор. При вітрі нижні границі температур повітря повинні бути зміщені у бік більш високих температур з розрахунку 2° С на 1 м/с збільшення швидкості руху повітря;

пункт 10 - враховують тільки по тих робочих місцях, де підвищення або зниження його обумовлене виробництвом або професією (водолаз, гірничорятувальник, т.п.);

пункт 11 - заносять різновиди мікроорганізмів, білкових препаратів, природних компонентів організму. При наявності у повітрі робочої зони одночасно двох і більше біологічних факторів умови праці слід оцінювати за найбільш високим класом і ступенем.

пункт 12 - дають інтегральну оцінку всіх показників важкості праці за найбільш високим класом і ступенем.

Наприклад, на працюючого впливають різні фактори важкості, потужності зовнішньої роботи (для чоловіків) більше 90 Вт - Ш клас 1 ступінь, маса переміщуваного вантажу більше 35 кг - Ш клас 2 ступінь, дрібні стереотипні рухи по 20 тис. - I клас, статичне навантаження двома руками по 50 тис. - ІІ клас, інтегральний показник важкості  - Ш клас 2 ступінь, тобто за найбільш високим класом і ступенем з числа фактично визначених показників.

Потужність зовнішньої роботи (Вт) визначають за формулою

де  Н – висота підняття вантажу, м;

Н1 – висота опускання вантажу, м;

Р – маса вантажу, кг;

L – відстань, м;

Т – час, сек;

К =10 ( коефіцієнт, що враховує швидкість технологічного процесу;

пункт 13 - оцінюють аналогічно пункту 12. Оцінку ведуть через дріб:

чисельник – нахили тулуба, знаменник - переміщення в просторі.

пункт 14 - оцінюють аналогічно пункту 12. Під високоточними зоровими роботами мається на увазі робота 1-3 розряду за СНіП ІІ-4-79.

Розбірливість слів визначають подачею мовних сигналів (як мінімум 10 слів) на відстані одного метра, які голосом без напруги повинні бути відтворені обстежуваним робітником;

пункт 15 - заповнюють на підставі облікових даних підприємства;

У підсумковому рядку «Кількість факторів» по графах 6, 7, 8 записують сумарну кількість факторів за кожним ступенем відхилення.

На наступному етапі роботи студент виконує «Гігієнічну оцінку умов праці».

Гігієнічну оцінку умов праці дають за найбільш високим класом і ступенем з числа фактично обмірюваних рівнів цих факторів.

Наприклад, на працюючого одночасно впливають кілька факторів (мікроклімат, важкість роботи, шкідливі речовини і т. ін.), і параметри мікроклімату відносяться до ІІІ класу 1 ступеня, по шкідливих речовинах – до П класу, важкості праці – ІІІ класу 2 ступеня, напруженості праці – Ш класу 1 ступеня, інтегральну оцінку необхідно записати так: умови праці відносяться до Ш класу 2 ступеня.

Якщо на робочому місці відсутні шкідливі виробничі фактори й фактори трудового процесу, або вони не перевищують допустимих норм і не віднесені до 1 ступеня ІІІ класу шкідливості і небезпеки, то умови праці слід визнати відповідними гігієнічним вимогам.

Наявність хоча б одного фактора виробничого середовища і трудового процесу I ступеня Ш класу шкідливості вказує на невідповідність робочого місця вимогам гігієнічної класифікації.

Розділ ІІ. «Оцінка технічного й організаційного рівня» заповнюється студентом за результатами аналізу, виконаного відповідно до розділу 5 цих вказівок.

Розділ ІІІ. «Атестація робочого місця» заповнюється студентом на підставі комплексної оцінки, при цьому робоче місце має бути віднесене до одного з трьох видів умов праці згідно з п. 6.1 і 6.2 цих вказівок. Для цього беруть по всіх врахованих підсумкових рядках «Кількість факторів» ступені відхилення параметрів факторів виробничого середовища і трудового процесу (розділ І Карти) і зіставляють з показниками, наведеними в додатку 4 цих вказівок. Для атестації робочого місця з особливо шкідливими й особливо важкими умовами праці, а також шкідливими і важкими умовами праці в розрахунок приймають фактори, що впливають на робітника в процесі праці не менше 80% робочого часу. При цьому виконання підготовчих, допоміжних, поточних ремонтних робіт, а також робіт поза своїм робочим місцем з метою забезпечення своїх трудових функцій не позбавляє працівника права на пільгове пенсійне забезпечення.

Зі шкідливими умовами праці оцінюють робочі місця при наявності ОШВФ, тривалість дії яких складає менше 80% робочого часу. У цьому випадку пільгове пенсійне забезпечення може здійснюватися за рахунок коштів підприємства.

Розділ V. «Пільги і компенсації» заповнюється студентом з урахуванням наступних вимог:

пропозиції на підтвердження права на пенсію на пільгових умовах визначаються тільки за показниками, наведеними в додатку 4 цих вказівок , інші пільги і рекомендації – відповідно до діючого законодавства ( додаток 4. «Показники факторів виробничого середовища, важкості і напруженості трудового процесу для підтвердження права на пільгове пенсійне забезпечення»);

При розробці ТРЕТЬОГО розділу на підставі гігієнічної оцінки умов праці, а також  комплексної оцінки умов праці на конкретному робочому місці студент розробляє заходи, технічні рішення, що забезпечують безпечні й здорові умови праці, обґрунтовані необхідними нормативними документами.

Відповідно до нормованих /5/ параметрів мікроклімату робочої зони, розробляють заходи щодо їхнього забезпечення. Наводять заходи щодо захисту від впливу шкідливих хімічних речовин, зниження шуму і вібрації до нормованих /8,9/ значень, заходи щодо захисту від електромагнітних і іонізуючих випромінювань, наводять розрахунок і проектування освітлювальних установок /ОУ/ відповідно до /4,10/.

У ЧЕТВЕРТОМУ розділі за розробленими конкретними організаційними і технічними заходами, досягнутим рівнем розробок роблять короткий висновок. Висновок повинен відбивати мету і завдання роботи.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1.Закон України. „ Про охорону праці”. - К, 2002

- Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" від 24.02.94 № 4004 - ХІІ

- ГОСТ 12.0.003-74. ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация.

4. СНиП П-4-79. Естественное и искусственное освещение. Нормы  проектирования

5. ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

6. ГОСТ 12.1.003-83.ССБТ. Шум. Общие требования безопасности.

7. ГОСТ 12.1.050-86 ССБТ. Методы измерения шума на рабочих местах.

8. Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку ДСН 3.3.6.037-99

9. ГОСТ 12.1.012-90 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие   требования.

10.ГОСТ 12.1.006-84 ССБТ. Электромагнитные поля радиочастот.

11.ГОСТ 12.1.045-84 ССБТ. Электростатические поля. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля».

12. Методичні рекомендації для проведення атестації робочих місць за умовами праці. - Затверджено Міністерством праці України 01.09.92 р.  постанова № 41.

13. Гигиеническая классификация труда № 4137-86.

14. СНиП П-12-77. Защита от шума.

15. СНиП 2.04.05-91. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.

16. Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень ДСН 3.3.6.042.99

17. СНиП 2.1.01-82. Строительная климатология и геофізика.

Додаток 1

Міністерство освіти і науки України

Харківська національна академія міського господарства

Кафедра БЖД

Курсова робота

з дисципліни "Виробнича санітарія"

АТЕСТАЦІЯ РОБОЧИХ МІСЦЬ ЗА УМОВАМИ ПРАЦІ.

КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ШКІДЛИВИХ ВИРОБНИЧИХ ЧИННИКІВ

(на прикладі робочого місця газоелектрозварника)

| Виконав |  | Перевірив доцент кафедри БЖД Будянська Е.М. |
| --- | --- | --- |

Харків-2005

|  |  | Код закладу за ЗКПО Код форми за ЗКУД |
| --- | --- | --- |
| Міністерство охорони здоров’я України |  |  |
| Державне підприємство Харківський НДІ гігієни праці і профзахворювань Свідоцтво №0167 від 08 квітня 2004 р. Додаток до Свідоцтва №0167 від 08 квітня 2004 р. |  | Медична документація ФОРМА № 336-1/0 Затверджена наказом МОЗ України № 91 від 21.04.1999 р. |

# ПРОТОКОЛ №  від « » 		 200 р.

(номер , дата)

досліджень метеорологічних факторів

1. Дата проведення досліджень

2. Підприємство, адреса, цех, відділення

3. Робоче місце, професія

4. Мета досліджень

5. Засоби вимірювальної техніки

(найменування, тип, заводський номер)

6. Відомості про повірку:

(номер свідоцтва, клеймування, термін дії)

Додаток 2

7. Нормативна документація, відповідно до якої:

а) 	Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень ДСН 3.3.6.042.99

(проводяться дослідження)

б) 	Гигиеническая классификация труда № 4137-86, Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень ДСН 3.3.6.042.99

Сніп 2.1.01- 82 Строительная климатология и геофизика

(оцінюються результати)

8. Присутні від підприємства

(посада, прізвище, ім’я, по батькові, підпис)

9. Посада, прізвище, ім’я, по батькові осіб, які проводять дослідження

(підпис)

10. Результати досліджень:

| № п/п | Робоче місце та технологічний процес | Температура повітря, оС | Нормативні рівні | Відносна вологість, % | Швидкість руху повітря, м/с | Інтенсивність інфрачервоного випромінювання | Інтенсивність ультрафіолетового виромінювання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | за кульовим термометром | за сухим термометром | за вологим термометром | індекс ВБЖТ | індекс ВБЖТ | сухого термо- метра | факт. | доп. | факт. | доп. | факт. | доп. | факт. | доп. |

Дослідження проводив

(посада, прізвище, ім’я, по батькові  			 (підпис)

Продовження додатку 2

Висновки (відповідність нормативу, оцінка за Гігієнічною класифікацією праці за показниками шкідливості й небезпечності факторів виробничого середовища, важкості й напруженості трудового процесу) На робочому місці

Згідно з Гигиенической классификацией труда №4137-86  умови праці відносяться до _			: 			.

Клас шкідливості IIІ.1.

(прізвище, ім’я, по батькові санітарного лікаря або зав.лаб. підприємства, підпис)

М.п.

(прізвище, ім’я, по батькові, підпис)

Додаток 3

|  |  | Код закладу за ЗКПО Код форми за ЗКУД |
| --- | --- | --- |
| Міністерство охорони здоров’я України |  |  |
| Державне підприємство Харківський НДІ гігієни праці і профзахворювань Свідоцтво №0167 від 08 квітня 2004 р. Додаток до Свідоцтва №0167 від 08 квітня 2004 р. |  | Медична документація ФОРМА № 297/0 Затверджена наказом МОЗ України № 91 від 21.04.1999 р. |

# Протокол № від « » 			 200	р.

# (номер, дата)

проведення досліджень шумового навантаження та інфразвуку

1. Дата проведення досліджень 				.

2. Підприємство:

3. Робоче місце, професія, технологічний процес, що виконується:

4. Мета досліджень:

5. Засоби вимірювальної техніки: 	вимірювач шуму та вібрації типу ВШВ-003-М2 №313,

ВПМ -101 №365, М-101 №160

(найменування, тип, заводський номер)

6. Відомості про повірку:

(номер свідоцтва, клеймування, термін дії)

7. Нормативна документація, відповідно до якої:

а. ГОСТ 12.1.050-86 ССБТ. Методы измерения шума на рабочих местах;

(проводиться дослідження)

б. Гигиеническая классификация труда № 4137-86 ГОСТ121-003-83;

Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку ДСН 3.3.6.037-99

(оцінюються результати)

8. Присутні від підприємства:

(посада, прізвище, ім’я, по батькові, підпис)

9. Посада, прізвище, ім’я, по батькові осіб, які проводять дослідження:

(підпис)

Продовження додатку 3

2

Продовження протоколу №

# 10. Результати досліджень та розрахунків

| Інтервал досліджень | Відлік рівнів в інтервалі | Кількість досліджень в інтервалі | Часткові індекси |
| --- | --- | --- | --- |
| 38-42 |  |  |  |
| 43-47 |  |  |  |
| 48-52 |  |  |  |
| 53-57 |  |  |  |
| 58-62 |  |  |  |
| 63-67 |  |  |  |
| 68-72 |  |  |  |
| 73-77 |  |  |  |
| 78-82 |  |  |  |
| 83-87 |  |  |  |
| 88-92 |  |  |  |
| 93-97 |  |  |  |
| 98-102 |  |  |  |
| 103-107 |  |  |  |
| 108-112 |  |  |  |
| 113-117 |  |  |  |
| 118-122 |  |  |  |
| Сумарний індекс |  |  |  |
| Поправка |  |  |  |
| Еквівалентний рівень визначається за допомогою |

Максимальний рівень імпульсного шуму 		 дБА ”І”; дБ “А”

Вимірювання шуму виконували приладом 	Вимірювач шуму та вібрації типу ВШВ-003-М2 №313

Шум	широкосмуговий, мінливий, переривчастий, виробниче приміщення

| Назва виробничої ділянки | Рівень шуму на ділянці /дБА/ | Час дії, хв (%) | Поправка | Різниця | Енергетичне сумування | Еквівалентний рівень /дБА/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прийнято |  |  |

11. Особисті засоби захисту від шуму, що використовуються

(тип, назва)

Розрахунок ефективності (енергетичне підсумовування)

| Назва, тип | Поглинальна здатність (дБ) в октавних смугах з середньогеометричними частотами (Гц) |
| --- | --- |
|  | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |

# 12. Розрахунок шумового навантаження з використанням особистих засобів захисту від шуму

(еквівалентний рівень-ефективність 0,33 від шуму)

13. Допустимий рівень 						 до

14.Дослідження проводив

(посада, прізвище, ім(я, по батькові)				 (підпис)

Висновок (відповідність нормативу, оцінка за Гігієнічною класифікацією праці за показниками шкідливості й небезпечності факторів виробничого середовища, важкості й напруженості трудового процесу) На робочому місці

Згідно з Гигиенической классификацией труда №4137-86 умови праці відносяться до:

(посада, прізвище, ім’я, по батькові лікаря або завідувача сан. лабораторії підприємства)  	  ( підпис)

М.П.																 (посада, прізвище, ім’я, по батькові)				 	 (підпис)

|  |  | Код закладу за ЗКПО Код форми за ЗКУД |
| --- | --- | --- |
| Міністерство охорони здоров’я України |  |  |
| Державне підприємство Харківський НДІ гігієни праці і профзахворювань назва установи Свідоцтво №0167 від 08 квітня 2004 р. дійсне до 01.12.2006 р. |  | Медична документація ФОРМА № 330/0 Затверджена наказом МОЗ України № 91 від 21.04.1999 р. |

Протокол № « » ___________200_р.

проведення досліджень повітря робочої зони

1. Дата проведення відбору проб:	___		 проведення досліджень: 	___________

2. Підприємство:

адреса:

цех:

3. Робоче місце, професія, технологічний процес, що виконується:

4 Мета відбору проб повітря:

5. Засоби вимірювальної техніки:

(найменування, тип, заводський номер)

6. Відомості про повірку: 								.

(номер свідоцтва, клеймування, термін дії)

7. Нормативна документація, відповідно до якої:

а ГОСТ ССБТ 12.1.005-88 Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

(проводиться відбір проб)

Додаток 4

б ГОСТ ССБТ 12.1.005-88 Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны, Гигиеническая классификация труда

№ 4137-86, ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны, доп. №8

(оцінюються результати)

8. Присутні від підприємства:

(посада, прізвище, ім’я, по батькові, підпис)

9. Посада, прізвище, ім’я, по батькові осіб, що проводили відбір проб:

(підпис)

10. Умова відбору проб

(робота вентиляції, завантаження обладнання, використання особистих засобів захисту)

2

11. Результати дослідження

| № проб | Місце відбору проби | Показання термометра 0С | Відносна вологість повітря, % | Атмосферний тиск, мм.рт.ст | Швидкість аспірації, л/хв | Тривалості відбору проби, хвилини | Назва речовини, що визначається | Визначена концентрація, мг/м3 | Гранично допустима концентрація, мг/м3 | Методика дослідження |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сухого | вологого |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Графи 9*,12* заповнюють мовою оригіналу

Продовження додатку 4

(посада, прізвище, ім’я, по батькові особи, що виконували дослідження)						  (підпис)

Висновок:  (відповідність нормативу, оцінка за Гігієнічною класифікацією праці (за показниками шкідливості й небезпечності факторів виробничого середовища, важкості й напруженості

трудового процесу)) Умови праці на робочому місці ________за вмістом у повітрі робочої зони:

Згідно з Гигиенической классификацией труда № 4137-86 умови праці відносяться до ______________________:

_____________________________.

(підпис)

М.П.

(підпис)

Додаток 5

|  |  | Код закладу за ЗКПО Код форми за ЗКУД |
| --- | --- | --- |
| Міністерство охорони здоров’я України |  |  |
| Державне підприємство Харківський НДІ гігієни праці і профзахворювань Свідоцтво №0167 від 08 квітня 2004 р. Додаток до Свідоцтва №0167 від 08 квітня 2004 р. |  | Медична документація ФОРМА № 401/0 Затверджена наказом МОЗ України № 91 від 21.04.1999 р. |

# Протокол №	 «  » 			 200	р.

# (номер, дата)

проведення досліджень важкості й напруженості праці

1. Дата проведення досліджень:

2. Підприємство, адреса, цех, відділення

3. Робоче місце, професія

4. Мета досліджень:

5. Засоби вимірювальної техніки: 	секундомір СОП пр-20-3 №6488

(найменування, тип, заводський номер)

6. Відомості про повірку:

(номер свідоцтва, клеймування, термін дії)

7. Нормативна документація, відповідно до якої:

а «Методичні рекомендації по проведенню атестації робочих місць за умовами праці", затверджені Міністерством праці України (постанова № 41) та Головним державним санітарним лікарем України 01.09.92 p;

(проводиться дослідження)

б «Методичні рекомендації по проведенню атестації робочих місць за умовами праці", затверджені Міністерством праці України (постанова № 41) та Головним державним санітарним лікарем України 01.09.92 p.;

Гигиеническая классификация труда № 4137-86.

(оцінюються результати)

8. Присутні від підприємства

(посада, прізвище, ім’я, по батькові, підпис)

9. Посада, прізвище, ім’я, по батькові осіб, які проводять дослідження:															 (підпис)

Продовження додатку 5

2

Продовження протоколу №

10. Результати досліджень важкості й напруженості трудового процесу:

| № п/п | Показники важкості й напруженості трудового процесу | Нормативне значення | Виміряне значення |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Важкість праці |
| 1. | Фізичне динамічне навантаження, виражене в одиницях механічної роботи за зміну, кг/м |  |  |
| 1.1 | При регіональному навантаженні (з переважною участю м’язів рук та плечового пояса) при переміщенні вантажу на відстань до 1 м.: |  |  |
|  | для чоловіків |  |  |
|  | для жінок |  |  |
| 1.2 | При загальному навантаженні (за участю м’язів рук, корпуса, ніг) при переміщенні вантажу на відстань від 1 до 5 м: |  |  |
|  | для чоловіків |  |  |
|  | для жінок |  |  |
| 2 | Маса вантажу, що підіймається та переміщується, кг |  |  |
| 2.1. | Піднімання та переміщення (разове) вантажів при чергуванні з іншою роботою (до 2 разів за годину): |  |  |
|  | для чоловіків | До 30 |  |
|  | для жінок | До 10 |  |
| 2.2. | Піднімання та переміщення (разове) вантажів постійно протягом робочої зміни |  |  |
|  | для чоловіків | До 15 |  |
|  | для жінок | До 7 |  |
| 2.3. | Сумарна маса вантажів, що переміщуються протягом зміни з робочої поверхні: |  |  |
|  | для чоловіків | 870 |  |
|  | для жінок | 350 |  |
|  | з підлоги |  |  |
|  | для чоловіків | 435 |  |
|  | для жінок | 175 |  |
| 3. | Стереотипні робочі рухи (кількість за зміну): | 20001-40 000 |  |
| 3.1 | При локальному навантаженні (за участю м’язів кистей та пальців рук) |  |  |
| 3.2 | При регіональному навантаженні (при роботі з переважною участю м’язів рук та плечового пояса) |  |  |
| 4. | Статичне навантаження* Величина статичного навантаження за зміну при утриманні вантажу, докладання зусиль, кг/с |  |  |
|  | однією рукою | До 43 000 |  |
|  | двома руками | До 97 000 |  |
|  | за участю м’язів корпусу та ніг | До 130 000 |  |
| 5 | Робоча поза |  |  |
| 5.1. | Знаходження у нахиленому положенні (% часу зміни) | 25 |  |
| 5.2 | Знаходження у вимушеній позі (% часу зміни) | - |  |
| 6 | Нахили корпусу (кількість за зміну) | До 100 |  |
| 7 | Переміщення у просторі (переходи, обумовлені технологічним процесом протягом зміни), км | До 10 |  |

Продовження додатку 5

3

Продовження протоколу №

| № п/п | Показники важкості й напруженості трудового процесу | Нормативне значення | Виміряне значення |
| --- | --- | --- | --- |
| Напруженість праці |  |
| 1 | Інтелектуальні навантаження |  |  |
| 1.1 | Зміст роботи: |  |  |
| 1.2 | Сприймання сигналів (інформації) та їх оцінка |  |  |
| 1.3 | Ступінь складності завдання |  |  |
| 1.4 | Характер виконуваної роботи |  |  |
| 2 | Сенсорні навантаження |  |  |
| 2.1 | Тривалість зосередженого спостереження (% часу за зміну) | До 75 |  |
| 2.2 | Щільність сигналів (світлових, звукових та ін) та повідомлень у середньому за 1 годину роботи | До 300 |  |
|  | Кількість виробничих об’єктів одночасного спостереження |  |  |
| 2.3 | Навантаження на зоровий аналізатор |  |  |
| 2.4 2.4.1 | Розмір об’єкта розрізнення (при відстані від очей працівника до об’єкта розрізняння не більше 0,5 м), мм, при тривалості зосередженого спостереження (% часу за зміну) | Точна |  |
| 2.4.2 | Робота з оптичними приладами (мікроскопи, лупи та ін.) при тривалості зосередженого спостереження (% часу за зміну) |  |  |
|  | Спостереження за екранами відео терміналів (годин за зміну) |  |  |
| 2.4.3 | Навантаження на слуховий аналізатор (при виробничій потребі сприйняття мови чи диференційованих сигналів) | Від 90 до 70 |  |
| 3 | Емоційне навантаження: | Робота за графіком |  |
| 3.1 | Ступінь відповідальності Значущість помилки |  |  |
| 3.2 | Ступінь ризику для власного життя |  |  |
| 3.3 | Ступінь ризику для безпеки інших осіб |  |  |
| 4 | Монотонність навантажень |  |  |
| 4.1 | Кількість елементів (прийомів), потрібних для реалізації простого завдання або в операціях, які повторюються багато разів | 10-4 |  |
| 4.2 | Тривалість (с) виконання простих виробничих завдань, що повторюються | 100-20 |  |
| 5 | Режим праці |  |  |
| 5.1 | Змінність роботи | 1 та 2 |  |

11. Висновок (відповідність нормативу, оцінка за Гігієнічною класифікацією праці за показниками шкідливості й небезпечності факторів виробничого середовища, важкості й напруженості трудового процесу):

Згідно з Гигиенической классификацией труда №4137-86 важкість праці відноситься

до __________________________________________________;

напруженість праці відноситься до _________________________________________________.

(посада, прізвище, ім’я, по батькові лікаря або завідувача сан. лабораторії підприємства)  		  ( підпис)

М.П.

(посада, прізвище, ім’я, по батькові)				  (підпис)

|  |  | Код закладу за ЗКПО Код форми за ЗКУД |
| --- | --- | --- |
| Міністерство охорони здоров’я України |  |  |
| Санітарно-гігієнічна лабораторія НМТЦ «Медицина труда» назва установи Держстандарт України Атестат Акредитації №100-0949/2002 від 21.08.2002р. |  | Медична документація ФОРМА № 333/0 Затверджена наказом МОЗ України № 91 від 21.04.1999 р. |

ПРОТОКОЛ   №

проведення досліджень електромагнітного поля

від	 «     »			2003р.

1. Дата проведення досліджень

2. Підприємство, адреса, цех, відділення

3. Робоче місце, професія, технологічний процес, що виконується

4 Мета досліджень: атестація робочих місць

5. Засоби вимірювальної техніки Вимірювач напруги ближнього поля НФМ-1 №1360, вимірювач електростатичних зарядів переносний  ИЭЗ-П №141

(найменування, тип, заводський номер)

6. Відомості про повірку в ХЦСМС 2 квартал 2003 г., дійсно по 2 квартал 2004 р., клеймо

(номер свідоцтва, час дії)

7. Нормативна документація, відповідно до якої:

а) Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин ДсанПіН 3.3.2.007-98

(проводяться дослідження)

Додаток 6

б) Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин ДсанПіН 3.3.2.007-98, Гігієнічна класифікація праці МЗ СССР №4137-86

(оцінюються результати)

8. Присутні від підприємства _

(посада, прізвище, ім’я, по батькові)						(підпис)

9. Посада, прізвище, ім’я, по батькові осіб, які проводять дослідження

(підписи)

10. Номери точок вимірювань на ситуаційному плані

| № п/п | Тип джерела випромі- нювання | Робоча часто-та | Потуж- ність | Режим роботи джерела випромі- нювання | Відстань від джерела випромі- нювання | Висота від підлоги, м | Час перебування в зоні дії | Напруженість ЕМП | Щільність потоку енергії, мкВт/см | Засоби захисту | При- мітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Е, В/м | Н, А/м | досл. знач. | ГДР |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | досл. знач. | ГДР | досл. знач. | ГДР |  |  |  |  |

Продовження додатку 6

Дослідження проводив _________________________________________					__________________________

(посада, прізвище, ім’я, по батькові)							      (підпис)

12. Висновок (відповідність нормативу, оцінка за Гігієнічною класифікацією праці №4137-86)

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

М.П.	Директор санітарно-гігієнічної лабораторії НМТЦ «Медицина труда» Семенченко О.Ф.

(посада, прізвище, ім’я, по батькові лікаря або завідувача сан. лабораторії підприємства)										(підпис

Додаток 7

КАРТА УМОВ ПРАЦІ №

Підприємство (організація, установа)

Виробництво

Цех (дільниця, відділ)

Номер робочого місця

Професія (код згідно з ДК 003-95, посада)

Номери аналогічних робочих місць

1. Оцінка факторів виробничого середовища і трудового процесу

| № п/п | Фактори виробничого середовища і трудового процесу | Дата дослідження | Нормативне значення | Фактичне значення | III клас - шкідливі й небезпечні умови і характер праці | Тривалість дії фактора, % за зміну | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 ступінь | 2 ступінь | 3 ступінь |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Шкідливі хімічні речовини, мг/м3: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 клас небезпеки: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 клас небезпеки: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 клас небезпеки: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 клас небезпеки: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Пил переважно фіброгенної дії |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Вібрація (загальна і локальна) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Шум (дБА екв.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Інфразвук |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Ультразвук |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Іонізуючі випромінювання |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Неіонізуючі випромінювання: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - радіочастотний діапазон |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - діапазон промислової частоти |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -електрична складова, В/м |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -магнітна складова, А/м |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -статична електрика кВ/м |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | лазерне випромінювання |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - оптичний діапазон |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Мікроклімат у приміщенні: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - температура повітря, оС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - швидкість руху повітря, м/с |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - відносна вологість повітря, % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - інфрачервоне випромінювання, Вт/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Температура зовнішнього повітря (під час роботи на відкритому повітрі), оС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - влітку |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - зимою |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продовження додатку 7

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. | Атмосферний тиск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Біологічні фактори: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Мікроорганізми |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 клас небезпеки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 клас небезпеки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3-4 клас небезпеки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Білкові препарати |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 клас небезпеки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 клас небезпеки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3-4 клас небезпеки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Природні компоненти організму (амінокислоти, вітаміни тощо) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 клас небезпеки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 клас небезпеки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3-4 клас небезпеки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Важкість праці: Динамічна робота: - потужність зовнішньої роботи (Вт) при роботі за участю м'язів нижніх кінцівок і тулуба |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - те саме при роботі переважною участю м’язів плечового поясу |  | ч 45 ж 30,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | - маса піднімання і переміщення вантажу, кг |  | ч 30 ж 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | - дрібні стереотипні рухи кистей і пальців рук (кількість за зміну) |  | 20001-40000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Статичне навантаження: - величина навантаження за зміну (кг/с) при утриманні вантажу: однією рукою |  | 18001-43000 |  |  |  |  |  |  |
|  | двома руками |  | 43001-97000 |  |  |  |  |  |  |
|  | за участю м'язів тулуба і ніг |  | 61001-130000 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Робоча поза: перебування в нахиленому положенні до 30 0 або перебування у вимушеному положенні(перебування на колінах та напочіпки), % до часу тривалості зміни |  | 25 |  |  |  |  |  |  |
|  | Нахили тулуба, разів |  | до 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | - переміщення в просторі, км (переходи, обумовлені технологічним процесом) |  | 4,1-10 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Напруженість праці Увага: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - тривалість застереження (% до тривалості зміни), |  | 51-75 |  |  |  |  |  |  |
|  | - щільність сигналів у середньому за годину |  | 176-300 |  |  |  |  |  |  |

Продовження додатку 7

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Напруженість аналізаторних функцій: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - зору (категорія зорових робіт за Сніп II-4-79), |  | Точна | Точна |  |  |  |  |  |
|  | - слуху (при виробничій потребі сприйняття мови або диференціювання сигналів) |  | 90-70 | 80 |  |  |  |  |  |
|  | Емоційна і інтелектуальна напруженість |  | робота за графіком | робота за графіком |  |  |  |  |  |
|  | Одноманітність: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - кількість елементів у багаторазово повторюваних операціях |  | 10-4 | 5 |  |  |  |  |  |
|  | - тривалість виконання повторюваних операцій (в секундах) |  | 100-20 |  |  |  |  |  |  |
|  | - час спостереження за ходом виробничого процесу без активних дій (% до тривалості зміни) |  | 81-95 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Змінність |  | І и ІІ |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість факторів |  |  |  |  |  |  |  |  |

Гігієнічна оцінка умов праці

Умови і характер праці відносяться до _______________________________________________

II.Оцінка технічного та організаційного рівня

.

III.Атестація робочого місця

IV. Рекомендації щодо покращення умов праці, їх економічне обґрунтування

Продовження додатку 7

V. Пільги і компенсації

| Найменування | Діючі | Запропоновані | Витрати, грн. |
| --- | --- | --- | --- |
| Пенсійне забезпечення |  |  |  |
| Доплати |  |  |  |
| Додаткові відпустки, календарні дні |  |  |  |
| Підвищений тариф |  |  |  |
| Інші (молоко, спец. харчування) |  |  |  |

Голова атестаційної комісії

посада 	  					підпис				 прізвище

Члени атестаційної комісії

посада 	  					підпис				 прізвище

посада 	  					підпис				 прізвище

посада 	  					підпис				 прізвище

посада 	  					підпис				 прізвище

посада 	  					підпис				 прізвище

посада 	  					підпис				 прізвище

посада 	  					підпис				 прізвище

посада 	  					підпис				 прізвище

З атестацією ознайомлені:

_________________________  		____________________________

_________________________  		____________________________

_________________________  		____________________________

_________________________  		____________________________

_________________________  		____________________________

_________________________  		____________________________

підпис						 прізвище, дата

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

Методичні вказівки

До виконання курсової роботи з дисципліни «Виробнича санітарія»

(для студентів 4 курсу спец. 6.092100 - «Охорона праці в будівництві»

і 5 курсу спец. 7.092202 - «Охорона праці на електротранспорті»)

Укладачі:  Будянська Елеонора Миколаївна

Нестеренко Світлана Володимирівна

Редактор: М.З.Аляб`єв

Відповідальний випусковий:	проф. Б.М.Коржик

План видання 2005р., поз. 207

| Підп. до друку 2.03.05 Друк на ризографі. Зам.№ | Формат 60х84 1/16 Обл.- вид.арк.1,0 | Папір офісний Тираж 75 прим. Ціна договірна |
| --- | --- | --- |

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

61002, м. Харків, вул. Революції,12