МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ і НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ

МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ З ФІЗИКИ

РОЗДІЛ “МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА”

(для студентів 1 курсу денної і заочної форм навчання бакалаврів за напрямами 0906 - “Електротехніка”, 0708 - “Екологія”, 0921 - “Будівництво”, 0922 - “Електромеханіка”, 0926 - “Водні ресурси”, 1004 - “Транспортні технології”, 0709 - “Геодезія”)

ХАРКІВ - ХНАМГ - 2007

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з фізики. Розділ “Молекулярна фізика” (для студентів 1 курсу денної і заочної форм навчання бакалаврів за напрямами 0906 “Електротехніка”, 0708 “Екологія”, 0921 “Будівництво”, 0922 “Електромеханіка”, 0926 “Водні ресурси”,1004 “Транспортні технології”, 0709 “Геодезія”). Укл.: Петченко О.М., Назаренко Є.І., Орел Є.С., Любченко М.В.- Харків: ХНАМГ, 2007. – 60 с.

Укладачі: О.М. Петченко, Є.І. Назаренко, Є.С. Орел,

М.В. Любченко.

Рецензент: канд. фіз.-матем. наук, доц. А.С.Сисоєв

Рекомендовано кафедрою фізики,

протокол № 3 від 25 жовтня 2006 р.

ПЕРЕДМОВА

У даних вказівках наведено опис лабораторних робіт, що виконуються студентами 1 курсу всіх спеціальностей у лабораторії “Молекулярна фізика” Харківської національної академії міського господарства. У них міститься необхідна інформація щодо підготовки, виконання та звітності про лабораторну роботу.

На відміну від механіки, що вивчає рух тіл під дією сил, молекулярна фізика вивчає будову і властивості речовини, виходячи із молекулярно-кінетичних уявлень. Згідно з цими уявленнями будь-яка речовина складається з великої кількості мікроскопічних частинок (молекул, атомів), що знаходяться в хаотичному неперервному русі. Вказана теорія описує ті властивості тіл, які проявляються в дослідах (тиск, температура, об’єм) як результат дії молекул. При цьому використовується статистичний метод, тобто вивчається поведінка не окремої молекули, а їх великої сукупності. Вивченням різних властивостей і змін стану речовини займається також термодинаміка, яка, не розглядаючи мікроскопічні процеси дає висновки відносно їх протікання. Статистична фізика і термодинаміка взаємно доповнюють одна одну, утворюючи одне ціле.

Головною метою вказівок є намір не тільки всебічно проілюструвати фізичні явища і закони, але й навчити студента їх спостерігати і перевіряти дослідним шляхом. Вони мають сприяти оволодінню технікою фізичного експерименту, отриманню навичок самостійної дослідницької роботи і виробленню вмінь застосовувати теоретичні знання для аналізу і розв’язання в майбутньому конкретних інженерних задач.

Представлені різні варіанти вимірювань однієї і тієї ж величини, завдяки чому студент отримує уявлення про розмаїття методів фізичних досліджень.

У кожній лабораторній роботі подається короткий виклад понять, законів, явищ та фізичної основи використаного методу. При цьому передбачається самостійне вивчення підручника, оскільки лабораторна робота може виконуватися студентом ще до прочитання відповідної лекції.

Особлива увага надається безпосереднім вимірюванням та обробці результатів. Щоб правильно оцінити їх надійність і точність, необхідно мати чітке уявлення про розмірність досліджуваної величини, знати правила користування основними обчислювальними і вимірювальними приладами, а також основи теорії похибок.

При підготовці до лабораторної роботи студент повинен вивчити ці методичні вказівки, а також відповідні теоретичні положення, користуючись підручником чи конспектом лекцій. Як основний підручник рекомендується (Курс загальної фізики( І.В.Савельєва. т.1 за 1973 – 1985 рр.

Методичні вказівки узагальнюють надбання співробітників кафедри фізики ХНАМГ, які протягом багатьох попередніх років робили певний внесок у створення лабораторного практикуму , що відповідає в повному обсязі програмі курсу фізики для технічних вузів. Вони написані з урахуванням досвіду методичного забезпечення лабораторного практикуму у вищих навчальних закладах України.

Лабораторна робота 16

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІЧНОГО КОЕФІЦІЄНТА ТИСКУ ПОВІТРЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ГАЗОВОГО ТЕРМОМЕТРА

Мета роботи: вивчити закони для ідеальних газів; перевірити закон Шарля.

1. Обладнання:

  - Газовий термометр.

  - Нагрівач.

  - Термометр кімнатний.

  - Барометр.

2. Загальні положення

Ідеальний газ – це модель газу: його молекули не взаємодіють між собою і мають розміри, якими можна знехтувати. При зіткненнях молекули ідеального газу поводять себе як абсолютно пружні кулі з діаметром σ (ефективний діаметр молекули), який залежить від хімічної природи газу.

У реальних газах взаємодія між молекулами має такий характер: на відстанях порядка розміру молекули (~10–10 м) це дуже сильне відштовхування, яке при збільшенні відстані змінюється швидко спадаючим притяганням. На відстанях ~10–9 м молекули практично не взаємодіють. Отже, реальні гази при малій густині можуть вважатися ідеальними.

Стан ідеального газу довільної маси m описується рівнянням Менделєєва – Клапейрона

(2.1)

де μ – молярна маса газу; R – універсальна газова стала; P, V, T – відповідно, тиск, об’єм та температура газу.

Розглянемо це рівняння для 1 моля газу. Вважаючи тиск постійним, беремо диференціали від обох частин:

P dV = R dT.

Але P dV = dA – це робота газу при збільшенні об’єму на dV. Отже універсальна газова стала R чисельно дорівнює роботі при ізобаричному розширенні 1 моля газу внаслідок його нагрівання на 1 К. В одиницях СІ R = 8,31 Дж/моль·К.

Для ідеальних газів діють такі закони:

- Закон Бойля-Маріотта: при T = const (ізотермічний процес) та  добуток значень тиску та об’єму газу є сталою величиною

P V = const.	(2.2)

- Закон Гей-Люссака: при P = const (ізобарний процес) об’єм даної маси газу прямо пропорційний його абсолютній температурі

(2.3)

де Vo – об’єм газу при температурі To = 273,15 К, t – температура за шкалою Цельсія, (V = – термічний коефіцієнт об’ємного розширення, який вважається однаковим для всіх ідеальних газів.

- Закон Шарля: при V = const (ізохорний процес) тиск даної маси газу прямо пропорційний абсолютній температурі

(2.4)

де Po – об’єм газу при температурі To = 273,15 К; (Р =– термічний коефіцієнт тиску.

- Закон Авогадро: при однакових тисках та температурах в рівних об’ємах довільного газу міститься однакова кількість молекул.

# 3. Опис установки та виведення розрахункової формули

Газовий термометр, схематично зображений на рис. 3.1, містить скляний балон 1, наповнений сухим газом (повітрям, азотом, воднем і т.п.), з’єднаний з одним коліном ртутного манометра. Інше коліно 2 манометра здатне пересуватись за допомогою повзунка вздовж дзеркальної шкали. Коліно манометра, яке з’єднане з балоном	1,

має у своїй верхній частині позначку 3, до якої необхідно підводити ртуть у коліні, щоб об’єм газу при вимірюванні залишався незмінним.

Тиск газу в балоні:

P = Pатм + h ( g,	(3.1)

де Pатм – атмосферний тиск; h – різниця рівнів ртуті; ( – густина ртуті; g – прискорення сили тяжіння.

Повітря в балоні нагрівають водяною парою. Воду, налиту в посудину, доводять до кипіння, а пара, піднімаючись, омиває балон 1 з повітрям. Таким чином, газ у балоні 1 через 10–15 хвилин приймає температуру пари киплячої води (100оС).

Якщо газ при V = const нагрівається від температури t1 до температури t2, то його тиск збільшується від P1 до P2. Залежність між тиском та температурою для ідеального газу встановлюється рівнянням:

(3.2)

Розв’язуючи рівняння (3.2) відносно (Р, одержимо

.	(3.3)

У формулі (3.3) не враховано розширення стінок балона при нагріванні, отже, і збільшення ємності балона, в якому міститься досліджуваний газ. Урахування зміни об’єму балона при нагріванні дає більш точну формулу:

(3.4)

де 3 ( – коефіцієнт об’ємного розширення скла, який дорівнює .

4. Порядок виконання роботи

  - Переміщуючи праве коліно манометра, встановити рівень ртуті на рівень позначки 3. Провести підрахунок h з точністю до 0,5 МПа.

  - Розмістити балон 1 у нагрівачі. У процесі нагрівання підтримувати рівень ртуті в лівому коліні в початковому положенні. Коли газ прийме температуру t2 (температура пари киплячої води), виконати заміри показників манометра h2 .

  - Вимкнути нагрівач і, пересуваючи вниз правий повзунок, опустити праве коліно манометра для того, щоб при охолодженні газу ртуть не засмоктало в балон.

  - Виміряти барометром атмосферний тиск Ратм.

  - Визначити початковий Р1 і кінцевий Р2 тиск газу за формулою (3.1) і обчислити величину (Р згідно з формулою (3.4).

  - Визначити абсолютну й відносну похибку визначення ((Р, вважаючи що ( = f(Ратм, h1 , h2 , t1 , t2). Результати записати в табл. 4.1.

Таблиця 4.1

| № досл. | t1 , оС | h1 , см | t2 , оС | h2 , см | P1 , кПа | P2 , кПа | (Р , К–1 | ((Р , К–1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. Контрольні запитання

- Що називається термічним коефіцієнтом тиску? Які одиниці його вимірювання в СІ?

- Суть закону Шарля.

- Як дізнатися, що повітря в балоні нагрівають до температури кипіння води?

- Чи є один газ кращим, ніж інший, для побудови газового термометра?

- Чому не використовуються водяні термометри?

Лабораторна робота 17

ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА ДИФУЗІЇ ПОВІТРЯ

Мета роботи: визначити коефіцієнт внутрішнього тертя повітря, користуючись віскозиметром; обчислити коефіцєнт дифузії повітря.

- Обладнання:

  - Посудина з краном-крапельницею та капіляром.

  - Секундомір.

  - Мірна склянка.

  - Барометр.

  - Термометр.

- Загальні положення

Якщо існує просторова неоднорідність густини, температури газу (рідини), або швидкості руху окремих його шарів, то виникає впорядкований перенос, відповідно, маси (дифузія), внутрішньої енергії (теплопровідність) і імпульсу (внутрішнє тертя). Ця група процесів об’єднується назвою явища переносу.

В результаті зіткнень між молекулами газу (рідини) відбуваються безперервні зміни їх швидкостей та енергій. Отже, тепловий рух є хаотичним. Якщо виділити напрямок Х і обрати перпендикулярно ньому поверхню (S, то в разі відсутності неоднорідностей через неї по і протилежно Х буде проходити в середньому одна й та сама кількість молекул, які будуть переносити в середньому однакову енергію і імпульс. Ця динамічна рівновага буде зберігатися доти, доки зовнішнє втручання в систему не призведе до втрати однорідності.

Розглянемо найпростіший випадок, коли величини змінюються тільки вздовж одного напрямку, Х. Оберемо дві однакові перпендикулярні до Х поверхні (S1 і (S2 , розташовані на відстані Δх одна від одної. Будемо вважати, що зліва від (S1 величини більші, ніж справа від (S2 (рис. 2.1). Тепер можемо переходити до виведення дуже схожих між собою рівнянь для явищ переносу.

2.1. Дифузія – процес вирівнювання густини молекул газу (рідини) або встановлення рівноважного розподілу концентрацій.

Кількість молекул, які пройдуть через поверхню (S1 у напрямку Х буде тим більша, чим більші час спостереження Δt, кількість молекул в одиниці об’єму n зліва від неї, а також площа цієї поверхні. Ті самі міркування справедливі і щодо кількості молекул, що пройдуть через поверхню (S2 протилежно Х. Але не всі молекули, що покидають (S1 встигнуть за час Δt досягти (S2 . Припустимо, середня швидкість молекул в напрямку Х дорівнює V. Тоді молекула проходить відстань Δх в середньому за час , а за час Δt цю відстань пройдуть  молекул. Тепер можемо обчислити, наскільки більше маси було перенесено в область справа від (S2, ніж в область зліва від (S1:

(2.1)

де m0 маса однієї молекули, k – коефіцієнт, що залежить лише від властивостей газу чи рідини.

Густина потоку молекул при дифузії – це кількість молекул, що проходять через одиницю поверхні за одиницю часу. Цю величину легко отримати з рівняння (2.1), якщо перейти в ньому до похідних і поділити обидві частини на m0 :

(2.2)

мінус з’являється, бо ми врахували напрямок зміни концентрації, D – коефіцієнт дифузії. Рівняння (2.2) називається законом Фіка.

При виведенні (2.2) ми бачили, що коефіцієнт дифузії пропорційний середній швидкості вздовж деякого напрямку. Згадаємо тепер, що молекули в рідині або газі постійно стикаються між собою, при цьому напрямок і величина швидкостей суттєво змінюються. Середня довжина, яку проходять молекули між послідовними зіткненнями, називається середньою довжиною вільного пробігу λ. Зрозуміло, що чим частіше стикаються молекули, тим повільніше буде йти процес дифузії. Отже, коефіцієнт дифузії має бути тим більшим, чим більше λ. В кінетичній теорії газів отримана формула:

,	(2.3)

де  – середня арифметична швидкість молекул речовини.

2.2. Явище теплопровідності полягає в переносі деякої кількості тепла (Q від більш гарячого шару до більш холодного.

Як відомо, температура газу (рідини) прямо пропорційна квадрату середньої швидкості його молекул, тобто їх середній кінетичній енергії. Знову скористаємося рис. 2.1. Молекули з області зліва від (S1, яка є більш нагрітою, переходять в область справа від (S2. Будемо вважати, що не відбувається впорядкованого руху молекул (тобто обидві поверхні в середньому перетинає однакова кількість молекул). Тоді кількість тепла, перенесена з більш нагрітої області до менш нагрітої за час Δt дорівнює різниці перенесеної кінетичної енергії, яка в свою чергу дорівнює різниці температур. Отже,

,

де К – коефіцієнт теплопровідності. Диференціальна форма цього рівняння:

,	(2.4)

де q – питомий тепловий потік, кількість теплоти, що передається через перпендикулярну Х одиничну плоску поверхню за одиницю часу. Рівняння (2.4) називається законом Фурьє.

Згідно з молекулярно–кінетичною теорією коефіцієнт теплопровідності

,	(2.5)

де сV – питома теплоємність газу (рідини) при постійному об’ємі, ρ – густина.

2.3. Внутрішнє тертя виникає між двома шарами газу або рідини, що переміщуються паралельно один одному з різними за величиною швидкостями. Причиною внутрішнього тертя є перенос молекулами кількості руху від одного шару газу або рідини до іншого.

Припустимо, шар газу (рідини) А рухається зі швидкістю , а шар В – зі швидкістю . Молекули постійно переходять з одного шару до іншого, в середньому в однаковій кількості. Зміна імпульсу шару А буде такою:

,

де  – маса молекул, що перейшли з одного шару до іншого за час . Згідно з другим законом Ньютона,

.

Повторюючи міркування п.п. 1-2, маємо формулу:

,	(2.6)

де η – коефіцієнт внутрішнього тертя. Відповідно до кінетичної теорії,

(2.7)

Отже, дія сил внутрішнього тертя проявляється в зменшенні відносної швидкості шарів, тобто той з них, що рухався повільніше, прискорюється, а більш швидкий уповільнюється. До того ж, сумарний імпульс нашої системи весь час зменшується, бо зростає енергія хаотичного руху молекул, тобто, як відомо, тертя призводить до нагрівання.

В диференціальній формі формула (2.6) має вигляд (знову врахування напрямку зміни величини, в цьому випадку, швидкості, дає знак „мінус”):

,	(2.8)

де τ – сила, що діє на одиницю площі. Ця величина називається напруженістю тертя, а закон (2.8) є законом Ньютона для явища внутрішнього тертя.

- Опис установки та виведення розрахункових формул

Пуазейль, вивчаючи ламінарну течію в’язкої рідини у капілярі з радіусом r та довжиною l, одержав формулу

(3.1)

де V – об’єм рідини, що протікає крізь переріз капіляра за час (; ( – коефіцієнт в’язкості; (P – різниця значень тиску на кінцях капіляра.

Формулу (3.1) можна застосувати для газів, якщо не брати до уваги їх стисливість. Це припустимо лише при невеликих значеннях (P. В даній роботі ця умова виконується, і тому за допомогою формули (3.1) можна визначити коефіцієнт в’язкості ( повітря:

(3.2)

Усі величини, які стоять у правій частині формули (3.2), можна визначити шляхом прямих вимірювань. Тому ця формула є зручною для експериментального визначення коефіцієнта внутрішнього тертя газу.

Кінетична теорія газів встановлює зв’язок між коефіцієнтами внутрішнього тертя газів (, дифузії D та теплопровідності K (порівняйте формули (2.3), (2.5) і (2.7)):

(3.3)

Віскозиметр, що використовується в цій роботі (рис. 3.1), складається з мірної посудини B, закритої корком, в якому закріплений капіляр К. При витіканні рідини з мірної посудини B тиск над рідиною зменшується, і крізь капіляр у посудину починає надходити повітря. При малих швидкостях надходження повітря в тонкому капілярі встановлюється його ламінарна течія.

При закритому крані В (див. рис. 3.1) тиск повітря над рідиною у посудині B дорівнює атмосферному. Відкривши кран, спостерігаємо повільне витікання рідини під дією сили тяжіння, що відбувається з незмінною швидкістю. Такий стан витікаючої рідини має місце, якщо сумарний тиск повітря P і стовпа рідини (o g h всередині посудини дорівнюють атмосферному тиску, тобто

P + (o g h = P атм.

Тут h – висота стовпа рідини в даний момент часу; (o– густина рідини при даній температурі; g – прискорення сили тяжіння. Тоді (P – різниця тисків, яка спричиняє протікання повітря крізь капіляр у посудину, є

(P = P атм – P = (o g h.	(3.4)

З часом (P змінюється, тому що зменшується висота стовпа рідини. Якщо об’єм витікаючої рідини малий, то зміна висоти стовпа рідини буде незначною і, відповідно, малою буде зміна (P. Напочатку досліду (P1 = (ogh1, а при його закінченні (P2 = (o g h2. Середнє значення різниці тисків на кінцях капіляра

(3.5)

тут h1 – рівень рідини в посудині на початку вимірювань, h2 – рівень рідини в посудині наприкінці вимірювань.

Об’єм газу, що проходить крізь капіляр, дорівнює об’ємові рідини V, що витікає з крана в мензурку. Якщо (3.4) підставити у (3.2), то одержимо:

(3.6)

а згідно з (3.3) –

(3.7)

4. Послідовність виконання роботи

  - Відкрити кран B (див. рис. 3.1) і відрегулювати його положення так, щоб вода рівномірно краплями витікала з нього в мірну склянку. Визначити і записати висоту h1 стовпа води у посудині.

  - Включити секундомір і почати відлік часу. Коли в склянці набереться 30–50 см3 води, закрити кран і зупинити секундомір.

  - Записати час накопичення води в склянці. Записати нову висоту h2, об’єм повітря, що пройшло через капіляр К в посудину.

  - Визначити з таблиці густину води (о і густину повітря ( при температурі досліду, радіус капіляра r, довжина капіляра l задані для даної установки. Ці, а також виміряні величини h1, h2, ( занести в табл. 4.1.

  - За формулою (3.3) визначити коефіцієнт дифузії D.

  - Обчислити абсолютну та відносну похибки визначення D, вважаючи, що D = f ((, h1, h2, V).

Таблиця 4.1

| № досл. | (о , кг/м3 | ( , кг/м3 | r, мм | l, см | V, мл | h1 , см | h2 , см | τ, с | D, м2/c | ΔD, м2/c |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. Контрольні запитання

- Які явища і чому називаються явищами переносу?

- Запишіть і поясніть рівняння дифузії і внутрішнього тертя.

- Поясніть фізичний зміст коефіцієнта дифузії і коефіцієнта внутрішнього тертя. Назвіть їхні одиниці вимірювання в СІ.

- Виведіть коефіцієнти D та ( згідно з молекулярно-кінетичною теорією газів.

- Поясніть формулу Пуазейля. За яких умов вона застосовується до газів?

- Питома теплоємкість повітря при нормальних умовах СV = 715,7 Дж/кг·К. Визначте коефіцієнт теплопровідності повітря К.

- За яких умов можна застосовувати рівняння теплопровідності (2.4)?

Лабораторна робота № 18

ВИЗНАЧЕННЯ ДОВЖИНИ ВІЛЬНОГО ПРОБІГУ ТА ЕФЕКТИВНОГО ДІАМЕТРА МОЛЕКУЛ ПОВІТРЯ ЧЕРЕЗ ВИМІРЮВАННЯ КОЕФІЦІЄНТА ВНУТРІШНЬОГО ТЕРТЯ

Мета роботи: визначити коефіцієнт внутрішнього тертя методом Пуазейля і розрахувати середню довжину вільного пробігу та ефективний діаметр молекул повітря.

- Обладнання:

  - Посудина з краном-крапельницею та капіляром, наповнена водою.

  - Мензурка.

  - Склянка для збирання води, що витікає з посудини.

  - Секундомір.

  - Барометр.

  - Термометр.

- Загальні положення

Модуль сили внутрішнього тертя, прикладеної до площі S поверхні шару газу (рідини), визначається формулою

,	(2.1)

де η – коефіцієнт внутрішнього тертя, який залежить від природи і стану речовини (наприклад, температури);  – градієнт швидкості вздовж напрямку z, перпендикулярному до площіни S. У випадку руху газу (рідини) вздовж круглої трубки, замість  можна написати , де r – відстань від осі труби вздовж радіусу.

3. Виведення розрахункових формул

Розглянемо випадок, коли речовина в трубі рухається з постійною швидкістю. Це означає, що загальна сума всіх сил, діючих на обраний циліндричний об’єм, дорівнює нулю. Таких сил буде лише дві: сила, обумовлена різницею тисків на різних кінцях труби, що викликає рух речовини, і сила внутрішнього тертя, що цьому рухові протидіє.

Модуль першої сили має вигляд:

,	(3.1)

де p1 і p2 – тиск на різних кінцях трубки. Ця сила повинна дорівнювати силі внутрішнього тертя

,	(3.2)

де 2 π r l – площа бокової поверхні обраного циліндру; знак “–“ у правій частині з’явився за рахунок того, що похідна  < 0, тобто швидкість зменшується при збільшенні відстані від осі трубки.

Прирівнявши (3.1) і (3.2), отримаємо диференційне рівняння:

.	(3.3)

Інтегруючи (3.3), отримаємо:

.	(3.4)

Постійну інтегрування C треба обирати так, щоб на стінках труби (r = R) швидкість дорівнювала нулю. Ця вимога виконується при

.	(3.5)

Враховуючи (3.5), маємо вираз для швидкості

,	(3.6)

де  – швидкість на осі труби.

Застосовуючи (3.6), можна розрахувати об’єм V речовини, яка проходить через поперечний переріз трубки за час t. Якщо розбити переріз трубки на кільця шириною dr, то через кільце радіусу r за час t пройде об’єм рідини (газу)

.	(3.7)

Проінтегруємо (3.7) по r в межах від 0 до R:

,	(3.8)

або, враховуючи вираз для v0, одержимо формулу

,	(3.9)

яка називається формулой Пуазейля.

Формула Пуазейля використовується для визначення коефіцієнту внутрішнього тертя (в’язкості) рідин і газів. Пропускаючи рідину або газ через трубку визначеного радіусу, вимірюють перепад тиску і об’єм V. Потім по отриманим даним розраховують η.

Формулу (3.9) можна використовувати для газів, якщо не братии до уваги їх стисливість. Ця умова виконується для невеликих значень різниці тисків на кінцях трубки: , що і має місце в даній роботі.

З формули (3.9) маємо:

,	(3.10)

де ∆ p = p1 – p2 – різниця тисків на кінцях капіляра; R – радіус капіляра; l – довжина капіляра, V – об’єм рідини; t – час витікання рідини.

Оскільки всі величини в правій частині формули (3.10) можна виміряти, то цією формулою можна користуватись для визначення коефіцієнта внутрішнього тертя для будь-якого газу або суміші газів.

З другого боку, кінетична теорія ідеального газу встановляє певне співвідношення між коефіцієнтом внутрішнього тертя η, середньою довжиною вільного пробігу молекул газу , середньою арифметичною швидкістю їх руху  і густиною газу (:

.	(3.11)

Для реальних газів у це співвідношення вводиться додатковий коефіцієнт (приблизно рівний 1,5), що залежить від сили взаємодії між молекулами газу. В такому разі формула (3.11) для реальних газів матиме вигляд:

.	(3.12)

Густина газу ρ за даних умов може бути визначена з рівняння Менделєєва-Клапейрона

,	(3.13)

де R = 8,31 Дж/моль·К – універсальна газова стала; μ – молярна маса газу; p – тиск; Т – абсолютна температура; m – маса газу.

Середня арифметична швидкість молекул газу

.	(3.14)

Підставляючи в рівняння (3.11) значення ρ з (3.13) та  з (3.14), визначимо середню довжину вільного пробігу молекул газу:

.	(3.15)

Середня довжина вільного пробігу  та ефективний діаметр молекул газу σ зв’язані співвідношенням

,	(3.16)

де σ – ефективний діаметр молекули; n – число молекул в 1 м3 за даних умов (температури та тиску) – знаходять з рівняння

,	(3.17)

де k =1,38·( 10 -23 Дж/К – стала Больцмана.

Розв’язуючи спільно (3.16) та (3.17), одержимо:

.	(3.18)

Все викладене вище стосується однорідного газу. Повітря ж є сумішшю газів, в основному азоту (75,7 % за масою) і кисню (23 % за масою). Оскільки ці гази двоатомні і близькі за молярними масами ( = 0,028 кг/моль; = 0,032 кг/моль) і за багатьма іншими властивостями, то наведеними тут формулами можна користуватися і для повітря, вважаючи його однорідним газом з  = 0,029 кг/моль.

4. Опис установки та методики вимірюваннь.

Посудина з краном К (pис. 4.1) наповнена водою так, що рівень води не виходить за межі шкали А . Крізь пробку в посудину пропущено капіляр В, радіус і довжина якого відомі. Капіляр не повинен торкатися до поверхні води. Отвір крана значно більше перерізу капіляра. При закритому крані тиск повітря над рідиною в середині посудини дорівнює атмосферному, оскільки посудина сполучається з атмосферою через капіляр. Як тільки кран відкрива-ється, рідина під дією її гідростатичного тиску починає виливатися. Доти, доки сумарний тиск газу і рідини в середині посудини на рівні отвору не стане рівним атмосферному, це витікання буде нерівномірним. Тобто умовою рівномірного витікання є:

,	(4.1)

де p1 – тиск газу в посудині; h1 – висота стовпчика рідини в даний момент часу; ρв – густина рідини (води); g – прискорення сили тяжіння.

При цьому на кінцях капіляра встановиться різниця тисків , яка спричиняє протікання повітря крізь капіляр у посудину.

Різниця тисків на кінцях капіляра, що дорівнює ρв g h1, з часом змінюється, тому що зменшується висота стовпа рідини. Оскільки площа перерізу посудини велика, а об’єм рідини, що витікає порівняно малий, то зміна тиску (p буде мала. Тому в формулі (3.10) за (p можна взяти середню різницю тисків на кінцях капіляра напочатку і в кінці досліду, тобто

.	(4.2)

Об’єм газу V, який проходить крізь капіляр, буде дорівнювати об’єму рідини, що витікає через кран у мензурку.

# 5. Послідовність виконання роботи

5.1. Відкрити кран і почекати, поки вода почне витікати з крана краплями; з цього моменту підставити мірну склянку, відмітити на шкалі висоту h1 стовпа води в посудині і включити секундомір.

5.2. Коли в склянці буде 30-60 см3 води, закрити кран і одночасно зупинити секундомір.

5.3. Записати нову висоту h2 стовпа води в посудині, час t і об’єм V повітря, що ввійшло через капіляр в посудину, який дорівнює об’єму води, що витекла з посудини.

5.4. Записати параметри капіляра (r, ), температуру і атмосферний тиск в лабораторії (Т, р). Виміряні величини (t, h1 , h2 , V), табличні дані внести в табл. 5.1.

Таблиця 5.1

| Номер досліду | h1 , м | h2 , м | V, м3 | t, с | , м/с | η, Па·с | ηсер , Па·с | n, м–3 | , м | σ, м | ∆η, Па с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.5. Обчислити: різницю тисків на кінцях капіляру (p за формулою (4.2); коефіцієнт внутрішнього тертя η за формулою (3.10); густину повітря ρ за формулою (3.13); середню арифметичну швидкість молекул повітря  за формулою (3.14); середню довжину вільного пробігу молекул повітря  за формулою (3.16); концентрацію молекул повітря n за формулою (3.17); ефективний діаметр молекул повітря σ за формулою (3.18).

5.6. Обчислити абсолютну і відносну похибки визначення коефіцієнта тертя η.

6. Контрольні запитання

1. Які явища і чому називаються явищами переносу ?

2. Поясніть молекулярно-кінетичний механізм в’язкості.

3. Поясніть фізичний зміст коефіцієнта в’язкості. Назвіть одиниці його вимірювання.

4. Запишіть формулу Пуазейля і поясніть метод визначення коефіцієнта в’язкості η .

5. Що таке довжина вільного пробігу?

6. Що таке ефективний діаметр молекул? Від чого він залежить ?

7. Від чого залежить середня арифметична швидкість молекул газу ?

8. Як визначається концентрація молекул газу ?

Лабораторна робота № 19

ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА ВНУТРІШНЬОГО ТЕРТЯ РІДИНИ

Мета роботи: експериментальне визначити коефіцієнт внутрішнього тертя рідини методами Стокса і Оствальда.

1. Обладнання:

1. Прилад Стокса.

2. Свинцева кулька.

3. Мікрометр.

4. Масштабна лінійка.

5. Секундомір.

6. Прилад Оствальда.

7. Термометр.

8. Ареометр.

9. Гумова груша.

2. Метод Стокса

Плин рідини, при якому шари рідини (газу) сковзають упорядковано й плавно уздовж так званих ліній струму, називається ламінарним. Якщо ж плин є неупорядкованим і містить завихрення, він називається турбулентним. В'язкість визначає внутрішнє тертя, що перешкоджає вільному плину рідини. В’язке тертя можна уявити собі як тертя між суміжними шарами рідини, що рухаються відносно один одного.

На тіло, що рухається равномірно у в’язкій рідини, діє сила внутрішнього тертя. Потік, що обтікає тіло, є ламінарним; дослідним шляхом було з’ясовано, що сила внутрішнього тертя Fv прямо пропорційна швидкості об'єкта:

.	(2.1)

Значення коефіцієнта k залежить від розмірів і форми тіла, а також від в'язкості рідини (газу). Зокрема Стокс теоретично показав, що при падінні кульки в безмежній рідині, якщо при цьому не виникає завихрень (падіння маленької кульки з малою швидкістю), сила тертя, яка діє на неї, виражається формулою

.	(2.2)

На тверду кульку у в’язкій рідині діють три сили: сила тяжіння , виштовхувальна сила , сила опору рухові  (рис. 2.1):

;

,

де ρ1 – густина рідини; ρ – густина кульки.

При русі кульки шар рідини, що межує з її поверхнею, прилипає до неї і рухається із швидкістю	кульки.

Найближчі суміжні шари рідини також починають рухатися. Одержувана ними швидкість тим менша, чим далі вони знаходяться від кульки. Таким чином, при обчисленні опору середовища необхідно враховувати тертя окремих шарів рідини між собою, а не тертя між кулькою і рідиною.

У випадку падіння кульки всі сили спрямовані по вертикалі: сила тяжіння – донизу; виштовхувальна сила й сила опору – догори. Сила опору f через велику початкову швидкість кульки спочатку є максимальною. З часом рух кульки сповільнюється і досягає такої швидкості, при якій всі три сили будуть врівноважені. Такий рух називається стаціонарним. При цьому кулька рухається по інерції з постійною швидкістю vo. Для цього випадку маємо:

.	(2.3)

Розв’язуючи рівняння (2.3) відносно коефіцієнта внутрішнього тертя η, одержуємо:

,	(2.4)

де S – шлях, який кулька пройшла за τ секунд.

Реалізувати падіння кульки в безмежному середовищі в лабораторних умовах практично неможливо, оскільки рідина завжди міститься в якій-небудь посудині, що має стінки. Урахування наявності стінок при русі кульки вздовж осі циліндра приводить до виразу

,	(2.5)

де D – діаметр поперечного перерізу циліндра; d – діаметр кульки.

Коефіцієнт внутрішнього тертя залежить від температури. У зв’язку в цим, записуючи значення коефіцієнта внутрішнього тертя досліджуваної рідини, необхідно вказувати температуру. Значенння температури вимірюють за допомогою лабораторного термометра.

# 3. Послідовність виконання роботи

3.1. За допомогою мікрометра виміряти діаметр кульки в трьох місцях і визначити середнє значення d.

3.2. Виміряти діаметр кульки і занурити її в рідину. Око спостерігача повинно знаходитись навпроти верхньої риски А. За допомогою секундоміра визначити час, протягом якого кулька, рухаючись рівномірно, проходить відрізок S між рисками А і В (див. рис. 2.1).

3.3. Масштабною лінійкою виміряти відстань S між рисками. Дослід повторити з 5 кульками.

3.4. Виміряні величини (S, τ, d) занести до табл.3.1, записати табличні дані ρ, ρ1 .

Таблиця 3.1

| № | d, мм | dсер, мм | , мм | S, см | (S, см | τ, с | ((, с | η, Па·с | ,% | ((, Па·с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.5. За формулою (2.5) обчислити η.

3.6. Обчислити абсолютну та відносну похибки визначення η, вважаючи η функцією від (S, τ, d).

4. Метод Оствальда

Ідея цього методу полягає у порівнянні часу витікання τ1 і τ2 рівних об’ємів рідин – еталонної та досліджуваної – через один і той же капіляр. В основу методу покладено закон Пуазейля:

,	(4.1)

де  – різниця тисків на кінцях капіляру, r, l – його радіус і довжина,V – об’єм рідини, що витік за час τ.

Якщо η1 і η2 – коефіцієнти внутрішнього тертя, відповідно, еталонної та досліджуваної рідини, то

.	(4.2)

У даному випадку рідина витікає під дією сили тяжіння. Різниця тисків дорівнює гідростатичному тиску ρ g h, де g – прискорення сили тяжіння; ρ – густина рідини; h – висота стовпа рідини. Отже,

.	(4.3)

#### 5. Опис установки

Слід зауважити, що для вимірювання в’язкостей існує декілька десятків віскозиметрів. Капілярні віскозиметри для абсолютних вимірювань громіздкі, а самі вимірювання складні, тому на практиці їх використовують для відносних вимірювань. Найчастіше використовуваним віскозиметром є прилад Оствальда, який застосовується в даній роботі (рис.5.1).

Віскозиметр Оствальда є U-подібною скляною трубкою, одне коліно якої складається з капілярної трубки Сn , кульки Д, та широкої трубки m E.

Риски m і n, що знаходяться вище та нижче порожньої кульки Д, обмежують той об’єм рідини, час витікання якої вимірюється. Друге коліно АВ має знизу	розширення	В.

Прилад розміщують у посудині з водою для забезпечення сталої температури під час експерименту. У кришку посудини вмонтовано термометр T.

6. Послідовність виконання роботи

6.1. Ретельно промити прилад водою. Заповнити (при відкритій трубці mE) водою широке коліно АВ аж до риски К . Повільно нагнітаючи грушею Г повітря в коліно АВ, заповнити водою капіляр і кульку Д трохи вище риски m. Затискачем перетнути вихід води до гумової трубки Tp , надітої на коліно СДЕ. Якщо при цьому рівень води збігся з рискою m, зняти гумову грушу. Якщо рівень води виявився нижчим за риску m, то наповнення коліна слід повторити.

6.2. Знявши затискач з гумової трубки, за допомогою секундоміра виміряти час, за який опуститься рівень води від риски m до n. Проміжок часу, відрахований за секундоміром, і є той час τ1 витікання об’єму V рідини. Вимірювання часу τ1, повторити 3-5 разів. Обчислити середнє значення τ1 .

6.3. Вилити воду з приладу, заповнити його досліджуваною рідиною і виміряти час витікання τ2 того ж об'єму V рідини, у такій же послідовності, яка вказана у п. 1 і 2.

6.4. Використовуючи довідкову таблицю, знайти коефіцієнт в’язкості води η при даній температурі. Густину досліджуваної рідини визначити за допомогою ареометра.

6.5. Підставити визначені величини τ1 , τ2 , ρ1 , ρ2 , η1 у формулу (4.3) і обчислити значення η2. Результати вимірювань занести до табл. 6.1.

Таблиця 6.1.

| № досліду | τ1 , с | τ сер , с | V, м3 | τ2 , с | τ2 сер , с | η1 , Па·с | η2 , Па·с | ρ1 , кг/м3 | ρ2 , кг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### 7. Контрольні запитання

1. Назвіть явища переносу та охарактеризуйте їх фізичний зміст.

2. Що називається коефіцієнтом внутрішнього тертя? Який його фізичний зміст?

3. Від чого залежить коефіцієнт в’язкості?

4. Які сили діють на кульку, яка падає в рідині?

5. Як змінюється швидкість руху кульки при збільшенні її діаметра?

6. Назвіть одиниці вимірювання коефіцієнта в’язкості в СІ.

7. Який з методів вимірювання коефіцієнта в’язкості абсолютний, а який – відносний?

Лабораторна робота № 20

ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКА АДІАБАТИ ГАЗІВ γ

Мета роботи: експериментально визначити відношення теплоємності газа при постійному тиску Сp до теплоємності газу при постійному об’ємі Сv; визначити зміну ентропії ідеального газу при ізохоричному процесі.

1. Обладнання:

- Скляний балон.

- Водяний манометр.

- Насос.

2. Загальні положення

Поряд з ізохорним, ізобарним й ізотермічним процесами в термодинаміці часто розглядаються процеси, що протікають під час відсутності теплообміну з навколишніми тілами. Посудини з теплонепроникними стінками називаються адіабатичними оболонками, а процеси розширення або стиску газу в таких посудинах називаються адіабатичними.

В адіабатичному процесі ΔQ = 0, тому перший закон термодинаміки приймає вигляд

,

тобто газ робить роботу за рахунок збутку його внутрішньої енергії.

На діаграмі (p, V) процес адіабатичного розширення (або стиску) газу зображується кривою, що називається адіабатою. При адіабатичному розширенні газ здійснює позитивну роботу (A > 0); тому його внутрішня енергія зменшується (ΔU < 0). Це приводить до зниження температури газу. Внаслідок цього тиск газу при адіабатичному розширенні убиває швидше, ніж при ізотермічному.

Відношення  входить в рівняння Пуассона, яке описує стан газу при адіабатичнім процесі, і відіграє важливу роль в реальних технічних процесах, близьких до адіабатичного.

У даній роботі відношення  визначається методом Клемана–Дезорма, який грунтується на використанні рівнянь, що описують адіабатичний і ізотермічний переходи між станами газів.

Розглянемо суть методу. Скляний балон В, об’єм якого дорівнює декільком літрам, заповнюють повітрям при кімнатній температурі Т1 та атмосферному тиску Р0 (рис. 2.1). Величину тиску можна контролювати за допомогою манометра М, з’єднаного з балоном. За допомогою насоса в балон закачують невелику порцію повітря, що спричиняє збільшення тиску у балоні. Якщо накачку проводити швидко, то за цей час не встигає відбутися теплообмін газу у балоні з навколишнім середовищем. Буде потрібний деякий час (2 – 5 хв.), для того, щоб температура в балоні зрівнялася з температурою навколишнього середовища Т1 . При цьому тиск у балоні трохи знизиться:

,

де h1 – різниця рівнів рідини в манометрі; ρ – густина рідини.

Для того, щоб в ході експерименту можна було використовувати рівняння, які описують різні процеси (адіабатичний, ізохоричний, ізотермічний) в газі, розмірковують таким чином.

Подумки виділимо в середині балону довільну, достатньо велику порцію повітря, що займає трохи менший об’єм, ніж весь балон з трубками. При незначній зміні загальної кількості повітря при випуску його через кран K кількість повітря у виділеній порції залишається незмінною.

У різних процесах газ, що міститься всередині замкнутої поверхні, буде розширюватись і стискатись, виконуючи роботу і обмінюючись теплом з навколишній газом. Оскільки кінетична енергія виникаючого макроскопічного руху мала, ці процеси можна вважати квазістатичними. Графіки процесів зображені на рис. 2.2.

Нехай перший стан виділеної порції газу характеризується параметрами P1, Т1, V1 (див. рис. 2.3, а). Для адіабатичного переходу до другого стану на короткий час відкривають кран K і випускають незначну кількість повітря (його величина визначається різницею рівнів h1, і перерізом трубки манометра), поки тиск у балоні не зрівняється з атмосферним. Це буде другий стан (див. рис. 2.3, б). Його параметри P2 = P0 , V2 , Т2 . Адіабатичне розширення зі зменшенням температури і тиску при переході 12 можна описати рівнянням

.	(2.1)

Потім уже спонтанно, без впливу експериментатора, відбувається теплообмін з навколишнім середовищем доти, поки температура в балоні не стане рівною температурі навколишнього середовища, а тиск не перестане змінюватись і дійде до максимального значення. Це визначиться різницею рівнів рідини в манометрі h2. Таким чином система перейшла в третій стан, який описується такими параметрами (рис. 2.3, г):

.

При досить великому об’ємі балона і малому перерізі трубки манометра можна знехтувати його об’ємом при переході із стану 2 в стан 3 (V3 = V2) і вважати, що нагрівання приводить тільки до збільшення тиску, а перехід 2→3 є ізохорним. Нижче дамо оцінку такого припущення.

Тепер можна перейти до безпосереднього визначення величини γ. Зважаючи на те, що газ в першому і третьому станах має однакову температуру Т1, параметри цих станів запишемо згідно закона Бойля-Маріотта

.	(2.2)

Враховуючи, що V3 = V2, піднесемо вираз (2.2) в ступінь γ:

.	(2.3)

З виразу (2.1) виходить

.	(2.4)

Прирівнюючи праві частини виразів (2.3) і (2.4), одержимо:

,

а з урахуванням того, що , , , маємо:

.	(2.5)

Перетворимо праву частину виразу (2.5), вважаючи ρ g h1 і ρ g h2 значно меншими, порівняно з P0:

.	(2.6)

Підставляючи останній вираз в праву частину рівняння (2.5), одержуємо:

,	(2.7)

або

.	(2.8)

Зазначимо, що у виразі (2.6) ми знехтували в знаменнику величиною ρgh2 порівняно з P0 і використали розкладення функцій  в ряд:

При малих x можна використовувати лише лінійну частину рівняння. Таким чином, експериментальне визначення γ = Сp/СV, зводиться до вимірювання h1 і h2 .

Проведемо оцінку наближення V3 = V2 . Оскільки зміна температури, тиску і об’єму повітря дуже мала, для спрощення можна з ними поводитись як з нескінченно малими величинами, тобто диференціальними. З рівняння Менделєєва – Клапейрона виходить:

.	(2.9)

У випадку переходу 23 замінимо  на , а  на .

Для того, щоб вважати процес переходу 23 ізохоричним, в рівнянні (2.9) необхідно знехтувати складовими P(V порівняно з V(P. Їхнє відношення

.	(2.10)

Тут hо – різниця рівнів рідини в манометрі, яка була б при атмосферному тиску; V – об’єм повітря в балоні; S – площа перерізу трубки манометра.

Як видно з виразу (2.10), наближення буде тим більш вірогідним, чим більша густина рідини (hо при цьому зменшується), менший переріз трубки і чим більший об’єм балону. Так, для h1 = 10 м (для рідини, густина якої близька до густини води) S = 1 см2 = 10–4 м2, V = 5 л = 5·10–3 м3 . Визначимо зміну ентропії при ізохоричному нагріванні повітря в балоні (перехід 2  3):

,

де m – маса повітря в балоні; μ = 0,029 кг/моль – молярна маса повітря, , і = 5.

; .

Зважаючи на малу величину h2, при обчисленні (S можна зробити такі спрощення. Будемо вважати, що P0 – нормальний атмосферний тиск (P0 = ρ g h0, де h0 = 10,33 м),

, .

Прийнявши це до уваги, одержимо робочу формулу для визначення (S:

,	(2.11)

де V – об’єм повітря в балоні; V0 = 22,4·10–3 м3 – об’єм 1 моль газу за нормальних умов.

# 3. Послідовність виконання роботи

3.1. Провести за допомогою насосу N нагнітання повітря у балон В до тиску, що відповідає різниці рівнів у манометрі М 20-25 см (нагнітати повітря обережно, щоб не виплескати рідину з манометра).

3.2. Почекати, поки температура повітря в балоні досягне температури Т1 навколишнього середовища. Виміряти різницю рівнів h1 , що встановилась.

3.3. Відкрити кран (або затискач) К на короткий час. Швидкість зняття затискача повинна бути такою, щоб в перший момент, коли рівні рідини в манометрі зупиняться, сполучення з атмосферним повітрям було припинено. У момент відкриття крана повітря розширюється, тиск його в балоні стає рівним атмосферному Р2 (при відкритті крана від різкої зміни тиску повітря в балоні можливе виникнення коливань рідини, яке швидко припиняється і не впливає на хід досліду).

3.4. Почекати, поки повітря в балоні, яке охолонуло при адіабатичному розширенні, нагріється до кімнатної температури Т1 . Виміряти різницю рівнів манометра h2 , що встановилась.

3.5. Дослід повторити 8-10 разів і обчислити коефіцієнт Пуассона γ та зміну ентропії (S. Знайти середнє значення γ та (S, визначити похибку вимірювань.

3.6. Результати вимірювань занести до табл. 3.1.

Таблиця 3.1

| № досліду | h1 , см | h2 , см | (h1 , см | (h2 , см |  | (S, Дж/К |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |

# 4.Контрольні запитання

1. Якими параметрами характеризується стан даної маси газу?

2. Що називається тиском? Яка одиниця вимірювання тиску?

3. Який процес називається ізобаричним, ізохоричним, ізотермічним? Які закони визначають стан газу при цих процесах?

4. Запишіть рівняння Менделєєва–Клапейрона для 1 моля і для довільної маси газу.

5. Який процес називається адіабатичним?

6. Як і чому змінюється температура газу в балоні при проведенні досліду?

7. Поясніть фізичний зміст теплоємності.

6. Яка теплоємність більша – Сp або СV та чому?

9. Який існує зв’язок між Сp та СV?

10. Поясніть відміну молярної теплоємності від питомої. В яких одиницях вони вимірюються?

11. Поясніть, що таке число ступенів свободи? Як це число пов’язане з показником γ? Знаючи γ (з досліду), підрахуйте число ступенів свободи молекул повітря.

12. Дайте визначення першого закону термодинаміки. Запишіть його математичне вираження. Поясніть як трансформується це вираження для різних процесах в газах.

# Лабораторна робота 21

ВИЗНАЧЕННЯ ПРИРОСТУ ЕНТРОПІЇ ПРИ ПЛАВЛЕННІ ОЛОВА

Мета роботи: визначити зміну ентропії при нагріванні та плавленні олова.

1. Обладнання:

1.1. Піч.

1.2. Тигель з оловом.

1.3. Термометр.

1.4. Термопара.

1.5. Технічні терези.

1.6. Мілівольтметр.

1.7. Секундомір.

2. Загальні положення

Відношення кількості теплоти, отриманої тілом в ізотермічному процесі, до температури тепловіддаючого тіла називається приведеною кількістю теплоти:

.

Приведена кількість теплоти, отримана тілом в будь-якому круговому процесі, дорівнює нулю:

.	(2.1)

Тут Т – температура, при якій тіло отримує елементарну кількість тепла ΔQ. Для того, щоб інтеграл з попередньої формули дорівнював нулю, під інтегралом повинен стояти повний диференціал деякої функції (само ΔQ не є повним диференціалом):

.	(2.2)

Функція S є функцією стану (тобто фізичною величиною, що характеризує стан системи і її зміна при термодинамічних процесах не залежить від виду цих процесів) і називається ентропією. Одним з формулювань другого закону термодинаміки є наступне: ентропія замкненої системи при будь-яких процесах у ній не зменшується. В необоротних процесах ентропія завжди збільшується і тільки в оборотних є константою.

Твердження другого закону термодинаміки можна розуміти також з позицій статистики. У молекулярно-кінетичній теорії існує формула Больцмана:

(2.3)

де k – стала Больцмана, Р – термодинамічна ймовірність стану, яка дорівнює числу можливих розподілів частинок за координатами і швидкостями, що відповідають даному термодинамічному стану. З цього визначення витікає, що Р – ціле число, не менше за одиницю.

Отже, факт, що ентропія замкненої системи не може зменшуватися, говорить про те, що система може переходити тільки або до станів з такою ж термодинамічною ймовірністю (при оборотних процесах), або з більшою (при необоротних).

# 3. Опис установки і виведення розрахункової формули

Кількість тепла, яку необхідно витратити, щоби нагріти олово від кімнатної (початкової) температури Тк до кінцевої температури плавлення Тn дорівнює

(3.1)

де с – питома теплоємність олова; m – маса олова.

При цьому зміна ентропії

.	(3.2)

Процес плавлення олова відбувається при сталій температурі Тn, і тому є ізотермічним. В такому разі зміна ентропії

.	(3.3)

Кількість теплоти, потрібної для плавлення  маси олова m, взятої при температурі плавлення Тn ,

,	(3.4)

де ( – питома теплота плавлення  олова. Тому зміна ентропії

.	(3.5)

Загальна зміна ентропії при нагріванні та плавленні олова є

.	(3.6)

# 4. Послідовність виконання роботи

4.1. Визначити масу олова, зваживши тигель з оловом на технічних терезах. Маса тигля відома.

4.2. Розмістити всередині печі тигель з оловом таким чином, щоби спай термопари торкався олова. Після цього увімкнути піч.

4.3. Розпочати вимірювання зміни температури олова. Для цього через кожні =30 секунд послідовно записувати показники мілівольтметра, а потім – відповідні ним значення температури, користуючись градуювальним графіком.

4.4. Після закінчення вимірів витягти з розплавленого олова спай термопари і вимкнути піч.

4.5. Побудувати графік залежності температури олова від часу.

4.6. За допомогою одержаного графіка визначити температуру плавлення олова Тn .

4.7. Виписати з довідника значення величин с та λ. Визначити кімнатну температуру за допомогою термометра.

4.8. Величини m, Тk , Тn , c, λ занести до табл. 4.1.

4.9. За формулою (3.6) визначити зміну ентропії при нагріванні та плавленні олова.

4.10. Обчислити абсолютну та відносну похибки визначення (S, вважаючи, що .

Таблиця 4.1

| № | m, кг | c, Дж/кг·К | λ, Дж/кг | τ, с | Т, К | Тk , К | Тn , К | (S, Дж/К |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. Контрольні запитання

- Сформулюйте П закон термодинаміки.

- Що називається ентропією? В яких одиницях вимірюється ентропія?

- Які процеси називаються оборотними і необоротними?

- Назвіть найважливіші функції стану системи, дайте їх визначення.

- Який процес називається коловим?

- Виведіть робочу формулу для приросту ентропії при плавленні олова.

- Знайдіть зміну ентропії при всіх ізопроцесах.

## Лабораторна робота 22

ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІНИ ЕНТРОПІЇ В РЕАЛЬНИХ СИСТЕМАХ

Мета роботи: визначити зміни ентропії декількох тіл з різними теплоємностями методом вирівнювання температури системи тіл.

1. Обладнання:

  - Калориметр з мішалкою.

  - Нагрівач.

  - Термометр.

  - Водомірна склянка.

  - Технічні терези, різноваги.

  - Набір досліджуваних тіл (алюмінієві, мідні, сталеві).

2. Загальні положення

Процес вирівнювання температури системи тіл залежить від їх розмірів, кількості та розподілу температур в усьому об’ємі змішуваних тіл. У реальному нерівноважному процесі швидкість зрівнювання температур тіл, що стикаються, обчислена на одиницю об’єму, залежить від їх теплоємності.

Якщо в калориметр, який містить деяку кількість води при фіксованій температурі, занурити тіло, нагріте до більш високої температури, відбудеться теплообмін, по закінченні якого встановиться загальна температура. Якщо ми повторимо дослід з тими ж вихідними даними, зменшивши теплоємність зануреного тіла, то одержимо процес, більш близький до оборотного. Ступінь його оборотності в ізольованій системі можна встановити, визначивши зміну ентропії.

В такому процесі для твердого тіла та рідини роботою розширення можна знехтувати, тому

cp = cv = c,

де с – питома теплоємність тіла.

Зміну ентропії при переході з першого стану до другого можна виразити так:

.	(2.1)

Зважаючи на те, що ентропія системи – є адитивною величиною, для системи тіл

.	(2.2)

де (S – зміна ентропії системи тіл; (Si – зміна ентропії для одного тіла; n – кількість тіл, що складають систему.

3. Опис установки та виведення розрахункової формули

До складу системи (рис.3.1) входять такі тіла: досліджуване тіло масою mT. з питомою теплоємністю cT та початковою температурою T1 (температура пари киплячої води за шкалою Кельвіна); калориметрична склянка масою mK з питомою теплоємністю cK та початковою температурою T0, вода у калориметрі масою mВ і питомою теплоємністю cВ з початковою температурою T0. До цієї ж системи входить мішалка масою mM з питомою теплоємністю cM і початковою температурою T0 .

Після закінчення процесу теплообміну в означеній системі встановиться кінцева температура Т. При вирівнюванні температури ентропія кожного з тіл змінюється таким чином:

(тіло);	 (калориметр);

(мішалка);	 (вода).

Звідси знайдемо зміну ентропії всієї системи:

.	(3.1)

# Послідовність виконання роботи

  - Визначити на технічних терезах масу mT будь-якого з досліджуваних тіл. Після цього опустити тіло у нагрівач.

  - Налити воду в нагрівач і увімкнути його.

  - Поки вода нагрівається разом з досліджуваним тілом в нагрівачі, підготуйте калориметр для наступних вимірювань. У водомірну склянку налийте 30-50 см3 води. Визначте за довідковою таблицею густину води при кімнатній температурі та обчисліть масу води за формулою mВ = (В VВ. Після цього вилийте воду у калориметричну склянку і виміряйте температуру t0 води в калориметричній склянці за допомогою термометра.

  - Після того, як у нагрівачі закипить вода, запишіть температуру t1 киплячої води і, почекавши 2-3 хв , вимкніть нагрівач. Витягніть нагріте тіло з нагрівача і швидко опустіть його у калориметричну склянку. При цьому за допомогою термометра необхідно якомога точніше зафіксувати максимальне значення температури t. Питомі теплоємності калориметра cK, води cВ, досліджуваного тіла cT та маса mK калориметричної склянки вказані на робочому місці (див. папку до роботи).

  - Величини mT, VВ , (В , t0 , t1 , t а також величини, які вказані на установці, занести до табл. 4.1.

  - За формулою (3.1) обчислити зміну ентропії системи.

  - Обчислити абсолютну і відносну похибки визначення (S, вважаючи, що (S = f (t0 , t1 , t, mT).

Примітка: Питому теплоємність сM та масу мішалки mM можна не враховувати.

Таблиця 4.1.

| № | mT , г | VВ , мл | (В , кг/см3 | mВ , г | t0 , оС | t1 , оС | to, оС | mK , г | сK , | сВ , | сT , | ΔS, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 5. Контрольні запитання

- Поясніть, у чому полягає різниця між оборотним та необоротним процесами?

- Чому всі реальні процеси є необоротними?

- У чому полягає другий закон термодинаміки ?

- Поясніть фізичний зміст ентропії та вільної енергії.

- Який процес називається рівноважним (нерівноважним)?

- Як обчислити зміну ентропії в реальних процесах?

- Виведіть робочу формулу для обчислення .

Лабораторна робота № 23

ДОСЛІДЖЕННЯ ЯВИЩА ПОВЕРХНЕВОГО НАТЯГУ РІДИНИ

Мета роботи – вимірювання коефіцієнта поверхневого натягу рідини методами відриву кільця і відриву крапель.

1. Прилади та обладнання:

1.1. Терези Жолі.

1.2. Кільця на підвісі.

1.3. Різноваги.

1.4. Бюретки з кранами.

1.5. Досліджувана рідина.

1.6. Посуда для крапель.

2. Загальні положення.

На молекулу, розташовану всередині рідини, діють сили міжмолекулярної взаємодії з боку молекул, які її оточують. В середньому цей вплив скомпенсований, і молекула, знаходячись в полі молекулярних сил, не має будь-якого визначеного напрямку діючої на неї сили. Інша справа, коли молекула розташована біля поверхні рідини. Густина пари і газу над поверхнею набагато менша за густину рідини, і тому вплив з боку молекул газу на молекулу поверхневого шару майже відсутній. Таким чином, на молекулу починає діяти некомпенсована сила, спрямована всередину рідини. Така сила називається силою поверхневого натягу і завжди спрямована по нормалі до поверхні всередину рідини. Наявність цієї сили призводить до появи додаткової потенціальної енергії поверхневого шару. Стану рівноваги відповідає мінімум потенціальної енергії, і тому при відсутності зовнішніх сил рідина приймає форму з мінімальною поверхнею, тобто форму кулі.

Коефіцієнт поверхневого натягу рідини α визначається роботою, яку треба здійснити силам поверхневого натягу, щоб утворити поверхню на межі рідини і газу

(2.1)

і вимірюється в Дж/м2.

Також коефіцієнт поверхневого натягу можна визначити як силу, що діє на будь-який елемент лінії поверхні рідини:

.	(2.2)

3. Метод відриву кільця

Установку для визначення коефіцієнта поверхневого натягу води методом відриву кільця зображено на рис. 3.1 (терези Жолі). Тонкостінне кільце А (виготовлене з матеріалу, що добре змочується досліджуваною рідиною) підвішується на пружині В. Підвіску кільця виконують таким чином, щоб його вісь була вертикальною. Пружина В прикріплена до кронштейна К, жорстко з’єднаного із штангою. Видовження пружини В (і тим самим силу її натягу) можна виміряти за міліметровою шкалою С, якщо заздалегідь про-градуювати пружину.

Підведемо знизу посудину з водою E до кільця, яке нерухомо висить на пружині і піднімемо посудину D, так, щоб кільце трохи доторкнулося поверхні води. При цьому вода почне підніматись	по

стінках кільця, а кільце трохи втягнеться всередину рідини. Цей ефект можна помітити при невеликому розтяганні пружини, у момент, коли кільце торкнеться поверхні води.

Якщо після цього почнемо повільно опускати посудину з водою, пружина буде поступово розтягуватись, аж поки кільце А не відірветься від поверхні води. При цьому відбудеться розрив поверхневої плівки по обидві сторони контуру кільця. Якщо виміряти силу FВ, яку необхідно прикласти до кільця, щоб розірвати поверхневу плівку, та обчислити внутрішні і зовнішні контури кільця ( D1 та ( D2 (вони ж і є контурами розриву), то визначимо коефіцієнт поверхневого натягу води  за формулою

,	(3.1)

де D1 і D2 – є внутрішній і зовнішній діаметри кільця.

Позначимо через d товщину стінки кільця , тоді  і

.

Підставляючи ці перетворення в (3.1), отримаємо:

.	(3.2)

У випадку двох та більше кілець вираз для коефіцієнту поверхневого натягу буде мати вигляд:

,	(3.3)

де n – кількість кілець.

Так, для чотирьох кілець, що установлені на діючому лабораторному обладнанні, формула (3.3) переходить в:

,	(3.4)

де  – зовнішні діаметри кілець.

В момент відриву сила відриву кілець FВ дорівнює силі Fпр, з якою пружина терезів діє на кільця: FВ = Fпр. Останню можна визначити шляхом градуювання пружини, яку розтягують стандартними важками. Fпр дорівнює вазі, яка розтягує пружину на таку саме величину, що і Fпр .

4. Порядок виконання роботи

4.1. Виконати градуювання пружини. Для цього насамперед визначити та записати нульове положення х0 візира відлікової шкали. Надалі, використовуючи важки від 1 г до 13 г (через 1 г) та навантажуючи ними терези, визначати відліки, що відповідають видовженню пружини. Результати занести до табл. 4.1.

4.2. За даними табл. 4.1 побудувати графік як це наведено на рис. 4.1: по осі абсцис відкладають навантаження (в грамах сили, одиницях сили в системі МКГСС, 1 Г = 9,8·10–3 Н), а по осі ординат – абсолютне видовження пружини Δх.

Таблиця 4.1

| Р, Г | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| х, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ∆x=x–x0 , мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.3. Підняти посудину D так, щоб забезпечити дотик нижнього краю кільця А до дотику з поверхнею рідини (води) у посудині. Оскільки металеве кільце утримується силами поверхневого натягу рідини, то воно буде тягнутись рідиною, а пружина почне розтягуватись. Коли стала поверхневого натягу рідини і сила розтягу пружини стануть однаковими за величиною, при подальшому зниженні рівня рідини відбудеться відрив кільця від її поверхні. У момент відриву треба відмітити положення візира на шкалі. Цей дослід необхідно виконати кілька разів. Результати вимірювань занести в табл. 4.2. Знайшовши середнє арифметичне значення величини розтягу пружини і визначивши Δх = хсер – х0 , за градуювальним графіком (рис. 4.1) знайти силу відриву кілець. Користуючись формулою (3.4), обчислити коефіцієнт поверхневого натягу води .

Таблиця 4.2

| № досл. | x0, мм | xВ, мм | ∆xВ= xВ – x0 , мм | <∆xВ>, мм | αВ, Н/м | ∆αВ, Н | ∆αВ / αВ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |

4.4. Обчислити абсолютну і відносну похибки при визначенні .

### 5. Метод відриву крапель

Сутність методу відриву крапель полягає в досліджені процесу утворювання поверхні краплі рідини з невідомим коефіцієнтом поверхневого натягу і порівнянням його з аналогічним процесом для рідини з відомим коефіцієнтом поверхневого натягу (води).

У момент відриву краплі сила поверхневого натягу зрівноважується силою тяжіння краплі,

m g = 2 ( r (,	(5.1)

де r – радіус шийки краплі у момент її відриву.

Отже,

,	(5.2)

де ρ – густина рідини; V – об’єм краплі досліджуваної рідини; g – прискорення сили тяжіння.

Діаметр шийки каплі виміряти важко. Тому діють так: беруть дві бюретки з однаковими діаметрами крапельниць (рис. 5.1) і наливають в них дві різні рідини. Можна вважати, що за таких умов радіуси шийки крапель у момент відриву однакові для обох рідин. Коефіцієнт поверхневого натягу однієї рідини (води) відомий з першого методу. Беруть однакові об’єми рідин, 2-5 см3, і рахують кількість крапель, які дають одна і друга рідини при витіканні однакових об’ємів.

Об’єм однієї краплі дорівнює відношенню об’єму рідини, що витекла, до кількості крапель. Тому, якщо перша рідина (вода) дає n1 крапель, друга рідина (гас) – n2 крапель, з рівняння (5.2)

.

Отже

.	(5.3)

6. Послідовність виконання роботи

6.1. При закритих кранах налити у бюретки досліджувану і відому рідини не менш, ніж на 40-50 см3.

6.2. Відкрити кран бюретки з відомою рідиною і відрахувати кількість крапель n1, що містяться в завданому викладачем об’ємі. Так само визначити кількість крапель n2 для досліджуваної рідини. Відлік починати при дуже повільному витіканні крапель – не більше як 5-10 за хвилину.

6.3. Дослід повторити три рази з кожною рідиною.

6.4. Виміряні величини занести до табл. 6.1.

6.6. За формулою (5.3) обчислити α2 для кожного досліду, знайти середнє значення <α2> і занести до табл. 6.1. Густини рідин ρ1 та ρ2 відомі.

6.8. Обчислити абсолютну і відносну похибки визначення коефіцієнта поверхневого натягу αР.

Таблиця 6.1

| Номер досліду | nВ | nР | αР , Дж/м2 | <αР>, Дж/м2 | ∆αР /αР | ∆αР Дж/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

### 7. Контрольні запитання

- Пояснити причини виникнення сил поверхневого натягу, спираючись на молекулярно-кінетичну теорію.

- Пояснити фізичний зміст коефіцієнта поверхневого натягу.

- В яких одиницях СІ вимірюється α ?

- Виведіть робочі формули для визначення α1 методом відриву кільця і αР методом відриву крапель.

- Поясніть, від чого залежить коефіцієнт поверхневого натягу?

Лабораторна робота 24

ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА ПОВЕРХНЕВОГО НАТЯГУ РІДИНИ І ВИВЧЕННЯ ЙОГО ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ТЕМПЕРАТУРИ МЕТОДОМ МАКСИМАЛЬНОГО ТИСКУ В ПУХИРЦІ

Мета роботи: визначити коефіцієнт поверхневого натягу рідини і вивчити його залежності від температури.

- Обладнання:

  - Обладнання для вимірювання коефіцієнта поверхневого натягу.

  - Водяний манометр.

  - Електропіч.

  - Термометр.

2. Загальні положення

Для вивчення залежності коефіцієнта поверхневого натягу α від температури t необхідно виміряти його значення при декількох температурах і побудувати графік залежності α від t.

Вимірювання коефіцієнта поверхневого натягу в даній роботі проводяться за методом, який базується на вимірюванні максимального тиску, необхідного для виштовхування пухирця повітря з отвору капіляра у рідину.

3. Опис установки і виведення розрахункової формули

Установка для вимірювання поверхневого натягу рідини (рис.3.1) складається з посудини 1 із досліджуваною рідиною. Через пробку в посудині проходить скляна трубка 2 з відтягнутим нижнім кінцем, так що вихід крапель з трубки є капіляром. Трубку 2 встановлюють так, щоб її нижній канал не торкався поверхні рідини. Для утримання сталої температури досліджуваної рідини посудину 1 розмішують у склянці 3, заповненій водою, яка може розігріватись електропіччю 4. Температура води вимірюється термометром 5. Посудина 1 за допомогою системи трубок з'єднується з водяним манометром 6 та аспіратором 7. Коли з аспіратора витікає вода, тиск у посудині 1 знижується, а при деякому його значенні Р, під дією атмосферного тиску Р0, через капіляр в рідину протискується пухирець повітря.

Різниця Р0 – Р =  вимірюється водяним манометром 6. Четвертий кінець хрестовини 8 з’єднує всю систему з атмосферою і може бути закритим від атмосфери затискачем 9.

Тиск всередині повітряного пухирця в рідині у момент відриву дорівнює атмосферному Р0. Цей тиск зрівноважується тиском Р над поверхнею рідини у посуді І і тиском Р1, зумовленим поверхневим натягом. Гідростатичним тиском Р2 = ρ g h, можна знехтувати, оскільки глибина занурення пухирця у рідину є малою. Тому

.

Теоретично доведено, що тиск у довільній точці пухирця

.

Тиск у пухирці буде максимальним, якщо його радіус R буде мінімальним і дорівнюватиме радіусу капіляра r , тоді

,

,	(3.1)

# 4. Послідовність виконання роботи

  - Закрити затискач 9.

  - Визначити за допомогою термометра температуру досліджуваної рідини t1.

  - Перевірити наявність дотику між капіляром та рідиною.

  - Відкрити кран аспіратора 10 так, щоб зміна тиску відбувалася достатньо повільно (вода повинна капати). Пухирці повітря повинні відриватись через кожні 5-10 с.

  - Коли частота виникнення пухирців встановиться, визначити  за максимальною різницею рівнів у колінах манометра для десяти пухирців (в мм вод. ст.).

  - Закрити кран аспіратора і відкрити затискач 9.

  - Знайти середнє значення  (в мм. вод. ст.) і перевести одержані величини у систему СІ.

  - За формулою (3.1) визначити коефіцієнт поверхневого натягу рідини α при даній кімнатній температурі t1, (радіус капіляра r вказується на установці).

  - Закрити затискач 9.

  - Увімкнути піч і через кожні 10 °С виконувати вимірювання різниці тисків до тих пір, поки температура не досягне 90 °С.

  - Результати вимірювань занести до табл. 4.1.

  - За формулою (3.1) обчислити α для різних температур.

  - Побудувати графік залежності α від температури .

  - Продовжити пряму  до перетину з віссю температур (в бік високих температур) і визначити критичну температуру, при якій α = 0.

  - Знайти абсолютну і відносну похибки визначення α , вважаючи, що .

Таблиця 4.1

| № досл. | t, oC | h1 , мм | h2 , мм | ΔP, Па | (, Н/м | ((, Н/м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

### 5. Контрольні запитання

- Поясніть причину виникнення сил поверхневого натягу (з точки зору молекулярно-кінетичної теорії).

- Дайте визначення коефіцієнта поверхневого натягу. В яких одиницях вимірюється α?

- Поясніть, чому змочування рідини в капілярі має ввігнутий меніск, а незмочування – опуклий ?

- Чим зумовлений додатковий тиск під викривленою поверхнею рідини? Виведіть формулу додаткового тиску під сферичною поверхнею.

- Виведіть формулу Лапласа.

- Поясніть, чому із збільшенням температури рідини коефіцієнт поверхневого натягу зменшується.

- При якій температурі коефіцієнт поверхневого натягу дорівнює нулю, як називається такий стан рідини ?

- Виведіть формулу для визначення α.

- Поясніть, як відбувається процес видування пухирця у випадку, коли капіляр торкаеться поверхні змочуваної рідини.

ЛІТЕРАТУРА

- Савельев И.В. Курс общей физики, Т.1, - М., 1989.

- Лабораторный практикум по физике. Ч.1./Под ред. Базакуцы В.А. – Харьков, 1969, 243 с.

ЗМІСТ

Стор.

Передмова...................................................................................................3

Лабораторна робота 16.

Лабораторна робота 17.

Лабораторна робота 18.

Лабораторна робота 19.

Лабораторна робота 20.

Лабораторна робота 21.

Лабораторна робота 22.

Лабораторна робота 23.

Лабораторна робота 24.

Визначення термічного коефіцієнта тиску повітря за допомогою газового термометра...........

Визначення коефіцієнта дифузії повітря................

Визначення довжини вільного пробігу та ефективного діаметра молекул повітря через вимірювання коефіцієнта внутрішнього тертя......

Визначення коефіцієнта внутрішнього тертя рідини.........................................................................

Визначення показника адіабати газів γ...................

Визначення приросту ентропії при плавленні олова...........................................................................

Визначення зміни ентропії в реальних системах.....................................................................

Дослідження явища поверхневого натягу рідини.........................................................................

Визначення коефіцієнта поверхневого натягу рідини і вивчення його залежності від температури методом максимального тиску в пухирці.......................................................................

5

10

20

29

36

46

51

56

64

Навчальне видання

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з фізики. Розділ “Молекулярна фізика” (для студентів 1 курсу денної і заочної форми навчання бакалаврів за напрямами 0906 - “Електротехніка”, 0708 - “Екологія”, 0921 - “Будівництво”, 0922 - “Електромеханіка”, 0926 - “Водні ресурси”, 1004 - “Транспортні технології”, 0709 - “Геодезія”).

Укладачі: Олександр Матвійович Петченко,

Євгеній Іванович Назаренко,

Євген Станіславович Орел,

Марія Вікторівна Любченко.

Редактор: М. З. Аляб’єв

Коректор   З.І. Зайцева

План 2007, поз. 417М

Підп.до друку  05 .07.2007

Друк на різографі.

Замовл. №

Формат 60х84 1/16.

Умовн.-друк. арк. 3,0.

Тираж 200 прим.

Папір офісний

Обл.-вид. арк. 3,9

61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

61002, Харків, вул. Революції, 12