Таблиця 7

|  | Найменування величин | Одиниця виміру | Результати розрахунку |
| --- | --- | --- | --- |
| Визначити за п.1 | Потужність ланцюга | Вт |  |
|  | Лінійна напруга | В |  |
|  | Лінійний струм | А |  |
|  | Номінальна напруга ватметра | В |  |
|  | Номінальний струм ватметра | А |  |
|  | Стала ватметра | Вт/діл |  |
|  | Потужність, виміряна першим ватметром |  | Вт |  |
|  | Потужність, виміряна другим ватметром |  | Вт |  |
|  | Кількість поділок |  | діл |  |
|  | Кількість поділок |  | діл |  |
| Визначити за п.2 | Потужність, виміряна першим ватметром |  | Вт |  |
|  | Потужність, виміряна другим ватметром |  | Вт |  |
|  | Кількість поділок |  | діл |  |
|  | Кількість поділок |  | діл |  |

Якщо приймачі енергії з'єднані зіркою, то вивід формули активної потужності для цього випадку приведений у літературі, що рекомендується. Якщо приймачі енергії з'єднані трикутником, то миттєву потужність трифазного ланцюга треба представити у вигляді

,

де , ,  – миттєві значення фазних напруг;

, ,  – миттєві значення фазних струмів.

Після цього треба скористатися другим законом  Кірхгофа

.

З цього рівняння виключається одна з напруг.

Потім виконуються необхідні перетворення, щоб одержати остаточний вираз потужності, що відповідає схемі вмикання ватметрів.

Визначивши струми і напруги, під дією яких знаходяться послідовні і паралельні обмотки ватметрів, необхідно вибрати два однакових ватметра з номінальним струмом  чи  , номінальною напругою , чи  і числом поділок шкали .

Стала ватметра визначається за формулою

.

При рішенні п.2 цієї задачі необхідно також накреслити схему вмикання ватметрів, указавши на ній обрив однієї з фаз приймача енергії (див. табл.6).

Якщо приймачі енергії з'єднані трикутником, то при обриві однієї з фаз опір її буде дорівнювати нескінченності, струм у ній буде дорівнювати нулю. Струми в двох інших фазах залишаться такими,  якими були до обриву фази. Внаслідок цього змінюються лінійні струми, що і повинно бути враховано при побудові векторної діаграми і визначенні показань ватметрів.

Якщо приймачі енергії з'єднані зіркою, то при обриві однієї з фаз струм у ній буде дорівнювати нулю. Дві інші фази виявляться з'єднаними між собою послідовно і включеними на лінійну напругу. Для визначення струму в цих фазах, необхідно  попередньо визначити опір фази:

.

Для  симетричної трифазної системи струм у послідовно з'єднаних фазах визначається як

.

Це значення струму і повинне бути прийняте при побудові векторної  діаграми і  визначення показань ватметрів.