- потужність, споживану амперметром при номінальному значенні струму ;

- схему вмикання вимірювального механізму  з додатковим  опором  і дати вивід формули ;

- сталу вимірювального механізму по напрузі , величину додаткового опору  і сталу вольтметра , якщо цим приладом потрібно вимірювати напругу .

- потужність, споживану вольтметром при номінальному значенні напруги .

Задача 3. Вимір струму в колах змінного

несинусоїдного струму

1. Коло несинусоїдного струму має: амперметр магнітоелектричної системи й амперметр електродинамічної системи. Амперметри  мають однакові номінальні струми і шкали з однаковим номінальним числом поділок .

Накреслити схему електричного кола і визначити, на яке число поділок шкали  відхилиться стрілка: а) магнітоелектричного амперметра; б) електродинамічного амперметра, якщо в колі проходить струм

.

Побудувати в масштабі в єдиних координатах графіки заданого струму за час одного періоду основної гармоніки струму. Значення ,, і   за варіантами подані  в табл. 5.

2. Коло несинусоїдного струму має: амперметр електродинамічної системи й амперметр детекторної (випрямної) системи. Амперметри мають однакові номінальні струми і шкали з однаковим номінальним числом поділок .

На яке число поділок шкали відхилиться стрілка: а) електродинамічного амперметра; б) детекторного амперметра, якщо в  колі проходить струм

.

Значення  , і  для окремих варіантів задані в табл. 5.