Методичні вказівки

Несинусоїдні струми і напруги можуть вимірюватися приладами різних систем.

При рішенні п.1а необхідно написати вираз миттєвого і середнього обертаючих моментів, а потім кута повороту рухомої частини амперметра магнітоелектричної системи.

При рішенні п.2б необхідно написати вираз миттєвого і середнього значень обертаючого моменту, що діє на рухому частину вимірювального механізму випрямного приладу, а потім написати вираз  кута повороту його рухомої частини.

З огляду на те, що прилади детекторної системи реагують на середнє значення струму  необхідно, маючи рівняння , визначити середнє  по модулю значення несинусоїдного струму.

Якщо за початок відліку часу прийняти момент проходження через нуль першої гармоніки струму і врахувати, що початок третьої гармоніки струму зміщено по відношенню до початку першої на кут , то для кривих, що не мають постійної складової і парних гармонік, після інтегрування одержуємо

.

Позначивши коефіцієнт форми кривої вимірюваного несинусоїдного струму через  можна написати для схеми з двонапівперіодним  випрямленням

.

Стала по струму для заданого несинусоїдного струму

.

де  – коефіцієнт форми кривої для несинусоїдального  струму.

Після цього визначається кут повороту рухомої частини приладу при заданому струмі

.

Задача 4. Вимір активної потужності в трифазних колах

Для виміру активної потужності трифазного кола із симетричним активно-індуктивним навантаженням, з'єднаним зіркою чи трикутником, необхідно вибрати два однакових ватметри з числом поділок , номінальним струмом , номінальною напругою . Вихідні дані для рішення задачі приведені в табл. 6.

1. За даними варіанта для нормального режиму роботи кола:

- довести,  що активну потужність трифазного кола можна представити у вигляді суми  двох додатків;

- накреслити схему вмикання ватметрів  у електричне коло;

- побудувати в масштабі векторну  діаграму, виділити на ній вектори напруг і струмів, під дією яких  знаходяться паралельні і послідовні обмотки  ватметрів;

- визначити потужності   і  , вимірювані кожним з ватметрів;

- визначити число поділок шкали  і , на які  відхиляються  стрілки  ватметрів.

2. За даними варіанта при обриві однієї фази без нульового проводу і з нульовим:

- накреслити схему вмикання  ватметрів у електричне коло;

- побудувати в масштабі векторну діаграму, виділивши на ній вектори напруг і струмів, під дією яких знаходяться паралельні та послідовні обмотки ватметрів;

- визначити потужності  і , виміряні кожним з ватметрів;

- визначити кількість поділок шкали  і , на які відхиляються стрілки ватметрів.

Результати розрахунків записати в табл. 7.

Методичні вказівки

При рішенні п.1 необхідно відповідно до завдання свого варіанта накреслити схему вмикань ватметрів в трифазному колі і дати на ній розмітку генераторних затисків послідовної і паралельної обмоток кожного з ватметрів.

Після цього треба привести доказ того, що активна потужність у трифазному колі може бути обмірювана двома ватметрами, при цьому повинна бути врахована схема приймачів енергії  (табл. 6).