закоротити перемичками (рис.2.3,б). До точок розриву а-в підключити мультиметр у режимі вимірювання опору й виміряти вхідний опір Rвх. Величини, отримані у ході експерименту, занести до табл.7.

2.5.3. Експериментальна перевірка методу накладання

Зібрати схему (рис.2.2,а), що містить тільки джерело нерегульоване Е1, виміряти часткові струми I /1÷ I /3. Зібрати схему (рис.2.2,б), що містить тільки  джерело регульоване Е2, виміряти часткові струми I //1÷ I //3. Значення часткових струмів занести в табл.8. Значення струмів І1÷І3 для схеми, що містить два джерела, переписати з табл.7.

2.5.4. Дослідження передачі енергії по лініях передачі

Зібрати схему (рис.2.4). У якості опору R0 взяти резистор R01 з набору елементів, а в якості опору Rн - змінний опір R4  з блоку стенда. ЕРС E – це джерело нерегульоване ДН.

Змінюючи опір навантаження від холостого ходу до короткого замикання виміряти струм у колі й напругу на навантаженні. Дані вимірів занести до табл.9.

# Таблиця 9 - Результати експерименту й розрахунку (п. 2.5.4), розділ А

|  | Rн, Ом |  | 500 | 300 | 200 | 70 | 50 | 10 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Експеримент | I, мА |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Uн, В |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | U1, В |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Розрахунок | Pн, Вт |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.6. Обробка експериментальних даних

Занести до табл.7, 8 результати розрахунків струмів за методами контурних струмів, двох вузлів, еквівалентного генератора і накладання.

Примітка. Внутрішні опори джерел можна не враховувати при розрахунках; розрахунки повинні бути подані в звіті в повному обсязі.

За даними досліду 2.5.4 побудувати сумісні графіки залежностей, попередньо розрахувавши Pн, :

РОЗДІЛ Б

2.5.1. Експериментальна перевірка методу накладання

Зібрати схему (рис.2.6). У якості джерела ЕРС E і джерела струму j використовують відповідно джерело нерегульоване і джерело регульоване блоку постійної напруги (для встановлення значення j використовуємо амперметр на вході кола). Номери елементів набірного поля, що використовуються як активні опори R1÷R5, значення E  та  j  взяти з табл.10 вихідних даних. Заповнити табл.11.

Виміряти струми І1÷І5 (в мА). Результати вимірів занести до табл.12.

Закоротити джерело ЕРС E і в схемі тільки з джерелом струму  j  виміряти часткові струми I /1÷ I /5, результати вимірів (в мА) занести до табл.12. Повернути джерело ЕРС E й усунути джерело струму  j . У схемі тільки з джерелом ЕРС E виміряти часткові струми I //1÷ I //5, результати вимірів (в мА) занести до табл.12.

|  | Таблиця 10 – Вихідні дані п.2.5.1, розділ Б Параметр Номер стенду 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 J, мА 20 25 30 15 30 25 70 30 70 40 50 40 60 100 R1, № 10 10 08 09 09 07 10 10 05 07 07 04 06 05 R2, № 02 05 05 08 03 03 02 01 01 06 06 01 03 02 R3, № 03 03 04 04 02 02 09 07 07 05 05 03 01 04 R4, № 01 01 02 03 04 04 04 02 06 04 02 05 05 03 R5, № 09 09 10 10 10 10 10 05 10 10 10 06 08 08 |
| --- | --- |

Таблиця 11- Вихідні дані для розрахунку п.2.5.1, розділ Б

| E, В | J, мА | R1, Ом | R2, Ом | R3, Ом | R4, Ом | R5, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Таблиця 12 – Результати експерименту й розрахунку п. 2.5.1, розділ Б

| Визначено | Схема з джерелом |
| --- | --- |
|  | J | E | J та E |
|  | J | I /1 | I /2 | I /3 | I /4 | I /5 | E | I //1 | I //2 | I //3 | I //4 | I //5 | І1 | І2 | І3 | І4 | І5 |
| розрахунком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| експериментом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.5.2. Експериментальна перевірка принципу взаємності

| Для схеми на рис.2.6 тільки з джерелом ЕРС E (джерело J відімкнене) виміряти струм І1. Перенести джерело ЕРС E у вітку з опором R1, тобто ввімкнути його послідовно з опором R1, а між затискачами 3-2 ввімкнути амперметр, яким і виміряти струм І4. Результати занести до табл.13. | Таблиця 13 – Результати експерименту п.2.5.2, розділ Б № з/п ЕРС ввімкнена: Струм, мА 1. між затискачами 3-2 І1= 2. послідовно з R1 І4= |
| --- | --- |

2.5.3. Експериментальна перевірка методу двох вузлів

Зібрати схему (рис.2.7). Номери елементів набірного поля, що використовуються як активні опори R1- R5, взяти з табл.10 вихідних даних; E1 - це джерело нерегульоване ДН; а в якості джерела E2 використати джерело регульоване ДР (значення E2=10 В для усіх варіантів). Виміряти струми І1÷І3, а також напругу U12. Результати вимірів занести до табл.14.

Таблиця 14 - Результати експерименту й розрахунку (п.2.5.3)

| Визначено | Струм, мА | Напруга, В |
| --- | --- | --- |
|  | І1 | І2 | І3 | U12 |
| розрахунком |  |  |  |  |
| експериментом |  |  |  |  |

2.5.4. Експериментальна перевірка методу еквівалентного генератора

Зібрати схему рис.2.8, параметри якої для свого варіанта взяти з табл.15. В якості джерела E2 використати джерело регульоване ДР, в якості E1 - джерело нерегульоване ДН. Заповнити табл.16 вихідних даних.

|  | Таблиця 15 – Вихідні дані п.2.5.4, розділ Б Параметр Номер стенда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Е2, В 5 4 3 -2 -6 -4 -3 -5 7 6 5 18 15 12 R1, № 01 02 02 02 05 07 10 10 10 10 10 08 05 07 R2, № 03 03 08 07 07 09 07 05 07 02 02 02 03 04 R3, № 04 04 03 03 02 01 01 02 04 01 08 10 06 08 R4, № 10 08 09 10 10 08 08 06 09 09 09 09 07 09 R5, № 09 07 07 05 08 10 09 10 08 08 07 07 09 10 R6, № 02 01 10 09 09 03 03 03 03 07 04 01 04 03 |
| --- | --- |

Примітка. Значення внутрішніх опорів джерел Rвн1,  Rвн2  беремо з п.1.5.2 лабораторної роботи №1, але за вказівкою викладача їх можна не враховувати.

У схемі на рис.2.8 виміряти значення струму І3. Усунути опір R3, тобто зробити розрив між затискачами 1-3. До точок розриву (1-3) під’єднати мультиметр в режимі вимірювання напруги; виміряти напругу холостого ходу Uхх активного двополюсника. Для вимірювання вхідного опора Rвх двополюсника треба ЕРС E1 та E2 усунути зі схеми, а місця, де вони знаходилися, закоротити. До точок розриву (1-3) під’єднати мультиметр у режимі вимірювання активних опорів (для омметра встановити межу виміру - 2 Ком). Результати вимірів занести до табл.17.

Таблиця 16 – Вихідні дані для розрахунку п.2.5.4, розділ Б

| Джерела, В | Опори, ом |
| --- | --- |
| E1, В | E2, В | R1, Ом | R2, Ом | R3, Ом | R4, Ом | R5, Ом | R6, Ом |

Таблиця 17 - Результати експерименту й розрахунку п.2.5.4, розділ Б

| Визначено | Параметр |
| --- | --- |
|  | І3, мА | Uхх, В | Rвх, Ом |
| розрахунком |  |  |  |
| експериментом |  |  |  |

2.6. Обробка експериментальних даних (розділ Б)

2.6.1. За вихідними даними п. 2.5.1 методом накладання розрахувати всі струми, результати занести в табл.12.

2.6.2. За даними табл.13 визначити взаємні провідності першої і четвертої віток (G14, G41) а також визначити вхідну провідність четвертої вітки (G44) за допомогою значення I //3 з табл.12.

2.6.3. За вихідними даними п 2.5.3 методом двох вузлів розрахувати всі струми, результати занести в табл.14.

2.6.4. За вихідними даними п 2.5.4 методом еквівалентного генератора розрахувати струм І3. Результати занести в табл.17.

2.7. Висновки

За результатами роботи зробити висновки:

- щодо причин можливих розходжень між результатами розрахунку різними методами й результатами експерименту;

- щодо точності виконання принципу накладання, а також причин можливих похибок між результатами розрахунку і результатами експерименту;

- про ефективність передачі енергії від активного двополюсника до навантаження;

- про доцільність використання того чи іншого методу розрахунку струмів у складних електричних колах.

2.8. Контрольні запитання

1. Наведіть формулювання принципу накладання, для розрахунку яких електричних кіл доцільно його застосовувати?

2. Поясніть суть і особливості методу контурних струмів.

3. У чому полягає принцип взаємності. Проілюструвати на прикладі.

4. Поясніть суть методу вузлових потенціалів і методу двох вузлів.

5. Поясніть суть теореми про еквівалентний генератор. Коли доцільно застосовувати метод еквівалентного генератору?

6. Наведіть формулювання вхідних і взаємних провідностей; поясніть, як вони визначаються теоретично і за допомогою досліду.

# Text boxes

Рис.2.6

Рис.2.8

Рис.2.7