Лабораторна робота №6

Дослідження спектральних та корольових характеристик розрядних джерел світла

Мета роботи: Отримання практичних навичок вимірювання спектральних характеристик і розрахунку координат кольоровості розрядних джерел світла.

1.Опис експериментальної установки

Основою для розрахунку координат кольоровості джерел випромінювання є спектральний розподіл випромінювання  φ(λ), який можна отримати на основі спектральних вимірів, блок-схема яких наведена на рис. 6.1

Рис.6.1 – Блок-схема для вимірювання спектрального розподілу                                                                        випромінювання джерел світла:

ДС – джерело світла; МХ – монохроматор; ПВ – приймач випромінювання; РП – реєструючий прилад.

Випромінювання досліджувального ДС проектується на вхідну щилину монохроматора. Останній виділяє випромінювання вузького спектрального діапазону, яке попадає на приймач випромінювання ПВ, далі перетворюється в електричний сигнал, який реєструється гальванометром РП ().

2.Завдання

1. Вибрати приймач випромінювання й визначити відносну спектральну чутливість приймача .

2. Визначити відносний спектральний розподіл випромінювання (=f) досліджуваного джерела світла  (люмінесцентної лампи, лампи ДРЛ, лампи типу МГЛ, натрієової лампи типу ДНаТ) за вказівкою викладача.

3. За даними п. 3 розрахувати координати кольоровості досліджуваних джерел світла.

4. Оцінити похибку вимірювань координат кольоровості.

3.Загальні положення

Усі розрядні джерела світла мають лінійчатий спектр випромінювання, на який в деяких випадках накладається випромінювання люмінофору (люмінесцентні лампи низького тиску та лампи ДРЛ). Довжина хвиль ліній у спектрі випромінювання визначається особливостями випромінення основної робочої речовини. Для ртутних ламп типу ДРЛ і люмінесцентних ламп (ЛЛ) такою речовиною є ртуть, тому в спектрі їх випромінювання завжди присутні лінії з довжиною хвиль λ: 404,7; 433,9; 546; 577 нм. Для натрієвих ламп такими лініями є лінії, які притаманні Na як робочій речовині цих ламп, λ: 568,3; 589; 615 нм. У метало-галогенних лампах типу МГЛ спектр випромінювання залежить від типу додатків випромінюючих речовин.

Спектральний розподіл випромінювання ламп різного типу наведений на рис. 6.2 – 6.4.

Рис. 6.2 – Спектральні характеристики ЛЛ різної кольоровості:

а – ЛБ, пунктирна крива – випромінювання АЧТ при Т = 3600 К;

б – ЛТБ (1) і ЛТБУ (2)

У данний час випускаються 4 – 5 основних кольорів ЛЛ: ЛД, ЛХБ, ЛТБ, ЛБ, а також лампи з поліпшеною кольоропередачею: ЛДЦ, ЛХЕЦ, ЛЕЦ, ЛТБУ.

Рис. 6.3 – Спектри випромінювання МГЛ з різними додатками:

а – йодиди Na, Tl, In; б – йодиди Na, Sc, Th

Рис. 6.4 – Розподіл енергії випромінювання в спектрі натрієвого розряду

Кольоровість звичайно визначають координатами кольоровості на колірному графіку МКО.

Координати кольору X, Y, Z можна розрахувати на основі наступних залежностей:

;                                                        (6.1)

;                                                         (6.2)

;                                                          (6.3)

де ; ;  - питомі координати кольору, числові значення яких

наведені в Додатку 2.

На практиці зручніше користуватися формулами:

;                                                      (6.4)

;                                                       (6.5)

;                                                         (6.6)

Координати кольоровості X, Y, Z розраховують із визначених координат кольору:

;                                                             (6.7)

;                                                             (6.8)

;                                                            (6.9)

4. Вказівки до виконання роботи

1. Виміряти відносну спектральну чутливість приймача, використовуючи джерело світла з відомим спектральним розподілом (джерело світла типу А - дані наведені в Додатку 1).

Розрахунок ведуть із заниженням даних в табл. 6.1.

Таблиця. 6.1 – Визначення відносної спектральної чутливості приймача

| 400 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 410 |  |  |  |  |
| 420 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 770 |  |  |  |  |

Інтервал ∆ λ приймають 10 нм, що забезпечує задовільну точність кольорових розрахунків.

2. Спектральну характеристику досліджуваних джерел світла розраховують у відносних одиницях.  Розрахунки  проводять відповідно до табл. 6.2.

Таблиця. 6.2 – Спектральні й кольорові характеристики джерел світла

| Тип джерела світла |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | 400 |  |  |  |  |  |  |
|  | 410 |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |
|  | 700 |  |  |  |  |  |  |

Значення питомих координат кольору , ,  взяти з Додатку 2.

Координати кольору X, Y, Z визначити як суму стовпців 6, 7, 8:

;

;

.

3. Координати кольоровості розраховуються за формулами (6.7), (6.8), (6.9), а потім порівнюються із довідковими даними і оцінюють похибку вимірювань.

Контрольні запитання

- Особливості спектру вимірювання розрядних джерел світла.

- Чим відрізняється спектр випромінювання розрядних ламп низького і високого тиску?

- Чим визначається спектр випромінювання ламп різних типів – ЛЛ, ДРЛ, МГЛ, ДНаТ?

- Які величини характеризують спектральний склад випромінювання джерела світла?

- Як розраховують, координати кольоровості випромінювання джерела світла?

- Поясніть схему вимірювання спектрального розподілу випромінювання джерел світла.

- Поясніть методику розрахунку координат кольоровості джерел світла.

- Які типи люмінесцентних ламп, що відрізняються за кольором, випускаються?

Список літератури

- Рохлин Г.Н. Разрядные источники света. - М.: Энергоатомиздат, 1991.- С. 394 – 399; 583 – 598; 609 – 613.

- Мешков В.В. Основы светотехники. Ч II.- М.: Энергия, 1979.