МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРЬКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

## Методичні вказівки

до виконання курсового проекту

з навчальної дисципліни

“ДІАГНОСТУВАННЯ РУХОМОГО СКЛАДУ

ЕЛЕКТРИЧНОГО ТРАНСПОРТУ”

(для студентів 5 курсу денної і заочної форми навчання

спеціальності 7.092202  - “Електричний транспорт”)

Харків – ХНАМГ – 2008

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з навчальної дисципліни “Діагностування  рухомого складу електричного транспорту” (для студентів 5 курсу денної  і заочної форми навчання спеціальності 7.092202 - “Електричний транспорт”) / Укл.: Далека В.Х., Шульженко М.Г., Шавкун В.М., Закурдай С.О.  - Харків: ХНАМГ, 2008. -  36 с.

Укладачі:   В.Х. Далека,

М.Г. Шульженко,

В.М. Шавкун,

С.О. Закурдай.

Рецензент: доц., к.т.н. М.А. Голтв’янський

Рекомендовано кафедрою ЕТ,

протокол №  1    від      29 серпня      2008 р.

ЗМІСТ

Стор.

Вступ………………………………………………………………………….………41. Загальні питання щодо виконання курсового проекту…………………………5

  - Завдання до курсового проекту………………………………………………..5

  - Зміст і варіанти завдань………………………………………………………..5

  - Вимоги до оформлення курсового проекту…………………………………..9

2.  Методичні вказівки до виконання курсового проекту………………………..12

2.1.Обґрунтування діагностичних параметрів у статиці.....................................12

2.2.Обґрунтування діагностичних параметрів у динаміці..…………………….15

2.3.Розробка алгоритму діагностування……………………….………………...24

3. Конструкторська частина. Розробка спеціального технологічного  устаткування для діагностування вузлів і агрегатів.............................................25

3.1. Аналіз технічних засобів діагностування ………………………….……….25

3.2. Проектування технічних засобів для діагностування обладнання рухомого  складу міського електричного транспорту……………………………………...26

Список літератури…...………………………………………............……………..29

Додаток  А. Вихідні дані до виконання курсового проекту……………………..30

Додаток Б. Форма титульного аркуша пояснювальної записки курсового проекту………………………………………………………....................................34

Додаток В. Приклад алгоритму діагностування.....................................................35

Вступ

Мета та завдання вивчення дисципліни „Діагностування рухомого складу електричного транспорту” - сформувати у студентів узагальнену систему знань щодо методів, засобів та алгоритмів визначення технічного стану рухомого складу міського електричного транспорту та сформувати вміння використовувати діагностичну інформацію.

Головна риса сучасного виробництва - це конкурентоспроможність продукції. Вона неможлива без забезпечення необхідної якості, довговічності, надійності, ремонтопридатності. Якісна робота машин і механізмів, їх надійність й довговічність залежать від багатьох факторів, а сааме: від конструкції, вибору матеріалів, технології виробництва, точності обробки й складання, технічного обслуговування, діагностування окремих вузлів і агрегатів і ін.

Сучасний фахівець повинен вміти аналізувати ступінь впливу того чи іншого фактора на роботу конструкції.

Курсовий проект виконують для закріплення лекційного матеріалу та засвоєння методів діагностування конкретних систем, агрегатів, вузлів та механізмів рухомого складу міського електричного транспорту. Під час курсового проектування студент повинен навчитись самостійно вирішувати (відповідно до завдання) конкретні технологічні й організаційно-технічні задачі, а також обґрунтовувати і розробляти конструкцію спеціальних засобів для виконання діагностування заданого виду обладнання або агрегата рухомого складу.

Студент виконує курсовий проект відповідно до варіанта, який призначає викладач. При оформленні проекту слід дотримуватися вимог стандартів і цих методичних вказівок. Під час захисту курсового проекту студент повинен мати розрахунково-пояснювальну записку,  яка повинна містити повний обсяг відповідей на запитання свого завдання, а також графічну частину, яка складається з одного аркуша паперу  формату А1. Після захисту проект залишається на кафедрі.

1. Загальні питання щодо виконання курсового проекту

1.1. Завдання до курсового проекту

Курсовий проект з дисципліни “Діагностування  рухомого складу електричного транспорту” виконують паралельно  з вивченням лекційного курсу.  Це сприяє більш глибокому засвоєнню навчального матеріалу, а також формуванню технічного кругозору майбутнього фахівця.

Його виконання має за мету наступні напрямки в підготовці студента:

- отримання навичок творчого мислення при вирішенні різних технологічних  питань щодо контролю технічного стану вузлів і агрегатів;

- навчання практичному використанню в майбутньому отриманих знань при розв’язуванні завдань виробництва;

- отримання навичок складання алгоритму діагностування окремих вузлів та агрегатів рухомого складу міського електротранспорту;

- навчання основам роботи зі спеціальною літературою, стандартами, довідниками та іншими джерелами технічної інформації;

- отримання навичок письмового переказу наукового матеріалу та досвіду щодо самостійної роботи при виконанні дипломного проекту.

1.2. Зміст і варіанти завдань

Для виконання курсового проекту студент отримує завдання, в якому вказана тема, питання, що підлягають розробці, вихідні дані за варіантами, зміст графічної та розрахункової частини, а також терміни виконання роботи.

При виконанні проекту студент не повинен обмежуватися відомостями, отриманими при вивченні дисципліни, а зобов'язаний показати знання Законів України з транспорту і спеціальної літератури, уміння використовувати новітні досягнення науки і техніки, аналізувати можливі варіанти проектних рішень з урахуванням їх технічної та економічної доцільності, охорони праці і екології.

У конструкторській частині проекту на підставі огляду патентів, винаходів та технічної літератури проводять аналіз існуючих аналогів, обґрунтовують запропоновану конструкцію, виконують розрахунок її елементів і дають опис роботи в цілому.

Курсовий проект повинен включати: пояснювальну записку (35 - 50 стор. формату А4) і графічний матеріал (один аркуш формату А1).

Рекомендована структура пояснювальної записки:

- титульний лист;

- завдання на курсовий проект (вихідні дані);

- зміст розрахунково-пояснювальної записки і перелік графічної частини;

- вступ;

- технологічна частина;

- конструкторська частина;

- питання з охорони праці;

- список використаних джерел;

- додатки.

Пояснювальна записка має бути оформлена відповідно до ДСТУ 3008-95 “Документація.  Звіти у сфері науки і техніки”.

Графічна частина курсового проекту - конструкторські розробки

(один аркуш формату А1).

Студент несе повну відповідальність за прийняті в проекті рішення, правильність розрахунків і оформлення відповідно до нормативних вимог.

Терміни виконання окремих розділів курсового проекту вказують у завданні або в графіку, розробленому на кафедрі для всіх студентських груп.

Рекомендовано  наступний зміст курсового проекту

Вступ

1. Технологічна частина

1.1. Характеристика об’єкта діагностування.

1.2. Перелік основних несправностей та їх можливих причин для заданих систем і агрегатів.

1.3. Обґрунтування діагностичних параметрів.

1.3.1.Обґрунтування діагностичних параметрів у статиці. 1.3.2.Обґрунтування діагностичних параметрів у динаміці.

1.4. Розробка алгоритму діагностування.

2.  Конструкторська частина

2.1. Аналіз технічних засобів діагностування.

2.2. Проектування технічних засобів для діагностування обладнання рухомого складу міського електричного транспорту.

2.3. Розробка інструкції з експлуатації пристрою, що пропонується.

2.4. Заходи з охорони праці під час роботи з пристроєм.

Перелік використаних джерел.

3. Графічна частина

Конструкторські розробки (аркуш формату А1) згідно з темою курсового проекту.

За вихідними даними, узгодженими з викладачем, виконати курсовий проект на тему: “Розробка засобів діагностування систем та агрегатів рухомого складу електричного транспорту”.

Вихідні дані видають студентам за варіантами (номер варіанта відповідає порядковому номеру студента в груповому журналі і номеру індивідуальної теми проекту, перелік яких приведено у Додатку А).  Для студентів заочної форми навчання тематика курсового проекту може відповідати питанням, що пов’язані з місцем роботи.

Як правило, вихідними даними для виконання проекту залежно від теми є:

1) тип рухомого складу(

2) інвентарне число РС [ Nі ], од(

3) найменування системи обладнання р.с., його агрегату, машини і т.п.;

4) кількість відмов заданого агрегату (системи, машини) за рік, [m] шт.;

5) пробіг одиниці  рухомого складу за місяць,  LМ , км (

6) експлуатаційні витрати на одиницю р.с. за місяць, Ем ,  грн.

Дані для виконання технологічної частини проекту:

1) М – маса кузова транспортного засобу, кг·с·см-1;

2) ρ – радіус інерції кузова відносно поперечної осі, що проходить через

центр ваги, см;

3) 2СП – жорсткість елементів передньої підвіски, кг·см-1;

4) 2СЗ – жорсткість елементів задньої підвіски, кг·см-1;

5) а – відстань від центра ваги кузова до передньої осі, см;

6) b – відстань від центра ваги кузова до передньої осі, см;

7) α1 –  коефіцієнт пропорційності, кг·с·см-1;

8) α4 – коефіцієнт пропорційності, кг·с·см-1.

1.3. Вимоги до оформлення курсового проекту

Перед видачею завдання на курсовий проект відповідно до навчальної робочої програми проводять практичні заняття, на яких детально розглядають зміст і обсяг проекту, послідовність виконання завдань, вимоги до її оформлення, перелік використовуваних літературних джерел і довідкових матеріалів, а також вирішення аналогічних задач.

Захист курсового проекту проводять на 16-17 тижнях семестру. На ньому студент протягом 5 хвилин доповідає зміст роботи, обгрунтовує ефективність застосованих методів розрахунку і відповідає на запитання викладача. За результатами захисту та поданого курсового проекту  ставлять оцінку за п’ятибальною системою.

Зміст курсового проекту складається з пояснювальної записки і графічної частини.

Матеріал пояснювальної записки треба викласти у логічній послідовності, по можливості коротко, але не на шкоду змісту. Обсяг записки в цілому повинен складати 35...50 сторінок рукописного тексту (чорнилами або пастою одного кольору:  чорного, синього, фіолетового) або 25…40 машинописних сторінок. Зменшений обсяг розрахований на використання в процесі оформлення комп’ютера з шрифтом текстового редактора Word розміру 14 і півторним міжрядковим інтервалом. Оформлення записки здійснюють згідно з вимогами ДСТУ 3008 - 95.

Текст виконують на нелінованому папері формату А4 (210х297 мм) з використанням однієї сторони аркуша. Допускають (у разі необхідності) застосування аркушів формату А3 (297х420мм). Кожна сторінка повинна мати межі тексту з дотриманням таких розмірів полів: верхнє, ліве й нижнє - не менше 20 мм, праве -  не менше 10 мм.

Не допускають  які-небудь прикрашення тексту зміною шрифту, підкреслюванням слів, фраз, назв чи елементів рубрикації, застосуванням різнокольорових літер і т.д.

Пояснювальну записку починають з титульного аркуша (додаток А). Вона повинна мати такі структурні частини: зміст, вступ, перелік завдань згідно з варіантом студента, відповіді й розрахунки, висновки та список літератури.

Кожну структурну частину (розділ) починають з нової сторінки з відповідним заголовком (наприклад, “Вступ”, “Розробка алгоритму діагностування”, “Висновки” і т.д.). Заголовок розділу розміщують посередині рядка і пишуть великими літерами; всі підпункти починають з абзацного відступу звичайним розміром літер. Заголовки не підкреслюють, крапка не потрібна. Перенесення в заголовках забороняється. Якщо заголовок складається з двох чи більше речень, їх розділяють крапкою.

Відстань між заголовком і текстом має бути:

- при машинописному способі - не менше трьох інтервалів;

- при рукописному способі - не менш двох рядків.

Неприпустимо розміщувати будь-який заголовок внизу сторінки, коли за ним слідує тільки один рядок тексту. При оформленні розрахунків формули записують в окремих рядках посередині з обов’язковим посиланням на літературне джерело, звідки вони взяті. Формула повинна мати номер; нумерація може бути наскрізною або в межах одного розділу, наприклад:

.                                            (2)

.		                           (2.4)

Усі символи, які входять до формули, повинні мати пояснення безпосередньо після приведеної формули; при цьому перший рядок починають зі слова “де” без двокрапки:

,                                                   ( 2.6)

де qi - імовірність повторення i-ї операції(

n- число операцій при діагностуванні(

tдсрi - середній час діагностування i-ї операції.

У кінці кожної розшифровки рекомендують ставити крапку з комою, а в кінці останньої - крапку. Позначення одиниць вимірювання фізичних величин у кожній експлікації слід відокремлювати комою від її тексту. Рекомендують вирівнювати колонку розшифровки за знаком тире.

При повторенні в наступних формулах раніше наведених позначень величин, фізична суттєвість яких залишається незмінною, розшифровка їх не обов’язкова. Однак допускається повторення експлікації величин, якщо формули відділені одна від одної. В пояснювальній записці необхідно навести результати розрахунків з обов’язковим зазначенням (без дужок) одиниці вимірювання розрахункової величини.

Схеми й рисунки в тексті виконують чорною тушшю, олівцем, чорнилами або пастою, в окремих випадках - із застосуванням розмножувальної техніки.

Креслення технологічного обладнання для діагностування вузла чи агрегата рухомого складу  виконують у відповідності до вимог ЄСКД на аркуші формату А1 (594х841 мм) олівцем, тушшю або за допомогою графобудувача. Обсяг графічної частини складає один аркуш.

2. Методичні вказівки до виконання курсового проекту

2.1. Обґрунтування діагностичних параметрів у статиці

Технічний стан машин і їх складальних одиниць проявляється в різних формах через безліч ознак. Ознаки, що характеризують технічний стан машин, і, що мають кількісне виявлення, відносять до параметрів технічного стану. До їх числа входять:

- структурні параметри, що характеризують структуру машини, складальної одиниці або деталей і сполучень (зазори, натяги, положення елементів, що регулюються і ін.);

- функціональні параметри, що характеризують функціонування машини в цілому і їх складальних одиниць (потужність, питомі витрати енергії, тиск рідини в гідросистемі, тривалість циклів або операцій і т.д.);

- супроводжуючі параметри процесів, що супроводжують роботу машин або їх складальних одиниць (параметри шуму й вібрації, зміни температури і т.п.).

Кожний із параметрів технічного стану, що входять до перерахованих видів, якщо їх використовують безпосередньо для діагностування, є діагностичним параметром. Крім діагностичних параметрів в процесі діагностування вимірюють також параметри, що необхідні для контроля й підтримки заданого режиму роботи об’єкта діагностування. До таких параметрів відносять, наприклад, температуру робочої рідини в гідросистемі, тиск і частоту обертання вала гідронасоса під час визначення його коефіцієнта подачі (за результатами вимірювання подачі при різних тисках у напорній магістралі). Контролюючі параметри можуть і не бути параметрами технічного стану.

Основною причиною зміни технічного стану машини є зміна структурних параметрів. Технічне обслуговування, що включає регулювальні роботи і ремонти, направлені на відновлення первинних значень структурних параметрів складальних одиниць машини. Структурні параметри, які використовують в якості діагностичних, називають також і прямими параметрами. Можливість їх безпосереднього вимірювання без розборки складальних одиниць, як правило, дуже обмежена, тому найбільш загальним випадком є використання непрямих (побічних) діагностичних параметрів - функціональних і супроводжуючих та  їх похідних, що залежать від структурних і тих, що несуть необхідну інформацію щодо технічного стану об’єкта діагностування.

За ступінню локалізації діагностичні параметри ділять на дві групи: узагальнюючі й окремі. Перші характеризують загальний стан складальної одиниці і машин в цілому; другі - стан окремих елементів.

Під час вибору діагностичних параметрів можна застосовувати метод, який полягає в наступному. Вибирають основні структурні параметри і ті параметри, які можна використовувати в якості діагностичних. За даними статистичних відмов визначають „імовірну вагу” структурних параметрів при різних станах діагностичного об’єкта, а також встановлюють імовірність виникнення цих станів при різних комбінаціях діагностичних параметрів.

В наш час машини оснащують бортовими й вбудованими системами діагностування, при цьому не втрачають актуальність і традиційні системи зовнішнього діагностування. В зв’язку з цим під час вибору діагностичних параметрів необхідно визначити, які з них доречно контролювати бортовими системами, а які - за допомогою зовнішніх засобів технічного діагностування.

У курсовому проекті необхідно визначити (для заданого вузла чи агрегата) структурні й діагностичні параметри.

У даному розділі курсового проекту  необхідно визначити наступні показники: параметр потоку відмов, середнє напрацювання на відмову, імовірність безвідмовної роботи, коефіцієнт технічної готовності, а при відомих експлуатаційних витратах - і економічні показники.

Параметр потоку відмов свідчить про кількість відмов, що припадають на одиницю пробігу. Він дорівнює:

( 1/км (,                                          (2.1)

де     mri – кількість і-ої   відмови заданої системи чи агрегата;

Lдр - річний пробіг рухомого складу, км.

Середнє напрацювання на відмову визначають за формулою:

,		або			( км (	.	                (2.2)

Імовірність безвідмовної роботи:

для окремих (заданих) елементів рухомого складу:

,		або		.                             (2.3)

Для заданих вузлів будують залежність P=f(L) з використанням  таблиці 2.1.

Таблиця 2.1 - Імовірність безвідмовної роботи окремих вузлів

| L | км | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 35000 | 40000 | 45000 | …… |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# У залежності від кількості відмов,  значення величин пробігів у таблиці   може бути змінене для отримання залежності на сторінці пояснювальної записки. Оскільки для вузлів (агрегатів) рухомого складу МЕТ рівень безвідмовності нормований, то на графічній залежності відмічається пробіг, при якому забезпечується імовірність безвідмовної роботи Р = 0,95 (для вузлів, агрегатів, котрі забезпечують безпеку руху) і Р = 0,85 - для інших вузлів.

Сумарні експлуатаційні витрати:

,                                              (2.4)

де  - експлуатаційні витрати на одиницю рухомого складу за місяць, грн.;

Nі – інвентарний парк, од.

Питома вартість одного машинокілометра:

(грн./км(;                                        (2.5)

Експлуатаційні витрати віднесені до середнього напрацювання на відмову:

(грн/км( .	                                     (2.6)

Результати розрахунків зводимо в таблицю 2.2.

Таблиця 2.2 - Показники надійності рухомого складу

| Показники | ω | LСР | Р | q1 | q2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Одиниці виміру | 1/км | 103 | % | грн/км | грн/км |
| Значення |  |  |  |  |  |

2.2. Обґрунтування діагностичних параметрів у динаміці

Основними причинами, що породжують коливання транспортного засобу, є нерівність дороги чи поверхонь катання колеса, нерівномірність руху і взаємодія елементів та частин системи, вплив силових пристроїв об’єкта та контактного дроту і метеорологічних факторів. Коливання збуджуються також від різного роду дефектів виготовлення елементів або тих, що виникли при експлуатації. Рівень коливань залежить як від факторів збудження, так і від динамічних характеристик об’єкта. Важливе значення при цьому має співвідношення між спектральними характеристиками об’єкта (його складових) і спектральними характеристиками збудження.

Дефекти послаблення жорсткості підвіски (поява тріщин,  ослаблення кріплення, спрацювання елементів та ін.) можуть визначатись з використанням спектральних характеристик вібропроцесів транспортного засобу під час його експлуатації. Характерні ознаки дефектів можна визначити при аналізі спектральних характеристик вібропроцесів об’єкту при появі дефектів і без них.

Складання розрахункової схеми та рівняння руху двовісної моделі

транспортного засобу

Об’єкт зображують системою пружнозв’язаних твердих тіл 1-5 (рис.2.1). Тут тіло 1 схематично відтворює кузов, а тіла 2-5 - колеса, маси яких приймають зосередженими у відповідних точках. Раму зображують недеформованими невагомими елементами, маса і момент інерції яких враховують відповідними параметрами кузова.

##### Рис. 2.1 - Система пружньозв`язаних тіл об’єкту

Об’єкт рухається нерівною дорогою в напрямку Х. Профіль дороги характеризують величини h2(x)= h4(x), h3(x)= h5(x). Розрахункову модель транспортного засобу будуємо з урахуванням, що найбільший інтерес викликають зміщення об’єкта у вертикальному напрямку. Рух такої системи за коливань у вертикальному напрямку можна охарактеризувати координатами: y1(t) - вертикальне зміщення центра ваги кузова; y2(t), y3(t), y4(t), y5(t) - вертикальні зміщення центрів ваги коліс; (1(t) - поворот кузова відносно поперечної вісі; (2(t) ( поворот кузова відносно поздовжньої вісі.

Транспортні засоби проектують так, щоб вони найбільше відповідали умовам симетрії відносно середньої поздовжньої площини. Тому в розрахунках, як правило, не враховують малу асиметрію в розподілі мас об’єкта і жорсткості пружних елементів. При цьому загальний процес коливань можна розглядати як складання двох взаємно не зв’язаних процесів: перший характеризується вертикальними зміщеннями кузова y1(t) (“підплигування”), поворотом кузова відносно поперечної осі (1(t) (“поздовжнє качання”) і попарно рівними зміщеннями обох передніх коліс y2(t) = y4(t) та обох задніх y3(t) = y5(t); другий характеризується поворотом кузова відносно поздовжньої осі (2(t) (“бокове качання”) і попарно рівними зміщеннями обох лівих y2(t) = y3(t) і обох правих y4(t) =  y5(t) коліс.

Розглянемо перший з цих процесів, оскільки він викликає найбільший практичний інтерес. Позначимо жорсткості коліс через c, жорсткості елементів передньої та задньої підвісок  ( відповідно через cп , cз , маси кузова і колеса ( відповідно через M та m. Радіус інерції кузова відносно поперечної осі, що проходить через центр ваги, позначимо через (. За прийнятих позначень деформації передньої (п і задньої (з ресор визначаться так:

(п = y1 + a(1 ( y2;

(2.7)

(з  = y1 ( b(1 ( y3.

Тут a і b ( відстань від центра ваги кузова до передньої і задньої осей. Відповідно деформація переднього колеса буде   y2  ( h2 ,  а   заднього y3 ( h3.

Надалі, для спрощення задачі, будемо вважати колеса недеформованими. Тоді спрощена модель системи (рис.2.2) має два ступеня свободи, а узагальненими координатами будуть y1 та (1.

Рис. 2.2 – Спрощена модель системи

# Кінетична та потенціальна енергія для такої моделі системи мають вигляд

;

(2.8)

.

Рівняння коливань для цієї моделі запишуть так [4]:

;

(2.9)

.

Врахуємо розтрату енергії на тертя у формі роботи зовнішніх сил в’язкого тертя за Фойгтом [5], що пропорційні швидкостям. Варіація роботи цих сил має вигляд:

,

де (1,…, (4  – коефіцієнти пропорційності.

тоді   .

Розрахунок спектральних характеристик двовісної моделі

транспортного засобу

Для визначення коливань транспортного засобу, що рухається нерівною дорогою, слід використати рівняння для спрощеної моделі. Надалі використаємо спрощені рівняння (2.9). У цих рівняннях h2(x), h3(x) ( функції, що описують профіль дороги. Приймемо, що швидкість V транспортного засобу є величина незмінна в часі так, що x= V(t . Тоді функції, що визначають нерівність дороги h2(x)= h2(V(t), h3(x)= h3(V(t), можна зобразити відповідно функціями часу . З урахуванням того, що профіль дороги є випадковою функцією координати, а при переміщенні транспортного засобу його можна зобразити як випадкову функцію часу, задача визначення характеристик коливань об’єкта, що рухається нерівною дорогою, набуває вигляд у задачі про випадкові коливання лінійної системи з випадковим збудженням. Останнє можна зобразити центрованою стаціонарною випадковою функцією часу, що спостерігається в інтервалі 0 ( t ( T. Тоді кожна реалізація може бути зображена у спектральній формі ряду Фур’є з випадковими коефіцієнтами розкладання ak та bk , які є різними для кожної реалізації [6,7] (надалі замість будемо писати h(t))

,                               (2.10)

де , T –  інтервал спостереження випадкової функції.

З урахуванням того, що  та  зображуються однією і тією ж випадковою стаціонарною функцією , рівняння (2.12) з наявністю витрати енергії на тертя можна записати так:

;

,                      (2.11)

де ;  ;  ;  ;

;  ;   ;  .

Стаціонарна випадкова функція  зображується сукупністю гармонічних випадкових функцій заданих частот (k (2.10), причому ak і bk (  некорельовані випадкові величини з рівними нулю математичним очікуванням і однаковою дисперсією так, що  є канонічним розкладом. Дисперсія стаціонарної випадкової функції  дорівнює сумі дисперсій коефіцієнтів при гармоніках усіх частот

,                       (2.12)

де ;  (тут M ( символ математичного очікування).

Кореляційна функція має вигляд

.                                      (2.13)

Зазначимо, що спектральне зображення (2.10) на скінченному інтервалі стаціонарної випадкової функції можна записати ще й так:

,                                     (2.14)

де Ck, (k  ( випадкові величини.

Враховуючи, що , маємо для визначення дисперсії

;

.                   (2.15)

Відзначимо, що (k  ( випадкова початкова фаза ( не має суттєвого значення для визначення вірогідних властивостей стаціонарної випадкової функції .

Розподіл дисперсій коефіцієнтів за частотами є енергетичним спектром випадкового процесу. При зростанні періоду спостереження T зменшується інтервал між сусідніми гармоніками. Гранично маємо безперервний спектр по ( так, що дисперсію (2.12) визначають через спектральну функцію S((( випадкового процесу так:

.                                                   (2.16)

Кореляційна функція (2.13) при безперервному спектрі має вигляд

.                                             (2.17)

Навпаки, спектральну функцію виражають через кореляційну так:

.                                           (2.18)

Спектральні функції переміщень системи Sy((), S((() можна визначити, якщо буде знайдений добуток спектральної функції збудження Sh(() і квадрата модуля комплексної частотної характеристики (комплексної передаточної функції) системи (F(i(((( [2,3]

;

(2.19)

.

# Якщо ж будуть відомі дисперсії коефіцієнтів при гармоніках усіх частот (2.12), (2.15) Dak = Dbk випадкової функції збудження (2.10) або (2.14) і квадрат модуля комплексної частотної характеристики (F(i((((, то дисперсії складових відгуку системи можна визначити так:

;

.

Для визначення F(i(( треба знайти рішення рівнянь, ліва частина яких співпадає з (2.11),

;

(2.20)

.

# Часткове рішення системи (2.20)  має вигляд

.                              (2.21)

Якщо в (2.20) використати (2.21) і виконати необхідні перетворення, отримаємо

,

де коефіцієнти A, B, …, C, D виражають через параметри системи та частоту (. Наприклад,

A =  – r5(2 + a(r7 – r3)+ b(r4 + r8);

A( = – r1(2 + r3 + r4 – r7+ r8;

B = r6 (;

C = r1r5(4 – (2 [r1 (ar7  + br8) + r5(r3+ r4)+ r2 r6]+ (a+b)( r3r8+ r4 r7);

D = – (r1r6+ r2 r5) (3 + ([r2(ar7 +br8)+ r6(r3+ r4)].

Квадрати модулів комплексних частотних характеристик для знаходження спектральних функцій переміщень (2.19) мають вигляд

.

Тоді

;

(2.22)

.

Для знаходження комплексної частотної характеристики швидкості та прискорення необхідно використати (2.21). Так,

.

Для спектральних характеристик цих параметрів мають місце співвідношення [2]:

.

Тоді з урахуванням (2.22)

;

.

Аналогічні вирази можна записати і для кутової координати (.

Визначимо спектральні характеристики вертикального переміщення і прискорення об’єкта з використанням розглянутої моделі. Припустимо, що випадкова функція h(t) відповідає обмеженому “білому шуму” в діапазоні частот (0 ( ( ( (1, тоді

(0 ( ( ( (1, Sh(() = S0;

(0 ( (1 , Sh(() = 0.

Спектральні характеристики визначаться в частотному діапазоні (0 ( ( ( (1 так:

;

(2.23)

.

Далі виконуємо графічне зображення Sy(()/S0 та , отримане за (2.23) для діапазону 0,1 ( ( ( 50 c(1

Дисперсії y та  визначаться так:

;

(2.24)

.

Інтеграли в (2.24) доцільно вирахувати з використанням чисельних методів та ЕОМ.

Після відповідних обчислень з використанням значень параметрів системи визначимо дисперсію та середньоквадратичне відхилення.

2.3. Принцип складання алгоритму діагностування

При організації технологічного процесу діагностування ставиться задача раціональної мінімізації числа контрольно - вимірювальних операцій, підвищення чіткості виміру діагностичних параметрів і, відповідно, достовірності постановки діагнозу. При цьому повинна дотримуватися загальна умова мінімізації витрат на експлуатацію, обслуговування і ремонт об’єкта, що діагностується із зберіганням на належному рівні коефіцієнта готовності парка.

Технічне діагностування спрямоване на вирішення трьох основних задач: визначення роботоспроможності об’єкта, виявлення і локалізація відмови і несправності та визначення остаточного ресурсу. Кожному з трьох випадків відповідає певний методичний підхід, який забезпечує побудову свого оптимального алгоритму діагностування. Побудові алгоритму діагностування повинен передувати аналіз статистичних даних на найбільшу кількість відмов і несправностей, що повторюються. На основі даних аналізу розробляють блок - схему структурно - слідчих зв’язків за ланцюгом: об’єкт, що діагностується - агрегат - система - механізм - вузол - елемент - структурний параметр - несправність - зовнішній признак (симптом) - діагностичний параметр. Число ланок  ланцюга для кожного конкретного випадку (стосовно до різних систем і агрегатів) може змінюватися. Кожна ланка визначає задаючий рівень пошуку або технологічного шагу, що спрямований на встановлення несправності.

У курсовому проекті необхідно скласти алгоритм діагностування заданого вузла чи агрегату рухомого складу (приклад алгоритму діагностування представлений у додатку В).

- Конструкторська частина. Розробка спеціального технологічного устаткування для діагностування

3.1.  Аналіз технічних засобів діагностування

У конструкторській частині приводять технічний опис розробленого пристрою (приладу, пристосування) з необхідними розрахунками й інструкцією з експлуатації.

Опис виконують по таких основних пунктів(

1) ПЕРЕДМОВА - призначення технічного опису й інструкції з експлуатації(

2) ПРИЗНАЧЕННЯ - призначення пристрою ( приладу, пристосування ): для

чого, для яких атмосферних умов, яке живлення ?

3) ТЕХНІЧНІ ДАНІ - доводять основні технічні дані, наприклад(

- максимальний споживаний струм, А		            		          20

-  напруга живлення, В                                                                                    24

-  габаритні розміри, мм                                                               400(200(100

-  час безупинної роботи, год.				                                          2

-  маса, кг									                      5

-  потужність, споживана від мережі, Вт           			                  200

4) СКЛАД ПРИЛАДУ  - наводять  перелік  окремих  блоків, приладів, інструментів, що  необхідні  для виконання заданого завдання(

5) ПРИСТРІЙ І ЙОГО РОБОТА - наводять опис електричної схеми пристрою, його конструкції і необхідні розрахунки.

Для електричних приладів опис може бути виконаний у наступному порядку:

- опис електричної структурної схеми;

- принцип дії;

- опис принципової електричної схеми (розрахунки щодо визначення параметрів схеми або її елементів);

- конструкція приладів;

Для пристосування опис може містити:

- склад пристосування (перелік вузлів і деталей, зв'язок між ними);

- опис роботи;

- розрахунки основних деталей(

- вибір матеріалів і стандартних деталей(

6) ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ З ПИТАНЬ ЕКСПЛУАТАЦІЇ - перелік підготовчих робіт перед застосуванням(

7) ВКАЗІВКИ ЩОДО ЗАХОДІВ БЕЗПЕКИ - перелік  основних  заходів  безпеки при використанні пристрою (приладу, пристосування)(

8) ПІДГОТОВКА ПРИСТРОЮ ДО РОБОТИ (приладу, пристосування) - перелік підготовчих робіт(

9) ХАРАКТЕРНІ  НЕСПРАВНОСТІ  І  МЕТОДИ  ЇХ  УСУНЕННЯ - перелік  найбільш можливих несправностей подають у вигляді таблиці 3.2.

Таблиця 3.2 - Характерні несправності й методи їх усунення

| Найменування несправності, зовнішнє проявлення та додаткові ознаки | Ймовірна причина | Метод усунення | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

3.2. Проектування технічних засобів для діагностування обладнання рухомого  складу міського електричного транспорту

У конструкторській частині проекту проводять розробку пристосувань, пристроїв, приладів, що дозволяють підвищити продуктивність праці, поліпшити якість роботи з одночасним зниженням витрат на ТО, поліпшити умови праці і виключити травматизм.

При розробці об'єкта конструкторської частини необхідно ознайомитися з існуючими аналогами, призначеними для подібних робіт або операцій, визначити їх переваги і недоліки, а також вивчити умови, в яких буде застосовуватися дана розробка. Вивчення аналогів проводять за технічною літературою і патентами. Порівняльний аналіз технологічного устаткування, пристосувань, пристроїв краще виконувати у вигляді таблиці.

Обравши варіант конструкторської частини, студент повинен погодити з викладачем обсяг робіт, тобто число проекцій на загальному виді і кількість робочих креслень, види й обсяг електричних, гідравлічних, пневматичних, кінематичних схем, а також обсяг розрахунків з обгрунтування конструкції.

У проекті може бути розроблено пристрій, пристосування, прилад для виконання одного з таких видів робіт:

- демонтажно-монтажних, розбірно-складальних, кріпильних;

- контрольно-діагностичних і регулювальних за агрегатами, системами і  устаткуванням рухомого складу;

- мастильних, мийних, фарбувальних і ін.

Це можуть бути пристрої для:

а) виміру  натискання  струмоприймачів  на  контактний  дріт, контролю

різниці їхньої довжини та зносу контактних уставок(

б) контролю уставок струмових реле, автоматичних вимикачів, реле напру-

ги, часу і параметрів групових апаратів(

в) виміру опору ізоляції або струмів витоку тролейбусів;

г) оцінки ступеня комутації електричних машин(

д) контролю електрорушійної сили, напруги акумуляторних батарей(

е) виміру параметрів вібрації ходових частин, компресора;

ж) установки коліс, люфтів рульового управління, карданного вала;

з) зносу бандажів колісних пар і т.п.

Крім цього, може бути розроблене спеціальне технологічне устаткування і пристрої( гайковерти, динамометричні ключі, установки для миття і сушки рухомого складу, фарбування, рихтування кузова, підкачування коліс і т.д., а також системи забезпечення безпеки роботи під час миття рухомого складу (зниження напруги в контактній мережі у зоні мийки), роботи на даху рухомого складу і в оглядових канавах.

Опис конструкції і порядок роботи запропонованого пристрою (пристосування, приладу) виконують за формою посібника з експлуатації відповідно до п.3.2.

Запропоновану конструкцію пристрою (приладу, пристосування) надають в кресленні, що виконане на аркуші формату А1 (594 × 841 мм). Число проекцій загального вигляду повинне бути достатнім, щоб можна було зрозуміти конструкцію пристрою і принцип його роботи.

Якщо складальне креслення займає менший формат, то він розташовується на аркуші формату А1 у лівій частині, а на правій частині листа виконують 3÷4 робочих креслення найбільш цікавих у конструктивному відношенні деталей.

Бажано крім електричної схеми показувати також конструкцію приладу (пристрою).

Список літератури

1. Далека В.Х., Будниченко В.Б.,  Карпушин Е.І., Коваленко В.І. Технічна експлуатація міського електричного транспорту. Навчальний посібник для студентів спеціальностей 7.092 201 – Електричні системи і комплекси транспортних засобів, 7.092 202 – Електричний транспорт. Харків, ХНАМГ, 2007.- 285 с.

2. Далека В.Х., Будниченко В.Б.,  Коваленко В.І., Хворост М.В.,  Храмцов А.Д. Практикум з технічної експлуатації міського електричного транспорту: Навч. посібник. – Харків: ХНАМГ, 2006. – 171 с.

3. Форнальчик Є.Ю., Оліскевич М.С., Мастикаш О.Л., Пельо Р.А.  Технічна експлуатація та надійність автомобілів: Навчальний посібник. Львів, Афіша, 2004.- 492 с.

4. Правила експлуатації  трамвая і тролейбуса. Затв. Держжитлокомунгоспом України 10.12.96р. (Наказ №103), введ. в дію з 16.03.97р. Доп. 2004.- К.: Держжитлокомунгосп , 2004.- 108с.

5. Шульженко М.Г. Методичні вказівки до курсової роботи (Визначення динамічних характеристик двовісної моделі транспортного засобу( з дисципліни "Динаміка рухомого складу міського електротранспорту" (для студентів 4-5 курсів усіх форм навчання спеціальності 7.092204 - (Електричний транспорт() - Харків: ХДАМГ, 2001. - 27 с.

6. Канарчук В.Є., Полянський С.К., Дмитрієв М.М. Надійність машин: Навчальний посібник. - К.: НТУ, 2001. - 428 с.

7. Веклич В.Ф. Диагностирование технического состояния троллейбуса. - М.: Транспорт, 1990. - 295 с.

8. Харазов А.М. Диагностическое обеспечение технического обслуживания и ремонта автомобилей: Справочное пособие. - М.: Высшая школа, 1990.-208 с.

Додаток А

Вихідні дані до виконання курсового проекту

Таблиця 1 - Вихідні дані до виконання курсового проекту

| № пп. | П.І. по Б. | Тип р.с. | Система, агрегат | mi | Ni, од | Lм, км | Ем, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | ЗіУ - 9 | Гальм. кран | 345 | 150 | 4000 | 1300 |
| 2 |  | ЗіУ - 10 | ТЕД | 320 | 200 | 6000 | 1400 |
| 3 |  | ПМЗ – Т2 | Компресор | 235 | 220 | 5000 | 1750 |
| 4 |  | ДАК -217Е | Струмоприймачі | 295 | 250 | 4500 | 1800 |
| 5 |  | Т -3 | Колісна пара | 420 | 95 | 4200 | 1250 |
| 6 |  | ЗіУ - 10 | Гальм. циліндри | 265 | 120 | 6000 | 1100 |
| 7 |  | 14Тр | Струмоприймачі | 305 | 145 | 5500 | 950 |
| 8 |  | ЗіУ - 9 | Центр. редуктор | 260 | 110 | 4000 | 870 |
| 9 |  | ДАК -217Е | Рульове управл. | 275 | 120 | 7000 | 1200 |
| 10 |  | ПМЗ – Т2 | Передній міст | 210 | 75 | 6000 | 1100 |
| 11 |  | Т -3М | Карданний вал | 190 | 100 | 5000 | 1100 |
| 12 |  | ДАК -217Е | Гальм. барабан | 245 | 120 | 3000 | 1200 |
| 13 |  | Т -3 | ТЕД | 325 | 140 | 5000 | 950 |
| 14 |  | 9Тр | Кузов | 250 | 105 | 3500 | 980 |
| 15 |  | ЗіУ - 9 | Тяг. редуктор | 220 | 120 | 5500 | 1100 |
| 16 |  | ROCAR | Задній міст | 245 | 205 | 4000 | 1200 |
| 17 |  | ПМЗ – Т1 | Генератор | 150 | 110 | 5000 | 1300 |
| 18 |  | ЗіУ - 9 | Ізоляція | 310 | 120 | 6000 | 1200 |
| 19 |  | ЗіУ - 10 | Конт. Панель | 260 | 100 | 3000 | 1050 |
| 20 |  | ДАК -217Е | Пов.зчіп. пристр | 270 | 95 | 4500 | 1300 |
| 21 |  | ЗіУ - 9 | Св. Сигналізація | 275 | 110 | 3000 | 1200 |
| 22 |  | ЗіУ - 9 | Колеса | 250 | 90 | 6000 | 1200 |
| 23 |  | ДАК -217Е | ТІСУ | 375 | 110 | 5000 | 1400 |
| 24 |  | ЗіУ - 9 | Дв. компресора | 280 | 130 | 5500 | 1200 |
| 25 |  | ЗіУ - 10 | АКБ | 172 | 105 | 4000 | 1100 |

Таблиця 1.2 - Вихідні дані до виконання курсового проекту

| № пп. | П.І. по Б. | Тип р.с. | Система, агрегат | mi | Ni, од | Lм, км | Ем, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | ЗіУ - 9 | Гальм. кран | 270 | 95 | 4500 | 1300 |
| 2 |  | ЗіУ - 10 | ТЕД | 275 | 110 | 3000 | 1200 |
| 3 |  | ПМЗ – Т2 | Компресор | 250 | 90 | 6000 | 1200 |
| 4 |  | ДАК -217Е | Струмоприймачі | 375 | 110 | 5000 | 1400 |
| 5 |  | Т -3 | Колісна пара | 280 | 130 | 5500 | 1200 |
| 6 |  | ЗіУ - 10 | Гальм. циліндри | 210 | 75 | 6000 | 1100 |
| 7 |  | 14Тр | Струмоприймачі | 190 | 100 | 5000 | 1100 |
| 8 |  | ЗіУ - 9 | Центр. редуктор | 245 | 120 | 3000 | 1200 |
| 9 |  | ДАК -217Е | Рульове управл. | 325 | 140 | 5000 | 950 |
| 10 |  | ПМЗ – Т2 | Передній міст | 250 | 105 | 3500 | 980 |
| 11 |  | Т -3М | Карданний вал | 190 | 100 | 5000 | 1100 |
| 12 |  | ДАК -217Е | Гальм. барабан | 245 | 120 | 3000 | 1200 |
| 13 |  | Т -3 | ТЕД | 325 | 140 | 5000 | 950 |
| 14 |  | 9Тр | Кузов | 250 | 105 | 3500 | 980 |
| 15 |  | ЗіУ - 9 | Тяг. редуктор | 220 | 120 | 5500 | 1100 |
| 16 |  | ROCAR | Задній міст | 245 | 205 | 4000 | 1200 |
| 17 |  | ПМЗ – Т1 | Генератор | 150 | 110 | 5000 | 1300 |
| 18 |  | ЗіУ - 9 | Ізоляція | 310 | 120 | 6000 | 1200 |
| 19 |  | ЗіУ - 10 | Конт. Панель | 260 | 100 | 3000 | 1400 |
| 20 |  | ДАК -217Е | Пов.зчіп. пристр | 270 | 95 | 4500 | 1200 |
| 21 |  | ЗіУ - 9 | Св. Сигналізація | 275 | 110 | 3000 | 1100 |
| 22 |  | ЗіУ - 9 | Колеса | 250 | 90 | 6000 | 1250 |
| 23 |  | ДАК -217Е | ТІСУ | 375 | 110 | 5000 | 1100 |
| 24 |  | ЗіУ - 9 | Дв. компресора | 280 | 130 | 5500 | 950 |
| 25 |  | ЗіУ - 10 | АКБ | 172 | 105 | 4000 | 870 |

Таблиця 2 - Вихідні дані до виконання курсового проекту

| № пп. | П.І. по Б. | Тип р.с. | Система, агрегат | mi | Ni, од | Lм, км | Ем, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | ЗіУ - 9 | Гальм. кран | 190 | 100 | 5000 | 1300 |
| 2 |  | ЗіУ - 10 | ТЕД | 245 | 120 | 3000 | 1400 |
| 3 |  | ПМЗ – Т2 | Компресор | 325 | 140 | 5000 | 1750 |
| 4 |  | ДАК -217Е | Струмоприймачі | 250 | 105 | 3500 | 1800 |
| 5 |  | Т -3 | Колісна пара | 220 | 120 | 5500 | 1250 |
| 6 |  | ЗіУ - 10 | Гальм. циліндри | 245 | 205 | 4000 | 1100 |
| 7 |  | 14Тр | Струмоприймачі | 150 | 110 | 5000 | 950 |
| 8 |  | ЗіУ - 9 | Центр. редуктор | 310 | 120 | 6000 | 870 |
| 9 |  | ДАК -217Е | Рульове управл. | 270 | 95 | 4500 | 1200 |
| 10 |  | ПМЗ – Т2 | Передній міст | 275 | 110 | 3000 | 1100 |
| 11 |  | Т -3М | Карданний вал | 250 | 90 | 6000 | 1100 |
| 12 |  | ДАК -217Е | Гальм. барабан | 375 | 110 | 5000 | 1200 |
| 13 |  | Т -3 | ТЕД | 280 | 130 | 5500 | 950 |
| 14 |  | 9Тр | Кузов | 210 | 75 | 6000 | 980 |
| 15 |  | ЗіУ - 9 | Тяг. редуктор | 190 | 100 | 5000 | 1100 |
| 16 |  | ROCAR | Задній міст | 245 | 120 | 3000 | 1200 |
| 17 |  | ПМЗ – Т1 | Генератор | 325 | 140 | 5000 | 1300 |
| 18 |  | ЗіУ - 9 | Ізоляція | 270 | 95 | 4500 | 1200 |
| 19 |  | ЗіУ - 10 | Конт. Панель | 265 | 120 | 3000 | 1050 |
| 20 |  | ДАК -217Е | Пов.зчіп. пристр | 305 | 145 | 4500 | 1300 |
| 21 |  | ЗіУ - 9 | Св. Сигналізація | 325 | 140 | 6000 | 1100 |
| 22 |  | ЗіУ - 9 | Колеса | 250 | 105 | 5500 | 950 |
| 23 |  | ДАК -217Е | ТІСУ | 220 | 120 | 4000 | 870 |
| 24 |  | ЗіУ - 9 | Дв. компресора | 245 | 205 | 7000 | 1200 |
| 25 |  | ЗіУ - 10 | АКБ | 150 | 110 | 6000 | 1100 |

Таблиця 3 - Вихідні дані до виконання курсового проекту

| № пп. | П.І. по Б. | Тип р.с. | Система, агрегат | mi | Ni, од | Lм, км | Ем, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | ЗіУ - 9 | Гальм. кран | 245 | 150 | 4000 | 1300 |
| 2 |  | ЗіУ - 10 | ТЕД | 150 | 200 | 6000 | 1400 |
| 3 |  | ПМЗ – Т2 | Компресор | 310 | 220 | 5000 | 1750 |
| 4 |  | ДАК -217Е | Струмоприймачі | 270 | 250 | 4500 | 1800 |
| 5 |  | Т -3 | Колісна пара | 275 | 95 | 4200 | 1250 |
| 6 |  | ЗіУ - 10 | Гальм. циліндри | 250 | 120 | 6000 | 1100 |
| 7 |  | 14Тр | Струмоприймачі | 375 | 145 | 5500 | 950 |
| 8 |  | ЗіУ - 9 | Центр. редуктор | 280 | 110 | 4000 | 870 |
| 9 |  | ДАК -217Е | Рульове управл. | 210 | 120 | 7000 | 1200 |
| 10 |  | ПМЗ – Т2 | Передній міст | 190 | 75 | 6000 | 1100 |
| 11 |  | Т -3М | Карданний вал | 235 | 100 | 5000 | 1100 |
| 12 |  | ДАК -217Е | Гальм. барабан | 295 | 120 | 3000 | 1200 |
| 13 |  | Т -3 | ТЕД | 420 | 140 | 5000 | 950 |
| 14 |  | 9Тр | Кузов | 265 | 105 | 3500 | 980 |
| 15 |  | ЗіУ - 9 | Тяг. редуктор | 305 | 120 | 5500 | 1100 |
| 16 |  | ROCAR | Задній міст | 260 | 205 | 4000 | 1200 |
| 17 |  | ПМЗ – Т1 | Генератор | 275 | 110 | 5000 | 1300 |
| 18 |  | ЗіУ - 9 | Ізоляція | 210 | 120 | 6000 | 1200 |
| 19 |  | ЗіУ - 10 | Конт. Панель | 235 | 100 | 3000 | 870 |
| 20 |  | ДАК -217Е | Пов.зчіп. пристр | 295 | 95 | 4500 | 1200 |
| 21 |  | ЗіУ - 9 | Св. Сигналізація | 295 | 110 | 3000 | 1300 |
| 22 |  | ЗіУ - 9 | Колеса | 420 | 90 | 6000 | 1400 |
| 23 |  | ДАК -217Е | ТІСУ | 265 | 110 | 5000 | 1750 |
| 24 |  | ЗіУ - 9 | Дв. компресора | 305 | 130 | 5500 | 1800 |
| 25 |  | ЗіУ - 10 | АКБ | 260 | 105 | 4000 | 1250 |

Таблиця 4 - Вихідні дані до виконання курсового проекту

| № пп. | П.І. по Б. | Тип р.с. | Система, агрегат | mi | Ni, од | Lм, км | Ем, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | ЗіУ - 9 | Гальм. кран | 345 | 110 | 5000 | 1400 |
| 2 |  | ЗіУ - 10 | ТЕД | 320 | 130 | 5500 | 1200 |
| 3 |  | ПМЗ – Т2 | Компресор | 235 | 105 | 4000 | 1100 |
| 4 |  | ДАК -217Е | Струмоприймачі | 295 | 100 | 5000 | 1100 |
| 5 |  | Т -3 | Колісна пара | 420 | 120 | 3000 | 1200 |
| 6 |  | ЗіУ - 10 | Гальм. циліндри | 265 | 140 | 5000 | 950 |
| 7 |  | 14Тр | Струмоприймачі | 305 | 105 | 3500 | 980 |
| 8 |  | ЗіУ - 9 | Центр. редуктор | 260 | 120 | 5500 | 1100 |
| 9 |  | ДАК -217Е | Рульове управл. | 275 | 120 | 7000 | 1200 |
| 10 |  | ПМЗ – Т2 | Передній міст | 210 | 75 | 6000 | 1100 |
| 11 |  | Т -3М | Карданний вал | 190 | 150 | 4000 | 1300 |
| 12 |  | ДАК -217Е | Гальм. барабан | 245 | 200 | 6000 | 1400 |
| 13 |  | Т -3 | ТЕД | 325 | 220 | 5000 | 1750 |
| 14 |  | 9Тр | Кузов | 250 | 250 | 4500 | 1800 |
| 15 |  | ЗіУ - 9 | Тяг. редуктор | 220 | 95 | 4200 | 1250 |
| 16 |  | ROCAR | Задній міст | 245 | 120 | 6000 | 1100 |
| 17 |  | ПМЗ – Т1 | Генератор | 150 | 145 | 5500 | 950 |
| 18 |  | ЗіУ - 9 | Ізоляція | 310 | 110 | 4000 | 870 |
| 19 |  | ЗіУ - 10 | Конт. Панель | 260 | 250 | 4500 | 1800 |
| 20 |  | ДАК -217Е | Пов.зчіп. пристр | 270 | 120 | 7000 | 1200 |
| 21 |  | ЗіУ - 9 | Св. Сигналізація | 275 | 75 | 6000 | 1100 |
| 22 |  | ЗіУ - 9 | Колеса | 250 | 100 | 5000 | 1100 |
| 23 |  | ДАК -217Е | ТІСУ | 375 | 120 | 3000 | 1200 |
| 24 |  | ЗіУ - 9 | Дв. компресора | 280 | 140 | 5000 | 950 |
| 25 |  | ЗіУ-10 | Колеса | 358 | 160 | 6500 | 865 |

Таблиця 5 - Вихідні дані для виконання технологічної частини

| № вар. | М, кг·с·см-1 | ρ, см | 2СП, кг·см-1 | 2СЗ , кг·см-1 | а, см | b,см | α1 кг·с·см-1 | α4 кг·с·см-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 7 | 40 | 180 | 150 | 100 | 20 | 7 | М*2 |
| 2 | 5 | 60 | 48 | 170 | 131 | 139 | 5 | -//- |
| 3 | 1,6 | 122,5 | 50 | 100 | 350 | 100 | 1,6 | -//- |
| 4 | 1,6 | 130 | 190 | 250 | 250 | 150 | 1,6 | -//- |
| 5 | 1,6 | 122,5 | 100 | 50 | 300 | 150 | 1,6 | -//- |
| 6 | 1,6 | 170 | 250 | 300 | 300 | 150 | 1,6 | -//- |
| 7 | 1,6 | 150 | 48,4 | 37 | 131 | 250 | 1,6 | -//- |
| 8 | 1,6 | 122,5 | 60 | 100 | 300 | 100 | 1,6 | -//- |
| 9 | 1,6 | 122,5 | 150 | 200 | 300 | 120 | 1,6 | -//- |
| 10 | 1,6 | 145 | 150 | 180 | 300 | 185 | 1,6 | -//- |
| 11 | 1,6 | 122,5 | 200 | 100 | 300 | 150 | 1,6 | -//- |
| 12 | 1,6 | 122,5 | 80 | 100 | 300 | 150 | 1,6 | -//- |
| 13 | 1,6 | 155 | 48,4 | 100 | 300 | 100 | 1,6 | -//- |
| 14 | 1,6 | 122,5 | 60 | 37 | 300 | 150 | 1,6 | -//- |
| 15 | 1,6 | 300 | 48,4 | 37 | 700 | 500 | 1,6 | -//- |
| 16 | 1,6 | 350 | 190 | 200 | 530 | 415 | 1,6 | -//- |
| 17 | 1,6 | 155 | 100 | 37 | 330 | 250 | 1,6 | -//- |
| 18 | 1,6 | 150 | 48,4 | 37 | 105 | 240 | 1,6 | -//- |
| 19 | 1,6 | 100 | 48,4 | 37 | 150 | 110 | 1,6 | -//- |
| 20 | 1,6 | 100 | 48,4 | 30 | 131 | 139 | 1,6 | -//- |
| 21 | 4 | 85 | 53 | 37 | 131 | 139 | 4 | -//- |
| 22 | 1,6 | 80 | 55 | 100 | 131 | 139 | 1,6 | -//- |
| 23 | 1,6 | 100 | 60 | 45 | 131 | 139 | 1,6 | -//- |
| 24 | 1 | 100 | 48,4 | 37 | 131 | 139 | 1 | -//- |
| 25 | 2 | 90 | 48,4 | 37 | 131 | 139 | 2 | М*2 |

Відповідно до номера варіанта у вихідних даних (таблиця 1-5) нижче наведений перелік індивідуальних тем до курсового проекту.

Перелік індивідуальних тем до курсового проекту

- Розробка методів та засобів діагностування гальмівної системи тролейбуса.

- Діагностування технічного стану тягового електричного двигуна тролейбуса.

- Діагностування технічного стану пневматичного обладнання тролейбуса.

- Діагностування технічного стану струмоприймачів рухомого складу.

- Діагностування технічного стану колісної пари трамваю.

- Діагностування технічного стану гальмівної системи тролейбуса.

- Діагностування технічного стану струмоприймачів тролейбуса.

- Діагностування технічного стану ведучого моста тролейбуса.

- Діагностування технічного стану рульового управління тролейбуса.

10. Діагностування технічного стану переднього моста тролейбуса.

11. Діагностування технічного стану карданного валу рухомого складу.

12. Розробка засобів діагностування стендового контролю гальм тролейбуса.

13. Діагностування технічного стану тягового електричного двигуна трамваю.

14. Діагностування технічного стану кузова рухомого складу.

15. Діагностування технічного стану тягового редуктора.

16. Діагностування технічного стану механічного обладнання тролейбуса.

17. Діагностування технічного стану допоміжних електричних двигунів.

18. Діагностування технічного стану ізоляції тролейбуса.

19. Діагностування технічного стану контакторної панелі тролейбуса.

20. Діагностування поворотно - зчіпного пристрою тролейбуса.

21. Діагностування світлової сигналізації тролейбуса (трамваю).

22. Розробка методів та засобів діагностування стендового контролю коліс.

23. Діагностування  тиристорно-імпульсної системи управління.

24. Діагностування технічного стану двигуна компресора.

25. Діагностування технічного стану низьковольтної  системи.

Додаток Б

Форма титульного аркуша пояснювальної записки курсового проекту

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Пояснювальна записка

до курсового проекту

з дисципліни: “Діагностування  рухомого складу

електричного транспорту”

на тему:

“Розробка засобів діагностування систем та агрегатів рухомого складу електричного транспорту”

Прийняв:								Виконав:

посада викладача,				                              студент(ка)факультету ЕТ, прізвище та ініціали					         5 курсу, гр. ЕТ - 1

прізвище та ініціали

Харків - 2008

Додаток В

Приклад алгоритму діагностування

До експлуатації                                                      До експлуатації

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з навчальної дисципліни “Діагностування  рухомого складу електричного транспорту” (для студентів 5 курсу денної і заочної форми навчання спеціальності 7.092202 - “Електричний транспорт”).

Укладачі:	Василь Хомич Далека,

Микола Григорович Шульженко,

В’ячеслав Михайлович Шавкун,

Світлана Олександрівна Закурдай.

Редактор:      Д.Ф. Курильченко

Комп’ютерний набір і верстка:  В.М. Шавкун

План 2008, поз. 263М

Підп. до друку 4.11.2008   р.        Формат 60х84 1/16.           Папір офісний

Друк на ризографі.                       Умовн.-друк. арк. 1,5        Обл.. - вид.арк. 1,8

Замовл.№                                        Тираж  150   прим.

61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12

Сектор оперативної поліграфії ЦНІТ ХНАМГ

61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12

# Text boxes

ТАК

ТАК

НІ

НІ

НІ

ТАК

Кінець діагностування

Видача повідомлення про усунення несправності

Видача повідомлення прогнозування

Кінець діагностування

норма

норма

Прогнозування технічного стану і залишкового ресурсу

норма

Діагностування окремих агрегатів і систем (функціональне і тестове)

Пошук і усунення несправності

НІ

ТАК

норма

Діагностування загального технічного стану рухомого складу (функціональне)

Видача повідомлення про несправність  бригадам ЦТО і ЦРРС

початок