МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

В.О. Салтиков

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для виконання курсового проекту

"ПРОЕКТУВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОГО ОСВІТЛЕННЯ ВУЛИЦЬ І ДОРІГ"

з курсу

"ОСВІТЛЕННЯ МІСТ ТА СПОРТИВНИХ СПОРУД"

(для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання

спеціальності  7.090605 – "Світлотехніка і джерела світла")

ХАРКІВ - ХНАМГ -2008

Методичні вказівки до виконання курсового проекту "Проектування електричного освітлення вулиць і доріг" з курсу "Освітлення міст та спортивних споруд" (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання спеціальності 7.090605 –«Світлотехніка  і  джерела  світла») / Укл. Салтиков В.О. – Харків:  ХНАМГ, 2008 – 28 с.

Укладач: проф. В.О. Салтиков

Рецензент: проф. С.С.Овчинніков

Рекомендовано кафедрою світлотехніки і джерел світла,

протокол №  13  від  2.07.2008  р.

ЗАВДАННЯ ДО КУРСОВОГО ПРОЕКТУ

Варіант № ___  (табл. 1.)

1. Для заданого варіанта вулиці вибрати такі параметри освітлювальної установки:

1.1. Рівень середньої яскравості, середньої освітленості дорожнього покриття проїзної частини й пішохідних зон.

1.2. Джерела світла, які рекомендують для вулиць даної категорії.

1.3. Освітлювальні прилади.

1.4. Схеми розміщення освітлювальних приладів.

2. Для варіантів освітлювальних установок, що розглядають, виконати порівняльну техніко-економічну оцінку:

2.1. За величиною встановленої питомої потужності на 1 м2  проїзної частини вулиці.

2.2. За мінімумом приведених річних витрат.

2.3. За строком окупності установки. І вибрати оптимальний варіант.

3. Для вибраного в п.2 варіанта вуличної освітлювальної установки виконати розрахунок:

– яскравості в окремих точках (не менше 3-х);

–  середньої яскравості дорожнього покриття;

– освітлювальної установки пішохідних доріг за середньою освітленістю;

– показника засліпленості.

4. Спроектувати установку проїзної частини, тротуарів і пішохідних шляхів вулиці.

5. Розробити схему живлення освітлювальної установки і виконати розрахунок перерізів ліній живлення.

Таблица 1 – Параметри вулиць і доріг за варіантами

| Ва- ріант | Номер рисунка | Нормована середня яскравість | Параметри вулиць і доріг | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | а | в | с | q |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| 1.1 | 1 | 0,4 | 30 | 7,5 | 4,0 | - |  |
| 1.2 | 1 | 0,4 | 30 | 10,5 | 4,0 | - |  |
| 1.3 | 1 | 0,4 | 30 | 11,25 | 4,0 | - |  |
| 1.4 | 1 | 0,4 | 30 | 12.0 | 4,0 | - |  |
| 1.5 | 1 | 0,4 | 30 | 14,0 | 4,0 | - |  |
| 1.6 | 1 | 0,4 | 30 | 15,0 | 4,0 | - |  |
| 1.7 | 1 | 0,6 | 30 | 7,5 | 4,0 | - |  |
| 1.8 | 1 | 0,6 | 30 | 10,5 | 4,0 | - |  |
| 1.9 | 1 | 0,6 | 30 | 11,25 | 4,0 | - |  |
| 1.10 | 1 | 0,6 | 30 | 12,0 | 4,0 | - |  |
| 1.11 | 1 | 0,6 | 30 | 14,0 | 4,0 | - |  |
| 1.12 | 1 | 0,6 | 30 | 15,0 | 4,0 | - |  |
| 1.13 | 1 | 0,8 | 30 | 7,5 | 4,0 | - |  |
| 1.14 | 1 | 0,8 | 30 | 10,5 | 4,0 | - |  |
| 1.15 | 1 | 0,8 | 30 | 11,25 | 4,0 | - |  |
| 1.16 | 1 | 0,8 | 30 | 12,0 | 4,0 | - |  |
| 1.17 | 1 | 0,8 | 30 | 14,0 | 4,0 | - |  |
| 1.18 | 1 | 0,8 | 30 | 15,0 | 4,0 | - |  |
| 1.19 | 1 | 1,0 | 30 | 12,0 | 4,0 | - |  |
| 1.20 | 1 | 1,0 | 30 | 14,0 | 4,0 | - |  |
| 1.21 | 1 | 1,0 | 30 | 15,0 | 4,0 | - |  |
| 1.22 | 1 | 1,2 | 30 | 12,0 | 4,0 | - |  |
| 1.23 | 1 | 1,2 | 30 | 14,0 | 4,0 | - |  |
| 1.24 | 1 | 1,2 | 30 | 15,0 | 4,0 | - |  |
| 1.25 | 1 | 0,6 | 40 | 15,0 | 4,0 | - |  |
| 1.26 | 1 | 0,6 | 40 | 21,0 | 4,0 | - |  |
| 1.27 | 1 | 0,8 | 40 | 15,0 | 4,0 | - |  |
| 1.28 | 1 | 0,8 | 40 | 21,0 | 4,0 | - |  |

Продовження табл..1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.29 | 1 | 1,0 | 40 | 15,0 | 4,0 | - |  |
| 1.30 | 1 | 1,0 | 40 | 21,0 | 4,0 | - |  |
| 1.31 | 1 | 1,2 | 40 | 15,0 | 4,0 | - |  |
| 1.32 | 1 | 1,2 | 40 | 21,0 | 4,0 | - |  |
| 1.33 | 1 | 1,6 | 40 | 15,0 | 4,0 | - |  |
| 1.34 | 1 | 1,6 | 40 | 21,0 | 4,0 | - |  |
| 2.1 | 2 | 0,6 | 30 | 5,5 | 3,0 | - |  |
| 2.2 | 2 | 0,6 | 30 | 7,5 | 3,0 | - |  |
| 2.3 | 2 | 0,6 | 40 | 10,5 | 3,0 | - |  |
| 2.4 | 2 | 0,6 | 40 | 12,0 | 3,0 | - |  |
| 2.5 | 2 | 0,6 | 50 | 14,0 | 3,0 | - |  |
| 2.6 | 2 | 0,6 | 50 | 15,0 | 3,0 | - |  |
| 2.7 | 2 | 0,8 | 30 | 6,0 | 3,0 | - |  |
| 2.8 | 2 | 0,8 | 30 | 7,0 | 3,0 | - |  |
| 2.9 | 2 | 0,8 | 40 | 10,5 | 3,0 | - |  |
| 2.10 | 2 | 0,8 | 40 | 12,0 | 3,0 | - |  |
| 2.11 | 2 | 0,8 | 50 | 14,0 | 4,0 | - |  |
| 2.12 | 2 | 0,8 | 50 | 15,0 | 4,0 | - |  |
| 2.13 | 2 | 1,0 | 30 | 6,0 | 3,0 | - |  |
| 2.14 | 2 | 1,0 | 30 | 7,5 | 3,0 | - |  |
| 2.15 | 2 | 1,0 | 40 | 10,5 | 3,0 | - |  |
| 2.16 | 2 | 1,0 | 40 | 12,0 | 3,0 | - |  |
| 2.17 | 2 | 1,0 | 50 | 14,0 | 4,0 | - |  |
| 2.18 | 2 | 1,0 | 50 | 15,0 | 4,0 | - |  |
| 2.19 | 2 | 1,2 | 30 | 6,0 | 3,0 | - |  |
| 2.20 | 2 | 1,2 | 30 | 7,5 | 3,0 | - |  |
| 2.21 | 2 | 1,2 | 40 | 10,5 | 3,0 | - |  |
| 2.22 | 2 | 1,2 | 40 | 12,0 | 3,0 | - |  |
| 2.23 | 2 | 1,2 | 50 | 14,0 | 4,0 | - |  |
| 2.24 | 2 | 1,2 | 50 | 15,0 | 4,0 | - |  |
| 2.25 | 2 | 1,6 | 30 | 6,0 | 3,0 | - |  |

Продовження табл..1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.26 | 2 | 1,6 | 30 | 7,5 | 3,0 | - |  |
| 2.27 | 2 | 1,6 | 40 | 10,5 | 3,0 | - |  |
| 2.28 | 2 | 1,6 | 40 | 12,0 | 3,0 | - |  |
| 2.29 | 2 | 1,6 | 50 | 14,0 | 4,0 | - |  |
| 2.30 | 2 | 1,6 | 50 | 15,0 | 4,0 | - |  |
| 3.1 | 3 | 0,6 | 40 | 6,0 | 4,0 | 7 |  |
| 3.2 | 3 | 0,6 | 50 | 7,5 | 4,0 | 7 |  |
| 3.3 | 3 | 0,6 | 50 | 10,5 | 4,0 | 7 |  |
| 3.4 | 3 | 0,6 | 60 | 12,0 | 4,0 | 7 |  |
| 3.5 | 3 | 0,8 | 40 | 6,0 | 4,0 | 7 |  |
| 3.6 | 3 | 0,8 | 50 | 7,5 | 4,0 | 10 |  |
| 3.7 | 3 | 0,8 | 50 | 10,5 | 4,0 | 10 |  |
| 3.8 | 3 | 0,8 | 60 | 12,0 | 4,0 | 10 |  |
| 3.9 | 3 | 1,0 | 40 | 6,0 | 4,0 | 10 |  |
| 3.10 | 3 | 1,0 | 50 | 7,5 | 4,0 | 10 |  |
| 3.11 | 3 | 1,0 | 50 | 10,5 | 4,0 | 10 |  |
| 3.12 | 3 | 1,0 | 60 | 12,0 | 4,0 | 10 |  |
| 3.13 | 3 | 1,2 | 40 | 6,0 | 4,0 | 10 |  |
| 3.14 | 3 | 1,2 | 50 | 7,5 | 4,0 | 10 |  |
| 3.15 | 3 | 1,2 | 50 | 10,5 | 4,0 | 10 |  |
| 3.16 | 3 | 1,2 | 60 | 12,0 | 4,0 | 10 |  |
| 3.17 | 3 | 1,2 | 70 | 15,0 | 4,0 | 10 |  |
| 3.18 | 3 | 1,2 | 80 | 21,0 | 4,0 | 10 |  |
| 3.19 | 3 | 1,6 | 40 | 6,0 | 4,0 | 12 |  |
| 3.20 | 3 | 1,6 | 50 | 7,5 | 4,0 | 12 |  |
| 3.21 | 3 | 1,6 | 50 | 10,5 | 4,0 | 12 |  |
| 3.22 | 3 | 1,6 | 60 | 12,0 | 4,0 | 12 |  |
| 3.23 | 3 | 1,6 | 70 | 15,0 | 4,0 | 12 |  |
| 3.24 | 3 | 1,6 | 80 | 21,0 | 4,0 | 12 |  |

Рис. 1 – Профіль вулиці з однією проїзною частиною

Рис. 2 –  Профіль вулиці з двома проїзними частинами

Рис. 3 – Профіль вулиці з двома проїзними частинами 
та широкою відокремлюючою смугою.

ВСТУП

Основним завданням установок зовнішнього освітлення є створення зорових умов, при яких забезпечується рівень видимості, що дозволяє водіям механізованого транспорту вчасно виявляти й розрізняти різні перешкоди на шляху руху транспорту з відстані в кілька десятків метрів, а пішоходам розрізняти нерівності тротуару й бруківки, побачити огородження й розпізнати зустрічних людей з відстані в кілька метрів.

При проектуванні вуличних освітлювальних установок мають бути забезпечені:

а) нормовані величини середньої яскравості покриттів при оптимальних кількісних показниках установок;

б) раціональне використання електроенергії;

в) висока надійність освітлення;

г) безпека обслуговуючого персоналу та ряд інших вимог, пов'язаних з керуванням освітлювальних установок і зручністю їхнього обслуговування.

У цьому проекті потрібно вибрати основні параметри освітлювальної установки (ОУ) залежно від норми яскравості дорожнього покриття, розподілу яскравості й показника засліпленості. Залежно від ширини проїзної частини, схеми розташування, типів освітлювальних приладів (ОП) і джерел світла (ДС) визначити висоту установки ОП, крок і число світильників (опор)  на 1 км дороги,  встановлену потужність ОУ на 1 км вулиці.

Встановлена потужність ОУ, віднесена до 1 м2 проїзної частині й одиниці норми освітлювання (яскравості, освітленості), дозволяє вибрати найраціональніший за витратою електроенергії варіант установки, що забезпечує задану середню яскравість (середню освітленість) дорожнього покриття.

На остаточний вибір варіанта установки впливають значення приведених річних витрат, розрахованих за варіантами ОУ, з урахуванням вартісних показників, затверджених (діючих) цінників.

Застосовувані в проекті електрообладнання і матеріали повинні відповідати вимогам ДБН, ТУ, ПУЕ, ПТЕ і ПТБ.

Конструкція, вид виконання, спосіб встановлення і клас ізоляції електрообладнання повинні відповідати номінальній напрузі мережі й умовам навколишнього середовища.

1. Визначення параметрів вуличних освітлювальних установок

1.1. Вибір нормованих значень яскравості, освітленості установок зовнішнього освітлення.

Значення яскравості дорожніх покрить, що визначають рівень видимості об'єктів на освітлених вулицях, залежить від типу покриття (асфальт, бетон і т. ін.), його стану. кута падіння світла.

У нормативних документах, що визначають правила проектування установок зовнішнього освітлення, рівень середньої яскравості дорожнього покриття регламентується, виходячи з категорійності вулиць, доріг і площ у містах і робочих селищах, а також автомобільних доріг, що є продовженням вулиць та інтенсивності руху транспорту згідно з табл. 13 [2].

Значення середньої горизонтальної освітленості пішохідних вулиць, тротуарів приймають згідно з табл. 14 [2].

Відношення мінімальної яскравості  покриття проїзної частини вулиць, доріг і площ до середньої яскравості Lмін/Lср  повинне бути не менше 0,4 при нормі середньої яскравості більше 0,6 кд/м2 і  не менше 0,3 - при нормі середньої яскравості 0,6 кд/м2 і менше.

Відношення мінімальної яскравості  до максимальної вздовж смуги руху  повинне бути не менше 0,6  при нормі середньої яскравості більше 0,6 кд/м2  і не менше 0,4 –при нормі середньої яскравості 0,6 кд/м2 і менше.

Для вулиць, площі категорії А і Б регламентований показник засліпленості вуличної освітлювальної установки не повинен перевищувати 150.

Для освітлювальних установок вулиць і доріг категорії В, виходячи з умов обмеження засліпленості зменшується мінімальна висота ОП, табл. 10 [2].

1.2. Вибір джерел світла, системи освітлення, світильників та їхнього розташування.

Вимоги економічності вуличної освітлювальної установки і правильної передачі кольору - основни умови, що визначають вибір ДС і світлових приладів, а також способів їхнього розміщення, і здійснюються на підставі техніко-економічного розрахунку відповідно до  наведеної нижче методики.

Рекомендації із застосування різних джерел світла і їхніх сполучень для освітлення проїжджої частини вулиць і доріг, а також зон масового перебування людей, наведені в табл.15.4 [3].

Освітлювальні прилади, які рекомендують для освітлення вулиць, доріг і площ, залежно від типу ДС і світлового потоку, приведені в табл. 15.5 [3], а схеми їхнього розташування - в табл. 15.13 [3].

Технічні характеристики окремих світильників, їхній зовнішній вигляд і ескізне креслення, подані в табл.15.12 [3].

1.3. Методика розрахунку кроку ліхтарів за середньою яскравістю

Крок ліхтарів (опор із світильниками) розраховують за формулою

,

де D - крок ліхтарів, м;

- нормована середня яскравість покриття, кд/м2 ;

- коефіцієнт запасу;

- ширина проїздної частини вулиці чи дороги, м;

М - кількість рядів світильників уздовж освітлюваної смуги;

- коефіцієнт використання за яскравістю світильників і-го ряду;

- світловий  потік світильника  і-го ряду;

- число світильників ліхтаря, що відносяться до і-го ряду.

Коефіцієнт використання за яскравості для даного ряду світильників визначають залежно від взаємного розташування цього ряду й освітлюваної смуги за формулами: при розташуванні ряду світильників над смугою (рис.4,а)

,

при розташуванні ряду світильників поза освітлюваною смугою (рис. 4,б)

,

де - значення коефіцієнта використання за яскравістю для даного типу  світильника в напрямку º для відношення ,

- те ж у напрямку 180° для відношення ,

- те ж у напрямку  º для відношення .

Значення      наведені в каталогах у вигляді кривих  , а також у таблицах. Для несиметричних світильників даються дві криві: вбік осі руху º  і в протилежний бік º.  У випадку застосування світильників, не зазначених у таблицях, коефіцієнт використання за яскравістю може бути визначений за  описаною нижче методикою.

Для консольних світильників коефіцієнти використання за яскравістю приводять з урахуванням нахилу світильника під кутом 15º до обрію.

Рис. 4 - Схема відліку кутів при розташуванні світильника:

а - над смугою, що освічується, б - поза освітлюваною смугою

2. Методика вибору варіанта ОУ за техніко-економічними показниками

Як   критерії економічної оцінки світлотехнічних рішень ОУ вулиць і доріг приймають:

- величину питомої встановленої потужності;

- розмір питомих приведених витрат;

- строк окупності збільшених капітальних витрат на спорудження ОУ.

2.1. Питому встановлену потужність знаходять як потужність ОУ, віднесену до довжини, і розраховують за формулою:

,

де  -  потужність ламп у світильнику з урахуванням втрат у ПРА, Вт;

Рсв = (рл + ΔрПРА) пл

рл -  потужність однієї лампи, Вт;

ΔрПРА  - величина втрат у ПРА, Вт;

-  число ламп у світильнику;

- число світильників ліхтаря, що відносяться до одного ряду.

2.2. Питомими приведеними витратами С називається сума експлуатаційних витрат на утримання установки і 15 % витрат на придбання і монтаж сві-

тильників, придбання та установку опор, віднесених до довжини вулиці.

.

Складовими річних експлуатаційних витрат є:

Се - питомі витрати на оплату електроенергії, споживаної установкою за рік, грн./м2;

- питома вартість замінюваних протягом року ламп, грн/м2 ;

- питома вартість обслуговування установки за рік, грн/м2;

Значення Се , СЛ   і  Соб знаходять за формулами

10

;

mM,

де  - коефіцієнт, що враховує втрати потужності в мережі, дорівнює 1,03;

Т - число годин використання ОУ за рік; год.

q - вартість 1 кВт/год електроенергії, грн;

Kл - вартість однієї лампи, грн.;

Кс - вартість одного світильника без ламп, грн.;

- строк служби ламп, год;

jоб - коефіцієнт відносних витрат на обслуговування світильників, дорівнює 0,1.

Розмір питомих річних капіталовкладень на 1 м2 знаходять за формулою

,

де 	 - вартість опори і її монтажу, грн.

2.3. Строк окупності , рік, порівнюваної установки визначають за формулою

,

де 	, - питомі капіталовкладення за порівнюваними варіантами, грн.;

,  - сумарні питомі експлуатаційні витрати в рік за цими ж варіантами, грн.

3. Світлотехнічні розрахунки ОУ

3.1. Методика розрахунку яскравості в окремих точках.

Яскравість дорожнього покриття L у заданих контрольних точках при сукупній дії декількох (не менше 10) освітлювальних приладів дорівнює

,

де  n - число світильників, що висвітлюють розрахункову точку;

- яскравість точки,  яку розглядають, освітлюваної i-м світильником;

,

де  - функція коефіцієнта яскравості, знаходять за графіком (рис.6,7)

| Рис. 6 - Графік для розрахунку яскра-вості асфальтових покриттів | Рис. 7 - Графік для розрахунку яскравості бетонних покриттів |
| --- | --- |

- сила світла  i- го світильника в напрямку розрахункової точки, кд;

h - висота розташування над рівнем дорожнього покриття, м.

Для світильників, що посилають світловий потік у напрямку спостерігача, значення коефіцієнта яскравості приймають за 0,1.

При нахилі світильника під кутом  Q = 15º у точку, яку розглядають, будуть падати промені, що характеризуються кутами º, º, і зв'язані з кутами  і  такими співвідношеннями:

,

3.2. Методика розрахунку середньої яскравості і коефіцієнта використання за яскравістю.

Середня яскравість дорожнього покриття являє собою суму двох складових:  і , де  - середня яскравість покриття, створювана світловими потоками світильників, розташованих перед спостерігачем;  - те ж, створювана світильниками, розташованими за спостерігачем.

3.2.1. Розрахунок . За кривою розподілу сили світла світильника з круглосиметричним світлорозподільником і з умовною лампою (Фл = 1000 лм) визначають зональні потоки:

3.2.2. За графіком  (рис. 9.5 [л.3]) знаходять значення коефіцієнтів  для 10-ти градусних зон кутів .

3.2.3. Визначають корисний потік кожної десятиградусної зони:

Підсумовуванням корисних потоків визначають світловий потік світильника, що досягає проїзної частини:

3.2.4. За відношенням потоку, що падає на проїзну частину до умовного світлового потоку світильника, визначають коефіцієнт використання світлового потоку світильника (коефіцієнт використання світильника за освітленістю):

.

3.2.5. Визначають середню освітленість дорожнього покриття:

.

За  розраховують середню яскравість проїзної частини, створювану світильниками, розташованими за спостерігачем (тобто діючими в напрямку спостерігача):

.

3.2.6. розраховують за формулою

,

де  - середній коефіцієнт яскравості покриття. Визначають за табл.16.9, 16.10  для  гладкого чи шорсткуватого асфальтобетонного покриття.

3.2.7. Знаходять сумарну середню яскравість покриття:

3.2.8. Визначають коефіцієнт використання за яскравістю світильників, розташованих перед спостерігачем:

.

Оскільки половина всіх світильників є "передніми" і половина "задніми", то остаточний коефіцієнт використання за яскравістю буде:

.

3.2.9. При розрахунку середньої яскравості, створюваної світильниками, світлорозподіл яких має дві площини симетрії і крива сили світла  являє собою похилу площину , зональний корисний потік визначають за формулою:

,

а повний корисний потік буде дорівнювати

,

де

.

У випадку подання сили світла світильника в двох площинах: поздовжній: =90° і поперечній =0°, для визначення зонального і повного потоків застосовують формулу:

,

де   і   - сумарні корисні зональні потоки, визначені для світильника із заданими кривими в поперечній і поздовжній площинах.

3.3. Розрахунок освітлювальної установки пішохідних зон за середньою освітленістю здійснюють за формулою:

,

де  D - крок світильників, м;

- світловий потік лампи (чи ламп) світильника, лм;

М - число рядів світильників;

- нормована середня освітленість, лк;

к - коефіцієнт запасу;

- ширина пішохідної дороги чи алеї, м;

- коефіцієнт використання по освітленості

де  - значення коефіцієнтів використання, встановлюють окремо для кожної з ділянок дороги, розташованих на обидві сторони від вертикальної площини, що проходить через лінію світлових центрів світильників у випадку їхнього розташування над дорогою (див. рис. 5,а) і  при розташуванні світильників поза освітлюваною пішохідною дорогою.

3.4. Показник засліпленості Р визначають за формулою:

,

де   - коефіцієнт нееквівалентності, що  дорівний:

для ламп розжарювання - 1,

для металогалогенних ламп - 1,1,

для ламп ДРЛ - 1,3,

для натрієвих ламп високого тиску - 0,9.

- коефіцієнт, залежний від яскравості фону, визначають за графіком рис.8

Рис. 8 - Залежність  від яскравості Lн

- сумарна яскравість вуалюючої завіси від М рядів світильників;

К - коефіцієнт запасу;

- нормована середня яскравість, кд/м2.

Яскравість вуалюючої завіси  від кожного ряду світильників для спостерігача, які знаходиться на осі руху, знаходять за формулою:

,

де   - число світильників на опорі, що відносяться до даного ряду;

- висота установки світильників, м;

- висота очей спостерігача над рівнем проізної частини, прийнята рівною 1,5 м;

- відстань між вертикальними площинами, що проходять через лінію зору спостерігача й  і-й  ряд світильників.

… - значення сили світла світильника, кд., у площині =90° під кутами  = 75°, 80°, 85° і 90°.

ПРИКЛАД:

Рис. 9 - Схема розташування ОП дворядна в шаховому порядку

Вихідні дані для розрахунку:

= 2 кд/м2,  = 1,5,	  = 24 м,	Н = 12 м,   стояк НФГ-12,  Z = 1000 м

Світильники: РКУ15-400 із ДРЛ 400(10)-4,	 = 13000 лм.   τл = 15000 год.

ГКУ15-400 із ДРИ 400,		 = 35000 лм. . τл = 12000 год.

ЖКУ15-250 із ДнаТ 250,		 = 26000 лм. . τл = 20000 год.

Коефіцієнти використання за яскравістю при b/Н = 2,0; втрати потужності в ПРА  для  джерел світла і потужності світильників рівні

РКУ15 – 400 		= 0,092,           ΔРПРА =  26 Вт       Рсв = 426 Вт

ГКУ15 – 400                    = 0,095            ΔРПРА =  26 Вт       Рсв = 426 Вт

ЖКУ15 - 250		= 0,1.                 ΔРПРА =  20 Вт      Рсв = 270 Вт

I. Розрахунок кроку світильників, питомої потужності та кількості світильників:

,

,	,   ,  .

Таблиця 1 - Розрахунок кроку світильників, питомої потужності

та кількості світильників:

| Варіант | Тип освітлювального приладу | Тип джерела світла | , лм | D, м | Ро, Вт/м2 | N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЖКУ15-250 | ДНаТ-250 | 26000 | 22,8 | 0,986 | 88 |
| 2 | ГКУ15-400 | ДРИ-400 | 35000 | 29,3 | 1,21 | 68 |
| 3 | РКУ15-400 | ДРЛ-400 | 24000 | 19,4 | 1,82 | 102 |

2. Визначення економічної ефективності ОУ за приведеними витратами.

2.1. Визначення питомої вартості електроенергії, замінюваних протягом року ламп і вартості обслуговування:

Таблиця 2 – Розрахунок питомої вартості електроенергії, замінюваних протягом року ламп і вартості обслуговування

| Варіант |  | Ро, Вт/м2 | Т, год. | q, грн/ (квт. год). | Се, грн/м2 | КЛ, грн. | М | ТЛ, год. | СЛ, грн/м2 | КС, грн. | Соб, грн/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,03 | 0,986 | 2400 | 0,25 | 0,609 | 51,6 | 2 | 20000 | 0,022 | 540,0 | 0,216 |
| 2 | 1,03 | 1,21 | 2400 | 0,25 | 0,747 | 108 | 2 | 12000 | 0,061 | 670,2 | 0,221 |
| 3 | 1,03 | 1,82 | 2400 | 0,25 | 1,124 | 31,4 | 2 | 15000 | 0,021 | 422,2 | 0,194 |

2.2. Питомі капіталовкладення і питомі витрати наведені за варіантами, складають:

Таблиця 3 - Питомі капіталовкладення і питомі витрати за варіантами:

| Варіант | кс, грн. | кл, грн. | ко, грн. | D, м | К, грн/м2 | Се, грн/м2 | Сл, грн/м2 | Соб, грн/м2 | грн/м² | РО Вт/м² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 540,0 | 51,6 | 320 | 22,8 | 3,744 | 0,609 | 0,022 | 0,216 | 4,591 | 0,986 |
| 2 | 670,2 | 108,0 | 320 | 29,3 | 3,44 | 0,747 | 0,061 | 0,221 | 4,469 | 1,21 |
| 3 | 309-48 | 31,4 | 320 | 19,4 | 5,75 | 1,124 | 0,021 | 0,194 | 7,089 | 1,82 |

Питомі річні експлуатаційні витрати і витрати на придбання і монтаж світильніків та опор  за вариантами є:

Таблица 4 – Сумарні  показники за варіантами:

| Варіант | Сі=Се+Сл+Соб, грн/м² | εК, грн/м² | , грн/м² |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,847 | 3,744 | 4,591 |
| 2 | 1,029 | 3,44 | 4,469 |
| 3 | 1,339 | 5,75 | 7,089 |

За питомими річними витратами  економічним є 1-й вариант, за питомими витратами на придбання і монтаж світильніків та опор – другий.

Визначимо строк окупності освітлювальної установки за 1-м вариантом порівняно з другим

τ =  = 1,67 (рік)

За сумарними показниками вибираємо 1-й варіант освітлювальної установки.

Таблица 5 – Розподіл сили світла світильника ЖКУ 15-250 -101/102 в поздовжній Со (β=90°) і поперечній С90 (β=0°) площинах:

| α° | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С0 | 220 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 275 | 295 | 325 | 370 | 415 | 250 | 100 | 0 |
| С90 | 220 | 210 | 195 | 160 | 140 | 110 | 90 | 80 | 70 | 65 | 60 | 55 | 45 | 30 | 20 | 10 | 0 |

Рис. 10 – Криві розподілу сили світла світильника  ЖКУ15-250-101/102

з умовною лампою (Фл = 1000 лм) у прямокутних координатах

3. Розрахунок яскравості в контрольних точках.

Рис. 11 - Схема  розташування світильників і розрахункових  точок

Таблиця 6 -  Розрахунок яскравості в контрольних точках А, В і С

| Точка | № світильника | b1', м | l, м | d, м | aº | cos a | sin a | β' | cos β' | sin β' | αº | βº | sin α | f(a,d) | Iα,β | Li, кд/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| А | 1 | 24 | 0 | 24 | 63 | 0,454 | 0,891 | 0 | 1,0 | 0 | 64 | 0 | 0,899 | 0,003 | 40 | 0,021 |
| А | 2 | 0 | 11,4 | 11,4 | 44 | 0,719 | 0,695 | 90 | 0 | 1 | 46 | 90 | 0,719 | 0,017 | 275 | 0,844 |
| А | 3 | 24 | 22,8 | 33,1 | 54 | 0,588 | 0,809 | 44 | 0,719 | 0,695 | 44 | 54 | 0,695 | 0,007 | 193 | 0,244 |
| А | 4 | 0 | 34,2 | 34,2 | 71 | 0,326 | 0,946 | 90 | 0 | 1 | 72 | 90 | 0,951 | 0,023 | 200 | 0,830 |
| А | 5 | 24 | 45,6 | 51,53 | 77 | 0,225 | 0,974 | 62 | 0,470 | 0,883 | 71 | 65 | 0,946 | 0,006 | 171 | 0,185 |
| А | 6 | 0 | 57 | 57 | 79 | 0,191 | 0,982 | 90 | 0 | 1 | 82 | 90 | 0,139 |  | 0 | 0 |
| А |  |  |  |  |  |  | cos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А | 2' | 0 | 11,4 | 11,4 | 44 | 0,719 | 0,372 | 90 | 0 | 1 | 46 | 90 | 0,719 |  | 40 | 0,085 |
| А | 3' | 24 | 22,8 | 33,1 | 54 | 0,588 | 0,203 | 44 | 0,719 | 0,695 | 44 | 54 | 0,695 |  | 275 | 0,321 |
| А | 4′ | 0 | 34,2 | 34,2 | 71 | 0,326 | 0,0347 | 90 | 0 | 1 | 72 | 90 | 0,951 |  | 193 | 0,037 |
| А | 5′ | 24 | 45,6 | 51,53 | 77 | 0,225 | 0,007 | 62 | 0,470 | 0,883 | 71 | 65 | 0,946 |  | 200 | 0,008 |
| А |  |  |  |  |  |  | sin α |  |  |  |  |  |  |  |  | Σ=2,57 |
| В | 1 | 12 | 0 | 12 | 45 | 0,707 | 0,707 | 0 | 1,0 | 0 | 47 | 0 | 0,731 | 0,011 | 70 | 0,139 |
| В | 2 | 12 | 11,4 | 16,55 | 54 | 0,588 | 0,809 | 44 | 0,719 | 0,695 | 44 | 54 | 0,695 | 0,008 | 190 | 0,274 |
| В | 3 | 12 | 22,8 | 25,76 | 65 | 0,423 | 0,906 | 63 | 0,454 | 0,891 | 59 | 70 | 0,857 | 0,012 | 300 | 0,65 |

Продовження табл. 6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В | 4 | 12 | 34,2 | 36,24 | 72 | 0,309 | 0,951 | 71 | 0,326 | 0,946 | 68 | 76 | 0,927 | 0,015 | 250 | 0,677 |
| В | 5 | 12 | 45,6 | 47,15 | 76 | 0,242 | 0,970 | 75 | 0,259 | 0,966 | 73 | 78 | 0,956 | 0,015 | 160 | 0,433 |
| В | 6 | 12 | 57 | 58,2 | 78 | 0,208 | 0,978 | 78 | 0,208 | 0,978 | 75 | 82 | 0,966 | 0,013 | 0 | 0 |
| В |  |  |  |  |  |  | cos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В | 2′ | 12 | 11,4 | 16,55 | 54 | 0,588 | 0,203 | 44 | 0,719 | 0,695 | 44 | 54 | 0,695 |  | 190 | 0,221 |
| В | 3′ | 12 | 22,8 | 25,76 | 65 | 0,423 | 0,0755 | 63 | 0,454 | 0,891 | 59 | 70 | 0,857 |  | 300 | 0,130 |
| В | 4′ | 12 | 34,2 | 36,24 | 72 | 0,309 | 0,0295 | 71 | 0,326 | 0,946 | 68 | 76 | 0,927 |  | 250 | 0,043 |
| В |  |  |  |  |  |  | sin α |  |  |  |  |  |  |  |  | Σ=2,57 |
| С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 0,0 | 0 | 1,0 | 0,0 | 15 | 0 | 0,259 | 0,034 | 160 | 0,982 |
| С | 2 | 24 | 11,4 | 26,56 | 66 | 0,407 | 0,914 | 25 | 0,906 | 0,423 | 53 | 29 | 0,799 | 0,003 | 145 | 0,078 |
| С | 3 | 0 | 22,8 | 22,8 | 62 | 0,470 | 0,883 | 90 | 0,0 | 1,0 | 63 | 82 | 0,891 | 0,023 | 380 | 1,578 |
| С | 4 | 24 | 34,2 | 41,78 | 74 | 0,276 | 0,961 | 55 | 0,574 | 0,919 | 66 | 75 | 0,914 | 0,007 | 250 | 0,315 |
| С | 5 | 0 | 45,6 | 45,6 | 75 | 0,259 | 0,966 | 90 | 0,0 | 1,0 | 75 | 90 | 0,966 | 0,020 | 100 | 0,361 |
| С |  |  |  |  |  |  | cos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С | 2' | 24 | 11,4 | 26,56 | 66 | 0,407 | 0,0673 | 25 | 0,906 | 0,423 | 53 | 29 | 0,799 |  | 145 | 0,056 |
| С | 3' | 0 | 22,8 | 22,8 | 62 | 0,470 | 0,103 | 90 | 0,0 | 1,0 | 63 | 82 | 0,891 |  | 380 | 0,225 |
| С | 4' | 24 | 34,2 | 41,78 | 74 | 0,276 | 0,0211 | 55 | 0,574 | 0,919 | 66 | 75 | 0,914 |  | 250 | 0,030 |
| С | 5' | 0 | 45,6 | 45,6 | 75 | 0,259 | 0,0173 | 90 | 0,0 | 1,0 | 75 | 90 | 0,966 |  | 100 | 0,0099 |
| С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Σ=3,62 |

Таблиця 7-  Розрахунок коефіцієнтів використання за освітленістю, яскравістю і середньою яскравістю дорожнього покриття

| Зона | ω | Кα = f(b/h) (b/h=2) | Iα, кд β = 90º | ΔФзон 1 β = 90º | Iα, кд β = 0º | ΔФзон 2 β = 0º | ΔФпол лм | rср | ΔФпол · rср лм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-10 | 0,095 | 0,5 | 230 | 10,95 | 210 | 9,975 | 10,53 | 0,1 | 1,053 |
| 10-20 | 0,283 | 0,5 | 240 | 33,96 | 160 | 22,64 | 29,1 | 0,1 | 2,91 |
| 20-30 | 0,463 | 0,5 | 250 | 57,875 | 110 | 25,46 | 43,98 | 0,1 | 4,398 |
| 30-40 | 0,628 | 0,5 | 260 | 81,64 | 80 | 25,12 | 57,41 | 0,1 | 5,741 |
| 40-50 | 0,774 | 0,5 | 275 | 106,42 | 65 | 25,155 | 71,59 | 0,131 | 9,37 |
| 50-60 | 0,897 | 0,5 | 325 | 145,76 | 55 | 24,66 | 86,78 | 0,205 | 17,78 |
| 60-70 | 0,992 | 0,37 | 415 | 152,31 | 30 | 11,01 | 91,74 | 0,525 | 48,16 |
| 70-80 | 1,058 | 0,16 | 100 | 16,92 | 10 | 1,69 | 10,39 | 2,5 | 25,975 |
| 80-90 | 1,091 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | ΣФ пол= 401,52 (лм) | ΣФ пол ·r ср=115,38 (лм) |

,		;

;

(лк);

(кд/м2);

(кд/м2);

(кд/м2).

(Ен · кз = 2·1,5 = 3 кд/м²)

Таким чином, яскравість в контрольних точках дорівнює:  LA = 2.57 кд/м²;

LB = 2.57 кд/м²    і    LC = 3.62 кд/м² ,  а середня яскравість -  Lср  = 2,95 кд/м² .

Віднощення мінімальної яскравості до  середнього значення

2,57/2,95 = 0,87 , що більше регламентованої величини (не менше 0,4 при нормі більше 0,6 кд/м²).

4. Розрахунок показника засліпленості.

Вихідні дані для розрахунку:

Н =12 м., 	= 1,5м.,	 = 12 м., 	= 0,9,    = 9,0;

= 100 кд.,	    =0 кд,

.

,

<

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Методичні вказівки до виконання курсового й дипломного проектів "Проектування електричного освітлення вулиць і доріг." - Харків: ХДАМГ, 2002.

2. ДБН В.2.5–28–2006.  Природне і штучне освітлення. - К: Мінбуд України, 2006.

3.  Справочная книга по светотехнике. / Под ред. Ю.Б. Айзенберга, 3-е изд. перераб. и доп. М.: Знак. 972 с: ил. 2006.

4. В.В. Мешков, М.М. Епанешников. Осветительные установки. - М.:  Энергия,  1972.

5. Г.М. Кнорринг, Н.М. Фадин, В.Н. Сидоров. Справочная книга для проектирования электрического освещения. - С-Пб: Энергоатомиздат, 1992.

НАВЧАЛЬНЕ  ВИДАННЯ

Методичні вказівки до виконання курсового проекту "Проектування електричного освітлення вулиць і доріг" з курсу "Освітлення міст та спортивних споруд" (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання спеціальності 7.090605 – «Світлотехніка  і  джерела  світла»)

Укладач:	Віктор Олександрович Салтиков

Редактор:	Д.Ф. Курильченко

План 2008, поз. 14М

Підп. до друку 18.09.08 р.	Формат 60х84/16		Папір офісний.

Друк на ризографі		Умовн.–друк. арк. 1,3	Обл.- вид. арк. 1,8

Замовл. №				Тираж  100 прим.

61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12

Сектор оперативної поліграфії ЦНІТ ХНАМГ

61002, Харків, вул. Революції, 12

# Text boxes

H

b

b

4

В′

А

3

1

5

С′

3′

2

2′

с

b

а

с