2. Математична обробка результатів геодезичних вимірів

2.1. Предмет математичної обробки результатів геодезичних вимірів і загальні вказівки до виконання роботи

Основним способом вирішення геодезичних задач є вимір.dfyyz фізичних величин. Але результати будь-яких вимірів супроводжуються неминуючими похибками. Тому виникає проблема оцінки значень вимірюваної фізичної величини і точності результатів вимірів і їхніх функцій, методи dbрішення якої є предметом теорії математичної обробки результатів геодезичних вимірів.

Мета роботи - осмислити і одержати початкові навички математичної обробки результатів геодезичних вимірів.

Обчислювальні засоби:  мікрокалькулятор (МК), що дозволяє поопераційно виконати й осмислити обробку результатів вимірів.

Зміст роботи: вирішення задач по оцінці точності результатів вимірів фізичних величин і їхніх функцій, математична обробка результатів вимірів теодолітного ходу і ходу геометричного нівелювання.

Варіант вихідних даних студенти одержують  залежно від свого номера в списку академічної групи.

Звітний матеріал: лист оцінки точності вимірів і їхніх функцій; таблиця математичної обробки результатів вимірів однієї фізичної величини; відомість математичної обробки результатів вимірів теодолітного ходу; журнал геометричного нівелювання з математичною обробкою результатів вимірів.

Література: .

2.2. Оцінка точності результатів виміру фізичної величини

2.2.1. Вихідні поняття теорії похибок вимірів

Похибки результату виміру – це відхилення результату виміру    від  дійсного значення вимірюваної величини   , що визначаеться за формулою

= - .

Похибки результату виміру складаються з двох частин, що відрізняються характером прояву.

Систематична похибка  - частина похибки виміру, що залишається постійною. чи змінюється за певним законом при повторних вимірах однієї і тієї ж величини.

Випадкова похибка - частина похибки виміру, що змінюється випадково (за знаком і значенням) при повторних вимірах однієї величини.

У зв'язку з тією обставиною, що систематичні похибки можуть бути усунуті з результатів вимірів, у  курсі інженерної геодезії надалі прийнято вважати, що

=;

=-.

До вихідних понять теорії похибок  варто віднести ряд (серію, вибірку) результатів вимірів якої-небудь величини .

і відповідний ряд випадкових похибок

.

Наявність ряду результатів вимірів, що включає результати необхідних і надлишкових вимірів, є найважливішою умовою можливості оцінки їхньої точності.

2.2.2. Середня квадратична похибка результатів вимірів однієї фізичної величини

У геодезії для оцінки точності використовується узагальнена характеристика – середня квадратична похибка. Формула середньої квадратичної похибки результатів вимірів однієї фізичної величини має вигляд

,

де = .

Граничне значення похибки виміру, що допускається для ряду вимірів, визначається залежністю

.

За формою представлення слід розрізняти:

абсолютну похибку виміру, абсолютну середню квадратичну похибку, що виражаються  в одиницях вимірюваної величини ( , );

Відносну похибку, відносну середню квадратичну похибку, що виражаються відношенням відповідної абсолютної похибки до вимірюваного значення фізичної величини і подаються аліквотним дробом вигляду :

;            .

Задача 1.Отримано ряд результатів виміру одного кута: 41°20,9´,41° 21,6´;  41°22,1´;41° 22,8´;41° 21,2´. Визначити середню квадратическую похибку результатів виміру кута, якщо його дісне значення 41° 21,9´.

Таблиця 2.1- Результати вимірів кута

| 1 | 41°20,9´ | 41° 21,9´ | -1,0 | 1,00 | 1,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 41°21,6´ | 41° 21,9´ | -0,3 | 0,09 | 1,099 |
| 3 | 41°22,1´ | 41° 21,9´ | +0,2 | 0,04 | 1,13 |
| 4 | 41°22,8´ | 41° 21,9´ | +0,9 | 0,81 | 1,94 |
| 5 | 41°21,2´ | 41° 21,9´ | -0,7 | 0,49 | 2,43 |

Потім обчислюють середню квадратичну похибку результатів виміру кута. Для даних табл.2.1

Задача 2.  Визначити граничну похибку виміру кута за умовою задачі 1.

Розв´язання :

Задача 3. Визначити відносну середню квадратическую похибку обмірюваної довжини лінії м із середньою квадратичною похибкою м.

Розв´язання :

2.2.3. Середня квадратическая похибка функції результатів вимірів декількох фізичних величин

У практиці інженерно-геодезичних робіт деякі величини обчислюють як функції обмірюваних аргументів, наприклад, площа прямокутника за обмірюваними  довжинами його сторін. У загальному вигляді

Середня квадратическая похибка функції результатів вимірів фізичних величин визначається за формулою

Послідовність визначення середньої квадратической похибки функції:

- виходячи з умови задачі, подати функцію в явному вигляді;

- одержати частинні похідні за вимірюваними аргументами функції;

- підставити значення часток похідних у загальну формулу оцінки точності функції і виконати перетворення;

- підставити значення середніх квадратических похибокаргументів в отриману залежність і обчислити похибку функції.

Задача 4. Визначити площу і середню квадратическую похибку площі прямокутника за результатами виміру його сторін:

Розв´язання :

Відповідь:

Задача 5. Визначити середню квадратичну похибку середнього арифметичного значення.

Розв´язання :

при

2.3. Математична обробка результатів вимірів однієї фізичної величини

2.3.1.Послідовність математичної обробки рівноточних результатів вимірів однієї фізичної величини

- Обчислити найбільш близьке до дісйного значення фізичної величини за формулою простого арифметичного середнього:

- Одержати виправлення в результати вимірів:

з контролем

- Утворити суму квадратів виправлень:

- Обчислити середню квадратитичну похибку результату виміру за формулою Бесселя:

- Обчислити середню квадратичну похибку середнього арифметичного значення:

Задача 6. Виконати математичну обробку результатів обмірюваного кута , приведених у п.2.2.2, у таб. 2.2.

Таблиця 2.2 – Результати виміру кута

| 1 | 41º 20,9´ | +0,82 | 0,6724 | 0,6724 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 41º 21,6´ | +0,12 | 0,0144 | 0,6868 |  |
| 3 | 41º 22,1´ | -0,38 | 0,1444 | 0,8312 |  |
| 4 | 41º 22,8´ | -1,08 | 1,1664 | 1,9976 |  |
| 5 | 41º 21,2´ | +0,52 | 0,2704 | 2,2680 |  |

Розв´язання :

41° 21,72´

Відповідь: 41° 21,72´ ± 0,34?.

2.3.2 Послідовність математичної обробки неравноточних результатів вимірів однієї фізичної величини

- Встановити значення ваги результатів вимірів, користуючись залежністю

,

де - довільно обраний коефіцієнт ( >0).

- Обчислити найбільш близьке до дійсного значення фізичної величини за формулою загального арифметичного середнього:

- Одержати виправлення в результати вимірів:

- Утворити

- Обчислити середню квадратичну похибку такого результату, вага якого дорівнює одиниці:

- Обчислити середню квадратичну похибку загального арифметичного середнього:

.

Задача 7. Виконати математичну обробку результатів виміру висоти точки за допомогою чотирьох ходів геометричного нівелювання з числом станцій у табл. 2.3.

Таблиця 2.3 – Результати виміру висоти

|  |  |  | ,м |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 12 | 96,472 | +21 | 5292 | 5292 |  |
| 2 | 4 | 15 | 96,511 | -18 | 4860 |  |  |
| 3 | 5 | 12 | 96,488 | +5 | 300 |  |  |
| 4 | 6 | 10 | 96,495 | -2 | 40 |  |  |

Розв´язання:

Відповідь: =96,493±0,008 м.

2.4. Математична обробка результатів вимірів теодолітного ходу

Мета математичної обробки – за результатами вимірів кутів і довжин ліній одержати найбільш близькі до дійсного  значення обмірюваних величин і їхніх функцій, при яких виконуються математичні співвідношення в теодолітному ході, і обчислити за цими величинами координати точок теодолітного ходу.

Усі дані розміщують на навчальному бланку «Відомість математичної  обробки результатів вимірів теодолітного ходу» (табл.2.4). Роботу починають з внесення у відомість початкової інформації:

заповнити графи 1, 15, виходячи  зі   схеми      теодолітного ходу:  - якщо хід зімкнутий, або якщо хід розімкнутий;

у графу 5 вписати початковий дирекційний або  початкові дирекційні кути ; у графи 13, 14 – початкові координати або   і ;

у графу 2 занести обмірювані значення кутів   у точках 1,…,,виражені в градусах до тисячних часток градуса (попереднє певеведення хвилин і секунд значення кута в десяткові частки градуса виконують розподілом на 60 і 3600 відповідно); у завданні приведені кути що лежа ліворуч щодо ходу;

у графу 6 занести обмірювані довжини ліній .

Таблиця 2.4. Відомість математичної обробки результатів вимірів

в теодолітному ході

| Номер точки | Кут виміряний | Кутова поправка | Кут зрівняний | Кут дирекційний | Довжина лінії | Приріст абсцис розразхований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | β, º | δβ, º | β, º | α, º | d, м | Δx, м |
| 207 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 230,933 |  |  |
| 208 | 169,575 | 0,007 | 169,582 |  |  |  |
|  |  |  |  | 220,515 | 87,45 | -66,483 |
| 2 | 112,403 | 0,006 | 112,409 |  |  |  |
|  |  |  |  | 152,924 | 89,16 | -79,388 |
| 3 | 141,68 | 0,007 | 141,687 |  |  |  |
|  |  |  |  | 114,611 | 55,24 | -23,005 |
| 4 | 117,301 | 0,006 | 117,307 |  |  |  |
|  |  |  |  | 51,918 | 57,53 | 35,484 |
| 5 | 153,433 | 0,007 | 153,44 |  |  |  |
|  |  |  |  | 25,358 | 45,57 | 41,179 |
| 710 | 278,725 | 0,007 | 278,732 |  |  |  |
|  |  |  |  | 124,09 |  |  |
| 711 |  |  |  |  |  |  |
| Σ | 973,117 | 0,04 | 973,157 |  | 334,95 | -92,213 |
| ω | 973,157 |  |  |  |  | -92,126 |
| ωприп | -0,04 |  |  |  |  | -0,087 |

Таблиця 2.4. Відомість математичної обробки  результатів вимірів

в теодолітному ході (продовження)

| Поправка до прирісту абс. | Приріст абсцис зрівняний | Приріст ординат розразхований | Поправка до прирісту орд. | Приріст ординат зрівняний | Абсциса точки | Ордината точки | Номер точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| δx, м | Δx, м | Δy, м | δy, м | Δy, м | Х, м | Y, м | № |
|  |  |  |  |  |  |  | 207 |
|  |  |  |  |  | 900,861 | 286,175 | 208 |
| 0,022 | -66,461 | -56,812 | -0,032 | -56,844 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 834,4 | 229,331 | 2 |
| 0,024 | -79,364 | 40,583 | -0,033 | 40,55 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 755,036 | 269,881 | 3 |
| 0,014 | -22,991 | 50,222 | -0,02 | 50,202 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 732,045 | 320,083 | 4 |
| 0,015 | 35,499 | 45,284 | -0,022 | 45,262 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 767,544 | 365,345 | 5 |
| 0,012 | 41,191 | 19,164 | -0,017 | 19,147 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 808,735 | 384,492 | 710 |
|  |  |  |  |  |  |  | 711 |
| 0,087 | -92,126 | 98,441 | -0,124 | 98,317 |  |  | Σ |
|  |  | 98,317 |  |  |  |  | ω |
|  |  | 0,124 |  |  |  |  | ωприп |

Математична обробка результатів вимірів теодолітного ходу , розділена на п'ять етапів і виконується в такій послідовності.

Етап 1. Зрівнювання кутів теодолітного ходу:

обчислити суму  обмірюваних значень кутів ;

обчислити суму  дійсних значень кутів у зімкнутому ході:

=180º( -2);

у розімкненому ході для лівих кутів

= 180º ;

одержати кутове нев'язання  ходу:

= - ;

порівняти кутове нев'язання з граничним припустимим значенням нев'язання:

= 1´ =0,017°;

при  одержати виправлення  в обмірювані значення кутів:

до 0,001 і занести їх у графу 3 за умови виконання контрольного співвідношення

;

обчислити зрівняні значення кутів:

,

занести їх у графу 4;

перевірити правильність обчислень  виконанням співвідношення

.

Етап 2. Обчислення дирекційних кутів  ліній ходу:

Дирекційні кути  напрямків   ліній ходу обчислити послідовно від вихідного дирекційного кута, використовуючи зрівняні значення кутів повороту:

= 180°,

або

= 180°;

отримані до 0,001° значення занести в графу 5 на рядки між точками ;

перевірити правильність обчислень: отриманий дирекційний кут кінцевої сторони повинен дорівнювати вихідному дирекційному куту кінцевої сторони.

Етап 3. Обчислення  приростів координат:

для кожної пари суміжних точок  ходу за аргументами , обчислити збільшення абсцис:

;

збільшення ординат:

.

(до 0,001 м) і занести їх на рядок цих аргументів у графи 7, 10 відповідно.

Етап 4 . Зрівнювання приростів  координат:

одержати суму обчислених значень приростів  абсцис і приростів  ординат:

у зімкнутому ході

в розімкнутому ході

Обчислити  суми дійсних значень приростів  абсцис і приростів  ординат:

у зімкнутому ході

у розімкнутому ході

.

Одержати нев'язання   , у приростів  абсцис і приростів  ординат за формулами:

=;

=

Для контролю якості вимірів ліній і правильності обчислень приростів координат одержати лінійне нев'язання

;

відносне лінійне нев'язання

,

порівняти  з граничним значенням відносного лінійного нев'язання

= ;

При  одержати виправлення , в обчислені значення збільшень координат за формулами:

= ; =

до 0,001 м, занести їх на рядок між точками    в графи 8,11 відповідно за  умови

одержати зрівняні значення  приростів  абсцис і приростів  ординат :

і занести їх у графи 9, 12 на рядки між точками ;

перевірити правильність обчислень виконанням співвідношень:

у зімкнутому ході

у розімкнутому ході

Етап 5. Обчислення координат точок ходу:

координати точок ходу  визначити послідовно від координат  початкової точки 1, використовуючи зрівняні значення приростів координат за формулами:

отримані до 0,001 м значення координат занести в графи 13,14 на рядки точок ;

перевірити правильність обчислень: отримані координати кінцевої точки повинні дорівнювати вихідним координатам кінцевої точки.

2.5. Математична обробка результатів вимірів ходу геометричного нівелювання

Мета математичної обробки – за результатами виміру перевищень одержати найбільш близькі до дійсного значення перевищень,  при яких виконуються математичні співвідношення в ході геометричного нівелювання , і обчислити за цими величинах висоти зв`язуючих точок ходу і потім проміжних точок.

Усі дані заносять у журнал геометричного нівелювання (табл.2.5),який починають заповнювати при польових роботах.

Таблиця 2.5. Журнал  технічного нівелювання  траси

(початок)

| № станції | Назва точки | Відлік по шкалі рейки, мм |
| --- | --- | --- |
|  | зв’язуюча | проміжня | основній uo | додат-ковій uд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Rр135 |  | 2189 | 5645 |
|  | А |  | 0440 | 3898 |
| 9 | ГК6 |  | 1749 | 6216 |
|  | ГК7 |  | 2567 | 7032 |
|  |  | ГК7 п12 | 1715 |  |
|  |  | ГК7 п20 | 2148 |  |
|  |  | ГК7 л10 | 2312 |  |
|  |  | ГК7 л20 | 2003 |  |
| 10 | ГК7 |  | 1531 | 6001 |
|  | Rр147 |  | 2178 | 6644 |

Таблиця 2.5. Журнал  технічного нівелювання  траси

(продовження)

| Перевищення виміряне, мм | Поправка vh, мм | Перевищення виправ-лене hв, мм | Висота точки Н, м | Висота променя візування Нпв, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| по осн. шкалі +-ho | по дод. шкалі +-hд | серед нє +-hc |  |  |  |  |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  | 64,013 |  |
| 1749 | 1747 | 1748 | 1 | 1749 |  |  |
|  |  |  |  |  | 65,762 |  |
|  |  |  |  |  | 67,743 | 69,492 |
| -0818 | -0816 | -0817 | 1 | -0816 |  |  |
|  |  |  |  |  | 66,927 | 69,496 |
|  |  |  |  |  | 67,779 |  |
|  |  |  |  |  | 67,346 |  |
|  |  |  |  |  | 67,182 |  |
|  |  |  |  |  | 67,491 |  |
| -0647 | -0643 | -0645 | 1 | -0644 | 66,427 |  |
|  |  |  |  |  | 66,283 |  |
|  | = | = | = |  |  |

Нев’язки: =НRр147 -НRр135 =		                =

Перевищення між парою суміжних зв`язуючих  точок  виміряють двічі, для чого одержують відліки:

-відлік по основній шкалі задньої рейки в точці ;

- відлік по основній шкалі передньої рейки в точці ;

- відлік по додатковій шкалі задньої рейки в точці ;

- відлік по додатковій шкалі передньої рейки в точці .

Відліки вписують у графи 4,5.

Для кожної пари суміжних точці точок  необхідно одержати:

перевищення, виміряне за основними шкалами

= - ,

занести його в графу 6 у рядок між точками      ;

перевищення, виміряне по додатковим шкалам,

= - ,

занести в графу 7 у рядок між точками ;

перевищення виміряне середнє

=( + ):2,

якщо - 5 мм;

значення , зкруглене до цілого міліметра, занести в графу 8  у рядок між точками .

Висоти вихідних реперів: початкового ( )  і кінцевого ( ) необхідно занести в графу 11.

Математична обробка результатів вимірів нівелірного ходу розділена на три етапи.

Етап 1. Зрівнювання перевищень ходу:

Обчислити суму обмірюваних середніх перевищень між суміжними сполучними точками ходу:

,

де - число перевищень;

обчислити суму дісних значень перевищень як різницю висот кінцевого і початкового реперів:

;

одержати нев'язання перевищень нівелірного ходу:

-( );

порівняти нев'язання перевищень з її граничним значенням:

,

де для технічного нівелювання 50 мм, - довжина ходу, виражена в кілометрах;

при одержати виправлення  в обмірювані значення перевищень до цілого міліметра за формулою

= ,

занести їх у графу 9 на рядок перевищень за умови виконання контрольного співвідношення

;

обчислити зрівняні значення  перевищень:

= ,

занести їх у графу 10 на рядок обмірюваних перевищень;

перевірити правильність обчислень  виконанням співвідношення

= .

Етап 2. Обчислення висот  точок ходу:

Висоти точок ходу геометричного нівелювання обчислюють послідовно від висоти вихідного репера) на початку ходу, використовуючи зрівняні значення перевищень, репера ( ) початку ходу, використовуючи зрівняні значення перевищень, за формулою

,

перевірити правильність обчислень – отримане значення висоти кінцевого репера ( ) наприкінці ходу повинне  дорівнювати вихідному значенню.

Етап 3. Обчислення висот несполучних, проміжних точок ходу:

Для кожної станції, з яких нівелювалися проміжні точки, одержати висоту горизонтального променя візування двічі, використовуючи відліки по основними шкалами, по формулами:

;

,

занести ці значення в графу 12 на рядки точок ;

використовуючи середнє значення  між точками , обчислити висоти проміжних точок , що нівелювалися з даної станції, за формулою

,

занести ці значення в графу 11 на рядки точок .

# Контрольні запитання

- Які задачі вирішуються  математичною обробкою результатів вимірів?

- Як визначається  похибка результату виміру, її систематична і випадкова частини? Назвіть властивості випадкових похибок.

- Що розуміють під середньою квадратичною похибкою результатів вимірів однієї величини, граничним і відносним її значенням?

- За якою формулою знаходять середню квадратичну похибку  функції результатів вимірів декількох фізичних величин і яка послідовність її застосування?

- Яка послідовність математичної обробки рівноточних результатів вимірів однієї фізичної величини?

- Яка послідовність математичної обробки нерівноточних результатів вимірів однієї фізичної величини?

- Що розуміють під зрівнюванням результатів вимірів? Опишіть алгоритм наближеного зрівнювання результатів вимірів у вигляді послідовності формул.

- Опишіть зрівнювання кутів теодолітного ходу у вигляді послідовності формул.

- Як обчислюють дирекційні кути сторін теодолітного ходу, приріст абсцис, приріст ординат?

- Опишіть зрівнювання приростів координат теодолітного ходу у виглядіі послідовності формул.

- Опишіть зрівнювання  перевищень ходу у вигляді послідовності формул.

- Як обчислюються висоти зв`язуючих і проміжних точок ходу геометричного нівелювання?