#### МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Дозволяю до друку

Перший проректор ХДАМГ

Стадник Г. В.

„ __ ”____________2002 р.

###### МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ВИВЧЕННЯ РОЗГРАФЛЕННЯ І НОМЕНКЛАТУРИ

ТОПОГРАФІЧНИХ КАРТ ТА ПЛАНІВ

(для студентів, які вивчають курси

геодезії, картографії, геоінформаційних систем і технологій)

ХАРКІВ - ХДАМГ - 2002

Методичні вказівки до вивчення розграфлення і номенклатури топографічних карт і планів (для студентів, які вивчають курси геодезії, картографії, геоінформаційних систем і технологій).  Укл. Войславський Л.К.,  Запара Л.Г, Шевчун М.С., Шипулін В.Д. – Харків: ХДАМГ, 2002.-18 с.

Методичні вказівки до вивчення розграфлення і номенклатури топографічних карт і планів мають за мету допомогти студентам, які пізнають курси геодезія, картографія, геоінформаційні системи і технології, самостійно розглянути номенклатуру топографічних карт та планів. Приведені в них типові задачі і контрольні запитання допоможуть  засвоїти і закріпити правила розграфлення і позначення топографічних карт і планів.

Укладачі: 		Войславський Л.К.,

Запара Л.Г.,

Шевчун М.С.,

Шипулін В.Д.

Рецензент: 		Пеньков В.О.

Рекомендовані  кафедрою геодезії та геоінформаційних технологій,

протокол № 1 від 3.10.2002 р.

## ЗМІСТ

## Розграфлення і номенклатура топографічних карт .	.	.	.	.	 4

Типові задачі з визначення номенклатури топографічних карт 	.	.	10

Розграфлення і номенклатура топографічних планів 	.	.	.	.	14

Контрольні запитання 		.	.	.	.	.	.	.	.	16

Додаток  				.	.	.	.	.	.	.	.	17

# РОЗГРАФЛЕННЯ ТА  НОМЕНКЛАТУРА ТОПОГРАФІЧНИХ КАРТ

В  Україні  прийнятий стандартний ряд  масштабів:

- топографічних карт –

1: 1 000 000; 1: 500 000; 1: 300 000; 1: 200 000; 1:100 000;

1: 50 000; 1: 25 000;  1: 10 000;  1: 5 000; 1: 2 000

- планів –

1: 5 000; 1: 2 000; 1: 1 000; 1: 500.

Топографічні карти (крім карти масштабу 1: 1 000 000) складають у рівнокутній проекції Гаусса-Крюгера і усі вони багатоаркушні.

Поділ карти на окремі аркуші за певною системою називається розграфленням , а система позначень окремих аркушів - номенклатурою.

В основу  розграфлення і номенклатури топографічних карт усіх масштабів покладене міжнародне розграфлення аркушів карти масштабу 1: 1 000 000. Аркуші карти цього масштабу обмежені меридіанами і паралелями і мають ряди розміри за широтою 4( і колони - за довготою 6(.

Кожен ряд позначається великою літерою латинського алфавіту від А до V, починаючи від екватора на північ і південь від нього. Кожна колона нумерується арабськими цифрами від 1 до 60. Їх номер рахується від меридіану з довготою 180( із заходу на схід (Рис. 1).

Номенклатура аркуша карти масштабу 1:1 000 000 складається з букви ряду і номера колони, з'єднаних рискою. Наприклад, аркуш карти масштабу

1: 1 000 000, де зображений Київ, має номенклатуру М-36, а де зображена Москва – N-37. Харківська область знаходиться на межі двох аркушів М-36 і М-37 масштабу 1: 1 000 000 .

Рис.1. - Розграфлення аркушів міжнародної карти масштабу 1: 1 000 000

Розграфлення  топографічних карт більших масштабів проводиться з дотриманням наступних умов :

- розміри аркушів карти повинні бути зручними для видання і практичного використання;

- аркуш карти обмежується меридіанами і паралелями;

- аркуш карти масштабу 1: 1 000 000 повинен містити ціле число аркушів карт більшого масштабу;

- номенклатура  аркушів  карт має ієрархічну структуру, тобто складається з номенклатури аркуша масштабу 1:1000000 і позначення, притаманного даному масштабу, а для карт, починаючи з масштабу 1:50000, - з номенклатури аркуша 1:10000 і позначення, притаманого даному масштабу.

Зведені дані щодо розграфлення, номенклатури і розмів рамок топографічних карт масштабного ряду  наведені в табл. 1.

Таблиця 1. -  Зведені дані щодо розграфлення, номенклатури і розмірів рамок

топографічних карт

| Масштаб карти | Число аркушів у карті | Номенклатура останнього аркуша карти для вихідного аркуша N-37 | Розміри рамок карт |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | за широтою | за довготою |
|  | масшабу 1:1000000 |  |  |  |
| 1:1000000 1:500000 1:300000 1:200000 1:100000 | 1 4 9 36 144 | N–37 N-–37–Г ХІ–N–37 N—37–ХХХVІ N—37–144 | 4° 2° 1°20´ 40´ 20´ | 6° 3° 2° 1° 30´ |
|  | масштабу 1:100000 |  |  |  |
| 1:50000 1:25000 1:10000 1:5000 1:2000 | 4 16 64 256 2304 | N—37–144–Г N—37–144–Г–г N—37–144–Г–г–4 N—37–144–(256) N—37–144–(256–и) | 10´ 5´ 2´30” 1´15” 0´25” | 15’ 7´30” 3´45” 1´52,5” 0´37,5” |

Таким чином, одному аркуша карти масштабу 1: 1 000 000 відповідають :

а) 4 аркуші карти масштабу 1: 500 000, які позначаються великими літерами українського алфавіту А, Б, В, Г і записують після номенклатури аркушакарти масштабу 1: 1 000 000, наприклад, N-37-Б (Рис. 2,а);

б) 9 аркушів карти масштабу 1: 300 000, що  нумеруються римськими цифрами від I до IХ, які записують перед номенклатурою карти масштабу

1: 1 000 000, наприклад, III N-37 (рис. 2,б);

в) 36 аркушів карти масштабу 1: 200 000, що нумеруються  римськими цифрами I-XXXVI, які записують   після  номенклатури  аркуша карти масштабу 1: 1 000 000, наприклад, N-37-XX (рис. 2,в);

г) 144 аркуші карти масштабу 1: 100 000, що нумеруються арабськими цифрами від 1 до 144, які записують після  номенклатури  аркуша карти масштабу 1: 1 000 000, наприклад, N-37-104 (рис. 2,г).

За основу розграфлення  і  номенклатури  топографічних  карт  масштабів       1: 50 000, 1: 25 000, 1: 10 000, 1: 5 000 і 1: 2 000 прийнято аркуш карти масштабу 1: 100 000.

Одному аркушу карти масштабу 1: 100 000 відповідають чотири аркуші карти масштабу 1: 50 000, що позначаються великими літерами українського алфавіту А, Б, В і Г, які записують після номенклатури аркуша карти масштабу 1: 100 000, наприклад, О-36-І-а (рис. 3).

Одному аркушу карти масштабу 1: 50 000 відповідають чотири аркуші карти масштабу 1: 25 000, що позначаються малими літерами українського алфавіту, які записують після номенклатури аркуша карти масштабу 1: 50 000, наприклад, О-36-І-Г-б (рис. 3).

Одному аркушу карти масштабу 1: 25 000 відповідають чотири аркуші карти масштабу 1: 10 000, що позначаються арабськими цифрами 1, 2, 3 і 4, які записують після номенклатури аркуша карти масштабу 1: 25 000, наприклад,

О-36-І-Г-в-4.

Рис.2. - Розграфлення і позначення аркушів карт: а - масштабу 1: 500 000; б - масштабу 1: 300 000; в - масштабу 1: 200 000; г - масштабу   1: 100 000.

Одному аркушу карти масштабу 1: 100 000 відповідають 256 аркушів карт масштабу 1: 5 000,  які позначають арабськими цифрами від 1 до 256. Номенклатура аркуша карти масштабу 1: 5000 складається з номенклатури аркуша карти масштабу 1: 100 000 з додаванням у дужках порядкового номера аркуша карти масштабу 1: 5 000, наприклад, О-36-I-(232) (Рис.3).

Одному аркушу карти масштабу 1: 5 000 відповідають 9 аркушів карти масштабу 1: 2 000, що позначаються малими літерами українського алфавіту а, б, у, м, д, є, ж, з, і. Номенклатура кожного аркуша карти масштабу 1: 2 000 складається з номенклатури карти масштабу  1:5 000 з додаванням у дужках відповідної букви , наприклад, L-49-133-(16-і) (рис. 4).

Рис. 3.  - Розграфлення і позначення аркушів карт масштабів

1: 50 000, 1: 25 000, 1: 10 000 і 1: 5 000.

## Рис. 4. - Розграфлення і позначення аркушів карт масштабу 1: 2 000

Топографічні карти, межами яких є меридіани і паралелі, а позначення відповідає наведеній вище системі, називають номенклатурними..

Номенклатура аркуша карти будь-якого масштабу підписується над північною стороною його рамки, а номенклатура суміжних аркушів – у розривах  рамки з чотирьох сторін (північної, південної, східної і західної) .

Номенклатура топографічних карт визначає координати  території, що відображена, дає можливість швидко визначати номенклатуру сусідніх аркушів і підбирати карти потрібного масштабу. Знаючи номенклатуру аркуша карти, можна визначити еліпсоїдальні (геодезичні) координати кутів топографічної карти, і, навпаки, знаючи геодезичні координати кутів рамки топографічної карти, можна визначити її номенклатуру.

ТИПОВІ ЗАДАЧІ З ВИЗНАЧЕННЯ НОМЕНКЛАТУРИ

ТОПОГРАФІЧНИХ КАРТ

Розглянемо вирішення деяких задач, що часто зустрічаються на практиці .

Задача 1. Визначення номенклатури аркуша топографічної карти заданого масштабу 1:М, де розташована точка з відомими координатами В і L.

Насамперед необхідно встановити число позицій у позначенні номенклатури аркуша відповідного масштабу.

Нехай заданий масштаб 1:10 000. У цьому випадку номенклатура включає такі позиції

Враховуючи, що пояс має довжину 4˚ за широтою, а колона – 6 ˚ за довготою, їхні порядкові номери визначають з виразів

(1)

де функція  позначає найбільше ціле число, отримане при діленні А на В.

Нехай для деякої точки В = 49(23` , а L = 37(17` . Підстановкою координат у (1) знаходимо k = 13, N = 37. У латинському алфавіті (додаток 2) порядковому номеру 13 відповідає буква М. Отже номенклатура аркуша карти масштабу 1:1 000 000, де розташована ця точка, М-37.

На аркуші  міліметрового паперу чи паперу ,,в клітинку”  будуємо  схему 12 х 12 аркуша М–37, як це показано на Рис.5. Підписуємо на ній широти і довготи рамки, а також проміжних меридіанів і паралелей через один градус. За цією схемою визначаємо, що точка  розташована  в межах  аркуша  М–37–87 масштабу 1:100 000 .

Рис. 5. - Схема визначення номенклатури аркуша карти масштабу 1:100000

Далі будуємо схему внутрішньої структури (8 х 8) аркуша М-37-87

(Рис. 6), і підписуємо на ній широти і довготи рамки, а також проміжних меридіанів і паралелей.

##### Рис. 6. - Схема визначення номенклатури аркуша карти масштабу

##### 1 : 10 000

Таким чином визначаємо, що задана точка знаходиться в межах аркуша карти масштабу 1:10000   М-37-87-Г-в-1.

Задача 2. Визначення номенклатури аркушів топографічної карти вказаного масштабу 1:М, що покривають територію, межі якої встановлені.

Як і в попередньому випадку знаходимо кількість позицій, що відповідають вказаному масштабу, і номенклатуру аркуша (чи декількох аркушів) карти масштабу 1:1 000 000, що покривають вказану територію.

Нехай, наприклад, її крайні точки мають координати

Впн = 49(32( ;    Вnд = 49(24(;

Lс = 37(08( ;    Lз  = 37(22(.

Необхідно визначити номенклатуру аркушів карти масштабу 1:25 000, що покривають цю територію. Розрахунками за формулою (1) і схемою (Рис. 5) знаходимо номенклатуру аркуша карти масштабу 1: 100 000 –  М-37-87.

Далі на схемі (Рис.6) креслимо меридіани і паралелі, що відповідають Впн, Вnд, Lс, Lз. Трапеція, яка на Рис.6 показана пунктиром, виділить потрібні нам аркуші:

М-37-87-А-г;              М-37-87-Б-в;

М-37-87-В-б;               М-37-87-Г-а;

М-37-87-В-г;                М-37-87-Г-в.

Задача 3. Визначення за номенклатурою аркуша топографічної карти масштабу карти широти паралелей і довготи меридіанів, що обмежують цей аркуш

Нехай, наприклад, треба визначити масштаб, широти і довготи рамки аркуша топографічної карти L-36-67-Г.

З додатка А знаходимо, що буква L у латинському алфавіті має порядковий номер k=12. Відомо, що номенклатура аркушу масштабу 1:50 000 вміщує чотири позиції. Отже, для аркуша L-36 масштаба 1:1 000 000 маємо

Впд =  4((k-1) = 44( ;                   	Впн = 4( k = 48(;

Lз=6((n-31)=30(;                 		Lс=6((n-30)=36(.

Далі можна накреслити схеми, аналогічні поданій на Рис.5,6, і визначити координати.

Можливе й інше рішення. Розділивши номер позиції, що відповідає масштабу 1:100 000, на 12 як цілі числа і, встановивши залишок, знаходимо

p = Int (67/12) = 5; залишок q = 7.

Таким чином, аркуш 67 розташований на перетині р+1, тобто 6 рядка і 7 стовпця. Звідси знаходимо широту і довготу аркуша L-36-67 масштабу

1:100 000

Впд = 48( - 20( (p+1) =  46(00(;    		Впн =  48( -  20( p =  46(20(

Lз  =  30( + 30((q-1)  =  33(00(;     		Lс = 30( + 30( q = 33(30(.

Буква Г в номенклатурі означає, що аркуш L-36-67-г займає південно-західну чверть аркуша карти 1:100 000, що має координати

Впд = 46(00(;                                     Впн= 46(00( + 10( = 46(10(;

Lз  =  33(00( + 15( = 33(15(;             Lс = 33(30(.

РОЗГРАФЛЕННЯ ТА НОМЕНКЛАТУРА ТОПОГРАФІЧНИХ ПЛАНІВ

При зніманні території міст і ділянок місцевості площею менше 20 км2 застосовують квадратне розграфлення планів місцевості з розмірами рамок 40х40 см для масштабу 1: 5 000 і 50х50 см для масштабів 1: 2 000, 1: 1 000 і

1: 500 (табл.2).

#### Таблиця 2 - Розміри рамок і номенклатура топографічних планів

| Масштаб | Номенклатура | Розміри рамок, см |
| --- | --- | --- |
| 1:5 000 1:2 000 1:1 000 1:500 | 4 4–А 4–А–ІV 4–Г–12 | 40×40 50×50 50×50 50×50 |

В основу квадратного розграфлення приймають аркуш масштабу

1: 5 000, що позначається арабською цифрою. Порядок нумерації аркушів плану масштабу   1: 5 000 встановлює установа, яка видає дозвіл на проведення топографо-геодезичних робіт.

Одному аркушу плану масштабу 1: 5 000 відповідають чотири аркуші плану масштабу 1: 2 000, які позначаються великими літерами українського алфавіту А, Б, В і Г, які записують після арабської цифри аркуша плану масштабу

1: 5 000, наприклад, 4-А (Рис.7).

Одному аркушу плану масштабу 1: 2 000 відповідають чотири аркуші плану масштабу 1: 1 000, що позначаються римськими  цифрами I, II, III і IV і 16 аркушів плану масштабу 1: 500, що позначаються арабськими цифрами 1, 2, 3...16 (Рис.7).

Рис.7 – Розграфлення і позначення аркушів планів масштабів

1: 2000, 1: 1000 і 1: 500

Номенклатура аркушів планів масштабу 1: 1 000 і 1: 500 складається з номенклатури аркуша плану масштабу  1: 2000 і відповідної  римської цифри для масштабу 1: 1000 або арабської цифри для аркуша плану масштабу 1: 500, наприклад 4-Б-IV (1: 1000) і 4-Г-12 (1: 500) (рис.7).

## Контрольні  ЗАпитання

- Що таке розграфлення і номенклатура топографічних карт та планів?

- Які основні принципи покладені  в основу розграфлення і номенклатури топографічних карт в Україні?

- Опишіть систему розграфлення міжнародної карти масштабу 1: 1000000.

- З чого складається номенклатура аркуша карти масштабу 1: 1000000?

- Визначити номенклатуру аркуша карти масштабу 1: 1000000, на якій розташоване м. Харків.

- Які розміри рамок топографічних  карт  масштабів  1: 500000, 1: 300000, 1: 200000, 1: 100000?

- З чого складається  номенклатура аркушів карти масштабу 1: 500000, 1: 300000, 1: 200000, 1: 100000? Наведіть приклад.

- Що є основою розграфлення і номенклатури топографічних карт масштабів 1: 50000, 1: 25000, 1: 10000, 1: 5000 і 1: 2000?

- Які розміри рамок топографічних карт масштабів 1: 50000, 1: 25000, 1: 10000, 1: 5000 і 1: 2000?

- Скільки  аркушів карти масштабу 1: 50000 міститься в аркуші масштабу 1: 100000? З чого складається номенклатура аркуша карти масштабу 1: 50000? Наведіть приклад.

- Скільки аркушів карти масштабу 1: 25000 міститься у одному аркуші карти масштабу 1: 50000? З чого складається номенклатура  аркуша карти  масштабу 1: 25000? Наведіть приклад.

- Скільки аркушів карти масштабу 1: 10000  міститься в одному аркуші карти масштабу 1:25000? З чого складається номенклатура аркуша карти масштабу 1:10000?   Наведіть приклад.

- Скільки аркушів карти масштабу 1: 5000 міститься в одному аркуші карти масштабу 1: 100000? Яка система їх розграфлення і позначення? Напишіть номенклатуру першого й останнього аркушів карти масштабу 1: 5000, якщо номенклатура карти масштабу 1: 100000 М-36-104.

- Скільки аркушів карти масштабу 1: 2000 міститься в одному аркуші карти масштабу 1: 5000? З чого складається номенклатура аркушів карти масштабу 1: 2000? Наведіть приклад.

- Де на топографічній карті вказується її номенклатура і номенклатура суміжних з нею аркушів?

- Визначте географічні координати чотирьох кутів топографічної карти масштабу 1: 1000000, номенклатура якої М-36.

- Визнайте номенклатуру аркушів, суміжних аркуша О-36.

- Визначте номенклатуру карти масштабу 1: 1000000, географічні координати південно-західного кута рамки якої дорівнюють 48° північної широти і 30°східної довготи.

- Визначте номенклатури карт масштабного ряду до 1:10000 включно, де розташована точка з координатами 48° 36´ 28" північної широти і 31° 25´ 46" східної довготи.

- Що приймається в основу прямокутного розграфлення топографічних планів?

- Хто встановлює порядок нумерації аркушів плану масштабу 1: 5000?

- Скільки аркушів масштабу 1:2000 міститься в аркуші масштабу 1:5000? Як вони позначаються?

- Скільки аркушів плану масштабу 1: 1000 міститься в одному  аркуші плану масштабу 1: 2000?. Як записується номенклатура аркуша плану масштабу 1:1000? Наведіть приклад.

- Скільки аркушів плану масштабу 1: 500 містить аркуш масштабу 1: 2000? Як записується їх номенклатура?

#### Додаток

#### A  B  C  D  E  F  G  H   I    J   K   L   M   N   O   P   Q   R    S   T   U   V

1  2   3   4  5   6  7   8   9  10  11 12  13  14  15  16  17  18 19  20  21  22

Навчальне видання

Методичні вказівки до вивчення розграфлення і номенклатури топографічних карт і планів (для студентів, які вивчають курси геодезії, картографії, геоінформаційних систем і технологій).  Укл. Войславський Л.К.,  Запара Л.Г, Шевчун М.С., Шипулін В.Д. – Харків: ХДАМГ, 2002.-18 с.

Укладачі: 		Войславський Людвиг Карлович,

Запара Любов Георгіївна,

Шевчун Микола Степанович,

Шипулін Володимир Дмитрович.

Рецензент: 		Пеньков В.О.

Відповідальний випусковий: Шевчун М.С.

Редактор: Аляб’єв М. З.

План 2002,  поз.  253

Підп. до друку	1.11.2	002	Формат 60 х 84 1/16		Папір офісний

Друк на ризографі		Умовн.-друк. арк. 1,2

Облік.-вид. арк. 0,9.		Тираж 150 прим.			Замовл.№

Ціна договірна

61002, Харків, вул.. Революції, 12

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХДАМГ