Додатки

Додаток 1

Коефіцієнти О1 і О2 для витрати у перехідній області опору при різних середніх швидкостях V

| Вид труб | Коефіцієнт О1/О2 при S, м/с |
| --- | --- |
|  | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 |
| Нормальні | 0,91 1,2 | 0,93 1,15 | 0,95 1,115 | 0,96 1,085 | 0,97 1,06 | 0,985 1,03 | 1 1 | 1 1 | 1 1 |
| Нові чавунні | 0,81 2,51 | 0,84 1,42 | 0,87 1,36 | 0,87 1,32 | 0,89 1,28 | 0,91 1,22 | 0,92 1,18 | 0,93 1,15 | 0,94 1,12 |
| Нові сталеві | 0,91 1,22 | 0,92 1,18 | 0,93 1,16 | 0,94 1,14 | 0,95 1,12 | 0,95 1,1 | 0,96 1,08 | 0,97 1,07 | 0,97 1,06 |

Додаток 2

Витратні характеристики для квадратичної області

| d, мм | W, дц2 10 | Нормальні труби | Нові чавунні труби | Нові сталеві труби |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | к,л/с | к2/1000 | 1000/к2 | к,л/с | к2/1000 | 1000/к2 | к,л/с | к2/1000 | 1000/к2 |
| 50 | 1,963 | 8,313 | 0,0691 | 14,472 | 9,947 | 0,098 | 10,111 | 10,1 | 0,102 | 9,804 |
| 75 | 4,418 | 24,77 | 0,6136 | 1,6297 | 29,27 | 0,8567 | 1,1672 | 29,7 | 0,8821 | 1,1337 |
| 100 | 7,854 | 53,61 | 2,874 | 0,3477 | 62,85 | 3,95 | 0,25316 | 63,73 | 4,061 | 0,24624 |
| 125 | 12,27 | 97,39 | 9,485 | 0,10543 | 113,5 | 12,882 | 0,7763 | 115,1 | 13,248 | 0,07548 |
| 150 | 17,67 | 158,4 | 25,091 | 0,0398 | 183,9 | 33,819 | 0,02957 | 186,3 | 34,708 | 0,02881 |
| 100 | 31,41 | 340,8 | 116,15 | 0,0086 | 393 | 154,45 | 0,0647 | 398 | 158,4 | 0,00631 |
| 250 | 49,08 | 616,4 | 379,7 | 0,00263 | 707,6 | 500,7 | 0,002 | 716,3 | 513,09 | 0,00195 |
| 300 | 70,68 | 999,6 | 998,6 | 0,001 | 1143 | 1306 | 0,766 10-3 | 1157 | 1339 | 0,747 10-3 |
| 350 | 96,21 | 1503 | 2259 | 0,44 10-3 | 1715 | 2941 | 0,34 10-3 | 1735 | 3007 | 0,333 10-3 |
| 400 | 125,66 | 2140 | 4580 | 0,21 10-3 | 2435 | 5929 | 0,169 10-3 | 2463 | 6066 | 0,165 10-3 |
| 450 | 159,04 | 2920 | 8526 | 0,12 10-3 | 3316 | 10996 | 0,309 10-4 | 3354 | 11249 | 0,889 10-4 |
| 500 | 196,35 | 3857 | 14876 | 0,67 10-4 | 4374 | 19132 | 0,523 10-4 | 4423 | 19563 | 0,511 10-4 |
| 600 | 282,74 | 6239 | 38925 | 0,26 10-4 | 7053 | 49745 | 0,201 104 | 7131 | 50851 | 0,197 10-4 |
| 700 | 384,84 | 9362 | 87647 | 0,11 10-4 | 10560 | 111514 | 0,897 10-5 | 10674 | 113934 | 0,878 10-5 |
| 800 | 502,65 | 13301 | 156917 | 0,51 10-5 | 14973 | 224191 | 0,446 10-5 | 15132 | 228977 | 0,437 10-5 |
| 900 | 636,17 | 18129 | 328661 | 0,3 10-5 | 20379 | 415059 | 0,241 10-5 | 20587 | 423825 | 0,236 10-5 |
| 100 | 785,39 | 23911 | 571736 | 0,18 10-5 | 26832 | 719956 | 0,139 10-5 | 27111 | 735006 | 0,136 10-5 |

Додаток 3

| Діаметр труби мм | Рекомендована швидкість, м/с | Рекомендована витрата, л/с |
| --- | --- | --- |
| 100 | 1,15 | 11,7 |
| 125 | 1,19 | 16,6 |
| 150 | 1,12 | 21,8 |
| 200 | 1,34 | 46,0 |
| 250 | 1,34 | 71,0 |
| 300 | 1,35 | 103,0 |
| 350 | 1,35 | 140,0 |
| 400 | 1,36 | 184,0 |
| 500 | 1,50 | 315,0 |
| 600 | 1,49 | 443,0 |
| 700 | 1,52 | 561,0 |
| 800 | 1,53 | 776,0 |
| 900 | 1,57 | 987,0 |
| 1000 | 1,68 | 1335,0 |
| 1200 | 1,69 | 1919,0 |

Додаток 4

Таблиця граничних витрат

(складена Н.Н.Абрамовим на основі формул Л.Ф.Мошніна)

| Д, мм | Гранично економічні витрати, л/с | Гранично економічні швидкості |
| --- | --- | --- |
|  | найменша | найбільша | Найменша | найбільша |
| 1 | - | 5,4 | - | 0,71 |
| 125 | 5,4 | 9,0 | 0,45 | 0,73 |
| 150 | 9,0 | 15,0 | 0,51 | 0,85 |
| 200 | 15,0 | 28,5 | 0,48 | 0,91 |
| 250 | 28,5 | 45,0 | 0,53 | 0,92 |
| 300 | 45,0 | 68,0 | 0,64 | 0,96 |
| 350 | 68,0 | 96,0 | 0,71 | 1,00 |
| 400 | 96,0 | 130,0 | 0,76 | 1,04 |
| 450 | 130,0 | 168,0 | 0,82 | 1,06 |
| 500 | 168,0 | 237,0 | 0,86 | 1,21 |
| 600 | 237,0 | 355,0 | 0,84 | 1,26 |
| 700 | 355,0 | 490,0 | 0,93 | 1,27 |
| 800 | 490,0 | 685,0 | 0,98 | 1,36 |
| 900 | 685,0 | 882,0 | 1,07 | 1,38 |
| 1000 | 882,0 | 1120,0 | 0,12 | 1,46 |
| 1100 | 1120,0 | 1390,0 | 1,22 | - |

Додаток 5

Значення питомих опорів для чавунних труб (ДЕСТ 9583-75)

| Д, мм | Питома втрата А при g, л/с | Д, мм | Питома втрата А приg, л/с | Д, мм | Питома втрата А при g, л/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 13360 10-6 | 300 | 0,986 10-6 | 800 | 0,0057 10-6 |
| 80 | 1044 10-6 | 350 | 0,437 10-6 | 900 | 0,0031 10-6 |
| 100 | 399 10-6 | 400 | 0,219 10-6 | 1000 | 0,0018 10 -6 |
| 125 | 103,5 10-6 | 450 | 0,119 10-6 | 1200 | 0,00066 10-6 |
| 150 | 39,54 10-6 | 500 | 0,068 10-6 |  |  |
| 200 | 8,608 10-6 | 600 | 0,026 10-6 |  |  |
| 250 | 2,638 10-6 | 700 | 0,012 10-6 |  |  |

Додаток 6

Таблиця поплавкових коефіцієнтів К2

| V,м/с | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,55 | 0,6 | 0,65 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К2 | 1,41 | 1,33 | 1,28 | 1,24 | 1,2 | 1,175 | 1,15 | 1,13 | 1,115 | 1,1 |
| V, м/с | 0,7 | 0,75 | 0,8 | 0,85 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 |  |
| К2 | 1,085 | 1,07 | 1,06 | 1,05 | 1,04 | 1,0 | 0,988 | 0,965 | 0,951 |  |
| V, м/с | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 |  |  |  |  |  |
| К2 | 0,929 | 0,927 | 0,917 | 0,907 | 0,899 |  |  |  |  |  |

Додаток 7

| d,мм | S0, с2/м3 для труб | d,мм | S0, с2/м6 для труб |
| --- | --- | --- | --- |
|  | сталеві | чавунні |  | сталеві | чавунні |
| 75 | - | 1709 | 400 | 0,206 | 0,003 |
| 100 | 267 | 368 | 500 | 0,062 | 0,068 |
| 125 | 106 | 111 | 600 | 0,024 | 0,026 |
| 150 | 45,0 | 41,8 | 700 | 0,0115 | 0,0115 |
| 175 | 19 | - | 800 | 0,00566 | 0,00566 |
| 200 | 9,27 | 9,03 | 900 | 0,00303 | 0,00303 |
| 225 | 4,82 | - | 1000 | 0,00174 | 0,00174 |
| 250 | 2,58 | 2,75 | 1200 | 0,00066 | - |
| 300 | 0,94 | 1,03 | 1400 | 0,00029 | - |

Додаток 8

Питомі опори S0 для азбестоцементних труб, с2/м6 .

| d,мм | ШвидкістьVм/сек. |
| --- | --- |
|  | 0,5 | 0,75 | 1,0 | 1,5 |
| 75 | 931 | 873 | 835 | 7888 |
| 100 | 210 | 196 | 188 | 177 |
| 123 | 71,5 | 67,0 | 64,1 | 60,5 |
| 147 | 28,3 | 26,5 | 25,4 | 24,5 |
| 189 | 8,81 | 8,26 | 7,9 | 7,46 |
| 235 | 2,49 | 2,33 | 2,23 | 2,11 |
| 279 | 1,01 | 0,95 | 0,91 | 0,86 |
| 322 | 0,48 | 0,45 | 0,43 | 0,41 |
| 368 | 0,25 | 0,23 | 0,22 | 0,21 |
| 386 | 0,19 | 0,18 | 0,17 | 0,16 |
| 456 | 0,079 | 0,074 | 0,071 | 0,067 |
| 546 | 0,031 | 0,029 | 0,028 | 0,026 |

Додаток 9

Значення витратної характеристики водопровідних труб К2(л2/с2)

| Діаметр, мм | Абсолютна шорсткість,мм. |
| --- | --- |
|  | 0,2 | 0,5 | 1,0 |
| 75 | 1133 | 863 | 686 |
| 100 | 5162 | 3973 | 3187 |
| 125 | 16024 | 12469 | 9659 |
| 150 | 43370 | 34103 | 27627 |
| 175 | 98143 | 76840 | 62259 |
| 200 | 197200 | 155456 | 127142 |
| 250 | 634161 | 504082 | 415352 |
| 300 | 1648925 | 1414260 | 1091313 |
| 400 | 7406182 | 5795040 | 4974592 |
| 500 | 23739375 | 19257813 | 16130625 |

# Додаток 10

На трубі діаметром d перед краном налаштований манометр. При закритому крані манометр показує тиск Р1. Після відкриття крану показання манометра зменшилось до Р2

|  | l | Ll | lll | lV | V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d [мм] | 100 | 150 | 125 | 100 | 150 |
| P1 [ат] | 1.05 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 |
| P2 [ат] | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
| зкр | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

## Додаток 11

Вода перетікає з закритого резервуара А у відкритий бак “с” по трубі діаметром d довжиною Lac. Манометричний тиск у резервуарі А   Рm. Визначити максимальний тиск у трубі

|  | І | ІІ | ІІІ | ІV | V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d [мм] | 400 | 250 | 300 | 200 | 215 |
| LАС [м] | 200 | 200 | 210 | 180 | 230 |
| Pm [кг/см2] | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.3 |
| H1 [м] | 2 | 2.5 | 1.8 | 1.6 | 1.9 |
| H2 [м] | 7 | 6.0 | 5.0 | 4.5 | 6.5 |
| H3 [м] | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| LAB [м] | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 |
| λ | 0.03 | 0.025 | 0.02 | 0.03 | 0.025 |
| ззакр | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |

Додаток 12

Нахилений трубопровід пропускає витрату Q. Тиск у перерізі 1 – 1 Р1. Тиск у перерізі 2 – 2  Р2.

Визначити втрати енергії між перерізами 1 – 1 і 2 –2  - hw.

|  | І | ІІ | ІІІ | ІV | V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 [ат] | 3.8 | 4.0 | 3.6 | 3.2 | 3.8 |
| P2[ат] | 5.1 | 5.2 | 4.8 | 4.2 | 5.0 |
| d1[мм] | 300 | 250 | 200 | 150 | 200 |
| d2[мм] | 200 | 200 | 150 | 100 | 150 |
| Z1[м] | 25 | 20 | 22 | 20 | 18 |
| Z2[м] | 10 | 14 | 12 | 10 | 10 |

## Додаток 13

З колодязя А вода подається по сифонному трубопроводу у колодязь С.

Визначити висоту h , якщо вакуум у перерізі В – В  Рvak.

|  | І | ІІ | ІІІ | ІV | V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pvak[кг/см2] | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 |
| H [м] | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.8 |
| LAB [м] | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| LAC [м] | 100 | 80 | 70 | 60 | 60 |
| λ[] | 0.02 | 0.02 | 0.025 | 0.03 | 0.03 |
| зсет. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ззак. | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 |
| d[мм] | 200 | 250 | 200 | 200 | 250 |

## Додаток 14

При якій витраті повний тиск у вузькій частині трубопроводу буде дорівнювати атмосферному, якщо манометричний тиск у перерізі 2 – 2 дорівнює Рm.

Опорами між перерізами знехтувати.

|  | І | ІІ | ІІІ | ІV | V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1[ат] | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 |
| d1[cм] | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 |
| d2[см] | 8 | 10 | 12 | 10 | 12 |

## Додаток 15

Вода претікає з відкритого резервуара А у закритий В.

Визначити, який надлишковий тиск на поверхні води у резервуарі В.

|  | І | ІІ | ІІІ | ІV | V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q [л/с] | 44 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| L [м] | 170 | 180 | 190 | 160 | 150 |
| d [мм] | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| H [м] | 25 | 15 | 20 | 24 | 26 |
| Зкр | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| λ | 0.033 | 0.025 | 0.02 | 0.035 | 0.03 |

## Додаток 16

Вода з закритого резервуара А надходить у відкритий С.

Який повинен бути тиск у резервуарі, щоб труба забеспечила витрату ?

Визначити тиск у перерізі В – В.

|  | І | ІІ | ІІІ | ІV | V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q [л/с] | 5 | 10 | 8 | 9 | 6 |
| d [мм] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| LAC [м] | 25 | 30 | 25 | 20 | 25 |
| LAB [м] | 15 | 20 | 15 | 10 | 15 |
| H1 [м] | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.8 |
| H2[м] | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
| H3 [м] | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 |
| λ | 0.02 | 0.025 | 0.02 | 0.02 | 0.025 |

## Додаток 17

Вода витікає з закритого резервуара А у відкритий В.

Визначити діаметр труби, який потрібен для забезпечення витрати Q, надлишковий тиск у резервуарі  Рm.

|  | І | ІІ | ІІІ | ІV | V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q [л/с] | 70 | 80 | 60 | 50 | 70 |
| Pm [кг/см2] | 0.87 | 0.75 | 0.60 | 0.50 | 0.80 |
| H1 [м ] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| H2 [м] | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| L [м] | 200 | 210 | 205 | 180 | 190 |
| зкр | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ззак | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| λ | 0.03 | 0.03 | 0.025 | 0.025 | 0.03 |

## Додаток 18

Вода витікає із закритого резервуара А в атмосферу. Визначити надлишковий тиск у перерізі В – В, якщо надлишковий тиск на вільній поверхні резервуара  Рm.

|  | І | ІІ | ІІІ | ІV | V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pm [кг/см3] | 0.4 | 0.35 | 0.45 | 0.30 | 0.25 |
| H [м] | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 |
| h[м] | 2 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 |
| d[мм] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| LAC [м] | 150 | 160 | 180 | 170 | 190 |
| LAB [м] | 100 | 110 | 120 | 110 | 150 |
| ззакр | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| зкр | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| λ | 0.03 | 0.03 | 0.025 | 0.02 | 0.03 |
| звх | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |

# Додаток 19

Вода витікає з резервуара в атмосферу за трубою d, яка складається з горизонтальної і похилої ділянки труби однакової довжини L1 = L2.

Яким повинен бути коефіцієнт опору засувки ξ, щоб вакуум у кінці горизонтальної ділянки не перевищував Рvak?

Яка при цьому буде витрата Q?

|  | І | ІІ | ІІІ | ІV | V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L1=L2 [м] | 50 | 60 | 40 | 30 | 50 |
| d [мм] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| P [кг/см2] | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.6 |
| h1[м] | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 |
| h2 [м] | 25 | 30 | 20 | 15 | 25 |
| λ | 0.035 | 0.025 | 0.020 | 0.020 | 0.025 |
| ззак | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |

## Додаток 20

Визначити діаметр самоплинної труби, за якою вода з ріки надходить до колодязя.

|  | І | ІІ | ІІІ | ІV | V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q [л/с] | 30 | 40 | 35 | 40 | 45 |
| L [м] | 50 | 60 | 50 | 60 | 65 |
| h [м] | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 |
| зсет | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 |
| ззак | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| λ | 0.04 | 0.035 | 0.030 | 0.025 | 0.035 |

## Додаток 21

Визначити витрату води, яка протікає через водомір Вентурі. Надлишковий тиск у перерізі  1 – 1 Р1, у перерізі 2 – 2 Р2. Опорами знехтувати.

|  | І | ІІ | ІІІ | ІV | V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d1 [мм] | 100 | 150 | 100 | 150 | 100 |
| d2 [мм] | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 |
| Z1 [м] | 4.3 | 4.5 | 4.6 | 5.0 | 4.8 |
| Z2 [м] | 4.1 | 4.2 | 4.4 | 4.0 | 4.3 |
| P1 [кг/см2] | 0.65 | 0.60 | 0.62 | 0.63 | 0.64 |
| P2 [кг/см2] | 0.64 | 0.58 | 0.52 | 0.60 | 0.58 |

## Додаток 22

Визначити витрату води Q, якщо різниця рівнів води у п`єзометрах  ∆h.

|  | І | ІІ | ІІІ | ІV | V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ∆h [см] | 5.0 | 6.0 | 6.5 | 5.0 | 6.0 |
| d1 [мм] | 100 | 100 | 150 | 150 | 100 |
| d2 [мм] | 150 | 150 | 200 | 200 | 150 |

## Додаток 23

Різниця рівнів води у п’єзометрах, прилаштованих до вузької і широкої частини водоміра Вентурі h.

Визначити витрату води  через водомір. Опорами знехтувати.

|  | І | ІІ | ІІІ | ІV | V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| h [м] | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.3 |
| d1 [мм] | 100 | 100 | 150 | 100 | 150 |
| d2 [мм] | 50 | 50 | 100 | 50 | 100 |

## Додаток 24

Визначити, яким повинен бути вакуум у насосі, щоб він подавав воду у кількості Q.

|  | І | ІІ | ІІІ | ІV | V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q [л/с] | 240 | 250 | 230 | 240 | 260 |
| L [м] | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
| D [мм] | 450 | 250 | 200 | 450 | 300 |
| h [м] | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4.0 | 4.1 |
| λ | 0.02 | 0.020 | 0.025 | 0.030 | 0.035 |
| зсетки | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| ззак | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |

## Додаток 25

Визначити  діаметр самоплинної труби, за якою вода надходить з річки до колодязя.

|  | І | ІІ | ІІІ | ІV | V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| h [м] | 1.7 | 1.8 | 2.0 | 2.4 | 2.6 |
| Q [л/с] | 35 | 40 | 45 | 60 | 60 |
| L [м] | 150 | 180 | 170 | 185 | 190 |
| ззакр | 0.2 | 0.20 | 0.20 | 0.30 | 0.52 |
| λ | 0.030 | 0.035 | 0.020 | 0.025 | 0.030 |

Додаток 26

Основні геометричні і гідравлічні елементи труб круглого поперечного перерізу при різному наповненні

Додаток 27

Основні геометричні і гідравлічні елементи труб коритоподібного поперечного перерізу при різному наповненні

Додаток 28

Основні геометричні і гідравлічні елементи труб овоїдального поперечного перерізу при різному наповненні

Додаток 29

Значення допустимих нерозмиваючих середніх в перерізі швидкостей течії води Vдоп, м/с.

Продовження додатку 29

Додаток 30

Значення множника a залежно від середнього діаметра часток

| dср, мм | a, м½/с | dср, мм | a, м½/с | dср, мм | a, м½/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,1 | 0,22 | 0,8 | 0,90 | 1,6 | 1,05 |
| 0,2 | 0,45 | 1,0 | 0,95 | 1,8 | 1,07 |
| 0,4 | 0,67 | 1,2 | 1,00 | 2,0 | 1,10 |
| 0,6 | 0,82 | 1,4 | 1,02 | 3,0 | 1,11 |

Додаток 31

Припустимі незамулюючі середні швидкості Vmin в м/с за даними

В.Н. Гончарова

| Наноси | Діаметр часток, мм | Глибина течії |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1,0 | 2,0 | 3,0 |
| Дуже мілкі | 0,2 – 0,3 | 0,34 | 0,44 | 0,51 |
| Мілкі | 0,3 – 0,4 | 0,43 | 0,57 | 0,66 |
| Середньопіщані | 0,4 – 0,5 | 0,60 | 0,78 | 0,92 |
| Крупнопіщані | 0,5 – 1,0 | 0,87 | 1,13 | 1,32 |

Додаток 32

Залежність коефіцієнта A від гідравлічної крупності наносів

| Гідравлічна крупність мм/с | A |
| --- | --- |
| Менше 1,5 | 0,33 |
| Від 1,5 до 2,5 | 0,44 |
| Більше 2,5 | 0,55 |

Додаток 33

Додаток 34

Номограма для визначення швидкості течії у відкритих руслах за формулою Павловського при n=0,013.

Додаток 35

Значення коефіцієнта шорсткості за формулами Павловського і Маннінга.

Додаток 36

| Характеристика поверхні | ε, мм* |
| --- | --- |
| Виключно гладкі поверхні (емальовані, глазуровані тощо) | 0 (0 – 0,01) |
| Чиста цементна штукатурка | 0,04 (0,02 – 0,06) |
| Металеві лотки з гладкою внутрішньою поверхнею | 0,10 (0,02 – 1) |
| Дерев’яні лотки зі струганих дошок | 0,30 (0,0, – 1,5) |
| Дерев’яні лотки з неструганих дошок | 0,50 (0,08 – 2,0) |
| Бетоніровка | 0,30 (0,05 – 1,5) |
| Цегляна кладка | 0,50 (0,08 – 1,25) |
| Тесаний камінь | 0,50 (0,12 – 1,25) |
| Земляні стіни | 5,00 (1 – 50) |
| Бутова кладка | 10,00 (0,5 – 20) |
| Бруківка (булижна мостова) | 20,00 (15 – 30) |
| Канали, висічені в скелі | 30,00 (3 – 80) |

*Наведені найбільш вірогідні значення ε для середніх умов, у дужках – можливі коливання.

Додаток 37

Коефіцієнти Шезі обчислені за формулою (6.18)

Додаток 38

| Характеристика поверхні | kэ, мм | n |
| --- | --- | --- |
| Виключно гладкі поверхні (емальовані, глазуровані тощо) | 0 (0 – 0,02) | 0 – 0,007 |
| Озалізнена цементна штукатурка або дуже чисто загладжена | 0,1 (0,002 – 0,3) | 0,007 – 0,010 |
| Звичайна цементна штукатурка | 0,3 (0,1 – 0,8) | 0,0085 – 0,012 |
| Металеві лотки з гладкою внутрішньою поверхнею | 1,0 (0,4 – 5) | 0,011 – 0,017 |
| Бетонні та залізобетонні каналізаційні труби | 2 | 0,014 |
| Керамічні каналізаційні труби | 1,25 | 0,013 |
| Дерев’яні лотки зі струганих дошок | 2 (0,5 – 8) | 0,01 – 0,018 |
| Дерев’яні лотки з неструганих дошок | 3 (0,8 – 10) | 0,012 – 0,019 |
| Бетоніровка | 2 (0,3 – 5) | 0,012 – 0,015 |
| Цегляна кладка | 3 (1 – 6) | 0,013 – 0,017 |
| Земляні стіни | 50 (15 – 200) | 0,02 – 0,03 |
| Бутова кладка | 20 (5 – 70) | 0,017 – 0,025 |
| Бруківка (булижна мостова) | 35 (15 – 70) | 0,020 – 0,025 |

Додаток 39

Значення коефіцієнтів шорсткості русел n.

| Характеристика покриття | n |
| --- | --- |
| Чисті (нові) гончарні, чавунні та залізні труби, добре укладені та з’єднані; добре стругані дошки | 0,011 |
| Нестругані, добре пригнані дошки, водопровідні труби у нормальних умовах; чисті водосточні труби; гарна бетоніровка | 0,012 |
| Добра цегляна кладка, водосточні труби у нормальних умовах, трохи забруднені водопровідні труби | 0,013 |
| Забруднені водопровідні та водосточні труби; бетоніровка каналів в середніх умовах | 0,014 |
| Цегляна кладка й облицьовка з тесаного каменя в середніх умовах, значно забруднені водостоки | 0,015 |
| Добра бутова кладка; стара цегляна кладка; порівняно груба бетоніровка; виключно гладка, добре оброблена скеля | 0,017 |
| Канали, покриті товстим стійким іловим шаром; грунти пропитані бітумом | 0,018 |
| Середня, задовільна бутова кладка; бруківка; канали, висічені у скелі; канали, затягнуті іловою плівкою у нормальному становищі | 0,020 |
| Канали у плотній глині; канали, затягнуті місцями переривчастою іловою плівкою; великі земляні канали в умовах утримання і ремонта вище середніх | 0,0225 |
| Гарна суха кладка; великі земляні канали в середніх умовах утримання; фашинні тюфяки | 0,025 |
| Великі земляні канали в умовах утримання і ремонта, одернування і в стіну | 0,0275 |
| Канали у дуже складних умовах, з неправильним профілем, забруднені камінням і водорослями | 0,030 |
| Земляні канали у порівняно поганих умовах, які заросли травою, з місцевими обвалами відкосів, місцями з водорослями, булижниками і гравієм на дні | 0,030 |

додаток 40

Швидкісні характеристики W, м/с, при різних значеннях коефіцієнта швидкості.

Додаток 41

Значення коефіцієнта C за формулою (6.23)

Додаток 42

Значення найбільших допустимих нерозмиваючих середніх швидкостей

| Вид грунта або одягу | Максимальна швидкість Vmax, м/с |
| --- | --- |
| Незв’язні грунти: |
| пил; іл | 0,15 – 0,2 |
| пісок | 0,2 – 0,6 |
| гравій | 0,6 – 1,2 |
| Зв’язані грунти: |
| супісок і суглинок | 0,7 – 1,0 |
| глина | 1,0 – 1,8 |
| Скельні породи: |
| осадові | 2,5 – 4,5 |
| кристалічні | 20 – 25 |
| Кріплення: |
| одиночна мостова | 3,0 – 3,5 |
| подвійна мостова | 3,5 – 4,5 |
| бетонне обличкування | 5,0 – 10 |

Додаток 43

|  | r=1,0 м | r=2,0 м |
| --- | --- | --- |
|  | n=0,013 | n=0,0015 | n=0,013 | n=0,015 |
|  | Q, м3/с | W, м/с | Q, м3/с | W, м/с | Q, м3/с | W, м/с | Q, м3/с | W, м/с |
| 1,0 | 77,1 | 49,1 | 66,2 | 42,1 | 483 | 76,9 | 419 | 66,7 |
| 1,1 | 90,3 | 51,0 | 77,5 | 43,7 | 566 | 79,9 | 491 | 69,3 |
| 1,2 | 103,5 | 52,6 | 88,8 | 45,1 | 648 | 82,3 | 562 | 71,4 |
| 1,3 | 116,1 | 53,8 | 100,0 | 46,2 | 728 | 84,2 | 633 | 73,2 |
| 1,4 | 128,8 | 54,9 | 110,5 | 47,1 | 807 | 85,8 | 701 | 74,6 |
| 1,5 | 140,2 | 55,5 | 120,3 | 47,7 | 878 | 86,8 | 763 | 75,4 |
| 1,6 | 150,3 | 55,7 | 129,0 | 47,9 | 941 | 87,2 | 816 | 75,8 |
| 1,7 | 158,4 | 55,7 | 136,2 | 47,9 | 992 | 87,1 | 864 | 75,8 |
| 1,8 | 163,9 | 55,1 | 140,6 | 47,3 | 1026 | 86,1 | 893 | 74,9 |
| 1,9 | 165,4 | 53,6 | 141,7 | 46,0 | 1035 | 84,0 | 899 | 72,9 |
| 2,0 | 154,3 | 49,1 | 131,8 | 42,1 | 967 | 76,9 | 839 | 66,7 |

Додаток 44

| Межі вимірювання коефіцієнта шорсткості | Орієнтовні значення Z=0,5+Y при |
| --- | --- |
|  | R<1,0 м | R>1,0 м |
| 0,015 – 0,017 | 0,667 | 0,667 |
| 0,018 – 0,0225 | 0,700 | 0,667 |
| 0,025 – 0,030 | — | 0,700 |

Додаток 45

|  | Значення допоміжної функції при коефіцієнті закладення відкосів m |
| --- | --- |
|  | 0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 |
| 0,10 | 52,30 | 46,90 | 45,00 | 43,90 | 42,60 |
| 0,20 | 18,25 | 14,53 | 13,52 | 12,75 | 12,16 |
| 0,30 | 10,20 | 7,21 | 6,53 | 5,98 | 5,56 |
| 0,40 | 6,81 | 4,35 | 3,82 | 3,43 | 3,12 |
| 0,50 | 5,04 | 2,91 | 2,48 | 2,20 | 1,96 |
| 0,60 | 3,97 | 2,07 | 1,74 | 1,50 | 1,33 |
| 0,70 | 3,25 | 1,58 | 1,27 | 1,08 | 0,948 |
| 0,80 | 2,74 | 1,20 | 0,965 | 0,815 | 0,708 |
| 0,90 | 2,37 | 0,953 | 0,751 | 0,626 | 0,540 |
| 1,00 | 2,08 | 0,770 | 0,602 | 0,498 | 0,426 |

Додаток 46

|  | Значення допоміжної функції при коефіцієнті закладення відкосів m |
| --- | --- |
|  | 0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 |
| 0,10 | 1,755 | 1,705 | 1,690 | 1,678 | 1,666 |
| 0,20 | 1,291 | 1,190 | 1,159 | 1,134 | 1,111 |
| 0,30 | 1,032 | 0,882 | 0,873 | 0,800 | 0,768 |
| 0,40 | 0,855 | 0,658 | 0,602 | 0,554 | 0,514 |
| 0,50 | 0,722 | 0,480 | 0,413 | 0,357 | 0,310 |
| 0,60 | 0,617 | 0,332 | 0,254 | 0,191 | 0,139 |
| 0,70 | 0,529 | 0,203 | 0,117 | 0,048 | -0,009 |
| 0,80 | 0,455 | 0,090 | -0,004 | -0,078 | -0,139 |
| 0,90 | 0,391 | -0,011 | -0,113 | -0,192 | -0,256 |
| 1,00 | 0,334 | -0,104 | -0,210 | -0,295 | -0,363 |

Додаток 47

|  | n=0,015 | n=0,017 |
| --- | --- | --- |
| 1,0 | 66,1 | 42,1 | 58,2 | 37,1 |
| 1,1 | 77,4 | 43,7 | 68,2 | 38,5 |
| 1,2 | 88,8 | 45,1 | 78,2 | 39,7 |
| 1,3 | 100,0 | 46,3 | 88,1 | 40,7 |
| 1,4 | 110,7 | 47,1 | 97,5 | 41,5 |
| 1,5 | 120,5 | 47,7 | 106,2 | 42,0 |
| 1,6 | 129,2 | 47,9 | 113,8 | 42,2 |
| 1,7 | 136,2 | 47,8 | 120,0 | 42,2 |
| 1,8 | 140,9 | 47,3 | 124,1 | 41,7 |
| 1,9 | 142,0 | 46,1 | 125,1 | 40,6 |
| 2,0 | 132,2 | 42,1 | 116,4 | 37,1 |

Додаток 48

| m | βг.н.п. |  |  | A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 2,00 | 0,71 | 1,41 | 0,94 |
| 0,5 | 1,24 | 0,76 | 0,94 | 0,98 |
| 1,0 | 0,83 | 0,74 | 0,61 | 0,96 |
| 1,5 | 0,61 | 0,69 | 0,42 | 0,91 |
| 2,0 | 0,47 | 0,64 | 0,30 | 0,85 |
| 2,5 | 0,39 | 0,59 | 0,23 | 0,80 |
| 3,0 | 0,33 | 0,55 | 0,18 | 0,77 |

Додаток 49

Залежність співвідношення  від m.

| m |  | m |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,5 | 2,0 | 2,1 |
| 0,5 | 0,8 | 2,5 | 2,6 |
| 1,0 | 1,2 | 3,0 | 3,1 |
| 1,5 | 1,65 |  |  |

#### Список літератури

- Справочник по гидравлике / Под ред. В.А. Большакова. - К., 1984. - 342 с.

- Альтшуль А.Д., Шиволовский П.С., Иванов П.П. Гидравлика и аэродинамика. - М., 1987. - 414 с.

- Большаков В.А., Попов В.Н. Гидравлика: Общий курс - К., 1989. - 214 с.

- Большаков В.А., Константинов Ю.М. и др. Сборник задач по гидравлике - К.: Высшая школа, 1979. - 290 с.

- Штереплихт Д.В. Гидравлика: Уч. пос. для вузов. В 2-х кн. - М.: Энергоатомиздат, 1991. - 351 с.

- Левицький Б.Ф., Ленін Н.П. Гідравліка: Загальний курс. - Львів: Світ, 1994. - 264 с.

- Гідравліка і нагнітачі: Навч. пос. / О.М. Грабовський, О.М. Щабієв. - К.: НМКВО, 1992. - 316 с.

- Емцев Б.Т. Техническая гидромеханика. - М., 1987. - 440 с.

#### Навчальне видання

Інженерна гідравліка /навчально-методичний посібник до практичних занять для студентів 1-3 курсів денної та заочної форм навчання/ спец.7.092601

Автори: Микола Михайлович Яковенко

Юрій Петрович Тітов

Редактор: М.З. Аляб'єв

Коректор: З.І. Зайцева

План 2005, поз. 250

Підп. до друку 12.09.04		Формат 60х84/1/16		Папір офісний

Друк на ризографі.		Умовн.-друк. арк. 1,3		Облік – вид. арк. 4,0

Тираж 100 прим.			Зам. №				Ціна договірна

61002, ХНАМГ, Харків, вул. Революції, 12

61002, ХНАМГ, Харків, вул. Революції, 12

Сектор оперативної поліграфії ЮЦ ХНАМГ