ДОДАТОК 1.

Первинні й первинно-передавальні перетворювачі сигналів для автоматичного контролю деяких параметрів технологічних процесів водопідготовки та водовідведення

Д.1.1. Первинні перетворювачі (ПП) як чутливі елементи для автоматичного контролю температури, витрати і рівня рідини розглянуто в підрозділах 4.1; 4.3; 4.4 відповідно, а в табл. Д.1.1 наведено назви і типи ПП для автоматичного контролю концентрації (складу) деяких речовин у рідині, рівня тощо. Слід пам’ятати, що сигнали від цих ПП надходять на передавальні перетворювачі (ПрП), наприклад, Ш-703 (див. підрозділ 4.1).

Таблиця Д.1.1

| № п/п | Назва первинного перетворювача (ПП) | Тип ПП |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Автоматичний вимірювач каламутності й цвітності води | АМЦ-У |
| 2 | Автоматичний вимірювач каламутності води | АМС-У |
| 3 | Автоматичний кондуктометр концентрації розчину коагулянту в воді | АКК-201 |
| 4 | Автоматична фотоелектрична установка контролю якості промивки фільтра за світло-пропусканням забрудненої промивної води | АОВ-8 |
| 5 | Автоматичний концентратомір залишкового хлору в воді | КОХ-2 |
| 6 | Автоматичний вимірювач залишкового хлору в воді | АПК-01М |
| 7 | Автоматичний аналізатор залишкового хлору в воді | АХС-203 |
| 8 | Автоматичний вимірювач концентрації фтору в рідині | АФ-297 |
| 9 | Автоматичний рН-метр | рН-261 |
| 10 | Автоматичний концентратомір зважених речовин у рідині | КК-8 |
| 11 | Автоматичний турбодіметр (концентратомір) зважених речовин у воді | М-201 |
| 12 | Автоматичний калориметр для вимірювання залишкової жорсткості води | UPFA-II-ZT |
| 13 | Автоматичний електрохімічний визначник біохімічної потреби в кисні (БПК) у воді | ЭХО-2 |

Продовження табл. Д.1.1.

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 14 | Автоматичний нефеломір концентрації активного мулу | ЛАН-1 |
| 15 | Автоматичний фотоіндаліметр для визначення каламутності очищеної води | АОВ-9 |
| 16 | Автоматичний контроль наявності фенолу в стічній воді | ФСВ-65 В |
| 17 | Автоматичний інфрачервоний аналізатор для визначення сумарної наявності нафтопродуктів у стічній воді | ЛИКАА-71 |
| 18 | Автоматичний полярографічний концентратомір наявності ціанідів у стічній воді | СЦ-1 |
| 19 | Автоматичний полярографічний концентратомір наявності хрому в стічній воді | СХ-1 |
| 20 | Автоматичний рівнемір осаду нерозчинних речовин у воді | СУ-101 |
| 21 | Автоматичний рівнемір осаду активного мулу | СУФ-210 |
| 22 | Автоматичний аналізатор сумарного органічного вуглецю в повітрі | У-101 |

Д.1.2. Первинно-передавальні (ПП/ПрП) і передавальні (ПрП) перетворювачі як чутливі елементи для автоматичного контролю температури і тиску рідини або газу розглянуто в підрозділах 4.1 і 4.2 відповідно, а в табл. Д.1.2 наведено назви і типи ПП/ПрП для автоматичного контролю концентрації (складу) деяких речовин у рідині.

Таблиця Д.1.2.

| № п/п | Назва первинно-передавального перетворювача (ПП/ПрП) | Тип ПП/ПрП |
| --- | --- | --- |
| 1. | Автоматичний киснемір у воді з уніфікованими вихідними сигналами постійного струму 4-20 мА | К-215 |
| 2. | Магнітний киснемір у воді з уніфікованими вихідними сигналами постійного струму 4-20 мА | МК-1 |

ДОДАТОК 2.

Основні технічні характеристики побутових лічильників кількості води

Д.2.1. Крильчатий лічильник холодної або гарячої води типу КВ-1,5, випускається ВАТ “Електротермометрія” (Україна, м. Луцк), внесений в державний реєстр України за № У333-95. Лічильник служить для вимірювання об’єму питної води або об’єму води в системах гарячого водопостачання в квартирах та інших об’єктах комунального господарства, яка тече по трубопроводу при температурі від 5°С до 90°С. Технічні характеристики лічильника наведено в табл. Д.2.1.

Таблиця Д.2.1

| Назва характеристики | Од. виміру | Тип розміри |
| --- | --- | --- |
|  |  | Х | Г |
| Діаметр умовного проходу, Dy | мм | 15 |
| Максимальні витрати води, Fmax | м3/г | 3,0 |
| Мінімальні витрати води, Fmin | м3/г | 0,06 | 0,03 |
| Температура води, Т | °С | 5-40 | 40-90 |
| Максимальний тиск води, Pmax | МПа | 1,0 |

Д.2.2. Лічильники води крильчаті типу ЛВОК 15-Х, ЛВОК 15-Г, випускаються фірмою HLS (Україна, м. Львів), внесені в Державний реєстр України за № У208-93. Лічильники служать для вимірювання об'єму в системах гарячого водопостачання в квартирах та інших об’єктах комунального господарства, яка тече по трубопроводу при температурі від 5°С до 90°С. Технічні характеристики лічильників наведено в табл. Д.2.2.

Таблиця Д.2.2

| Назва характеристики | Од. виміру | Тип розміри |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЛАВОК 15-Х | ЛВОК 15-Г |
| Діаметр умовного проходу, Dy | мм | 15 |
| Максимальні витрати води, Fmax | м3/г | 3,0 |
| Мінімальні витрати води, Fmin | м3/г | 0,03 |
| Температура води, Т | °С | 5-40 | 40-90 |
| Максимальний тиск води, Pmax | МПа | 1,6 |

Продовження ДОДАТКУ 2.

Д.2.3. Лічильники води одноструминні крильчаті з магнітною муфтою типу Im3, Ih3, випускаються спільним українсько-словацьким підприємством “ІНВЕСТ ПРЕМЕКС” (Україна, м. Суми), внесені в Державний реєстр України за № У723-97. Лічильники служать для вимірювання об’єму питної води або об’єму води в системах гарячого водопостачання в квартирах та інших об’єктах комунального господарства, яка тече по трубопроводу при температурі від 5°С до 90°С. Технічні характеристики лічильників наведено в табл. Д.2.3.

Таблиця Д.2.3

| Назва характеристики | Од. виміру | Тип розміри |
| --- | --- | --- |
|  |  | Im 3 | Ih 3 |
| Діаметр умовного проходу, Dy | мм | 15 |
| Максимальні витрати води, Fmax | м3/г | 3,0 |
| Мінімальні витрати води, Fmin | м3/г | 0,06 | 0,03 |
| Температура води, Т | °С | 5-40 | 40-90 |
| Максимальний тиск води, Pmax | МПа | 1,0 |

Д.2.4. Лічильники води багатоструминні крильчаті типу М-Т-А40, М-Т-А90, випускаються тим же СП, що і лічильники в підрозділі Д.2.3, внесені в Державний реєстр України за № У725-97. Лічильники служать для вимірювання об’єму питної води або об’єму води в системах гарячого водопостачання в квартирах та інших об’єктах комунального господарства, яка тече по трубопроводу при температурі від 5°С до 90°С.

Технічні характеристики лічильників наведено в табл. Д.2.4

Таблиця Д.2.4

| Назва характеристики | Од. виміру | М-Т-А40 | М-Т-А90 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20 | 25 | 40 | 20 | 25 | 40 |
| Діаметр умовного проходу, Dy | мм | 20 | 25 | 40 | 20 | 25 | 40 |
| Максимальні витрати води, Fmax | м3/г | 5 | 12 | 20 | 5 | 10 | 20 |
| Мінімальні витрати води, Fmin | м3/г | 0,02 | 0,025 | 0,03 | 0,03 | 0,08 | 0,15 |
| Температура води, Т | °С | 5 - 40 | 40 - 90 |
| Максимальний тиск води, Pmax | МПа | 1,0 |

Продовження ДОДАТКУ 2.

Д.2.5. Лічильники води турбінні типу COSMOS WP-50, WP-80, випускаються тим же СП, що і лічильники в підрозділі Д.2.3, внесені в Державний реєстр України за № У726-97. Лічильники служать для вимірювання об’ємів питної води, технічної води в системах водопостачання і гарячої води в системах гарячого водопостачання. Технічні характеристики лічильників наведено в табл. Д.2.5.

Таблиця Д.2.5

| Назва характеристики | Од. виміру | Типорозміри |
| --- | --- | --- |
|  |  | WP-50 | WP-80 |
|  |  | Х | Г | Х | Г |
| Діаметр умовного проходу, Dy | мм | 50 | 80 |
| Максимальні витрати води, Fmax | м3/г | 80 | 30 | 200 | 90 |
| Мінімальні витрати води, Fmin | м3/г | 0,5 | 1,0 | 0,7 | 1,4 |
| Температура води, Т | °С | 5-40 | 40-150 | 5-40 | 40-150 |
| Максимальний тиск води, Pmax | МПа | 1,6 |

ДОДАТОК 3

Основні технічні характеристики побутових лічильників кількості газу

Д.3.1. Лічильник кількості газу типу GALLUS-2000, випускається  ВАТ  “Шлюмберже − Укргаз матерс компані” (Україна, м. Київ), внесений в Державний реєстр України за № У483-95. Лічильник служить для вимірювання об’єму природного газу, його використовують для комерційного обліку спожитого газу в побутових умовах і при контролі технологічних процесів. Технічні характеристики лічильника наведено в табл. Д.3.1.

Таблиця Д.3.1.

| Назва характеристики | Од. виміру | Типорозміри |
| --- | --- | --- |
|  |  | Г 1,6 | Г 2,5 | Г 4,0 |
| Нарізь штуцера лічильника | – | М24 | М24 | М42 |
| Максимальні витрати газу, Fmax | м3/г | 2,5 | 4,0 | 6,0 |
| Мінімальні витрати газу, Fmin | м3/г | 0,016 | 0,025 | 0,04 |
| Максимальний тиск газу, Pmax | КПа | 50 |
| Температура навколишнього повітря, Т | °С | - 20(60 |

Д.3.2. Лічильник газу об’ємний мембранний типу САМГАЗ Г 4, випускається спільним українсько-італійським підприємством “САМГАЗ” (Україна, м. Київ), внесений в Державний реєстр України за № У542-95. Лічильник служить для вимірювання об’єму природного газу, його використовують для комерційного обліку спожитого газу в побутових умовах і при контролі технологічних процесів. Технічні характеристики лічильника наведено в табл. Д.3.2.

Таблиця Д.3.2

| Назва характеристики | Од. виміру | Типорозміри |
| --- | --- | --- |
|  |  | Г 4,0 |
| Нарізь штуцера лічильника | – | М42 |
| Максимальні витрати газу, Fmax | м3/г | 6,0 |
| Мінімальні витрати газу, Fmin | м3/г | 0,04 |
| Максимальний тиск газу, Pmax | КПа | 50 |
| Температура навколишнього повітря, Т | °С | - 25(50 |

Д.3.3. Лічильник газу об’ємний мембранний типу BK, випускається фірмою PREMAGAS (Словакія), внесений в Державний реєстр України за № У561-95. Лічильник служить для вимірювання об’єму природного газу, його використовують для комерційного обліку спожитого газу в побутових умовах та при контролі технологічних прочесів. Технічні характеристики лічильника наведено в табл. Д.3.3.

Таблиця Д.3.3

| Назва характеристики | Од. виміру | Типорозміри |
| --- | --- | --- |
|  |  | G 1,6 | G 2,5 | G 4,0 |
| Нарізь штуцера лічиьника | – | М24 | М24 | М42 |
| Максимальні витрати газу, Fmax | м3/г | 2,5 | 4,0 | 6,0 |
| Мінімальні витрати газу, Fmin | м3/г | 0,016 | 0,025 | 0,04 |
| Максимальний тиск газу, Pmax | КПа | 60 |
| Температура навколишнього повітря, Т | °С | - 5(50 |

Д.3.4. Лічильник газу ротаційний типу РЛ-4 (РЛ-6, РЛ-10), випускається відкритим товариством “Новатор” (Україна, м. Хмельницьк), внесений в Державний реєстр України за № У869-97. Лічильник служить для вимірювання об’єму природного газу, його використовують для комерційного обліку спожитого газу на об’єктах промислового газоспоживання. 	Технічні характеристики лічильника наведено в табл. Д.3.4.

Таблиця Д.3.4

| Назва характеристики | Од. виміру | Типорозміри |
| --- | --- | --- |
|  |  | РЛ-4 | РЛ-6 | РЛ-10 |
| Нарізь штуцера лічильника | – | М42 | М42 | М42 |
| Максимальні витрати газу, Fmax | м3/г | 6,0 | 10,0 | 16,0 |
| Мінімальні витрати газу, Fmin | м3/г | 0,04 | 0,06 | 0,1 |
| Максимальний тиск газу, Pmax | КПа | 25 |
| Температура навколишнього повітря, Т | °С | - 40(50 |

Д.3.5. Лічильник газу побутовий типу G2,5, M2K, випускається приладобудівним заводом “Електрон” (Україна, м. Дніпропетровськ), внесений в Державний реєстр України за № У946-98. Лічильник служить для вимірювання об’єму природного газу, його використовують для комерційного обліку спожитого газу в побутових умовах та при контролі технологічних процесів. Технічні характеристики лічильники лічильника наведено в табл. Д.3.5.

Таблиця Д.3.5

| Назва характеристики | Од. виміру | Типорозміри |
| --- | --- | --- |
|  |  | G 2,5 |
| Нарізь штуцера лічильника | – | М42 |
| Максимальні витрати газу, Fmax | м3/г | 4,0 |
| Мінімальні витрати газу, Fmin | м3/г | 0,025 |
| Максимальний тиск газу и, Pmax | КПа | 50 |
| Температура навколишнього повітря, Т | °С | - 40(60 |