МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ

ХАРЬКОВСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

К печати разрешаю

Первый проректор

Г.В.Стадник

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

К КУРСОВОМУ ПРОЕКТУ И  ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ ПО КУРСУ

«Математические методы решения задач надежности ВК систем»

(для студентов 3-5 курсов дневной и заочной форм обучения, экстернов и иностранных студентов специальности 7.092601 «Водоснабжение и водоотведение»)

Харьков-ХНАГХ-2006

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ

ХАРЬКОВСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

К КУРСОВОМУ ПРОЕКТУ И  ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ ПО КУРСУ

«Математические методы решения задач надежности

ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННЫХ систем»

(для студентов 3-5 курсов дневной и заочной форм обучения, экстернов и иностранных студентов специальности 7.092601 «Водоснабжение и водоотведение»)

Харьков-ХНАГХ-2006

Методические указания к курсовому проекту и практическим занятиям по курсу «Математические методы решения задач надежности водопроводно-канализационных  систем» (для студентов 3-5 курсов дневной и заочной форм обучения, экстернов и иностранных студентов специальности 7.092601 «Водоснабжение и водоотведение»).- Сост.:Душкин С.С, Солодовник М.В., Благодарная Г.И., Булгакова О.В.,- Харьков: ХНАГХ, 2005.-  с.

Составители: С.С. Душкин,

М.В.Солодовник,

Г.И. Благодарная,

О.В.Булгакова

Рецензент: канд. техн. наук, доц. В.А. Ткачев

Рекомендовано кафедрой водоснабжения, водоотведения и очистки вод, протокол № 5 от 26.12.2005

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Дисциплина «Математические методы решения задач надежности водопроводно-канализационных (ВК) систем» водопроводно-канализационных  принадлежит к циклу выборочных профессионально - ориентированных дисциплин по направлению «Водные ресурсы» специальности 7.0926.01 «Водоснабжение и водоотведение».

Предметом изучения дисциплины являются теория, методы, расчет и устройство сетей водоснабжения и водоотведения населенных мест и промпредприятий.

Целью изучения дисциплины является подготовка специалиста, который будет владеть знаниями, связанными с решением вопросов эксплуатации систем в отрасли водоснабжения и водоподготовки.

Основные задачи дисциплины состоят в формировании знаний и умений, которые необходимы для исполнения профессиональных заданий по специальности 7.0926.01 «Водоснабжение и водоотведение».

Методические указания к курсовому проекту и практическим занятиям по курсу «Математические методы решения задач надежности ВК систем» предусматривают освещение теоретических вопросов, и решение спецзадач, которые могут быть использованы при выполнении дипломного проектирования, а также расчетно - графических и контрольных работ. Они составлены в соответствии с действующим учебным планом и охватывают основные разделы курса. Методические указания предназначены для студентов дневной и заочной форм обучения специальности 7.0926.01 «Водоснабжение и водоотведение».

.

- СОСТАВ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

Курсовой проект состоит из двух разделов:

1 - Теоретическая часть;

2 – Расчетно-технологическая часть.

Теоретическая часть предусматривает рассмотрение двух проблемных вопросов по курсу. При выполнении расчетно-технологической части студент решает пять задач по конкретным ситуациям в области надежности работы ВК  систем.

Ниже приведены варианты вопросов по теоретической части и варианты задач. При выполнении курсового проекта необходимо использовать рекомендованную литературу.

- ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Вариант №1

- Математическое ожидание дискретных и случайных величин [1].

- Специфические особенности режимов работы систем водоснабжения и определения их расчетных параметров [3].

- Продолжительность ликвидации аварий на водоводах, анализ показателей надежности  для водовода [1].

Вариант №2

- Характеристика функций систем водоснабжения и ее основных состояний [3].

- Математическое ожидание непрерывных случайных величин [1].

- Надежность работы водопроводных очистных сооружений [2]

Вариант №3

- Методы определения расчетных объемов и режимов водопотребления, предусматриваемые действующими нормативными документами [3].

- Биноминальное распределение [1].

- Оценка факторов надежности и долговечности канализационных сетей [2].

Вариант №4

- Виды отказов в системе водоснабжения [3].

- Дисперсия случайных дискретных величин, дисперсия непрерывных случайных величин, дисперсия величины при биноминальном распределении, среднее квадратичное отклонение [1].

- Влияние коррозионных условий среды на эксплуатационную надежность канализационных сетей [2].

Вариант №5

- Влияние отказов на показатели качества функционирования систем водоснабжения [3].

- Понятие надежности объекта: безотказность, долговечность, ремонтопригодность, сохраняемость, эффективность [1].

- Снижение воздействия биологической коррозии при эксплуатации канализационных трубопроводов [2].

Вариант №6

- Гидравлические взаимосвязи элементов систем водоснабжения населенных мест [3].

- Отказ [1].

- Надежность работы водопроводных очистных сооружений [2]

Вариант №7

- Теоретические законы распределения случайных величин и методы установления соответствия этим законам опытных данных [3].

- Надежность работы водопроводных очистных сооружений [2]

- Надежность работы канализационной сети и причины ее нарушения [2].

Вариант №8

- Методы получения и статистической обработки данных об объеме и режиме водопотребления населенных мест [3].

- Параметр потока отказов [1].

- Оценка факторов надежности и долговечности канализационных сетей [2].

Вариант №9

- Простейшие случайные процессы [3].

- Резервирование скважин подземных водозаборов [1].

- Надежность работы водопроводных очистных сооружений [2]

Вариант №10

- Методы и формы регистрации повреждений водопроводных линий и статистическая обработка полученных данных для определения показателей их надежности [3].

- Вероятность безотказной работы [1].

- Коррозия бетонных канализационных трубопроводов под действием биологических факторов [2].

Вариант №11

- Методы получения численных характеристик надежности природных источников воды [3].

- Системы с раздельным резервированием [1].

- Снижение воздействия биологической коррозии при эксплуатации канализационных трубопроводов [2].

Вариант №12

- Показатели надежности простейших комбинаций элементов систем водоснабжения [3].

- Надежность работы насосных станций [1].

- Влияние коррозионных условий среды на эксплуатационную надежность канализационных сетей [2].

Вариант №13

- Общие принципы резервирования систем водообеспечения [3].

- Математическое ожидание непрерывных случайных величин [1].

- Надежность работы канализационной сети и причины ее нарушения [2].

Вариант №14

- Резервированные системы с параллельным включением элементов [3].

- Интенсивность отказа [1].

- Оценка факторов надежности и долговечности канализационных сетей [2].

Вариант №15

- Системы, состоящие из последовательно и параллельно включенных комбинаций элементов [3].

- Вероятность отказа [1].

- Резервирование в системах водоводов с резервуарами [1].

Вариант №16

- Нерезервированные системы с последовательным соединением элементов [3].

- Факторы, влияющие на надежность работы водозаборных сооружений поверхностных источников [1].

- Снижение воздействия биологической коррозии при эксплуатации канализационных трубопроводов [2].

Вариант №17

- Определение показателей надежности простейших резервированных систем из восстанавливаемых элементов [3].

- Влияние условий эксплуатации на отказы и остановки насосных агрегатов [1].

- Причины отказов водоводов водопроводных систем [1].

Вариант №18

- Оценка надежности водопроводных насосных станций и методы их резервирования [3].

- Продолжительность ликвидации аварий на водоводах, анализ показателей надежности  для водовода [1].

- Коррозия бетонных канализационных трубопроводов под действием биологических факторов [2].

Вариант №19

- Оценка надежности нерезервированных систем водоснабжения из восстанавливаемых элементов [3].

- Виды показателей надежности ВК систем [1].

- Параметр потока отказов [1].

Вариант №20

- Резервирование и оценка надежности водоприемных сооружений и станций очистки воды [3].

- Вероятность восстановления ВК системы [1].

- Наработка на отказ [1].

Вариант №21

- Системы с параллельно-последовательным включением элементов [3].

- Частота отказа [1].

- Влияние интенсивности и качества ремонтов на надежность водопроводной сети [1].

Вариант №22

- Средняя наработка до первого отказа [1].

- Надежность работы водопроводных очистных сооружений [2]

- Определение показателей надежности простейших резервированных систем из восстанавливаемых элементов [3].

Вариант №23

- Особенности определения показателей безотказной работы элементов систем водоснабжения с учетом процессов их восстановления [3].

- Надежность работы насосных станций [1].

- Оценка факторов надежности и долговечности канализационных сетей [2].

Вариант №24

- Общий анализ процесса проектирования и расчета кольцевых сетей городских водопроводов с учетом требований надежности [3].

- Коэффициент  готовности [1].

- Влияние коррозионных условий среды на эксплуатационную надежность канализационных сетей [2].

Вариант №25

- Вероятностные показатели надежности основного оборудования насосных станций [3].

- Коэффициент простоя [1].

- Снижение воздействия биологической коррозии при эксплуатации канализационных трубопроводов [2].

- Расчетно-технологическая часть

Варианты задач расчетно-технологической части указывает преподаватель. Пример их решения рассмотрен в приложении.

ВАРИАНТЫ ЗАДАЧ ДЛЯ РЕШЕНИЯ

| № варианта по списку | № задачи |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | № варианта задачи |
| 1 | 5 | - | 3 | - | 1 | - | 3 | - | - | 1 |
| 2 | - | 3 | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 3 | - |
| 3 | 3 | - | 5 | - | 2 | 5 | - | 3 | - | - |
| 4 | - | 1 | - | 4 | - | - | 4 | - | 1 | 3 |
| 5 | 1 | - | 4 | - | 4 | - | 5 | - | 2 | - |
| 6 | - | - | 5 | - | 1 | - | 2 | 1 | - | 1 |
| 7 | - | - | 4 | - | 3 | 4 | - | 2 | - | 2 |
| 8 | 3 | - | 3 | - | 2 | - | 3 | - | - | 4 |
| 9 | - | - | 2 | 1 | 5 | - | 4 | 4 | - | - |
| 10 | 5 | 5 | - | 4 | - | 1 | - | - | 1 | - |
| 11 | 1 | 2 | - | - | 5 | - | - | 3 | 2 | - |
| 12 | 4 | - | 5 | - | - | 3 | 2 | - | - | 4 |
| 13 | - | 4 | - | 3 | 2 | - | - | 5 | 2 | - |
| 14 | 1 | - | 3 | - | - | 4 | 2 | - | - | 2 |
| 15 | - | 4 | - | 3 | 4 | - | - | 3 | 5 | - |
| 16 | 3 | - | 5 | - | - | 2 | 4 | - | - | 1 |
| 17 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 4 | - |
| 18 | 5 | - | 4 | - | 2 | - | 1 | - | - | 5 |
| 19 | - | 5 | - | 4 | - | 4 | - | 3 | - | 4 |
| 20 | 3 | - | 1 | - | 5 | - | 3 | - | 1 | - |
| 21 | - | 3 | - | 3 | - | 2 | - | 1 | - | 2 |
| 22 | 4 | - | 4 | - | 5 | - | 1 | - | 4 | - |
| 23 | - | 1 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 |
| 24 | 2 | - | 5 | - | 3 | - | 5 | - | 1 | - |
| 25 | - | 4 | - | 2 | - | 2 | - | 3 | - | 4 |

ВАРИАНТЫ ЗАДАЧ ДЛЯ РЕШЕНИЯ

Задача №1. Определить математическое ожидание тх, дисперсию и среднее квадратичное отклонение числа бракованных разбрызгивателей биофильтра.

| Исходные данные | Номера вариантов |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Вероятность, (Р) | 0,05 | 0,08 | 0,12 | 0,15 | 0,20 |
| Количество разбрызгивателей (n) | 80 | 120 | 150 | 175 | 200 |

Задача №2. Определить математическое ожидание появления события т.

| Исходные данные | Номера вариантов |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Вероятность появления события т | 0,02 | 0,04 | 0,06 | 0,08 | 0,1 |

Задача №3. Определить вероятность безотказной работы системы, частоту отказов и среднюю наработку до первого отказа. Во время работы фильтр не регенерировался.

| Исходные данные | Номера вариантов |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Время безотказной работы | 100 | 140 | 160 | 180 | 200 |
| Интенсивность отказа λ, 1/час | 1,25·10-4 | 1,25·10-4 | 1,25·10-4 | 1,25·10-4 | 1,25·10-4 |

Задача №4. Определить вероятность безотказной работы сети определенный период лет t, частоту отказов a(t) и количество отказов n(t).

| Исходные данные | Номера вариантов |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Количество участков тупиковой сети N0 | 100 | 140 | 160 | 180 | 200 |
| Интенсивность отказа λ, 1/час | 0,25·10-4 | 0,25·10-4 | 0,25·10-4 | 0,25·10-4 | 0,25·10-4 |
| Продолжительность эксплуатации t, лет | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |

Задача №5. Определить среднюю наработку на отказ.

| Исходные данные | Номера вариантов |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Общая наработка установки на отказ t1, час. | 1500 | 1700 | 1800 | 180 | 200 |
| Время работы установки до начала испытаний t2 , час. | 150 | 170 | 190 | 200 | 210 |
| Количество отказов, n | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |

Задача №6. Определить среднюю наработку на отказ для разбрызгивающих установок оросительной системы.

| Исходные данные | Номера вариантов |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Наработка первой установки на отказ t1, час. | 150 | 170 | 190 | 210 | 230 |
| Наработка второй установки на отказ t1, час. | 190 | 210 | 230 | 250 | 270 |
| Наработка третьей установки на отказ t1, час. | 165 | 175 | 185 | 195 | 205 |
| Количество отказов по первой установке, n | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
| Количество отказов по второй установке, n | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
| Количество отказов по третьей установке, n | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |

Задача №7. Определите вероятность безотказной работы разбрызгивателей оборотной системы.

| Исходные данные | Номера вариантов |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Количество разбрызгивателей, N0 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 |
| Количество вышедших из строя разбрызгивателей оборотной системы за период, nt: |  |
| 0-100 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| 100-200 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 |
| 200-300 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |

Задача №8. Определите вероятность безотказной работы, вероятность отказа, среднее время безотказной работы и среднее время восстановления работы насосной станции.

| Исходные данные | Номера вариантов |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Интенсивность отказа λ1/час , | 1,2·10-4 | 1,2·10-4 | 1,2·10-4 | 1,2·10-4 | 1,2·10-4 |
| Интенсивность восстановления µ,1/час | 0,3·10-2 | 0,3·10-2 | 0,3·10-2 | 0,3·10-2 | 0,3·10-2 |
| Период эксплуатации t, лет | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Задача №9. Определить вероятность безотказной работы воздуходувки в компрессорной станции с резервом и без резерва, а также среднее время безотказной работы.

| Исходные данные | Номера вариантов |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Интенсивность отказа воздуходувки λ, 1/час | 1,2·10-4 | 1,2·10-4 | 1,2·10-4 | 1,2·10-4 | 1,2·10-4 |
| Кратность резервирования m | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Период работы системы t, час. | 4000 | 4200 | 4400 | 4600 | 4800 |

Задача №10. Определить вероятность безотказной работы системы химической водоочистки.

| Исходные данные | Номера вариантов |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Интенсивность отказа катионитного фильтра λ, 1/час | 0,2·10-4 | 0,2·10-4 | 0,2·10-4 | 0,2·10-4 | 0,2·10-4 |
| Интенсивность отказа анионитного фильтра λ, 1/час | 0,4·10-4 | 0,4·10-4 | 0,4·10-4 | 0,4·10-4 | 0,4·10-4 |
| Период безотказной работы t, час. | 700 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 |

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Найманова А.Я., Насонкина Н.Г.и др.- Основы надежности инженерных систем коммунального хозяйства- Донецк:  ИЕП НАН Украины, 2001.-152 с.

2. Душкин С.С., Куликов Н.И., Дрозд Г.Я. Эксплуатация водоотводящей сети.- Харьков: ХГАГХ, 1999.

3.  Абрамов Н.Н. – Надежность систем водоснабжения М:. Стройиздат, 1984г. -216 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Примеры решения задач

Задача №1. При обследовании 100 разбрызгивателей обнаружено X бракованных изделий. Вероятность появления бракованного изделия - 0,01. Определить математическое ожидание, дисперсию и среднее квадратичное отклонение числа бракованных разбрызгивателей.

Решение. Закон распределения для данной системы - биноминальный. Математическое ожидание такой системы равно

тх=п·Р = 100· 0.01 = 1 разбрызгиватель

Дисперсия:

Среднее квадратичное отклонение:

разбрызгиватель.

Задача №2.  Проведено 100 независимых испытаний. Вероятность того, что появится некоторое событие т, равно 0,05. Определите математическое ожидание появления события т.

Решение. Вероятность появления события т равна 0,05, а вероятность того, что это событие не появится -q = 1-р = 1-0,05 = 0,95. Тогда математическое ожидание появления события т будет равно

т.е. при вероятности поломки 0,05 математическое ожидание срока службы составляет 20 лет.

Задача №3. Изменение пропускной способности фильтра подчиняется экспоненциальному закону с параметром λ= 1,25·10-4 1/час. Определить вероятность безотказной работы системы, частоту отказов и среднюю наработку до первого отказа за 120 часов. Во время работы фильтр не регенерировался.

Решение. Вероятность безотказной работы фильтра

Частота отказов

1/час.

Наработка до первого отказа

час.

Задача №4. Тупиковая сеть состоит из 100 участков. Продолжительность эксплуатации сети - 10 лет, она подчиняется экспоненциальному закону с параметром λ=0,25·10-41/час. Определить вероятность безотказной работы сети за 10 лет, частоту отказов и количество отказов при условии, что оно прямо пропорционально количеству участков.

Решение. Вероятность безотказной работы  сети

Частота отказов

1/час.

Количество отказов

.

Задача №5. При испытании установки было зарегистрировано 10 отказов. До начала испытаний установка проработала 200 часов. Общая наработка установки - 2000 часов. Определить среднюю наработку на отказ.

Решение. Продолжительность испытаний

час.

Средняя наработка на отказ

часов.

Задача №6. При наблюдении за работой трех оросительных установок было зарегистрировано: по первой установке - 10 отказов, по второй - 12, по третьей - 9. Наработка первой установки составила - 200 часов, второй - 240 часов, третьей - 180 часов. Определить среднюю наработку на отказ для оросительных установок.

Решение. Общая наработка установок

час.

Общее количество отказов

отказ.

Средняя наработка на отказ

час.

Задача №7. Для исследований на трубопровод установили 100 одинаковых разбрызгивателей. Конструкция разбрызгивателей позволяет производить их прочистку. Поэтому вышедшие из строя разбрызгиватели после прочистки возвращались в работу. В процессе испытаний установлено, что в первые 100 часов из строя вышло 10, за период 100-200 часов - 12, за период 200-300 часов - 9 разбрызгивателей. Определите вероятность безотказной работы за интервалы: 0-100, 100-200 и 200-300 часов.

Решение. Разбрызгиватели после ремонта возвращаются в работу, поэтому можно определить систему, как восстанавливаемую.

Вероятность безотказной работы системы

Задача №8. Время работы насосной станции и время восстановления подчиняются экспоненциальному закону с параметрами:  λ=1,2·10-4 1/час, µ=0,3·10-21/час, соответственно. Определите вероятность безотказной работы, вероятность отказа, среднее время безотказной работы и среднее время восстановления за два года эксплуатации.

Решение. Вероятность безотказной работы

Вероятность отказа

Среднее время безотказной работы

часов.

Среднее время восстановления

Задача №9. В компрессорной станции установлены две воздуходувки, одна из которых является ненагруженным резервом. Интенсивность отказа каждой воздуходувки - 1,2·10-4 1/час. Система подчиняется экспоненциальному закону распределения. Определить вероятность безотказной работы системы с резервом и без резерва, а также среднее время безотказной работы за 5000 часов.

Решение. Система с общим резервированием замещением с целой кратностью. Тогда вероятность безотказной работы системы без резерва

Вероятность безотказной работы резервированной системы

=.

Среднее время безотказной работы системы

часов

Задача №10. На фильтровальной станции установлены два фильтра (катионитный и анионитный). Интенсивность отказа фильтров - 0,2·10-4 1/час и 0,4·10-4 1/час. Каждый фильтр имеет резервный. Определить вероятность безотказной работы системы за 1000 часов.

Решение. Система - с раздельным резервированием замещением. Тогда вероятность безотказной работы системы

Вероятность безотказной работы катионитовых  фильтров

=

Вероятность безотказной работы анионитовых  фильтров

=

тогда

P(t)=0,99·0,99=0,98.

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

| Общие указания…………………………………………………………… | 3 |
| --- | --- |
| 1.Состав курсового проекта…………………………………… | 4 |
| 2.Теоретическая часть……………………………………………. | 5 |
| 3. Расчетно-технологическая часть………………………… | 11 |
| Список литературы ………………………………………………………. | 16 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ…………………………………………………………… | 17 |

Учебное издание

Методические указания к курсовому проекту и практическим занятиям по курсу «Математические методы решения задач надежности водопроводно-канализационных  систем» для студентов 3-5 курсов дневной и  заочной форм обучения, экстернов и иностранных студентов специальности 7.092601 «Водоснабжение и водоотведение»

Составители: Станислав Станиславович Душкин,

Мария Владимировна Солодовник,

Галина Ивановна Благодарная,

Олеся Викторовна Булгакова

Редактор: Н.З. Алябьев

Корректор: З.И. Зайцева

План 2006, поз.355

Подп. к печати 26.01.2006 Формат 60х84 1/16 Бумага офисная Печать на ризографе. Усл.-печ. лист. 1,0 Учет.- изд. лист 1 Зак. № Тираж 150 экз. Цена договорная

61002, Харьков, ХНАГХ, ул. Революции, 12

Сектор оперативной полиграфии при ИВЦ ХНАГХ 61002, Харьков, ул. Революции,12