МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ

ХАРЬКОВСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ

ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ПО РАБОТЕ С КОМПЬЮТЕРНОЙ ПРОГРАММОЙ «ЭОЛ +»

ДЛЯ РАСЧЕТА РАССЕИВАНИЯ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В

АТМОСФЕРНОМ ВОЗДУХЕ

по дисциплине «Инженерная аэроэкология»

(для студентов 5 курса дневной и заочной форм обучения

специальности 7.070801, 8.070801

«Экология и охрана окружающей среды»)

Харьков – ХНАГХ - 2007

Методические указания  по работе с компьютерной программой «ЭОЛ+» для расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе ( для студентов 5 курса дневной и заочной форм  обучения специальности 7.070801, 8.070801 - «Экология и охрана окружающей среды»). Сост. Бекетов В.Е., Евтухова Г.П.- Харьков: ХНАГХ, 2007.- 36.

Составители:	В.Е.Бекетов,

Г.П.Евтухова

Рецензент:		 В.Н.Ладыженский

Рекомендовано кафедрой ІЕМ, протокол №7 от 16.05.07г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4

1. Запуск программы и выход из неё	5

2. Создание нового объекта	8

3. Открытие существующего объекта	8

4. Ввод и редактирование исходных данных.	9

4.1. Географическая привязка и метеоусловия	12

4.2. Описание промплощадок	12

4.3. Перечень загрязняющих веществ	12

4.4 Группы суммации	13

4.5. Фоновые концентрации	14

4.6. Источники выброса	14

4.7.Состав и характеристики выброса	16

5. Ввод задания на расчет	16

5.1. Условия расчета	16

5.2. Промплощадки для расчета	17

5.3. Вещества для расчета	17

5.4. Группы суммации	17

5.5. Расчетные площадки	18

5.6. Расчетные точки	19

6. Контроль данных	19

7. Расчет	19

7.1. Просмотр результатов предварительного расчета	20

7.2. Просмотр результатов основного расчета	21

7.3. Карта загрязнения	22

8. Отчет	24

Список литературы	27

ПРИЛОЖЕНИЕ	28

# ВВЕДЕНИЕ

Программа ЭОЛ-ПЛЮС (ЭОЛ+) предназначена для оценки влияния выбросов вредных примесей в атмосферу от источников проектируемых и действующих (реконструируемых) предприятий на загрязнение приземного слоя атмосферного воздуха [1].

Расчетные модули системы реализуют "Методику расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий. ОНД-86" [2].

Система ЭОЛ+ позволяет рассчитывать поля загрязнений для точечной модели источника выброса загрязняющих веществ с круглым и прямоугольным устьем, линейной модели,  моделей площадного источника с учетом фоновых концентраций и поправок на рельеф.

Система имеет встроенную базу данных ПДК  веществ и групп суммации и  предусматривает графическую интерпретацию результатов расчета, просмотр, генерацию и печать результатов расчета в форме табличных документов.

Использование внешних приложений для просмотра и распечатки текстовых и графических документов, формируемых программой ЭОЛ+, значительно облегчает  обработку результатов расчета.

По форматам входных данных программа ЭОЛ+ совместима с программой ЭОЛ для ДОС версии 3.х, что позволяет использовать данные о промышленных объектах, подготовленные и накопленные с помощью предыдущей версий программы ЭОЛ.

С использованием программы ЭОЛ+ студенты выполняют расчетно-графическую работу (РГР) «Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе». Выполнение работы предполагает освоение программы ЭОЛ+ в объеме, необходимом для решения конкретной задачи в соответствии с индивидуальным заданием по РГР.

Результаты ЭВМ-расчетов используются для контроля ручного расчета РГР и оформляются в виде краткого отчет в электронном виде и в бумажном варианте.

# 1. Запуск программы и выход из неё

Программа ЭОЛ+ запускается двойным щелчком левой кнопки мыши по иконе (пиктограмме) программы "ЭОЛ+". После запуска программы "ЭОЛ+" на экране появляется на время инициализации (подготовки к работе) заставка, которая сохраняется несколько секунд.

После инициализации нормативно-справочной информации заставка исчезает, а главное окно программы разворачивается на весь экран.

В верхней части главного окна находится главное меню программы, содержащее несколько разделов. Назначение этих разделов следующее.

Раздел "Объект" - предназначен для работы со структурами входных данных, характеризующими объект расчета. К ним относятся данные о географической привязке объекта и метеоусловиях, данные о промышленных площадках и характеристики источников выброса. При помощи пунктов этого раздела можно создавать новые (пустые) структуры для хранения данных, загружать данные из созданных ранее структур, сохранять эти данные. Здесь же находится пункт "Выход" для завершения работы программы ЭОЛ+.

Раздел "Расчет" - предназначен для задания условий расчета, перечня веществ и групп суммации, концентрации которых необходимо рассчитать, управления расчетом и оперативного просмотра результатов расчета.

Раздел "Карта" - предназначен для формирования графического представления результатов расчета. Пункты этого раздела позволяют строить только карту загрязнения расчетной площадки в растровом формате Microsoft Bitmap.

Раздел "Отчет" - предназначен для формирования, просмотра и печати выходных документов, содержащих характеристики объекта расчета, данные о загрязняющих веществах и группах веществ однонаправленного действия и таблицы значений концентраций загрязняющих веществ. Текстовые входные документы формируются в формате текстового процессора Microsoft Word, поэтому для их просмотра, обработки и распечатки программа ЭОЛ+ вызывает внешние приложения. Пункты этого раздела, относящиеся к построению таблиц расчетных концентраций примесей, становятся доступными при условии существования результатов расчета.

Раздел "Установки" предназначен для управления некоторыми функциями программы ЭОЛ+ и выбора внешних приложений для работы с выходными документами.

Закладка  используется при первом запуске программы после ее инсталляции.

Закладка   используется для выбора внешних приложений для работы с выходными документами программы. Программа ЭОЛ+ использует внешние приложения Microsoft Windows  (Winword, Paint, Excel) для просмотра, обработки и распечатки текстовых и графических документов. Поэтому до начала работы с документами  приложения должны быть назначены.

Закладка  позволяет задавать формат вывода карты изолиний и ее вид – изображение нормативной санитарно-защитной зоны и различные уровни концентраций изолиний.

Закладка  служит для установки опций управления расчетом, задания параметров ввода исходных данных и выбора языка ввода и формирования выходных документов.

Опция «Адаптивный поиск опасного направления» ускоряет процедуру расчета. При отключенной опции  поиск опасного направления осуществляется простым перебором направлений в интервале от 0 до 360 градусов с заданным шагом.

Опция «Запрещает ввод до исправления» при вводе исходных данных для расчета не позволяет продолжить ввод данных до устранения допущенной ошибки.

Для выбора языка формирования документов (русский или украинский) выбор языка необходимо выполнить до формирования списка веществ во избежание смешения разноязычных названий в выходных документах и картах.

Раздел "Справка" предназначен для работы со справочной информацией.

Для удобства работы с программой ЭОЛ+ отдельные, наиболее часто используемые пункты меню, продублированы кнопками-ускорителями.

Линейка кнопок-ускорителей расположена непосредственно под главным меню. Значки в кнопках соответствуют их функциям, кроме того, при остановке курсора над кнопкой выводится подсказка о функции, исполняемой при нажатии этой кнопки.

Для выхода из программы ЭОЛ+ необходимо выбрать пункт меню "Объект | Выход" или кнопку  .

# 2. Создание нового объекта

Для создания нового объекта следует выбрать пункт меню «Объект/Создать».

В появившемся на экране диалоговом окне «Новый объект» в списке доступных каталогов выбрать каталог, который будет корневым для каталога нового объекта. Затем ввести в строку редактирования латинскими литерами имя каталога нового объекта (до 8 литер, если имя без точки или до 11 литер, три последние из которых отделены от остальных точкой). После этого следует щелкнуть мышью кнопкой «ОК».

# 3. Открытие существующего объекта

Для открытия объекта необходимо выбрать пункт меню «Объект/Открыть».

В появившемся на экране стандартном диалоговом окне для открытия файла с заголовком «Открыть объект» необходимо выбрать диск, на котором находится каталог отрываемого объекта, а в левом списке – один из файлов, в которых хранятся данные

Каталог объекта содержит семь основных файлов базы данных объекта:

CITY.DBF - данные о географической привязке и метеоусловиях города (региона), где расположено предприятие;

PROM_PL.DBF - данные о промплощадках;

SUBSTAN.DBF - характеристики загрязняющих веществ, которые выбрасывает предприятие;

GR_SUMM.DBF - характеристики групп веществ однонаправленного действия;

FON.DBF - данные о концентрациях загрязняющих веществ, создаваемых посторонними (непринадлежащими предприятию) источниками загрязнения воздуха;

ISTOCHN.DBF - характеристики источников выброса;

SOSTAV.DBF - характеристики выбросов (состав, мощность выброса) и ее зависимость от скорости ветра и т.п.).

Кроме основных в каталоге объекта хранятся вспомогательные файлы базы данных, служащие для управления расчетом. Все они имеют имя F_Rx.DBF, где x- номер файла, выраженный однозначным числом. Для открытия объекта достаточно выбрать любой из перечисленных выше файлов. Программа ЭОЛ+ проверит полноту базы данных и при положительном исходе проверки на экране появятся органы управления базой данных - сетки и навигатор - причем ячейки сеток будут заполнены соответствующими данными. В нижней части экрана над строкой состояния появятся ярлычки-закладки для быстрого переключения сеток. Становится возможным вносить и изменять данные, производить расчеты, формировать документы и т.д.

В случае, если база данных не содержит оcновного файла CITY.DBF, ее автоматическое восстановление и коррекция невозможны, и программа ЭОЛ+ выдает сообщение о невозможности открыть объект. Если же этот файл в каталоге объекта имеется, а остальные отсутствуют, они будут созданы автоматически. При этом, естественно, придется внести заново часть данных.

# 4. Ввод и редактирование исходных данных.

Данные, необходимые для расчета загрязнения воздуха, хранятся в файлах базы данных и отображаются органами управления базой данных - сетками. Для удобства пользования имеется несколько сеток, данные в которых сгруппированы по определенным признакам. Каждая строка в сетке соответствует записи в базе данных, а каждая колонка сетки соответствует полю записи. Заголовки колонок являются фиксированными. Для более подробного пояснения физической сущности величины, вносимой в ячейку соответствующей колонки, служат ярлычки подсказки, выводимые рядом с таблицей при щелчке левой кнопкой мыши по соответствующей ячейке. Фиксированными также являются ячейки первой колонки: они служат для указания состояния текущей строки (записи). Если поля записи не корректировались, напротив соответствующей строки в первой колонке таблицы стоит знак ">>". Если хотя бы одно поле текущей строки корректировалось, в первой колонке стоит знак ")("

Для управления редактированием сетки служит навигатор. Навигатор - это совокупность кнопок, маркированных значками, расположенных на одной линейке с кнопками-ускорителями.

Каждая кнопка выполняет одну функцию над текущей записью базы данных. К этим функциям относятся последовательное перемещение с записи на запись, перемещение на первую и последнюю запись, добавление и удаление записи, сохранение и отмена изменений, сделанных при редактировании. Для удобства пользования при установке курсора на соответствующую кнопку навигатора рядом с ней выводится ярлычок с подсказкой о функции, выполняемой этой кнопкой. Таким образом, процедура внесения и редактирования данных в таблицу сводится, в основном, к созданию нужного количества строк с помощью кнопок навигатора "Добавить запись" и "Удалить запись", внесению данных в ячейки каждой строки и сохранению изменений с помощью кнопки навигатора "Сохранить изменения". Кнопка "Отменить изменения" нужна, в основном, при редактировании имеющихся записей.

Для перехода от сетки к сетке служат ярлычки-закладки с наименованиями таблиц данных, расположенные в нижней части главного окна программы ЭОЛ+.

Если предусмотрено автоматическое редактирование поля, то щелкнув дважды по соответствующей ячейке сетки можно вызвать соответствующее диалоговое окно.

Данные в ячейки сетки вносятся в естественной форме. Для десятичных чисел разделителем целой и дробной частей является точка.

Отдельного внимания требует тот факт, что некоторые таблицы логически связаны друг с другом, точнее подчинены друг другу. Так, например, таблица промплощадок предприятий подчинена таблице географической привязки и метеоусловий города, где эти предприятия расположены. Таблица характеристик источников выброса, в свою очередь, подчинена таблице промплощадок и т.д. Связь между таблицами устанавливается по некоторому полю, называемому ключевым, или по совокупности таких полей. Так, например, таблица промплощадок связана с таблицей географической привязки по полю "Код города", таблица характеристик источников выброса связана с таблицей промплощадок по полям "Код города" и "Код промплощадки" и т.д. Отсюда очевидно, что правильное заполнение сеток возможно только при наличии уникальных значений ключевых полей.

Программа ЭОЛ+ сама генерирует уникальные значения ключевых полей по умолчанию. Однако при наличии какой-либо системы кодирования населенных пунктов и промышленных предприятий коды, сгенерированные по умолчанию, приходится изменять. В этом случае необходимо следить за соблюдением уникальности кодов городов, промплощадок и источников выброса. Настоятельно рекомендуется заполнять таблицы последовательно, т.е. сначала таблицу географической привязки, затем таблицу промплощадок, источников и т.д. Последовательность заполнения сеток указывают ярлычки в нижней части экрана.

Исключение составляют таблица характеристик загрязняющих веществ и таблица групп веществ однонаправленного действия (групп суммации) - их можно заполнять в любой последовательности, т.к. данные этих таблиц являются нормативно-справочными. Таблица фоновых концентраций логически подчинена только таблице географической привязки и метеоусловий, так что ее можно заполнять сразу же после указанной таблицы. Рекомендуется заполнять таблицу веществ до заполнения таблицы характеристик выброса источников, т.к. при этом некоторые поля последней можно заполнить автоматически.

Таблица групп суммации заполняется автоматически при входе в нее, исходя из перечня загрязняющих веществ, содержащегося в таблице веществ. Изменение ключевых полей у заполненных сеток, напротив, рекомендуется производить в обратной последовательности.

Для удобства пользователя данные о ключевых полях таблиц верхних уровней выводятся в заголовке текущей таблицы в естественной форме, т.е. редактируя, например, таблицу характеристик источников выброса пользователь видит перед собой примерно такой заголовок : "Харьков, промплощадка АБЗ, источник 10". Если наименования населенных пунктов и промплощадок не введены, то в заголовке таблицы выводятся их коды. Если физический смысл величины, вводимой в ячейку, зависит от содержимого другой ячейки, то наименование ячейки содержит дробную черту, а ярлычок подсказки, который появляется при вхождении в ячейку, и подсказка, выводимая в строке состояния, поясняют, какую именно величину надо ввести.

Сделанные поправки в строке следует сохранить щелчком по кнопке навигатора "Сохранить изменения" либо отменить щелчком по кнопке "Отменить изменения". Возможно также сохранить изменения во всей таблице, выбрав пункт меню "Объект | Сохранить".

Программа ЭОЛ+ выполняет предварительный синтаксический контроль вводимых данных перед тем, как поместить их в базу. Для более тщательной проверки данных используется специальная процедура контроля при расчете.

## 4.1. Географическая привязка и метеоусловия

Сетка таблицы географической привязки и метеоусловий становится видимой сразу после создания нового объекта или открытия существующего. При создании нового объекта эта сетка содержит одну строку. Первая ячейка этой сетки - код города - является ключевым полем для таблицы промплощадок, таблицы источников выброса, таблицы состава и характеристик выброса и таблицы фоновых концентраций, поэтому при ее редактировании необходимо следить, чтобы этот код был уникальным.

Обязательным является заполнение поля, характеризующего поворот городской системы координат относительно глобальной (если этот угол отличается от нуля), а также полей, характеризующих значения средней температуры самого жаркого и самого холодного месяцев, предельной скорости ветра и регионального коэффициента стратификации атмосферы. Поля, характеризующие процентное распределение повторяемости направлений ветра по румбам (розу ветров) для данной местности надо заполнять только тогда, когда необходимо построение расчетной санитарно-защитной зоны.

## 4.2. Описание промплощадок

Заполнение и редактирование сетки промплощадок происходит следующим образом.

Сетка промплощадок для вновь созданного объекта содержит одну строку. Первая ячейка этой строки - код промплощадки - является ключевым полем для таблицы источников выброса и таблицы состава и характеристик выброса. Поэтому при редактировании необходимо следить за тем, чтобы код промплощадки был уникальным.

В ряде случаев координаты источников выброса задаются в заводской системе координат. При этом необходимо заполнить поля, характеризующие начало координат промплощадки и угол поворота заводской системы координат относительно городской. Если координаты источников задаются в городской системе координат, эти поля могут быть пустыми или содержать нулевые значения.

## 4.3. Перечень загрязняющих веществ

Программа ЭОЛ+ содержит базу нормативно-справочной информации по загрязняющим веществам и группам суммации. Однако пользование этой базой в "чистом" виде было бы затруднено в связи с большим количеством веществ, описанных в ней, и избыточной информацией. В то же время при описании объекта приходится иметь дело с небольшим перечнем веществ, которые принципиально может выбрасывать предприятие.

Для ускорения работы с базой загрязняющих веществ служит сетка перечня загрязняющих веществ. Ключевых полей эта сетка не имеет. Поля этой сетки могут заполняться автоматически.

Для автоматического заполнения полей каждой строки необходимо дважды щелкнуть левой кнопкой мыши по ячейке в колонках "Код вещества", "Вещество" или "ПДК". Появится диалоговое окно "Поиск вещества", содержащее список веществ, комбинированный список со строкой редактирования для поиска требуемого вещества по наименованию или коду и кнопку <Поиск>. Наименование (полное или неполное) или код вещества необходимо ввести в строку редактирования комбинированного списка и щелкнуть по кнопке <Поиск>. Если в строке редактирования содержатся только цифры, происходит поиск по коду, в противном случае поиск выполняется по наименованию. В результате поиска указатель списка будет установлен на строку с наименованием, ближайшим к введенному.

В случае необходимости поиск можно повторить с любого места в списке. По достижении конца списка появляется сообщение об этом с предложением продолжить поиск с начала списка. Результат поиска можно уточнить, перемещая указатель списка. Для передачи данных в ячейки сетки следует щелкнуть по кнопке ОК. При этом диалоговое окно исчезает, а ячейки "Код вещества", "Вещество" и "ПДК" заполняются соответствующими значениями из базы данных.

Для правильного поиска по наименованию и автоматического заполнения ячейки "Вещество" предварительно должен быть установлен язык формирования документов (см. Установки).

Ячейка "Коэффициент упорядоченного оседания" должна корректироваться вручную. По умолчанию в ней проставляется значение коэффициента, равное единице.

## 4.4 Группы суммации

Сетка групп суммации заполняется автоматически при вхождении в нее. Эта сетка не имеет ключевых полей. Программа ЭОЛ+ анализирует перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых предприятием, сопоставляет его с перечнем групп суммации, входящим в базу нормативно-справочной информации и на основании этого объединяет вещества однонаправленного действия в группы.

Необходимые сведения о группах можно получить, дважды щелкнув левой кнопкой мыши по любому из полей таблицы. При этом появляется диалоговое окно "Группы суммации", в котором отображаются код группы, ее состав и коэффициент потенцирования. Пользуясь этим диалоговым окном сетку групп суммации можно заполнять и вручную. Для этого необходимо создать в сетке пустую строку при помощи кнопки навигатора "Добавить запись", затем дважды щелкнуть левой кнопкой мыши по любой ячейке этой строки. При появлении диалогового окна "Группы суммации" следует выбрать требуемый код группы, ориентируясь на статический список состава и щелкнуть по кнопке ОК - строка сетки будет заполнена автоматически. Остается сохранить изменения, щелкнув по кнопке навигатора "Сохранить изменения".

## 4.5. Фоновые концентрации

Сетка фоновых концентраций содержит данные о концентрациях загрязняющих веществ, не создаваемых исследуемым предприятием. Первая ячейка этой сетки - код города- является ключевым полем. Если при расчете загрязнения воздуха должны учитываться фоновые концентрации, то обязательному заполнению подлежат три ячейки сетки: код вредного вещества, вариант задания фона и значение фоновой концентрации. Первые две ячейки могут заполняться или редактироваться автоматически.

Для автоматического заполнения  ячейки  "Код вещества" необходимо дважды щелкнуть по ней левой кнопкой мыши. Появится диалоговое окно "Вещества", содержащее список веществ и строку редактирования для организации поиска. Список содержит только наименования веществ, вошедших в таблицу "Перечень веществ".Если этот список невелик, то можно просто отметить в нем требуемое вещество и щелкнуть по кнопке ОК. Если список, напротив, обширен, то для быстрого поиска следует ввести в строку редактирования наименование требуемого вещества и нажать на клавишу ENTER. После щелчка по кнопке ОК код вещества будет передан в ячейку сетки. Те же действия следует предпринять для автоматического редактирования ячейки.

Для автоматического заполнения или редактирования ячейки "Вариант задания фона" необходимо дважды щелкнуть по ней левой кнопкой мыши. При этом появляется диалоговое окно "Вариант задания фона". С помощью радио-группы кнопок следует выбрать вариант задания фона и щелкнуть по кнопке ОК. Код варианта задания фона будет занесен в соответствующую ячейку.

После заполнения ячеек строки следует щелкнуть по кнопке навигатора "Сохранить изменения".

## 4.6. Источники выброса

Сетка характеристик источников выброса для вновь созданного объекта содержит одну строку. Количество строк сетки равно количеству источников выброса, находящихся на соответствующей промплощадке. Необходимое количество строк создается при помощи кнопок навигатора "Добавить запись" и "Удалить запись".

Каждая строка заполняется следующим образом: В ячейку "Код источника" вносится код источника, являющийся ключевым для таблицы характеристик выброса. Поэтому необходимо следить за уникальностью этого кода. Ячейка "Код модели" должна содержать число 444 для точечного источника с круглым устьем, 666 для точечного источника с прямоугольным устьем или 555 для линейного источника. Для плоскостного источника в этой ячейке проставляется значение острого угла, составляемого длинной стороной источника с осью ОХ системы, в которой заданы координаты источника (заводской, городской или глобальной). Для автоматического заполнения или редактирования этой ячейки необходимо дважды щелкнуть по ней левой кнопкой мыши. Появится диалоговое окно "Модель источника", содержащая радио-группу кнопок и строку редактирования для введения величины упомянутого угла.

Необходимо выбрать нужную модель, щелкнув по соответствующей кнопке. Если выбрана модель плоскостного источника, необходимо также ввести значение угла поворота источника. По умолчанию это значение равно 0. После выбора модели следует щелкнуть по кнопке ОК - код модели будет передан в ячейку.

В зависимости от модели источника остальные ячейки заполняются по-разному. Данные в одной и той же ячейке могут иметь разный физический смысл. Заполнение ячеек в этой таблице выглядит так:

Ячейка "Коэффициент рельефа" для всех типов источников должна содержать значение коэффициента рельефа. Заполнение этой ячейки обязательно, нулевое значение недопустимо.

Ячейки "Х начала" и "Y начала" для точечных и плоскостных источников должны содержать координаты центра симметрии. Для линейных источников эти ячейки должны содержать координаты начала линейного источника.

Ячейки "Х конца" и "Y конца" для точечного источника с круглым устьем игнорируются и могут содержать любое значение или быть пустыми. Для точечного источника с прямоугольным устьем эти ячейки должны содержать длину и ширину устья, соответственно. Для плоскостного источника в этих ячейках проставляется длина и ширина источника, соответственно.

Ячейка "Высота источника" для всех типов источников содержит значение высоты источника.

Ячейка "Диаметр/Скорость" для точечных источников с круглым устьем и плоскостных источников, содержащих совокупность точечных, содержит значение диаметра устья. Для точечных источников с прямоугольным устьем эта ячейка игнорируется. Для линейных источников в этой ячейке должно быть значение скорости выхода пылегазовоздушной смеси (ПГВС). Для плоскостных источников типа пруда-отстойника при любой зависимости мощности выброса от скорости ветра эта ячейка должна содержать нулевое значение или быть пустой.

Ячейка "Расход ПГВС" для точечных источников, линейных источников и плоскостных источников, содержащих совокупность точечных, содержит значение расхода пылегазовоздушной смеси. Для плоскостных источников типа пруда-отстойника при любой зависимости мощности выброса от скорости ветра эта ячейка должна содержать нулевое значение или быть пустой.

Ячейка "Температура ПГВС" для всех типов источников содержит значение температуры выбрасываемой ПГВС.

Ячейка "Класс опасности" содержит код класса опасности по СН-245-71. Эта ячейка может заполняться или редактироваться автоматически. Для этого необходимо дважды щелкнуть по ней левой кнопкой мыши. Появится диалоговое окно "Класс опасности", содержащее радио-группу кнопок. Следует щелчком по соответствующей кнопке выбрать нужный класс опасности и щелкнуть по кнопке ОК - выбранный код будет передан в ячейку.

После заполнения или редактирования строки следует сохранить изменения щелчком по кнопке навигатора "Сохранить изменения".

## 4.7.Состав и характеристики выброса

Сетка таблицы состава и характеристик выброса для вновь созданного объекта содержит одну строку. Количество строк в сетке равно количеству веществ, выбрасываемых источником. Нужное количество строк создается при помощи кнопок навигатора "Добавить запись" и "Удалить запись". Каждая строка заполняется следующим образом.

В ячейку "Код вещества" вводится код вещества, выбрасываемого источником. Эта ячейка может заполняться и редактироваться автоматически путем двойного щелчка левой кнопкой мыши  (так же, как заполняется аналогичная ячейка в таблице фоновых концентраций). При автоматическом заполнении этой ячейки одновременно заполняется ячейка "Коэффициент упорядоченного оседания".

# 5. Ввод задания на расчет

## 5.1. Условия расчета

Общие условия расчета задаются при выборе ярлычка "Задание на расчет". При этом появляется сетка таблицы "Задание на расчет". Первое поле таблицы "Код города" заполняется программой ЭОЛ+. Остальные ячейки таблицы заполняются по мере необходимости.

Для учета фоновых концентраций при расчете ячейка "Фон" должна содержать единицу. При нулевом значении или пустой ячейке расчет выполняется без учета фона.

Ячейка "Количество вкладов" содержит количество источников (до 5), вносящих наибольший вклад в загрязнение расчетной точки. По умолчанию это количество равно 5. Если источников меньше 5, количество вкладов принимается по фактическому количеству источников.

Ячейка "Максимальные концентрации" определяет количество точек наибольших концентраций, приводимых в выходных документах. По умолчанию это значение равно 10.

Ячейки "Скорость ветра 1" ... "Скорость ветра 5" и "Скорость в долях 1" - "Скорость в долях 5" содержат значения скорости ветра, для которых выполняется расчет, соответственно, в метрах в секунду и долях средневзвешенной опасной скорости. Если эти ячейки не заполняются программа ЭОЛ+ по умолчанию использует следующие значения: 0,5 м/с (штиль), половину средневзвешенной опасной скорости, средневзвешенную опасную скорость и полторы средневзвешенные опасные скорости.

Ячейка "Шаг" содержит величину шага поиска опасного направления ветра. Если эта ячейка не заполняется, то по умолчанию шаг поиска принимается равным 10 градусов. Если необходимо выполнить расчет при фиксированном направлении ветра, эту ячейку можно не заполнять, так как значение в ней игнорируется.

Ячейка "Расчет при направлении" служит для задания одного фиксированного направления ветра, при котором производится расчет. Направление задается в градусах относительно оси ОХ. Если эту ячейку оставить пустой, то  программа ЭОЛ+ сама производит поиск опасного направления ветра (адаптивный или перебором направлений по полному кругу.

## 5.2. Промплощадки для расчета

При щелчке по ярлычку "Промплощадки для расчета" появляются два списка промплощадок и две кнопки для добавления и удаления элементов списка. Левый список содержит полный перечень промплощадок данного объекта, а правый список содержит список промплощадок, учитываемых при расчете.

Для выбора промплощадок, учитываемых при расчете, необходимо отметить их в левом списке и щелкнуть по кнопке --> (стрелка вправо). Отмеченные промплощадки появятся в правом списке. Для удаления промплощадок из правого списка необходимо отметить их и щелкнуть по кнопке <-- (стрелка влево). Оба списка поддерживают множественный выбор.

## 5.3. Вещества для расчета

При щелчке по ярлычку "Вещества для расчета" появляются два списка веществ и две кнопки для добавления и удаления элементов списка. Левый список содержит полный перечень веществ, выбрасываемых предприятием, а правый список содержит список веществ, учитываемых при расчете.

Для выбора веществ, учитываемых при расчете, необходимо отметить их в левом списке и щелкнуть по кнопке --> (стрелка вправо). Отмеченные вещества появятся в правом списке. Для удаления веществ из правого списка необходимо отметить их и щелкнуть по кнопке <-- (стрелка влево). Оба списка поддерживают множественный выбор.

## 5.4. Группы суммации

При щелчке по ярлычку "Группы суммации для расчета" появляются два списка кодов групп суммации и две кнопки для добавления и удаления элементов списка. Левый список содержит полный перечень кодов групп, образуемых веществами, выбрасываемыми предприятием, а правый список содержит список кодов групп, учитываемых при расчете.

Для выбора групп, учитываемых при расчете, необходимо отметить их в левом списке и щелкнуть по кнопке --> (стрелка вправо). Отмеченные группы появятся в правом списке. Для удаления групп из правого списка необходимо отметить их и щелкнуть по кнопке <-- (стрелка влево). Оба списка поддерживают множественный выбор.

## 5.5. Расчетные площадки

Для расчета концентраций загрязняющих веществ выбирается некая прямоугольная территория, размеры которой определяются, исходя из максимальной высоты источника выброса. Эта территория называется расчетной площадкой.

На расчетной площадке как правило задается множество точек, в которых требуется рассчитать концентрации загрязняющих веществ. Предполагается, что эти точки расположены с равномерным шагом по обеим координатам расчетной площадки, как бы в местах пересечения линий воображаемой прямоугольной сетки. Эти точки так и называют узлами расчетной сетки.

Таким образом, для задания расчетной площадки и расчетной сетки необходимо задать координаты центра симметрии расчетной площадки, ее длину и ширину, шаг расчетной сетки по обеим координатам и угол поворота расчетной площадки, если ее стороны не параллельны осям основной системы координат.

Эти величины вводятся в ячейки сетки, аналогичной сеткам входных данных и условий расчета. Для заполнения и редактирования этой сетки необходимо выбрать щелкнуть по ярлычку "Расчетные площадки". Для вновь созданного объекта сетка расчетных площадок имеет одну строку. Необходимо создать строки по числу расчетных площадок при помощи кнопок навигатора "Добавить запись" и "Удалить запись" и заполнить ячейки сетки. Все ячейки подлежат обязательному заполнению.

Ячейка "Код площадки" содержит ненулевой код расчетной площадки. Он используется при просмотре результатов расчета и формировании выходных документов, поэтому должен быть уникальным. Код расчетной площадки также не должен быть равным нулю, т.к. отдельно заданные расчетные точки условно объединяются в нулевую расчетную площадку.

Длина и ширина расчетной площадки могут быть равны нулю, при этом рассчитывается концентрация в одной точке, совпадающей с центром расчетной площадки. Такой способ задания отдельных расчетных точек был принят в версиях программы ЭОЛ для ДОС и сохранен в программе ЭОЛ+ для совместимости.

Шаг расчетной сетки по осям X и Y должен быть ненулевым. Обычно шаг по обеим осям принимается одинаковым и определяется в зависимости от класса опасности источников, однако возможно введение разного шага по осям X и Y. Рекомендуется выбирать шаг расчетной сетки так, чтобы сторона расчетной площадки разбивалась не менее, чем на 10 частей, в противном случае точность расчета будет недостаточна.

Ячейка "Признак зоны" содержит характеристику расчетной площадки как рабочей, селитебной или курортной зоны.

После заполнения строки таблицы следует щелкнуть по кнопке навигатора "Сохранить изменения".

## 5.6. Расчетные точки

Программа ЭОЛ+ позволяет рассчитывать концентрации загрязняющих веществ в отдельных точках, задаваемых пользователем. Отдельные расчетные точки условно объединяются в расчетную площадку с зарезервированным кодом 0. Для задания координат расчетных точек и признака территории, на которой они находятся, необходимо щелкнуть по ярлычку "Расчетные точки" и ввести соответствующие данные в ячейки сетки.

Координаты точки вносятся в ячейки "X точки" и "Y точки". Расчетные точки могут находиться на селитебной или курортной территории, что необходимо указать в ячейке "Признак зоны".

После заполнения строки таблицы следует щелкнуть по кнопке навигатора "Сохранить изменения".

# 6. Контроль данных

Контроль данных, введенных в базу, выполняется как непосредственно при вводе, так и перед расчетом. Если при запуске расчета получено сообщение о недопустимом значении некоторой величины, то необходимо щелчком по соответствующему ярлычку визуализировать соответствующую сетку и откорректировать данные.

# 7. Расчет

После того, как исходные данные занесены в таблицы, можно выполнять расчет. Непосредственно перед расчетом выполняется контроль данных, но теперь он включает также контроль таблиц задания на расчет. Если в базе данных нет ошибок, расчет выполняется  в штатном порядке.

Расчет концентраций загрязняющих веществ в расчетных точках выполняется в два этапа: предварительный и основной. На предварительном этапе расчета определяются такие важные величины как максимальная концентрация загрязняющего вещества, расстояние, на котором приземная концентрация загрязняющего вещества достигает максимального значения при неблагоприятных метеоусловиях, и средневзвешенная опасная скорость ветра.

На этапе основного расчета на основании этих величин определяются концентрации загрязняющих веществ в заданных точках и вклады источников. В программе ЭОЛ+, имеется возможность автономного выполнения предварительного расчета. При запуске основного расчета предварительный расчет выполняется автоматически.

Для запуска предварительного расчета необходимо выбрать пункт меню "Расчет | Предварительный". При этом после контроля данных на экране появляется диалоговое окно модуля предварительного расчета с индикатором, отображающим динамику расчета. По окончании расчета кнопка ОК этого диалогового окна становится доступной. Щелкнув по ней, можно перейти в диалоговое окно просмотра результатов предварительного расчета. Если в процессе предварительного расчета возникли ошибки, доступной становится только кнопка "Отмена". При щелчке по этой кнопке происходит выход в редактор таблиц программы ЭОЛ+. В этом случае необходимо выяснить причину ошибки и повторить расчет.

Для запуска основного расчета необходимо выбрать пункт меню "Расчет | Основной". При этом после контроля данных появляется диалоговое окно модуля основного расчета с индикатором, отображающим динамику расчета. При отсутствии ошибок по окончании расчета кнопка ОК диалогового окна становится доступной. Щелкнув по ней, можно перейти к диалоговому окну просмотра результатов основного расчета. Выйдя из этого окна, можно приступить к формированию графического представления результатов расчета (карт загрязнения расчетных площадок теми или иными загрязняющими веществами и группами суммации) и общего отчета (выходных документов).

## 7.1. Просмотр результатов предварительного расчета

Диалоговое окно для просмотра результатов предварительного расчета вызывается при выборе пункта меню "Расчет | Просмотр результатов | Предварительный расчет".

Это диалоговое окно содержит блокнот с двумя страницами, каждая из которых, в свою очередь, содержит нередактируемую сетку для отображения данных.

На первой странице отображаются значения максимальной концентрации, расстояния, на котором она достигается и средневзвешенная опасная скорость ветра для всех источников и всех веществ по расчетной площадке.

На второй странице отображаются эквивалентная концентрация, расстояние, на котором она достигается и средневзвешенная опасная скорость ветра для всех групп суммации по данной расчетной площадке. Для листания страниц необходимо щелкнуть левой кнопкой мыши по закладке нужной страницы. Для выхода из диалогового окна необходимо щелкнуть по кнопке ОК.

## 7.2. Просмотр результатов основного расчета

Диалоговое окно для просмотра результатов основного расчета вызывается при выборе пункта меню "Расчет | Просмотр результатов | Основной расчет".

Это диалоговое окно содержит  комбинированный список и нередактируемую сетку.

Комбинированный список предназначен для выбора расчетной площадки. Сетка предназначена для просмотра значений концентраций в заданных точках и вкладов источников в концентрации загрязняющих веществ в заданных точках. Выбор вещества или группы суммации выполняется щелчком левой кнопки мыши по ярлычку с наименованием расчетного вещества или группы суммации в нижней части диалогового окна.

Для выхода из диалогового окна следует щелкнуть по кнопке «Закрыть».

## 7.3. Карта загрязнения

Построение карты-схемы распределения концентраций загрязняющих веществ на расчетной площадке (карты загрязнения) возможно только при штатном окончании основного расчета. При этом  пункты меню, управляющие построением карты, становятся доступными.

Для построения карты загрязнения необходимо выбрать пункт меню "Карта | Распределение концентраций".

Если файл, в котором хранится карта, уже существует, пользователю выдается запрос на повторное формирование карты. В зависимости от ответа карта либо будет сформирована заново, либо существующий файл будет сохранен. Далее будет активизирована встроенная графическая подсистема для просмотра карты в растровом формате.

Операции с картой в растровом формате выполняются с помощью внешнего процессора растровой графики. Встроенная графическая подсистема как бы собирает все сформированные карты в единый атлас.

Для выбора, просмотра и обработки окно графической подсистемы имеет меню для выбора расчетной площадки и загрязнителя, для которых построена карта, а также для вызова внешнего процессора растровой графики и возвращения в программу ЭОЛ+.

При выборе пунктов меню "Расчетная площадка" и "Загрязнитель" появляются ярлычки с перечнем расчетных площадок и загрязнителей.

Расчетные площадки и загрязнители выбираются щелчком по этим ярлычкам. Когда выбраны и расчетная площадка, и загрязнитель карта становится видимой и доступной для обработки.

Для определения концентрации загрязняющего вещества в точке на карте необходимо дважды щелкнуть левой кнопкой мыши по этой точке. Программа ЭОЛ+ интерполирует значение концентрации в этой точке на основании известных концентраций в ближайших узлах расчетной сетки и отобразит на карте внутри прямоугольника красного цвета. Точность интерполяции тем выше, чем дальше точка расположена от источника выброса, и достаточна для представляющих практический интерес точек на границе расчетной санитарно-защитной зоны.

Для масштабирования и печати карты в растровом формате используется внешний процессор растровой графики - стандартный редактор Paintbrush. Для перехода в редактор нужно выбрать пункт меню |Редактор|.

Если карта получается неудобочитаемой (количество линий равной концентрации недостаточно,  линии искажены, не замыкаются  либо пересекают сами себя и т.п.), это значит, что данных расчета недостаточно для нормальной работы алгоритма построения карты. В этом случае необходимо уменьшить шаг расчетной сетки, повторить расчет, а затем повторить построение карты.

# 8. Отчет

Отчет - это совокупность выходных документов, которые отображают исходные данные, условия и результаты расчета загрязнения воздуха загрязняющими веществами. Эти документы в программе ЭОЛ+ условно подразделяются на входные и выходные формы.

К входным формам относятся документы, содержащие таблицы исходных данных и задания на расчет.

К выходным формам относятся документы, содержащие таблицы концентраций загрязняющих веществ в точках расчетной сетки и отдельных расчетных точках и таблицы точек наибольших концентраций.

Указанные документы и карты формируются генератором отчетов программы ЭОЛ+.

Для формирования входных форм следует выбрать пункт меню "Отчет | Входные формы | Формирование". Аналогично, для формирования  выходных форм следует выбрать пункт меню "Отчет | Выходные формы | Формирование".

Для просмотра и печати входных форм следует выбрать пункт меню - "Отчет | Входные формы | Просмотр", аналогично для просмотра и печати выходных форм следует выбрать пункт меню - "Отчет | Выходные формы | Просмотр".

В первом случае на экране появляется диалоговое окно генератора отчетов "Входные формы", а во втором - диалоговое окно "Выходные формы". Оба диалоговых окна содержат списки генерируемых форм.

Диалоговое окно выходных форм отличается от диалогового окна входных форм наличием комбинированного списка и ярлычков для выбора расчетной площадки, вещества и группы суммации, для которых генерируются выходные документы.

Для просмотра и печати сгенерированных выходных документов прежде всего необходимо при помощи комбинированного списка "Расчетная площадка" и ярлычков, соответствующих загрязняющим веществам и группам суммации выбрать расчетную площадку и загрязнитель, для которых генерируются выходные документы. Текущие коды расчетной площадки и загрязнителя отображаются в заголовке списка выходных форм.

Для просмотра и печати входных и выходных форм необходимо дважды щелкнуть левой кнопкой мыши по наименованию формы в списке. При этом программа ЭОЛ+ вызывает соответствующее внешнее приложение - процессор текстов или графический редактор. Просмотр и распечатка документа или карты-схемы выполняется с помощью меню соответствующего внешнего приложения.

Каждый входной или выходной документ содержит заголовок, в котором приведены дата и время расчета, а также версия программы ЭОЛ+.

Пример выполнения варианта расчетно-графической работы и оформления результатов расчета рассеивания загрязняющих веществ с использованием программы ЭОЛ+ приведен в Приложении.

# Список литературы

- http://www.sofos.com.ua

- Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий, ОНД-86. Госкомгидромет, 1987.-Л.: Гидрпометеоиздат, - 94с.

- Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів./ Затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України №173 від 19.07.1996г.

# ПРИЛОЖЕНИЕ

ВХОДНЫЕ ФОРМЫ. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ. Расчет выполнен 06.11.2007 в 23:48 программой Эол-Плюс, версия 5.23.

ТАБЛИЦА 1.  Описание метеорологических условий и географическая привязка

| Код | Наименование | Средняя темп. воздуха | Предельная | Региональный | Угол между | Площадь | Требуемый уровень |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| города | города | в самый жаркий месяц, град. С | в самый холодный месяц, град. С | скорость ветра, м/с | коэф. страт. атмосферы | северным направлением и осью OX, град. | города, кв. км | конц. в точке (долей ПДК) |
| 1 | Харьков | 25.1 | -8 | 5.6 | 180 |  | 1 | 1 |

ТАБЛИЦА 2.  Описание промплощадок (географическая привязка)

| Код | Код | Наименование | Привязка к основной системе координат |
| --- | --- | --- | --- |
| города | промплощадки | промплощадки | X начала,м | Y начала,м | Угол поворота, град. |
| 1 | 1 | Вариант DEMO | 0 | 0 |  |

ТАБЛИЦА 3.  Описание источников выброса вредных веществ

| Код города | Код пром. пл. | Код источника | Наименование источника | Код модели или угол между осью OX и длиной плоскостного | Коэфф. рельефа | Коорд. точечного или начала линейного источника или центра симетрии плоскостного | Коорд. конца линейного или длина и ширина плоскостного или точечного с прямоуг. устьем | Высота источника, м | Диаметр точечного или плоскостного 2-го типа или скорость выхода ПГВС(Wo) для линейного, (для | Расход ПГВС, (для плоск. 1-го типа - 0) | Температура ПГВС (град. C) | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | источника |  | X1, м | Y1, м | X2, м | Y2, м |  | плоск. 1-го типа - 0) |  |  |  |
| 1 | 1 | 1 | труба | 444 | 1 | 0 | 0 |  |  | 20 | 0.3 | 0.7 | 140 | 3 |
| 1 | 1 | 2 | труба | 444 | 1 | 0 | 100 |  |  | 35 | 0.3 | 0.85 | 110 | 3 |

ТАБЛИЦА 4.  Характеристика состава выброса источника

| Код города | Код пром. пл. | Код ист-ка | Код вещества | Суммарный выброс т/год | Коэфф. упоряд. оседания | Максимальный выброс (г/с) при скоростях ветра |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | вещества | 0.5 м/с | 1 м/с | 2 м/с | 4 м/с | 6 м/с | 8 м/с | 10 м/с | 12 м/с | 14 м/с | 16 м/сек |
| 1 | 1 | 1 | 301 |  | 1 | 0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 330 |  | 1 | 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 2 | 301 |  | 1 | 0.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 2 | 330 |  | 1 | 0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ТАБЛИЦА 5.  Описание вредных веществ

| Код вещества | Наименование вещества | ПДК | Коэфф. упоряд. оседания |
| --- | --- | --- | --- |
| 301 | Азота двуокись | 0.085 | 1 |
| 330 | Ангидрид сернистый | 0.5 | 1 |

ТАБЛИЦА 6.  Описание групп суммации вредных веществ

| Код | Вещества образующие группы суммаций (коды) | Коэффициент |
| --- | --- | --- |
| группы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | потенц. |
| 31 | 301 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

ТАБЛИЦА 7.  Описание распределения фоновых концентраций (U - скорость ветра м/с)

| Код города | Код в-ва | Задание фона | Коорд. поста наблюдения | Конц. (в долях ПДК) | Концентрация (доля ПДК) при 2<U<U* по направлениям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X, м | Y, м | при U<=2 | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| 1 | 301 | a | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 1 | 330 | a | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |

ВХОДНЫЕ ФОРМЫ. ЗАДАНИЕ НА РАСЧЕТ.

Расчет выполнен 06.11.2007 в 23:48 программой Эол-Плюс, версия 5.23.

ТАБЛИЦА 1.  Список промплощадок.

| Код пр. площадки | Наименование промплощадки |
| --- | --- |
| 1 | Вариант DEMO |

ТАБЛИЦА 2.  Список веществ.

| Код в-ва | Наименование вещества |
| --- | --- |
| 301 | Азота двуокись |
| 330 | Ангидрид сернистый |

ТАБЛИЦА 3.  Список групп суммаций.

| Код | Вещества образующие группы суммаций (коды) | Коэффициент |
| --- | --- | --- |
| группы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | потенц. |
| 31 | 301 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

ТАБЛИЦА 4.  Параметры расчетных площадок.

| N | Коорд. центра сим. | Длина, м | Ширина, м | Шаг сетки | Угол поворота расч. пл. отн. | Признак |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | X, м | Y, м |  |  | ось OX, м | ось OY, м | оси OX осн. сист. коорд., град. | зоны |
| 1 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 100 | 100 | 0 | 0 |

ТАБЛИЦА 5.  Задание на расчет.

| Наименование города | Скорости ветра в м/c | Скорости ветра в долях (Umc) | Шаг перебора опасных направ. | Фикс. напр. | К-во наиб. | Число макс. | Призн. учета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ветра | ветра | вклад. | концен. | фона |
| Харьков | 0.5 | 1 |  |  |  | 0.5 | 1 | 1.5 |  |  |  |  | 2 | 10 | 1 |

ВЫХОДНЫЕ ФОРМЫ. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА.

Расчет выполнен 06.11.2007 в 23:48 программой Эол-Плюс, версия 5.23.

Группа суммации 31

Расчетная площадка 1

Расчетные концентрации в заданных точках

| Коорд.X, м | Коорд.Y, м | Конц. в точке мг/м3 | Конц. в точке, долей ПДК | Напр. ветра, град. | Скор. ветра, м/c | Код ист-ка | Вклад, % | Код ист-ка | Вклад, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -500 | 500 | - | 0.55 | 40 | 1.50 | 1 | 71.68 | 2 | 28.32 |
| -400 | 500 | - | 0.61 | 50 | 1.50 | 1 | 76.05 | 2 | 23.95 |
| -300 | 500 | - | 0.64 | 60 | 1.50 | 1 | 78.29 | 2 | 21.71 |
| -200 | 500 | - | 0.67 | 70 | 1.50 | 1 | 78.16 | 2 | 21.84 |
| -100 | 500 | - | 0.71 | 80 | 1.50 | 1 | 76.41 | 2 | 23.59 |
| 0 | 500 | - | 0.73 | 90 | 1.50 | 1 | 75.30 | 2 | 24.70 |
| 100 | 500 | - | 0.71 | 100 | 1.50 | 1 | 76.41 | 2 | 23.59 |
| 200 | 500 | - | 0.67 | 110 | 1.50 | 1 | 78.16 | 2 | 21.84 |
| 300 | 500 | - | 0.64 | 120 | 1.50 | 1 | 78.29 | 2 | 21.71 |
| 400 | 500 | - | 0.61 | 130 | 1.50 | 1 | 76.05 | 2 | 23.95 |
| 500 | 500 | - | 0.55 | 140 | 1.50 | 1 | 71.68 | 2 | 28.32 |
| -500 | 400 | - | 0.59 | 40 | 1.50 | 1 | 80.85 | 2 | 19.15 |
| -400 | 400 | - | 0.64 | 40 | 1.50 | 1 | 74.08 | 2 | 25.92 |
| -300 | 400 | - | 0.70 | 50 | 1.50 | 1 | 77.23 | 2 | 22.77 |
| -200 | 400 | - | 0.76 | 60 | 1.50 | 1 | 76.76 | 2 | 23.24 |
| -100 | 400 | - | 0.78 | 70 | 1 | 1 | 71.96 | 2 | 28.04 |
| 0 | 400 | - | 0.84 | 90 | 1.50 | 1 | 77.18 | 2 | 22.82 |
| 100 | 400 | - | 0.78 | 110 | 1 | 1 | 71.96 | 2 | 28.04 |
| 200 | 400 | - | 0.76 | 120 | 1.50 | 1 | 76.76 | 2 | 23.24 |
| 300 | 400 | - | 0.70 | 130 | 1.50 | 1 | 77.23 | 2 | 22.77 |
| 400 | 400 | - | 0.64 | 140 | 1.50 | 1 | 74.08 | 2 | 25.92 |
| 500 | 400 | - | 0.59 | 140 | 1.50 | 1 | 80.85 | 2 | 19.15 |
| -500 | 300 | - | 0.63 | 30 | 1.50 | 1 | 80.78 | 2 | 19.22 |
| -400 | 300 | - | 0.66 | 30 | 1 | 1 | 71.91 | 2 | 28.09 |
| -300 | 300 | - | 0.75 | 40 | 1 | 1 | 75.59 | 2 | 24.41 |
| -200 | 300 | - | 0.83 | 50 | 1.00 | 1 | 74.76 | 2 | 25.24 |
| -100 | 300 | - | 0.93 | 70 | 1 | 1 | 78.33 | 2 | 21.67 |
| 0 | 300 | - | 0.99 | 90 | 1 | 1 | 76.41 | 2 | 23.59 |
| 100 | 300 | - | 0.93 | 110 | 1 | 1 | 78.33 | 2 | 21.67 |
| 200 | 300 | - | 0.83 | 130 | 1.00 | 1 | 74.76 | 2 | 25.24 |
| 300 | 300 | - | 0.75 | 140 | 1 | 1 | 75.59 | 2 | 24.41 |
| 400 | 300 | - | 0.66 | 150 | 1 | 1 | 71.91 | 2 | 28.09 |
| 500 | 300 | - | 0.63 | 150 | 1.50 | 1 | 80.78 | 2 | 19.22 |
| -500 | 200 | - | 0.66 | 20 | 1.50 | 1 | 82.09 | 2 | 17.91 |
| -400 | 200 | - | 0.71 | 20 | 1.00 | 1 | 74.99 | 2 | 25.01 |
| -300 | 200 | - | 0.81 | 30 | 1.00 | 1 | 82.52 | 2 | 17.48 |
| -200 | 200 | - | 0.90 | 40 | 1.00 | 1 | 85.10 | 2 | 14.90 |
| -100 | 200 | - | 1.00 | 60 | 1.00 | 1 | 89.11 | 2 | 10.89 |
| 0 | 200 | - | 1.11 | 90 | 1 | 1 | 84.74 | 2 | 15.26 |
| 100 | 200 | - | 1.00 | 120 | 1.00 | 1 | 89.11 | 2 | 10.89 |
| 200 | 200 | - | 0.90 | 140 | 1.00 | 1 | 85.10 | 2 | 14.90 |
| 300 | 200 | - | 0.81 | 150 | 1.00 | 1 | 82.52 | 2 | 17.48 |
| 400 | 200 | - | 0.71 | 160 | 1.00 | 1 | 74.99 | 2 | 25.01 |
| 500 | 200 | - | 0.66 | 160 | 1.50 | 1 | 82.09 | 2 | 17.91 |
| -500 | 100 | - | 0.67 | 10 | 1.50 | 1 | 84.49 | 2 | 15.51 |
| -400 | 100 | - | 0.75 | 10 | 1 | 1 | 80.91 | 2 | 19.09 |
| -300 | 100 | - | 0.83 | 20 | 1 | 1 | 92.89 | 2 | 7.11 |
| -200 | 100 | - | 0.93 | 30 | 1 | 1 | 99.06 | 2 | 0.94 |
| -100 | 100 | - | 1.02 | 40 | 1 | 1 | 99.98 | 2 | 0.016 |
| 0 | 100 | - | 1.07 | 90 | 1 | 1 | 100.00 | 2 | 0.000037 |
| 100 | 100 | - | 1.02 | 140 | 1 | 1 | 99.98 | 2 | 0.016 |
| 200 | 100 | - | 0.93 | 150 | 1 | 1 | 99.06 | 2 | 0.94 |
| 300 | 100 | - | 0.83 | 160 | 1 | 1 | 92.89 | 2 | 7.11 |
| 400 | 100 | - | 0.75 | 170 | 1 | 1 | 80.91 | 2 | 19.09 |
| 500 | 100 | - | 0.67 | 170 | 1.50 | 1 | 84.49 | 2 | 15.51 |
| -500 | 0 | - | 0.68 | 8.5304E-11 | 1.50 | 1 | 86.67 | 2 | 13.33 |
| -400 | 0 | - | 0.76 | 8.5304E-11 | 1.50 | 1 | 90.87 | 2 | 9.13 |
| -300 | 0 | - | 0.87 | 8.5304E-11 | 1 | 1 | 91.98 | 2 | 8.02 |
| -200 | 0 | - | 1.00 | 8.5304E-11 | 1 | 1 | 98.10 | 2 | 1.90 |
| -100 | 0 | - | 1.07 | 8.5304E-11 | 1 | 1 | 100.00 | 2 | 0.0024 |
| 0 | 0 | - | 0.42 | 270 | 1.00 | 2 | 100.00 | 1 | 0.0024 |
| 100 | 0 | - | 1.07 | 180 | 1 | 1 | 100.00 | 2 | 0.0024 |
| 200 | 0 | - | 1.00 | 180 | 1 | 1 | 98.10 | 2 | 1.90 |
| 300 | 0 | - | 0.87 | 180 | 1 | 1 | 91.98 | 2 | 8.02 |
| 400 | 0 | - | 0.76 | 180 | 1.50 | 1 | 90.87 | 2 | 9.13 |
| 500 | 0 | - | 0.68 | 180 | 1.50 | 1 | 86.67 | 2 | 13.33 |
| -500 | -100 | - | 0.66 | 350 | 1.50 | 1 | 87.43 | 2 | 12.57 |
| -400 | -100 | - | 0.74 | 340 | 1 | 1 | 78.68 | 2 | 21.32 |
| -300 | -100 | - | 0.87 | 340 | 1 | 1 | 87.63 | 2 | 12.37 |
| -200 | -100 | - | 0.99 | 330 | 1 | 1 | 89.79 | 2 | 10.21 |
| -100 | -100 | - | 1.11 | 310 | 1.00 | 1 | 88.98 | 2 | 11.02 |
| 0 | -100 | - | 1.23 | 270 | 1 | 1 | 82.71 | 2 | 17.29 |
| 100 | -100 | - | 1.11 | 230 | 1.00 | 1 | 88.98 | 2 | 11.02 |
| 200 | -100 | - | 0.99 | 210 | 1 | 1 | 89.79 | 2 | 10.21 |
| 300 | -100 | - | 0.87 | 200 | 1 | 1 | 87.63 | 2 | 12.37 |
| 400 | -100 | - | 0.74 | 200 | 1 | 1 | 78.68 | 2 | 21.32 |
| 500 | -100 | - | 0.66 | 190 | 1.50 | 1 | 87.43 | 2 | 12.57 |
| -500 | -200 | - | 0.64 | 340 | 1.50 | 1 | 86.38 | 2 | 13.62 |
| -400 | -200 | - | 0.73 | 330 | 1.50 | 1 | 82.66 | 2 | 17.34 |
| -300 | -200 | - | 0.80 | 320 | 1 | 1 | 79.26 | 2 | 20.74 |
| -200 | -200 | - | 0.92 | 310 | 1 | 1 | 82.17 | 2 | 17.83 |
| -100 | -200 | - | 1.01 | 300 | 1 | 1 | 87.39 | 2 | 12.61 |
| 0 | -200 | - | 1.12 | 270 | 1 | 1 | 83.11 | 2 | 16.89 |
| 100 | -200 | - | 1.01 | 240 | 1 | 1 | 87.39 | 2 | 12.61 |
| 200 | -200 | - | 0.92 | 230 | 1 | 1 | 82.17 | 2 | 17.83 |
| 300 | -200 | - | 0.80 | 220 | 1 | 1 | 79.26 | 2 | 20.74 |
| 400 | -200 | - | 0.73 | 210 | 1.50 | 1 | 82.66 | 2 | 17.34 |
| 500 | -200 | - | 0.64 | 200 | 1.50 | 1 | 86.38 | 2 | 13.62 |
| -500 | -300 | - | 0.62 | 330 | 1.50 | 1 | 83.72 | 2 | 16.28 |
| -400 | -300 | - | 0.69 | 320 | 1.50 | 1 | 80.98 | 2 | 19.02 |
| -300 | -300 | - | 0.74 | 310 | 1.50 | 1 | 80.09 | 2 | 19.91 |
| -200 | -300 | - | 0.83 | 300 | 1.50 | 1 | 82.12 | 2 | 17.88 |
| -100 | -300 | - | 0.90 | 290 | 1 | 1 | 82.98 | 2 | 17.02 |
| 0 | -300 | - | 0.94 | 270 | 1.50 | 1 | 83.29 | 2 | 16.71 |
| 100 | -300 | - | 0.90 | 250 | 1 | 1 | 82.98 | 2 | 17.02 |
| 200 | -300 | - | 0.83 | 240 | 1.50 | 1 | 82.12 | 2 | 17.88 |
| 300 | -300 | - | 0.74 | 230 | 1.50 | 1 | 80.09 | 2 | 19.91 |
| 400 | -300 | - | 0.69 | 220 | 1.50 | 1 | 80.98 | 2 | 19.02 |
| 500 | -300 | - | 0.62 | 210 | 1.50 | 1 | 83.72 | 2 | 16.28 |
| -500 | -400 | - | 0.59 | 320 | 1.50 | 1 | 80.02 | 2 | 19.98 |
| -400 | -400 | - | 0.62 | 310 | 1.50 | 1 | 77.64 | 2 | 22.36 |
| -300 | -400 | - | 0.67 | 310 | 1.50 | 1 | 84.98 | 2 | 15.02 |
| -200 | -400 | - | 0.72 | 300 | 1.50 | 1 | 84.75 | 2 | 15.25 |
| -100 | -400 | - | 0.77 | 280 | 1.50 | 1 | 80.85 | 2 | 19.15 |
| 0 | -400 | - | 0.81 | 270 | 1.50 | 1 | 82.04 | 2 | 17.96 |
| 100 | -400 | - | 0.77 | 260 | 1.50 | 1 | 80.85 | 2 | 19.15 |
| 200 | -400 | - | 0.72 | 240 | 1.50 | 1 | 84.75 | 2 | 15.25 |
| 300 | -400 | - | 0.67 | 230 | 1.50 | 1 | 84.98 | 2 | 15.02 |
| 400 | -400 | - | 0.62 | 230 | 1.50 | 1 | 77.64 | 2 | 22.36 |
| 500 | -400 | - | 0.59 | 220 | 1.50 | 1 | 80.02 | 2 | 19.98 |
| -500 | -500 | - | 0.54 | 310 | 1.50 | 1 | 75.95 | 2 | 24.05 |
| -400 | -500 | - | 0.59 | 310 | 1.50 | 1 | 81.40 | 2 | 18.60 |
| -300 | -500 | - | 0.63 | 300 | 1.50 | 1 | 80.29 | 2 | 19.71 |
| -200 | -500 | - | 0.67 | 290 | 1.50 | 1 | 80.13 | 2 | 19.87 |
| -100 | -500 | - | 0.69 | 280 | 1.50 | 1 | 80.54 | 2 | 19.46 |
| 0 | -500 | - | 0.70 | 270 | 1.50 | 1 | 80.80 | 2 | 19.20 |
| 100 | -500 | - | 0.69 | 260 | 1.50 | 1 | 80.54 | 2 | 19.46 |
| 200 | -500 | - | 0.67 | 250 | 1.50 | 1 | 80.13 | 2 | 19.87 |
| 300 | -500 | - | 0.63 | 240 | 1.50 | 1 | 80.29 | 2 | 19.71 |
| 400 | -500 | - | 0.59 | 230 | 1.50 | 1 | 81.40 | 2 | 18.60 |
| 500 | -500 | - | 0.54 | 230 | 1.50 | 1 | 75.95 | 2 | 24.05 |

Группа суммации 31

Расчетная площадка 0

Расчетные концентрации в заданных точках

| Коорд.X, м | Коорд.Y, м | Конц. в точке мг/м3 | Конц. в точке, долей ПДК | Напр. ветра, град. | Скор. ветра, м/c | Код ист-ка | Вклад, % | Код ист-ка | Вклад, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 400 | - | 0.84 | 90 | 1.50 | 1 | 77.18 | 2 | 22.82 |
| 300 | 0 | - | 0.87 | 180 | 1 | 1 | 91.98 | 2 | 8.02 |
| 0 | -300 | - | 0.94 | 270 | 1.50 | 1 | 83.29 | 2 | 16.71 |
| -300 | 0 | - | 0.87 | 8.5304E-11 | 1 | 1 | 91.98 | 2 | 8.02 |

Группа суммации 31

Расчетная площадка 1

Точки наибольших концентраций и перечень источников, дающих наибольший вклад

| Конц. в точке, долей ПДК | Коорд.X, м | Коорд.Y, м | Напр. ветра, град. | Скор. ветра, м/c | Код ист-ка | Вклад, % | Код ист-ка | Вклад, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.23 | 0 | -100 | 270 | 1 | 1 | 82.71 | 2 | 17.29 |
| 1.12 | 0 | -200 | 270 | 1 | 1 | 83.11 | 2 | 16.89 |
| 1.11 | -100 | -100 | 310 | 1.00 | 1 | 88.98 | 2 | 11.02 |
| 1.11 | 100 | -100 | 230 | 1.00 | 1 | 88.98 | 2 | 11.02 |
| 1.11 | 0 | 200 | 90 | 1 | 1 | 84.74 | 2 | 15.26 |
| 1.07 | 100 | 0 | 180 | 1 | 1 | 100.00 | 2 | 0.0024 |
| 1.07 | -100 | 0 | 8.5304E-11 | 1 | 1 | 100.00 | 2 | 0.0024 |
| 1.07 | 0 | 100 | 90 | 1 | 1 | 100.00 | 2 | 0.000037 |
| 1.02 | -100 | 100 | 40 | 1 | 1 | 99.98 | 2 | 0.016 |
| 1.02 | 100 | 100 | 140 | 1 | 1 | 99.98 | 2 | 0.016 |

КАРТА ИЗОЛИНИИ КОНЦЕНТРАЦИЙ

Учебное издание

Методические указания   по работе с компьютерной программой «ЭОЛ+» для расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе ( для студентов 5 курса дневной и заочной форм  обучения специальности 7.070801, 8.070801 «Экология и охрана окружающей среды»).

Составители: 	Владимир Егорович Бекетов

Галина Петровна Евтухова

Редактор:		Н. З Алябьев.

Ответственный за выпуск  Ф.В.Стольберг

План 2007, поз. 353М

Подп. к печати 28.09.2007            Формат 60х80 1/16       Бумага офисная

Печать на ризографе                     Усл.-печ.л.1,3                 Уч.-изд.л.1,5

Тираж 150 экз.                               Зак. №

61002, Харьков, ХНАГХ, ул. Революции, 12

Сектор оперативной полиграфии при ИВЦ ХНАГХ

61002, Харьков, ул. Революции,12

# Text boxes

32

30

29