Таблица 13.17 - Значения безразмерных коэффициентов

| Коэффициенты | Расчетные значения угла внутреннего трения грунта , град |
| --- | --- |
|  | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 |
|  | 9,5 | 12,6 | 17,3 | 24,4 | 34,6 | 48,6 | 71,3 | 108,0 | 163,0 |
|  | 18,6 | 24,8 | 32,8 | 45,5 | 64,0 | 87,6 | 127,0 | 185,0 | 260,0 |
| при , равном, м: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,0 | 0,78 | 0,79 | 0,80 | 0,82 | 0,84 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,87 |
| 5,0 | 0,75 | 0,76 | 0,77 | 0,79 | 0,81 | 0,82 | 0,84 | 0,84 | 0,85 |
| 7,5 | 0,68 | 0,70 | 0,71 | 0,74 | 0,76 | 0,78 | 0,82 | 0,82 | 0,84 |
| 397 | 10,0 | 0,62 | 0,65 | 0,67 | 0,70 | 0,73 | 0,75 | 0,79 | 0,79 | 0,81 |
|  | 12,5 | 0,58 | 0,61 | 0,68 | 0,67 | 0,70 | 0,73 | 0,78 | 0,78 | 0,80 |
|  | 15,0 | 0,55 | 0,58 | 0,61 | 0,65 | 0,68 | 0,71 | 0,76 | 0,76 | 0,79 |
|  | 17m5 | 0,51 | 0,55 | 0,58 | 0,62 | 0,66 | 0,69 | 0,75 | 0,75 | 0,78 |
|  | 20,0 | 0,49 | 0,53 | 0,57 | 0,61 | 0,65 | 0,68 | 0,75 | 0,75 | 0,78 |
| 22,5 | 0,46 | 0,51 | 0,55 | 0,60 | 0,64 | 0,67 | 0,74 | 0,74 | 0,77 |
| 25,0 и более | 0,44 | 0,49 | 0,54 | 0,59 | 0,63 | 0,67 | 0,74 | 0,74 | 0,77 |
| при , равном, м: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,8 и менее | 0,34 | 0,31 | 0,29 | 0,27 | 0,26 | 0,25 | 0,23 | 0,23 | 0,22 |
| 4,0 | 0,25 | 0,24 | 0,23 | 0,22 | 0,21 | 0,20 | 0,18 | 0,18 | 0,17 |
| Примечание: Для промежуточных значений и величины коэффициентов и определяют интерполяцией. |