Определяем в первом приближении необходимое количество свай СЦ9-30 при действии только центральной нагрузки и без учета веса ростверка.

Для первой комбинации загружения (, :

требуемое количество свай  ;

эксцентриситет                      .

Для второй комбинации загружения (, :

;  .

По табл.13.8 при эксцентриситете  принимаем куст из шести свай сечением 30х30 см и определяем расстояние между ними в направлении действия момента:

.

Исходя из требования о том, что расстояния  и  должны быть не менее , принимаем к рассмотрению куст свай, показанный на рис.13.46, а. Этот куст соответствует унифицированному ростверку с размерами в плане 2,4х1,5 м. Согласно табл.13.11 вес такого ростверка при высоте 1,35 м составляет .

По формуле (13.16) определяем нагрузки на крайние сваи 1, 2 и 5, 6.

Для первой комбинации нагрузок

,

.

Для второй комбинации нагрузок

,

.

Поскольку  в шестисвайном кусте сваи существенно не догружены, рассмотрим вариант с пятью сваями (рис.13.46, б), соответствующий унифицированному ростверку с размерами в плане 2,1х1,5 м и весом   при высоте 1,35 м (см. табл.13.11).

Рис.13.46 - Конструирование свайного фундамента под сборную колонну одноэтажного промышленного здания:

а, б, в – варианты свайных кустов; г – конструкция ростверка

Нагрузки на крайние сваи 1, 2  и  4, 5 в этом случае определяем:

для первой комбинации нагрузок

,

.

для второй комбинации нагрузок

,

.

При второй комбинации нагрузок сваи 4 и 5 загружены полностью. Однако, принимая во внимание допустимость перегрузки крайних свай на 20 %, проверим возможность использования куста из четырех свай (рис.13.46, в) с габаритными размерами ростверка 2,1х1,5х1,35 м.

В этом случае нагрузка на крайние сваи

,

.

,

.

В последнем варианте фактическая нагрузка на крайние сваи приближается к расчетной, допускаемой на сваю, и вариант куста из четырех свай является окончательным. Конструкция ростверка для колонны сечением 0,6х0,4 м показана на рис.13.46, г.

Пример 6.  Скомпоновать ленточные свайные фундаменты под наружную и внутреннюю стены жилого дома серии 87. Для проектирования принята свая СЦ9-30 с расчетной нагрузкой  (см. пример 3).

Расчетные нагрузки (с коэффициентом надежности по нагрузке ) на 1 м на уровне планировочной отметки –1,1 м составляют: для наружной стены , для внутренней стены .

Для  фундамента  наружной  стены  предполагается  однорядное

расположение свай. При этом минимальная ширина ростверка должна

быть , что достаточно как по условиям опирания стены технического подполья (толщиной 0,4 м), так и размещения свай сечением 30х30 см. С учетом принятых габаритов ростверка расчетная нагрузка на его подошве на 1 м составляет

Здесь  - вес кладки технического подполья ниже планировочной отметки;  - вес ростверка.

По (13.13) определяем требуемое расстояние между сваями в однорядном фундаменте:

.

При этом требования строительных норм и правил [46] о том, что расстояние между соседними сваями должно быть не менее трех размеров сечения сваи , выполняется.

Таким образом, принятые предварительно однорядное расположение свай и габариты ростверка допустимы. Шаг свай назначаем . Основные размеры скомпонованного фундамента показаны на рис.13.47, а.

Рис.13.47 - Компоновка ленточных свайных фундаментов жилого

дома серии 87 под стену: а – наружную; б – внутреннюю

Для фундамента внутренней стены однорядная расстановка свай невозможна, поскольку даже без учета веса ростверка требуемое расстояние между сваями меньше :

.