Здесь 8,30 – вес (кН) 1 м кладки технического подполья ниже планировочной отметки.

Принимаем расположение свай в два ряда в шахматном порядке. В этом случае, исходя из допустимого расстояния между рядами свай , задаемся шириной ростверка:

.

Принимая высоту ростверка 0,5 м, вычисляем нагрузку на уровне его подошвы:

Определяем требуемое расстояние между сваями в одном ряду:

,

где  - количество рядов свай.

При этом необходимо проверить выполнение условия

Таким образом, окончательно принимаем ленточный фундамент согласно рис.13.47, б.

Пример 7. Определить усилия в монолитных ленточных ростверках (рис.13.47) фундаментов под наружную и внутреннюю стены жилого здания. Материалы конструкций ростверков и кладки технического подполья имеют следующие характеристики: модуль упругости бетона ростверка ; модуль упругости кладки из бетонных блоков ; удельный вес кладки .

Изгибающие моменты и поперечные силы при действии эксплуатационных нагрузок и нагрузок в процессе строительства определяем, используя рекомендации п.13.4.2.

- Усилия в ростверке наружной стены:

а) В расчете на эксплуатационные нагрузки сначала определяем значения параметра  и расчетное расстояние  между сваями. Затем в зависимости от соотношения этих характеристик по соответствующим формулам табл.13.9 находим значения моментов и поперечной силы.

Для определения параметра  вычисляем момент инерции ригеля  сечением 0,4х0,4 м:

.

Параметр  по формуле (13.22):

.

Согласно рис.13.47, а  расстояние в осях между сваями . Расстояние . Расчетное расстояние .

В данном случае выполняется условие , поэтому по табл.13.9 выбираем расчетную схему 4, рекомендующую такие формулы для определения опорного момента , пролетного момента  и поперечной силы :

;

;

,

где  - расчетная погонная нагрузка по подошве ростверка, принятая по данным примера 6 для наружной и внутренней стен.

б) В расчете на нагрузки строительного периода сначала определяем равномерно распределенную нагрузку  от веса свежей кладки:

,

где  - коэффициент надежности по нагрузке;  - высота одного ряда бетонных блоков; - ширина бетонных блоков;  - удельный вес кладки технического подполья;

.

Используя (13.24)-(13.27), вычисляем моменты и поперечные силы в ростверке:

;

;

.

- Усилия в ростверке внутренней стены:

а) Для ростверка сечением 1,2х0,5 м (см. рис.13.47) момент инерции

.

Параметр

.

В случае шахматной расстановки свай в качестве параметра  принимаем проекцию на продольную ось расстояния между смежными сваями рядов.

Согласно рис.13.47, б   ;

;

.

Так как условие  выполняется, по табл.13.9 принимаем расчетные формулы схемы 4:

;

;

,

где  - расчетная погонная нагрузка на уровне подошвы ростверка внутренней стены.

б) По результатам расчета на равномерно распределенную нагрузку от веса свежей кладки  получены следующие значения моментов и поперечной силы:

;

;

.

Пример 8. Определить методом послойного суммирования осадку свайного фундамента под колонну одноэтажного промышленного здания с учетом действия на фундамент следующих нагрузок:

первая комбинация - ;

вторая комбинация - .

Конструкция фундамента и геологический разрез показаны на рис.13.48.

Рис.13.48 -  Определение размеров условного

грунто-свайного массива

В соответствии с рекомендациями п.2.4.4. сначала определяем габариты условного фундамента, состоящего из ростверка, свай и заключенного между ними грунта.

а) Находим средневзвешенное значение угла внутреннего трения  для грунтовой толщи в пределах длины сваи . По (13.38) в соответствии с рис.13.48:

Выполняем построения, показанные на рис.13.48. Под углом  к вертикали проводим плоскости , , ,  до пересечения с горизонтальной плоскостью, проходящей через нижние концы свай. Линии пересечения этих плоскостей  образуют контуры подошвы условного фундамента. Размеры подошвы:

;

.

Высота условного фундамента, представляющего собой прямоугольный параллелепипед, равна .

Полагая осредненный удельный вес грунто-свайного массива равным , найдем упрощенно нагрузку от собственного веса условного фундамента:

.

Более точное определение   (с раздельным учетом весов ростверка, свай и грунта) может оказаться необходимым, если вычисленная осадка окажется близкой к предельно допустимой или будет превышать ее.

Вертикальную силу на уровне подошвы условного фундамента  найдем для обеих комбинаций усилий:

для первой комбинации

;

для второй комбинации

.

Максимальное давление по подошве условного фундамента для первой комбинации усилий

;

для второй комбинации усилий

.

б) Для вычисления расчетного давления  по формуле (13.33) принимаем значения входящих в нее параметров:

.

В соответствии с [5] и данными геологического разреза для здания с гибкой конструктивной схемой находим  .

Осредненное значение удельного веса грунтов, залегающих выше подошвы условного фундамента

Характеристики шестого несущего слоя грунта – песка средней плотности и крупности согласно данным рис.13.48 имеют значения   .

Для  по табл.3 СНиП 2.02.01-83 определяем безразмерные коэффициенты: ; ; .

Расчетное давление по подошве условного фундамента

.

Условие (13.32)  в данном случае выполняется, поскольку .

в) Для определения осадки условного фундамента необходимо построить эпюры природных и дополнительных давлений (рис.13.49).

Природное давление на уровне подошвы условного фундамента

.

Природное давление на границе шестого и седьмого слоев

.

Дополнительные давления  находим на границе каждого элементарного слоя под подошвой фундамента по формуле

,

где  - коэффициент уменьшения дополнительных давлений с глубиной, принимают по табл.1 прил.2 СНиП 2.02.01-83 в зависимости от соотношения сторон подошвы условного фундамента  и относительной глубины  залегания каждого элементарного слоя толщиной

Рис.13.49 - Эпюры природных и дополнительных давлений

при расчете осадок свайных фундаментов

: ;  - среднее фактическое давление под подошвой условного фундамента: ; значения  и  показаны на рис.13.49.

Нижнюю границу сжимаемой толщи (НГСТ) определяем графическим построением, изображая уменьшенную в пять раз эпюру бытовых давлений справа от оси симметрии на рис.13.49. В точке пересечения этой эпюры и эпюры дополнительных давлений находится НГСТ.

По формуле (1) прил.2 СНиП 2.02.01-83 вычисляем осадки пяти элементарных слоев, находящихся в пределах сжимаемой толщи:

;

;

;

;

.

Суммарная  осадка  условного  фундамента

, что существенно меньше допускаемой осадки  [5].

Пример 9. Определить осадку однорядного ленточного свайного фундамента под наружную стену жилого дома. Глубина погружения сваи СТ-30  - 6,7 м. Расчетная погонная нагрузка, включая вес ростверка, - 270 кН/м;  нормативная нагрузка - 234,5 кН/м.  Шаг свай  - 0,95 м. Среднее значение объемного веса грунта со сваями в условном грунтовом массиве - 20 кН/м3, коэффициент надежности по нагрузке - 1,1. Геологический разрез и конструкция фундамента показаны на рис.13.50.

При выполнении расчета принимаем во внимание указания прил.3 СНиП [46], п.2.41 СНиП [5] и раздела 7 [47].

Расчетная погонная нагрузка, включая вес грунтосвайного массива,

,

то же в нормативном значении

.

Приведенная ширина фундамента

.

Напряжения в активной зоне определяем по формуле  в трех уровнях: 1-й уровень – площадка в непосредственной близости от нижнего конца сваи (на глубине 7 см от ее нижнего конца); 2-й уровень – площадка на глубине  (граница уплотненной зоны основания); 3-й уровень принят на глубине 10,05 см (нижняя граница активной зоны, где напряжение от ней нагрузки отвечает условию . Все три уровня выбраны таким образом, чтобы они соответствовали числовым значениям приведенных глубин в табл.22 [47].

Рис.13.50 - Схема определения осадки

однорядного ленточного свайного фундамента

Предварительно находим значения безразмерного коэффициента  при  в зависимости от  для точек на вертикали, совпадающей с осью симметрии фундамента, т.е. при . Значения напряжений сведены в табл.13.18.

Определяем расчетное сопротивление грунта  на уровне подошвы условного фундамента при погружении свай забивкой:

Таблица 13.18 - Значения напряжений в активной зоне основания

в трех уровнях

| Глубина площадки от уровня острия сваи, м | Приведенная глубина | Безразмерный коэффициент | Напряжение в активной зоне на соответствующем уровне , кН/м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,07 | 1,01 | 13,7907 | 205,86 |
| 0,90 | 1,13 | 5,1769 | 77,28 |
| 10,05 | 2,5 | 0,9140 | 13,65 |

.

Здесь ; ; ; ; ; ; ; .

.

То же с учетом нормативных значений физико-механических свойств грунта:

Таким образом, условия  и  выполняются, так как  и .

Осадку свайного фундамента находим по формуле

.

Рассчитываем средневзвешенные значения:

;

.

Безразмерную компоненту перемещения  находим по номограмме на рис.13.34 в зависимости от  на нижней границе

активной зоны, где имеет место условие .

В данном случае это соответствует примерно приведенной глубине активной зоны  (см. табл.13.18).

Используя найденные значения для , определяем .

Осадка свайного фундамента

.

Здесь , что меньше средней предельной деформации основания .

Пример 10. Блок-схема (рис.13.51) и последовательность расчета на ЭВМ ленточного свайного фундамента на забивных сваях-стойках:

- Ввод исходных данных.

- Выбор минимального сечения сваи  исходя из перечня типовых конструкций.

- Выбор коэффициента условий работы .

- Определение расчетной нагрузки  на сваю по прочности материала исходя из значения коэффициента продольного изгиба .

- Определение расчетной нагрузки на сваю по грунту .

- Сравнение величин  и , выбор минимального значения расчетной нагрузки на сваю.

- Определение расчетного расстояния между сваями в однорядном ростверке последовательно при ;;;; м.

8. Определение условия . При его соблюдении расчет ширины ростверка и вывод результатов расчета: размер сваи , количество рядов свай , ширина ростверка , расчетная нагрузка на сваю , расстояние между сваями .

9. При условии  в случае  м переход на двухрядный ростверк с определением расстояний между сваями последовательно при ; ; ; ;  м.

10. Определение условия  для двухрядного ростверка. При его соблюдении – расчет ширины ростверка и вывод результатов расчета.

Пример 11. Блок-схема (рис.13.52) и последовательность расчета на ЭВМ кустового свайного фундамента под колонну многоэтажного промышленного здания при центральном загружении с применением забивных висячих свай:

1. Ввод начальных данных при установленной глубине погружения сваи.

2. Определение и выбор исходного сечения забивной сваи.

Нет                                                   Да

Да                                                                                                                Нет

Да                                                                                                                Нет

Рис.13.51 - Блок-схема расчета на ЭВМ

ленточного свайного фундамента на забивных сваях-стойках

Нет                                                         Да

## Нет

Рис.13.52 - Блок-схема расчета на ЭВМ кустового свайного

фундамента под колонну многоэтажного промышленного здания

при центральном загружении с применением забивных висячих свай

## Да                                                                Нет

Нет                                                                       Да

Рис.13.53 -  Блок-схема расчета на ЭВМ буронабивной висячей сваи

3. Определение расчетных нагрузок на сваю по грунту и по материалу с выбором коэффициента условий работы .

4. Определение минимального значения расчетной нагрузки на сваю.

5. Определение числа свай и размеров ростверка.

6. Проверка расчетной нагрузки на свайный фундамент по условию . При выполнении условия – вывод результатов расчета; при невыполнении – переход к следующему циклу расчетов с новыми значениями .

Пример 12. Блок-схема (13.53) и последовательность расчета на ЭВМ буронабивной висячей сваи.

- Ввод исходных данных.

- Определение осредненного по слоям удельного веса грунтов .

- Расчет глубины заложения  нижнего конца сваи от уровня природного рельефа или планировки срезкой.

- Вычисление расчетного сопротивления  грунта под нижним концом сваи.

- Определение площади поперечного сечения сваи  или уширения.

- Определение периметра ствола сваи .

- Вычисление несущей способности сваи  и расчетной нагрузки на сваю .

- Определение условия . При его соблюдении - вывод результатов расчета: несущей способности сваи , расчетной нагрузки на сваю , глубины заложения нижнего конца сваи , минимального значения диаметра ствола сваи .

- При несоблюдении условия  повторение расчетов с последовательным наращиванием длины сваи ступенями по 0,2 м от  до  и выводом результатов расчета при .

- В случае  при  и  переход на больший диаметр ствола сваи ( ) с повторением циклов расчета. Вывод результатов расчета.

ГЛАВА 14

МЕТОДЫ УЛУЧШЕНИЯ

СТРОИТЕЛЬНЫХ СВОЙСТВ ГРУНТОВ

На строительных площадках встречаются грунты, неблагоприятные для их использования в качестве естественных оснований. К ним относятся рыхлые пески, просадочные, насыпные, слабые водонасыщенные и некоторые другие грунты, получившие общее название структурно-неустойчи-

# Text boxes

Назначение сечения сваи, начиная с

Определение расчетной нагрузки на сваю по материалу

# Определение расчетной нагрузки на сваю по грунту

Сравнение  и .

Выбор меньшего значения

Определение расстояния между сваями в однорядном ростверке последовательно при

при

Определение ширины

однорядного ростверка

## Вывод результатов

расчета

При условии  и  переход на двухрядный ростверк с определением расстояния между сваями  последовательно при

## Вывод результатов

## расчета

Определение ширины

двухрядного ростверка

при

## Останов

# Ввод исходных данных

# Ввод исходных данных

# Выбор начального значения

# Расчетная нагрузка

# на сваю по материалу

# Расчетная нагрузка

# на сваю по грунту

# Сравнение  и .

# Выбор меньшего значения

# Определение числа свай

# Определение размеров ростверка

Проверка условия

# Вывод результатов расчета:

# Останов

# Ввод исходных данных

# Определение

# Определение

# Вычисление

# Определение

# Определение

# Вычисление

# Вывод результатов

# Наращивание длины сваи ступенями по 0,2 м от  до

при

# Переход на новый диаметр сваи