ментов под машины периодического действия.

Расчет фундаментов под машины с импульсным загружением требует определения амплитуды вертикальных колебаний. В расчетах используют параметры, которые характеризуют особенности оснований фундаментов под машины. Это прежде всего все коэффициенты деформации . Главным из них является коэффициент упругости равномерного сжатия . Его находят по формуле

(17.17)

в зависимости от площади подошвы фундамента , м2, модуля деформации , который определяют по результатам штамповых испытаний, МПа, коэффициента  при площади подошвы фундамента  м2. Остальные коэффициенты деформации рассчитывают по значению .

Кроме указанных параметров, определяют коэффициенты жесткости, которые зависят от геометрических размеров фундамента, а также характеристик, которые учитывают потери энергии, т.е. коэффициенты демпфирования. Последние в соответствии с теорией вязкого сопротивления грунта, габаритов подошвы фундамента принимают по табл.17.7.

Расчетные амплитуды колебаний фундаментов не должны быть больше предельно-допустимых амплитуд колебаний фундамента, которые установлены на основании опыта эксплуатации машин различных типов (табл.17.7).

Обязательным при расчете фундаментов под машины в период их работы является выполнение условия

,                                       (17.18)

где  - амплитуда колебаний по расчету, мм;  - предельно допустимые амплитуды колебаний, мм, рекомендуемые табл.17.7.

Рассмотрим метод определения амплитуды вертикальных колебаний массивного фундамента под машину с вращающимися частями. Она состоит из двух слагаемых:  - вертикальной части амплитуды колебаний при центральном загружении и  - вертикальной части амплитуды колебаний поворота фундамента при внецентренном загружении

.                                     (17.19)

Таблица 17.7 - Предельно допустимые амплитуды колебаний

фундаментов под машины

| № п/п | Машины | Предельно допустимые амплитуды колебаний, мм |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | С вращающимися частями при частоте вращения, об/мин | горизонтальных | вертикальных |
|  | менее 500 | 0,2 | 0,15 |
|  | от 500 до 750 | 0,2-0,15 | 0,15-0,1 |
|  | от 750 до 1000 | 0,15-0,1 | 0,1-0,06 |
|  | от 1000 до 1500 | 0,1-0,05 | 0,06 |
|  | свыше 1500 | 0,05 | - |
| 2 | С кривошипно-шатунными механизмами при частоте вращения, об/мин | для первой гармоники | для второй гармоники |
|  | менее 200 | 0,25 | 0,15 |
|  | от 200 до 400 | 0,25-0,15 | 0,15-0,1 |
|  | от 400 до 600 | 0,15-0,1 | 0,1-0,05 |
|  | свыше 600 | 0,1 | 0,05 |
| 3 | Дробилки конусные и щековые Дробилки молотковые | 0,3 как для машин с вращающимися частями |
| 4 | Кузнечные молоты | 1,2 (0,8*) |
| 5 | Прессы | 0,25 |
| 6 | Формовочные машины | 0,5 или по ГОСТу при расположении на фундаментах рабочих мест |
| 7 | Мельницы | 0,1 |
| * При возведении фундаментов на всех водонасыщенных песках, а также на мелких и пылеватых маловлажных и влажных песках. |

Отдельные члены выражения (17.19) находим по формулам

(17.20)

.             (17.21)

Здесь  - расчетная вертикальная составляющая вращательной силы, кН;  - эксцентриситет ее приложения;  - коэффициенты жесткости относительно оснований и демпфирования, определяют по табл.17.6;  - круговая частота колебаний возмущающей силы, мин-1, определяемая по формуле

(17.22)

( - частота вращения машины);  - круговые частоты колебаний фундамента, мин-1, относительно собственных вертикальных и горизонтальных колебаний фундамента:

,                            (17.23)

- общая масса всей установки, т;  - длина фундамента, м;

,                                       (17.24)

где  - расстояние от центра тяжести установки до подошвы фундамента;  - момент инерции массы всей установки относительно оси, которая проходит через общий центр тяжести перпендикулярно к плоскости колебаний, м4.

Безразмерные   параметры    и    находят  по  формулам

(17.25) и (17.26). Они зависят от круговых частот колебаний фундамента, размеров фундамента, а также свойств грунта, на которые опирается фундамент:

; (17.25)

.    (17.26)

Амплитуду колебаний фундаментов машин непериодического действия с импульсным центральным загружением устанавливают по выражению

,                            (17.27)

где  - коэффициент относительной скорости удара, зависящий от материала, который обрабатывают во время штамповки или ковки (для стальных изделий , для цветных металлов ;  - скорость падения частей молота вначале удара, м/мин;  и  - расчетный вес падающих частей машины и расчетный общий вес фундамента машины, а также засыпки, размещающейся на уступах фундамента, кН.

Если имеет место внецентренное загружение фундамента, следует учитывать дополнительную амплитуду колебаний, тогда общая амплитуда определяется из выражения

,                     (17.28)

где  - те же величины, что и в формуле (17.27).

Анализ выражений (17.27) и (17.28) дает возможность сделать вывод, что для снижения амплитуды вертикальных и других  колебаний большое значение имеют такие мероприятия: увеличение веса установки за счет увеличения веса фундамента и грунта на его уступах, увеличение площади подошвы фундамента, увеличение модуля деформации грунта различными способами.

Наиболее опасным при эксплуатации фундаментов с динамическими нагрузками является возникновение резонансных колебаний, при которых частота возмущающей силы совпадает с частотой собственных колебаний фундамента. В этом случае амплитуда колебаний возрастает в несколько раз и может быть опасной не только для отдельных конструкций, но и всего фундамента в целом. При проектировании фундаментов могут быть допущены неточности в расчетах и при определении физико-механических характеристик грунтов, из-за чего после начала эксплуатации и могут возникнуть резонансные явления. Чтобы устранить их, обычно предусматривают возможность изменения собственной частоты колебаний после изготовления фундаментов с помощью устройства буронабивных свай, которые заделывают в отверстиях, специально оставляемых в выступающих частях фундаментов, или силикатизацией грунтов под подошвой фундамента. В некоторых случаях для уменьшения амплитуды резонансных колебаний используют специальные виброгасители или прибегают к опиранию оборудования на фундамент через виброизоляторы.

Для уменьшения частоты колебаний между элементами механизма отделяют верхнюю часть фундамента, на котором находится установка, посредством устройства виброизоляторов из резины, природной пробки, войлока, пружин в зависимости от его типа и назначения. Для погашения вертикальных колебаний устраивают пружинные, деревянные или подшаботные прокладки. Для снижения горизонтальных колебаний применяют, дополнительно, плиту-гаситель, а в промежутке - резиновые или деревянные прокладки (рис.17.22, 17.23).

| Рис.17.22 - Схема вибро- изоляции фундамента под штамповочным молотом: – нижняя часть молота; – фундаментный блок; - железобетонный короб; 4 - подшаботные прокладки; 5 - пружины (резина) | Рис.17.23 - Схема устройства плиты-гасителя горизонтальных колебаний компрессора: 1 - фундамент; 2 – плита-гаситель; 3 - промежуточное звено; 4 - прокладки |
| --- | --- |